目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	25

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	67

四、生态环境影响分析	99

五、主要生态环境保护措施	125

六、生态环境保护措施监督检查清单	139

七、结论	145

电磁环境影响专项评价	146

附录：

附录1：植物名录

附录2：动物名录

附件：

附件1：委托书

附件2：项目投资备案证

附件3：营业执照

附件4：项目环境现状检测报告

附件5：生态红线查询结果

附件6：云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省在适宜地区开发利用新能源规划及配套文件的通知

附件7：《云南省能源局关于加快推进新能源项目建设有关工作的通知》（云能源办水电[2023]153号）

附件8：项目原环评批复

附件9：元谋县林业和草原局关于对《三峡集团云南能源投资有限公司、华能新能源股份有限公司云南分公司光伏项目选址及用地意见的涵》的复函

附件10：弃渣协议

附件11：关于加快推进物茂光伏项目建设的专题会议纪要

附件12：项目进度管理表及审查单

附图：

附图1：项目区地理位置示意图

附图2：项目区水系图

附图3：项目各片区场址相对位置示意图

附图4：项目总平面布置图（5个片区）

附图5-1：（变更前）220kV小米地升压站平面布置图

附图5-2：110kV芝麻升压站平面布置图

附图5-3：（变更后）220kV小米地升压站平面布置图

附图6：光伏支架及基础示意图

附图7：项目与生态红线、公益林、基本农田位置关系图

附图8：项目与元谋县自然保护区位置关系图

附图9：项目与风景名胜区、饮用水源保护区位置关系图

附件10：项目评价区植被类型图

附图11：项目评价区土地利用现状图

附图12：项目与生态功能区关系图

附图13：项目与主体功能区划位置关系图

# 前 言

能源是社会经济发展的重要物质基础。随着我国社会经济的不断发展，能源需求持续增长，增加能源供应、保障能源安全、保护生态环境、促进社会经济可持续发展是我国的一项重大战略任务。太阳能是清洁的可再生能源，太阳能发电是新能源中技术成熟、具备规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。开发利用太阳能资源对调整能源结构、缓解环境污染等方面有着重要的意义。

元谋县是云南省太阳能资源最好的十二个县之一，开发利用太阳能、风能、生物质能等可再生的清洁能源资源，大力发展光伏农业，符合元谋实际和能源发展轨迹，对建立可持续的能源系统，促进元谋县经济发展和环境保护发挥着重大作用。同时，大力发展清洁能源还可以逐步改变传统能源消费结构，提高能源安全性，减少温室气体排放，有效保护生态环境，大力推动生态文明建设。

2022年4月7日，云南省能源局发布《关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电[2022]70号），公布《云南省“十四五”规划新能源项目清单》。2023年5月24日，云南省能源局发布《云南省能源局关于加快推进新能源项目建设有关工作的通知》（云能源办水电[2023]153号），公布《加快推进存量新能源项目投产清单》。本项目“华能元谋物茂（南）光伏电站”均为清单中项目之一。

本项目利用国家允许光伏使用林地建设光伏发电项目，既可有效的提升元谋县境内林地的利用价值，林业种植、电站运行维护优先使用当地贫困户，为项目所在地农民尤其是贫困人口致富增收；也可长期生产无污染的清洁电力，为元谋县的经济发展和环境保护助力。项目的建成优化了楚雄州能源结构，转变了经济增长方式，促进了地区相关产业的发展，项目的开发建设是落实云南省委省政府打造世界一流“绿色能源牌”决策部署的重要举措之一，将为元谋县经济高质量跨越发展打下坚实基础。

项目由华能新能源（元谋）有限公司负责建设，2021年8月30日，项目取得了云南省固定资产投资项目备案证（详见附件）备案号（项目代码）为：2108-532328-04-01-315191。项目于2021年9月由云南湖柏环保科技有限公司开展了该项目的环境影响评价工作，并于同年11月3日，楚雄州生态环境局以“楚环许准﹝2021﹞90号”批复了华能元谋物茂（南）光伏电站环境影响报告表。

根据现场勘察，华能元谋物茂（南）光伏电站于2021年12月开始施工，目前光伏方阵、集电线路、厂区道路等工程内容已基本建成，升压站内生产区（包括：GIS设备、SVG设备、开关站等）、生活区（办公楼、宿舍楼等）、其他附属设施（危险废物暂存间、仓库、备品备件间、水泵房等）均已建成。因实际建设过程中，建设单位片区电网规划设计发生了变化。具体如下：

原环评阶段，项目场地分布于芝麻、小罗岔、小米地、茂易、沙沟5个片区，工程总用地面积703.49hm2（其中永久占地4.0369hm2，临时占地669.45hm2），太阳能电池方阵区占地面积584.93hm2，集电线路区占地面积1.41hm2，箱变及分支箱占地面积0.60hm2，升压站区占地面积1.62hm2，道路工程区占地面积21.68hm2，弃渣场占地面积3.36hm2，其余部分为未利用地。根据光伏场区位置，初步规划在芝麻片区新建一座110kV升压子站，在小米地片区建设一座220kV升压站。芝麻片区135.45MW光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建110kV升压子站升压至110kV后接入小米地片区新建220kV升压站110kV间隔。小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区于场区内采用地埋电缆方案，出场区后采用架空集电线路方案接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置，小米地片区光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建220kV升压站35kV配电装置，所有光伏发电容量接至新建220kV升压站后统一升压送出。

项目变更后，项目场地分布区域未发生变化，原芝麻片区电能经110kV芝麻升压站升压至110kV后送入220kV多竹箐升压站（本次评价不包含该线路工程，线路工程另行办理环评手续），罗岔片区、茂易片区、沙沟片区、小米地片区经35kV集电线路接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置后，统一升压送出（送出线路环境影响评价工作单独开展，本次评价不包含升压站送出线路）。同时为了兼顾本片区新建项目华能元谋马头地光伏电站、华能元谋帕地光伏电站的能源接入，220kV小米地升压站西南侧新增1台85MVA主变，变更后220kV小米地升压站内共配套建设3台主变，容量分别为：290MVA、275MVA、85MVA。因新增主变位于原物茂南光伏项目已征地范围内，因此，变更后项目总占地面积不变，升压站面积增加1993.33m2（约2.99亩）。

项目变更后，110kV芝麻片区升压站位置及规模未发生变化，220kV小米地升压站位置不变，但主变数量增加一台，符合环办辐射﹝2016﹞84号文件规定的输变电建设项目重大变动清单，因此需要开展项目变更的环境影响评价，上报审批部门审批。具体情况见下表。

根据环办辐射﹝2016﹞84号梳理项目变动情况表

| 项目 | 项目变更前 | 项目变更后 | 是否属重大变动 | 环办辐射﹝2016﹞84号文规定的重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220kV小米地升压站 | 110kV芝麻升压站 | 220kV小米地升压站 | 110kV芝麻升压站 |  |  |
| 主变容量及数量 | 1×290MVA+1×275MVA | 1×150MVA | 1×290MVA+1×275MVA+1×85MVA | 1×150MVA | 是 | 主变压器总数量增加超过原数量的30% |
|  | 变更后升压站主变数量增加1台，超过原数量的30% |  |  |
| 电压等级 | 220kV | 110kV | 220kV | 110kV | 否 | 电压等级升高 |
|  | 变更后电压等级不变 |  |  |
| 升压站位置 | 坐标 | E 101.830460614, N 25.686853024 | E101.800010636, N25.987790202 | E 101.830460614, N 25.686853024 | E101.800010636, N25.987790202 | 否 | 变电站站址位移超过500m |
|  | 变更后，升压站位置不变，220kV小米地升压站围墙内占地面积增加1993.33m2 |  |  |

建设单位委托云南纳智环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工 作，接受委托后，我公司立即成立了项目组，对项目现场进行了详细踏勘调研，收集核实相关资料，按照相关法律、法规、部门规章、技术导则要求，编制《华能元谋物茂（南）光伏电站（变更）环境影响报告表》。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华能元谋物茂（南）光伏电站（变更） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-532328-04-01-315191 |
| 建设单位联系人 | 王磊 | 联系方式 | 13404800494 |
| 建设地点 | 云南省楚雄州元谋县物茂乡、黄瓜园镇、老城乡、元马镇及平田乡， |
| 地理坐标 | （东经：101度44分34秒~101度54分16秒 北纬：25度34分50秒~26度01分43秒） 110kV芝麻升压站中心：（101度48分0秒，25度59分16秒） 220kV小米地升压站中心：（101度49分50秒，25度41分13秒） |
| 建设项目 行业类别 | 41-90陆上风力发电；太阳能发电；其他电力生产 | 用地（用海）面积（hm2）/长度（km） | 703.49hm2（永久占地4.037hm2，临时占地669.45hm2） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 元谋县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-532328-04-01-315191 |
| 总投资（万元） | 299583.74 | 环保投资（万元） | 1499.22 |
| 环保投资占比（%） | 0.50% | 施工工期 | 2021年12月~2024年6月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： 项目已于2021年12月开始施工，光伏板区及升压站主体建筑等已基本建成。 |
| 专项评价设置情况 | 经对照，本项目设置电磁辐射专题评价，对照情况见下表。 表1-1专项设置对照判别表 专项评价类别 涉及项目类别 本项目专项评价判定 设置情况 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为光伏建设项目，不属于地表水专项的项目类别 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目为光伏建设项目，不属于地下水专项的项目类别 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。 根据对比生态专项设置原则，结合《建设项目环境影响分类管理名录（2021年版）》中针对本类项目所列的敏感区，本项目不涉及国家公园、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等生态敏感区，因此本项目不设置生态专题。 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目为光伏建设项目，不属于大气专项的项目类别。 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目为光伏建设项目，不属于噪声专项的项目类别。 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目为光伏建设项目，不属于环境风险专项的项目类别。 不设置 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求，本项目设置110kV、220kV升压站各一座，需对升压站开展“电磁环境影响专项评价”，具体详见专题一。 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目所在区域未编制规划及规划环评 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于光伏电站建设项目，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于鼓励类“五、新能源”中“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”，属于鼓励类项目。且项目已于2021年8月30日取得了《云南省外商投资项目备案证》，项目代码为2108-532328-04-01-315191。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 2、与楚雄州“三线一单”符合性分析 根据2021年8月11日“楚雄州人民政府关于印发楚雄州‘三线一单’生态环境分区管控实施方案的通知”（楚政发〔2021〕22号），项目与楚雄州“三线一单”的符合性分析如下表1-2： 表1-2 项目与楚雄州“三线一单”符合性分析 类别 内容要求 项目情况 符合性 生态红线 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 根据元阳县自然资源局出具的《关于华能元谋物茂（南）光伏电站选址情况的意见》（附件），物茂（南）光伏电站共5个片区不涉及生态红线（公开版）和生态红线（调整上报版），不涉及永久基本农田。元谋县林业和草原局关于对《三峡集团云南能源投资有限公司、华能新能源股份有限公司云南分公司光伏项目选址及用地意见的涵》的复函（附件），华能元谋物茂（南）光伏电站不涉及公益林、自然保护区、森林公园、风景名胜区。 符合 环境质量底线 水环境质量底线 到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除V类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 项目区域地表水环境质量现状属于达标区；项目运营期电池板清洁用水用于于浇灌电池板下方的植物，生活废水不外排。未突破水环境质量底线。 符合 大气环境质量底线 到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。 项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量达标区，项目运营期升压站产生的大气污染物经采取环评提出的措施后能够达标排放，对大气环境质量影响较小，不会改变区域环境空气质量功能。 符合 土壤环境风险防控底线 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目为复合型光伏建设项目，不涉及土壤环境污染，升压站事故油池危废暂存间按照重点防渗区设置防渗措施，土壤污染风险能得到有效控制，对土壤环境影响较小，符合土壤环境风险防控底线。 符合 资源利用上线 水资源利用上线 落实最严格水资源管理制度，稳定达到水资源利用"三条红线"控制指标考核要求。2025年，各县市用水总量、用水效率（万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数）、重要江河湖泊水功能区水质达标率满足水资源利用上线的管控要求。 项目运营过程中，升压站工作人员总用水量为730m3/d，产生废水主要为生活污水，废水量为584m3/d，经一体化污水处理设备处理后回用于电池板下方林地浇灌，实现资源利用。 符合 土地资源利用上线 落实最严格的耕地保护制度。2025年，各县市土地利用达到自然资源和规划、住建等部门对土地资源开发利用总量及强度的土地资源利用上线管控要求。 元谋县属于国家层面重点开发区域，元谋县国土面积2021km2。本项目土地利用未占用基本农田，项目属于“林光”复合型光伏建设项目，项目实施林光互补方案。 符合 能源利用上线 严格落实能耗"双控"制度。2025年全州单位GDP能耗、能源消耗总量等满足能源利用上线的管控要求。 本项目属于光伏+林农开发方式的新能源项目，在施工过程中会有一定的电力消耗，但是待本工程投产后，装机550MW，产生的电量足以抵消本工程的实际消耗，且元谋县的用电负荷能够满足本工程施工使用，故本工程的实施没有突破当前能源利用上线。 符合 生态环境准入清单 严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量，提出全州总体管控要求。根据划分的环境管控单元特征，对每个管控单元分别提出生态环境管控要求，形成全州生态环境准入清单。构建全州生态环境分区管控体系。 本项目属于光伏+林农开发方式的新能源项目，符合国家和云南省地方当前产业政策，符合当地相关规划。本项目不属于元谋县工业集中区重点管控单元、不属于元谋县县城城镇生活污染重点管控单元、不属于元谋县黄瓜园城镇生活污染重点管控单元、不属于元谋县矿产资源重点管控单元。本项目为为一般管控单元，应落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定的要求。根据中华人民共和国国家发展改革委第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”；华能元谋物茂（南）光伏电站已列入《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云能源水电﹝2020﹞153号）中规划的光伏电站之一。项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中所列的禁止类项目。 符合 总体管控要求 空间布局约束 （1）严格落实国家产业政策。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。 项目属《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类，符合国家产业政策要求。不属于落后产能或过剩产能。 符合 （2）严格按照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）要求，禁止在金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 项目为太阳能光伏发电建设项目，不属于该条所列禁止建设类型。 符合 （3）禁止在金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线（南广河、赤水河）1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 项目不涉及跨河、过江设施，也不涉及尾矿库。 符合 （4）在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已建成的应当限期关闭拆除。拟开发为农用地的未利用地，要开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。 区域不属于永久基本农田集中区，项目通过对油品库、集油坑、事故油池、危废暂存间采取重点防渗、对生活污水处理设施采取一般防渗、并规范处理各类固废，土壤污染风险可控。本工程不涉及将未利用地开发为农用地。 符合 （5）在天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再新建、改建、扩建以煤（油）为燃料的项目。全州产业聚集区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。 项目运行全部以清洁能源供能，不涉及煤、油等燃料使用，不涉及燃煤锅炉建设。 符合 污染物排放管控 （1）严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 项目不属于高耗水、高污染行业。运行期用水量少，产生的废水处理后全部回用，不直接排入地表水体。 符合 （2）严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、生活垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。对入驻企业较少，主要产生生活污水，工业污水中不含有毒有害物质的工业集中区，其污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理；对工业污水排放量较小的工业集中区，可依托工业企业治污设施处理后达标排放。新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。 项目不涉及饮用水水源地。运行过程中废水主要是光伏板清洗废水及运营管理人员生活污水，全部回用于绿化及光伏板下林草植被浇洒，不直接排入地表水体。 符合 （3）加大VOCs减排力度，扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，有效巩固环境空气质量优良天数比例。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。 项目非VOCs重点行业，运行期无大的大气污染产生。 符合 （4）加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对重点行业企业建设用地实行环境准入管理，进入各使用环节（储备、转让、收回以及改变用途）之前应按照规定进行土壤污染状况调查，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染环境风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。 项目非土壤污染重点行业。运行期通过对油品库、集油坑、事故油池及危废暂存间采取重点防渗、对生活污水处理设施采取一般防渗、规范处理各类固废，土壤污染风险可控。 符合 （5）提高钢铁、水泥等高耗能产业减量置换比例，把高能效和低碳排放纳入产能减量置换门槛，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。 本项目属清洁能源开发利用项目，自身建设运行能耗少，建成后有利于地区能源结构优化、减少碳排放。 符合 （6）全州主要污染物总量控制目标达到省级考核要求。 项目建设运行无大的污染排放，不占总量控制指标。 符合 环境风险防控 （1）以金沙江楚雄段为重点，研究建立环境风险评估体系，定期评估沿江河湖库工业企业、工业集中区环境风险，落实防控措施。重点开展长江流域金沙江楚雄段生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域。 本项目非工业类项目。环境风险主要来自储存、使用的油品以及废铅蓄电池等，通过分区防渗、加强管理和风险防范，环境风险可控。 符合 （2）强化全州与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。 项目建设运行无大的大气污染，通过严格落实环评提出的各项措施，可达标排放，对环境空气影响小 符合 （3）禁止在环境风险防控重点区域如城乡建设规划区、居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内新建或扩建可能引发环境风险的项目，如冶金、化工、造纸、危险品生产和储运等。 本项目未处于该条所列的居民集中区、水源涵养生态功能区、环境污染区等环境风险防控重点区域。项目环境风险主要来自储存、使用的油品以及废铅蓄电池等，不构成重大危险源，通过合理布局、分区防渗、加强风险防范，环境风险可控。 符合 （4）垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。 本项目为光伏发电项目，不涉及管控要求中的相关行业。 符合 资源利用效率 （1）降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 项目用水量少；不涉及矿产资源开采；用地采取复合式开发，严格遵守国家及地方对光伏项目土地利用的相关要求。 符合 （2）实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 项目新鲜用水量较少，不会对当地水资源供应产生明显影响。 符合 （3）坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 项目少量占用部分园地和坡耕地，经元谋县自然资源局核查，不占基本农田。电站采取复合式开发，光伏阵列架设除桩基外地面不做硬化，组件保持一定高度及行、列间距，阵列架设后光伏板下及板间可继续进行农业生产，恢复原用途；项目仅箱变及分支箱基础、集电线路塔基、升压站等零星永久占地，面积小，对地区农业生产的影响不大，依法依规办理建设用地手续，符合国家及地方对光伏项目建设用地的相关要求。 符合 （4）全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。 项目属清洁能源生产项目，建成后有利于地区能源结构优化 符合 （5）鼓励全州石化、化工、有色金属冶炼等行业运用工业节水、技术和装备，促进企业废水深度处理回用。 项目用水量少，废水全部回用于绿化及光伏板下林草植被浇洒。 符合 （6）实施金沙江龙川江等重点流域水库群联合调度，增加枯水期下泄流量，确保生态用水比例只增不降。 项目用水量较少，不会对地区水资源供应产生明显影响。 符合 一般管控单元 共10个，为优先保护、重点管控单元之外的区域，落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 根据生态红线查询结果可知，本项目用地范围不涉及生态保护红线；项目符合产业政策；项目不设置总量控制指标，营运期升压站噪声须达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 符合 综上分析，项目与《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求相符合。 3、与《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号文）相符性分析 云南省人民政府于2014年1月6日发布了“云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知”（云政发〔2014〕1号），将云南省国土空间划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区3类区域。本项目位于楚雄州元谋县，根据《云南省主体功能区规划》，元谋县属限制开发区中的“国家农产品主产区”。 国家农产品主产区功能定位为：保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 本次光伏电站选址位于楚雄州元谋县，属云南省太阳能资源丰富地区，在此进行光伏电站建设，符合《云南省主体功能区划》能源空间布局中“依托太阳能和生物质能源分布建设新能源示范基地，依托资源优势，稳步发展太阳能发电和热利用”的规划。项目主要选取荒山坡地建设，不占用坝区优质耕地，项目采取复合式开发，光伏阵列建设除桩基外不做地面硬化，组件按要求保持一定高度及桩基行、列间距，保障下方林草植被及作物生长所必需的空间及基本光照，光伏阵列架设后，光伏板下及板间可继续发展农业种植或恢复林草植被，不改变原用途，施工结束后通过及时完成覆土复垦，积极推进耕地恢复种植，对地区农业生产和农产品供给的影响小。项目建成后有利于保障地区电力供应、促进城镇经济建设，实现重点开发区域的绿色低碳发展。因此，项目与《云南省主体功能区规划》对该地区的发展要求相协调。 4、与《云南省生态功能区划》的相符性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南省国土空间按生态功能分为5个一级区（生态区）、19个二级区（生态亚区）和65个三级区（生态功能区）。本项目位于楚雄州元谋县，属于： Ⅲ 高原亚热带北部常绿阔叶林生态区 Ⅲ2 滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区 Ⅲ2-4 元谋龙川江干热河谷农业生态功能区。 区域主要生态系统服务功能为：维护干热河谷生态脆弱区的生态安全。保护措施和发展方向为：调整产业结构、增加沿江河谷面山的森林覆盖率，发展热带经济林木，改善区域的水环境条件，发展庭院经济，防止生态环境荒漠化。 表1-3 项目所在区域生态功能区划 生态功能分区单元 所在区域与面积 主要生态特征 主要生态环境问题 生态环境敏感性 主要生态系统服务功能 保护措施与发展方向 生态区 生态 亚区 生态功能区 Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区 Ⅲ2 滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区 Ⅲ2-4 元谋龙川江干热河谷农业生态功能区 元谋县，武定、永仁、大姚县的部分地区，面积2863.93平方公里 以河谷地貌为主，年降雨量700-800毫米。主要植被类型是稀树灌木草丛，土壤以燥红土和紫色土为主 森林覆盖率低、土地退化严重 干热河谷脆弱地带 维护干热河谷生态脆弱区的生态安全 调整产业结构、增加沿江河谷面山的森林覆盖率，发展热带经济林木，改善区域的水环境条件，发展庭院经济，防止生态环境荒漠化 本项目为光伏电站的建设，光伏电站建设尽可能的利用荒地和裸地，只有少部分稀树灌草地覆盖的土地，本项目是利用荒地、裸地进行光伏发电+生态治理的创新应用，项目既可有效的提升元谋县境内荒草地的利用价值，林业种植、电站运行维护优先使用当地贫困户，为项目所在地元谋县农民尤其是贫困人口致富增收；也可长期生产无污染的清洁电力，为元谋县的经济发展和环境保护助力。且光伏电站建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被，对于防止生态环境荒漠化及区域水土保持是有益的，故本工程的建设与《云南省生态功能区划》中的保护措施与发展方向是一致的。 5、与《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的符合性分析 根据《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规(2017)8号）要求，“各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目”。 “对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的，省级能源、国土资源主管部门商同级有关部门，在保障农用地可持续利用的前提下，研究提出本地区光伏复合项目建设要求（含光伏方阵架设高度）、认定标准，并明确监管措施，避免对农业生产造成影响。其中对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒”。 “对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续；场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式”。 符合性分析：项目选址已经取得县自然资源局意见。项目未占用基本农田和生态红线，避开了坝区。项目占地类型主要为草地、灌木林地，为劣质地。 同时，项目采取复合式开发，光伏阵列建设除桩基外不做地面硬化，组件按要求保持一定高度及桩基行、列间距，保障下方林草植被及作物生长所必需的空间及基本光照，光伏阵列架设后，光伏板下及板间可继续发展农业种植或恢复林草植被，不改变原用途，满足《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）的要求。因此，项目建设用地符合《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的要求。 6、项目与云南省能源局《关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》符合性分析 该“意见”指出，云南不再发展纯地面光伏电站，未来发展重点主要在光伏农（林、牧、渔）业、光伏提水、光伏制冷（脱水、保鲜）、光伏制热（烘干、食品加工）、户用光伏扶贫，以及城市、工业园区的屋顶分布式光伏领域。本项目采取复合式开发，光伏阵列建设除桩基外不做地面硬化，组件按要求保持一定高度及桩基行、列间距，保障下方林草植被及作物生长所必需的空间及基本光照，光伏阵列架设后，光伏板下及板间可继续发展农业种植或恢复林草植被，实现了土地和光资源的最大化利用，符合《关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》的要求。 “意见”强调，云南光伏电站建设要坚决避让环境敏感区域。这些地方包括生物多样性富集区域、拥有特殊生态环境及特有物种区域、鸟类通道、自然保护区、湿地、风景名胜区、民俗保护区等。根据林草局、自然资源局、生态环境局、水务局等相关选址意见，本项目不涉及环境敏感区。 “意见”提出，云南光伏电站建设应优先选择具备就近接入电网有利条件、负荷集中的滇中、滇东及滇南地区。同时，大力支持在边远少数民族贫困地区开展光伏扶贫工程。本项目施工期需要大量的劳动力，建设期间创造了很多就业机会，可以吸纳一些脱贫人口和低收入人口就地就近就业，有利于光伏扶贫工程的开展。 综上，本项目的建设与云南省能源局《关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》的相关要求相符。 7、与《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》的符合性 根据《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号），“光伏复合项目指架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件的可不改变原用地性质，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式，场内道路可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路等其他设施用地按建设用地管理”。 符合性分析：本项目按复合型光伏电站设计，光伏阵列架设除桩基外，地面不做硬化。对于架设在农用地上的阵列，要求严格按“最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m”的规定执行；箱变及分支箱基础、集电线路杆塔塔基、升压站等永久占地应严格按照《光伏发电站工程项目用地控制指标》要求控制，并依法依规办理建设用地手续。通过落实上述措施，项目建设符合《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规(2017)8号）及《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）的要求。 8、与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》符合性分析 2015年11月，国家林业局印发了《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号），通知指出各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其它生态地位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域。光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400mm以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400mm以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。 本项目已对上述禁止建设和限制建设区域进行避让。并针对上述禁建区和限制建设区域进行全面的复核调查，拟建项目不占用上述禁止建设和限制建设区域，本项目的建设与国家林业局“关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”（林资发〔2015〕153号）中的相关要求基本相符。 9、与云南省林业和草原局《云南省建设项目使用林地指南》符合性分析 2022年3月，云南省林业和草原局发布了《云南省建设项目使用林地指南》：“……（一）项目选址原则：1.各类建设项目不得使用I级保护林地。……4.县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用II级及其以下保护林地。5.战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用II级及其以下保护林地。……”；“（二）林地保护等级划分情况：II级保护林地主要是I级保护林地之外的国家级公益林地、省级公益林地中限制性经营利用的区域，以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的。包括I级保护林地外的国家级公益林地、军事禁区、自然保护区实验区、国家森林公园、石漠化及沙化土地封禁保护区的林地。” 符合性分析：本项目为光伏电站属于清洁能源设施项目、是减污降碳战略性新兴产业，项目充分利用灌木林地、荒草地等自然生态环境较薄弱的土地，建设光伏电站工程同时结合林业种植，对生态环境有一定的修复作用。根据元谋县林业和草原局关于对《三峡集团云南能源投资有限公司、华能新能源股份有限公司云南分公司光伏项目选址及用地意见的函》的复函（见附件），项目建设不涉及公益林，因此项目不涉及I级、II级及其以下保护林地。故项目建设符合《云南省建设项目使用林地指南》的相关规定。 10、与《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》符合性分析 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见提出在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，吸纳更多脱贫人口和低收入人口就地就近就业。 推进农业绿色发展。实施国家黑土地保护工程，推广保护性耕作模式。健全耕地休耕轮作制度。持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术。加强畜禽粪污资源化利用。全面实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动，加强可降解农膜研发推广。在长江经济带、黄河流域建设一批农业面源污染综合治理示范县。支持国家农业绿色发展先行区建设。加强农产品质量和食品安全监管，发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品，试行食用农产品达标合格证制度，推进国家农产品质量安全县创建。加强水生生物资源养护，推进以长江为重点的渔政执法能力建设，确保十年禁渔令有效落实，做好退捕渔民安置保障工作。发展节水农业和旱作农业。推进荒漠化、石漠化、坡耕地水土流失综合治理和土壤污染防治、重点区域地下水保护与超采治理。实施水系连通及农村水系综合整治，强化河湖长制。巩固退耕还林还草成果，完善政策、有序推进。实行林长制。科学开展大规模国土绿化行动。完善草原生态保护补助奖励政策，全面推进草原禁牧轮牧休牧，加强草原鼠害防治，稳步恢复草原生态环境。 推进现代农业经营体系建设。突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体，鼓励发展多种形式适度规模经营。实施家庭农场培育计划，把农业规模经营户培育成有活力的家庭农场。推进农民合作社质量提升，加大对运行规范的农民合作社扶持力度。发展壮大农业专业化社会化服务组织，将先进适用的品种、投入品、技术、装备导入小农户。支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。培育高素质农民，组织参加技能评价、学历教育，设立专门面向农民的技能大赛。吸引城市各方面人才到农村创业创新，参与乡村振兴和现代农业建设。 本项目施工期需要大量的劳动力，建设期间创造了很多就业机会，可以吸纳一些脱贫人口和低收入人口就地就近就业；同时项目采用农业与光伏综合开发利用模式，实现“一地两用、农光互补”效益，充分利用组件下方土地开展农业种植，实现了土地和光资源的最大化利用，优化了农业产业结构。因此项目的建设符合《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》的要求。 11、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性 为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。 2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，自2021年3月1日起施行。项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性，见下表所示。 表1-4 与“中华人民共和国长江保护法”的符合性 法律要求 项目情况 相符性 第二十二条、长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 项目为光伏复合项目，项目采取复合式开发，光伏阵列建设除桩基外不做地面硬化，组件按要求保持一定高度及桩基行、列间距，保障下方林草植被生长所必需的空间及基本光照，光伏阵列架设后，光伏板下及板间可继续发展农业种植或恢复林草植被，有利改善生态系统 相符 第二十六条、国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保相符护水平为目的的改建除外。 项目为光伏复合项目，项目不属于化工、尾矿库等污染环境的项目。 相符 第四十条、国务院和长江流域省级人民政府应当依法在长江流域重要生态区、生态状况脆弱区划定公益林，实施严格管理。国家对长江流域天然林实施严格保护，科学划定天然林保护重点区域。 项目不涉及占用的公益林，不涉及天然林保护重点区域。 相符 根据上述分析，项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》。 12、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性 认真落实《长江经济带发展规划纲要》，建立生态环境硬约束机制，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》要求，结合云南实际，制定了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，已经省人民政府同意，于2019年11月1日实施。项目与长江经济带发展负面清单符合性，见下表1-5。 表1-5 与“云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则”的符合性 负面清单指南要求 项目情况 相符性 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。 项目没有占用生态红线、不占用国防项目用地。 符合 禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。 项目没有占用基本农田。 符合 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 项目不涉及饮用水源地。 符合 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，项目建设不占用湿地。项目无擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生，其他破坏湿地及其生态功能的活动。 符合 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。 项目不属于化工产业 符合 禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 项目不属于非煤矿山和尾矿库，不冲突。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目为光伏复合项目，不属于长江岸线保护区和保留区。 符合 根据上述分析，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的要求。 13、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析 为切实保护和改善长江生态环境，生态环境部联合发展和改革委及水利部于2017年印发了《长江经济带生态环境保护规划》，并决定开展长江经济带战略环境评价工作。长江经济带战略环评将通过国家、省、市三级互动，基于指导制定落实“三线一单”工作，系统提出流域管控要求和近远期生态环境战略性保护的总体方案，以推动长江经济带成为绿色经济示范带、引领国内重大区域流域的绿色发展。《长江经济带生态环境保护规划》要求，要严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目占地范围已避让生态保护红线，本项目的建设基本符合《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求。本项目建设也不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中所列的禁止类项目。 14、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2010-2030）》符合性 云南省生态环境厅2013年5月9日印发《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030）》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了9大保护优先领域和34项行动。 根据叠图分析（详见附图），本工程不涉及《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》优先保护区域及云南省候鸟迁徙路径。 项目选址及建设贯彻《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》“统筹生物多样性保护与经济社会发展，保护优先、科学利用”的指导思想和基本原则，尽量选取生态环境敏感性较低、生物多样性较为一般、生态功能较低下的场地进行建设；通过严格落实环评和水保提出的各项措施，工程实施对生态环境的影响是可控的。因此，项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030 年）》相协调。 15、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本次项目范围内集电线路环保措施与技术要求的符合性分析如下： 表1-6 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性 类别 输变电建设项目环境保护技术要求 项目情况 符合性 选址选线 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路,应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。 本项目升压站、集电线路选址选线已避让周边生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。经查询，项目用地不占用生态保护红线、自然保护区，不涉及饮用水水源保护区范围。 符合 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目已按终期规模综合考虑进出线走廊规划，项目出线不涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。且本次环评不包含220kV送出线路。 符合 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 项目拟建集电线路沿线最近的保护目标距离较远，且集电线路电压等级较低，运行期电磁辐射、噪声对周边保护目标影响较小。 符合 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。 项目场区电能汇集时，已尽量采取同一方向上各方阵电能汇集后，采用同塔多回线路输送。 符合 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 项目不涉及0类声环境功能区。 符合 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。 升压站总体布局紧凑，场地现状主要为草地，地形较平整，通过严格落实环、水保措施，生态环境影响较小，可接受。 符合 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。 本项目输电线路沿线主要为疏林草地、低矮灌丛及坡耕地，已尽可能避让了集中林区，项目集电线路尽可能采用高塔，减少林木砍伐。 符合 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。 本项目输电线路不涉及自然保护区，不进入保护区内。 符合 电磁环境保护 工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。 经类比分析，升压站运行期工频电场强度、工频磁感应强度满足《电测环境控制限值》（GB8702-2014）要求 符合 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 本次评价涉及35kV集电线路电磁环境影响较小。 符合 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 本次评价涉及35kV集电线路电磁环境影响较小，且架空线与周边环境敏感目标保留有一定距离。 符合 新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。 项目区属农村地区，无高层建筑，人口密度较低。 符合 变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。 升压站选址区域较为空旷，周边环境敏感目标距离较远，进出线通过合理布局，已尽量避让保护目标，以减小对保护目标的电磁影响。 符合 330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。 项目不涉及330kV以上输电线路。 符合 声环境保护 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096要求。 项目升压站选用低噪设备，水泵、风机等通过减振、隔声措施综合降噪，预测厂界噪声达标，不会造成区域声环境功能下降。 符合 户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。 升压站户外主变设置在站区内部，外部设置围墙，通过距离衰减，预测升压站噪声厂界达标，对周边敏感目标影响小。 符合 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。 升压站平面设计已考虑尽量降低噪声影响，主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备尽量在站址中部布置。 符合 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。 项目升压站与周边声环境保护目标距离较远，站内选用低噪设备，预测升压站噪声厂界达标，对周边敏感目标影响小。 符合 位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。 项目升压站位于农村地区，不属于城市规划区。 符合 变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。 升压站选用低噪设备，水泵、风机等通过减振、隔声措施综合降噪 符合 生态环境保护 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 项目建设阶段已尽量避周边生态敏感区。主体设计及本次评价已提出了生态环境影响减缓、恢复措施。 符合 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。 项目架空集电线路沿线以草丛、低矮灌丛、为主，仅部分沟谷内有较集中林木，高度不高。根据设计资料，线路架设经过林地时尽可能采用高塔跨越，尽量减少扰动林木。区域地处山区，项目杆塔应采用全方位长短腿与不等高基础设计，减少土石方开挖。 符合 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。 项目临时用地等应尽量控制减小临时用地面积，施工结束后即时覆土复垦，恢复土地功能。 符合 进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。 本次评价35KV集电线路不进入自然保护区范围内。 符合 水环境保护 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。 升压站雨污分流。污水经收集处理后全部回用，不外排。 符合 变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等)，生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。 项目升压站暂不具备污水纳管条件。站内自行设置隔油池、化粪池、一体化污水处理系统及回用水池，生活污水收集处理达回用标准后，用于绿化浇灌及周边光伏板下林草植被浇洒。 符合 根据上述分析，项目在严格落实主体工程设计及本次评价提出的各项环保措施的基础上，与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相关要求相符合。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1 项目所在行政区域 华能元谋物茂（南）光伏电站（变更）位于云南省楚雄州元谋县，项目利用国家允许光伏使用林地建设光伏发电项目，规划容量550MW，分布于芝麻、小罗岔、小米地、茂易、沙沟5个片区。项目场址范围位于东经101°44′34″～101°54′16″，北纬25°34′50″～26°01′43″之间，高程在1000m～1500m之间。 项目具体地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2..2项目组成及规模 2.2.1 项工程任务 原环评：光伏场规划装机容量为551.25MW，共分为五个片区，即芝麻片区43个3.15MW方阵，共及135.45MW；小罗岔片区19个3.15MW方阵，共计59.85MW；小米地片区41个3.15MW方阵，共计129.15MW；茂易片区26个3.15MW方阵，共计81.9MW；沙沟片区46个3.15MW方阵，共计144.9MW。 根据光伏场区位置，拟在芝麻片区新建一座110kV升压子站，站内配套建设1台150MVA主变，同时在小米地片区建设一座220kV升压站，站内配套建设2台主变，容量分别为：290MVA、275MVA。芝麻片区135.45MW光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建110kV升压站升压至110kV后接入小米地片区新建220kV升压站110kV间隔。小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区于场区内采用地埋电缆方案，出场区后采用架空集电线路方案接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置，小米地片区光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建220kV升压站35kV配电装置，所有光伏发电容量接至新建220kV升压站后统一升压送出。 变更后：本项目装机容量及光伏厂区分布情况较原环评阶段未发生变更，光伏电站规划装机容量为551.25MW，即芝麻片区43个3.15MW方阵，共及135.45MW；小罗岔片区19个3.15MW方阵，共计59.85MW；小米地片区41个3.15MW方阵，共计129.15MW；茂易片区26个3.15MW方阵，共计81.9MW；沙沟片区46个3.15MW方阵，共计144.9MW。变更后，本项目在芝麻片区建设110kV升压站一座，在小米地片区配套建设220kV升压站一座。由于建设单位对片区电网规划设计发生变化，原芝麻片区电能经110kV芝麻升压站升压至110kV后送入220kV多竹箐升压站（本次评价不包含该线路工程，线路工程另行办理环评手续），小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区、小米地片区经35kV集电线路接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置后，统一升压后送至500kV光辉变电站（本次评价不包含升压站送出线路，该送出线路工程将另行办理环评手续）。同时为了兼顾本片区新建项目华能元谋马头地光伏电站、华能元谋帕地光伏电站的能源接入，220kV小米地升压站西南侧新增1台85MVA主变，变更后220kV小米地升压站内共配套建设3台主变，容量分别为：290MVA、275MVA、85MVA。因新增主变位于原物茂南光伏项目已征地范围内，因此，变更后项目总占地面积不变。 2.2.2 工程概况 （一）工程基本情况 项目名称：华能元谋物茂（南）光伏电站（变更） 建设单位：华能新能源（元谋）有限公司 建设性质：新建 建设地点：云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡、黄瓜园镇、老城乡、元马镇及平田乡 工程规模：工程规划装机容量为550MW，共分为五个片区，即芝麻片区、小罗岔片区、小米地片区、茂易片区、沙沟片区。配套建设一座芝麻片区110kV升压子站和一座小米地片区220kV升压站、送出线路、场区道路、光伏阵列、箱式变压器、电缆分接箱、电缆井、杆塔、临时生产、生活设施及仓库、绿化等工程；其中芝麻片区110kV升压站至多竹箐220kV升压站110kV联络线路工程和220kV升压站送出线路不在本次评价范围内，将另行开展环境影响评价。 工程等级：本项目为大型光伏发电系统。光伏阵列支架及基础使用年限为25年，建（构）筑物的主要设计安全标准为：二级建筑结构安全等级，丙类建筑抗震设防类别，丙级地基基础设计等级，50年的结构设计使用年限。升压站防洪标准为：110kV升压站50年一遇；220kV升压站100年一遇标准设置。 建设工期：2021年12月~2024年6月； 总投资：原环评项目总投资299083.74万元，原环评阶段环保投资1466.14万元，占总投资的0.49%。变更后，建设项目总投资299583.74万元，项目环保投资为1499.22万元，占总投资的0.50%。。 工程特性：本项目涉及工程特性表，详见表2-1。 表2-1 华能元谋物茂（南）光伏电站（变更）工程特性表 原环评内容 本次变更后内容 一、光伏发电工程站址概况 项目 单位 数量 备注 数量 备注 装机容量 MW 550 交流侧 550 交流侧 总用地面积 hm2 703.49 / 703.49 / 升压站用地面积 hm2 1.62 新建 1.82 升压站面积增加1993.33m2。 海拔高度 m 1000～1500 / 1000～1500 / 经度 度分秒 101°46'54.00" / 101°46'54.00" / 纬度 度分秒 25°54'29.00" / 25°54'29.00" / 工程代表年太阳总辐射量 MJ/m² 6439.2 / 6439.2 / 工程代表年日照小时数 h 2593.1 / 2593.1 / 系统综合效率 % 82.15 / 82.15 / 二、主要气象要素 项目 单位 数量 备注 数量 备注 多年平均气温 ℃ 21.5 / 21.5 / 多年极端最高气温 ℃ 40.7 / 40.7 / 多年极端最低气温 ℃ -1.3 / -1.3 / 多年平均风速 m/s 2.1 / 2.1 / 多年最大风速 m/s 23 / 23 / 多年最大积雪厚度 cm 8 / 8 / 多年平均沙尘暴日数 日 0 / 0 / 多年平均雷暴日数 日 66.5 / 66.5 / 三、主要设备 编号 名称 单位 数量 备注 数量 备注 1、光伏组件 1.1 光伏组件类型 单晶硅 / / 1.2 峰值功率 Wp 540 / 540 / 1.3 外形尺寸 mm 2256×1133×35 / 2256×1133×35 / 1.4 数量 块 1176000 / 1176000 / 1.5 重量 kg 32.3 / 32.3 / 1.6 跟踪方式 固定 / 固定 / 1.7 安装角度 （°） 24 最佳倾角为主 26 最佳倾角为主 1.8 开路电压（Voc） V 49.8 / 49.8 / 1.9 短路电流（Isc） A 13.98 / 13.98 / 1.10 工作电压（Vmppt） V 41.95 / 41.95 / 1.11 工作电流（Imppt） A 13.12 / 13.12 / 1.12 峰值功率温度系数 %/K -0.35 / -0.35 / 1.13 开路电压温度系数 %/ K -0.27 / -0.27 / 1.14 短路电流温度系数 %/ K +0.048 / +0.048 / 1.15 第一年功率衰减 % ≤2.5 / ≤2.5 / 1.16 第十年功率衰减 % ≤0.07 / ≤0.07 / 1.17 第二十五年功率衰减 % ≤14.5% / ≤14.5% / 2、逆变器 2.1 输出额定功率 kW 196 / 196 / 2.2 最大交流侧功率 kW 216 / 216 / 2.3 最大交流电流 Vdc 155.9 / 155.9 / 2.4 最高转换效率 % 99.01 / 99.01 / 2.5 输入直流侧电压范围 Vdc DC550-1500 / DC550-1500 / 2.6 最大功率跟踪范围 Vdc DC860～1300 / DC860～1300 / 2.7 最大直流输入电流 A 270 / 270 / 2.8 交流输出电压范围 VAC 800 / 800 / 2.9 输出频率范围 Hz 50 / 50 / 2.10 功率因数 ＞0.99 / ＞0.99 / 2.11 功率因数可调范围 0.8(超前)-0.8(滞后) / 0.8(超前)-0.8(滞后) / 2.12 宽/高/厚（毫米） mm 1035x700x365 / 1035x700x365 / 2.13 重量 kg 86 / 86 / 2.14 工作环境温度范围 ℃ -25~+60 / -25~+60 / 2.15 数量 台 2800 / 2800 / 3、箱变 3.1 台数 台 175 / 175 / 3.2 容量 kVA 3150 / 3150 / 3.3 额定电压比 kV 35±0.8kV / 35±0.8kV / 4、出线回路数、电压等级 4.1 出线回路数 回 2 / 2 / 4.2 电压等级 kV 110/220 / 110/220 / 5、主变压器 5.1 台数 台 3 / 4 主变数量增加 5.2 容量 MVA 290/275/150 / 290/275/85/150 / 5.3 额定电压比 kV 220/35;220/121/35;110/35 / 220/35;220/121/35;110/35 / 四、土建施工 编号 名称 单位 数量 备注 数量 备注 1 光伏组件支架钢材量 t 27667.2 镀铝镁锌 27667.2 镀铝镁锌 2 支架基础混凝土 m3 35870.5 / 35870.5 / 3 支架基础钢筋 t 3999.04 / 3999.04 / 4 房屋建筑物面积 m2 4294.34 生活楼等 4294.34 生活楼等 5 施工总工期 月 12 总工期 30 总工期增加 五、概算指标 编号 名称 单位 数量 备注 数量 备注 1 工程静态总投资 万元 299083.74 / 299583.74 投资增加 2 工程动态投资 万元 299678.45 / 299678.45 / 3 单位千瓦静态投资 元/kW 4709.68 / 4717.56 增加 4 单位千瓦动态投资 元/kW 4689.05 / 4689.05 / （二）工程组成 本次项目主要由光伏阵列、逆变器、箱变、集电线路及升压站组成；配套建设场内道路、供排水设施等公辅工程及施工临时生产生活设施、弃渣场等。 本次评价具体内容及组成见表2-2。 表2-2 工程组成情况表 工程组成部分 原环评阶段建设内容及规模 变更后建设内容及规模 备注 主体工程 光 伏 发 电 系 统 太阳能电池方阵区 规划装机容量550MW，电池组件装机功率635.04MWp。组件选用峰值功率为540Wp的单晶硅高效PERC电池组件，逆变器选用额定功率为196kW的组串式逆变器。共设计标称容量为3150kW的光伏方阵175个，每个光伏方阵配置240个组串（每个组串由28块组件串联）、16台组串式逆变器和1台容量为3150kVA双绕组升压箱变。全站550MW分布于芝麻、小罗岔、小米地、茂易、沙沟5个片区。其中芝麻片区43个3.15MW方阵，共及135.45MW；小罗岔片区19个3.15MW方阵，共计59.85MW；小米地片区41个3.15MW方阵，共计129.15MW；茂易片区26个3.15MW方阵，共计81.9MW；沙沟片区46个3.15MW方阵，共计144.9MW。 变更后项目实际装机容量550MW，直流侧635.04MWp，分布于芝麻、小罗岔、小米地、茂易、沙沟5个片区，其中芝麻片区43个3.15MW方阵，共及135.45MW；小罗岔片区19个3.15MW方阵，共计59.85MW；小米地片区41个3.15MW方阵，共计129.15MW；茂易片区26个3.15MW方阵，共计81.9MW；沙沟片区46个3.15MW方阵，共计144.9MW。采用540Wp光伏组件1176000块，共布置175个标称容量为3.15MW光伏方阵。每个光伏方阵配置250~260个组串每个光伏方阵配置240个组串（每个组串由28块组件串联）、16台组串式逆变器和1台容量为3150kVA双绕组升压箱变。 太阳能电池方阵区及装机容量与原环评阶段一致 逆变器 1、本工程选择196kW组串式逆变器，每个光伏方阵配置240个组串（每个组串由28块组件串联）、16台组串式逆变器。 2、组串式逆变器不单独做基础，直接固定在光伏支架上。 选用196kW的组串式逆变器，共计2800台。每台逆变器接入240个组串，每16台196kW组串式逆变器接入一台3.15MVA箱式升压变压器。2、组串式逆变器不单独做基础，直接固定在光伏支架上。 逆变器型号、数量、安装方式与原环评阶段一致。 35kV箱式升压变压器 项目选用3150kVA油浸式箱式变压器175台，箱变额定电压为：35/0.8kV,箱变基础为钢筋混凝图框架结构。 每个方阵对应设置1台容量为3150kVA的箱变，全站共设置箱变175台，箱变额定电压为：35/0.8kV,箱变基础为钢筋混凝图框架结构。 箱变数量及型号均使与原环评阶段一致。 集电线路 ①芝麻片区：共布置43个3.15MW方阵，总容量135.45MW，共规划8回35kV电缆集电线路汇集至本片区新建110kV升压站后，经1回线路送出至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，线路长度40km。 ②小罗岔片区：共布置19个3.15MW方阵，总容量59.85MW，共规划2回35kV架空线路（同塔双回）汇集至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，线路长度8.2km。 ③小米地片区：共布置41个3.15MW方阵，总容量129.15MW，共规划7回35kV电缆线路汇集至本片区220kV升压站。 ④茂易片区：共布置26个3.15MW方阵，总容量81.9MW，共规划3回35kV架空线路（1回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，没回线路长度8.2km。 ⑤沙沟片区：共布置46个3.15MW方阵，总容量144.9MW，共规划5回 35kV架空线路（2回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，同塔双回导线型号JL/G1A-300/25，单回导线型号JL/G1A-240/25，每回线路长度5.3km。 芝麻片区110kV升压站接至小米地片区220kV升压站40km的集电线路和工程送出线路不在本次评价范围内，将另行开展环境影响评价。 变更后：①芝麻片区总容量135.45MW电能经8回35kV电缆集电线路汇集至本片区新建110kV芝麻升压站后，经1回110kV线路送出至同一建设单位新建的220kV多竹箐升压站，导线型号JLRLH1/G1A-240/30，线路长度24.222km。（本次评价不包含该线路工程，将另行开展环境影响评价工作） ②小罗岔片区：共布置19个3.15MW方阵，总容量59.85MW，共规划2回35kV架空线路（同塔双回）汇集至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，线路长度8.2km。 ③小米地片区：共布置41个3.15MW方阵，总容量129.15MW，共规划7回35kV电缆线路汇集至本片区220kV升压站。 ④茂易片区：共布置26个3.15MW方阵，总容量81.9MW，共规划3回35kV架空线路（1回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，没回线路长度8.2km。 ⑤沙沟片区：共布置46个3.15MW方阵，总容量144.9MW，共规划5回 35kV架空线路（2回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，同塔双回导线型号JL/G1A-300/25，单回导线型号JL/G1A-240/25，每回线路长度5.3km。 小米地220kV升压站汇集电能升压至220kV后，统一总至500kV光辉变电站接入电网（送出线路不在本次评价范围内，将另行开展环境影响评价）。 变更后，集电线路总回数及布置方式与原环评阶段一致，因电网规划设计发生变化，同时考虑节约工程投资成本，芝麻片区电能经芝麻片区新建110kV升压站升压后，送入同一建设单位新建的220kV多竹箐升压站，线路长度较原环评阶段减少15.778km。 升压站 110kV升压站 110kV升压站位于芝麻片区，场址位于山顶，场地基面承载力较好，能满足建筑要求。升压站围墙内占地面积约3937m2，北偏东20度布置，升压站西北侧布置为生活区，东南侧布置为生产区，配电装置区布置、在生产区中部，GIS配电装置采用户外GIS布置于生产区北侧，综合生产楼布置在生产区东南，35kV配电楼包含35kv配电室、继保室、主控室、通信机房、蓄电池室等，1台主变压器布置在站址中部，构成了升压站的主体生产区。110kV子升压站内不设置危废暂存间，站内产生的危险废弃物依托220kV升压站暂存。 110kV升压站位于芝麻片区，场址位于山顶，场地基面承载力较好，能满足建筑要求。升压站围墙内占地面积约3937m2，北偏东20度布置，升压站西北侧布置为生活区，东南侧布置为生产区，配电装置区布置、在生产区中部，GIS配电装置采用户外GIS布置于生产区北侧，综合生产楼布置在生产区东南，35kV配电楼包含35kv配电室、继保室、主控室、通信机房、蓄电池室等，站内配套建设1台主变压器布置在站址中部，容量为150MVA,构成了升压站的主体生产区。110kV子升压站内不设置危废暂存间，站内产生的危险废弃物依托220kV升压站暂存。 变更后110kV升压站工程内容与原环评阶段一致。 220kV升压站 220kV升压站位于小米地片区，场址位于小米地南侧坡脚缓坡位置，场地基面承载力较好，能满足建筑要求。厂区周围不涉及居民点和工业设施。220kV升压站围墙尺寸为146.5m×84.0m，北偏东49°布置，大门位于站区东北侧，升压站西北侧为生活区，东南侧为生产区。生产区布置有主变基础、综合生产楼、无功补偿及构支架、事故油池、避雷针、35kV配电室、接地变及小电阻等建（构）筑物；生活区布置有生活楼、固废储存仓库及油品库和柴油机房、特殊品库、废矿物油及废电池暂存间、水池及水泵房等。总占地面积12306m2。 220kV升压站位于小米地片区，场址位于小米地南侧坡脚缓坡位置，场地基面承载力较好，能满足建筑要求。厂区周围不涉及居民点和工业设施。220kV升压站大门位于站区东北侧，升压站西北侧为生活区，东南侧为生产区。生产区布置有主变基础、综合生产楼、无功补偿及构支架、事故油池、避雷针、35kV配电室、接地变及小电阻等建（构）筑物；生活区布置有生活楼、固废储存仓库及油品库和柴油机房、特殊品库、废矿物油及废电池暂存间、水池及水泵房等。 为兼顾本片区新建项目华能元谋马头地光伏电站、华能元谋帕地光伏电站的能源接入，220kV小米地升压站西南侧新增1台85MVA主变，变更后220kV小米地升压站内共配套建设3台主变，容量分别为：290MVA、275MVA、85MVA。变更后升压站总占地面积为14299.33m2。 主变数量增加一台，新增主变位于原环评阶段已征地范围内，因此，项目总占地面积不变，升压站占地面积较原环评阶段增加1993.33m2，其余工程建设内容与原环评阶段一致。 辅助 工程 方阵检修道路 路基宽度：4.0m，路面宽度：3.5m，最小转弯半径为15m，路面为20cm石渣路面。路面横坡：3%，路面最大纵坡：20%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。方阵区现有道路纵横交错，基本均为土路，路宽在1.5～4.5m，场内道路尽可能改造扩建现有道路，其余采用新建。改扩建道路长约8km，新建道路长约40.3km。 本项目变更后场内道路共计48.3km，改建检修道路8km，新建检修道路40.3km。路基横断面为0.25m（路肩）+3.5m（行车道）+0.25m（路肩），改扩建道路、新建施工道路拟采用20cm石渣路面。路面最大纵坡：20%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。 变更后方阵检修道路工程内容与原环评阶段一致。 升压站进站道路 路基宽度：4.5m，路面宽度：5.5m，路面为20cm混凝土路面，路面横坡：3%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。 路基宽度：4.5m，路面宽度：5.5m，路面为20cm混凝土路面，路面横坡：3%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。 进站道路与原环评阶段一致。 进场道路 整个场区从南至北分为芝麻、小罗岔、小米地、茂易及沙沟共5 个片区，最北边芝麻片区之最南边沙沟片区直线距离约为41.2km，场址用地范围跨度较大，个片区均有乡道、县道联通至场区，因此，各片区对外交通及场内交通道路充分利用场内现有道路。 整个场区从南至北分为芝麻、小罗岔、小米地、茂易及沙沟共5 个片区，最北边芝麻片区之最南边沙沟片区直线距离约为41.2km，场址用地范围跨度较大，个片区均有乡道、县道联通至场区，因此，各片区对外交通及场内交通道路充分利用场内现有道路。 进场道路工程内容与原环评阶段一致。 公用工程 施工用水 本工程施工用水拟采用水车从附近村落取水。光伏电站施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成。施工高峰日施工用水量为15m3/d。 项目变更后施工用水采用水车从附近村落取水。光伏电站施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成。施工高峰日施工用水量为15m3/d。 与原环评一致 施工电源 施工电源从附近已有电源点接入，设变压器降压后供钢筋(钢结构)加工厂等生产、生活建筑的用电，另外选择使用一台100kW柴油发电机备用发电。经初步计算，本工程高峰期施工用电负荷约为500kW。年耗电量估算约26万kWh。 施工电源从附近已有电源点接入，设变压器降压后供钢筋(钢结构)加工厂等生产、生活建筑的用电，另外选择使用一台100kW柴油发电机备用发电。经初步计算，本工程高峰期施工用电负荷约为500kW。年耗电量估算约26万kWh。 与原环评一致 施工临建设施 砂石料生产系统：场地范围内无较好的天然砂石料源，本工程砂石骨料需从场址附近的砂石场采购。 混凝土拌和系统：主要作为砼的集中搅拌及砂石料、水泥的堆放。 整个场区根据后续施工需要，初步暂按四个标段考虑，四个标段区域内分别布置小型施工生活区和物资堆放区域（如：钢结构加工及堆放、太阳电池组件堆放和材料加工场地），施工生活区包含施工单位办公区、住宿区具体布置施工单位根据现场实际要求调整布置。 砂石料生产系统：本工程砂石骨料需从场址附近的砂石场采购。 混凝土拌和系统：主要作为砼的集中搅拌及砂石料、水泥的堆放。 整个场区根据后续施工需要，初步暂按四个标段考虑，四个标段区域内分别布置小型施工生活区和物资堆放区域（如：钢结构加工及堆放、太阳电池组件堆放和材料加工场地），施工生活区包含施工单位办公区、住宿区具体布置施工单位根据现场实际要求调整布置。 与原环评一致 环保工程 绿化工程 结合水土保持措施对升压站区、道路区、弃渣场区等采取植物措施，。其中110kV升压站场区绿化468m2，220kV升压站绿化400m2。 结合水土保持措施对升压站区、道路区、弃渣场区等采取植物措施。其中110kV升压站场区绿化468m2，220kV升压站绿化400m2。 与原环评一致 废气 升压站生活楼厨房内设置1套油烟抽排及净化器，净化效率不低于60%，厨房油烟经净化处理后引至屋顶专用排气口排放。 综合楼厨房内设置抽油烟机，抽油烟机处理效率不小于60%，厨房油烟经净化处理后引至屋顶排放。 与原环评一致 固废 垃圾桶 若区内设置垃圾桶，产生的垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的垃圾集中收集至附件村庄统一由环卫部门定期清运。 设置垃圾桶若干，用于分类收集员工生活 垃圾，不能回收的集中收集至附件村庄统一环卫部门定期清运。 与原环评一致 危废暂存间 220kV升压站内设置1间48m2的危废暂存间，危险废物统一收集于暂存间后委托有资质的单位妥善处置。 220kV小米地升压站内设置1间48m2的危废暂存间，110kV升压站不设置危险废物暂存间，芝麻片区产生的危险废物分类收集后统一暂存至小米地升压站内新建的危险废物暂存间。危险废物统一收集于暂存间后委托有资质的单位妥善处置。。 与原环评一致 废水 生活污水 生活污水系统包括生活污水管网、化粪池、隔油池。室外污水管道采用DN200聚乙烯（PE）双壁波纹管，排水坡度为0.5%；采用玻璃钢成品化粪池，有效容积6m³。采用不锈钢成品隔油池，有效容积1m³。 房排水口设置1个成品隔油池，有效容积1m3。 生活楼旁地埋式设置1个化粪池，有效容积6m3。 与原环评一致 雨水收集 雨水系统包括雨水管道、雨水检查井、雨水篦子、排水盲沟、电缆沟集水坑连接管和渡槽板。雨水检查井采用直径1000mm圆形塑料检查井；雨水篦子采用750×450mm的铸铁雨水篦子；排水盲沟采用截面300×300mm的排水盲沟。 雨水系统包括雨水管道、雨水检查井、雨水篦子、排水盲沟、电缆沟集水坑连接管和渡槽板。雨水检查井采用直径1000mm圆形塑料检查井；雨水篦子采用750×450mm的铸铁雨水篦子；排水盲沟采用截面300×300mm的排水盲沟。 与原环评一致 一体化污水处理设备 升压站内地埋式设置1套“接触氧化”工艺一体化污水处理系统，处理能2m3/d。 升压站内设置1套处理能力为2m3/d的地埋式一体化污水处理设备，用于处理升压站生活污水，采用接触氧化+MBR工艺处理。 与原环评一致 排水管道 升压站内排油管道采用DN200焊接钢管，排油坡度不小于1%。生活污水管道采用DN200聚乙烯（PE）双壁波纹管，采用伸缩管套热熔连接，排水坡度不小于0.5%；雨水管道主要为DN300聚乙烯（PE）双壁波纹管，采用伸缩管套热熔连接，排水坡度不小于0.5%；排水坡度在保证管道最大排水前提下，采用树状管网布置尽量减少管道埋深。 升压站内排油管道采用DN200焊接钢管，排油坡度不小于1%。生活污水管道采用DN200聚乙烯（PE）双壁波纹管，采用伸缩管套热熔连接，排水坡度不小于0.5%；雨水管道主要为DN300聚乙烯（PE）双壁波纹管，采用伸缩管套热熔连接，排水坡度不小于0.5%；排水坡度在保证管道最大排水前提下，采用树状管网布置尽量减少管道埋深。 与原环评一致 其他 事故油池 主变旁设置事故池，用于收集事故排放的废矿物油，110kV升压站和220kV升压站事故池有效容积均为45m3。 110kV升压站主变压器旁设置一座容积为45m3事故油池，220kV升压站原有2台主变压器旁设一座容积为45m³的事故油池，由排油管道与2台主变压器下方集油坑连接。本次变更后，新增主变旁设置一个容积为33m3的事故油池。事故油池池体按重点防渗区要求进行全防渗处理。 新增主变旁新建一座容积为33m3的事故油池。 光伏场区各箱变基础内配套设事故集油池，其中3150KVA箱变配套集油池容积应不小于2.6m3，应满足事故状态下箱变100%排油量。 光伏场区各箱变基础内配套设集油坑，其中3150KVA箱变配套集油池容积应不小于2.6m3，满足事故状态下箱变100%排油量。 与环评阶段一致 标识牌 分散在项目周围设置环保宣传牌及环境保护警示牌 分散在项目周围设置环保宣传牌及环境保护警示牌 与原环评阶段一致 （三）主要设备选型 本项目主要设备详见表2-3、2-4、2-5、2-6、2-7。 表2-3 主要设备一览表 类别 序号 名称 型号规格 单位 数量 备注 光伏区 一、光伏阵列部分发电设备 1 单晶硅电池组 单晶双玻540Wp组件 块 1176000 与原环评一致 二、光伏阵列部分汇流及升压设备 1 196kW逆变器 196kW DC800V 台 2800 与原环评一致 2 3150kVA欧式箱变 S11-3150 台 175 三、35kV集电线路部分 1 直流光伏电缆 PV1-F 1×4，1500V km 2941 与原环评一致 2 3kV交流电缆 ZRC-YJLV22-1.8/3-3×120 km 288 3 35kV电力电缆 ZC-YJLV22-26/35-3x70 km 23.1 4 35kV交流电缆 ZC-YJLV22-26/35-3x120 km 19 5 35kV交流电缆 ZRC-YJV22-26/35-3×150 km 12.8 6 35kV交流电缆 ZRC-YJV22-26/35-3×185 km 9 7 35kV交流电缆 ZRC-YJV22-26/35-3×240 km 18.2 8 35kV交流电缆 ZC-YJLV22-26/35-3x300 km 41.4 9 35kV架空线路 LGJ-300/40单回，覆冰5mm km 13.5 LGJ-300/30双回，覆冰5mm km 10.6 LGJ-240/30双回，覆冰5mm km 3.5 LGJ-240/30单回，覆冰5mm km 3.5 三、110kV集电线路部分 1 110kV架空线路 JLRLH1/G1A-240/30，单回，覆冰5mm km 24.222 原环评阶段导线型号为：LGJ-300/40，架空线路长度为40km，因电网规划设计变化，110kV架空线路减少15.778km。 升压站 一、220kV升压站设备 1 220kV主变压器 SZ11-275000/230GY，230±8×1.25%/121/35kV;275000/29000/145000kVA；Ud%=14,N,d11 台 1 与原环评一致 2 220kV主变压器 SZ18-85000/230GY，230±8×1.25%/121/35kV；85000kVA；Ud%=14,N,d11 台 1 本次新增 3 220kV三相三绕组有载调压变压器 SZ11-290000/230GY；230±8×1.25%/121/35kV; 290000/29000/145000kVA；Ud高-中%=24,Ud高-低%=14,Ud中-低=9,YN,yn0,d11 台 1 与原环评一致 4 低压侧中性点成套装置 隔离开关：GW13-126/630,630A； 套 1 与原环评一致 电流互感器：LJW-80GY,300/1A,5P30/5P30； 氧化锌避雷器：Y1.5W-146/320GY,166kV 5 高压侧中性点成套装置 隔离开关：GW13-126/630,630A； 套 1 电流互感器：LJW-80GY,300/1A,5P30/5P30； 氧化锌避雷器：Y1.5W-146/320GY,166kV； 6 中压侧中性点成套装置 隔离开关：GW13-72.5/630GY,630A； 套 1 电流互感器：LZZBW-10GY,100/1A,5P30/5P30； 氧化锌避雷器：Y1.5W-72/186GY,72kV 7 钢芯铝绞线 JL/G1A-400/30 米 400 与原环评一致 8 220kV户外配电装置部分 8.1 220kV户外GIS主变进线间隔 户外GIS：252kV,3150A,50kA； 套 3 较原环评阶段增加1套主变进线间隔。 断路器：252kV,3150A,50kA,125kA； 隔离开关：252kV,3150A,50kA,125kA； 检修接地开关：252kV，50kA，2组； 快速接地开关：252kV,3150A,80kA,125kA； 8.2 220kV户外GIS出线间隔 户外GIS：252kV,3150A,50kA； 套 1 与原环评一致 断路器：252kV,3150A,50kA,125kA； 隔离开关：252kV,3150A,50kA,125kA； 检修接地开关：252kV，50kA，2组； 快速接地开关：252kV,3150A,80kA,125kA； 8.3 220kV户外GIS母线设备间隔 252kV,3150A,50kA；电压互感器：220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV，0.2/3P/3P/3P级，15VA/50VA/75VA/100VA 套 1 与原环评一致 8.4 避雷器 TYD220/√3-0.005GH 台 3 与原环评一致 8.5 线路电压互感器 TYD220/√3-0.005GH，220/√3/0.1/√3/0.1kV,0.5/3P 级 台 1 与原环评一致 8.6 钢芯铝绞线 JL/G1A-400/30 米 200 与原环评一致 9 110kV户外配电装置部分 9.1 110kVGIS线变组间隔（户外GIS，126kV:） 断路器：126kV,1250A,40kA； 套 1 与原环评一致 隔离开关：126kV,1250A； 检修接地开关：126kV，40kA，2组； 快速接地开关：252kV,1250A,100kA； 9.2 线路电压互感器 110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV，0.2/3P/3P/3P级，15VA/50VA/50VA/100VA 台 3 9.3 氧化锌避雷器 YH10W-108/281，108kV 附放电显示器,海拔2000m 只 6 9.4 钢芯铝绞线 JL/G1A-300/30-24/7 米 60 9.5 110kV电缆 YJLW02-64/110kV-1×630 米 180 9.6 110kV 避雷器 Y10W-108/281，108kV,附在线监测仪，海拔3500m 台 3 10 35kV配电装置部分 35kV 铠装移开式主变进线柜 台 3 与原环评一致 35kV 铠装移开式集电线路电缆进线柜 台 23 35kV铠装移开式无功补偿柜 台 3 35kV铠装移开式接地变柜 台 3 35kV铠装移开式站用变柜 台 2 35kV 铠装移开式母线设备柜 台 2 11 无功补偿装置 30MW SVG直挂水冷 套 3 与原环评一致 12 35kV站用变压器 SCB11-2500/35，2500kVA，35±2×1.5%/0.4kV，Ud%=6,D,yn11 套 2 与原环评一致 13 10kV施工变压器 SCB11-400/10，400kVA，10±2×1.5%/0.4kV，Ud%=6,D,yn11 台 1 与原环评一致 二、110kV升压站设备 1 110kV 三相双绕组有载调压变压器 SZ11-150000/115，115±8X1.25%/37，Ud%=10.5,YN,d11 台 1 与原环评一致 2 高压侧中性点成套装置 隔离开关：GW13-72.5/630GY,630A 套 1 电流互感器：LZZBW-10GY,100/1A,5P30/5P30 氧化锌避雷器：Y1.5W-72/186GY,72kV 3 110kV户外配电装置 3.1 110kVGIS线变组间隔（户外GIS，126kV） 断路器：126kV,2000A,40kA,100kA， 套 1 与原环评一致 隔离开关：126kV,2000A,40kA,100kA 检修接地开关：126kV，40kA，2组 快速接地开关：252kV,3150A,80kA,125kA； 3.2 线路电压互感器 单相电压互感器110//√3-0.01GH，110/√3/0.1/√3/0.1kV，00.5/3P 级，15VA/100VA 台 3 3.3 避雷器 YH10W-102-266,海拔 2000m 只 3 3.4 钢芯铝绞线 JL/G1A-300/40-24/7 米 2000 3.5 110kV避雷器 Y10W-108/281，108kV,附在线监测仪，海拔2000m 台 3 4 35kV 配电装置 4.1 35kV铠装移开式主变进线柜 台 1 与原环评一致 4.2 35kV铠装移开式集电线路电缆进线柜 台 8 4.3 35kV铠装移开式无功补偿柜 台 1 4.4 35kV铠装移开式接地变柜 台 1 4.5 35kV铠装移开式站用变柜 台 1 4.6 35kV铠装移开式母线设备柜 台 1 5 35kV站用变压器 35±2×1.5%/0.4kV，Ud%=6,D,yn11 套 1 与原环评一致 6 10kV站用变 SCB11-315/10，315kVA，10±2x1.5%/0.4kV，Ud%=6,D,yn11 台 1 与原环评一致 表2-4 540Wp单晶太阳能电池组件主要性能参数表 名称 单位 性能参数 备注 最大功率 Wp W 540 与原环评阶段一致 开路电压 Voc V 49.8 工作电压 Vmp V 41.95 短路电流 Isc A 13.98 工作电流 Imp A 13.12 开路电压温度系数 %/℃ -0.270 短路电流温度系数 %/℃ +0.048 最大功率温度系数 %/℃ -0.350 工作温度范围 ℃ -40～85 NOCT ℃ 45±2 组件效率 % 21.5 最大系统电压 V 1500 DC 组件尺寸 mm 2256×1133×35 表2-5 逆变器参数表 编号 项目 单位 组串式逆变器 备注 1 额定交流输出功率 kW 196 与原环评阶段一致 2 绝对最大输入电压 Vdc 1500 3 MppT 输入电压范围 V 500～1500 4 额定输出电压 V 800 5 输出电压范围 V 800±10% 6 最高转换效率 % 99.01% 7 输出频率范围 Hz 50±4.5 8 最大交流输出电流 A 178.7 9 最大直流输入电流 A 312 10 功率因素 / ＞0.99 11 总电流波形畸变率 % ＜3% 12 机械尺寸（宽×高×深） / 1051×660×363 表2-6 双绕组箱变参数 项目 双绕组箱式变压器 备注 型号 S11-3150 与原环评阶段一致 额定容量 3150kVA 额定电压 35±2*2.5%/0.8kV（电压与逆变器匹配） 相数 3相 频率 50Hz 调压方式 高压侧设无励磁分接开关 线圈联接组别 D,y11 冷却方式 ONAN 阻抗电压 Ud=6.5% 额定频率 50Hz 变压器高压侧工频耐压 85kV 变压器高压侧冲击峰值耐压 200kV 变压器低压侧工频耐压 2.5kV 防护等级 低压室IP54，高压室IP54，高压室门打开后IP3X； 数量 175台 表2-7 工程主要施工机械配置表 序号 机械设备名称 规格 单位 数量 备注 1 汽车式起重机 50t 台 6 与原环评阶段一致 2 钻孔机 / 台 25 3 混凝运输车 6立方 台 12 4 钎入式振捣器 CZ-25/35 只 30 5 混凝土泵车 / 台 15 6 钢筋调直机 JJM-3 台 10 7 钢筋切断机 GQ-40 台 10 8 钢筋弯曲机 GJB-40 台 10 9 蛙式打夯机 / 台 5 10 柴油发电机 / 台 5 11 电焊机 / 台 12 光伏阵列区 原环评阶段与本次评价的光伏阵列区相关工程建设内容一致，具体如下: （1）光伏阵列区分布 华能元谋物茂（南）光伏电站共设计175个方阵，每个光伏方阵配置240个组串（每个组串由28块组件串联）、16台组串式逆变器和1台容量为3150kVA双绕组升压箱变。项目分为5个片区，其中芝麻片区43个3.15MW方阵，共计135.45MW；小罗岔片区19个3.15MW方阵，共计59.85MW；小米地片区41个3.15MW方阵，共计129.15MW；茂易片区26个3.15MW方阵，共计81.9MW；沙沟片区46个3.15MW方阵，共计144.9MW。拟建项目各片区场址相对位置示意图详见附图3。 表2-8 各个片区用地面积及装机容量统计表 编号 片区名称 用地面积 (亩) 交流测安装容量 （MW） 直流测安装容量 （MWp） 方阵数量 （个） 1 芝麻片区 2785.94 135.45 156.0384 43 2 小罗岔片区 1304.72 59.85 68.9472 19 3 小米地片区 2484.80 129.15 148.7808 41 4 茂易片区 1462.43 81.9 94.3488 26 5 沙沟片区 2493.21 144.9 166.9248 46 合计 10531.10 551.25 635.0400 175 （2）光伏阵列运行方式设计 根据项目地形地貌条件、项目地理纬度，本项目太阳电池方阵的运行方式采用固定式，即方阵支架采用固定支架。 图2-1 固定支架太阳能方阵 （3）方阵接线方案设计 1）直流接线方案设计 本项目每个光伏组串采用28块540Wp单晶硅光伏组件串联成串。即每28块电池组件之间采用组件自带电缆串联成1个组串，每串采用2根型号为PV1-F-1.8kV-1×4mm2的光伏电缆接入逆变器。 2）交流接线方案设计 每台逆变器出线采用1根型号为ZC-YJLV22-1.8/3kV-3×120mm2的电力电缆接入对应方阵的3150kVA箱变低压侧。每台3150kVA箱式变电站高压侧出线采用1根型号为ZC-YJLV22-26/35kV-3×70mm2的电力电缆接入集电线路。 3）组件及逆变器配置比例设计 将组件与逆变器配置比例设计为1.157，超配后单台逆变器最大实际接入16个组串，即单台逆变器直流输入功率为226.8kWp。 表2-9 单元方阵配置 名称 单位 计算结果 组件串联数 块 28 单串功率 kWp 15.12 196kW组串式逆变器 串 15 容配比 % 1.157 单个3150kW方阵 196kW组串式逆变器 套 16 196kW逆变器组串并联数 串 256 196kW逆变器接入功率 kWp 226.8 组件数量 块 6720 组件容量 kWp 3628.8 175个3150kW方阵 196kW组串式逆变器 套 2800 196kW逆变器组串并联数 串 42000 196kW逆变器总功率 kWp 548800 组件数量 块 1176000 组件容量 MWp 635.04 4）方阵发电系统主要设备布置 组串式逆变器可以直接安装在光伏后排支架上，采用IP65防护等级，满足室外安装要求；升压箱变就近采用混凝土基础安装于方阵中部靠近场内道路区域，尽可能降低交流电缆长度，降低损耗，便于运维检修；箱变、电缆分支箱根据箱变布置及集电线路走向，采用混凝土基础安装于场内道路附近，降低安装施工难度。 5）方阵交流容量设计 结合逆变器选型情况，单个方阵容量按照3.15MW设计。 6）光伏场区电缆敷设设计 ①每3.15MWp光伏发电系统的太阳电池方阵，组串直流输出电缆通道东西方向沿太阳能组件的安装支架进入组串式逆变器，南北方向电缆采用沿电缆穿保护管进入纵向设置的直埋壕沟或槽盒敷设至组串式逆变器。组串式逆变器出线交流电缆沿着纵向设置的电缆壕沟或槽盒敷设至方阵对应的箱变。 ②箱变高压侧电缆、分接箱进出线电缆及集电线路电缆沿场内道路边布置的电缆壕沟敷设至220kV升压站35kV配电装置。 ③电缆过道路部分埋管敷设，埋管长度各伸出道路两侧不小于1.5m。 （4）光伏厂区集电线路设计 1）集电线路汇集方式 本工程方阵区共设计有175台升压箱变，每6～10个方阵箱变高压侧采用首尾串接的方式并入一回集电线路（根据方阵布置情况局部采用分支箱），分支线路采用1个35kV电缆分支箱T接至35kV电缆集电线路的原则。箱变35kV侧设断路器用于分段和保护，单个方阵与线路的分合不影响线路上其他方阵的正常运行。每台电缆分支箱与集电线路的T接点设隔离开关，单个箱变的检修只需要断开电缆分支箱与集电线路的连接，从而避免整回集电线路停电，减少发电量的损失。 2）集电线路汇集容量 站内35kV短路水平暂按31.5kA选择，根据工程经验拟定本工程35kV电缆满足热稳定要求的最小截面为3×70mm2，选用铝芯电缆。综合考虑本工程集电线路方案及光伏方阵布置情况，集电线路主线电缆选型如下：汇集容量小于2个方阵及以下时，电缆选用ZC-YJLV22-26/35-3×70mm2；汇集方阵数量由3～9个方阵时，对应电缆型号为：ZC-YJLV22-26/35-3×70mm2；ZCYJLV22-26/35-3×120mm2；ZC-YJLV22-26/35-3×150mm2；ZC-YJLV22-26/35-3×240mm2；ZC-YJLV22-26/35-3×300mm2；2x(ZC-YJLV22-26/35-3×120mm2)；2x(ZC-YJLV22-26/35-3×185mm2)；2x(ZC-YJLV22-26/35-3×240mm2)。 （5）单组支架电池组串的排列设计 每个晶体硅太阳电池组串支架的纵向为2排、每排14块组件，即：每个单支架上安装28块单晶硅太阳电池组件，满足1个组串。每一支架阵面平面尺寸约为（16.122 m×4.532m）。 图2-2 单支架方阵面组件纵向排列 （6）支架基础 本工程，在满足承载力及正常使用的前提条件下，结合现场实际情况分析，优先选择较为经济且施工简单的方案，即采用钻孔灌注桩基础，灌注桩采用现场浇筑的C30钢筋混凝土（双立柱支架基础采用细石混凝土），灌注桩基础桩基型式如下： 1）单立柱支架：采用直径为300mm，桩深2500mm的混凝土灌注桩。混凝土墩台高出地面0.5m，上部预埋钢管与支架立柱套接 2）双立柱支架：采用直径为150mm，桩深1500mm的混凝土灌注桩采用细石混凝土浇筑。混凝土高出地面0.05m，上部预埋钢管与支架立柱套接。 图2-3 支架基础及预埋件体型图（左单立柱，右双立柱） （7）35kV箱变、分支箱基础及逆变器基础设计 本工程共有箱变基础175个。箱变基础为钢筋混凝土框架结构。基础顶板上预埋钢板，与变压器支座焊接固定。箱变基础底部埋深1.0m，基础顶面高于地坪0.8～1.0m。箱变排油一侧设置集油坑。箱变基础对地基承载力要求不高，黏性土以下岩土层均可作为箱变基础持力层。箱变基础体型图如下图所示。 图2-4 箱变基础体型图 本工程分支箱基础共有35座，采用钢筋混凝土框架结构结构。基础顶板上预埋钢板，与变压器支座焊接固定。分支箱基础基础底部埋深1.0m，基础顶面高于地坪0.8m。采用黏性土及强、全风化岩土层作为持力层。本工程逆变器直接挂在支架立柱上，不另设基础。 （8）组件清洗 光伏阵列的电池组件表面清洗可分为定期清洗和不定期清洗。定期清洗一般每季度进行一次，制定清洗路线。清洗时间安排在日出前或日落后。不定期清洗分为恶劣气候后的清洗和季节性清洗。 恶劣气候分为大风、沙尘或雨雪后的清洗。每次大风或沙尘天气后应及时清洗。雨雪后应及时巡查，对落在电池组件表面的泥点和积雪应予及时清洗。 季节性清洗主要至春秋位于候鸟迁徙路线下的发电区域，对候鸟粪便的清洗。在此季节应每天巡视，发现电池组件被污染的应及时清洗。 日常维护主要是每日巡查电池组件的清洁程度。不符合要求的应及时清洗，确保电池面组件的清洁。 本项目利用厂区原有高位水池，厂区敷设冲洗管网。每隔一段距离设置引接阀门，光伏区给水管网取水点间排距不大于100m。分区域进行，清洗水量约0.5L/m2，每个季度清洗一次，一周全部清洗完毕。高位水池水量满足冲洗需求。 （9）防洪设计 本工程为光伏组件下缘离地高度均不小于2.0m，且组件基本布置与山顶及山坡上，组件完全避让开洪水。 支架基础洪水设计标准重现期按50年一遇的标准设计，根据地形及设计原则，在总平面规划布置时，固定支架尽可能避开冲沟和集水部位，避免洪水威胁。柔性支架基础设置时，均考虑设置在沟谷两侧的沟壁及岸坡上。 少数基础受洪水影响时，可在基础外侧修建相应的排水沟及截洪沟，排水沟或截水沟排水坡度大于10%时设置浆砌石消力坎，排水沟或截水沟每隔一段距离设置一座砖砌沉砂池。截排水沟进出水口设置一定长度的护坦及护面。 道路建设，应结合当地的水文、地质气候条件和沿线筑路材料供应情况，因地制宜地采用有效可行的防护措施，以满足防洪要求，确保路基的安全稳定。道路挖方边坡侧设置浆砌石排水沟。 （五）升压站 （1）升压站总体布置 原环评阶段：根据光伏场区位置，初步规划在芝麻片区新建一座110kV升压子站，在小米地片区建设一座220kV升压站。芝麻片区135.45MW光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建110kV升压子站升压至110kV后接入小米地片区新建220kV升压站110kV间隔。小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区于场区内采用地埋电缆方案，出场区后采用架空集电线路方案接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置，小米地片区光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建220kV升压站35kV配电装置，所有光伏发电容量接至新建220kV升压站后统一升压送出。 变更后：项目在芝麻片区新建一座110kV升压子站，在小米地片区建设一座220kV升压站。 因建设单位对该片区电网规划设计发生变化，芝麻片区135.45MW光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建110kV升压子站升压至110kV后接入同一建设单位新建220kV多竹箐升压站110kV间隔，经多竹箐升压站升压至220kV后送出。罗岔片区、茂易片区、沙沟片区、小米地片区经35kV集电线路接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置后，统一升压送出至500kV光辉变电站接入电网。 升压站电气部分 1）110kV升压站电气主接线 原环评阶段与本次评价110kV升压站电气部分建设内容一致。 110kV升压站共设三级电压，0.4kV、35kV和110kV。其中0.4kV为低压站用电压，35kV为太阳能电池方阵逆变升压电压，110kV为接入系统电压。考虑到芝麻片区装机规模为135.45MW，配套建成一台容量为150MVA的主变压器，满足终期容量的送出 110kV升压站接线：升压站110kV侧按终期规模建成1个线路-变压器组出线间隔，采用六氟化硫全封闭组合电器（GIS）布置于户外。并通过1回110kV线路接入小米地220kV升压站，导线截面选择为240mm2。 35kV系统接线：升压站35kV侧按终期规模建成1个主变进线间隔、8个光伏厂区集电线路间隔、1个母线设备间隔、1个无功补偿间隔、1个站用变间隔、1个接地变及小电阻成套设备间隔，共13个配电间隔，预留2个集电线路间隔位置。35kV配电装置选用户内成套装置KYN61-40.5高原型铠装移开式开关柜。 2）220kV升压站电气主接线 原环评阶段升压站电气部分建设内容如下： 220kV升压站共设三级电压，0.4kV、35kV和220kV。其中0.4kV为低压站用电压，35kV为太阳能电池方阵逆变升压电压，220kV为接入系统电压。考虑到本工期程装机规模为550MW，配套建成两台容量分别为275MVA及290MVA的主变压器，满足550MW容量的送出。220kV升压站接线：220kV侧按终期规模规划，220kV侧采用单母线接线，一次规划建成2个主变进线间隔、1个线路出线间隔、母线PT间隔。220kV配电设备采用六氟化硫全封闭组合电器（GIS）布置于户外。 110kV升压站接线：升压站110kV侧采用线变组接线。110kV配电设备采用六氟化硫全封闭组合电器（GIS）布置于户外。 35kV系统接线：#1主变35kV侧采用扩大单元接线，建成2段35kV母线（I段、II段母线）。共包含2个主变进线间隔、12回集电线路间隔、2个无功补偿间隔、1个接地变间隔、1个站用变间隔、1个母线PT间隔。预留储能系统配电间隔4个，集电线线路间隔2个。 #2主变35kV侧采用单母线接线，建成1段35kV母线（III段母线）。共包含1个主变进线间隔、5回集电线路间隔、1个无功补偿间隔、1个接地变间隔、1个站用变间隔、1个母线PT间隔。预留储能系统配电间隔1个，集电线线路间隔2个。35kV配电装置选用户内成套装置KYN61-40.5高原型铠装移开式开关柜，布置于室内。 本次评价220kV升压站电气部分建设内容如下： 变更后220kV升压站共设三级电压，0.4kV、35kV和220kV。其中0.4kV为低压站用电压，35kV为太阳能电池方阵逆变升压电压，220kV为接入系统电压。为兼顾本马头地光伏电站、帕地光伏电站项目电能接入，配套建成3台容量分别为275MVA、290MVA及85MVA的主变压器，满足本项目小米地、沙沟、小罗岔、贸易4个片区及新建马头地光伏电站170MW、帕地光伏电站85MW容量的送出。220kV升压站接线：220kV侧按终期规模规划，220kV侧采用单母线接线，一次规划建成3个主变进线间隔、1个线路出线间隔、母线PT间隔。220kV配电设备采用六氟化硫全封闭组合电器（GIS）布置于户外。 110kV升压站接线：升压站110kV侧采用线变组接线。110kV配电设备采用六氟化硫全封闭组合电器（GIS）布置于户外。 35kV系统接线：#1主变35kV侧采用扩大单元接线，建成2段35kV母线（I段、II段母线）。共包含2个主变进线间隔、12回集电线路间隔、2个无功补偿间隔、1个接地变间隔、1个站用变间隔、1个母线PT间隔。预留储能系统配电间隔4个，集电线线路间隔2个。 #2主变35kV侧采用单母线接线，建成1段35kV母线（III段母线）。共包含1个主变进线间隔、5回集电线路间隔、1个无功补偿间隔、1个接地变间隔、1个站用变间隔、1个母线PT间隔。预留储能系统配电间隔1个，集电线线路间隔2个。35kV配电装置选用户内成套装置KYN61-40.5高原型铠装移开式开关柜，布置于室内。 #3主变35侧采用单母线接线，建成1段35kV母线。共包含1个主变进线间隔、3回集电线路间隔、1个无功补偿间隔、1个接地变间隔、1个站用变间隔、1个母线PT间隔。预留储能系统配电间隔1个，集电线线路间隔2个。 升压站交通运输 原环评阶段与本次评价升压站道路交通建设内容一致。 站区内通行车辆道路面宽为4.5m，路基宽5.5m，道路的转弯半径按9m。路面为混凝土路面，站内道路为公路型道路。 220kV升压站进站外道路由元双公路引入，长度约3500m，路面宽度为5.0m，采用混凝土路面。 110kV升压站进站外道路由场址乡村道路引入，新建部分进站道路。 屋外配电装置场地在必要时设操作地坪和1.5m宽运行小道、0.6m宽操作小道（采用C15混凝土地坪）。站内配电装置场地内空地铺约100mm厚公分石，其余空地和主要道路旁的绿化带可种植适合高海拔地区的低矮乔木和灌木。 升压站建筑设计 本次变更后，仅在220kV小米地升压站新增1台主变及配套设施，且新增主变位于本项目已征地范围，新增主变及配套电气设施后，项目总占地面积不变，仅升压站面积增加1993.33m2（约2.99亩）。环评阶段与本次评价升压站站内建筑内容一致。 升压站内建筑物有综合生产楼、生活楼、消防水泵房、固废物资临时存放仓库及油品库和柴油机房、值班室。 110kV和220kV升压站站内建筑物分别见表。 表2-10 110kV 升压站站内建筑物一览表 建筑物名称 单位 数量 备注 消防水泵房 m2 90.78 1层，层高4.8m 固废物资及临时存放仓库 m2 48 1层，层高4.5m 油品库 m2 48 1层，层高4.5m 35kV配电室 m2 297.56 2层，层高5.4m 合计 m2 484.34 表 220kV 升压站站内建筑物一览表 建筑物名称 单位 数量 备注 综合生产楼 m2 436 1层，层高4.4m 生活楼（1幢5层） m2 2621 5层，层高3.9m/3.9m 35kV配电室 m2 445 框架结构（层高5.4m） 消防水泵房（1幢1层） m2 90.00 地下池体结构,地上框架结构（层高4.5m） 固废物资临时存放仓库及油品库和柴油机房 m2 128 框架结构（层高5.4m） 值班室（1幢1层） m2 14 砖混（层高3.0m） 特殊品库 m2 28.00 框架结构（层高4.5m） 废矿物油及废电池暂存间 m2 48.00 框架结构（层高4.5m） 合计 m2 3810 升压站建筑主要依据使用功能进行设计，建筑专业在满足功能要求的前提下，按照国家的有关法律、规范、规程以及视觉造型美学原理，进行平面布置、防火分区、安全疏散、立面造型、色彩处理等方面的全方位设计，以保证满足功能使用要求。建筑以自然采光为主，人工照明为辅的原则进行设计。升压站建筑设置有满足规范要求的门窗，保证良好的采光质量。 （六）劳动定员及工作制度 原环评阶段与本次评价的劳动定员一致。 本项目劳动定员25人，均在项目内食宿，每3人一班值守，主要负责运行监控、日常保养、故障维修和事故报告等。采用24小时值班制，全年工作365d。 |
| 总平面及现场布置 | 2.3 总平面及现场布置 2.3.1项目规划 原环评阶段与本次评价项目总体规划情况一致。 本项目位于云南省楚雄州元谋县物茂乡、黄瓜园镇、老城乡、元马镇及平田乡，项目利用林地建设光伏发电项目，规划容量550MW。项目场址范围位于东经101°44′34″～101°54′16″，北纬25°34′5″～26°01′43″之间，海拔高度1000～1500m。本项目共设计175个方阵，共635.04MWp。整个场区从南至北分为芝麻、小罗岔、小米地、茂易及沙沟共5个片区，最北边芝麻片区之最南边沙沟片区直线距离约为41.2km，场址用地范围跨度较大。项目在芝麻片区、小米地片区分别建设110kV升压站、220kV升压站各一座。光伏阵列5个片区规划总平面示意图详见附图4。 2.3.2 光伏阵列布置 原环评阶段与本次评价光伏阵列布置未发生变化。 项目共设计175个方阵，共635.04MWp。本工程地形复杂，为了最大限度经济利用地块，采用了三种规格固定支架，即2×14单立柱支架（适用于地形坡度不大可采用机械成孔的区域），2×14双立柱支架（适用于地形坡度较大无法采用机械成孔的区域）和柔性支架，其中固定支架布置有607.023MWp，柔性支架布置28.017MWp。固定支架组件均采用竖向排布。组件布置结合地形条件多数按正南向保证最佳倾角进行布置，对部分地形坡度超过36%（20度）的非南向坡则采取支架顺等高线布置的方式，非正南向坡拟按倾角3度（朝向偏南方向）布置，对局部位于南向陡坡（坡度约35度区域）则采取支架倾角顺坡的布置方式。 （1）单立柱2×14组串布置：太阳电池组件在支架上的布置按2排竖向布置（组件的长方向为南-北向），该种支架配套直径300mm的灌注桩使用，用于可采用机械成孔的区域，该种支架布置示意图如下 单立柱2×14支架组件平面布置图（柱距4.8m） 单立柱2×14支架剖面图 图2-5 单立柱支架示意图 （2）双立柱2×14布置：太阳电池组件在支架上的布置按2排竖向布置（组件的长方向为南-北向），该种支架配套直径150mm的灌注桩使用，用于不可采用机械成孔的区域，该种支架布置示意图如下： 双立柱2×14支架组件平面布置图（柱距东西2.88m，南北2.0m） 陡坡（35 度以上）支架南向顺坡布置 非南向布置支架安装剖面图（3度倾角） 图2-6 双立柱支架示意图 2.3.3 升压站总平面布置 原环评阶段本项目在场区芝麻片区新建110kV升压站一座，在小米地片区新建220kV升压站一座。110kV升压站场址位于山顶，场地基面承载力较好，能满足建筑要求；220kV升压站场址位于小米地南侧坡脚缓坡位置，场地基面承载力较好，能满足建筑要求。厂区周围不涉及居民点和工业设施。 变更后项目升压站位置不变，110kV芝麻片区升压站较原环评未发生变换，为兼顾新建的帕地光伏电站、马头地光伏电站的电能接入，220kV小米地片区升压站新增1台85MVA主变及配套设施，扩建区域位于项目已征地范围内，因此项目总占地面积不变，升压站占地面积增加1993.33m2。 （1）110kV升压站总平面布置 110kV升压站整体布局为正方形，长×宽=66m×53m，占地面积3498m2。综合楼一层电气功能房间为35kV配电室和低压配电室，二层为主控室、继保室、通信室、蓄电池室。35kV配电室单列布置35kV开关柜、接地变及小电阻成套装置、站用变压器户外布置于主变旁。继电保护室多排同向布置继电保护屏柜，系统通信屏柜布置于通信室、蓄电池组架安装于电池室。主控制室布置主控制台及计算机监控后台。本工程110kV配电装置采用户外GIS布置于生产区正南侧。主变压器露天布置于升压站中部，主变110kV侧采用LGJ-300软导线引至110kV GIS主变进线套管，主变35kV侧采用绝缘管母接至35kV配电室主变进线柜。主变中性点设备布置于储油坑边，采用软母线与主变中性点套管连接。SVG功率阀组及SVG控制柜升压站正南侧SVG室，电抗器、隔离开关、接触器（断路器）、避雷器等户外布置于SVG室。 图2-7 110kV升压站布置位置及总平面布置图 （2）220kV升压站总布置 原环评阶段：220kV升压站总布置将场地按照华能集团典型设计布置。升压站整体布局为长方形，长×宽=146.5m×84m，占地面积12306m2。220kV GIS配电装置采用预制舱布置于升压站北侧。主变压器露天布置于升压站中部，主变220kV侧采用LGJ-400软导线引至220kV GIS主变进线套管，主变35kV侧采用绝缘管母线接至35kV主变进线柜。主变中性点设备布置于油坑边，采用软母线与主变中性点套管连接。35kV配电装置、接地变及小电阻成套装置布置于升压站南侧35kV配电室和接地变小电阻室。站用变压器、低压配电柜、主控制室、继电保护室、电气蓄电池室、通信机房、通信蓄电池布置于升压站西侧综合楼内。SVG动态无功补偿装置布置于生产区东侧无功补偿装置场地，控制柜及功率模块等布置于SVG预制舱内，隔离开关、电抗器等户外布置于室外无功补偿装置场地。升压站设环行道路，作为设备运输、巡视、消防的通道。 图2-8 原环评220kV升压站布置位置及总平面布置图 项目变更后：在原升压站西南侧新增一台容量为85MVA主变器及配套设施，变更后总占地面积14299.33m2。220kVGIS配电装置采用预制舱布置于升压站北侧，主变220kV侧采用LGJ-400软导线引至220kV GIS主变进线套管，主变35kV侧采用绝缘管母线接至35kV主变进线柜。主变中性点设备布置于油坑边，采用软母线与主变中性点套管连接。35kV配电装置、接地变及小电阻成套装置布置于升压站南侧35kV配电室和接地变小电阻室。站用变压器、低压配电柜、主控制室、继电保护室、电气蓄电池室、通信机房、通信蓄电池布置于升压站西侧综合楼内。SVG动态无功补偿装置布置于生产区东侧无功补偿装置场地，控制柜及功率模块等布置于SVG预制舱内，隔离开关、电抗器等户外布置于室外无功补偿装置场地。升压站设环行道路，作为设备运输、巡视、消防的通道。变更后项目升压站平面布置图见附图。 （3)站区竖向布置 升压站竖向布置已原环评阶段一致。 本项目升压站位于地形较为平缓的山坡上，场平方量不大，综合考虑建筑物的基础稳定性等原因，且所内建（构）筑物、地下管线、沟道等布置比较密集，因此采用“平坡式”竖向布置来进行场地平整。升压站布置时需控制挡墙高度，以利于安全和控制挡墙工程量。场地排水采用自由散流式，雨水一部分由进所道路排向站外，而大部分雨水由所区中间顺场地整平坡度排至围墙处，再从围墙上排水口排至站外。根据现场踏勘及场区总平面布置图，本工程升压站位于平缓山顶，附近无河流、水库等大型水体，故不受百年一遇洪水位影响。 主要建构筑物室内外设计高差按0.3m之间考虑。考虑升压站周围山体的小部分雨水汇水及升压站站址东高西低的地形和场平方案，拟在220kV升压站围墙北侧、西侧和东侧部分区域设置截水沟；在110kV升压站围墙东北侧，北侧及南侧设置截水沟将汇水引至场外低洼处。挖方边坡底设置一条浆砌石排水沟，最终由给排水系统接走。 2.3.4 道路布置 本次评价，项目道路布置与原环评阶段未发生变化。整个场区从南至北分为芝麻、小罗岔、小米地、茂易及沙沟共5个片区，最北边芝麻片区之最南边沙沟片区直线距离约为41.2km，场址用地范围跨度较大，各片区均有乡道、县道联通至场区，因此，各片区对外交通及场内交通道路充分利用场内现有道路。场内检修道路路面宽3.5m，路基宽4.0m，道路转弯半径不小于15m，五个片起共新建道路约40.3km，其中芝麻片区12km，下罗岔片区7.8km，小米地片区8.8km，茂易片区4.1km，沙沟片区7.6km，改造现有道路约8km，其中小米地片区220kV升压站进场路由场址南侧元双二级路接入，长度约3.5km，拟按5m宽混凝土道路进行建设。 （1）110/220kV升压站进站道路 路基宽度：4.5m，路面宽度：5.5m，路面为20cm混凝土路面，路面横坡：3%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。 （2）方阵区道路 路基宽度：4.0m，路面宽度：3.5m，最小转弯半径为15m，路面为20cm石渣路面。路面横坡：3%，路面最大纵坡：20%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。方阵区现有道路纵横交错，基本均为土路，路宽在1.5～4.5m，场内道路尽可能改造扩建现有道路，其余采用新建。改扩建道路长约8km，新建道路长约40.3km。 2.3.5 集电线路布置 （1）分区集电线路汇集 ①芝麻片区原环评阶段共布置43个3.15MW方阵，总容量135.45MW，共规划8回35kV电缆集电线路汇集至本片区新建110kV升压站后，经1回线路送出至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，线路长度40km。 本次项目变更后，芝麻片区43个3.15MW方阵，总容量135.45MW，共规划8回35kV电缆集电线路汇集至本片区新建110kV升压站后，经1回110kV线路送出至同一建设单位新建“华能元谋多竹箐光伏电站项目”新建220kV升压站，线路长度为24.22km，较原环评阶段，线路长度减少15.78km。 ②小罗岔片区集电线路布置方案与原环评阶段一致，共布置19个3.15MW方阵，总容量59.85MW，共规划2回35kV架空线路（同塔双回）汇集至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，线路长度8.2km。 ③小米地片区集电线路布置方案与原环评阶段一致，共布置41个3.15MW方阵，总容量129.15MW，共规划7回35kV电缆线路汇集至本片区220kV升压站。 ④茂易片区集电线路布置方案与原环评阶段一致，共布置26个3.15MW方阵，总容量81.9MW，共规划3回35kV架空线路（1回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，导线型号JL/G1A-300/25，没回线路长度8.2km。 ⑤沙沟片区集电线路布置方案与原环评阶段一致，共布置46个3.15MW方阵，总容量144.9MW，共规划5回35kV架空线路2回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，同塔双回导线型号JL/G1A-300/25，单回导线型号JL/G1A-240/25，每回线路长度5.3km。 （2）35kV架空线路布置 本项目变更前后35kV架空线路布置未发生变更，项目总装机容量550MW，拟采用架空加地埋的方案进行集电线路设计。根据规划状况，共有10回集电线路采用架空加地埋方案进行设计，其余均采用地埋电缆方案。 由于本项目工程区较为分散，主要分为五个片区，其中小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区以35kV架空集电线路接至新建于小米地片区的220kV升压站，升压站与光伏区间地理地物较为复杂，存在农田、高速、村庄、河流等。根据收资情况，架空集电线路具体路径如下： ①小罗岔片区： 小罗岔片区共有2回35kV集电线路，采用同塔双回方案进行设计。架空线路起于光伏区南侧，向南架设至小米地片区边沿后转地埋电缆接至升压站。架空线路沿途经过两处村庄及一条高速路； ②茂易片区 茂易片区共有3回35kV集电线路，采用1个同塔双回、1个单塔单回方案进行设计。架空线路起于光伏区东北角，向西北方架设至峡谷较窄处向西跨河，跨河后向西北方向架设至小米地片区内新建升压站； ③沙沟片区 沙沟片区共有5回35kV集电线路，采用2个同塔双回、1个单塔单回方案进行设计。架空线路起于光伏区北侧，向北西方向架设，相继跨越高速、河流及农田后转向东北方向架设至小米地片区内新建升压站。 （3）35kV电缆布置 本项目变更前后35kV电缆布置情况未发生变更，直埋电缆采用直接在原地面进行开挖，直埋电缆开挖断面为400×800mm、600×800mm、800×800mm、1000×800mm，开挖完毕沟底部先铺设一定厚度级配砂，电缆敷设完毕后，上部再覆盖一层级配砂，实心砖压顶，最后回填。 图2-9 场内直埋壕沟断面示意图 2.3.6 施工场地布置 经核实，本项目变更前后，项目施工场地布置情况未发生变更。项目场址位由北至南分布于元谋县城西侧，各片区均有道路贯穿，交通十分方便。除小米地东南侧有一采石场外，其余场地范围内无较好的天然砂料源，本工程砂料需从场址附近的砂石场采购。商业混凝土、钢筋钢材、砖、木材、油料等可以从物茂乡或元谋县及附近地区采购，最近运距约7km。 本项目共设5块施工临时用地，施工临建设施不再额外征地，拟临时占用个别方阵作为施工临建设施用地。施工用地规划材料堆放场仓库主要作为钢结构加工及堆放、太阳电池组件堆放及材料加工区和生活办公区。 2.3.7 弃渣场布置及土石方平衡 本项目，变更后弃渣场布置及土石方情况与原环评阶段一致。 （1）弃渣场布置 根据建设单位提供的《华能元谋物茂（南）光伏电站水土保持方案报告书》资料，工程建设期共产生弃渣量为40.42万m3，其中芝麻片区和小米地片区弃方24.20万m3，运往元谋程德建筑垃圾处理有限公司建筑垃圾处置场，该建筑垃圾处置场是元谋县合法的弃土消纳场。 元谋程德建筑垃圾处理有限公司建筑垃圾处置场现场照片 小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区弃方16.23万m3（折合松方21.58万m3），工程共选择弃渣场5个，全部为沟道型渣场，总占地面积17hm2，占地类型为林地。渣场总容量为23.66万m3，满足工程存、弃渣要求。 （2）土石方平衡 1）太阳能电池方阵区 太阳能电池方阵依地形布设，不进行场地平整，固定支架基础采用钻孔灌注桩基础。支架基础有2种尺寸，一种为灌注桩入土深度2.5m，孔直径300mm，支架有134876个（其中芝麻片区34548个，小罗岔片区14628个，小米地片区33660个，茂易片区16396个，沙沟片区35644个）；一种为灌注桩入土深度1.5m，孔直径150mm，支架有77136个（其中芝麻片区20196个，小罗岔片区10836个，小米地片区12144个，茂易片区25692个，沙沟片区8268个）。经计算，本区产生土石方3.59万m3，其中芝麻片区1.13万m3，小罗岔片区0.36万m3，小米地片区0.81万m3，茂易片区0.44万m3，沙沟片区0.85万m3。根据主体工程设计，太阳能电池方阵开挖土石方就地回填，不产生永久弃渣。 2）升压站区 升压站土石方来源主要为场地平整产生的土石方。根据主体设计，芝麻片区110kV升压站场地平整面积0.5hm2，平均开挖深度5.6m，平均回填0.24m；站区建构筑物基础面积0.03hm2，基础平均开挖深度4.0m，平均回填2.8m；小米地片区220kV升压站场地平整面积1.6hm2，平均开挖深度2.3m，平均回填0.47m；站区建构筑物基础面积0.18hm2，基础平均开挖深度0.71m，平均回填0.26m。经计算，升压站区共产生开挖土石方6.75万m3（芝麻片区2.94万m3，小米地片区3.81万m3），回填1.01万m3（芝麻片区0.22万m3，小米地片区0.80万m3），弃方5.74万m3（芝麻片区2.72万m3，小米地片区3.02万m3），全部运至弃渣场堆存。 3）箱变及分支箱 箱变及分支箱区基础面积0.60hm2，平均开挖深度1.2m，开挖土石方全部用于基础回填，经计算，本区开挖土石方0.72万m3，回填土石方0.72万m3，开挖土石方全部用于自身回填，不产生永久弃渣。 4）道路工程 道路工程土石方来源主要为路基开挖土石方。本区占地面积21.68hm2，平均开挖深度2.56m，回填0.96m，经计算，本区开挖土石方55.59万m3，场地回填20.90万m3，弃方34.69万m3（其中芝麻片区10.10万m3，小罗岔片区6.63万m3，小米地片区8.36万m3，茂易片区3.90万m3，沙沟片区5.70万m3），全部运至弃渣场堆存。 5）集电线路 集电线路土石方来源主要为电缆壕沟开挖产生的土石方。根据主体设计，电缆壕沟开挖断面面积为1.01m2，电缆总长约为117.5km，经计算，本区共开挖土石方11.87万m3，回填土石方11.87万m3，不产生永久弃方。 项目共开挖土石方81.20万m3（其中表土剥离2.69万m3），回填土石方40.78万m3（其中覆土2.69万m3），弃方40.42万m3，其中芝麻片区和小米地片区弃方24.20万m3，运往元谋程德建筑垃圾处理有限公司建筑垃圾处置场，小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区弃方16.23万m3，全部运往相应片区设计弃渣场堆存。 图2-10 土石方平衡及流向图 2.3.8 工程占地 项目变更后，在小米地升压站西南侧新增1台主变及配套设施，因新增主变位于本项目已征地范围，因此增加主变后，项目总占地面积不变，仅升压站面积增加1993.33m2，具体如下：本项目工程占地范围包括太阳能电池方阵区、集电线路区、箱变及分支箱、升压站、道路工程区、弃渣场，总占地面积为703.49hm2。其中，太阳能电池方阵区占地面积584.93hm2，集电线路区占地面积1.41hm2，箱变及分支箱占地面积0.60hm2，升压站区占地面积1.82hm2（原环评阶段升压站占地面积为1.62m2），道路工程区占地面积21.68hm2，弃渣场占地面积3.36hm2，其余部分为未利用地。 2.3.9 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建 本工程不涉及移民搬迁人口，永久占地进行征地，临时用地进行租用。 2.3.10 施工进度、投资及资金来源 根据调查，本工程于2021年12月开工，截止目前，项目施工期为27个月，其中，项目已完成大部分光伏方阵、集电线路、厂区道路施工等工程内容以及升压站建筑主体工程已基本建成。根据设计施工方案，项目后续施工期为3个月，计划于2024年6月，施工总工期为30个月。 工程固定资产静态投资为299083.74万元，建设资金来源为资本金和银行贷款。资本金占固定资产投资的30%，其余的资金由银行贷款。贷款偿还期为15年，宽限期为1年，宽限期后每年按贷款等额还本利息照付，年贷款利率为4.00%。 |
| 施工方案 | 2.4 施工方案 2.4.1施工工艺流程简述及产污节点 项目于2021年12月开工建设，现阶段正在施工中，自施工至今未造成任何环境污染事故，未发生环境纠纷，未收到过任何环保投诉，根据现场踏勘，项目完成部分建设内容施工，项目在用地范围内分片区施工，剩余建设内容施工会产生废气、废水、噪声、固废。 剩余施工内容包括部分道路的施工、光伏阵列基础的开挖、光伏组件的安装、升压站等构筑物的建设、输变基础集点线路施工以及设备的安装和调试。 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物、施工作业对评价区生态环境破坏可能导致的水土流失和植被破坏、施工人员生活污水、生活垃圾等。施工流程及各阶段产污环节见下图。 图2-11 施工期工艺流程及产物节点图 （1）光伏区施工工艺流程 ①施工准备：主要为施工道路建设。 ②光伏阵列基础施工：光伏阵列支架基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩基础，施工工序大致如下：测量定位—钻孔—钢筋笼制作、放置—放置套管—浇筑混凝土—安装预埋件—养护。 支架基础采用微孔灌注桩，单立柱支架采用微孔灌注桩直径为0.3m，桩长约2.5m，基础高出地面0.5m，采用C30混凝土；双立柱支架采用微孔灌注桩直径为0.15m，桩长约1.5m，基础高出地面0.05m，采用细石混凝土。 光伏支架采用平单轴双排组件布置方案，立柱间距建议间距约为5m，组件最低点距离地面2.5m。立柱与桩顶采用焊接或螺栓连接。 ③支架安装：总体施工顺序为安装立柱→安装横梁→安装檩条等。支架基础施工完成后，通过桩基础预埋钢管与支架立柱钢管进行套接，使得钢支架立柱与桩基础连接； 本工程固定式光伏支架和基础采用套筒+对穿螺栓连接，平单轴光伏支架立柱和基础采用焊接。 ④电池组件安装。 ⑤逆变器安装：通过螺栓将逆变器固定在光伏支架上。 ⑥箱变基础施工： 箱式基础采用砖混箱型基础，采用钢筋混凝土框架结构结构。基础顶板上预埋钢板，与变压器支座焊接固定。分支箱基础基础底部埋深1.0m，基础顶面高于地坪0.8m。采用黏性土及强、全风化岩土层作为持力层。组串式逆变器较小，可直接安装于组件支架上。 ⑦箱变设备安装：箱式变压器及相关配套电气设备通过汽车分别运抵阵列区附近，采用吊车吊装就位。 ⑧集电线路施工： A.电缆桥架安装与电缆铺设 电缆桥架及电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、核对，确认电缆桥架的规格、层数是否满足设计要求，电缆的走向是否合理，电缆是否有交叉现象，否则需提出设计修改。 电缆桥架及电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的《电缆桥架安装程序表》和《电缆敷设程序表》，表中应明确规定每段电缆桥架和每根电缆安装的先后顺序。 电缆桥架及电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行，电缆桥架的安装层数应符合设计规定。电缆桥架及电缆到达现场后，应严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对每盘电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头，桥架上每敷设完一层电缆应及时整理绑扎好，不允许多层电缆敷设完后再一起整理。对电缆容易受损伤的地方，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离做好标识。电缆敷设完毕后，应保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。 B.架空线路 集电线路采用铁塔杆和混凝土杆混合架设，线路工程施工分四个阶段：一是施工准备；二是基础施工；三是塔杆施工；四是架线。 a.施工准备：施工准备阶段主要是施工备料，本工程塔杆基本沿施工道路布置，无需另外修建临时用地，施工临时场地也主要利用现有的光伏阵列及道路区空地。 b.基础施工：本工程集电线路工程规模较小，塔基基础开挖以人工为主，线路在确保安全和质量的前提下，尽量减小开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的破坏原状土。 对于铁塔塔基，基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量较少对基底土层的扰动。整个塔基区土石方通过场地平整在征占地范围内达到平衡，无弃渣。 （2）升压站施工工艺流程 ①施工准备：包括施工道路建设、场地平整。 ②基础开挖、浇筑：升压站区地基处理，包括土石方工程、桩基础工程、支护工程等。 ③建筑物建设：本工程建筑物部分采用预制舱方案，只需采用吊装安装即可。在土建专业施工时，电气专业技术人员应到现场配合土建施工，做好预埋件、预留孔洞、过路电缆预埋管、接地网的施工。 ④电气设备安装：变压器建筑安装工程、电缆敷设、电气设备的安装调试、系统的并网运行调试等内容。 2.4.2施工组织 （1）施工交通 ①对外交通条件 项目场址位于元谋县，场址距离昆明市约185km，本项目对外交通主要依托G5京昆高速公路、G108国道及芝麻公路（芝麻片区）、元大线（小罗岔片区）、元双公路（小米地片区）、老远勐线1（茂易片区）、尹花线（沙沟片区）进入项目区，最北边芝麻片区之最南边沙沟片区直线距离约为41.2km，场址用地范围跨度较大，各个片区均有乡道、县道连通至场区，因此，各片区对外交通及场内交通道路充分利用场内现有道路。为方便施工期间的运输及运营后的检修，场内检修道路引致各方阵区，可满足场区设备、材料等的运输要求，交通方便。各个片区外部交通路线： 芝麻片区：元谋县城---G108国道---芝麻公路---场区； 小罗岔片区：元谋县城---G108国道---元大线---场区； 小米地片区：元谋县城---G108国道---元双公路---场区； 茂易片区：元谋县城---G108国道---老远勐线1---场区； 沙沟片区：元谋县城---G108国道---老远勐线1---尹花线---场区。 ②场内交通运输 根据光伏电站的总体布局，场内道路应紧靠光伏电池组件旁边通过，以满足设备一次运输到位、支架及光伏电池组件安装需要。电站内运输按指定线路将大件设备逆变器、箱式变、高压开关柜等均按指定地点一次到位，尽量减少二次转运。 110/220kV升压站进站道路：路基宽度：4.5m，路面宽度：5.5m，路面为20cm混凝土路面，路面横坡：3%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。220kV升压站进站外道路由元双公路引入，长度约3500m，路面宽度为5.0m，采用混凝土路面。110kV升压站进站外道路由场址乡村道路引入，新建部分进站道路。 方阵区道路：路基宽度：4.0m，路面宽度：3.5m，最小转弯半径为15m，路面为20cm石渣路面。路面横坡：3%，路面最大纵坡：20%，路基压实度：≥94%。设计速度：20km/h。方阵区现有道路纵横交错，基本均为土路，路宽在1.5～4.5m，场内道路尽可能改造扩建现有道路，其余采用新建。改扩建道路长约8km，新建道路长约40.3km。 （2）施工建筑材料来源 工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料和火工材料等，材料的主要来源为： 除小米地东南侧有一采石场外，其余场地范围内无较好的天然砂料源，本工程砂料需从场址附近的砂石场采购。商业混凝土、钢筋钢材、砖、木材、油料等可以从物茂乡或元谋县及附近地区采购，最近运距约7km。 （3）水、电、通讯系统 施工用水：本工程施工用水拟采用水车从附近村落取水。光伏电站施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成。 施工用电：升压站考虑从场址附近10kV农网引接，光伏场区考虑配置5台柴油发电机作为施工电源。其中，芝麻片区引接线路约为3km，小罗岔片区引接线路长度约为2km，小米地片区引接线路长度约为3km,茂易及沙沟片区引接线路长度约为1.5km。 通信：本工程周边分布有大量村庄，项目区内均有无线通讯网络覆盖，施工通讯采用移动电话。 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态环境现状 3.1.1 主体功能区规划 本项目位于云南省楚雄州元谋县，根据《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号），元谋县属于限值开发区域中的国家级农产品主产区（云南省有49个县市属于国家农产品主产区，属于限制开发区域）。 根据《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号），元谋县属于国家农产品主产区，该区域的功能定位为：农产品主产区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主要新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。本项目为太阳能发电项目，可有效缓解当地电力供需矛盾，为农产品加工业的发展提供电能。《云南省主体功能区划》能源空间布局也提出“……依托太阳能和生物质能源分布建设新能源示范基地……依托资源优势，稳步发展太阳能发电和热利用……”。 光伏项目的开发空间布局与主体功能区规划中的能源开发空间布局基本一致，且本项目环评针对光伏开发提出了环境保护措施，项目建设与《云南省主体功能区规划》相符。 3.1.2 生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，本项目位于楚雄州元谋县，属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区—Ⅲ2滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区—Ⅲ2-4元谋龙川江干热河谷农业生态功能区。 该区域的主要生态特征：以河谷地貌为主，年降雨量700-800mm。主要植被类型是稀树灌木草丛，土壤以燥红土和紫色土为主。 主要生态问题是：森林覆盖率低、土地退化严重。生态环境敏感性为干热河谷脆弱地带。主要生态系统服务功能为：维护干热河谷生态脆弱区的生态安全。 保护措施与发展方向为：调整产业结构、增加沿江河谷面山的森林覆盖率，发展热带经济林木，改善区域的水环境条件，发展庭院经济，防止生态环境荒漠化。 本项目为光伏电站的建设，光伏电站建设尽可能的利用荒地和裸地，只有少部分稀树灌草地覆盖的土地，本项目是利用荒地、裸地进行光伏发电+生态治理的创新应用，项目既可有效的提升元谋县境内荒草地的利用价值，林业种植、电站运行维护优先使用当地贫困户，为项目所在地元谋县农民尤其是贫困人口致富增收；也可长期生产无污染的清洁电力，为元谋县的经济发展和环境保护助力。且光伏电站建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被，对于防止生态环境荒漠化及区域水土保持是有益的，故本工程的建设与《云南省生态功能区划》中的保护措施与发展方向是一致的。 3.1.3 项目用地及周边生态环境现状 根据建设单位提供的《华能元谋物茂（南）光伏电站水土保持方案报告书》，本项目占地面积为703.49hm2，其中永久占地4.0369hm2，临时占地699.45hm2。主要占地类型为坡耕地、梯坪地、林地草地、交通运输用地和其它土地。 表3-1 项目占地类型及面积统计一览表 序号 项目组成 占地类型及面积统计（hm2） 占地性质 坡耕地 梯坪地 草地 林地 交通运输用地 其它土地 小计 一 太阳能电池方阵 基础 0.05 / 0.55 1.48 / 0.10 2.18 永久占地 方阵空地 12.48 / 214.41 344.01 / 11.84 582.75 临时占地 二 集电线路 集电架空塔基 0.25 0.29 0.3 0.45 / 0.12 1.41 永久占地 三 箱变及分支箱 0.01 / 0.16 0.4 / 0.03 0.6 永久占地 四 升压站 / / 1.82 / / / 1.82 永久占地 五 道路工程 0.01 / 4.77 15.16 0.03 1.71 21.68 永久占地 六 弃渣场 / / / 17 / / 17 临时占地 七 未利用地 1.58 0.04 27.7 45.16 0.004 1.71 76.19 临时占地 合计 14.38 0.33 249.22 424.02 0.034 15.51 703.49 项目周边由于受人类活动影响比较频繁，土地利用主要为人类农业生产活动。评价内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。由于区域受人工垦种开发，评价区野生动物较少，偶尔可见麻雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。区域已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。项目生态环境质量现状一般。 3.1.4 环境空气质量现状 华能元谋物茂（南）光伏电站建设项目位于云南省楚雄州元谋县物茂乡、黄瓜园镇、老城乡、元马镇及平田乡，项目分布于芝麻、小罗岔、小米地、茂易、沙沟5个片区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区环境空气质量属二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求进行保护。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“第6.2.1.1”项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。本次评价收集了元谋县人民政府2023年2月1日发布的《2022元谋县环境质量报告》中的相关数据进行统计评价。根据《2022元谋县环境质量报告》，元谋县建有1个环境空气质量自动监测站，监测点位为省控，点位位置在元谋县环保局楼顶；监测项目为常规6项（SO2、NOX-NO2-NO、PM10、PM2.5、CO、O3）、气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速）、能见度；监测频次为24小时连续自动监测，实时上传和发布数据。2022年，全县环境空气质量优良率为100%，较2021年上升0.3个百分点。2022年，PM10、PM2.5、SO2、NO2 4个监测指标年均值及O3 8h 90百分位数、CO 95百分位数数据如下： 表3-2 元谋县2022年环境空气质量监测结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 0 达标 NO2 10 40 0 达标 PM10 22 70 0 达标 PM2.5 11 35 0 达标 O3 最大8小时平均第90百分位数 107 160 0 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1100 4000 0 达标 根据上述监测数据及全县空气质量优良率，元谋县2021年6项基本污染物年均浓度及相应百分位数日均浓度值均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，判定元谋县属环境空气质量达标区。 经现场调查，本项目所在区域属元谋县西北部山区，项目周边无大的工业企业或其他重污染源分布，人类活动不强烈，现状环境空气质量良好，且应优于元谋县环境监测站所在的县城，满足功能区要求。 3.1.5 地表水环境质量现状 元谋县境内河流57条，分属金沙江水系（其中常流河17条，季节河40条），年过境水量16.02亿m3，水能理论蕴藏量达89485kw，可利用量11715kw，占13.1%。境内年降水量15.22亿m3，地表水年径流量2.67亿m3。盆地富水块地下水储量丰富，年地下平均径流量0.36亿m3，可开发利用地下水200万m3。 本项目5个片区均位于金沙江流域，项目区周边主要水体有金沙江、龙川江、石者河、老城河、班果河（平田河）、芝麻河、大沙箐、丙间箐（丙间河）、罗锅箐、丙间水库、麻柳水库、新河（练黄）水库等。其中龙川江和丙间箐（丙间河）属于金沙江支流；罗锅箐为丙间箐（丙间河）支流，属于季节性沟渠；芝麻河为蜻蛉河支流；大沙箐和班果河（平田河）为石者河支流；石者河、蜻蛉河及老城河为龙川江支流。 (1)金沙江：为长江上游，发源于青海省，自我省德钦县入境由西北，西至东北，横跨我省北部，多数江段为滇川天然界河，在云南境内河长1560km。行政区划涉及迪庆、丽江、大理、楚雄、昆明、曲靖、昭通等七地州市47个县市区，流域面积10.85万km2，占全省面积的27.7%。金沙江水系以山地为主，占总面积的86%，丘陵占9%，坝子占5%。在云南境内流域面积在1000km2以上的支流有19条。左岸流域面积在1000～5000km2的支流有：交界河、硕多岗河、五朗河、马过河、新庄河等。右岸流域面积在5000km2以上的支流有：龙川江、普渡河、牛栏江、横江；流域面积在1000～5000km2的有支巴洛河、冲江河、漾弓江、桑园河、渔泡江、万马河、猛果河、小江，以礼河等。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目区位于川滇入境—水富出境河段，最近距离位于芝麻片区东侧约2km，属于大湾子监测断面，其水体功能区划为一般鱼类保护、工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年7月21日公布的《楚雄环境监测信息 第三十三期》，2021年上半年楚雄州国控、省控断面监测结果中，大湾子监测断面水质类别为Ⅰ类，水质状况较好。根据“支流不低于干流”的执行标准要求，故项目区丙间箐（丙间河）和罗锅箐水体功能为一般鱼类保护、工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 (2)龙川江：龙川江为金沙江南岸一级支流，水源丰富，发源于楚雄彝族自治州的南华县天子庙坡东侧鱼肚拉的蒲藻塘，由西向东流经南华县、楚雄市，又折向北进禄丰县和元谋县，横穿元谋坝区，最终在元谋北部的江边乡汇入金沙江。流域面积9240.7km2，全长约246km。发源处与入江口相对落差1600多米，河床平均坡降为4.8‰，流域平均海拔1992m。流域以山区和丘陵为主，占95%，河谷盆地和浅丘约占流域面积的5%。项目所在地涉及龙川江的龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）段，最近距离位于沙沟片区西侧140m。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，龙川江毛板桥-黄瓜园断面水体功能区划为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。根据云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年7月21日公布的《楚雄环境监测信息 第三十三期》，2021年上半年楚雄州国控、省控断面监测结果中，黄瓜园监测断面水质类别为Ⅱ类，水质状况良好。根据“支流不低于干流”的执行标准要求，故项目区龙川江、石者河、老城河、班果河（平田河）、芝麻河、大沙箐等水体功能为一般鱼类保护、工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 (3)丙间水库：丙间水库位于元谋县城西南部老城乡小扒弯村，距离元谋县城17公里，兴建于1977年9月，1982年6月竣工投入运行，工程控制径流面积15.8平方公里，多年平均径流量237万m3，总库客1589万m3，兴利库容1463万m3，死库容126万m3。 2012年10月，州人民政府以《楚雄州人民政府关于县城重点集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（楚政复〔2012〕53号）文件批复了丙间水库城镇集中供水式饮用水水源地保护区划分报告，保护区划分为一级保护区、二级保护区及准保护区，其中一级保护区水域范围为水库正常水位以下的全部水域面积，陆域范围为正常水位线以上1000m范围内的区域，一级保护区总面积0.8km2；二级保护区水域范围为一级保护区东上游3000m的所有水域，陆域范围为一级保护区外延1000m以内的所有区域，二级保护区总面积16.2km2；准保护区范围为水库径流区内除一级保护区和二级保护区以外的流域内所有区域，总面积15.8km2。水库除担负着元谋城镇6万人的生活饮用水供水及下游6万亩农田港溉任务，还承担县城、成昆铁路、牟元公路的防洪任务。是一座集城镇居民生活用水、衣田灌溉、下游防洪为一体的综合利用中型水库。年平均供水量为1700万m3，其中年平均农田灌溉水量1400万m3，年平均城市生活供水量250万m3。 本项目沙沟片区位于丙间水库下游约1460m处，距离丙间水库饮用水水源保护区约1300km。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，丙间水库水体功能区划为饮用二级、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年7月21日公布的《楚雄环境监测信息 第三十三期》，2021年上半年楚雄州集中式饮用水水源地监测结果，丙间水库水质类别为Ⅲ类，水质状况良好。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （4）麻柳水库：元谋县麻柳水库于1986年3月开工兴建，1990年12月竣工建成蓄水，水库位于长江流域金沙江水系、龙川江支流的麻柳河上，水库距元谋县城21km，控制径流面积21.3km2，水库主要靠东山大沟引龙川江水蓄水，与丙间水库联合调度运行，是元谋灌区的骨干蓄水工程。麻柳水库为中型水库，工程等别为Ⅲ等，枢纽工程由大坝、泄洪输水隧洞、输水隧洞组成。目前大坝经加固后为混凝土防渗心墙土坝，最大坝高49.5m；泄洪输水隧洞位于顺流右岸山梁，距大坝100m左右，是集发电、灌溉、排洪三种功能的有压隧洞；沙沟输水隧洞位于大坝右岸水库管理所西侧120m的单薄脊梁，主要用于解决水库搬迁户和沙沟村灌溉、人畜饮水及提高水库运行安全保障。 麻柳水库正常蓄水位1309.2m，正常库容1778.9万m³，死水位1280.7m，死库容103.5万m³，总库容1982.0万m³，是一座以灌溉为主，兼顾发电、防洪的综合型水库。水库主要靠东山大沟引龙川江水蓄水，与丙间水库联合调度运用。灌溉面积2.3万亩。2012年10月，州人民政府以《楚雄州人民政府关于县城重点集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（楚政复［2012]53号）文件批复了丙间水库城镇集中供水式饮用水水源地保护区划分报告，保护区划分为一级保护区、二级保护区及准保护区其中一级保护区水域范围为水库正常水位以下的全部水域面积，陆域范围为正常水位线以上1000m范围内的区域，一级保护区总面积0.78km2；二级保护区水域范围为一级保护区东上游3000m的所有水域，陆域范围为一级保护区外延1000m以内的所有区域，二级保护区总面积11.92km2；准保护区范围为水库径流区内除一级保护区和二级保护区以外的流域内所有区域，总面积21.1km2 本项目沙沟片区位于麻柳水库下游约2750m处，距离麻柳水库饮用水水源保护区约2500m。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，麻柳水库水体功能区划为饮用二级、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年7月21日公布的《楚雄环境监测信息 第三十三期》，2021年上半年楚雄州集中式饮用水水源地监测结果，麻柳水库水质类别为Ⅲ类，水质状况良好。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （5）新河水库（练黄水库）：新河（练黄）水库位于云南省元谋县物茂乡练黄村下上，距元谋县城26km，属长江流域金沙江水系龙川江一级支流，河流属于蜻蛉河支流永定河支流练黄箐。新河（练黄）水库始建于1958年为小（二）型水库，1966年扩建为库容100万立方米的小（一）型水库，后又于1977年、1981年、1987年三次扩建为总库容355万立方米的小（一）型水库。2020年划定为元谋县乡镇级饮用水水源地。工程控制径流面积5km2，水库蓄水主要靠蜻蛉河支流永定河支流引水补充。工程大坝坝型为均质土坝，坝顶长120m，坝顶宽2m，坝顶高26m，总库容335万m3，兴利库容301万m3，主要功能为农灌、人饮，灌溉面积0.3万亩。新河水库（练黄水库）未在《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》进行水体功能区划，但其水环境功能为饮用二级，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目芝麻片区位于新河水库（练黄水库）北侧约3750m，距离水库饮用水水源保护区约800m，根据元谋县人民政府2022年2月23日公布的《2021年元谋县环境质量状况》，2021年乡镇级饮用水水源地监测结果，新河水库水质类别为Ⅳ类，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，超标因子为总磷，超标倍数为0.1，水质状况良好。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。分析其原因为水库还未进行规范化的饮用水源地保护措施，并且采样时段是在枯水期，周边农田及水库周边放牧活动会导致水库总磷超标。除总磷外的各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 综上所述，本项目区域地表水环境状况良好，总体上满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）对应标准要求。 3.1.6 声环境质量现状 本项目位于农村地区，属于声环境功能区划的2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准。根据现场踏勘，项目区周围无其他较大的噪声污染源存在，噪声背景值较低。 本次声环境现状引用原《华能物茂（南）光伏电站环境影响报告表》中声环境现状监测数据。本项目变更后，光伏发电区及升压站位置及占地面积均未发生变化，本次评价区域引用监测数据有效。 建设单位委托中佰科技（云南）有限公司对项目区居民点及升压站站址处进行了背声环境质量监测，具体内容如下： （1）监测点位：共布设6个点位。 （2）监测项目：等效连续A声级Leq。 （3）监测频率：连续检测2天，每天昼间一次，夜间一次。 （4）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的要求进行。 （5）监测结果 项目所在区域声环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 项目评价区域噪声环境质量监测值单位：dB(A) 监测点位 检测时间 昼间 夜间 达标情况 芝麻片区110kV升压站 2021.09.16 43 44 达标 小米地片区220kV升压站 46 46 达标 芝麻村 47 45 达标 小罗岔 51 44 达标 茂易 50 43 达标 兰家坟 52 44 达标 从上表可知，6个监测点昼夜监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，区域声环境质量现状良好。 3.1.7 土地利用现状 项目变更后光伏发电区分布情况及占地面积与原环评阶段一致，220kV新增主变位于项目已征地范围内，新增主变后，项目总占地面积不变，仅升压站面积增加1993.33m2。根据项目总体布局，结合项目区土地利用现状统计分析，本工程总占地面积合计为703.49hm2，其中升压站区1.82hm2、光伏阵列区584.93hm2、设备基础用地0.526hm2、交通道路区21.615hm2、弃渣场区17.0hm2、集电架空基础1.41hm2，其他未利用地占地面积76.19hm2。其中永久占地4.0369hm2，临时占地699.45hm2。本项目占用坡耕地14.38hm2，林地424.02hm2，交通运输用地0.034hm2，梯坪地0.33hm2，草地249.22hm2。工程主要占地类型为坡耕地、梯坪地、林地、草地、交通运输用地和其它土地。 表3-4 项目占地类型及面积统计表 序号 项目组成 占地类型及面积统计（hm2） 占地性质 坡耕地 梯坪地 草地 林地 交通运输用地 其它土地 小计 一 太阳能电池方阵 基础 芝麻片区 0.04 / / 0.44 / 0.08 0.56 永久占地 小罗岔片区 / / / 0.22 / 0.02 0.24 永久占地 小米地片区 / / / 0.52 / / 0.52 永久占地 茂易片区 / / 0.08 0.24 / / 0.32 永久占地 沙沟片区 0.01 / 0.47 0.05 / / 0.53 永久占地 小计 0.05 / 0.55 1.48 / 0.1 2.18 / 方阵空地 芝麻片区 11.98 / / 131.3 / 6.4 149.68 临时占地 小罗岔片区 / / / 60.1 / 5.44 65.54 临时占地 小米地片区 / / / 138.72 / / 138.72 临时占地 茂易片区 / / 86.26 / / / 86.26 临时占地 沙沟片区 0.5 / 128.15 13.9 / / 142.55 临时占地 小计 12.48 / 214.41 344.01 / 11.84 582.75 / 合计 12.53 / 214.97 345.49 / 11.94 584.93 / 二 集电线路 0.25 0.29 0.3 0.45 / 0.12 1.41 永久占地 三 箱变及分支箱 芝麻片区 0.01 / / 0.12 / 0.02 0.15 永久占地 小罗岔片区 / / / 0.06 / 0.01 0.07 永久占地 小米地片区 / / / 0.14 / / 0.14 永久占地 茂易片区 / / 0.02 0.07 / / 0.09 永久占地 沙沟片区 / / 0.14 0.01 / / 0.15 永久占地 小计 0.01 / 0.16 0.33 / 0.03 0.526 / 四 升压站 芝麻片区 / / / 0.39 / / 0.39 永久占地 小米地片区 / / 1.43 / / 1.43 永久占地 小计 / / 1.43 0.39 / / 1.82 / 五 道路工程 进站道路 小米地片区 / / 0.03 / 0.03 / 0.06 永久占地 场内道路 芝麻片区 0.01 / / 5.15 / 1.44 6.6 永久占地 小罗岔片区 / / 4.02 / 0.27 4.29 永久占地 小米地片区 / / 4.29 / / 4.29 永久占地 茂易片区 / / 0.56 1.7 / / 2.26 永久占地 沙沟片区 / / 4.18 / / / 4.18 永久占地 小计 0.01 / 4.74 15.16 / 1.71 21.62 / 合计 0.01 / 4.77 15.16 0.03 1.71 21.68 / 六 弃渣场 小罗岔片区 / / / 6.40 / / 6.40 临时占地 茂易片区 / / / 1.27 / / 1.27 临时占地 沙沟片区 / / / 9.29 / / 9.29 临时占地 小计 / / / 16.96 / / 16.96 / 七 未利用地 1.58 0.04 27.59 45.27 0.004 1.71 76.19 临时占地 总计 14.38 0.33 249.22 424.02 0.064 15.51 703.49 / 3.1.8 水土流失现状 根据《云南省水土流失调查成果公告》（2015年），元谋县土地总面积2026.33km2，其中微度侵蚀面积1294.99km2，占土地面积的63.91%，土壤侵蚀面积731.34km2，占土地面积的36.09%；在土壤侵蚀面积中，轻度侵蚀面积504.57km²，占68.98%，中度侵蚀面积177.10km2，占24.22%，强烈侵蚀面积18.34km²，占2.51%，极强烈侵蚀面积17.23km²，占2.36%，剧烈侵蚀面积14.10km²，占1.93%。 表3-5 元谋县土壤侵蚀强度分级面积统计表 单位：km2 行政 区划 土地总面积 微度侵蚀 强度分级 轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 面积 % 面积 % 面积 % 面积 % 面积 % 面积 % 元谋县 2026.33 1294.99 63.91 504.57 68.98 177.10 24.22 18.34 2.51 17.23 2.36 14.10 1.93 注：本表数据摘自《云南省水土流失调查成果公告》（2015年） 根据云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告（第49号）、《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区复核划分成果》，元谋县属于“金沙江下游国家级水土流失重点治理区”。依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定“项目位于各级人民政府和相关机构确定的水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地，且不能避让的，以及位于县级及以上城市区域的，应执行一级标准”，确定本项目防治标准执行等级为一级。 据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南岩溶区，土壤允许流失量为500t/km2·a。根据现场调查结合查阅资料，项目区原地貌占地类型为坡耕地、梯坪地、林地、草地、交通运输用地和其它土地，水土流失微度。 3.1.9 土壤环境现状 元谋县土壤共分9个土类，14个亚类，25个土属，51个土种。在9个土类中，自然土壤占总面积的85%，农业土壤占15%。海拔2300~2400m的阳坡为紫色土，冲积土分布在河流两岸，水稻土多分布于低海拔地带。 本次土壤环境现状引用原《华能物茂（南）光伏电站环境影响报告表》中土壤环境现状监测数据。本项目变更后，光伏发电区位置及占地面积均发生变化，仅升压站面积增加1993.33m2，增加的占地区域位于本项已征地范围内，因此，本次评价区域引用监测数据有效。 建设单位委托中佰科技（云南）有限公司分别在项目区的芝麻片区、小米地片区、沙沟片区、贸易片区4个片区内各设置1各监测点，共设置4个土壤监测点，具体内容如下： 中佰科技（云南）有限公司于2021年9月16日在各监测点均采集1个0.2m深度的样品进行实验室监测，监测项目包括《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB15618-2018)》中表1中污染物项目8项（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）及含盐量、pH，共10项。执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的土壤污染风险筛选值和风险管制值。 土壤环境现状监测结果详见表3-6。 表3-6 项目区布板范围内土壤现状监测结果一览表 分析项目 监测结果 执行标准 达标情况 芝麻片区 小米地片区 沙沟片区 贸易片区 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） 筛选值 管控值 （5.5＜PH≤6.5） （6.5＜PH≤7.5） （5.5＜PH≤6.5） （6.5＜PH≤7.5） / pH值（无量纲） 6.86 6.33 6.44 7.20 / / / / / 水溶性盐总量（%） 0.2 0.3 0.2 0.2 / / / / / 镉（mg/kg） 0.11 0.61 0.14 0.26 0.3 0.3 2.0 3.0 镉超过筛选值 铅（mg/kg） 28 30 32 50 90 120 500 700 达标 铜（mg/kg） 16 20 20 20 50 100 / / 达标 锌（mg/kg） 69 60 72 134 200 250 / / 达标 镍（mg/kg） 32 38 36 36 70 100 / / 达标 铬（mg/kg） 66 59 64 78 150 200 850 1000 达标 砷（mg/kg） 5.59 10.3 11.3 19.5 40 30 150 120 达标 汞（mg/kg） 0.803 0.793 1.16 1.08 1.8 2.4 2.5 4.0 达标 表3-7 项目布板范围内土壤理化性质调查表 点号 芝麻片 小米地片区 沙沟片区 茂易片区 样品编号 T210916X-01-1 T210916X-02-1 T210916X-03-1 T210916X-04-1 采样时间 2021.09.16 2021.09.16 2021.09.16 2021.09.16 经度 101.7994458 101.8294148 101.8305893 101.8479978 纬度 25.9892815 25.6872778 25.6150530 25.6516980 层次（cm） 20 20 20 20 颜色 红棕 黄棕 红棕 黄棕 结构 团粒结构 团粒结构 团粒结构 团粒结构 质地 轻壤土 轻壤土 轻壤土 轻壤土 砂砾含量％ 4.2 5.1 6.5 5.2 其他异物 少量 少量 少量 少量 pH值（无量纲） 6.86 6.33 6.44 7.20 实水溶性盐总量（%） 02 0.3 0.2 0.2 验阳离子交换量（cmol+/Kg） 10.5 9.8 9,8 17.8 室氧化还原电位（mV） 466 449 419 421 测饱和导水率（mm/min） 3.1 2.0 2.2 2.5 定土壤容重（g/cm3） L23 1.34 1.48 1.25 孔隙度％ 30.5 33.5 28.4 41.3 根据区域现状监测，项目区土壤各监测点中，各监测项均未超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险管控标准限值，除镉外各项指标均未超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选标准限值，其中小米地片区镉超过风险筛选标准限值，但项目选址区域历史上未进行过任何生产经营活动，说明小米地片区镉背景值较高，区域土壤环境未受污染。土壤质量现状良好。 3.1.10 电磁环境现状 本次评价收集了楚雄州生态环境局2022年11月07日发布的《楚雄州2021年度环境状况公报》中辐射环境现状数据：2021年，楚雄州电磁辐射环境质量状况良好，监测点综合强度测值范围在0.148~1.558V/m之间，远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值12V/m（频率范围为30~3000NHz）。 本次评价引用原《华能物茂（南）光伏电站环境影响报告表》中电磁环境质量现状监测数据。项目变更后整体的建设地点不发生变化，引用监测数据有效。 为了解项目电磁环境现状，中佰科技（云南）有限公司于2021年9月15日分别在110kV子升压站和220kV升压站中心进行工频电场强度和磁感应强度监测，监测结果如表所示。 表3-8 拟建升压站区域电磁环境质量监测值 监测时段 监测点位 工频电场强度 (V/m) 磁感应强度（μT） 2021年9月15日 拟建110kV升压站站址中心 0.560 0.018 拟建220kV升压站站址中心 1.026 0.019 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 4000 100 达标情况 达标 达标 由表可知，工程拟建110kV升压站和220kV升压站区域电磁环境现状监测值能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关规定：公众曝露工频电场强度限值为4kV/m，公众曝露工频磁感应强度限值为0.1mT。 3.1.11 生态环境现状 1、陆生植被和植物资源 （1）调查方法、范围和内容 1）调查方法 项目组于2024年1月实地考察了项目芝麻片区、小罗岔片区、小米地片区、茂易片区和沙沟片区等共5个片区周围的植被和植物。野外调查中，主要采用专家路线踏查法，用GPS采点并观察记录评价区的植被和植物区系状况；同时注意收集相关植物和植被调查的资料并咨询当地林业部门等，结合3S系统制图分析获得陆生植物现状数据。 2）调查范围 本项目对陆生植物的调查工作重点为项目区及周边山体区域，其次是与工程直接影响相邻的地区；调查范围主要是从海拔1000m-1500m，项目区外延300m的区域。 3）调查内容 本项目评价区陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被分类系统及分布特征，评价区主要植被类型，评价区植物资源及保护物种现状等。 （2）植被 1）评价区植被分类系统及分布特征 根据云南植被区划，本区域位于亚热带常绿阔叶林区域(Ⅱ)，西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域(ⅡA)，高原亚热带北部常绿阔叶林地带(ⅡAii)，滇中、北中山峡谷云南松林、高山栎类林亚区(ⅡAii-1b)。在植物区系上，该地区属泛北极区，中国-喜玛拉雅植物亚区。元谋县主要的植被类型有干热河谷稀树灌木草丛、暖温性针叶林、暖温性针阔混交林、干热河谷硬叶常绿栎林等。 本项目评价区海拔范围从1000m至1500m。据调查，项目区内呈现典型的干热河谷型植被景观。依据《云南植被》分类系统遵循群落学－生态学的分类原则项目区的植被类型分别有硬叶常绿阔叶林、暖性针叶林、稀树灌木草丛、灌丛、人工植被（水田、旱地和果园）等。目前评价区的自然植被可划分为3个植被型、3个植被亚型、4个群落。见表3-9。 表3-9 项目评价区植被分类系统表 A 自然植被 Ⅰ 硬叶常绿阔叶林 (Ⅰ) 干热河谷硬叶常绿阔叶林 1、锥连栎、黄茅群落 Ⅱ 暖性针叶林 (Ⅱ)暖温性针叶林 2、云南松林 Ⅲ 干热河谷稀树灌木草丛 (Ⅲ)干热性稀树灌木草丛 3、合欢、余甘子、车桑子、扭黄茅群落 4、羽叶山黄麻、华西小石积、扭黄茅群落 B. 人工植被 Ⅰ旱地（小麦、玉米、甘蔗等） Ⅱ水田（水稻） Ⅲ果园 注：“Ⅰ”表示植被型，“(Ⅰ)”表示植被亚型，“（一）”表示群系，“1、”表示群落 评价区的植被类型 A、自然植被 ①干热河谷硬叶常绿阔叶林 1、锥连栎、黄茅群落 锥连栎、黄茅群落外貌有残留植被的特征，乔木层较稀疏，层盖度40%左右，受人为干扰的痕迹明显，部分地区呈灌木状。群落结构以中等高度的耐旱禾草黄茅（Heteropogon contortus）为主要层次，灌木稀少，夹生于草丛之中，稀树分散生长，树木之间距离很大，树干粗壮而弯曲，树皮粗厚乔木层主要种类有锥连栎（Quercus ranchetii）、清香木(Pistacia weinmannifolia)等。其它常见的树种有：余甘子（Phyllanthus emblica）、木棉（Bombax ceiba）、千张纸（Oroxylum indicum）、山合欢（Albizia kalkora）、白蜡树（Fraxinus chinensis）等。 灌木层高1.5-2.0m，层盖度20-25%，主要种类仍有干热河谷常见种如余甘子(Phyllanthus emblica)，另有野漆(Toxicodendron succedaneum)、盐肤木(Rhus chinensis)、毛薄皮木(Leptodermis pilosa)等种。 草本层高1m左右，层盖度70%以上，黄茅（Heteropogon contortus）为主要层次，其他种类有鬼针草(Bidens pilosa)、荩草(Arthraxon hispidus)、毛萼香茶菜(Rabdosia eriocalyx)等。 ②暖温性针叶林 暖温性针叶林是本区域内分布较广的一类森林植被，评价区内记录有1个群系，即云南松林。云南松林属于暖温性常绿针叶林，在山地垂直气候带中，占据亚热性和暖性两个气候区域；该类森林根据地形、坡度坡向、海拔和水文等条件变化，形成丰富多样的植物群落类型。 2、云南松群落 云南松群落是评价区内云南松林中分布较广的一类群落，其主要分布评价区海拔1500m左右的山地上。在本评价区中的芝麻片区有零星分布。 群落一般高8m左右，群落盖度约90%，群落结构简单，仅有乔木层和草本层。乔木层高约8m，层盖度70%左右，以云南松(Pinus yunnanensis)为单优种；草本层高约0.6m，层盖度50%左右，没有明显的优势种，主要有鬼针草(Bidens pilosa)、荩草(Arthraxon hispidus)、毛萼香茶菜(Rabdosia eriocalyx)、狗屎花(Cynoglossum amabile)等。 ③干热性稀树灌木草丛 3、合欢、余甘子、车桑子、扭黄茅群落 合欢、余甘子、车桑子、扭黄茅群落在拟建项目评价区分布较广，是评价区内的主要植被景观类型，以合欢、余甘子、车桑子和扭黄茅为特征种。评价区内的干热稀树灌木草丛部分有明显的稀树层，个别地段残留有锥连栎（Quercus ranchetii）、清香木(Pistacia weinmannifolia)、兰桉(Eucalyptus globulus)、龙舌兰Agave americana等树种分布。群落主要分布在评价区海拔1500m以下的坡地上，呈荒草坡状。群落高1.5m左右，群落总盖度95%左右，以草本层为优势层。 灌木层高度不超过5m，盖度5%~8%；以合欢Albizia julibrissin、余甘子Phyllanthus emblica、车桑子Dodonaea viscosa为突出优势，其他零星分布薄叶鼠李Rhamnus leptophylla、地果Ficus tikoua、密蒙花Buddleja myriantha、华西小石积Osteomeles schwerinae、黄花稔Sida acuta、小叶女贞Ligustrum quihoui、毛叶柿Diospyros mollifolia、羽叶山黄麻Trema laevigata、蓖麻Ricinus communis等。 草本层盖度大，达到60%~90%，高0.1~1.5m，以扭黄茅Heteropogon contortus为优势，其单种盖度可达70%。其他还有钟萼草Lindenbergia philippensis、黄背草Themeda triandra、羊胡子草Eriophorum comosum、白茅Imperata cylindrica、地耳草 Hypericum japonicum、狗尾草Setaria viridis、狗牙根Cynodon dactylon、鬼针草Bidens pilosa、戟叶酸模Rumex hastatus、小野荞麦Fagopyrum leptopodum var. leptopodum、蛇莓Duchesnea indica、香薷Elsholtzia ciliata等。 4、羽叶山黄麻、华西小石积、扭黄茅群落 该群落分布面积较小，零星分布于海拔1100~1150m左右的沟箐中，因为生境相对湿润，所以组成物种较多。主要由灌木层、草本层和层间层构成。 乔木层盖度低，约为4%，主要乔木树种有滇榄仁Terminalia franchetii var. franchetii，盖度0.2%，高5m，残存于沟箐。 灌木层盖度5%~10%，高度不超过5m。主要有羽叶山黄麻Trema laevigata、华西小石积Osteomeles schwerinae、余甘子Phyllanthus emblica、清香木Pistacia weinmannifolia，其它灌木主要有毛叶柿Diospyros mollifolia、毛枝绣线菊Spiraea martini var. martini、密蒙花Buddleja myriantha、薄叶鼠李Rhamnus leptophylla、车桑子Dodonaea viscosa、密花荚蒾Viburnum congestum、网叶木蓝Indigofera reticulata、大叶千斤拔Flemingia macrophylla、单刺仙人掌Opuntia monacantha、鸡骨柴Elsholtzia fruticosa、五色梅Lantana camara、车桑子Dodonaea viscosa、苦刺花Sophora davidii、假杜鹃Barleria cristata var. Cristata、荛花Wikstroemia canescens等。 草本层盖度75%~80%，高0.1~1.5m，主要有扭黄茅Heteropogon contortus、黄背草Themeda triandra、野古草Arundinella anomala，其它有穗莎草Cyperus eleusinoides、蔊菜Rorippa indica、紫花地丁Viola philippica、繁缕Stellaria media、喜旱莲子草Alternanthera philoxeroides、小叶三点金Desmodium microphyllum、香青Anaphalis sinica、白酒草Conyza japonica、鱼眼草Dichrocephala integrifolia、羽芒菊Tridax procumbens、画眉草Eragrostis pilosa、地胆草Elephantopus scaber、狗尾草Setaria viridis、鬼针草Bidens pilosa、大陆剪股颖Agrostis continentalis、柳叶菜Epilobium hirsutum、石海椒Reinwardtia indica、束尾草Phacelurus latifolius、万寿菊Tagetes erecta、细柄野荞麦Fagopyrum gracilipes、野雉尾金粉蕨Onychium japonicum、硬秆子草Capillipedium assimile、芸香草Cymbopogon distans等。 群落中层间层植物较少，零星分布云南娃儿藤Tylophora yunnanensis、天门冬Asparagus cochinchinensis、虫豆Cajanus crassus等；均为藤本。 B、人工植被 元谋仍是以农业种植为主，适种作物主要有：水稻(Oryza sativa)、玉米(Zea may)、小麦（Triticum aestivum）、甘蔗（Saccharum officinarum）、辣椒(Capsicum frutescens)、苦瓜(Momordica charantia)、茄子(Solanum melongena)、番茄（Lycopersicon esculentum）、黄瓜(Cucumis sativus)、生姜（Zingiber officinale）、西瓜(Citrullus lanatus)、蓖麻(Ricinus communis)、剑麻（Agave sisalana）等。水田面积有限，多数农田属于旱地。 除了以上植被类型外，在村边地角，还分布一定面积的经济果园，最多见的是芭蕉(Musa basjoo)、芒果（Mangifera indica）园；也有一些白杨树（Populus bonatii）、垂柳（Salix babylonica）、直杆蓝桉（Eucalyptus maideni）等人工种植的用材或绿化树种分布。 3）光伏场区植被情况 经现场踏勘，沙沟片区自然植被主要是余甘子、车桑子、羽叶山黄麻等植被，东侧成片分布有直杆蓝桉（Eucalyptus maideni）人工植被，周边有部分耕地；茂易片区自然植被主要是车桑子和龙舌兰灌丛，周边有部分耕地；小米地片区自然植被主要是余甘子、合欢、清香木等植被，南侧成片分布有直杆蓝桉（Eucalyptus maideni）人工植被，西南侧为元谋县土地整治范围，目前已整治完成；小罗岔片区自然植被主要是锥连栎、合欢、车桑子、余甘子等植被，西侧和东北侧零星分布有少量直杆蓝桉（Eucalyptus maideni）人工植被，西南和东侧有部分耕地分布；芝麻片区自然植被主要是锥连栎、滇榄仁、车桑子、余甘子、云南松等植被，周边零星分布有少量直杆蓝桉（Eucalyptus maideni）人工植被，北侧和南侧有部分耕地分布。各片区均有灌草丛、荒草地、裸地分布。 （3）评价区植物资源及保护物种现状 ①植被资源现状 评价区地处滇中北部内陆高原区和北亚热带丘陵季风气候区，位于金沙江流域，根据云南植被区划，评价区属于亚热带常绿阔叶林区域(Ⅱ)，西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域(ⅡA)，高原亚热带北部常绿阔叶林地带(ⅡAii)，滇中、北中山峡谷云南松林、高山栎类林亚区(ⅡAii-1b)。在农业区划上，本区域属于金沙江干热河谷经作区。在植物区系上，该地区位于东亚植物区、中国-喜玛拉雅植物亚区。 评价区内人口稀少，除缓坡或阶地被开垦为耕地外，大多数地区均呈现金沙江流域典型的干热河谷植被景观，森林覆盖率极低。 本项目评价区的海拔范围在1000～1500m，区内植物种类以灌木和草本植物为主，主要乔木树种有云南松、锥连栎、合欢等；主要灌木种类有余甘子、车桑子、盐肤木、青刺尖、滇榄仁等，主要草本植物有扭黄茅、旱茅、戟叶酸模、荩草、牛膝等。 据调查记录的统计结果，拟建项目评价区内蕨类植物共有8科、11属、13种；裸子植物2科，3属，4种；被子植物64科，189属，233种。详见附录1：华能元谋物茂（南）光伏电站（变更）评价区维管束植物名录。 ②野生保护物种现状 通过对项目评价区植物种类的调查，评价区范围内没有发现国家级和省级重点保护野生植物，也没有本地特有的植物分布。 2、陆生动物 （1）调查方法、范围及内容 1）调查方法 评价单位组织专组人员对本项目评价区的陆栖脊椎动物进行了专业调查。野外调查中，主要观察记录了陆栖脊椎动物的生境状况；鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录；询问有关野生脊椎动物的情况；调阅了元谋县收集的相关资料；并查阅和收集了已发表的相关文献资料。 2）调查范围 野外调查工作的重点为华能元谋物茂（南）光伏电站评价区，其次是与评价区相邻的地区；主要调查区域海拔1000m—1500m。 3）调查内容 主要调查评价区内的两栖类、爬行类、鸟类、兽类的种类，国家重点保护野生动物分布，云南省级重点保护野生动物分布情况。 （2）陆生动物现状 根据上述各种资料进行了综合分析，目前评价区分布有陆栖脊椎动物75种，具体分布在各纲中的数量状况，参见附录。 表3-10 陆栖脊椎动物各纲下分类阶元数量 目 科 属 种 两栖类 1 4 4 4 爬行类 2 6 7 8 鸟类 9 21 40 51 哺乳类 5 8 11 12 小计 17 39 62 75 1）种类和数量 ①两栖类 根据对项目区及周边现场调查及文献记载，区域分布有两栖动物4种，隶属1目4科4属（详见附录）。 ②爬行类 根据对项目区及周边现场调查及文献记载，区域分布有爬行动物8种，隶属2目6科7属（详见附录）。 ③鸟类 根据对项目区及周边现场调查及文献记载，区域分布有鸟类51种，隶属9目21科(其中鹟科含4亚科)，40属（详见附录）。 但实际调查表明，由于评价区范围狭小，实际存在的物种数量可能远远小于资料记载的数量。且由于野外调查时间有限，无法准确判明具体的种类数量。 ④兽类 根据对现场调查及文献记载，项目区及周边分布有哺乳动物12种，隶属5目8科11属（详见附录）。 2）区系特点 ①两栖类 在项目区及周边分布的4种两栖动物全部为东洋界成分，迄今未发现有古北界成分和古北东洋两界成分分布。在4种两栖动物中，东洋界广布种占优势有2种,占全部两栖类种数的50%；西南区的物种,有1种，占全部两栖类种数的25%；华南区种类有1种，占全部两栖类种数的25%。无华中区种类和华中—华南区种类分布。 ②爬行类 在项目区及周边分布的8种爬行动物中，东洋界种类占优势，有7种，占全部爬行动物种数的87.5%；古北东洋两界种类有1种，占全部爬行动物种数的12.5%；未发现有古北界成分分布。在东洋界种类中，西南区种类占优势，有4种，占全部东洋界爬行动物种数的57.14%；华南区种类有2种，占全部东洋界爬行动物种数的28.57%；华中华南区种类有1种，占全部东洋界爬行动物种数的14.28%；无华中区种类分布。 ③鸟类 资料分析表明，无论从全部鸟类来看还是从繁殖鸟类来看，东洋种都占优势，在一半以上(见表3-11)，此外，古北界种占有相当的比例。 表3-11 评价区鸟类区系从属分析 区系从属 东洋界 古北界 广布种 小计 种数 27 18 6 51 % 52.94 35.29 11.77 100.0 ④哺乳类 在项目区及周边分布的12种哺乳动物中，东洋界种类占绝对优势，有6种，占全部哺乳动物种数的50%；古北东洋两界共有种类有3种，占全部哺乳动物种数的25%；未发现有古北界种类分布。华南区种类1种，西南区种类有2种，占全部东洋界种数的33.33%；无华中区种类分布；也无华中华南区种类分布。 （3）珍稀濒危保护动物 ①两栖动物 在项目区及周边分布的4种两栖动物中，无国家级和云南省级重点保护野生动物分布；也无珍稀濒危动物分布。 调查未发现该地区特有种类分布。 ②爬行动物 在项目区及周边分布的8种爬行动物中，无国家级重点保护野生动物分布，仅有1种，即眼镜蛇Naja naja atra，是云南省Ⅱ级重点保护野生动物，占全部爬行动物种数的12.5%。 调查未发现该地区特有种类分布。 ③鸟类 在所记录的51种鸟类中，有国家重点保护鸟类3种，全为Ⅱ级保护动物，仅占全部鸟类种数的5.88%；全部为为猛禽类，其中鹰类2种、鸮类1种，为常见的种类。 上述种类中，猛禽活动范围较大，因工程影响区范围狭小，故实际分布数量稀少。调查未发现该地区特有种类分布。 评价区分布的国家重点保护鸟类参见表3-12。 表3-12 评价区国家重点保护鸟类名录 序号 种 类 学 名 保护级别 1 [黑]鸢 Milvus migrans Ⅱ 2 红隼 Falco tinnunculus Ⅱ 3 斑头鸺鹠 Glaucidium cuculoides Ⅱ a.[黑]鸢 是一种常见的猛禽。多单个栖息于高大的树木顶部突出处，或电杆顶部，或建筑物顶部。飞翔时常发出尖锐的哨音；视觉敏锐，俯视地面，一旦发现猎物，俯冲直下，抓获猎物之后迅速腾空飞去。在云南省分布于海拔500～3600m。资源状况为常见种。属国家II级重点保护种类。 b.红隼 广分布物种，踪迹几遍及全省。以昆虫、两栖类、小型爬行动物、小型鸟类和小型兽类为食。国家II级重点保护动物，工程影响区可见。施工区偶见。 c.斑头鸺鹠 为小型猫头鹰，但大于领鸺鹠(G. brodiei)。多见于农田、居民点附近的高大树木上。多单个活动，昼时可见。以昆虫和小型脊椎动物为食物。分布于海拔300～2500m的区域内，资源为常见种。属国家重点保护动物II级。 由于上述3种鸟类分布范围较广，运动能力较强，只要采取较有效的保护措施，严格执行国家有关动物保护法规，工程修建不会造成它们的濒危和灭绝。 ④哺乳类 在项目区及周边分布的12种哺乳动物中，无国家级和云南省级重点保护野生动物分布。 调查未发现该地区特有种类分布。 （4）脊椎动物资源现状评价 1）种群小，无资源优势 评价区目前共记载陆栖脊椎动物75种，但种类的特点是种群小。由于脊椎动物各个类群均存在种群小数量少，难以形成一定的资源规模。所以一旦种群遭到人为的过度捕猎等破坏往往难以恢复，而一些种类对环境有严格的最适要求，环境一旦稍微变化，均会导致数量急剧下降。 2）小型有害兽类种群数量大 在评价区及其周围地区，小型兽类，尤其是啮齿类活动痕迹十分多，而且种类和数量均较丰富，该类群有云南兔（Lepus comus ）、赤腹松鼠（Callosciurus erythraeus）、褐家鼠（Rattus norvegicus）、社鼠（Rattus niviventer）等种类。 3）保护种类和珍稀种类较少 本次评价范围区域内无中国野生动物保护法列为重点保护动物名单中的I级动物。爬行类中仅眼镜蛇是云南省Ⅱ级重点保护野生动物；鸟类中仅有３种被国家列为II级重点保护动物，但它们已主要在评价范围外活动；兽类中无国家级和云南省级重点保护野生动物分布。调查未发现该地区特有种类分布。 4）缺乏狭域分布的特有种类 两栖类、爬行类、鸟类和兽类等类群中均无局限分布于评价区的特有属、种。 3、鱼类 根据调查，评价区范围内鱼类主要有麦穗鱼、棒花鱼、白鲢鱼、鲫、鲤、泥鳅、黄鳝。均为常见种和静水型鱼类。无保护鱼类和流域特有种分布。 3.1.12 环境敏感区分布现状 1、元谋土林州级自然保护区 （1）元谋土林州级保护区现状 2001年1月州人民政府批准建立的、州级自然保护区，属自然遗迹类别、古生物遗迹类型保护区。位于东经101°42″—101°44″，北纬25°49″—25°53″之间，地处金沙江一级支流—龙川江河谷下段，保护区总面积1992公顷。整个保护区由虎跳滩土林、新华土林和班果土林三部分组成。 虎跳滩土林：位于元谋县城西北30公里的物茂乡上罗茂勒村西侧，原称芝麻土林，海拔1090米，面积约930公顷。远眺虎跳滩土林，全景犹如一片莽莽的原始森林，生机勃勃；近看似一组工程浩大的艺术群雕，又象一幅精美的壁画，千姿百态，别具一格。该区土林发育于一条河相的砾石层、沙层夹粘土层的地质中，景观密集，沿冲沟发育。沟道总长5910米，主沟长1550米，宽10—40米不等；支沟长4360米，宽0.5—25米，景观多集中在支沟内。区内主要植被为元谋干热河谷地区特有的扭黄茅。 新华土林：位于元谋县城西面40公里的新华乡，海拔1500—1640米，面积约452公顷。发育于湖相沉积的粉细沙层、粘土层夹少量细砾石层中。景观高大密集，类型齐全，圆锥状土柱尤为发育，最高达27米。新华土林色彩丰富，顶部以紫红色为主，中部为白色，中下部以黄色为基调，期间色彩斑斓，有红、白、紫、绿、黄、棕等各色，富丽堂皇。区内植被主要生长着壳斗科植物和云南松。 班果土林：位于元谋县城西面12公里的平田乡东南，海拔1100米，面积约610公顷。班果土林属老年期残丘阶段的代表，土林高度一般在3—15米。明崇祯十一年十二月（1683年），徐霞客游至元谋，曾描述了班果土林的景色：“涉枯涧，乃蹑坡上。其坡突石，皆金沙烨烨，如云母堆叠，而黄映有光。时日色渐开，蹑其土，如身在祥云金栗中也”。 （2）拟建项目与元谋土林州级保护区的关系 本项目位于元谋土林州级自然保护区北部虎跳滩土林片区西北，不涉及元谋土林州级自然保护区，距离最近为班果土林片区，项目小罗岔片区位于元谋土林州级保护区班果土林片区东北侧，直线距离约1.83km；不涉及元谋土林州级自然保护区，其余个片区与自然保护区距离均超过1.83km；因此，本项目的建设不会对元谋土林州级自然保护区造成影响。项目与元谋土林州级自然保护区位置关系图见附图8。 2、元谋土林省级风景名胜区 （1）元谋土林省级风景名胜区现状 元谋省级风景名胜区范围较分散，由金沙江峡谷片区、物茂片区、班果、新华等四个片区组成： 1）金沙江峡谷景区，面积126.3km²，景区范围东至白马口，西至龙街渡，南、北以峡谷山脊连线为界，包括江边乡乌东德水库淹没区域。 2）物茂土林，面积4.4 km²，范围包括物茂土林游览区、虎跳滩区域及周边环境保护区域。 3）班果土林，面积8.6km²，景区范围包括班果土林及周围保护区域。 4）浪巴铺土林，面积21.8km²，景区范围包括新华乡浪巴铺土林及周边保护区、河尾水库及周边区域。 （2）拟建项目与元谋土林省级风景名胜区的关系 本项目与金沙江峡谷片区、物茂片区、班果、新华等四个片区相距均较远；本项目小罗岔片区与班果土林距离最近，位于元谋土林省级风景名胜区班果土林东北侧，直线距离约为1.4km，未涉及该风景名胜区；不涉及元谋省级风景名胜区，其余各片区该风景名胜区距离均超过1.4km。因此，本项目的建设不会对该风景名胜区造成影响。项目与元谋土林州级自然保护区的位置关系图见附图8。 3、饮用水源保护区 拟建项目区分布有丙间水库、麻柳水库和新河（练黄）水库三个饮用水水源保护区。其中丙间水库和麻柳水库为集中式生活饮用水水源地，拟建项目沙沟片区位于丙间水库下游约1460m处，距离丙间水库饮用水水源保护区约1300km；拟建项目沙沟片区位于麻柳水库下游约2750m处，距离麻柳水库饮用水水源保护区约2500m。新河（练黄）水库2020年划定为乡镇级饮用水源地保护区，拟建项目芝麻片区位于新河水库（练黄水库）北侧约3750m，距离水库饮用水水源保护区约800m。因此，本项目的建设不会对区域饮用水水源保护区造成影响。 综上，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等环境敏感区，与元谋县依法设置的自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区位置关系见表3-13。 表3-13 拟建项目与元谋县依法设置的环境敏感区 敏感区 名称 保护级别 保护对象概述 与本项目位置关系 自然保护区 元谋土林州级自然保护区 州级 虎跳滩、新华乡和平田乡班果村 项目小罗岔片区位于元谋土林州级保护区班果土林片区东北侧，直线距离约1.83km 风景名胜区 元谋土林省级风景名胜区 省级 金沙江峡谷、物茂、平田乡班果、新华乡 项目小罗岔片区位于元谋土林省级风景名胜区班果土林东北侧，直线距离约为1.4km 饮用水源地 丙间水库 县级 元谋县城市集中式饮用水源地 沙沟片区距离该保护区二级级保护区约1.3m，位于水库下游，不在其汇水范围内 麻柳水库 县级 元谋县城市集中式饮用水源地 沙沟片区距离该保护区二级级保护区约2.5km，位于水库下游，不在其汇水范围内 新河（（练黄））水库 乡镇级 物茂乡新河（练黄）水库乡镇饮用水源 芝麻片区距离该水库水源保护区约3.75km，不在其汇水范围内 由上表可见，本项目不涉及上述环境敏感区。 4、生态保护红线 根据元阳县自然资源局出具的《关于华能元谋物茂（南）光伏电站选址情况的意见》（附件），物茂（南）光伏电站共5个片区不涉及生态红线（公开版）和生态红线（调整上报版）。工程区与生态保护红线位置关系见附图7。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无。 |
| 生态环境保护目标 | 3.3生态环境保护目标 ①水环境保护目标 根据现状调查，本项水环境保护目标为，保护金沙江、龙川江、石者河、蜻蛉河、老城河、班果河（平田河）、芝麻河、大沙箐、丙间箐（丙间河）、罗锅箐、丙间水库、麻柳水库、新河（练黄）水库等地表水环境不因本项目的建设而水质恶化。项目地表金沙江、丙间箐（丙间河）、罗锅箐、丙间水库、麻柳水库、新河（练黄）水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；龙川江、石者河、蜻蛉河、老城河、班果河（平田河）、芝麻河、大沙箐等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 ②环境空气保护目标 环境空气保护目标是维持项目所在地环境空气质量达到现有的大气环境水平，保护级别为《环境空气质量标准（GB3095-2012）》及其2018年修改单二级标准。大气环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）进行确定。大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。 ③声环境保护目标 本项目评价区域处于农村地区，属于声环境功能区划的2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准要求。声环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）进行确定，声环境评价范围主要为项目周边200m范围内的敏感点。 ④生态保护目标 经现场踏勘，项目500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态特殊环境敏感区，项目不占用永久基本农田和生态红线。 ⑤环境敏感区 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。 本项目主要环境保护目标见表3-14。 表3-14 项目光伏电场主要环境保护目标一览表 序号 环境保护目标名称 方位/最近距离 坐标 规模 功能 环境要素 保护级别 东经 北纬 1 兰家坟村 沙沟片区西南侧/45m 101°49′38.32″ 25°36′34.02″ 约32户 居民区 大气和声环境 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 丙令哨 沙沟片区西侧/490m 101°49′34.33″ 25°37′3.52″ 约62户 居民区 3 茂易村安置点 茂易片区东侧/70m 101°51′23.25″ 25°39′24.16″ 约192户 居民区 4 茂易尹地村 茂易片区西南侧/100m 101°50′27.82″ 25°38′40.46″ 约71户 居民区 5 小罗岔 小罗岔片区东侧/390m 101°49′8.74″ 25°45′50.23″ 约46户 居民区 6 芝麻村 芝麻片区西南侧/100m 101°47′9.49″ 25°58′5.21″ 约140户 居民区 7 金沙江 芝麻片区东侧2km / / 一般鱼类保护、工业用水、农业用水 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 8 丙间箐（丙间河） 芝麻片区南侧80m / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 9 罗锅箐 芝麻片区东侧180m / / 10 芝麻河 芝麻片区西侧670m / / 农业用水、工业用水 11 龙川江 茂易片区西侧115m / / 12 石者河 小罗岔片区东侧5m / / 13 老城河 茂易片区西南415m / / 14 班果河 小罗岔片区北侧200m / / 15 大沙箐 小米地片区西侧1.1km / / 16 丙间水库 沙沟片区南侧1.46km 101°51′49.44″ 25°36′49.48″ 饮用二级、农业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 17 麻柳水库 沙沟片区南侧2.75km 101°51′49.59″ 25°35′41.77″ 18 新河（练黄）水库 芝麻片区南侧3.75km 101°48′15.46″ 25°56′20.61″ |
| 评价 标准 | 3.4评价标准 3.4.1环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目位于农村地区，属于二类环境空气功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准限值见表3-15。 表3-15 环境空气质量二级标准限值 序号 污染物名称 浓度限值（μg/m3） 标准来源 1小时平均 24h平均 年平均 日最大8h平均 1 SO2 500 150 60 -- GB3095-2012二类区标准 2 NO2 200 80 40 -- 3 PM10 -- 150 70 -- 4 PM2.5 -- 75 35 -- 5 CO（mg/m3） 10 4 -- -- 6 O3 200 -- -- 160 （2）地表水环境质量标准 根据前文地表水环境质量现状调查分析，本工程占地不涉及水体，项目区域分布的地表水主要有金沙江、龙川江、石者河、蜻蛉河、老城河、班果河（平田河）、芝麻河、大沙箐、丙间箐（丙间河）、罗锅箐、丙间水库、麻柳水库、新河（练黄）水库等地表水环境不因本项目的建设而水质恶化。项目地表金沙江、丙间箐（丙间河）、罗锅箐、丙间水库、麻柳水库、新河（练黄）水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；龙川江、石者河、蜻蛉河、老城河、班果河（平田河）、芝麻河、大沙箐等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）具体指标标准值见表3-16。 表3-16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH（无量纲） 高锰酸盐指数 CODcr BOD5 NH3-N TP 石油类 Ⅲ类 6~9 ≤6 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2（湖、库0.05） ≤0.05 Ⅳ类 6~9 ≤10 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3（湖、库0.1） ≤0.5 （3）地下水环境质量标准 项目区域地下水环境质量执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，标准值见表3-17。 表3-17地下水质量标准（摘录） 单位：mg/L PH无量纲 类别 pH 氨氮 耗氧量 硫酸盐 硝酸盐（氮） 氯化物 阴离子表面活性剂 总大肠菌群（MPNb/100mL） Ⅲ类 6.5-8.5 ≤0.50 ≤3.0 ≤250 ≤20 ≤250 ≤0.3 ≤3 （4）声环境质量标准 项目所在区域农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。具体标准限值见表3-18。 表3-18 声环境质量标准 单位：dB（A） 环境声功能区类别 时段 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 60 50 （5）电磁环境 项目所在地执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关规定：公众曝露工频电场强度限值为 4kV/m，公众曝露工频磁感应强度限值为 0.1mT。 3.4.2 污染物排放标准 （1）施工期 1）施工期废气 项目施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。具体标准限值见表3-19。 表3-19 无组织排放监控浓度限值 污染物名称 监控点 浓度限值（mg/m3） TSP 周界外浓度最高点 1.0 2）施工期废水 本项目施工期废水经收集沉淀处理后全部回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。 3）施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。具体数值见表3-20。 表3-20 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 昼间 夜间 70 55 （2）运营期 1）运营期废气 油烟废气排放参考执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的小型标准，具体情况见表3-21。 表3-21 油烟废气排放标准 规 模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 2）运营期废水 营运期废水主要为升压站办公生活污水，办公生活污水经一体化污水处理设备处理后全部回用于项目内绿化，不外排。执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水标准，详见表3-22。 表3-22 城市杂用水水质标准（单位：mg/L） 序号 项目 城市绿化、道路清扫、 消防、建筑施工 1 pH 6-9 2 色（度）≤ 30 3 嗅 无不快感 4 浊度（NTU）≤ 10 5 溶解性总固体≤ 1000 6 BOD5 ≤ 10 7 氨氮≤ 8 8 阴离子表面活性剂≤ 0.5 9 铁≤ -- 10 锰≤ -- 11 DO≥ 2.0 12 总氯≥ 1.0（出厂），0.2b（管网末端） 13 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） 无c b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c 大肠埃希氏菌不应检出。 3）运营期噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准限值见表3-23。 表3-23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类区 60 50 4）运营期固体废物排放/处置标准 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 5）电磁环境 1)工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4kV/m）； 2)工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值工频磁场限值5/f（0.1mT）。 （3）固废标准 施工期以及运营期产生的固体废弃物，暂存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 危险废物临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求。 3.4.3 生态评价等级 1）评价等级 本工程占地类型为林地、草地、坡耕地、梯坪地、其它土地和交通运输用地，其中草地为荒草地，林地为灌木疏幼林地，耕地基本为坡耕地，交通运输用地为土质路面的机耕路，工程占地不涉及基本农田，不涉及生态敏感区，属于“一般区域”。项目占地总面积为703.49hm2，大于2km2、小于50km2，项目共需新建道路40.3km，改扩建道路约8km，长度小于50km，故项目生态环境影响评价等级应为三级。 2）评价范围 陆生生态：项目施工中会对工程区周边的植被造成一定程度的破坏；道路的修建也会破坏植被。项目的生态环境影响陆域评价范围为主要占地范围两侧200m内区域。 水生生态：本项目为在山地修建光伏电站，不直接涉河流，故本环评可不对水生生态进行评价。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目于2021年12月开工建设，2021年12月施工至今未造成任何环境污染事故，未发生环境纠纷，未收到过任何环保投诉，根据现场踏勘，目前项目正在施工，建设内容未全部建成，故本次评价对施工期已经施工的部分进行回顾性评价，对未施工完的部分内容进行后续施工和运营期环境影响分析。 （一）施工期回顾性环境影响分析及措施 根据现场踏勘，目前正在施工中，光伏板区电池板完成大部分施工，升压站主体建筑正在进行土建施工，现阶段已设置环保措施为1辆洒水车、各片区施工场地分别设置了1个20m3的沉淀池、建筑材料临时堆放点设置苫布遮盖措施、施工期开挖的部分土石方已及时回填、运输粉料车辆已采取了覆盖篷布等措施、升压站施工区及光伏板区已设置了排水沟及临时沉砂池、施工弃渣已采取定点堆放，并对渣体边坡进行了修整、施工场地设置了旱厕收集施工人员粪便污水，施工人员生活垃圾设置了临时堆放点，统一收集后运至附近村庄垃圾收集点处理。综上，项目区废水、废气、固废、噪声均有相应防护措施，项目施工对周围环境影响小。 （二）后续施工环境影响分析 项目在用地范围内分片区施工，剩余施工内容为场内和场外道路施工，太阳能电池阵列区场地平整、基础施工、临时表土堆场、排水沟、临时施工场地、升压站的建设；电缆敷设、集电线路敷设、太阳能电池板及电气设备的安装。项目在道路修建、土石方开挖及回填、建设施工材料运输时将产生粉尘，施工过程中施工机械将产生噪声，建设过程中还将产生建筑垃圾等固体废弃物等，同时施工中将破坏地表植被和产生水土流失等。 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1生态境影响分析 项目施工对附近区域植被的影响主要是表现在土地占用导致土地利用类型的改变，同时地表开挖、清理对地表植被的破坏的影响及水土流失几个方面。 （1）土地利用类型的改变 本工程总占地面积合计为703.49hm2，其中升压站区1.82hm2、光伏阵列区584.93hm2、设备基础用地0.526hm2、交通道路区21.615hm2、弃渣场区17.0hm2、集电架空基础1.41hm2，其他未利用地占地面积76.19hm2。其中永久占地4.0369hm2，临时占地699.45hm2。本项目占用坡耕地14.38hm2，林地424.02hm2，交通运输用地0.034hm2，梯坪地0.33hm2，草地249.22hm2。 1）本项目占用土地类型以林草覆盖率较低的灌木林地、草地为主，存在一定的原生水土流失，占用林草覆盖率高、水土保持功能强的有林地面积小，较大程度减小了对当地的水土保持和生态环境造成的影响。 2）本项目为“林光互补”式光伏电站，建成后利用光伏支架下部空间以及光伏支架之间间隙种植灌草植物、恢复植被，确保不改变占用宜林地的林地性质，对当地的水土保持和生态环境造成的影响能够得到恢复补偿。 3）本项目规划征地面积较大，但由于场地微地形复杂，坡度及坡向多变，光伏组件阵列布设避开了冲沟、陡坡和有林地区域，施工建设时不对未利用区的占地进行扰动，减小了工扰动地表面积。 4）本项目永久占地面积分为5片区，临时占地在使用后均须恢复原有类型，不改变原有土地利用类型。 5）本项目没有占用生产力较高的农耕地，不会对当地的农业生产造成影响。 综上所述，本项目占地考虑了占地最小、扰动地表最少的原则，绝大部分占地不改变原有土地利用类型，使项目建设对原地表、植被影响降到了最低，对原有的土地利用格局不会造成大的改变。 （2）对植被和植物的影响分析 项目建设对地表植被的破坏主要表现在升压站、场内道路、集线电路、支架基础建设过程中对原有的地表进行清理平整过程中对现有的地表植被进行清理，导致原有地表植被不复存在。 由工程分析可知项目所在区植物覆盖率较小，无国家和地方重点保护野生植物分布。项目的建设会对植物生境范围减小，项目区将会架起大量的太阳能光伏组件，这些组件遮光影响大面积的区域。光伏项目实施后，项目区原有的植被会受到较大影响，但由于项目区占地范围内自然条件较差，植物资源较少，现状植被主要是稀树灌草丛和灌丛等，生产力较低，对当地植物资源的数量及利用方式产生影响很小。 项目区植物均为周围环境常见种类，不会造成植物种类灭绝。根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年），《中国植物红皮书-稀有濒危植物（第一册）》（1992年）、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989年）等资料，评价区内未发现国家级和省级保护植物。拟建项目区内无狭域特有动物和植物，项目建设施工对保护动植物无影响。项目建设期间将对光伏阵列下方及露天空隙进行土地翻整，原有植被将会被部分铲除，建设期间区域植被覆盖率会下降。但随着林业工程实施后，植被覆盖率会得到恢复。 （3）对动物的影响分析 工程对陆生脊椎动物的影响主要表现在施工占地和开挖对生境的破坏，以及施工机械噪声的干扰等。由于爬行动物活动范围狭小，施工占地和开挖将可能破坏蛇目种类的洞穴和栖息地，迫使它们向外迁移寻找新的栖息场所；兽类因活动能力较强，受到施工干扰后将会迁移到较远的安全地带，场区无大型兽类的活动踪迹，主要为啮齿类小型种类，该类动物受到影响后会远离项目区至其他山体进行觅食。鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖息地，因此，电站施工和运行不会造成当地鸟类物种灭绝或数量锐减，也不会造成鸟类多样性的明显降低。 从长远看，陆生脊椎动物的物种多样性不会有可预见的较大变化，动物在施工活动等各种干扰增大的条件下均可以逃离而不致造成个体死亡。动物原来的栖息地丧失迫使动物外迁，但由于当地大多数动物密度不高，且被破坏的栖息地在当地所占比例有限，所以项目建设对区域内野生动物的间接影响并不严重。 （4）水土流失影响分析 根据《华能元谋物茂（南）光伏电站水土保持方案报告书》可知，工程建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测时段为项目施工期和自然恢复期；本项目共开挖土石方81.20万m3（其中表土剥离2.69万m3），回填土石方40.78万m3（其中覆土2.69万m3），弃方40.42万m3，其中芝麻片区和小米地片区弃方24.20万m3，运往元谋程德建筑垃圾处理有限公司建筑垃圾处置场，小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区弃方16.23万m3，全部运往相应片区设计弃渣场堆存。项目损毁植被面积为587.16hm2；工程扰动原地貌、损坏土地面积为614.08hm2；项目区原生水土流失量为8334.73t，本项目建设可能造成的水土流失总量为13452.74t，经计算，本项目建设新增水土流失总量为5118.01t。弃渣场区为本项目新增水土流失的重点区域，也是监测的重点区域。 1）对区域生态环境的影响 项目区原地貌植被主要为坡耕地、林地和草地，本项目建成过程中扰动地表面积为703.49hm2。项目建设会使大面积的水土保持设施遭到破坏，林草覆盖度降低，影响局域生态环境。项目建设区施工道路等施工活动中发生的较大规模土石方开挖都会对原地形产生严重扰动，改变原有地貌，可能增加滑坡、崩塌等重力侵蚀的发生。项目施工会使原地表土层受到破坏，再加上林草覆盖度降低，会使地表土壤理化性质下降、抗蚀能力减弱，水土流失剧增。项目建成后，光伏板汇集降雨形成地表径流，减少了雨水的下渗，造成降水损失。项目区内的硬化面积与建设前相比增加较多，地表径流有所增加，但植被覆盖面积相对减小，涵养水源能力减弱。 2）对主体工程安全运营的影响 工程建设导致的水土流失与工程本身的安全息息相关。工程建设扰动地表，产生的大量土石方如不能及时有效地处理，造成水土流失将严重影响施工进度，以及工程的安全运行，也对会今后的运营安全造成一定影响。 （5）对周围耕地和农作物的影响分析 光伏电站施工期对周围农作物的影响主要来源施工扬尘对周围农作物的影响，施工过程中对场地洒水降尘、设置临时围挡、对散体材料和开挖形成的裸露面采取临时遮盖等防尘措施后，项目施工对周边农户耕作和农作物生长影响不大，且施工时间较短，随着施工结束而消失，施工过程中对周围农作物影响较小。 4.1.2环境空气影响分析 项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆及装修时产生的废气。 （1）施工扬尘 项目施工期对环境空气影响的主要为扬尘。在项目的建设施工中，由于场内道路的修建、基础开挖、回填土石方、配套设施建设和及建筑材料的运输、装卸、堆放等会产生不同影响程度的扬尘，污染因子为TSP，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。 项目升压站建设、光伏支架基础及集电线路直埋敷设基础等开挖过程中也会产生扬尘。由于升压站区占地面积较小，光伏阵列基础面基础面较小，且施工强度小，且分布不集中，因此项目开挖土石方量较小，扬尘产生量不大；由于施工的需要，部分建材需露天堆放，表土需临时堆放，部分施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，通过在砂石料场、弃渣场加盖篷布，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，可有效控制风力作用产生的扬尘。项目扬尘的影响范围一般为500m范围，根据现场调查项目500m范围内分布有少量的敏感目标，为减轻项目施工对敏感点的影响，在施工过程中应避免在大风天气施工，施工期间应在临近敏感点一侧设置临时围挡，对施工区域进行洒水降尘，对散体物料堆放区采用防尘网进行临时遮盖、对土石方及时回填压实等措施后，施工扬尘对周围环境的影响可以得到有效减缓。 另外，项目施工期运输砂石、水泥、电气设备等的运输车辆在土路或泥石路上行驶时会引起道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，主要影响近距离50m范围。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。项目运输施工材料的车辆在运输过程中，会途径多个村庄，为减小对运输道路沿线村庄的影响，为减小对运输道路沿线敏感点的影响，项目运输车辆应采用篷布遮盖、严禁超载，防止砂石、水泥等散体材料洒落，产生二次扬尘，同时经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘等，通过采取以上措施本项目运输车辆产生的扬尘对周围村庄影响不大。 此外，项目在施工作业过程中也会产生扬尘，施工作业等产生扬尘中的TSP和PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放浓度为10~50mg/m3，排放量为0.3~0.5kg/h。影响范围为其主导风向的下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，相当于环境空气质量标准1.6倍。本项目主导风向的下风向150m范围内主要为荒草地。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，因此，必须做到施工现场弃渣及时清理，临时堆场及时覆盖，定期对施工场地和运输道路洒水降尘，减少二次扬尘。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。 （2）施工机械和车辆废气 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的废气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，会对环境空气造成一定影响。施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目区处于半山坡地形，周边无特别高的山体，有利于大气扩散，一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响不大。同时在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源，不得使用劣质燃料。 （3）装修废气 施工期的室内装修主要为升压站区域生产及综合楼装修。在装修过程中焊接和粉刷过程中会产生少量装修废气，产生量少，装修时间较短，装修废气随着装修的结束而消失。在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响不大。 4.1.3水环境影响分析 项目施工期废水主要包括建筑施工废水、施工生活污水、雨季径流。 （1）建筑施工废水 项目产生的施工废水主要有混凝土养护废水，施工废水pH值较高，主要污染物为悬浮物。 施工废水主要为建筑施工过程中产生的混凝土拌合废水和设备清洁废水，混凝土拌合主要在升压站施工及支架基础、逆变器室的建设过程中，拌合废水和清洁废水产生量不大。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般800~2000mg/L。本项目每个片区每天产生的施工废水量约为15m3，总共5个片区每天产生的施工废水量约为75m3，施工废水采用沉淀池收集、澄清，每个片区施工场地设置一个1个沉淀池，设置的沉淀池容积为20m3，全部回用于场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，不外排，对周围水环境影响不大。 （2）施工人员废水 项目于2021年12月开始施工，预计于2024年6月竣工，项目施工总工期30个月，施工人数平均约100人/d，施工人员均为周边的村民，施工人员均不在场内食宿，施工场区设置旱厕。生活用水按10L/d·人，用水量为1m3/d。生活污水量按用水量的80%计算，生活污水量为0.8m3/d、720m3，产生的生活用水均为清洁废水，根据目前施工实际情况产生的清洁废水收集于沉淀后用于道路洒水降尘，生活污水量较小与施工废水合用一个沉淀池；产生的粪便排入旱厕后定期清掏用于农田施肥。 生活污水主要污染物BOD5、CODCr、氨氮、SS等，为避免给环境带来污染，施工人员均为周边的村民，施工人员均不在场内食宿。本次环评要求：施工场区分别设置1个旱厕，用于收集粪便。生活污水主要为员工清洗废水，收集于沉淀池用于道路洒水降尘，生活污水量较小与施工废水合用一个20m3临时沉淀池；产生的粪便排入旱厕后定期清掏用于周边农田施肥。 综上所述，项目施工期产生废水均经处理后全部回收利用，不外排，对周围地表水环境影响较小。 （3）雨季径流 项目场内基础开挖会形成裸露面，在施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域坡陡，面积较大，地表径流产生量较大，但项目动土部分主要为场区道路、升压站、逆变器及少量光伏列阵支架施工，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入周围的排水沟，其污染物主要为SS。环评要求：在各片区地势较低处设置临时排水沟，并在末端设置临时沉砂池。场区雨水经沉砂池沉淀处理后，雨水径流中SS的浓度将大幅度降低，对项目周边水环境影响不大。 由于施工期废水影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取相应的污染防治措施后，施工期废水不会对周围地表水体产生长期的不利影响。 根据现阶段施工情况，项目于2021年12月开始施工至今，施工过程中已避开了雨季施工，未产生雨季地表径流。 4.1.4噪声影响分析 项目施工阶段的噪声主要来自施工机械和运输车辆的运作，该类噪声虽然是暂时的，但是施工过程中采用的机械设备大部分具有噪声高、无规则等特点，且施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源相互叠加，噪声级将更高，影响范围也更大，所以施工过程中必须采取有效措施，减少其对环境的影响。 施工期施工场地噪声对周围环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 工程施工过程中使用的施工机械所产生的噪声大多数属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，可近似视为点声源处理。点声源受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），施工噪声预测计公式如下： Lp(r ) =Lp(r0 )-20lg(r/r0 ) 式中：Lp (r ) —距离声源 r 处的倍频带声压级，dB； Lp(r0 ) —参考位置 r0 处的倍频带声压级，dB； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； 根据上述模式，可以计算出施工机械打桩机、挖掘机、混凝土搅拌机等的施工噪声值随距离衰减后的情况见表4-1。 表4-1 施工噪声值随距离的衰减值计算表 机械名称 边界外距离（m） 5 10 20 40 60 80 100 150 200 250 推土机 86 80 74 68 65.4 62.8 60.2 56.8 53.4 50 装载机 90 84 78 72 69.4 66.8 64.2 60.8 57.4 54 挖掘机 84 78 72 66 63.4 60.8 58.2 54.8 51.4 48 电焊机 85 79 73 67 64.4 61.8 59.2 55.8 52.4 49 卡车 85 79 73 67 64.4 61.8 59.2 55.8 52.4 49 压路机 85 79 73 67 64.4 61.8 59.2 55.8 52.4 49 提升机 85 79 73 67 64.4 61.8 59.2 55.8 52.4 49 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。 由上表可知，施工噪声较高，昼间施工机械（单一）距施工场地60m以外，夜间在300m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。但表4-1中计算的距离衰减只是理论上的。由于工程作业的地形限制，作业场所与保护目标有高差、传播路线有遮挡、每天的作业时间不连续等，根据对其它工程调查分析，实际影响时间和程度要较预测的小。 在两种机械共同满负荷施工情况有：装载机和挖掘机共同施工为91dB（A）。实际情况，同时作业，并不是所有的时间同时达到最大噪声辐射，实际值要低于计算值。 根据现状调查和施工期保护要求，拟建项目噪声源主要集中在道路修建时的机械噪声及交通噪声；升压站构筑物施工及设备安装时产生的噪声。本项目占地区域200m范围内有环境敏感点4个。各敏感点处环境噪声预测如下： 式中：Leq—声环境保护目标环境噪声预测值，dB（A）； Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 背景值的确定：兰家坟村、茂易村、小罗岔、芝麻村的噪声背景值采用实测数据，丙令哨噪声背景值类比利用兰家坟村监测值，茂易村安置点噪声背景值类比利用茂易村监测值。 表4-2 拟建工程施工对声环境保护目标影响结果一览表 保护目标名称 与施工场地的最近距离（m） 施工机械声源在预测点的等效声级贡献值/dB(A) 背景值/dB(A) 环境噪声/dB(A) 标准值/dB(A) 达标情况 昼间 昼间 昼间 昼间 兰家坟村 沙沟片区西南侧/45m 71.9 52 71.9 70 超标1.9dB(A) 丙令哨 沙沟片区西侧/490m 51.2 52 54.6 70 达标 茂易村安置点 茂易片区东侧/70m 68.1 50 68.2 70 达标 茂易村 茂易片区西南侧/100m 65.0 50 65.1 70 达标 小罗岔 小罗岔片区东侧/390m 53.1 51 55.2 70 达标 芝麻村 芝麻片区西南侧/100m 65.0 47 65.1 70 达标 从上表可知，距离项目施工区最近的声环境敏感目标为沙沟片区的兰家坟村，最近距离为45m，经预测施工噪声对其噪声值为71.9dB(A)，超标1.9dB(A)，其余各敏感目标处施工噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间70dB(A)的要求。夜间不施工。根据调查及项目设计资料，噪声源主要集中在道路修建时的机械噪声及交通噪声，距离兰家坟村最近的光伏列阵片区现有公路能满足项目需求，不需新建道路，新建道路区距离兰家坟村约250m，道路修建噪声对该敏感目标的影响较小，且施工较短，施工噪声随施工结束而消失。 综上所述，拟建项目施工对居民点影响较小；施工机械噪声影响是暂时的，随着施工期结束而消失，施工期采取封闭施工、夜间禁止施工等措施后，施工噪声影响是可以接受的。 4.1.5固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾和粪便等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要由废弃混凝土、废碎砖瓦砾、废电缆、废木材以及装修过程中产生的废弃瓷砖、石块、玻璃、涂料、包装材料等组成。项目建筑主要为升压站内的综合楼，工程量较小，产生的建筑垃圾较少。 （2）生活垃圾及粪便 项目建筑施工人员每天平均100人，大多数施工人员为周边村民，其中管理人员及技术人员以20人计。施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，施工人员产生的生活垃圾为50kg/d，施工人员生活垃圾主要成分为塑料袋、废纸等。厂区内设置了若干垃圾桶，产生的垃圾集中收集至附近村庄统一由环卫部门定期清运。产生的粪便统一收集于旱厕，旱厕粪便定期清掏绿化。 土石方 根据《华能元谋物茂（南）光伏电站水土保持方案报告书》可知，项目施工期共开挖土石方81.20万m3（其中表土剥离2.69万m3），回填土石方40.78万m3（其中覆土2.69万m3），弃方40.42万m3，其中芝麻片区和小米地片区弃方24.20万m3，运往元谋程德建筑垃圾处理有限公司建筑垃圾处置场，小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区弃方16.23万m3，全部运往相应片区设计弃渣场堆存。弃渣属人工塑造的松散堆积体，若不采取适当的护坡、排水等防护措施，容易造成渣体冲刷、滑落和坍塌，引发新的水土流失；大量的堆渣体在景观上与周围的景观不协调。因此，应该严格按照水保方案做好项目的水土保持工作，合理设置弃渣，严格遵循“先挡后弃”原则，减小工程弃渣产生的影响。 废弃设备零件 项目在光伏组件安装、电气设备安装过程中，会产生少量废弃设备零件，该部分废弃设备零件经收集后，可回收利用。 综上所述，只要严格执行国家环保法律法规以及当地政府的管理规定，科学管理、文明施工，本项目产生的固体废物不会造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环 境影响分析 | 4.2营运期工艺流程 太阳能光伏电池阵列接受来自太阳的光能，经光电转换产生直流电能；功率调节器由逆变器、并网装置、系统监视保护装置以及充放电控制装置等构成，主要用来将太阳能光伏电池产生的直流电变为交流电等。 图4-1 运行期光伏电站运行流程及产污节点图 4.3运营期环境影响分析 4.3.1大气环境影响分析 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。项目运行期废气主要为食堂油烟。项目设置1个110kV升压站和1个220kV升压站，其中，110kV无人值守设置，站区内不设置综合楼，不产生废气。220kV升压站运行期定员为25人。项目运营期产生的废气主要为220kV升压站生活区的食堂油烟废气。 根据类比调查，运行期220kV升压站每人次食用食物中油量约为0.01kg，就餐人数约为25人次/d，则项目食物合计含油量为0.25kg/d。油烟废气的产生量与食堂烹饪过程中油的分解挥发量与炒作工况有关，一般在1-3%之间，项目按2%计算，每年365天工作日计算，则厨房油烟产生量为0.005kg/d，1.8kg/a。项目食堂设置一台油烟净化器，按油烟净化器累计使用时间一天3小时，油烟净化器净化效率为60%计算，则油烟废气排放量为0.002kg/d，0.73kg/a。若要使油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中最高允许排放标准2.0mg/m³的要求，则油烟净化器的风量应≥340m³/h。项目食堂应设置内置排烟管道，油烟废气经集气罩收集进入油烟净化器处理后，通过内置排烟管道高于食堂楼顶1.5m高排放。 综上，本项目运营期对大气环境影响较小。 4.3.2水环境影响分析 项目运营期废水主要主要是光伏电池板清洗废水和值班人员的生活污水。 （1）水污染物源强 1）光伏电池板清洗废水 太阳电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶、鸟粪粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏组件。据相关文献报道，该项因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。因此，需对太阳能电池组件表面进行定期清洗。在旱季的时候，为保证太阳能电池组件的正常工作，通过人工清洗（用人工+抹布带水擦拭或者玻璃刮刀进行清洁，分片区清洗，且不使用清洁液清洁）光伏电池板表面的尘埃，减少灰尘、杂物对太阳电池组件发电的影响。根据实际情况，每年在旱季清洁一次，用水量以0.5L/m2计，经计算本项目太阳能电池板表面积约30059.1×104m2，则每次清洁用水量为150259.6m3。每次清洁电池板约需15天，每天清洁用水量为10017.3m3/d，废水产生量按用水量的90%计算，135233.6m3/a，每天产生的清洁废水量为9015.6m3/d，污染物主要为SS。清洁废水用于浇灌电池板下方的植物，不外排。 2）电池板区雨水 根据元谋县长期气象资料可知，元谋县年均降雨量为657.5mm，雨水收集量按降雨量的95%计算。根据工程布置可知，电池板表面积为30059.1×104m2，则每年电池板收集的雨水量为1.88×108m3，楚雄地区雨天约140天，晴天约225天，则雨天平均每天收集雨水量为1.34×107m3。 项目电池板雨季时产生的雨水进入自然山涧沟箐。 3）生活用水及污水 据建设单位提供资料，项目运营期110kV升压站按无人值守设置，站内不设置生活区。220kV升压站劳动定员为25人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），本项目位于元谋县农村地区，农村居民生活用水定额（亚热带区，集中供水）为65~90(L/d▪人)，工作人员日常生活用水按80(L/d▪人)计；升压站内工作人员为25人，生活用水量为2.0m3/d，产污系数按0.8计，则产生生活污水约1.6m3/d（584t/a）。 参考国内生活污水相关资料，生活污水中主要污染物的浓度为：SS100mg/L，BOD5110mg/L，COD250mg/L，总磷5mg/L，动植物油50mg/L，水中污染物以有机类成分为主，不含重金属离子及其他有毒污染物，污水产生量较小，食堂废水经隔油池（容积1m3）处理后进入化粪池（容积6m3），再进入一体化污水处理设备（处理能力2m3/d）处理，住宿办公废水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备处理。 升压站生活污水经一体化污水处理设备处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准后回用于站区绿化、道路清扫用水，不外排。 4）绿化用水 项目升压站站内有绿化面积约868m2，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2013），绿化用水按3L/m2•d计，雨天绿化不用水，晴天绿化用水量为2.6m3/d。楚雄市雨季集中在6～10月，共140d；旱季为11～5月，共225d，则项目升压站绿化每年用水量为364.6m3/a。 5）灌溉废水 本项目为林光互补复合型光伏电站项目，项目区灌溉用水雨季是雨水，旱季主要是光伏板清洗废水和雨季雨水储存水，灌溉采用喷灌，可有效节约水资源且不会造成地表径流，灌溉水经土地吸收、自然蒸发后无外排废水产生。 项目产生的生活废水经处理后用于光伏板区林地浇灌。太阳能电池板清洁用水使用收集的雨水。 （2）废水排放情况 运营期产生的废水为生活污水、生产废水及雨水。 1）生产废水 项目产生的生产废水主要污染物是SS，主要为电池板清洁时的抹布清洗废水，清洁抹布的废水用作灌溉，雨季电池板区域的雨水依据地势进入自然山涧、沟箐。光伏阵列大部分布置在山脊顶部较平缓区域，场地自然排水、地表渗透良好，可利用原有的自然排水通道排泄雨水。光伏组件阵列沿场内道路两侧布置，道路排水沟可拦截光伏组件阵列区上游地表汇流、收排光伏组件阵列区外排雨水。 2）生活污水 污水中含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、油脂和总磷，类比相关资料，废水水质约为：CODcr 450mg/L、BOD5 280mg/L、SS 300mg/L、氨氮30mg/L、总磷6mg/L，动植物油40mg/L。项目产生的污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设备等处理后回用于项目区绿化，生活污水不外排。生活污水产生及排放情况如下： （3）废水处理设施处理工艺和设计出水标准 项目营运期生活污水经化粪池预处理后在进入一体化生活污水处理设备处理。根据建设单位提供资料，项目营运期一体化生活污水处理设备采用“接触氧化+MBR膜处理工艺”，设计出水标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。项目生活污水经处理后用于厂区绿化，废水处理后回用标准执行《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2002）中绿化用水标准。通过对比生活污水处理设施出水标准和回用水标准中氨氮、CODcr、BOD5、SS等主要污染物限值标准，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准均严于《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2002）中绿化用水标准中排放限值，因此从水质方面分析，项目废水处理设施用于处理营运期生活污水是可行的。 （4）生活污水回用可行性分析 根据建设单位提供资料，项目升压站绿化面积为868m2，根据核算，绿化用水量为2.6m3/d，升压站的废水产生量为0.88m3/d，故本项目在晴天废水可以全部回用于绿化。项目拟设置1m3的隔油池、2m3的化粪池，并设置处理规模为2m3/d的一体化污水处理设施，拟采用“接触氧化+MBR膜处理”处理工艺，该处理工艺出水水质能够稳定达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准要求。因此，项目生活污水可以全部用于绿化，不外排是可行的。 综上所述，项目产生的废水可以得到妥善处理，对周围地表水体影响较小。 4.3.3 声环境影响分析 光伏发电主体设备基本没有机械传动或运动部件，设备噪声源强较小。噪声源主要来源于升压站主变和光伏区箱变，噪声源信息见表4-3。 表4-3 项目噪声源强一览表 主要产噪设备 噪声值dB(A) 备注 箱式变压器 55 / 升压站变压器 65 升压站围墙隔声 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)工业噪声中室外点声源预测模式。 点声源随传播衰减按下式计算： LA=L0-20lg(rA/r0)-LE 式中：LA—计算点处的声压级，dB(A)； L0—噪声源强，取65dB(A)； r0—参考距离，取为1m； rA—声源距计算点的距离，m； LE—为隔声量，取5dB(A)(本项目考虑变压器箱体隔声)。 背景值的确定：箱式变压器背景值类比引用原《华能物茂（南）光伏电站环境影响报告表》中兰家坟村现状监测值，110kV升压站、220kV升压站引用原《华能物茂（南）光伏电站环境影响报告表》中升压站声环境现状监测值。 根据项目总平面布置图，箱式变压器距按距离衰减后的噪声贡献值见下表4-4。 表4-4 箱式变压器噪声衰减计算结果 单位：dB (A) 声源名称 噪声强度 距声源不同距离处的噪声预测值 5m 10m 30m 50m 100m 200m 箱式变压器 50 36 30 20 16 10 4 背景值 昼间 52 夜间 44 预测值 昼间 52.1 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 夜间 44.6 44.2 44.0 44.0 44.0 44.0 执行标准 昼间 60 夜间 50 达标情况 昼间 达标 达标 达标 达标 达标 达标 夜间 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据升压站总平面布置图，计算得出110kV升压站和220kV升压站厂界处噪声预测值，110kV升压站和220kV升压站站界外200m范围内均无敏感目标分布，升压站厂界处噪声预测结果详见表4-5、表4-6。 表4-5 110kV升压站边界噪声预测贡献值 （单位：dB(A)） 位置 距主变距离( m ) 贡献值dB(A) 背景值/dB(A) 预测值/dB(A) 执行标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东侧围墙1m处 42 32.5 43 44 43.4 44.3 60 50 达标 达标 南侧围墙1m处 37 33.6 43 44 43.5 44.4 达标 达标 西侧围墙1m处 18 39.9 43 44 44.7 45.4 达标 达标 北侧围墙1m处 25 37.0 43 44 43.9 44.8 达标 达标 表4-6 220kV升压站边界噪声预测贡献值 （单位：dB(A)） 位置 距主变距离( m ) 贡献值dB(A) 背景值/dB(A) 预测值/dB(A) 执行标准 达标情况 1#主变 2#主变 3#主变 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东侧围墙1m处 62 46 31 37.5 46 46 46.6 46.6 60 50 达标 达标 南侧围墙1m处 53 53 9 46.2 46 46 49.1 49.1 达标 达标 西侧围墙1m处 85 100 71 31.4 46 46 46.2 46.2 达标 达标 北侧围墙1m处 46 46 84 35.4 46 46 46.4 46.4 达标 达标 由表4-4可知，项目运行后，光伏板区域箱变本身设备噪声即《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，箱变产生的噪声随着距离而降低，因此运营期光伏板区箱变噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准 (昼间：60dB (A) ，夜间：50dB (A)) 要求。 由表4-5、4-6可知，升压站建成投运后，升压站围墙外1m处的厂界噪声贡献值最大为49.1dB(A)，昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 (昼间：60dB(A) ，夜间：50dB(A) ) 要求。升压站周围200m内无环境保护目标，因此项目升压站内噪声经过长距离衰减后不会对敏感目标产生影响。 4.3.4 运营期固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固废包括危险废弃物和一般固废。危险废弃物包括检修废油、变压器油、废旧蓄电池及废旧太阳能电池板。一般固废主要为生活垃圾及废旧电气组件。 （1）检修废油 检修废油包括箱变液压油和主变液压油（主要成分矿物油和锂皂基、锂-钙复合基为主的危险废弃物），根据《国家危险废物名录》2021版，废物类别为HW08-900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）。本项目于220kV升压站区设置面积48m2的危废暂存间，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，危废暂存间须密闭，地面用C30混凝土浇筑20cm进行硬化，同时地面和四周墙体须用防渗材料进行处理，墙体处理高度为1m左右，使渗透系数≤10-10cm/s，危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志、危险废物转运联单、台账。检修废油集中收集后暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位处置。对环境影响小。 （2）变压器油 升压站内变压器等电器设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的可能造成变压器油泄露。变压器大约每10年大修一次，更换所有的变压器油。废矿物油属于《国家危险废物名录》2021版HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”（废物代码为 900-220-08）。由于矿物油更换数量较大，更换时提前预约具有相应资质的危废处理机构进行妥善处置，不在场内暂存。本项目110kV升压站内设置1台150MVA的主变压器，220kV升压站设置1台290MVA、1台270MVA以及1台85MVA的主变压器，其中85MVA变压器为本次新增主变。本项目已在110kV升压站设置一个容积为45m3的事故油池，并在220kV升压站290MVA、270MVA主变旁以及85MVA主变旁分别设置了一个45m3、33m3事故油池，主变靠事故油池一侧设集油坑，内接直径200mm钢管，通向事故油池，排油坡度不小于2％。事故油池采用钢筋混凝土结构，有效容积满足单台主变压器事故后排油存储，事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，产生的事故油排入事故油池，经收集后委托有资质的单位回收处置，因此事故排油全过程没有含油废污水排放，对环境影响不大。 （3）废旧蓄电池 升压站控制室内设有蓄电池室，蓄电池用于变电站故障情况下，站内应急保护、测控供电及主控楼应急照明。废铅蓄电池属于危险废物（类别：HW31，含铅废物；代码：900-052-31）。蓄电池更换时，更换下来的废蓄电池由厂家当场拉走处理，不在变电站内暂存。 （4）废旧太阳能电池板 项目使用的电池为多晶硅电池，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池损坏，就须更换的废旧电池板。据建设单位提供，其废弃物的产生率为0.16%～0.2%，本项目废旧电池板产生率取0.2%，本项目共采用540Wp单晶硅1176000块，单块电池板重约32.3kg。根据建设单位提供资料，产生废旧电池板的量约为3.04t。废旧太阳能电池板集中收集至危废暂存间后，定期交由有危废处置资质的单位处理。 （5）生活垃圾 本项目110kV升压站按无人值守设计，运营期间站内无工作人员，不产生生活垃圾。220kV升压站劳动定员为25人，垃圾产生量以1kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为5.5t/a，生活垃圾统一收集后运至附近村庄垃圾收集点处理。 （6）依托可行性分析及影响分析 本项目芝麻片区新建110kV升压站内不设置危废暂存间，站内运营期产生的危废依托小米地片区的220kV升压站危废暂存间。小米地片区的220kV升压站设置一间48m2的危废暂存间，用于收集项目生产过程中产生的废旧太阳能电池板、废变压器油等危废（废蓄电池由有资质的厂家到现场更换带走处置，不在厂区暂存）。芝麻片区110kV升压站距离小米地片区220kV升压站约30km，且储存能力能满足本项目危废暂存的需求。 项目运营期产生的检修废油集中收集后暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位处置；加强对箱变的巡检维护，针对箱变运行中的异常情况及时分析与检查，箱变发现漏油后，应及时用纱布擦拭，若漏油量较大，防止发生火灾，及时用沙土清理油污，在升压站事故油池底部和四周设置防渗措施，变压器一旦发生事故漏油时，产生的事故油排入事故油池，约92%的事故油经有资质单位带处理设施处理后属合格变压器油，剩余的8%的变压器为废油不能使用，对周围环境影响小。 综上所述，项目运营期产生的固废能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4.3.5运营期生态环境影响分析 （1）对当地植物的影响 项目运行期对植被的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。该项目受阴影影响区域内植被受到的日照减少，该区域内的植被将受到一定程度的影响。施工结束后，根据项目所在区域的环境特征，对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，对受电池面板阴影影响范围内的区域，采用适宜植物进行植被恢复。采取以上措施后，能最大限度的减少工程建设对区域植被的影响，不会对区域生态系统的完整性和生物多样性产生影响。项目运营后，因林光互补的特殊性，露天空隙间选择车桑子和栒子，采取植苗造林方式造林；在光伏板的下方选择扭黄茅的种子，采取撒播的方式种植，完善了原有的植被系统。 （2）对当地动物的影响 项目运营期间，现场维护和检修等工作均在昼间进行，避免影响周边动物夜间正常活动。电站运行噪声可能会使对声环境敏感的动物迁移至远离光伏电站处，但光伏电站运行噪声影响范围主要为站界外几十米范围内的区域，影响范围较小。因此，项目运营不会对项目所在区域内野生动物的日常迁徙和活动造成明显影响。 （3）运营期对当地生态系统的影响 根据现场踏勘，项目所在地为林地、荒草地生态系统，生态系统受人为影响较为严重，生物多样性较差，除部分人工种植耕地作物外，大面积生长荒草，土壤多为沙质土壤且混有碎石，耕作层浅薄。项目运营期拟在光伏阵电站征占地范围种植林木进行复林，可以逐步恢复当地耕地生态系统，不改变项目土地利用性质，保持生态系统的稳定性；其次，运营期拟在空地及道路两侧种植喜阴植物对项目内植被进行恢复，植被绿化将吸引跟多小型动物增加当地物种多样性，使得食物链更加复杂，逐步恢复生态系统的完整性，随之生态系统将更加稳定。环评要求，在进行植被恢复时不得引入外来物种，在采取植被恢复措施后，项目的建设对当地生态系统具有显著的环境正效益，无不利影响。 4.3.6 服务期满后环境影响分析 （1）固废 光伏电站服务期满后（营运时间25年）的主要污染物为固废，太阳能电池板寿命达到使用年限，报废后的电池板属一般工业固废，不属于危险废物，太阳能电池板，最终由专业回收厂家回收。 （2）生态植被恢复 本工程征占地面积为703.49hm2，光伏阵列占地30059.1×104m2，待服务期满后，光伏组件设备拆除完毕后，应做好植被恢复措施。 4.3.7 光污染影响 项目运营过程中，光伏电池板对太阳光的反射会产生一定的光污染，而光污染的程度与光伏电池板的透光率直接相关，透光率越高，说明被光伏电池板吸收的太阳光光子越多，被反射的光子就越少。因此，光伏组件的透光率不仅决定产生的光污染程度，还决定光伏组件的发电效率。 本项目采用单晶硅光伏组件，最外层为特种钢化玻璃，透光率高、反射率很低，光伏组件对光线的反射是有限的，且站址周围较为空旷，无高大建筑和设施。电池板倾角向上，减弱了光线的反射，基本不会对人的视觉以及飞机的运行产生不利影响，也不会对居民生活和地面交通产生影响。 4.3.8 光伏电站环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，应对可能产生重大环境污染事故隐患进行环境风险评价。 环境风险评价的目的是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括认为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人体与环境的影响和损害进行评估，提出合理可行的防范、应急与建环措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 结合本项目特点可知，本项目主要的环境风险主要为变压器油泄露、危废暂存间检修废油泄露、火灾风险。风险物质主要为变压器油、检修废油。 （2）环境风险潜势初判 1）Q值计算方法 计算所涉及的每种危险物质在项目区内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中对应的临界量的比值Q 式中：、…：每种危险物质实际存在量（t）； 、…：与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q的确定见表4-7。 表4-7 建设项目Q值确定表 序号 场所 危险物质 名称 最大存在 总量/t 临界量Qn/t 分布情况 状态 1 110kV升压站 变压器油 20 2500 变压器内 液态 2 废检修油 0.20 2500 危废暂存间 液态 3 220kV升压站 变压器油 60 2500 变压器内 液态 4 废检修油 0.60 2500 危废暂存间 液态 经计算，本项目Q＜1。 2）风险等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ，按评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表4-8 评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型的说明 （3）环境风险评价结论 本项目环境风险等级为简单分析。通过采取相应的工程措施，可以将本项目的风险降低到可接受水平。另外，通过制定风险事故应急预案，可以提高风险事故处置效率，最大限度的降低对环境和周边群众的危害，并将经济损失降至最低水平。本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，项目环境风险可防控，总体环境风险小。风险评价内容见表4-9。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 华能元谋物茂（南）光伏电站（变更） 建设地点 云南省楚雄州元谋县 地理坐标 东经101°44′34″～101°54′16″，北纬25°34′50″～26°01′43″ 主要危险物质及分布 本项目涉及的危险物质为变压器油和检修废油，属于目录中“381、油类物质”，最大存在总量80.8t，检修废油暂存于危废暂存间，变压器油在变压器内储存，事故状态下发生泄漏。 环境影响途经及危险后果 当变压器油和检修废油泄漏时，如不经收集处理而排放至环境中，将对土壤、地下水和植物生长造成不利影响。 风险防范措施要求 （1）在110kV升压站和220kV升压站分别设置事故油池（共3座，其中110kV升压站1座，容积为45m3，220kV升压站2座，容积分别为45m3、33m3），事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s）； （2）在各箱变压器旁设置集油池，收集箱变压器事故情况下泄露的变压器油； （3）主变压器及压力油罐等设有泄压装置； （4）规范设置危险废物暂存间，使其满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 （5）检修废油产生及处置须记录有台账。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。 4.3.9 景观环境影响分析 本项目建设在一定程度上将改变区域的景观格局，项目建设时占用的类型主要为林地、草地、荒草地等。项目建设主要占地为光伏阵列占地，光伏阵列安装采用支架安装，只是开挖支架处，不会对用地大量开挖，对现有植被破坏小，项目建成后不会改变现有生态景观类型。 4.3.10 社会环境影响分析 本工程场址地处农村地区，占用土地以荒草地、林地和灌丛为主，坡耕地较少，租用土地时采取一次性补偿。施工人员多为原住民，可增加当地居民就业机会和收入，项目基本不会对当地社会环境构成负面影响。 （1）经济效益 本工程建成后具有较大的经济效益，对物茂乡乃至元谋县经济发展都有重要的推动作用。项目建设需要的部分混凝土、建材、钢材等都将就近在当地或临近地区采购，在一定程度上将拉动内需，刺激当地混凝土、建材、钢材生产企业的生产力，带动区域工业的发展，促进楚雄市社会经济的发展。 （2）节能减排效益 光伏电站的建设替代燃煤电厂的建设，可达到充分利用可再生能源、节约不再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。 由以上分析可见，光伏电站的建设替代燃煤电厂的建设，可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。 4.3.11 运营期电磁环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2021）中关于输变电工程电磁环境影响评价工作等级划分标准，本项目升压站为户外布置，对应评价等级为二级，电磁环境影响预测采用类比监测的方式。 根据类比监测结果，本项目110kV升压站和220kV升压站围墙外电场强度及磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的限值要求。详见电磁环境影响专项。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址合理性分析 本项目光伏电站场址位于元谋县物茂乡、黄瓜园镇、老城乡、元马镇及平田乡，场址区内无不良地质分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、地质公园、基本农田保护区、森林公园，不涉及元谋县生态保护红线（公开版）和生态红线（调整上报版）。场区内无居民点分布，场区周边最近的居民点为沙沟片区西南侧45m的兰家坟村。项目新建110kV和220kV升压站站址周边无环境敏感目标分布。 项目不涉及饮用水源保护区，项目沙沟片区位于丙间水库下游约1460m处，距离丙间水库饮用水水源保护区约1300km；项目沙沟片区位于麻柳水库下游约2750m处，距离麻柳水库饮用水水源保护区约2500m。项目芝麻片区位于新河水库（练黄水库）北侧约3750m，距离水库饮用水水源保护区约800m。项目的建设不会对区域饮用水水源保护区造成影响。 同时项目建设符合《楚雄州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（楚政通〔2021〕22号）、《中华人民共和国长江保护法》、《国土资源部、国务院扶贫办、国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》、《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》、《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》等文件规定要求。 本项目是太阳能光伏发电项目，属清洁能源，主要污染为施工期生态影响、噪声影响、扬尘影响，在采取相应的措施后均能达到相应质量标准，对周围环境的影响是短暂的，随着施工的结束而消失。运营期主要影响来为废水影响、固体废物影响、生态环境影响、环境风险等，本项目在采取本评价提出的各项污染防治对策措施和生态保护措施后，项目产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能。 项目总占地面积为703.49hm2，占用坡耕地14.38hm2，林地424.02hm2，交通运输用地0.034hm2，梯坪地0.33hm2，草地249.22hm2。综上所述，因此，从环境保护的角度考虑，项目的选址是合理的。 2、“三场”选址合理性分析 （1）弃渣场设置合理性分析 根据《华能元谋物茂（南）光伏电站水土保持方案报告书》，本项目产生弃渣量40.42万m3，其中芝麻片区和小米地片区弃方24.20万m3，运往元谋程德建筑垃圾处理有限公司建筑垃圾处置场，小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区弃方16.23万m3（折合松方21.58万m3），本工程共设置5个弃渣场，布置于小罗岔片区（2个）、茂易片区（1个）、沙沟片区（2个）内。5个弃渣场均为沟谷型渣场，经过查询，弃渣场均避开了基本农田、生态红线、公益林，下游没有重要基础设施，不存在选址制约性因素；渣场规划容量为23.66万m3，容量可以满足本工程弃渣堆放；弃渣场设置综合考虑土石方运距问题，各片区内弃方均运至片区内设置的弃渣场，最大运距约为2km，运距较短，有效减少了土石方运输过程产生的散落；渣场位于场内道路附近，运渣道路方便，满足施工要求，不需新增运渣道路；弃渣场选址位于天然支毛沟内，周边无村庄，汇水面积较小，且方案将新增渣场外围排水沟，满足排水要求，弃渣场设置不影响项目区周边河流行洪安全。因此，弃渣场设置是合理的。 （2）施工营地选址的环境合理性分析 光伏电站施工不单独设施工临建区域，项目部设置于租用的民房中，组件、支架等如需倒运，则在厂区外租用现有的堆场进行临时堆放，后采用小车拉至厂区内，分散堆放于场区各个施工班组施工区域内，厂区内不集中堆放。 （3）取土（石、砂）场设置合理性分析 工程建设期间建筑材料、砂石料、块石等均从周边砂石料厂购买或开挖石料就地破碎利用，不设置沙石料厂。通过外购方式解决建筑材料，具有以下优势： ①合法砂石料场是经得政府部门同意开采，办有合法开采许可证，落实了相应的水土保持责任，相应的治理水土流失费用由其承担，可降低本工程水土保持投资； ②本项目周边无取土、料场地条件，因此，砂石料从合法砂石料场外购，避免了规划专用砂石料场，可控制本工程占地面积，减小扰动地表和水土流失面积，控制水土流失； ③外购砂石料，可根据实际施工需要及时从砂石料场拉运，避免了砂石料在工程区内临时堆放，造成新的水土流失。 （4）表土堆场选址合理性分析 根据《华能元谋物茂（南）光伏电站水土保持方案报告书》，在5个存弃渣场上游一侧，相对较平缓处各布设一个表土堆场。110kV升压站和220kV表土堆场均位于升压站站址空地，集电线路表土场设置在塔基一角。项目表土堆场均选择在较平缓的场地，同时满足了“就近原则”，容量也满足要求，每个表土堆场所选场地均有利于表土的临时堆放及水土流失防治的可操作性，且不影响其他工程施工，为后期植被恢复创造了必要的条件。表土临时堆场选址从水土保持的角度来说基本合理可行。 项目所设表土堆场周边及下游也不存在敏感目标，表土堆放点占地类型主要为林地、草地，项目区表层土完全能满足后期植被恢复时覆土的条件，且剥离表土的施工难度不大，可剥离量充足；在为后期植被恢复创造条件的基础上节约表土资源和节约投资，项目表土堆场的选址符合水土保持和环保要求。 3、平面布置合理性分析 华能元谋物茂（南）光伏电站建设项目位于云南省楚雄州元谋县物茂乡、黄瓜园镇、老城乡、元马镇及平田乡，规划容量550MW，场址包括芝麻片区、小罗岔片区、小米地片区、茂易片区、沙沟片区等5个片区，共布置175个光伏发电子方阵。配套建设110kV子升压站一座，位于芝麻片区，芝麻片区135.45MW光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建110kV升压子站升压至110kV后接入“华能元谋多竹箐光伏电站项目”新建220kV升压站110kV间隔。配套建设220kV升压站一座，位于小米地片区，小罗岔片区、茂易片区、沙沟片区于场区内采用地埋电缆方案，出场区后采用架空集电线路方案接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置，小米地片区光伏发电容量采用地埋电缆集电线路方案接至新建220kV升压站35kV配电装置，经小米地片区220kV升压站升压至220kV后统一送出至500kV光辉变电站接入电网。 本项目集电线路采用架空线和直埋电缆相结合的方式，芝麻片区共规划8回35kV电缆集电线路汇集至本片区新建110kV升压站后，经1回线路送出“华能元谋多竹箐光伏电站项目”新建220kV升压站，线路长度24.22km（相较于原环评阶段，线路减少15.78km）；小罗岔片区共规划2回35kV架空线路（同塔双回）汇集至小米地片区220kV升压站，线路长度8.2km；小米地片区共规划7回35kV电缆线路汇集至本片区220kV升压站；茂易片区共规划3回35kV架空线路（1回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，每回线路长度8.2km；沙沟片区共规划5回35kV架空线路2回同塔双回，1回单回）汇集至小米地片区220kV升压站，每回线路长度5.3km。 项目对外交通及场内交通道路充分利用场内现有道路。场内道路采用20cm石渣路面，为方便施工期间的运输及运营后的检修，场内检修道路引致各方阵区，箱变基础及逆变基础均布置于道路两侧，满足检修需求。场内检修道路路面宽3.5m，路基宽4.0m，道路转弯半径不小于15m，五个片起共新建道路约40.3km，其中芝麻片区12km，小罗岔片区7.8km,小米地片区8.8km，茂易片区4.1km，沙沟片区7.6km，改造现有道路约8km，其中小米地片区220kV升压站进场路由场址南侧元双二级路接入，长度约3.5km，拟按5m宽混凝土道路进行建设。 本项目的布置综合考虑了工程特性及地形条件，避开环境敏感因素，避让较好的植被区，满足《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》等政策的要求。 综上，本项目平面布置合理可行。 |

# 主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期已采取环境防治措施 5.1.1生态环境防治措施 （1）植物与植被保护措施 1）项目施工过程中已加强了施工管理和环境宣传，对施工人员进行了环境教育及有关法律、法规的宣传教育及培训，提高施工人员的环保意识，经现场勘查，施工期未出现施工人员砍伐树木、随意破坏占地外的植被及火灾情况发生。 2）已根据项目用地周边道路情况，充分利用现有乡村道路施工，施工车辆严格按规定行车路线通行，未对项目区及周边区域进行随意碾压，践踏道路外土地，破坏原有地表植被。 3）项目施工期做到了严格控制施工活动区域，在规定的作业范围内活动。 （2）动物保护措施 施工期间，对施工人员和管理人员做到严格教育，未发现施工人员对各类野生动物乱捕乱杀。 （3）水土保持措施 目前已采取的水土保持措施为在太阳能方阵区及升压站区域设置了浆砌石排水沟，并对表土堆存区域设置了临时排水、沉沙、临时苫盖、拦挡等措施。 5.1.2施工期大气环境污染防治措施 （1）配置了洒水车，对片区及施工道路进行间断性洒水降尘，并在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量。 （2）运输车辆采取了篷布遮盖等封闭措施；运输车辆经过村庄路段减速行驶。 （3）施工期开挖土石方做到了及时回填，剩余弃渣及时清运至指定弃渣场，并对临时堆土点采取了遮盖措施。 （4）加强了施工人员的环保教育，提高了全体施工人员的环保意识。 5.1.3施工期水环境污染防治措施 （1）项目区优先建设了施工废水临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。 （2）项目施工过程中，已避免了在雨天进行土方作业。 （3）光伏场区施工营地附近设了旱厕，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。 5.1.4施工期声环境污染防治措施 （1）选用性能良好的低噪声施工机械设备，施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 （2）施工期运输车辆车况良好，合理调度，做到匀速慢行。 5.1.5施工期固体废物污染防治措施 （1）项目弃渣场严格遵循了“先挡后弃”的原则，在堆放弃渣前完成了拦挡和排水措施。 （2）施工现场设置了若干临时垃圾桶收集生活垃圾，定期统一清运至附近村庄垃圾收集处置点统一进行处理。 （3）设置了临时旱厕收集的粪便，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。 （4）项目产生的弃渣严格堆放至指定渣场堆放，经现场踏勘，未出现弃渣随意倾倒现象发生。 5.2后续施工期防护措施 5.2.1施工期生态环境防治措施 （1）植物与植被保护措施 在后续施工过程中，为进一步保护工程区内的生态环境，在环境管理体系指导下，施工期应进行精密设计，尽量少占用土地，减少施工工期和施工范围，以减轻施工对周围自然植被、地形地貌等环境的影响。具体还应采取以下生态保护措施： 1）继续加强施工管理和环境宣传，对施工人员进行环境教育及有关法律、法规的宣传教育及培训，提高施工人员的环保意识。将环境保护要求纳入工程招标中，严格按设计施工，禁止超计划占用土地和破坏植被。对于被占用的林地，应按照有关规定，办理手续并进行补偿；施工结束后必须对临时占地进行恢复。 2）进一步优化施工布局及合理施工道路布线，尽量缩短路线长度和高大边坡，减少临时用地面积。 3）制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对野生生物的影响。 4）征地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。 5）进一步严格施工期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。 （2）动物影响减缓措施 评价区内的陆生脊椎动物主要以园地、坡耕地和草地作为栖息地。为保护好野生动物的栖息环境，减少施工建设对野生动物的影响，后续施工过程中，还应从以下几个方面进行保护： 1）在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，特别是对树木的砍伐； 2）施工中尽可能地减少放炮，以减少对动物的惊吓； 3）加强对施工器材的管理，杜绝让炸药、雷管等爆破器材流失于施工人员或当地群众中，用于私自制造狩猎工具和捕杀野生动物； 4）加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽或受伤的兽类，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理； 5）在施工区内设置保护动物的警示牌，并安排专门人员负责项目区施工中的动物保护的监督和管理工作。 （3）水土流失保护措施 建设单位委托“昆明龙慧工程设计咨询有限公司”，对本项目建设及运营中涉及的水土流失进行了《水土保持方案》的编制，建设单位在施工期间应按照水土流失方案提出的工程措施、植物措施、临时措施等进行相应实施。具体包括土工布遮盖措施、道路工程区场内道路行道树种植、集电线路工程区撒草绿化、施工生产生活区撒草绿化、挡渣墙以及截排水沟布设等。 具体防治措施如下： 表5-1 工程水土保持措施一览表 防治分区 措施类型 措施布设 太阳能电池方阵 工程措施 浆砌石排水沟☆、 植物措施 底层绿化☆ 临时措施 临河侧钢板拦挡★ 升压站 工程措施 表土剥离★、浆砌石排水沟☆、植草砖☆ 植物措施 站区绿化☆ 临时措施 临时排水沟★、临时沉沙池★、临时苫盖★、临时拦挡★ 集电线路 工程措施 表土剥离★、复耕★ 植物措施 植被恢复★ 临时措施 临时苫盖★ 道路工程区 工程措施 表土剥离★、沉沙井★、蓄水池★、浆砌石排水沟☆、φ800管涵☆、浆砌石挡墙☆ 植物措施 行道树绿化★、撒草绿化★ 临时措施 临时苫盖★ 弃渣场 工程措施 截水沟★、马道排水沟★、浆砌石挡墙★、沉砂池★ 植物措施 植被恢复★ 临时措施 临时拦挡★、临时苫盖★、临时撒草★ 注：☆为主体设计已有措施，★为方案新增措施 5.2.2施工期大气环境污染防治措施 由于项目部分场址离环境敏感点距离较近，为减轻影响，后续施工过程中，施工单位应采取以下措施： （1）利用已配置洒水车，加强对各片区进行间断性洒水降尘，在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行。 （2）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 （3）施工期开挖的土石方，应及时回填，剩余的弃渣及时运至指定渣场堆放，对临时堆土点的弃土弃渣应尽快回填利用或运至弃渣场，暂时不能利用的，应采取临时遮盖措施，减少风蚀产生的扬尘。 （4）加强监督管理，运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施，以避免运输途中砂石、水泥等散体材料洒落；运输车辆不得超量运载；运输车辆经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘。 （5）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业； （6）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 5.2.3施工期水环境污染防治措施 为保护项目区龙川江、金沙江等地表水水质，进一步减轻施工期施工活动对地表水的不利影响，本次评价提出如下施工期水环境保护措施： 施工场废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排。 施工过程中，必须严格按照有关设计及规范规定。施工过程中产生的表土不乱堆乱倒，做到文明施工，避免将泥渣直接排入地表水体中。 合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。 确保排水设施和沉淀设施连续、通畅，发现堵塞或损坏，应当立即疏通或修复。 （5）施工人员粪便污水通过旱厕收集，定期清运用作植被恢复和场地绿化肥料。 根据调查，本工程所在区域位于丙间水库和麻柳水库下游，距离饮用水源保护区在1.3km以上，在施工过程中，经采取以上措施后，项目施工对周边水体影响小。 5.2.4施工期声环境污染防治措施 由于项目部分场址离环境敏感点距离较近，为减轻影响，针对后续施工期，本次评价提出以下声环境防治措施： （1）进一步加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （2）后续施工过程中，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。 （3）进一步采取分段施工措施，施工单元合理安排施工进度，加强施工管理，尽量缩短施工时间，合理安排施工时间、禁止夜间施工，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （4）设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振垫或消音器，合理调整高噪声设备的使用时间，高噪声设备进行分散式布设，并严禁同时运行，减少噪声叠加影响。 （5）施工期间交通运输采取以下措施：①适当限制大型载重车的车速，尤其进入乡村道路等声区时应限速；②施工车辆经过村庄应减速慢行，严禁鸣笛。③夜间禁止从两侧有村庄的场内道路运输。 项目在后续施工过程中，除采取以上减噪措施以外，还应与周边村民建立良好的社区关系，对受施工干扰的村民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 5.2.5施工期固体废物污染防治措施 （1）在后续施工阶段进一步优化土石方平衡，尽可能减少弃渣。 （2）出渣必须严格按水土保持方案和后续设计指定的渣场集中堆放，不得随意倾倒。 （3）弃渣前完成拦挡和排水措施，严格遵照“先拦后弃”的原则，完善拦挡措施和排水设施，防止堆渣过程对渣场下游的影响。 （4）弃渣运到渣场指定地点应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整。 （5）弃土结束后，马上进行覆土和植物恢复措施的施工，避免坡面场面长时间裸露。 （6）旱厕定期委托周围农户定期清掏，施工生活垃圾设置临时堆放点，由临时垃圾桶统一收集后，运至附近村庄垃圾收集点处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.3运营期生态环境防治措施 5.3.1生态环境保护措施 （1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》，光伏方阵使用永久基本农田以外的农用地的，在不破坏农业生产条件的前提下，可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。 （2）结合水土保持措施对道路、升压站等区域内破坏的植被进行植被恢复，考虑选取乡土树种为主，易于存活，加强管理保护好项目区内现有植被，严禁员工破坏周边植被及农作物。 （3）生态修复初期、中期要做好植物的养育工作，保障植被的存活率。 （4）做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 （5）加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。 5.3.2运营期大气环境防治措施 （1）升压站内使用清洁能源，厨房油烟采用1套油烟机收集后，通高于屋顶1.5m的排气装置排放。 （2）保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响；项目区生活垃圾及时清运并对垃圾收集点经常进行清扫。 5.3.3运营期水环境防治措施 （1）厂区内设置雨污分流系统，由于项目区较为缺水，建议光伏列阵区域分区设置雨水排水沟，经过排水沟、冲沟汇入各片区附近的坝塘等水体。 （2）光伏电池板清洗废水中主要污染物为SS，简单沉淀后，用于光伏组件下植物的浇灌用水，不外排。 （3）项目升压站办公生活区附近设置1个容积为1m3的隔油池和1个6m3的化粪池预处理设施，并设置处理规模为2m3/d的一体化污水处理设施，拟采用采用“接触氧化+MBR膜处理”处理工艺。项目厨房生活污水经隔油池处理后，汇同其它生活污水进入化粪 池预处理后，进入一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，非雨天回用于场内及周边绿化，不外排。 5.3.4运营期声环境防治措施 建设单位应加强噪声防治措施，应从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手，具体防治措施如下： （1）优先选用低噪声设备，从声源处降低噪声强度。 （2）营运期加强对逆变器和变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态。 （3）合理布置，各单元变压器和逆变器距厂界均保持一定距离。 （4）在场区周围，种植绿化隔离带，林带应乔、灌木合理搭配，并选择分枝多，树冠大、枝叶茂盛的树种，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。 在采取以上防治措施后，项目噪声环境影响在可接受范围内。 5.3.5运营期固体废物防治措施 （1）检修废油集中收集后暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位处置。危废暂存间设置于升压站区，面积48m2，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，危废暂存间须密闭，地面用C30混凝土浇筑20cm进行硬化，同时地面和四周墙体须用防渗材料进行处理，墙体处理高度为1m左右，使渗透系数≤10-10cm/s。危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志、危废转移联单、台账，委托有资质单位处理。 （2）项目使用的电池为多晶硅电池，其使用寿命一般为25年，废旧太阳能电池板集中收集至危废暂存间后，定期交由有危废处置资质的单位处理。 （3）本项目在110kV升压站和220kV升压站分别设置事故油池（共3座，其中110kV升压站1座，容积为45m3，220kV升压站2座，容积分别为45m3、33m3）。事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，产生的事故油排入事故油池，经收集后及时委托有资质的单位回收处置。 （4）蓄电池更换时，更换下来的废蓄电池由厂家当场拉走处理，不在变电站内暂存。 （5）生活垃圾经项目区垃圾桶收集后运至附近村庄垃圾收集点交由环卫部门处理。 5.3.6运营期电磁环境防治措施 （1）在设备的高压导电部件上设置不同形状的数量和均序环(或罩)，以控制导体、瓷件表面的电场分布和强弱，避免或减少电晕放电。 （2）在满足经济技术的条件下选用低辐射设备，对于变电站设备的金属附件，如吊夹、保护环、保护角、垫片和接头等，确定合理的外形和尺寸，以避免出现高电位梯度点，所有的边、角都应挫圆，螺栓头也打圆或屏蔽,避免存在尖角和凸出物;使用设计合理的绝缘子，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地或连接导线电位。 （3）依据《云南省电力设施保护条例》规定，变电站保护区范围为站围墙外延3m所形成的区域为安全防护距离，应严格按照《云南省电力设施保护条例》的要求进行保护。 （4）建设单位应向周边居民宣传、贯彻电力设施保护法律、法规、规章。 （5）醒目位置设置安全警示图文标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项。 （6）向员工及周边居民科普光伏发电原理，科学宣传可能产生的噪声、电磁辐射等环境影响不会对身体健康造成不利影响，消除周边民众担忧，提高环境保护意识和安全意识。 （7）加强变电站内设备日常管理和维护，使设备和线路保持良好运行状态。 5.2.7 光污染环境影响防止措施 项目运营过程中，光伏电池板对太阳光的反射会产生一定的光污染，而光污染的程度与光伏电池板的透光率直接相关，透光率越高，说明被光伏电池板吸收的太阳光光子越多，被反射的光子就越少。因此，光伏组件的透光率不仅决定产生的光污染程度，还决定光伏组件的发电效率。 为提高发电效率，减少运营过程中产生的光污染，项目拟采取以下措施： （1）选用合格的太阳能光伏组件 本工程采用单晶硅太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃。这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。该光伏阵列的反射光极少，光伏阵列的反射率不高于5%。 （2）合理布局 光伏组件安装时每片电池板应根据地形设计，调整合理的角度，选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，以保证太阳能不会在同一个平面上，增加漫反射的几率，进一步减弱了光线的反射，将太阳能板产生的光污染将至最低限度。 5.3.8运营期环境风险防治措施 （1）升压站内主变压器处设置集油坑和事故油池，事故油池设置为地埋式，升压站共设置3座事故油池，其中110kV升压站1座，容积为45m3，220kV升压站2座，容积分别为45m3、33m3。主变压器在维修和事故情况下，产生的废油由集油坑收集后，经管道汇入事故油池存放。 （2）严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 （3）运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。 （4）开展应急预案的编制工作，包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告 （5）危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。 （6）加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 5.3.9 服务期满后环境保护措施 服务期满后主要是固废和光伏场地撤走后的场地植被恢复措施。 （1）固废 光伏电站服务期满后（营运时间25年）的主要污染物为固废，太阳能电池板寿命达到使用年限，报废后的电池板属一般工业固废，不属于危险废物，太阳能电池板，最终由专业回收厂家回收。 （2）生态植被恢复 本工程征占地面积为703.49hm2，光伏阵列占地30059.1×104m2，待服务期满后，光伏组件设备拆除完毕后，应编制植被恢复方案，做好植被恢复措施。 |
| 其他 | 5.4 环境监测及管理计划 5.4.1环境管理计划 （1）前期阶段 前期工作中，项目建设单位应有专人负责工程的环境保护工作，设置专门的环境保护管理机构，其人员至少1人，主要负责项目建设期的环境保护管理工作，其主要职责为： ①协助本项目的环境管理。 ②督促和落实环保工程设计与实施。 ③在承包合同中落实环保条款，配合环保部门监理，提供施工中环保执行信息。 ④与环保监测单位签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告与执行情况上报建设单位及楚雄市生态环境局元谋分局。 ⑤负责受影响公众的环保投诉。 ⑥积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。 （2）施工期 工程施工期应严格实行招投标制和合同制，将工程的环境保护要求、环境保护设施建设、需达到的预期效果列入招标文件和合同中，明确相关的责任和要求。施工期建设单位应设1～2人专职人员，负责工程施工期的环境管理与监督，监督施工单位搞好工程的水土保持，植被恢复、施工噪声和施工扬尘防治等工作。 5.4.2施工期环境监理计划 按照工程建设管理要求，项目业主必须对每个建设工程委托有资质的施工监理机构。施工监理机构中必须配备相应的环境监理工程师。其主要负责监理方的建筑工程活动及其他相关活动。本项目施工期间环境监理计划详见下表： 表5-2 施工期环境监理计划一览表 监理内容 监理要求 施工扬尘 施工过程中及时洒水抑尘；对需要回填的土方及石子、砂子等进行定期洒水或网布遮盖抑尘；对易产尘的材料，实行轻卸慢放；施工场地采取洒水降尘、临时覆盖等措施防尘。 施工废水 5个片区，在施工期施工废水设置沉淀池，经沉淀处理后中回用于施工、洗车或洒水降尘；其他废水沉淀澄清后回用于场地洒水降尘；设置临时截排水沟及沉淀池处理雨天地表径流。 施工噪声 使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，禁止夜间施工。 固体废弃物 施工期间，出渣必须严格按水土保持方案和后续设计指定的渣场集中堆放，不得随意倾倒；弃渣前完成拦挡和排水措施，严格遵照“先拦后弃”的原则，完善拦挡措施和排水设施，防止堆渣过程对渣场下游的影响；弃渣运到渣场指定地点应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整；弃土结束后，马上进行覆土和植物恢复措施的施工，避免坡面场面长时间裸露；施工人员生活垃圾委托环卫部门清运处理；旱厕定期委托周围农户定期清掏。 施工期生态保护 及时恢复临时占地使用功能，及时覆土绿化，绿化结束后，应定期进行抚育管理，合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季。施工结束后应尽快作好清理恢复工作。管线施工后采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程。 其他 材料堆场的选址符合环保要求；原材料运输车辆行驶的路线避开学校、居民区等环境敏感点；运输过程无泼洒。所需砂、石、渣料选择通过环保部门审批的料场提供；禁止向河流、渠道、水沟排放粪便、施工人员的生活污水，以及倾倒施工固体废弃物和生活垃圾等。 5.4.3环境监测计划 环境监测是环境保护管理的“眼睛”，是环境保护管理的基本手段和信息基础。在工程施工期和运行期间，通过监测各种污染源和环境因素，应用监测得到的反馈信息，反映施工期和运行期实际产生的环境影响，及时发现问题，及时修正环境保护设计中措施的不足。 （1）施工期环境监测计划 根据工程特点，对项目施工期主要环境影响要素及因子进行监测，制定环境监测计划，为项目的环境管理提供依据。其中监测项目主要包括工程施工期施工噪声、施工期废气。 1）施工噪声监测 本工程施工期噪声监测计划如下表所示： 表5-3 施工期环境监测计划 内 容 监测地点 监 测 项 目 监测频次和时间 实施机构 声环境 兰家坟村、茂易村安置点、茂易尹地村、芝麻村。 等效连续A声级Leq 施工期在施工高峰期监测一次，连续检测2天，每天昼间一次，夜间一次 有资质的环境监测单位 2）施工期废气监测 本工程施工期噪声监测计划如下表所示： 表5-4 施工期环境监测计划 内 容 监测地点 监 测 项 目 监测频次和时间 实施机构 废气 兰家坟村、丙令哨、茂易村安置点、茂易尹地村、小罗岔、芝麻村。 颗粒物 施工期高峰期监测1次，环境空气每次3天连续有效数据 有资质的环境监测单位 （2）运营期环境监测计划 根据工程特点，对项目运营后主要环境影响要素及因子进行监测，制定环境监测计划，为项目的环境管理提供依据。其中监测项目主要包括工程运营期噪声、废水、工频电场、工频磁场。 本项目环境监测对象主要为升压站及环境敏感目标，监测点位布置如下表所示： 表5-5 运营期期环境监测计划 内 容 监测对象 监 测 项 目 监测位置 监测频率 声环境 110kV升压站、220kV升压站 等效连续A声级Leq 四周厂界围墙外1m 验收时监测1次，投诉或纠纷时、主要声源设备大修前后监测一次，每次监测1天，每次昼、夜间各一次 声环境敏感目标 兰家坟村、茂易村安置点、茂易尹地村、芝麻村 电磁环境 110kV升压站、220kV升压站 工频电场强度，kV/m； 工频磁感应强度，μT 升压站围墙四周、围墙外衰减断面（详见电磁专题报告监测计划） ①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次； ②运行期间存在投诉或纠纷时进行监测； ③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。 废水 升压站内一体化污水处理设施 pH、SS、COD、BOD5 、NH3-N、动植物油 污水处理设施进、出水口 验收时监测1次。 |
| 环保投资 | 5.5 环保投资 原环评项目总投资299083.74万元，原环评阶段环保投资1466.14万元，占总投资的0.49%。变更后，在220kV小米地升压站新增1台85MVA主变及配套设施，总投资较原环评阶段增加约500万元，变更后，建设项目总投资299583.74万元，项目环保投资为1499.22万元，占总投资的0.50%。 环保投资统计详见如下： 表5-6 项目环保投资一览表 原环评阶段内容 变更后内容 时段 污染源 污染物 环保措施 数量 投资（万元） 环保措施 数量 投资（万元） 施工期 水土保持工程费用 遮盖措施、行道树种植、撒草绿化、植被恢复、挡渣墙以及截排水沟 1016.90 遮盖措施、行道树种植、撒草绿化、植被恢复、挡渣墙以及截排水沟 1016.90 废气 道路扬尘 车辆进出覆盖、固废定点堆放、苫布覆盖、洒水降尘 / 5.05 车辆进出覆盖、固废定点堆放、苫布覆盖、已设置一辆社洒水车对施工场地洒水降尘 10 临时堆场扬尘 废水 施工废水 临时沉淀池 5个，20m3/个 25 临时沉淀池 5个，20m3/个 25 员工如厕废水 临时旱厕 10座 15 临时旱厕 10座 15 噪声 施工机械噪声 低噪声设备、加强维护 / / 低噪声设备、加强维护 / 5.00 固体废物 施工人员生活垃圾 垃圾桶、垃圾清运 若干 4.40 垃圾桶、垃圾清运 若干 5.00 运营期 绿化 升压站绿化 868m2 5.00 升压站绿化 868m2 5.00 废气 食堂油烟 抽油烟机 1套 0.20 抽油烟机 1套 0.2 废水 食堂废水 隔油池 1个，1m3 0.50 隔油池 1个，1m3 0.50 生活污水 化粪池 1个，不小于2m3 1.00 化粪池 1个，不小于2m3 1.00 废水收集池 1个，6m3 3.00 废水收集池 1个，6m3 3.00 一体化污水处理站 1个，大于2m3/d，接触氧化+MBR膜处理工艺 7.44 一体化污水处理站 1个，大于2m3/d，接触氧化+MBR膜处理工艺 10.00 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 若干 0.50 垃圾桶 若干 0.50 废旧光伏组件 危废暂存间 1个，48m2 0.96 危废暂存间 1个，48m2 2 废弃润滑油 废弃变压器油 事故油池 事故油池2座，容积均为45m3 23 事故油池 事故油池3座，容积分别为45m3、45m3、33m3 30 环境管理 勘查设计、环评、施工期监理、竣工环保验收、环境监测、应急预案、宣传、标识、标牌制作等以及环保设施运行费用 133.07 环评、施工期监理、竣工环保验收、环境监测、应急预案、标识、标牌制作等以及环保设施运行费用 145 林业种植项目环保预留费用 / 195 / 195 其他预备费用 / 30.12 / 30.12 合计 1466.14 1499.22 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）加强施工管理和环境宣传，对施工人员进行环境教育及有关法律、法规的宣传教育及培训，提高施工人员的环保意识。将环境保护要求纳入工程招标中，严格按设计施工，禁止超计划占用土地和破坏植被。对于被占用的林地，应按照有关规定，办理手续并进行补偿；施工结束后必须对临时占地进行恢复。 （2）进一步优化施工布局及合理施工道路布线，尽量缩短路线长度和高大边坡，减少临时用地面积。 （3）制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对野生生物的影响。 （4）征地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。 （5）进一步严格施工期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。 （6）在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，特别是对树木的砍伐； （7）施工中尽可能地减少放炮，以减少对动物的惊吓； （8）加强对施工器材的管理，杜绝让炸药、雷管等爆破器材流失于施工人员或当地群众中，用于私自制造狩猎工具和捕杀野生动物； （9）加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽或受伤的兽类，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理； （10）在施工区内设置保护动物的警示牌，并安排专门人员负责项目区施工中的动物保护的监督和管理工作。 （11）按《水土保持方案》的相关措施要求进行土工布遮盖、行道树种植、撒草绿化、植被恢复、挡渣墙以及截排水沟布设。 | 施工期的各项陆生生态环境保护措施应按照环境影响评价文件、水土保持文件要求落实到位 | （1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》，光伏方阵使用永久基本农田以外的农用地的，在不破坏农业生产条件的前提下，可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。 （2）结合水土保持措施对道路、升压站等区域内破坏的植被进行植被恢复，考虑选取乡土树种为主，易于存活，加强管理保护好项目区内现有植被，严禁员工破坏周边植被及农作物。 （3）生态修复初期、中期要做好植物的养育工作，保障植被的存活率。 （4）做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 （5）加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。 | 运营期的各项陆生生态环境保护措施应按照环境影响评价文件要求落实到位 |
| 水生生态 | 严禁施工废水、生活污水、生活垃圾、表土排入附近地表水体，影响水体水质；施工结束后应及时全面清理废弃物，避免留下难以降解的物质，形成面源污染 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | （1）施工场废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工过程中，必须严格按照有关设计及规范规定。施工过程中产生的表土不乱堆乱倒，做到文明施工，避免将泥渣直接排入地表水体中。 （3）合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。 （4）确保排水设施和沉淀设施连续、通畅，发现堵塞或损坏，应当立即疏通或修复。 （5）施工人员粪便污水通过旱厕收集，定期清运用作植被恢复和场地绿化肥料。 | 废水不外排 | （1）厂区内设置雨污分流系统，由于项目区较为缺水，建议光伏列阵区域分区设置雨水排水沟，经过排水沟、冲沟汇入各片区附近的坝塘等水体。 （2）光伏电池板清洗废水中主要污染物为SS，简单沉淀后，用于光伏组件下植物的浇灌用水，不外排。 （3）项目升压站办公生活区附近设置1个容积为1m3的隔油池和1个6m3的化粪池预处理设施，并设置处理规模为2m3/d的一体化污水处理设施，拟采用采用“接触氧化+MBR膜处理”处理工艺。项目厨房生活污水经隔油池处理后，汇同其它生活污水进入化粪 池预处理后，进入一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后，非雨天回用于场内及周边绿化，不外排。 | 废水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），回用于绿化，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）进一步加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （2）施工过程中，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。 （3）采取分段施工措施，施工单元合理安排施工进度，加强施工管理，尽量缩短施工时间，合理安排施工时间、禁止夜间施工，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （4）设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振垫或消音器，合理调整高噪声设备的使用时间，高噪声设备进行分散式布设，并严禁同时运行，减少噪声叠加影响。 （5）施工期间交通运输采取以下措施：①适当限制大型载重车的车速，尤其进入乡村道路等声区时应限速；②施工车辆经过村庄应减速慢行，严禁鸣笛。③夜间禁止从两侧有村庄的场内道路运输。 | 噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值 | （1）优先选用低噪声设备，从声源处降低噪声强度。 （2）营运期加强对逆变器和变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态。 （3）合理布置，各单元变压器和逆变器距厂界均保持一定距离。 （4）在场区周围，种植绿化隔离带，林带应乔、灌木合理搭配，并选择分枝多，树冠大、枝叶茂盛的树种，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。 | 噪声排放达到《工业企业厂界 噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | （1）加强对各片区进行间断性洒水降尘，在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行。 （2）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 （3）施工期开挖的土石方，应及时回填，剩余的弃渣及时运至指定渣场堆放，对临时堆土点的弃土弃渣应尽快回填利用或运至弃渣场，暂时不能利用的，应采取临时遮盖措施，减少风蚀产生的扬尘。 （4）加强监督管理，运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施，以避免运输途中砂石、水泥等散体材料洒落；运输车辆不得超量运载；运输车辆经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘。 （5）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业； （6）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 | 施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界大气污染物监控浓度限值 | （1）升压站内使用清洁能源，厨房油烟采用1套油烟机收集后，通高于屋顶1.5m的排气装置排放。 （2）保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响；项目区生活垃圾及时清运并对垃圾收集点经常进行清扫。 | 无 |
| 固体废物 | （1）进一步优化土石方平衡，尽可能减少弃渣。 （2）出渣必须严格按水土保持方案和后续设计指定的渣场集中堆放，不得随意倾倒。 （3）弃渣前完成拦挡和排水措施，严格遵照“先拦后弃”的原则，完善拦挡措施和排水设施，防止堆渣过程对渣场下游的影响。 （4）弃渣运到渣场指定地点应及时完成摊铺、碾压，对渣体边坡进行修整。 （5）弃土结束后，马上进行覆土和植物恢复措施的施工，避免坡面场面长时间裸露。 （6）旱厕定期委托周围农户定期清掏，施工生活垃圾设置临时堆放点，由临时垃圾桶统一收集后，运至附近村庄垃圾收集点处理。 | 固废处置率100% | （1）检修废油集中收集后暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位处置。危废暂存间设置于升压站区，面积48m2，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，危废暂存间须密闭，地面用C30混凝土浇筑20cm进行硬化，同时地面和四周墙体须用防渗材料进行处理，墙体处理高度为1m左右，使渗透系数≤10-10cm/s。危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志、危废转移联单、台账，委托有资质单位处理。 （2）项目使用的电池为多晶硅电池，其使用寿命一般为25年，废旧太阳能电池板集中收集至危废暂存间后，定期交由有危废处置资质的单位处理。 （3）本项目在110kV升压站和220kV升压站分别设置事故油池（共3座，其中110kV升压站1座，容积为45m3，220kV升压站2座，容积分别为45m3、33m3）。事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，产生的事故油排入事故油池，经收集后及时委托有资质的单位回收处置。 （4）蓄电池更换时，更换下来的废蓄电池由厂家当场拉走处理，不在变电站内暂存。 （5）生活垃圾经项目区垃圾桶收集后运至附近村庄垃圾收集点交由环卫部门处理。 | 固废处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | （1）在设备的高压导电部件上设置不同形状的数量和均序环(或罩)，以控制导体、瓷件表面的电场分布和强弱，避免或减少电晕放电。 （2）在满足经济技术的条件下选用低辐射设备，对于变电站设备的金属附件，如吊夹、保护环、保护角、垫片和接头等，确定合理的外形和尺寸，以避免出现高电位梯度点，所有的边、角都应挫圆，螺栓头也打圆或屏蔽,避免存在尖角和凸出物;使用设计合理的绝缘子，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地或连接导线电位。 （3）依据《云南省电力设施保护条例》规定，变电站保护区范围为站围墙外延3m所形成的区域为安全防护距离，应严格按照《云南省电力设施保护条例》的要求进行保护。 （4）建设单位应向周边居民宣传、贯彻电力设施保护法律、法规、规章。 （5）醒目位置设置安全警示图文标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项。 （6）向员工及周边居民科普光伏发电原理，科学宣传可能产生的噪声、电磁辐射等环境影响不会对身体健康造成不利影响，消除周边民众担忧，提高环境保护意识和安全意识。 （7）加强变电站内设备日常管理和维护，使设备和线路保持良好运行状态。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准要求 |
| 环境风险 | / | / | （1）升压站内主变压器处设置集油坑和事故油池，事故油池设置为地埋式，升压站共设置3座事故油池，其中110kV升压站1座，容积为45m3，220kV升压站2座，容积分别为45m3、33m3。主变压器在维修和事故情况下，产生的废油由集油坑收集后，经管道汇入事故油池存放。 （2）严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 （3）运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。 （4）开展应急预案的编制工作，包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告 （5）危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。 （6）加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 | 主变压器事故情况下，油料不外泄。 |
| 环境监测 | 噪声 监测点位：兰家坟村、茂易村安置点、茂易尹地村、芝麻村居民点处； 监测项目：Leq； 监测频次：施工期在施工高峰期监测一次，连续检测2天，每天昼间一次，夜间一次。 废气 监测点位：兰家坟村、丙令哨、茂易村安置点、茂易尹地村、小罗岔、芝麻村； 监测项目：颗粒物； 监测频次：施工期高峰期监测1次，环境空气每次3天连续有效数据。 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | （1）噪声 监测位置：110kV、220kV升压站四周厂界外1m处、兰家坟村、茂易村安置点、茂易尹地村、芝麻村居民点处； 监测因子：Leq； 监测频率：验收时监测1次，投诉或纠纷时、主要声源设备大修前后监测一次，每次监测1天，每次昼、夜间各一次； （2）电磁环境 监测位置：110kV、220kV升压站四周、围墙外衰减断面（详见电磁专题报告监测计划）； 监测因子：工频电场强度（V/m）、工频磁感应强度（μT）； 监测频率：工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；运行期间存在投诉或纠纷时进行监测；例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。 （3）废水 监测位置：升压站污水处理设施进、出水口； 监测因子：pH、SS、COD、BOD5 、NH3-N、动植物油； 监测频率：环保竣工验收时监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)； 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本次评价内容不包括芝麻片区110kV升压站至220kV多竹箐升压站110kV站点联络线路工程及220kV接入系统工程，110kV站点联络线工程及接入系统工程将另行环评。 项目符合国家产业政策、光伏用地意见要求、云南省新能源规划要求、环保政策要求。项目不涉及生态保护红线、基本农田、公益林、水源地等环境敏感区，用地为政府可供用地，无重大环境制约因素，选址合理。项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，为清洁能源。项目在设计和施工过程中按环评及水土保持方案提出的生态保护和污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环境保护标准要求，对当地生态环境、声环境、大气环境、水环境等的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，项目建设是可行的。

# 电磁环境影响专项评价

# 1总则

1.1项目背景

能源是社会经济发展的重要物质基础。随着我国社会经济的不断发展，能源需求持续增长，增加能源供应、保障能源安全、保护生态环境、促进社会经济可持续发展是我国的一项重大战略任务。太阳能是清洁的可再生能源，太阳能发电是新能源中技术成熟、具备规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。开发利用太阳能资源对调整能源结构、缓解环境污染等方面有着重要的意义。

元谋县是云南省太阳能资源最好的十二个县之一，开发利用太阳能、风能、生物质能等可再生的清洁能源资源，大力发展光伏农业，符合元谋实际和能源发展轨迹，对建立可持续的能源系统，促进元谋县经济发展和环境保护发挥着重大作用。同时，大力发展清洁能源还可以逐步改变传统能源消费结构，提高能源安全性，减少温室气体排放，有效保护生态环境，大力推动生态文明建设。

2022年4月7日，云南省能源局发布《关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电[2022]70号），公布《云南省“十四五”规划新能源项目清单》。2023年5月24日，云南省能源局发布《云南省能源局关于加快推进新能源项目建设有关工作的通知》（云能源办水电[2023]153号），公布《加快推进存量新能源项目投产清单》。本项目“华能元谋物茂（南）光伏电站”均为清单中项目之一。

本项目利用国家允许光伏使用林地建设光伏发电项目，既可有效的提升元谋县境内林地的利用价值，林业种植、电站运行维护优先使用当地贫困户，为项目所在地农民尤其是贫困人口致富增收；也可长期生产无污染的清洁电力，为元谋县的经济发展和环境保护助力。项目的建成优化了楚雄州能源结构，转变了经济增长方式，促进了地区相关产业的发展，项目的开发建设是落实云南省委省政府打造世界一流“绿色能源牌”决策部署的重要举措之一，将为元谋县经济高质量跨越发展打下坚实基础。

项目由华能新能源（元谋）有限公司负责建设，2021年18月30日，项目取得了云南省固定资产投资项目备案证（详见附件）备案号（项目代码）为：2108-532328-04-01-315191。项目于2021年9月由云南湖柏环保科技有限公司开展了该项目的环境影响评价工作，并于同年11月3日，楚雄州生态环境局以“楚环许准﹝2021﹞90号”批复了华能元谋物茂（南）光伏电站环境影响报告表。

根据现场勘察，华能元谋物茂（南）光伏电站于2021年12月开始施工，目前光伏方阵、集电线路、厂区道路等工程内容已基本建成，升压站内生产区（包括：GIS设备、SVG设备、开关站等）、生活区（办公楼、宿舍楼等）、其他附属设施（危险废物暂存间、仓库、备品备件间、水泵房等）均已建成。因实际建设过程中，建设单位片区电网规划设计发生了变化。变更后项目变更后，项目场地分布区域未发生变化，原芝麻片区电能经110kV芝麻升压站升压至110kV后送入220kV多竹箐升压站（本次评价不包含该线路工程，线路工程另行办理环评手续），罗岔片区、茂易片区、沙沟片区、小米地片区经35kV集电线路接至小米地片区新建220kV升压站35kV配电装置后，统一升压送出（送出线路环境影响评价工作单独开展，本次评价不包含升压站送出线路）。同时为了兼顾本片区新建项目华能元谋马头地光伏电站、华能元谋帕地光伏电站的能源接入，220kV小米地升压站西南侧新增1台85MVA主变，变更后220kV小米地升压站内共配套建设3台主变，容量分别为：290MVA、275MVA、85MVA。因新增主变位于原物茂南光伏项目已征地范围内，因此，变更后项目总占地面积不变，升压站面积增加1993.33m2（约2.99亩）。

项目变更后，110kV芝麻片区升压站位置及规模未发生变化，220kV小米地升压站位置不变，但主变数量增加一台，符合环办辐射﹝2016﹞84号文件规定的输变电建设项目重大变动清单，因此需要开展项目变更的环境影响评价，上报审批部门审批。

根据《电磁辐射环境保护管理办法》(原国家环境保护局令第18号)、《电磁环境控制限值》(GB8072-2014)和《关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》，拟建35kV集电线路属于电磁辐射豁免水平，其产生的电磁环境影响较小。另外，本次评价不包含芝麻片区110kV升压站以1回110kV线路送出至多竹箐220kV升压站110kV间隔24.222km的输电线路和220kV升压站送出线路，24.222km的110kV输电线路和220kV升压站送出线路将另行开展环境影响评价。为能够说明本项目芝麻片区110kV子升压站和小米地片220kV升压站产生的电磁污染及对环境造成的影响，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)的相关要求，应编制“电磁环境影响专项评价”。其它方面的环境影响评价已在《华能元谋物茂（南）光伏电站（变更）环境影响报告表》中论述，本专项不再赘述。

## 1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，华能新能源（元谋）有限公司委托我单位承担本次项目的电磁环境影响评价工作。目的是在说明输电项目电磁环境影响的同时，也给公众提供一个正确认识输电项目电磁环境影响的技术文献。

## 1.3编制依据

### 1.3.1国家有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国自然保护区条例》，2017.10.7修订；

（4）《中华人民共和国电力法》，2015.4.24；

（5）《电力设施保护条例》2011.1.8（修正版）；

（6）《云南省环境保护条例》，2004年修正；

（7）《云南省自然保护区管理条例》，1998.3.1；

（8）《云南省供用电条例》，2004.6.1；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，2017年6月21日国务院第177次常务会议通过修订，自2017年10月1日起施行；

（10）《建设项目环境保护分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日，生态环境部令第16号；

其它相关的国家法律、法规、部门规章和规范性文件等。

### 1.3.2技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（4）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）；

（5）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》；

（6）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）。

## 1.4评价因子、评价标准

1.4.1评价因子

本项目评价因子见表1-1。

表1-1  评价因子

| 评价时段 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 运营期 | 电磁环境 | 现状评价 | 工频电场（kV/m）、工频磁场（μT） |
|  |  | 预测评价 | 工频电场（kV/m）、工频磁场（μT） |

1.4.2评价标准

本工程输电线路频率f取值为50Hz，依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定，为控制电场、磁场、电磁场所致公众暴露，环境中电场、磁场、电磁场常量参数的方均根值应满足表1-2要求。

表1-2  公众暴露控制限值

| 分类 | 频率范围 | 电场强度 E | 磁感应强度 B |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 25Hz~12000Hz | 200/f | 5/f |
| 本项目（公众曝露） | 50Hz | 4000V/m（4kV/m） | 100μT（0.1mT） |

注：1、频率f的单位为所在行中第一栏的单位；

2、100kHz以下频率，需同时限值电场强度和磁感应强度；

因此，本项目升压站评价范围内及附近居民点电磁强度E标准为4kV/m，磁感应强度B标准为100μT。

## 1.5评价等级与评价范围

1.5.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）中的有关规定，本项目电磁环境评价等级判定见表1-3。

表1-3  电磁环境评价等级判定表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  | 220~330kV |  | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

根据本项目设计资料及实际建设情况，本项目新建110kV升压站和220kV升压站均为户外式，故电磁环境影响评价等级为二级。

1.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本项目110kV升压站电磁环境评价范围为站界外30m范围内；220kV升压站电磁环境评价范围为站界外40m范围内。

## 1.6环境保护目标

根据现场调查，110kV升压站30m范围内和220kV升压站40m范围均无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物，因此项目评价范围内无电磁环境保护目标。

## 1.7工作程序

输变电环境影响评价的工作程序见图1，一般分为三个阶段。

图1 输变电环境影响评价工作程序框图

# 2电磁环境现状评价

为了解本项目新建110kV子升压站和220kV升压站站址所在区域电磁环境质量现状，建设单位委托昆明嘉毅科技有限公司于2021年9月15日对项目区进行了电磁环境质量现状监测。并出具了《华能元谋物茂（南）光伏电站场址电磁辐射环境检测报告》，本次电磁环境现状评价引用其监测结果。监测报告详见附件4。

## 2.1现状监测点位符合性分析

2.1.1 HJ24-2020中监测点位及布点方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中6.3.2监测点位及布点方法，监测点位包括电磁环境敏感目标、输电线路路径和站址。

电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主；对于无电磁环境敏感目标的输电线路，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性;站址的布点方法以围墙四周均匀布点为主，如新建站址附近无其他电磁设施，可在站址中心布点监测。

2.1.2 项目监测点位、布点方法及符合性分析

（1）监测点位

监测点位及要求见表2-1。

表2-1  工频电磁场监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 监测因子 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 110kV升压站 | 工频电场、工频磁场 | 站址中央 |
| 2# | 220kV升压站 |  |  |

（2）监测布点符合性分析

由于本次评价不包含芝麻片区110kV升压站以1回110kV线路送出至多竹箐220kV升压站110kV间隔24.222km的输电线路和220kV升压站送出线路，因此，本次评价仅对项目110kV升压站及220kV升压站变电工程的电磁环境影响进行评价。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中6.3.2监测点位及布点方法，项目站址附近没有影响监测结果的其他源项存在，项目周边没有电磁环境敏感目标，站址的布点方法以围墙四周均匀布点为主，如新建站址附近无其他电磁设施，可在站址中心布点监测。本项目新建站址附件无其他电磁设施，因此本项目分别在110kV、220kV升压站站址中心布设电磁现状监测点位，项目监测布点符合《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中的布点要求。

2.2监测质量保证措施

（1）根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）制定监测方案及实施细则；

（2）严格按照监测单位《质保手册》、《作业指导书》开展现场工作；

（3）监测仪器每年经计量部门检定后使用；每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并对仪器进行校验；

（4）监测人员经考核并持有合格证书上岗；

（5）监测时获取足够的数据量，以保证监测结果的统计学精度。监测中异常数据以及监测结果的数据处理按照统计学原则处理；

（6）建立完整的文件资料。仪器校准（测试）证书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查；

（7）监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

## 2.3监测方法及依据

（1）《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2020）；

（2）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。

2.4监测期间气象条件

监测点位气象条件见表2-2。

表2-2 监测点位气象条件

| 监测日期 | 天气 | 温度（℃） | 湿度（RH%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.9.15 | 晴 | 30.0~36.0 | 37~46 |

2.5监测频次

各监测点位监测一次。

## 2.6监测结果

监测结果见表2-3。

表2-3  工频电场、工频磁场监测值及评价结果

| 监测时段 | 监测点位 | 工频电场强度 (V/m) | 磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年9月15日 | 新建110kV升压站站址中心 | 0.560 | 0.018 |
|  | 新建220kV升压站站址中心 | 1.026 | 0.019 |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 4000 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

根据表2-3，工程新建110kV升压站和220kV升压站区域电磁环境现状监测值能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关规定：公众曝露工频电场强度限值为4kV/m，公众曝露工频磁感应强度限值为0.1mT。因此，项目区电磁环境现状良好。

# 3运营期电磁环境影响分析

本项目为110kV、220kV升压站均为户外升压站，电磁环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价 技术导则输变电》（HJ24-2020）中二级评价的基本要求，升压站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式，因此本项目类比同类项目电磁辐射监测结果进行影响评价。

## 3.1 类比评价

3.1.1类比对象选择原则

工频电场主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及 地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难， 可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场 远小于100μT的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

3.1.2 升压站类比对象概况

（1）110kV升压站类比对象概况

本项目110kV升压站拟建一台150MVA主变压器，电压等级为110kV/35kV，由于该规模的主变压器在云南省内较难找到类比对象，从环保角度，本项目类比选择陕西省铜川市的《铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴250MWp光伏电站配套110kV升压站项目》竣工环境保护验收监测资料中的110kV西塔光伏电站升压站监测。该110kV升压站于2020年建成运行，2021年3月验收。

该升压站于2021年2月由西安志诚辐射环境检测有限公司开展了竣工环境验收监测，工程验收监测时变电站运行正常。类比升压站验收监测工况如下：

表3-1  类比升压站运行工况

| 名称 | 额定容量 | 运行工况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电压（kV） | 电流（A） | 有功（MW） | 无功（MVar） |
| 110kV西塔光伏电站1#主变 | 140 | Ua:68.03 Ub:68.19 Uc:67.61 | Ia:403.59 Ib:401.95 Ic:403.12 | -81.31 | 10.14 |

类比110kV西塔光伏电站升压站站区总平面布置及监测点布置见图3-1

图3-1  类比110kV西塔光伏电站监测点位示意图

（2）110kV升压站类比可行性分析

变电站对站外电磁环境影响的主要决定因素是变电站的电压等级、GIS布置、主变压器规模和数量、进出线数量及布置。

本项目与110kV西塔光伏电站升压站相关参数比较见下表3-2。

表3-2 升压站对比参数表

| 名称 项目 | 本项目 | 110kV西塔光伏电站升压站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 电压等级相同 |
| 布设方式 | 户外GIS布置 | 户外GIS布置 | GIS均为户外布置 |
| 主变容量 | 1×150MVA | 1×140MVA | 主变压器规模相近，类比升压站主变容量小于本项目 |
| 110kV出线方式、回路 | 架空出线1回 | 架空出线2回 | 项目出线数量小于类比对象，出线一侧电磁影响较类比对象小 |

根据上表，本项目与类比升压站相比，影响工频电场、工频磁场的GIS布置方式和电压等级相同，主变压器规模相近，类比升压站110kV出线回数多于本项目，出线回数越多，电磁环境影响越大；出线方式均为架空出线。因此，类比对象电磁环境影响总体大于本项目，能保守反应本项目110kV升压站电磁环境影响。本项目采用110kV西塔光伏电站升压站监测值作为类比对象是合理的。

（3）220kV升压站类比对象概况

本项目220kV升压站本次变更后共布设3台主变，容量分别为290MVA、275MVA、85MVA，电压等级为220kV/110kV/35kV，由于该规模的主变压器在云南省内较难找到类比对象，从环保角度，选取与本项目220kV变电站条件大致相似的220kV变电站，即电压等级相同、容量相同、主接线形式相同、建设规模相对一致的220kV变电站进行类比监测。本次类比对象选择步桥220kV变电站，该电站已建成运行，类比监测数据引用宁夏绿环楷瑞环保科技工程有限公司对步桥220kV变电站的监测数据。

步桥220kV变电站监测时工程运行工况见专题表3-3。

表3-3  类比变电站监测时工程运行工况一览表

| 工程名称 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率（MV） | 无功功率（Mvar） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#主变 | 228.56 | 90.7 | 33.4 | 9.6 |
| 2#主变 | 228.56 | 90.7 | 33.8 | 10.6 |
| 3#主变 | 228.56 | 125.9 | 45.7 | 17.4 |
| 4#主变 | 228.56 | 116.5 | 44.1 | 12.8 |

类比升压站监测点选择在变电站无进出线或远离进出线(距离边导线地面投影不少于20m)的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择在以变电站围墙北侧(监测最大值)为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。

步桥220kV变电站监测点位示意图见下图。

图3-2  类比220kV步桥变电站监测点位示意图

## （4）220kV升压站类比可行性分析

本项目220kV升压站与类比变电站的相关参数比较详见表3-4。

表3-4    本项目与类比变电站的相关参数比较一览表

| 项目名称 | 步桥220kV变电站 | 本项目 | 类比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区 | 楚雄州元谋县 | / |
| 电压等级 | 220kV | 220kV | 相同 |
| 变电站布置形式 | 户外型GIS布置 | 户外型GIS布置 | 相同 |
| 主变压器 | 容量 | 2×180MVA+2×240MVA | 1×290MVA+1×275MVA+1×85MVA | 大于本项目 |
|  | 布置 | 户外布置 | 户外布置 | 相同 |
| 220kV线路规模 | 10回 | 1回 | 大于本项目 |
| 架线形式 | 架空 | 架空 | 相同 |
| 母线型式 | -- | 220kV主变架空进线选用钢芯铝绞线 | -- |
| 电气形式 | -- | -- | -- |
| 占地面积 | -- | 14299m2 | -- |
| 运行工况 | 正常运行 | -- | -- |

根据上表，本项目与类比升压站相比，影响工频电场、工频磁场的GIS布置方式、主变布置方式和电压等级相同，出线方式均为架空出线，类比升压站主变压器规模、数量、出线回数均大于本项目，出线回数越多、主变规模越大，电磁环境影响越大，类比对象电磁环境影响总体大于本项目，更能保守反应本项目220kV升压站电磁环境影响。因此，选用已运行的步桥220kV变电站的类比监测结果来预测分析本项目220kV升压站建成后的电磁环境影响是合理的。

3.1.3类比监测结果与评价

（1）110kV类比监测结果与评价

类比110kV西塔光伏电站升压站工频电场、磁场监测结果见表3-5。

表3-5  类比对象监测断面工频电场、工频磁场检测结果

| 工程名称 | 监测点位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| 110kV西塔光伏电站升压站 | 站址东侧围墙外5m | 11.29 | 0.1518 |
|  | 站址南侧围墙外5m | 63.66 | 0.4570 |
|  | 站址西侧围墙外5m | 39.50 | 0.4381 |
|  | 站址北侧围墙外5m | 4.80 | 0.0589 |
|  | 站址西侧围墙外10m | 29.13 | 0.2718 |
|  | 站址西侧围墙外15m | 16.26 | 0.2091 |
|  | 站址西侧围墙外20m | 11.58 | 0.1818 |

图3-3  类比110kV西塔光伏电站衰减断面工频电场变化趋势图

图3-4  类比110kV西塔光伏电站衰减断面工频磁场变化趋势图

根据表3-5监测结果，类比110kV西塔光伏电站升压站7个监测点工频电场强度在0.011kV/m~0.064kV/m之间，工频磁感应强度在0.059μT~0.457μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4kV/m的限值要求和工频磁感应强度100μT的限值要求。根据类比110kV西塔光伏电站升压站监测断面趋势图见图3-3和3-4，可以看出，其工频电场和工频磁场强度随距离增大而下降。

通过类比110kV西塔光伏电站升压站运行监测，可以预测本项目升压站建成投运后，其围墙外的工频电场强度将小于4kV/m，工频磁感应强度远小于100μT，电磁环境均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）评价标准的限值要求。

（2）220kV类比监测结果与评价

类比步桥220kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场监测结果见表3-6。

表3-6  步桥220kV变电站厂界工频电场、工频磁场监测结果一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |  |
| 1 | 变电站东侧围墙外 5m 处 | 425.3 | 0.477 |  |
| 2 | 变电站南侧围墙外 5m 处 | 162.5 | 0.285 |  |
| 3 | 变电站西侧围墙外 5m 处 | 108.5 | 0.175 |  |
| 4 | 变电站北侧围墙外 5m 处 | 996.7 | 1.485 |  |
| 5 | 变电站北侧围墙外10m 处 | 875.2 | 1.287 |  |
| 6 | 变电站北侧围墙外 15m 处 | 613.7 | 0.674 |  |
| 7 | 变电站北侧围墙外 20m 处 | 501.2 | 0.545 |  |
| 8 | 变电站北侧围墙外25m 处 | 329.8 | 0.375 |  |
| 9 | 变电站北侧围墙外 30m 处 | 263.9 | 0.266 |  |
| 10 | 变电站北侧围墙外 35m 处 | 212.4 | 0.193 | / |
| 11 | 变电站北侧围墙外40m 处 | 198.6 | 0.128 | / |
| 12 | 变电站北侧围墙外45m 处 | 112.5 | 0.087 | / |
| 13 | 变电站北侧围墙外50m 处 | 89.42 | 0.055 | / |
| 标准值 | 4000 | 100 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | / |

图3-5  类比变电站衰减断面工频电场强度变化趋势图

图3-6  类比变电站衰减断面工频磁感应强度变化趋势图

根据表3-6监测结果，类比220kV步桥变电站13个监测点工频电场强度在89.42V/m~996.7V/m之间，工频磁感应强度在0.055μT~1.485μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m的限值要求和工频磁感应强度100μT的限值要求。根据类比220kV步桥变电站监测衰减断面趋势图，见图3-3和3-4，可以看出，其工频电场和工频磁感应强度随距离增大而下降。

根据类比监测结果，可以预测本项目升压站建成投运后，其围墙外的工频电场强度将小于4kV/m，工频磁感应强度远小于100μT，电磁环境均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）评价标准的限值要求。

## 3.2 电磁环境保护要求

根据《云南省电力设施保护条例》，输变电项目安全防护距离为：变电站围墙外延伸3米所形成的区域。本项目110kV升压站外围30m范围内，220kV升压站外围40m范围内均无村庄分布村，满足条例要求的安全防护距离。

# 4 电磁辐射环境保护措施及监测计划

## 4.1环境保护措施

1、设计施工阶段环保措施

①对平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置；

②牢固各连接处。在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，使它们在额定电压下，不发生电晕放电；

③采用管型母线，有效降低站内电磁影响。

2、运行期电磁环境污染防护措施

（1）在设备的高压导电部件上设置不同形状的数量和均序环(或罩)，以控制导体、瓷件表面的电场分布和强弱，避免或减少电晕放电。

（2）在满足经济技术的条件下选用低辐射设备，对于变电站设备的金属附件，如吊夹、保护环、保护角、垫片和接头等，确定合理的外形和尺寸，以避免出现高电位梯度点，所有的边、角都应挫圆，螺栓头也打圆或屏蔽,避免存在尖角和凸出物;使用设计合理的绝缘子，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地或连接导线电位。

（3）依据《云南省电力设施保护条例》规定，变电站保护区范围为站围墙外延3m所形成的区域为安全防护距离，应严格按照《云南省电力设施保护条例》的要求进行保护。

（4）建设单位应向周边居民宣传、贯彻电力设施保护法律、法规、规章。

（5）醒目位置设置安全警示图文标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项。

（6）向员工及周边居民科普光伏发电原理，科学宣传可能产生的噪声、电磁辐射等环境影响不会对身体健康造成不利影响，消除周边民众担忧，提高环境保护意识和安全意识。

（7）加强变电站内设备日常管理和维护，使设备和线路保持良好运行状态。

## 4.2电磁环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定环境监测计划，环境监测计划的职责主要是测试、收集环境状况基本资料，整理、统计分析监测结果，上报本工程所在的县级至州级生态环境行政主管部门。由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测，具体的环境监测计划见表4-1。

表4-1  电磁辐射监测计划及监测内容

| 监测因子 | 工频电场、工频磁场 |
| --- | --- |
| 监测点位布设 | 110kV、220kV升压站围墙四周、围墙外衰减断面 | ①变电站东、南、西、北厂界5m处各设1个监测点位； ②变电站监测断面1处：围墙外1m处起，每隔5m设1个监测点，测至背景值（或厂界50m）处止； |
| 监测频率 | ①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次； ②运行期间存在投诉或纠纷时进行监测； ③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。 |
| 监测要求 | 按照竣工验收的要求进行监测。 |
| 监测方法 | 根据HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） |

注：E－工频电场强度、B－工频磁感应强度。

# 5电磁辐射影响评价结论

## 5.1 电磁环境现状质量

本项目新建110kV升压站和220kV升压站区域电磁环境现状监测值能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关规定：公众曝露工频电场强度限值为4kV/m，公众曝露工频磁感应强度限值为0.1mT。因此，项目区电磁环境现状良好。

## 5.2 电磁环境影响预测评价

1、升压站电磁环境影响

经现场勘查，项目新建110kV升压站四周30m、220kV升压站四周40m的电磁环境评价范围内均无电磁环境影响保护目标。通过类比110kV西塔光伏电站升压站及220kV步桥变电站的工频电场强度、工频磁感应强度监测结果，本项目升压站建成后四周工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)所规定的工频电场4000V/m和工频磁场100μT的标准限值。

2、电磁环境达标控制要求

根据电磁环境影响预测分析结果，本项目110kV、220kV升压站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m和100μT的要求，本项目不设电磁环境防护距离。

## 5.3 电磁环境影响专项评价结论

根据电磁环境影响预测分析，本项目110kV升压站、220kV升压站建成投运后，运营期产生的电磁环境影响不大，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场公众曝露控制限值4kV/m（4000V/m）和工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。

从电磁环境影响角度分析，项目区不存在工程建设的电磁环境影响因素。