### 目 录

1 概 述	1

1.1 拟建项目特点	1

1.2 评价工作程序	1

1.3 分析判定情况	2

1.4 主要环境问题	3

1.5 环评主要结论	4

2 总则	5

2.1 编制依据	5

2.1.1 相关法律法规	5

2.1.2 部门规章、规范性文件	5

2.1.3 地方规定	6

2.1.4 技术规定及依据	7

2.1.5 其他资料	8

2.2 评价目的及原则	8

2.2.1 评价目的	8

2.2.2 评价原则	9

2.3 评价因子识别和筛选	9

2.3.1 环境影响因子识别	9

2.3.2 评价因子的筛选	10

2.4 评价内容、评价重点及评价时段	11

2.4.1 评价内容	11

2.4.2 评价重点	11

2.4.3 评价时段	12

2.5 评价采用的标准	12

2.5.1 环境质量标准	12

2.5.2 污染物排放标准	16

2.6 评价工作等级与评价范围	18

2.6.1 评价工作等级	18

2.6.2 评价范围	27

2.7 污染控制和环境保护目标	28

2.7.1 污染控制目标	28

2.7.2 环境保护目标	28

3 建设项目概况及工程分析	30

3.1 建设项目概况	30

3.1.1 建设项目的名称、建设地点及建设性质	30

3.1.2 建设规模、方案、服务年限	30

3.1.3 拟建项目组成	31

3.1.4 公用工程概况	33

3.1.5 总平面布置	33

3.1.6 医疗废物运量及流向	34

3.1.7 地面运输	34

3.1.8 劳动定员和工作制度	35

3.1.9 建设工期	35

3.2 工程分析	35

3.2.1 拟建项目生产工艺	35

3.2.2 拟建项目水平衡	57

3.2.3 次氯酸钠的使用情况	65

3.2.4 施工期污染物产生及排放情况	66

3.2.5 运营期污染物产生及排放情况	68

4 区域环境概况及环境质量现状评价	81

4.1 自然环境	81

4.1.1 地理位置与交通	81

4.1.2 地形地貌	81

4.1.3 地质构造及地震	81

4.1.4 水文地质条件	83

4.1.5 地表水系	84

4.1.6 气候	84

4.1.7 土壤	85

4.2 环境质量现状评价	85

4.2.1 区域主要污染源调查	85

4.2.2 空气环境质量现状及评价	86

4.2.3 地表水环境质量现状及评价	90

4.2.4 地下水环境质量现状及评价	95

4.2.5 声环境质量现状及评价	101

4.2.6 土壤环境质量现状及评价	101

4.2.7 生态环境现状及评价	105

4.2.8 电磁场现状及评价	106

5  环境影响预测与评价	108

5.1 施工期环境影响预测与评价	108

5.1.1 施工期环境空气影响分析	108

5.1.2 施工期地表水环境影响分析	108

5.1.3 施工期噪声影响分析	109

5.1.4 施工期固体废弃物影响分析	110

5.1.5 施工期生态环境影响分析	111

5.1.6 施工期环境影响小结	111

5.2 运行期环境影响预测与评价	112

5.2.1 环境空气影响预测与评价	112

5.2.2 地表水环境影响预测与评价	132

5.2.3 地下水环境影响预测与评价	136

5.2.4 噪声环境影响分析	151

5.2.5 生态环境影响评价	153

5.2.6 固废环境影响分析	154

5.2.7 土壤环境影响预测与评价	154

5.2.8 电磁辐射影响分析	160

5.2.9 拟建项目对西侧S217省道的影响分析	163

5.2.10 医废运输路线环境影响分析	164

6 环境风险影响分析	165

6.1 评价依据	165

6.2 评价的一般性原则	165

6.3 风险调查	165

6.3.1 拟建项目涉及的危险物质的理化性质和危险特性	165

6.3.2 危险物质及生产系统危险性（P）分级	169

6.4 环境敏感目标概况	170

6.5 事故风险分析	170

6.5.1 医疗废物运输事故分析	170

6.5.2 医疗废物暂存事故分析	171

6.5.3 医疗废物微波处置设施事故分析	171

6.5.4 废水泄漏影响分析	171

6.5.5设施事故分析	171

6.5.6 停电故障风险分析	172

6.5.7 火灾风险分析	172

6.5.8 次氯酸钠和片碱泄露的环境风险分析	172

6.6 环境风险防范措施及应急要求	173

6.6.1 医废泄漏风险防范措施及应急措施	173

6.6.2 医废暂存安全防范措施	174

6.6.3 医疗废物处置过程中风险防范和事故应急措施	175

6.6.4 地下水污染防治措施	176

6.6.5 火灾事故安全防范措施	177

6.8 事故应急预案	177

6.9 分析结论	177

7 环保措施评述及建议	178

7.1 施工期污染防治措施	178

7.1.1 施工期生态环境保护措施	178

7.1.2 施工期环境空气保护措施	179

7.1.3 施工期水环境保护措施	179

7.1.4 施工期固体废物处置措施	179

7.1.5 施工期声环境保护措施	179

7.2 运营期污染防治措施	180

7.2.1 大气污染防治措施及可行性分析	180

7.2.2 废水污染防治措施及可行性分析	182

7.2.3 噪声治理措施及可行性分析	182

7.2.4 固体废物污染防治措施分析	183

7.2.5 营运期生态保护措施及可行性分析	184

7.2.6 地下水污染防治措施及可行性分析	184

7.2.7 运营期土壤环境保护措施及可行性分析	185

7.2.8 营运期电磁辐射控制措施及可行性分析	187

7.3 污染防治措施一览表	188

8 产业政策符合性及选址环境可行性分析	191

8.1 政策、法规符合性分析	191

8.1.1 产业政策符合性	191

8.1.2 与《医疗废物管理条例》的符合性分析	191

8.1.3 与环保部、卫生部的《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》的符合性分析	193

8.1.4 与危险废物和医疗废物处置设施建设规划相符性	194

8.1.5 拟建项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析	197

8.1.6 拟建项目与《危险废物处置工程技术导则》符合性分析	199

8.1.7 “水十条”、“国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知国发〔2018〕22号”、“ 土十条”通知符合性分析	204

8.1.8 拟建项目采用技术与《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》相符性分析	209

8.2 拟建项目选址环境可行性分析	217

8.2.1 与《云南省主体功能区规划》和《云南省生态功能区划》的相符性分析	217

8.2.2 与《云南省生态保护红线》的符合性分析	218

8.2.3 与《大姚县城总体规划修改（2016-2030）》符合性分析	218

8.2.4 与周边环境敏感区的位置关系	219

8.2.5 拟建项目选址与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》符合性分析	219

8.2.6 项目选址与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发〔2004〕58号）选址要求相符性分析	220

8.2.7 拟建项目选址的技术经济分析	222

8.2.8 与大姚县生活垃圾填埋场和大姚县生活垃圾资源化处理厂项目符合性分析	222

8.2.9 总平面布置的合理性分析	223

8.3 小结	223

9 环境损益分析	225

9.1 分析的内容和方法	225

9.1.1 分析内容	225

9.1.2 分析方法	225

9.2 防止二次污染的环保投资估算	225

9.3 环保设施运行费用	227

9.4 环境效益分析	227

9.5 社会效益	229

10 环境管理与监测计划	230

10.1 拟建项目污染物排放情况和企业信息公开	230

10.1.1 拟建项目污染物排放情况	230

10.1.2 企业信息公开	232

10.1.3 总量控制建议	232

10.2 环境管理	233

10.2.1 环境管理职责	233

10.2.2 环境管理制度	234

10.2.3 施工期环境监理要求	234

10.2.4 对应拟建项目运营期环境管理要求	235

10.2.5 环境管理要求	236

10.2.6 排污口规整	237

10.2.7 环境管理台账	238

10.3 环境监测计划	239

10.3.1 监测机构	239

10.3.2 运营期环境监测计划	240

10.3.3 监测数据的整理、审核及存档	241

10.4 排污许可证申请	241

10.5 拟建项目竣工环境保护验收一览表	242

11  评价结论与建议	245

11.1 拟建项目概况	245

11.2 拟建项目选址环境可行性	245

11.3 环境质量现状	245

11.3.1 大气环境质量现状	245

11.3.2 地表水环境质量现状	246

11.3.3 地下水环境质量现状	246

11.3.4 声环境质量现状	247

11.3.5 土壤环境质量现状	247

11.3.6 电磁场现状	247

11.4 环境影响预测与分析结论	247

11.4.1 大气环境影响预测结论	247

11.4.2 地表水环境影响预测结论	248

11.4.3 地下水影响预测结论	248

11.4.4 声环境影响预测结论	249

11.4.6 固体废物影响分析结论	249

11.4.7 土壤环境影响分析结论	250

11.4.8 医废运输路线环境影响分析	250

11.5 环境风险分析	250

11.6 电磁辐射影响	250

11.7 污染物总量控制	250

11.8 公众参与	251

11.9 总体结论	252

11.10 要求与建议	253

1 概 述

## 1.1 拟建项目特点

为解决大姚县及周边的医疗废物处置设施不完善的状况，改善辖区范围内医疗卫生行业的环境状况，楚雄利盈医疗废物处理有限公司计划投资1000万元在大姚县生活垃圾填埋场旁边建设楚雄医疗废物集中处置中心，拟建项目拟采用微波消毒法对医疗废物进行无害化处理。设计处理规模为5t/d，1800t/a。服务范围为大姚县、永仁县、姚安县、元谋县及所辖乡镇的医疗机构。医疗废物经微波消毒处理的产物是较为干燥的无害医疗废物，送大姚县生活垃圾填埋场填埋处置。

建设单位在大姚县发展和改革局于2020 年7月17日对建设项目进行自主备案，备案的项目代码为2020-532326-83-03-051719。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，拟建项目应依法进行环境影响评价。为此，建设单位于2020年7月委托昆明飞驰环保科技有限公司承担了《楚雄医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书》的编制工作（委托书见附件1）。

## 1.2 评价工作程序

1）接受委托后，我单位即成立项目组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。先后于2020年7月、8月多次组织相关技术人员对拟建项目情况、拟建项目建设区及周边环境进行了现场踏勘、环境现状调查。

2）环评过程中由建设单位组织开展了公众参与调查。

（1）建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》的规定，于2020年8月4日至2020年8月17日在金碧镇和大姚县生活垃圾填埋场公示栏张贴公众参与公告进行第一次公示；同期在大姚县人民政府网站进行了第一次网络公示。

（2）建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》的规定，于2020年8月20日至2020年9月4日在金碧镇和大姚县生活垃圾填埋场公示栏张贴公众参与公告进行第二次公示；同期在大姚县人民政府网站进行了第二次网络公示。

（3）在《环评报告书（征求意见稿）》完成后，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，于2020年8月20日至9月4日采用网络公示《楚雄医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书征求意见稿》。

（4）为进一步征询公众意见，又于2020年9月3日～9月17日采用报纸公示（云南民族时报）进行了登报公示。

公示期间均未收到反馈意见。建设单位于2020年8月4日～2020年9月14日进行了《建设项目环境影响评价公众意见表》的发放和回收工作。环评单位将回收的公众意见表整理分析，得出结论。

3）于2020年8月23日至2020年8月29日，建设单位委托云南天倪检测有限公司对项目区及周边环境质量现状进行了监测。

4）在确认拟建项目建设符合国家产业政策、符合区域发展规划和环境规划的前提下，在充分收集资料的基础上，依据国家、地方有关法律法规的有关规定和有关技术标准，在进行了拟建项目工程和排污分析，结合污染防治措施效果，完成了环境影响预测、分析与评价工作，提出可行的污染防治措施，得出环评报告结论，在听取专家意见后，编制完成报告书报批稿。

## 1.3 分析判定情况

1）产业政策相符性分析

（1）与国家产业政策符合性分析

拟建项目采取微波消毒工艺处理医疗废物，能够实现医疗废物的集中无害化处置。拟建项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类的第三十八类：环境保护与资源节约综合利用项目——“危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废弃物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”中的“医疗废物处置中心建设”。

（2）与地方产业政策符合性分析

对照《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本）》中的相关条款，拟建项目属于“十一、环保节能安全与资源综合利用”，“区域布局：全省区域”中“20.危险废物处理处置技术和设备”。

所以拟建项目符合国家及云南省的产业政策。

（3）拟建项目采取的工艺和设备和政策符合性分析

拟建项目采用的主要设备是微波消毒设备，采用微波消毒工艺处理医疗废物。不属于发改委的《产业结构调整目录 淘汰类和落后产能》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 淘汰类》、国家完全监督总局《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录的通知》中的工艺和产品。

2）政策、规划相符性和选址可行性分析

（1）拟建项目符合《医疗废物管理条例》相关要求。

（2）拟建项目符合《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的相关要求。

（3）拟建项目符合《云南省危险废物和医疗废物处置规划（2016-2020年）》的相关要求。

（4）拟建项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。

（5）拟建项目符合《云南省主体功能区规划》相关要求。

（6）拟建项目符合《云南省生态功能区划》相关要求。

（7）拟建项目符合《大姚县城总体规划修改（2016-2030）》相关要求。

（8）拟建项目的技术、选址符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）相关要求。

（9）拟建项目选址符合《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》相关要求。

（10）拟建项目选址不涉及当地生态红线。

3）拟建项目平面布置合理，总平面布置有利于医疗废物处理流程顺利、安全运行，并兼具防止污染物扩散功能，总平面布置较为合理。

综上所述，拟建项目在采取设计及环评提出的各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施的基础上，从环境保护和环境保护的角度，拟建项目选址是可行的、合理的。

## 1.4 主要环境问题

楚雄医疗废物集中处置中心建设项目位于大姚县生活垃圾填埋场的占地范围内，不属于新增用地。

根据现场调查，拟建项目评价区现状存在的主要污染源为拟建项目区东侧的大姚县生活垃圾填埋场、北侧的商混站、西北侧的养殖场、西侧的省道。

拟建项目建设会产生的主要环境问题包括：拟建项目运营过程的生产废气（主要为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、TVOC、Cl2等）对大气环境的影响，以及事故情况下废水对地表水及地下水的影响。

## 1.5 环评主要结论

楚雄医疗废物集中处置中心建设项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类。拟建项目采取微波消毒工艺处理医疗废物，能够实现医疗废物的集中无害化处置。拟建项目的建设符合国家和地方的相关法律、法规、规定和要求。拟建项目选址和城市总体规划无冲突，拟建项目用地符合规划条件要求。

拟建项目选址不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区等环境敏感区域。拟建项目符合《云南省主体功能区规划》的相关规划要求，拟建项目选址不涉及当地生态红线。拟建项目选址符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）中对该类项目的选址要求；选址满足《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》中选址因素中的所有条件。

从环保的角度，拟建项目选址可行。

本次环评对拟建项目可能产生的环境影响提出了一系列防治、保护措施和建议。在采取设计及环评提出的各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施的基础上，拟建项目可实现污染物达标排放，对周围环境的影响可降到最低程度。拟建项目的实施可取得良好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境保护角度来说，楚雄医疗废物集中处置中心建设项目是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 相关法律法规

1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015.1.1起施行；

2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29年修正）；

3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26年修正）；

4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正），2018.1.1施行；

5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020.4.29修订，2020.9.1施行；

7）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1实施；

8）《医疗废物管理条例》，2010.12.29修正；

9）《危险化学品安全管理条例》，2013.12.4修订；

10）《中华人民共和国城乡规划法》，2015.4.24 修订，2019年4月23日第二次修正；

11）《中华人民共和国河道管理条例》，2017.3.1第二次修订；

12）《中华人民共和国土壤污染防治法》2018年8月31日通过，2019.1.1施行。

### 2.1.2 部门规章、规范性文件

1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28修订；

2）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），2020.1.1；

3）《国务院关于全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划的批复》（国函[2003]128 号），2003.12.19；

4）《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》（环发[2004]16号），2004.1.19；

5）《关于加强危险废物、医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办[2004]11号），2004.2.18；

6）国家环保总局《关于贯彻执行医疗废物管理条例的通知》（环发﹝2003﹞117号，2003年7月11日）；

7）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19 号），2011.2；

8）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），2016.8.1；

9）《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号），2003.10.10；

10）《危险化学品目录（2015版）》，2015年2月起实施；

11）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号），2001.12.17；

12）《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号），2003.11.20；

13）《危险废物转移联单管理办法》（环境保护总局令1999年第5号），1999.10.1；

14）《国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》；

15）《环境影响评价公众参与办法》2018年4月16日生态环境部审议通过，2019.1.1施行；

16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

18）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发［2018］22号），2018.6.27；

19）《水污染防治行动计划》（简称《水十条》），2015年4月发布；

20）《土壤污染防治行动计划》（简称《土十条》），2016年5月发布；

21）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号），2016.11.24。

### 2.1.3 地方规定

1）《云南省环境保护条例》（2004年6月29日修正）；

2）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2001年10月22日发布）；

3）《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020）》2014年5月发布；（云南省环境保护厅云环发[2014]34号，2014年3月31日）；

4）《云南省环境保护厅建设项目环境影响评价政府信息公开工作规程（试 行）》（云南省环境保护厅，云环发〔2014〕62 号）；

5）《云南省危险废物利用处置规划（2016年～2020年）》（云南省环境保护厅，2016.8）；

6）《关于加快危险废物、医疗废物处置设施建设前期工作的通知》（云环控发﹝2003﹞513号，云南省环境保护局）；

7）《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）；

8）《云南省人民政府关于印发<云南省主体功能区规划>的通知》（云政发[2014]1号，2014.1.6）；

9）《云南省环境保护厅关于印发<云南省生态功能区划>的通知》（云南省环境保护厅，2009.9）；

10）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号，2018.6）；

11）《云南省生态环境厅关于发布厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）的通知》（云环发〔2020〕6号，2020.5.8）。

### 2.1.4 技术规定及依据

1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016)，2016.12.8；

2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），2018.12.1；

3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），2019.3.1；

4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），2016.1.7；

5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），2010.4.1；

6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），2011.9.1；

7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），2019.3.1；

8）《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006），2006.3.15；

9）《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）；

10）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），2015.1.1；

11）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）；

12）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）；

13）《关于印发<危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）>的通知》（环发[2004]58号），2004.4.15；

14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

15）《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号），2003.12.26；

16）《医疗废物转运车技术要求》（GB 19217-2003），2003.6.30。

### 2.1.5 其他资料

1）拟建项目环境影响评价编制委托书；

2）投资项目备案证；

3）《楚雄医疗废物集中处置中心建设项目申请报告》（四川众望安全环保技术咨询有限公司，2020年7月）；

4）《楚雄医疗废物处理中心建设项目水文地质调查报告》（云南坦盛岩土工程有限公司，2020年9月）；

5）其他工程技术资料。

## 2.2 评价目的及原则

### 2.2.1 评价目的

根据楚雄医疗废物集中处置中心建设项目的建设方案、拟建项目所在地区的环境特点，以及国家有关法律法规要求，编制本报告书的主要目的在于：

1）调查建设项目所在区域的自然环境、生态环境和社会环境的状况，环境功能及其存在环境问题。

2）在拟建项目工程分析的基础上，核算拟建项目完成后的产、排污情况，预测、评价拟建项目污染物正常和非正常排放对评价区环境造成的影响。通过对拟建项目达标排放和外环境达标情况的分析，提出总量控制建议。

3）针对拟建项目对环境产生的不利影响，制定相应的环保对策和减免措施，并论证对策措施的可靠性及技术可行性。

4）拟定拟建项目环境监测方案，制定环境管理计划，为环境保护措施的实施提供制度保证。

5）分析、预测环境保护措施实施后拟建项目涉及区域环境质量的总体变化趋势，从环境影响方面论证拟建项目建设的可行性，从而为拟建项目的方案论证、环境管理和上级部门决策提供科学依据。

### 2.2.2 评价原则

环境影响评价的原则是突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化拟建项目建设，服务环境管理。

2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析拟建项目建设对环境质量的影响。

3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 评价因子识别和筛选

### 2.3.1 环境影响因子识别

表 2.3.1-1  主要环境问题识别矩阵

| 污染因子 | 废气排放 | 废水排放 | 固体废物 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 环境因素 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 | 施工期 | 运行期 |
| 自 然 环 境 | 大气质量 | △ | △ | - | - | - | △ | - | - |
|  | 地表水质量 | - | - | △ | △ | △ | - | - | - |
|  | 声环境质量 | - | - | - | - | - | - | △ | △ |
|  | 植被 | - | - | - | - | - | △ | - | - |
|  | 土壤 | - | - | - | - | △ | △ | - | - |
| 自然 资源 | 水资源 | - | - | - | △ | - | △ | - | - |
|  | 森林资源 | - | - | - | - | △ | △ | - | - |
|  | 土地资源 | - | - | - | - | △ | △ | - | - |
| 社会 经济 | 区域经济 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 农业经济 | - | - | - | △ | - | △ | - | - |
|  | 人群健康 | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：▲影响较大，△影响较小，－影响很小或无影响。

从识别矩阵中可以看出：

1）拟建项目对环境的影响主要是在运营期。

2）建设项目对环境的影响主要表现在废气排放对大气环境质量的影响，经影响预测可知，拟建项目排放的各种气型污染物对周围环境影响较小。

3）拟建项目废水

（1）生产过程废水

生产过程废水收集后，经自建污水处理设施处理达标后回用于厂内清洗消毒，不外排。

（2）生活废水

生活废水经厂内隔油池、化粪池处理后引入自建污水处理设施处理达标后，回用于厂内清洗消毒，不外排。

（3）初期雨水

初期雨水经收集后和生产废水一起经自建污水处理设施处理达标后回用厂内清洗消毒，不外排。

采取以上措施后对周围地表水影响较小。

4）噪声采取措施后可以做到厂界达标排放，固废均得到妥善处理不外排，所以拟建项目噪声、固废对周围环境影响较小。

### 2.3.2 评价因子的筛选

本次评价因子见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  评价因子一览表

| 评价因素 | 现状评价 | 预测评价 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 水温（℃）、pH(无量纲)、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、砷、汞、铅、镉、六价铬、石油类、挥发酚、粪大肠菌群 | 五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 |
| 环境 空气 | TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、硫化氢、氨、臭气浓度、TVOC、Cl2、Hg、甲醛 | TSP、硫化氢、氨、臭气浓度、TVOC、Cl2、Hg |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 地下水 环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 氨氮、高锰酸盐指数 |
| 固体废物 | 生产固废、生活垃圾 |
| 电磁辐射 | 电场强度 |
| 土壤环境 | pH、含盐量+建设用地45项基本项目/农用地8项基本项目 | 含盐量、Hg |

## 2.4 评价内容、评价重点及评价时段

### 2.4.1 评价内容

1）对拟建项目所在区域内环境质量现状进行调查、监测，根据所得的资料、数据，对评价范围内环境质量现状进行分析评价，掌握建设项目所在区域的环境质量现状、污染现状；

2）对拟建项目进行工程分析，确定拟建项目建设内容及拟建项目施工期和营运期可能造成的环境影响，核算污染物排放总量；

3）根据工程分析，选择对环境危害大、不利影响较为突出的环境影响因子进行评价，预测拟建项目施工和运营对环境的影响范围和程度，并提出相应的污染防治措施；

4）通过对拟建项目达标排放的分析，提出总量控制建议；

5）对拟建项目污染防治措施及对策进行分析评述，论证其经济技术可行性；

6）进行环境经济损益分析，论证拟建项目建设在经济、社会和环境效益三方面的统一性；

7）根据拟建项目的特点，提出环境管理与环境监测计划；

8）通过以上评价，给出拟建项目建设是否可行的结论，并提出合理的建议。

### 2.4.2 评价重点

根据拟建项目环境影响特征、拟建项目所在地环境特点和环境影响因素识别，拟建项目环境影响报告书的重点内容为：

1）对拟建项目运营期生产废气对环境空气的影响进行预测分析，提出相应的治理措施。

2）对拟建项目运营期生产废水对环境的影响进行分析，提出合理的对策措施，降低对地表水环境的影响。

3）对拟建项目运营对地下水的影响进行预测分析，提出相应的地下水保护措施。

4）对拟建项目运营期固体废弃物的处置方式及可行性进行分析。

5）对拟建项目产生的电磁辐射影响进行分析，提出相应的控制措施。

6）对拟建项目产生的环境风险进行分析，提出相应对策措施，使环境风险降到最低。

7）对拟建项目运营对土壤环境的影响进行预测分析，提出相应的土壤环境保护措施。

### 2.4.3 评价时段

本次评价分施工期、运营期两个时段。

## 2.5 评价采用的标准

### 2.5.1 环境质量标准

1）环境空气

TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、Hg执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相应要求； NH3、H2S、Cl2、TVOC质量标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D执行；臭气浓度参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应要求；甲醛质量标准执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应要求。具体标准值见表2.5.1-1。

表2.5.1-1  《环境空气质量标准》（摘录）

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（ug/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| 1 | PM2.5 | / | 75 | 35 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| 2 | PM10 | / | 150 | 70 |  |
| 3 | SO2 | 500 | 150 | 60 |  |
| 4 | NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| 5 | CO | / | 4000 | 10000 |  |
| 6 | O3-8h | / | 160 | 200 |  |
| 7 | TSP | / | 300 | 200 |  |
| 8 | Hg | / | / | 0.05 |  |
| 9 | NH3 | 200 | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 10 | H2S | 10 | / | / |  |
| 11 | Cl2 | 100 | / | / |  |
| 12 | TVOC | 600（8h平均） |  |
| 13 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 14 | 甲醛 | 100 | / | / | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

2）地表水

距离拟建项目最近的地表水体为项目区东南面约1100m处的小河，小河属蜻岭河一级支流。根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）蜻蛉河（源头～入龙川江段）水环境功能为工业用水、农业用水，水质类别为IV类。而《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）中未对小河进行相关区划，因此，根据“支流水环境功能不应低于干流的原则”，小河水质参照蜻蛉河（源头～入龙川江段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。

表2.5.1-2  《地表水环境质量标准》（摘录）

| 项目 | IV类标准值 | 项目 | IV类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 | 石油类(mg/L)≤ | 0.5 |
| COD(mg/L)≤ | 30 | 总磷(mg/L)≤ | 0.3 |
| BOD5(mg/L)≤ | 6 | 汞(mg/L)≤ | 0.001 |
| NH3-N(mg/L)≤ | 1.5 | 铬（六价）(mg/L)≤ | 0.05 |
| 溶解氧 ≥ | 3 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 20000 |

3）地下水

拟建项目评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表2.5.1-3。

表2.5.1-3  《地下水质量标准》（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | III类标准值 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 总硬度 | ≤450 | 汞 | ≤0.001 |
| 氨氮 | ≤0.50 | 铅 | ≤0.01 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 镉 | ≤0.005 |
| 氯化物 | ≤250 | 砷 | ≤0.01 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 铁 | ≤0.3 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 总大肠菌数 | ≤3.0MPN/100mL |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 细菌总数 | ≤100CFU/mL |
| 硝酸盐 | ≤20.0 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 锰 | ≤0.10 |  |  |

4）声环境

拟建项目厂址紧挨S217的一侧30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096

-2008）4a类标准；拟建项目其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096

-2008）2类标准，标准值见表2.5.1-4。

表2.5.1-4  《声环境质量标准》（摘录）  单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 ≤ | 夜间 ≤ |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》2类标准值 | 60 | 50 |
| 《声环境质量标准》4a类标准值 | 70 | 55 |

5）土壤环境

（1）拟建项目厂址区域及东、西、北厂界外200m的土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控制（基本项目）中第二类用地筛选值，具体见表2.5.1-5。

表2.5.1-5  建设用地土壤风险筛选值    单位：mg/kg（pH无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属及无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 043 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 104-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

（2）拟建项目南侧目前为林地，不属于建设用地，所以厂址南林地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1的要求。标准限值见下表。

表2.3.1-6  农用地土壤污染风险管控标准限值  mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH≥7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷按元素总量计； ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

6）电磁辐射

拟建项目微波消毒设备共使用8台1.5KW的微波发生器，微波发生器总功率12KW，微波消毒频率为2450MHz，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的规定，拟建项目微波消毒设备不免于管理。

根据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）4.2的规定：为使公众受到总照射剂量小于《电磁环境控制限值》的规定值，对单个项目的影响必须限制在《电磁环境控制限值》限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环境保护局负责审批的大型项目可取《电磁环境控制限值》中场强限值的1/，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的1/，或功率密度限值的1/5作为评价标准。

拟建项目不属于国家环境保护局负责审批的大型项目，应取场强限值的1/，或功率密度限值的1/5作为评价标准，如下表所示。

表2.5.1-7  公众曝露控制限值

| 频率范围 | 电场强度E（V/m） | 磁场强度H（A/m） | 磁感应强度B（μT） | 等效平面波功率密度Seq（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1限值30～3000 MHz | 12 | 0.032 | 0.04 | 0.4 |
| 小型项目的限值要求 | 1/ | 1/ | 1/ | 1/5 |
| 拟建项目的评价标准 | 5.37 | 0.014 | 0.018 | 0.08 |

拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施。可能受微波设备电磁辐射影响的保护目标（包括拟建项目工作人员）均处于设备机房（箱体）以外的区域，因此拟建项目电磁辐射评价视为远场区评价。

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1的规定：100kHz以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或磁场强度，或等效平面波功率密度。

### 2.5.2 污染物排放标准

1）废气

（1）拟建项目建设期无组织颗粒物（扬尘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）运行期废气主要为微波消毒装置废气，卸料区、冷库负压抽排废气等，主要污染物为颗粒物、氨、硫化氢、总挥发性有机物（TVOC）等。其中：

①颗粒物、Hg、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求；

②总挥发性有机物（TVOC）参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297

-1996）表2二级标准中的非甲烷总烃的相应要求；

③NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；

④同时无组织TVOC参考执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中VOCs的相应要求；

⑤拟建项目转运车、周转箱消毒、场地清洗消毒、污水处理过程使用次氯酸钠做消毒剂，其消毒流程有无组织氯气排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（3）具体排放限值见表2.5.2-1。

表2.5.2-1   大气污染物排放限值

| 时段 | 污染物名称 | 排放情况（排气筒高15m） | 周界外浓度最高点（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |  |
| 建设期 | 颗粒物 | / | / | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 运行期 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 |  |
|  | 氯气 | / | / | 0.5 |  |
|  | 甲醛 | 25 | 0.26 | 0.20 |  |
|  | Hg | 0.012 | 1.5×10-3 | 0.0012 |  |
|  | TVOC | 150 | 6.3 |  |  |
|  |  |  |  | 6.0 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 氨 | / | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 硫化氢 | / | 0.33 | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | 20（无量纲） |  |

2）废水

拟建项目员工生活污水预处理后和生产废水、收集的初期雨水一起引入自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒，不外排。

拟建项目回用水（污水处理站出水）水质执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值，《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准（按二者最严指标进行控制）。具体限值见表2.5.2-2。

表2.5.2.-2  废水回用（处理设施出水）标准值  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项 目 | 工业用水标准 | GB18466-2005 | 最严者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～9.0 | 6.0～9.0 | 6.5～9.0 |
| 2 | 色度 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 3 | COD（mg/L） | / | ≤60 | ≤60 |
| 4 | SS（mg/L） | ≤30 | ≤20 | ≤20 |
| 5 | BOD5（mg/L） | ≤30 | ≤20 | ≤20 |
| 6 | 氯离子（mg/L） | ≤250 | / | ≤250 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | ≤600 | / | ≤600 |
| 8 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | / | ≤1000 |
| 9 | 余氯（mg/L） | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 10 | 总大肠菌群（个/L）/粪大肠菌群数（MPN/个） | ≤2000 | ≤100 | ≤100 |
| 11 | NH3-N | - | ≤15 | ≤15 |
| 12 | 阴离子表面活性剂LAS mg/L） | - | ≤5 | ≤5 |
| 13 | 挥发酚（mg/L） |  | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 14 | 肠道致病菌 | / | 不得检出 | 不得检出 |
| 15 | 肠道病毒 | / | 不得检出 | 不得检出 |
| 16 | 结核杆菌 | / | 不得检出 | 不得检出 |

3）噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和4类。标准限值详见表2.5.2-3。

表2.5.2-3  噪声执行标准  单位：dB（A）

| 时段 | 标准名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 | 60 | 50 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类 | 70 | 55 |

4）固体废物

（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中要求。

（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中要求。

## 2.6 评价工作等级与评价范围

### 2.6.1 评价工作等级

1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，环境空气评价工作分级方法为：

根据拟建项目污染源初步调查结果，分别计算拟建项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi的定义为：

式中：Pi——第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如拟建项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍这算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按表2.6.1-1的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.6.1-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式：AERSCREEN对拟建项目主要污染物落地浓度进行估算，并对各源的最大落地浓度（Cmax）、最大落地浓度占标率（Pmax）、污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离（D10%）进行了统计。估算参数如图2.6.1-1所示。

基于估算模式统计指标一览表，见表2.6.1-2。

图2.6.1-1 估算模式参数

表2.6.1-2  基于估算模式统计指标一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 微波消毒废气（点源） |
| 微波消毒废气点源 | TSP | 900 | 2.7012 | 0.30 | / |
|  | PM10 | 450 | 2.7012 | 0.60 | / |
|  | TVOC | 1200 | 1.08048 | 0.09 | / |
|  | NH3 | 200 | 0.13506 | 0.07 | / |
|  | H2S | 10 | 0.004862 | 0.05 | / |
|  | Hg | 0.15 | 0.000 | 0.00 | / |
| 二 | 厂房无组织排放废气（面源） |
| 厂房无组织废气面源1 | TSP | 900 | 9.321 | 1.04 | / |
|  | TVOC | 1200 | 7.626274 | 0.64 | / |
|  | NH3 | 200 | 2.118409 | 1.06 | / |
|  | H2S | 10 | 0.076263 | 0.76 | / |
|  | Cl2 | 100 | 0.571971 | 0.57 | / |
|  | Hg | 0.15 | 0.000424 | 0.28 | / |
| 三 | 污水处理站无组织排放废气（面源） |
| 污水处理站面源2 | NH3 | 200 | 4.8144 | 2.41 | / |
|  | H2S | 10 | 0.144423 | 1.44 | / |

图2.6.1-2 估算结果

根据估算结果，拟建项目Pmax最大值出现为污水处理站无组织排放的NH3，Pmax值为2.41%，Cmax为4.8144ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2）地表水环境

（1）拟建项目属于水污染影响型建设项目。

（2）拟建项目运营期员工生活污水、生产废水、初期雨水收集后经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定依据“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，确定拟建项目地表水环境影响评价工作等级为“三级B”。

3）地下水环境

（1）拟建项目地下水环境影响评价行业分类

拟建项目为医疗废物集中处置项目，主要采用微波消毒处理感染性和损伤性医疗废物。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A判定，拟建项目属于危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用项目，属于Ⅰ类建设项目。

（2）建设地地下水敏感程度

表2.6.1-3  建设地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 项目场地的地下水环境特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

根据表2.6.1-3，拟建项目地下水评价范围内无集中式地下水饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区以及集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

同时根据周边村委会走访调查，周围各个村委会的村小组均使用自来水为饮用水，不使用地下水为饮用水。所以拟建项目区域属于地下水不敏感区。

（3）评价等级判定

表2.6.1-4  地下水评价等级

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.6.1-4，确定拟建项目地下水评价等级定为“二级”。

4）声环境

拟建项目西侧紧挨S217的30m范围属于声环境功能为GB3096规定的4a类功能区，根据《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2009）5.2.4中要求，声环境评价等级定为三级。

拟建项目厂区的其他区域属于声环境2类功能区，根据《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2009）5.2.3中要求，声环境评价等级定为二级。

根据《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2009）5.2.5中要求：在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按照高级别的评价等级评价。

所以拟建项目声环境评价等级为“二级”。

5）生态环境

拟建项目厂址占地约0.00262km2，小于2km2，拟建项目厂址为大姚县生活垃圾填埋场西侧的建设用地，评价范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也无各级法定自然保护区、风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区。

按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中有关评价等级划分的原则与方法，拟建项目影响区域生态敏感性为一般区域，确定生态环境评价等级为“三级”。

6）环境风险

拟建项目涉及的危险物质主要有医疗废物、次氯酸钠消毒液、片碱。

次氯酸钠、片碱均属列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质。拟建项目使用的次氯酸钠0.05%的比例配成消毒液用于转运车、周转箱、场地清洗消毒，5～10mg/L的比例用于污水处理后消毒。拟建项目主要风险物质具体如下表所示。

表2.6.1-5  拟建项目主要风险物质一览表

| 物质名称 | 用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 0.778 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 片碱 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.02 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，......，qn——每种危险物质的最大存在总量，。

Q1，Q2，......，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

由上式计算得拟建项目Q=0.04，Q＜1，可直接确定拟建项目环境风险潜势为Ⅰ（无需进行危险物质及工艺系统危险性（P）等级和各要素环境敏感程度（F）等级的判定）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分原则，风险潜势为Ⅰ，可开展“简要分析”。

7）电磁辐射

拟建项目微波消毒设备共使用8台1.5KW的微波发生器，微波发生器总功率12KW，微波消毒频率为2450MHz。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的规定，拟建项目微波消毒设备不免于管理。

拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施，且不以天线发射形式工作。

因此，参照《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）并结合拟建项目设备特征，确定拟建项目电磁辐射影响评价为“一般评价”。

8）土壤环境

（1）等级划分依据

①拟建项目类型

拟建项目对各环境要素的污染影响为主，确定拟建项目为污染影响型。

②周围土壤环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.2章节的表3判别依据，具体见下表。

表2.6.1-6  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

对照拟建项目周边情况，拟建项目选址为大姚县生活垃圾填埋场的占地范围内，厂址周围范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感目标，所以拟建项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。

③建设项目占地规模

拟建项目场地总面积为0.262hm2，占地面积＜5hm2。对照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1中建设规模分类，拟建项目占地规模为“小型”。

④土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别的表A1中分类要求，拟建项目属于“环境和公共设施管理业”的中的“Ⅰ类项目”的“危险废物利用和处置”。

（2）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3的表4中工作等级划分表的要求，具体划分要求见下表。

表2.6.1-7  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价 |

查询上表得知，拟建项目土壤环境影响评价工作等级为“二级评价”。

### 2.6.2 评价范围

根据建设项目污染物排放特点和当地的气象条件、水文条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围，具体结果如下：

1）大气环境评价范围：

拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.2：二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，确定拟建项目大气环境评价范围为边长5km的矩形区域。

2）地表水环境评价范围：

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价范围确定依据，评价等级为三级B的项目，其评价范围应符合以下要求（1）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；（2）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

因此结合拟建项目特点，确定地表水环境评价范围为拟建项目厂区地表径流汇入小河汇入点上游100m至下游2000m汇入蜻蛉河处，共2100m的河段范围。

3）噪声评价范围：

拟建项目占地范围及外延200m的范围。

4）地下水评价范围：

拟建项目建设场址位于的大姚县生活垃圾填埋场西侧约200m，位于一处山脊分水岭北侧约50m处。南侧为仓街小河谷地，西面和北面为蜻蛉河河谷。因此在此划定南侧至仓街乡小河河边，西面至蜻蛉河边和北面至蜻蛉河河边，东面以厂址东面1.2km在建永仁至楚雄高速为界的约11.19km2的范围，满足地下水二级评价规范调查要求（重点+一般调查≥6～20 km2）。

5）生态评价范围：

生态环境评价范围确定为拟建项目用地红线外延200m区域。

6）环境风险评价范围：

拟建项目风险潜势为Ⅰ，可开展简要分析，不设环境风险评价范围。

7）电磁辐射评价范围：

参照《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中对其他陆地发射设备的评价范围3.1.2：其他陆地发射设备：“评价范围以天线为中心，发射机功率P≥100KW时，其半径为1.0km；发射机功率P≤100KW时，半径为0.5km”。

因为拟建项目发射功率为12KW，P≤100KW，所以确定拟建项目电磁评价范围设为以微波消毒处理设备为中心，半径0.5km的范围。

8）土壤环境评价范围

拟建项目占地范围以及占地边界外延200m范围。

评价范围见附图3～附图5。

## 2.7 污染控制和环境保护目标

### 2.7.1 污染控制目标

1）地表水环境：保护区域主要地表水体小河及蜻岭河的水质及水环境功能。拟建项目废水经处理后回用，废水不外排。

2）地下水环境：采取相应的防渗措施，避免拟建项目污染物对区域地下水水质产生影响。

3）大气环境：采取相应的废气防治措施，确保拟建项目施工期及运营期废气污染物达标排放。

4）声环境：采取相应的减振、隔音措施，确保施工期和运营期的噪声达标排放。

5）生态环境：主要保护周边植被、动植物资源等不受拟建项目建设和运营的影响。

6）土壤环境：主要保护周边土壤环境质量不受拟建项目建设和运营的影响。

### 2.7.2 环境保护目标

拟建项目环境保护目标具体见下表。拟建项目周边关系示意图见附图14。

表2.7.2-1  拟建项目环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X（E） | Y（N） |  |  |  |  |
| 大气环境 | 大姚县拘留所 | 101.299318 | 25.685501 | 约200人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中要求，二类区 | 北侧 | 450 |
|  | 东屯 | 101.307772 | 25.657970 | 39户140人 |  | 东南侧 | 2400 |
|  | 龙潭 | 101.304658 | 25.664491 | 37户148人 |  | 东南侧 | 1600 |
|  | 上、下徐湾 | 101.301225 | 25.662216 | 50户200人 |  | 南侧 | 1800 |
|  | 冷屯 | 101.297288 | 25.668235 | 15户60人 |  | 西南侧 | 920 |
|  | 大姜屯 | 101.295228 | 25.670435 | 40户160人 |  | 西南侧 | 910 |
|  | 仓街社区 | 101.289991 | 25.663440 | 150户600人 |  | 西南侧 | 1420 |
|  | 仓街完小 | 101.290687 | 25.660342 | 师生约250人 |  | 西南侧 | 1980 |
|  | 邓家冲 | 101.292696 | 25.676228 | 40户160人 |  | 西南侧 | 650 |
|  | 邓家冲散户 | 101.297307 | 25.677568 | 3户12人 |  | 西南侧 | 200 |
|  | 邓后屯 | 101.288662 | 25.679833 | 35户123人 |  | 西南侧 | 760 |
|  | 李家湾 | 101.285271 | 25.673696 | 40户160人 |  | 西侧 | 1410 |
|  | 邱家屯 | 101.278576 | 25.672838 | 45户180人 |  | 西侧 | 1730 |
|  | 钟秀村 | 101.276903 | 25.679533 | 60户210人 |  | 西侧 | 2380 |
|  | 北屯 | 101.282171 | 25.684779 | 20户70人 |  | 西北 | 1430 |
|  | 沈汪屯 | 101.279896 | 25.686882 | 18户68人 |  | 西北 | 1960 |
|  | 桑树屯 | 101.276377 | 25.691517 | 18户68人 |  | 西北 | 2380 |
|  | 官家冲 | 101.276967 | 25.697278 | 8户32人 |  | 西北 | 2800 |
|  | 大湾子 | 101.278469 | 25.699896 | 12户48人 |  | 西北 | 3000 |
|  | 孙家梨园 | 101.301214 | 25.695841 | 10户100人 |  | 北侧 | 1620 |
|  | 西边冲 | 101.301670 | 25.693866 | 8户56人 |  | 北侧 | 1530 |
|  | 土桥 | 101.304181 | 25.692407 | 8户56人 |  | 东北侧 | 1200 |
|  | 范湾社区 | 101.309253 | 25.694829 | 100户350人 |  | 东北侧 | 1700 |
|  | 金碧镇中心小学 | 101.312461 | 25.696063 | 师生约500人 |  | 东北侧 | 1800 |
|  | 上泗溪 | 101.324405 | 25.693067 | 35户125人 |  | 东北侧 | 2420 |
|  | 孙付 | 101.304484 | 25.698785 | 37户130人 |  | 东侧 | 1130 |
|  | 金湾 | 101.316844 | 25.686971 | 16户56人 |  | 东侧 | 2400 |
|  | 梁上 | 101.311983 | 25.683918 | 11户40人 |  | 东北侧 | 1160 |
|  | 麻地冲 | 101.314472 | 25.679884 | 10户35人 |  | 东北侧 | 1050 |
|  | 旱稻冲 | 101.324502 | 25.678001 | 25户100人 |  | 东北 | 1130 |
|  | 肖家寺 | 101.316666 | 25.685497 | 35户124人 |  | 东北侧 | 1720 |
|  | 李家冲 | 101.318281 | 25.675185 | 17户60人 |  | 东南侧 | 1560 |
|  | 金家坝 | 101.323157 | 25.681107 | 10户35人 |  | 东侧 | 2180 |
| 地表水 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，农业用水、工业用水 | 东南侧 | 1100 |
|  | 蜻蛉河 |  | 东侧、西侧 | 1400 |
| 地下水 | 拟建项目所在区域潜水含水层及具有开发利用价值的地下水层，同时包括现状监测泉/水井（无饮用功能） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态 | 拟建项目区及周边200m内的动植物 | 现有生态环境不受破坏 |
| 土壤 | 拟建项目区及周边200m范围 | 拟建项目厂址区域及东、西、北厂界外200m的土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；南侧林地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018） |

# 3 建设项目概况及工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 建设项目的名称、建设地点及建设性质

1）项目名称：楚雄医疗废物集中处置中心建设项目；

2）建设单位：楚雄利盈医疗废物处理有限公司；

3）建设地点：大姚县生活垃圾填埋场西侧；

4）建设性质：新建；

5）服务范围：拟建项目负责处理处置大姚县、永仁县、姚安县、元谋县及所辖乡镇的医疗机构产生的医疗废弃物；

6）拟建项目投资：拟建项目总投资1000万元，其中环保投资123万元，占总投资的12.3%。

### 3.1.2 建设规模、方案、服务年限

1）建设规模

拟建项目采用国内先进微波处置技术，处理规模为日处理医疗废物5t/d，年处理医疗废物1800t/a。

2）处理对象

拟建项目主要处理感染性、病理性（人体器官和传染性的动物尸体除外）和损伤性医疗废物。

其余医疗机构产生的化学性、药物性医废，人体器官和传染性的动物尸体在医疗机构收集后，分类分容器包装后，由医疗机构再定时委托其他有相关资质的单位清运处理。不在厂内处理，所以不属于本次评价范围。

3）服务年限

拟建项目服务年限为30a。因为建设大姚县生活垃圾资源化处理厂建设项目，部分可资源化的垃圾将被减量化、资源化处理，大姚县生活垃圾填埋场服务年限将延长至30a左右。

### 3.1.3 拟建项目组成

1）拟建项目为新建项目，拟建项目占地2621.26m2，新建医疗废物处置厂1处，主要设施为办公室1栋，综合处置厂房1栋，以及附属用房（保安室、配电房、泵房）等主要建筑物。

（1）主体工程为拟建项目医废厂房面积为375.47m2，高7.6m，主要包括洗车间、办公室、更衣室、淋浴间、实验室、危废暂存间、冷库、污水处理设备间、废物场地、上料区、清洗消毒区、医疗废物处置间。

（2）辅助工程有办公生活设施、供配电、给排水等。

（3）环保工程包括污水处理设施、事故池、废气处理设施等。

2）主要建设内容见表3.1.3-1。

表3.1.3-1   拟建项目主要建设内容一览表

| 类别 | 设施名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 医疗废物处置厂房 | 厂房建筑面积375.47m2，为钢结构厂房。厂房内布置包括微波消毒系统、上料区（卸料区）、冷库、清洗消毒区、废物场地（出料区）、人员消毒区、实验室、危废暂存间。 | 拟建项目处理医废日产日清，冷藏功能仅在设备检修或发生意外事故等非正产情况开启。 |
|  | 微波消毒系统 | 微波消毒处理系统（含进料、破碎、蒸汽供给系统、微波消毒设施、卸料及废气处理），医疗废物处置规模1800t/a（5t/d），设置于厂房中部。 |  |
|  | 上料区（卸料区） | 位于厂房东南角，建筑面积35m2。卸料区设有通风设施（集气罩+引风机），且保持微负压状态，气经管道送入废气处理系统处理，收集效率为95%。 |  |
|  | 清洗消毒区 | 车辆、周转箱消毒清洗车区，位于厂房西南角，建筑面积32m2。内设水泵、清洗装置。洗车间进出口均设有密封门，内设有一套车辆消毒、清洗装置。 |  |
|  | 冷库 | 位于消毒区的北侧，兼有冷藏与未处理医废的暂存功能，面积约52m2，总库容156m3，设风冷压缩冷凝机组1台，制冷量50KW/台，使用 R410A做冷媒。 |  |
|  | 废物场地（出料区） | 位于厂房内东南部，紧邻微波消毒系统，建筑面积40m2。内设2台手推车用于废渣的清运。 |  |
|  | 人员消毒区 | 建筑面积28m2，包括淋浴间、更衣室、消毒间，位于厂房入口旁。 |  |
|  | 实验室 | 建筑面积10m2。 |  |
| 辅助 工程 | 给排水 | 1）给水：拟建项目生产生活用水由附近的大姚县生活垃圾填埋场自来水供水系统引入。 2）排水：厂区内排水采取雨、污分流体制。 项目区初期雨水经雨水边沟汇入雨水收集池，再和生产废水、生活废水经污水处理站处理后在厂内回用。 |  |
|  | 供电 | 项目用电来自城市10KV电网，采用一回10KV架空线路引入，项目区设置一台容量为200KVA变压器。 |  |
|  | 生活办公区 | 位于厂区的西南侧，单层结构，总建筑面积93.24m2，设置门卫室、休息室、厨房、办公室、会议室及宿舍。 |  |
|  | 公共卫生间 | 水冲厕，建筑面积12m2。 |  |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 位于厂区东北侧，污水处理站（厌氧+好氧+一体化膜生物反应器+消毒工艺），处理规模5m3/d | 处理厂内生活、生产废水 |
|  |  | 隔油池（0.5m3）；化粪池（2m3） | 预处理生活污水 |
|  |  | 初期雨水收集池，位于场地低洼处，容积40m3。收集后引入自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒 | 收集处理初期雨水 |
|  |  | 事故池兼做消防废水收集池（80m3） | 风险防范措施 |
|  |  | 雨、污分流管（沟）及附属设施 |  |
|  | 废气处理设施 | 1）有组织：危险废物处理厂区设置1个排气筒 （1）微波消毒设备内置“二级过滤器+活性炭吸附装置”（滤膜及活性炭每25天更换一次）； （2）外部废气（破碎机进口废气、微波消毒设施出口废气、卸料区、贮存冷库废气）收集后采用共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理工艺，排气筒高度为15m。 2）无组织：厂房采用机械强制通风，保持良好通风环境。 | 设计提出 |
|  | 危废暂存间 | 位于医疗废物处置厂房西侧，冷库北侧，面积10m2，库容20m3（最大堆高2m）。用于暂时存放污水处理污泥、废活性炭、废过滤膜、废UV灯管等危废 | 设计提出 |
|  | 防渗工程 | 1）重点防渗区： A、医疗废物处理车间； B、污水处理站及废水收集池； C、事故池（消防事故水池）； D、初期雨水收集池。 E、厂房内危废暂存间及医废暂存间（冷库）1.0m高的墙裙必须进行防渗、防腐处理。 | 防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | 环评提出 |
|  |  | 2）一般防渗区： A、医废车停车位； B、生活区化粪池、隔油池； C、污水处理站的清水池； D、化验室（设备采用不锈钢操作台）； E、初期雨水收集沟。 | 防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |
|  |  | 3）简单防渗区 A、办公室； B、门卫室； C、小车停车位； D、绿化区域等； E、其余雨水沟。 | 采用混凝土进行简单防渗 |  |
|  | 跟踪监测井 | 监测点位：厂区设置3个跟踪监测井。 监测频次：初期每季监测1次；地下水水质相对稳定后每年监测2次（枯水期及丰水期各1次）。 监测层位：潜水含水层。 | 环评提出 |
|  | 电磁辐射控制 | 拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施；将微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌）。 | 环评提出 |
| 其他 | 场地及道路硬化1093m2，场内道路宽6m。 | 设计提出 |
|  | 厂区绿化面积936m2。 | 设计提出 |

### 3.1.4 公用工程概况

1）供电

拟建项目用电来自城市10KV电网，采用一回10KV架空线路引入，项目区设置一台容量为200KVA变压器。

2）给排水

（1）给水：

拟建项目东侧大姚县生活垃圾填埋场已架设自来水供水系统，除自给外，可供拟建项目使用。拟建项目生产生活用水由垃圾处理场自来水供水系统引入。

（2）排水：

厂区内排水采取雨、污分流体制。

拟建项目区初期雨水、生产废水、生活污水经污水处理站处理达标后回用厂内清洗消毒。

### 3.1.5 总平面布置

1）拟建项目总占地面积为2621.26m2。

2）拟建项目将规划建设生产区和办公生活区，生产区位于办公生活区东面，生产区与办公生活区相对隔离，分开建设。

（1）生产区主要建设上料区、微波消毒系统、清洗消毒区、冷藏库、危废暂存间、实验室等。位于项目区的东中部。

（2）办公生活区主要建设办公室、宿舍、厨房、卫生间、停车位以及绿化等。整个生活区布局于生产区的西南侧，位于拟建项目区常年主导风向的上风向。

（3）拟建项目自建污水处理站位于项目区东北角，处于项目区常年主导风向的下风向。

（4）厂内道路设计宽度为6m，采用混凝土浇筑。满足《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）中6.3厂区道路 6.3.2危险废物处置厂的厂区主要道路行车路面宽度不宜小于6m，车行道宜设环形道路。厂房外应设消防道路，道路宽度不小于3.5m。路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土、道路的荷载等级应符合GBJ22中的有关规定。

3）厂区总平面布置见附图15。

### 3.1.6 医疗废物运量及流向

周边4县医疗废物产生量5t/d，收集后由本项目的转运车辆直接运输到本处置中心，不设置中转站，经无害化处理后的残渣送至大姚县生活垃圾填埋场处理。大姚县生活垃圾填埋场位于拟建项目厂区东面，直线距离200m。

所以运出量等于运入量5 t/d，年工作制度360天计算，年运量1800 t/a。

### 3.1.7 地面运输

1）运输道路

拟建项目西侧约10m处为S217省道，已有进场道路直通拟建项目场地，周边有城区通往大姚县生活垃圾填埋场的公路，S217省道沿线有多条县道及乡村公路，交通便利。

2）医疗废物运输方式

（1）医疗废弃物的运输采取公路运输。

医疗废弃物的运输属于特殊行业，需组建专业运输车队，按照国家和当地有关医疗废弃物转运的规定进行运输。拟建项目需要配备3辆（两用一备）、有效载重量为2.0吨/容积为10m3的医疗废物冷藏转运车。

（2）处理后的无害化医疗废物运输。

运往拟建项目厂区东侧（直距200m）的大姚县生活垃圾填埋场处置，禁止采用医废收集专用车运输处理后的医疗废物。

3）运输线路安排原则

运送时尽量避开人口密集区域、交通拥堵道路及重要环境敏感区，避开人群出没频繁时段（如上、下班时间），并选择最短的运输路线，以最大限度的减小意外事故带来的环境污染和病毒感染，做到安全运输。收运线路安排的原则是：

（1）顺公路沿途收集；

（2）尽可能多地覆盖到各个医疗卫生机构；

（3）每天必须到医废量大的单位收集；

（4）如果还有位于断头路的医疗机构的少量废物，在当地安排定人、定期、定点运送到收运车辆经过的地方交接。

### 3.1.8 劳动定员和工作制度

1）劳动定员

拟建项目劳动定员包括司机4 人，微波消毒操作人员2 人，管理人员1人，保安1 人。合计8 人。

2）工作制度

微波消毒处理系统年工作天数360天（考虑到设备需检修维护，每年共预留5天作为设备检修维护时间，检修期间的医疗废物暂存于冷藏库），微波处理设备工作时间16h/d。

管理服务部门采取 8h/d工作制。

### 3.1.9 建设工期

1）建设周期

拟建项目建设期5 个月，为2020 年11 月～2021 年5 月。

2）拟建项目实施进度安排

（1）2020 年8 月～2020 年10 月：完成拟建项目的前期工作；

（2）2020 年10月～2021 年1 月：完成土建相关手续办理；

（3）2021 年1 月～ 2021 年4月：完成土建工程施工；

（4）2021年5月：完成设备安装及试运转的工作。

## 3.2 工程分析

### 3.2.1 拟建项目生产工艺

医疗废物属于传染性废物，其中的污染物质是附着其上的病原微生物，因此杀灭病原微生物并防止其与人群的接触是医疗废物污染控制的主要目的。医疗废物处理的目的是使处理过的医疗废物变成无害化的生活垃圾，达到完全稳定化、安全化（有毒有害物质分解去除，细菌病毒杀灭消毒）和减量化。

目前国内外常用的医疗废物处置方法主要包括高温焚烧法、等离子体法、高温灭菌法、化学消毒法、微波灭菌法等。几种处理处置方法的比较见表3.2.1-1。

表3.2.1-1  常用医疗废物处理工艺路线的比较

| 工艺 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 高温灭菌法 | 1、工艺设备简单，投资少、运行费用低； 2、操作简单，操作人员不需要特殊训练； 3、灭菌迅速彻底。处理后的医疗废物可满足《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》要求的以嗜热性脂肪杆菌芽孢作为指示菌种微生物杀灭对数值大于4的要求。 | 1、灭菌效果受到废物表面与蒸汽接触程度、蒸汽温度压力的高低、操作人员的技术水平等诸多方面的影响； 2、对废物的成分也有一定的要求； 3、处理过程中易产生有毒的挥发性的有机化合物和有毒的废液； 4、处理后体积和重量变化不大。 |
| 微波灭菌法 | 1、处理过程不需要化学消毒药剂； 2、工艺设备和操作比较简单；运行费用低； 3、废水及废气排放量小，对环境污染很小； 4、处理过程不产生酸性气体及二恶英等气； 5、操作人员的劳动强度小； 6、可为移动式，简易灵活；场地选择方便； 7、运行简单方便，运行系统可以随时关停，在操作过程中不需要“预热”或启动及“降温停炉”时间； 8、灭菌效率高；处理后的医疗废物可满足《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》要求的以枯草杆菌黑色变种芽孢为代表性菌种杀灭对数值大于4的要求。 | 1、灭菌的效果受到电磁波的源强、辐射持续时间的长短、废物混合程度、废物含水量多少等多方面影响； 2、处理过的垃圾仍需进行二次填埋或进入生活垃圾发电厂进行发电。 |
| 干式化学消毒法 | 1、灭菌效果稳定；处理后的医疗废物可满足《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》要求的以枯草杆菌黑色变种芽孢为代表性菌种杀灭对数值大于4的要求。 | 1、对破碎系统要求较高； 2、工程建设和运行费用较高； 3、废物的减量化效果不大； 4、不适宜处理药物性和化学性废物； 5、对操作过程的自动化水平要求很高。 |
| 等离子体法 | 1、处理产物稳定，对环境没有危害； 2、处理对象的适应范围很广； 3、处理过程不产生废水、减容减量比大； 4、消毒杀菌彻底。 | 1、建设投资和运行费用高； 2、处理过程中会产生很高浓度的NOx； 3、处理技术不成熟。 |
| 焚烧法 | 1、杀菌彻底，可将病菌全部杀死； 2、处理对象的适应范围很广； 3、废物减容量大； 4、技术成熟。 | 1、投资和运行费用高； 2、焚烧过程中会产生剧毒物质，如二噁英类物质。 |

由上表可见，常见的消毒处理工艺中焚烧法灭菌效果最彻底，但其投资和运行费用高、焚烧烟气处理复杂、焚烧过程中会产生剧毒物质，其余几种消毒工艺均可满足相应技术规范要求的消毒效果；微波消毒法工艺设备和操作简单、一次性投资少，运行费用低，废水废气排放量较小，对环境污染较小，场地选择方便、运行简单灵活，运行系统可以随时关停，在操作过程中不需要“预热”或启动及“降温停炉”时间、操作人员的劳动强度较小、灭菌杀毒效果好等优点，缺点是不适宜处理药物性和化学性废物、对破碎系统要求较高。

综上所述采用投资小、运行方式灵活、二次污染小、灭菌效果稳定的微波消毒法是可行的。

#### 3.2.1.1 医疗废物种类、组成、理化特性

1）医疗废物种类

（1）手术废弃物：如残肢，脏器等；用过的敷料：如纱布，棉球，缠带， 一次性手术衣，铺巾等；

（2）检验标本：如血，尿，粪，各种组织培养物；

（3）一次性注射器等治疗用品；

（4）实验动物的尸体，药物等；

（5）病人生活垃圾：如废纸，塑料袋，废弃织物，剩残腐变食物等。

2）医疗废物组成

根据《医疗废物分类名录》的规定，医疗废物分为：感染性、病理性、损伤性、化学性及药物性医疗废物，具体内容详见表 3.2.1.1-1。

按照《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229-2006），适用于微波消毒处理的为感染性废物、损伤性废物及病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外），见表3.2.1.1-1。

表3.2.1.1-1  废物分类名录及微波处理的适用范围情况一览表

| 类别 | 特 征 | 组成/废物名称 | 是否适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物，具引发感染性疾病传播危险的医疗废弃物 | 1）被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： （1）棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； （2）一次性使用的卫生用品，即为达到人体生理卫生或卫生保健目的而使用的一次性日常生活用品； （3）一次性使用医疗用品，即临床用于病人检查、诊断、治疗、护理而用的种类一次性使用的医疗、护理用品； （4）一次性医疗器械，即用于病员身体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 2）医疗机构收治的隔离传染病人或者疑似传染病人产生的生活垃圾。 3）病原体的培养基标本和菌种、菌种保存液。 4）各种废弃的医学标本 5）废弃的血液、血清。 | 适用 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1）手术及其他诊疗过程中产生的废弃的可辨别的人体组织、器官等。 2）医学实验动物组织、尸体。 3）病理切片后废弃的人体组织、病理切块等。 | 人体器官和传染性的动物尸体除外 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或割伤人体的废弃的医用锐器 | 1）医用针头、缝合针 2）各类医用锐器，包括解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3）载玻片、玻璃试管、玻璃等。 | 适用 |
| 药物性废物 | 过期淘汰、变质或被污染的废弃药品 | 1）废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。 2）废弃的细胞毒性药物和遗传性药物，包括致癌性药物、可疑致癌性药物、免疫抑制剂。 3）废弃的疫苗、血液制品。 | 不适用 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性，易燃易爆性的废弃化学物品 | 1）医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2）废弃的过氯乙酸、戊二醛等等化学消毒剂。 3）废弃的汞血压计、汞温度计等。 | 不适用 |

说明：1、一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接接触的或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。

2、一次性使用医疗用品是指临床用于病人 检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥器、肛镜、印模托盘、治疗巾、擦手巾、压舌板、 臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

3、一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的使用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

4、医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药物及相关的废物的管理依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

2）医疗废弃物的成份及物理性质

（1）根据大姚县卫生防疫站提供的统计资料，医疗废物组成及其比例为：

表3.2.1.1-2  医疗废弃物组成分析表

| 医疗废物成分 | 所占比例 |
| --- | --- |
| 一次性注射器、输液器、输血袋等 | 36.5% |
| 针头、刀片等金属物品 | 5.37% |
| 包、盘、盒、敷料、棉球、手术衣、帽、口罩、手套等 | 44.88% |
| 手术摘除的器官、病理组织及节育手术的废弃物等 | 7.32% |
| 检验室使用后的废弃采血针管、传染病患者的生活垃圾 | 5.85% |

（2）根据对大姚县有代表性的医疗废弃物的调查、测定，得出大姚县医疗废弃物成分、含水率参见下列表：

表3.2.1.1-3  医疗废弃物成分百分比含量（%）

| 年份 | 有机物 | 无机物 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 脏器 | 棉签 | 纸类 | 织物 | 塑料 | 玻璃 | 金属 |  |
| 2019年 | 0.05 | 10.55 | 21.00 | 11.53 | 15.91 | 29.66 | 2.60 | 8.70 |
|  | 59.04 | 32.26 |  |

表3.2.1.1-4  医疗废弃物含水率（%）

| 年份 | 废纸 | 棉布 | 脏器 | 塑料 | 木质 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 28.51 | 65.61 | 56.91 | 20.49 | 42.69 | 43.84 |

#### 3.2.1.2 周边四县医疗废物集中处置中心规模确定

1）周边四县医疗机构现状及医疗废物处理现状

（1）周边四县医疗机构现状

根据相关统计资料，2020年，楚雄州大姚县新型农村合作医疗覆盖面达100%，参合农民29.1 万人，参合率99.6%。新农合门诊费用报销比达72%，政策范围内住院费用实际报销比65%，城乡居民医疗报销比例进一步提高。深化医疗卫生体制改革，分级诊疗制度稳步推行，县域内就诊率达到90.8%。

2020 年末大姚全县共有医疗卫生机构（含村卫生室、民营医疗机构）194个，实有病床1269张，每千人拥有病床4.51张。卫生技术人员1328人，每千人拥有卫生技术人员4.72个。

同时本集中处置中心覆盖姚安、元谋、永仁等县，其中姚安2020年末全县实有病床1057张，元谋2020年末全县约有病床800张，永仁县全年末579张。

（2）周边四县医疗废物处理现状

目前周边四县医疗废物是运往楚雄州医疗废物处置中心高温蒸煮处理后再跟生活垃圾一起进行焚烧发电。存在着收运不及时，运输距离长等问题，同时会造成处理成本增加，环境污染风险增大。

除收集运输较为方便的城区采取集中收集焚烧处置外，多数医疗机构采取毁形、简易消毒后按生活垃圾处置，存在着公共卫生安全隐患。

2）周边4县医疗废物产生量计算

（1）大姚县医疗废物目前的产生量

按本省其他城市医疗固体废弃物的平均产生量统计，每个床位日产生固废0.5kg，病床使用系数0.72。楚雄州大姚县的目前医疗废物产生量约0.88t/d。

（2）姚安县、元谋县、永仁县目前的医疗废物产生量

按本省其他城市医疗固体废弃物的平均产生量统计，每个床位日产生固废0.5kg，病床使用系数0.72。

姚安2020年末全县实有病床1057张，元谋2020年末全县约有病床800张，永仁县全年末579张。

则姚安县的医疗废物的目前产生量为0.73t/d；

元谋县的医疗废物的目前的产生量为0.55t/d；

永仁县的医疗废物的目前的产生量为0.40t/d。

（3）周边4县的医疗废物的预测量

随着经济的不断发展，人口不断扩大，城市化进程的加快，人民生活水平的提高，城市公共设施和基础设施的完善，医疗卫生事业的不断发展，医疗固废的产生量不断地增长。估计在2023年，周边4县各级医疗机构所产生的医疗固废将以年均7%的增长率上升。

则大姚县预计在2023年其产量将达到每天1.38t左右；

姚安县的医疗废物的预计产生量为1.15t/d；

元谋县的医疗废物的预计的产生量为0.86t/d；

永仁县的医疗废物的预计的产生量为0.63t/d。

综上所述，周边4县的医疗废物2023年的预测产生量为4.02t/d。

3）处置中心规模确定

医疗废弃物日处理规模的大小，不仅与医疗废弃物产生量有关，还与医疗废弃物在城市的分布情况、对城市的危害程度、选用设备的大小、资金来源等诸多因素有关。

经过对周边4县现场调研和预测，2023年周边4县的医疗废弃物产生量约为4.02t/d。同时考虑到医疗固废在特殊时期数量的波动和邻近县乡镇人口跨地区就医所产生的医疗固废，应留有一定的处理余量，再结合《全国危险废物和医疗废弃物处置规划》及复核大纲的要求，拟建项目的拟建处理规模为5t/d。

#### 3.2.1.3 主要原辅材料消耗和主要生产设备

1）拟建项目主要原材料及能源消耗见表3.2.1.3-1。

表3.2.1.3-1  拟建项目主要原材料及能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | t/a | 1800 | 年处理量 |
| 2 | 水 | t/a | 456.25 | 新鲜水 |
| 3 | 电 | kWh/a | 68.4万 | 生产及生活用电 |
| 4 | 次氯酸钠 | kg/a | 778 | 购买成品次氯酸钠消毒剂 |
| 5 | 活性炭 | kg/a | 220 | 用于废气处理 |
| 6 | 片碱 | kg/a | 100 |  |
| 7 | 光触媒催化剂（二氧化钛） | kg/a | 10 |  |
| 8 | 柴油 | L/a | 200 | 用于备用发电机使用 |

2）生产设备情况见表3.2.1.3-2。

表3.2.1.3-2   拟建项目主要生产设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号或规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收运系统 |
| 1 | 周转箱 | 个 | 500 | 长×宽×高=0.6×0.5×0.4m |
| 2 | 医疗废物转运车 | 台 | 3 | 有效载重：2.0t |
| 3 | 手推车 | 辆 | 2 | / |
| 二 | 计量系统 |
| 1 | 电子秤 | 台 | 1 | / |
| 2 | 计算机 | 台 | 1 | / |
| 三 | 冷藏库 |
| 1 | 压缩冷凝系统 | 台 | 1 | 制冷量为50KW |
| 2 | 风幕 | 台 | 1 | / |
| 3 | 轴流风机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 排风扇 | 台 | 2 | / |
| 四 | 微波消毒处理系统 套 1 MDU-5B成套设备 |
| 1 | 上料漏斗翻板 | 台 | 1 | 1.5m×1.734，CGS-6015 |
| 2 | 上料液压缸 | 台 | 1 | 内径80mm/410mm |
| 3 | 喂料料斗 | 台 | 1 | 1.1475m3，IFH-6015 |
| 4 | 粉碎机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 转移料斗 | 台 | 1 | MWS-6007 |
| 6 | 螺旋输送机 | 台 | 1 | MWS-6003 |
| 7 | 微波反应器 | 台 | 6 | MG1500X-110AX（带转换套件） |
| 8 | 蒸汽发生器 | 台 | 6 | LB-60 |
| 9 | 废气抽提过滤器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 水泵 | 台 | 1 | 0.55KW |
| 11 | 鼓风机 | 台 | 2 | 6.0KW |
| 五 | 清洗消毒系统 |
| 1 | 高压水泵 | 台 | 4 | / |
| 2 | 高压水枪 | 套 | 4 | / |
| 3 | 周转箱工装 | 套 | 2 | / |
| 4 | 消毒液制备器 | 套 | 1 | / |
| 六 | 厂房废气、废水处理设备 |
| 17 | 废气处理系统 | 套 | 1 | 活性炭吸附+旋流塔+UV光氧催化净化器 |
| 18 | 废水处理系统 | 套 | 1 | 厌氧+好氧+膜生物反应器+消毒，5m3/d。 |
| 七 | 应急发电机 | 台 | 1 | 100kw |

#### 3.2.1.4 医废收集、运输及贮运系统

医疗废物集中处置涉及医疗机构、处置中心两个机构，医疗废物的收集、运输流程见图3.2.2.4-1。

图3.2.1.4-1  医疗废物收集运输流程及责任

1）医疗废弃物收集及临时贮存（医疗机构）

拟建项目医疗废物收集主要包括大姚周边4县的县级医院以及县城内卫生站、诊所和所辖乡镇卫生院等医疗机构产生的医疗废物。

（1）各医疗机构按照《医疗废物分类目录》中的分类标准和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的要求自建医疗废物收集贮存设施（医废暂存间），分类收集和包装医疗废物，禁止混合包装。

（2）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物必须分类收集，不能混装，应在标签上注明。

感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体除外）交微波灭菌集中处置中心处置；

不适用于微波消毒处理的药物性、化学性医废，人体器官和传染性的动物尸体在医疗机构分类分容器收集后，在医疗机构内暂存，再由医疗机构定时委托相应资质单位清运处理（不运回厂内进行分类处理）。

（3）医疗废弃物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集，交集中处置中心处理；隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后可排入污水处理系统，不得作感染性废物装入包装袋。此类病人产生的医疗废弃物应当使用双层包装物，并及时密封，按感染性废物收集，交集中处置中心处理。

（4）在某些企事业单位、医院放疗或医学科研等过程中，可能会产生少量的放射性废物，按照我国现行法律，放射性废物是一类未列入国家危险废物名录的特殊废物，国家有专门的管理制度和法规，不能混入医疗废弃物中进行处理。

（5）参照有关规定，拟建项目采用专门定做的专用容器进行医疗废弃物收集，包括包装袋、利器盒、周转箱，颜色全部为黄色，并标有醒目的“医疗废弃物”标志。专用容器及其标识应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的要求。

专用容器中包装袋和利器盒为一次性使用，直接和废物一起加入微波灭菌装置中消毒处理；周转箱为重复使用，每次卸出医疗废弃物后应和医疗废弃物转运车一起进行严格的消毒处理后再使用，发现质量有问题的周转箱将不允许使用，应和医疗废弃物一起进行消毒处理。

①周转箱：

周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，应能快速消毒或清洗，可多次重复使用。箱体采用高密度聚乙烯为原料、注塑工艺生产；箱盖采用高密度聚乙烯和聚丙烯共混料、注塑工艺生产。箱体规格：长×宽×高＝0.6m×0.5m×0.4m。现阶段配备的周转箱数量暂时定为500个（在医疗结构暂存部分用于收集医疗废物）。

②包装袋：

包装袋要利于被微波破坏并且能防止在高温情况下与盛装设备粘连。包装袋材质应具有一定的蒸汽通透性，不能影响蒸汽处置工艺的效果、功能和安全，且在微波灭菌过程中不产生毒性物质。根据《医疗废弃物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发〔2003〕188号），包装袋采用聚乙烯材质（不得使用聚氯乙烯塑料为制造原料），筒状结构，袋口设有伸缩式捆扎绳，包装袋的规格（折径×长×厚）分为：450mm×500 mm×0.15mm（低密度聚乙烯）和450mm×500 mm×0.08mm（中、高密度聚乙烯）两种，并有盛装医疗废弃物类型的文字说明。由于包装袋与周转箱配套使用，二者数量相同，故包装袋数量估算为800袋/天，包装袋由医疗机构自行购买。

③利器盒：

在微波集中处置设施中，利器盒包装形式应与后续处理工艺相适应。根据“环发〔2003〕188号”，利器盒整体采用3mm厚硬质聚乙烯材料制成（不得使用聚氯乙烯塑料为制造原料），外形尺寸（长×宽×高）=200mm×100mm×80mm，带密封盖结构，采用胶条粘封的密封方式，保证非破坏情况下不能打开。利器盒整体为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。全市主要医疗机构，每家医院处置室放置1个，利器盒由医疗单位自行购买。

2）医疗废弃物接收、转运

（1）医疗废物接收

建设单位在接收医疗废物时，应检视包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求/是否对应相关转移联单制度，可拒绝接收不符合要求的医疗废物。

（2）医疗废物转运及其运输路线

①医疗废物转运车的要求

拟建项目医疗废弃物的运输采取公路运输。医疗废弃物运输车辆的采购应向专业生产厂定购。

委托厂家严格按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）规范进行制造。

按照《保温车、冷藏车性能试验方法》（QC/T449-2000）的规定进行出厂检验，包括气密性、隔热性、防渗性、排水性能等。检验合格后，方可采购。

在医疗废物转运车辆明显位置固定产品标牌，标牌需符合《道路车辆产品标牌》（QGB/T 18411-2001）的规定。车厢外部颜色为白色或银灰色，车厢的前部、后部和两侧壁喷涂警示性标志，驾驶室两侧注明运送单位名称和运送车编号。在驾驶室醒目位置注明部位标注车辆运输医疗废弃物的警示说明：医疗废物转运车仅适用于采用专用周转箱盛装专用塑料袋密封包装的医疗废弃物运输；医疗废物转运车不适用于其他方式的医疗废弃物运输；医疗废物转运车未经国家认可部门检验批准，禁止用于医疗废弃物以外的其他货物运输。

②医疗废物转运车的使用要求

医疗废物转运车装载周转箱时，保证车厢内留有1/4的空间，以保证车厢内部空气的循环流动，便于消毒和冷藏降温。车厢内设置周转箱固定装置，以保证非满载车辆紧急启动、停车或事故情况下，周转箱不会倾翻。医疗废弃物转运人员需严格按收集人员的同等要求穿戴相应的防护衣具。

医疗废物转运车车需要维护和检修前，必须经过严格的消毒、清洗等工序。运输车停用时，必须将车厢内外进行彻底消毒、清洗、晾干、锁上车门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀性气体侵害的专用停车场所，停用期间不得用于其他运输。所有使用过的物品均按医疗废弃物进行收集和处理。

周转箱和医疗废物转运车辆每次卸除医疗废弃物后，均需按照有关规范到冲洗消毒车间进行严格的消毒处理后才能再次使用。清洗消毒后的车辆去收集医疗废弃物时，必须到周转箱暂存间将干净的周转箱装车。在医疗废弃物交接时，将干净的周转箱交给医疗机构，作为医疗机构下次收集医疗废弃物的容器。发现周转箱破损后，严禁继续使用。

拟建项目在医疗废弃物转运过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》相应要求。

根据集中处置中心的设计规模5t/d、医疗废物的堆积密度（500kg/m3）、周转箱的容积（0.12m3）以及当地的运距计算，拟建项目需要配备3辆（两用一备）、有效载重量为2.0吨/容积为10m3的医疗废物冷藏运输车。

对于有住院病床的医疗卫生机构，必须每天派车上门收集，做到日产日清；对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医疗废物处置至少2天收集一次医疗废物。（医疗废物暂存间由医疗机构自建修建，周转箱由拟建项目提供）

医疗废物集中处置中心采用专用的医疗废物转运车，按时到各医疗机构暂存点收集和装运盛有医疗废物的专用容器，并选用路线短、车流量少和对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。运输过程中应尽量避开人群密集区（如主要街道或商业区附近）和人群出没频繁时段（如上、下班时间），并选择最短的运输路线，最大限度的減小意外事故带来的环境污染和病毒感染。

3）医疗废物计量

医疗废物在收集、运输至进入中心时要经过三次计量。

第一次计量是在医疗废物转运车前往各医疗机构收集医疗废物时进行；

第二次计量是在处置中心入口地磅处；

第三次计量是在医疗废物的加料处，医疗废物通过输送带及提升装置进入混合给料斗，给料斗捕获医疗废物的净重，输入计算机，由计算机确定时间和日期。

4）卸料

医疗废物计量后进入医疗废物卸料区（上料区），卸空的医疗废物转运车至车辆清洗消毒间进行消毒清洗。卸料区设有通风措施，且保持微负压状态，抽出的空气经管道送入废气处理系统处理。

遇特殊情况（如设备检修期间），如不能立即进行微波消毒处理，则将医疗废物卸至冷库中贮存。

5）医疗废物的贮存

（1）医疗废物贮存要求

由于医疗废弃物的有毒有害性，不宜长时间的存储，因此，运至集中处置中心后，尽可能做到当日进当日处置，仅在厂内短时间存放。

拟建项目医疗废弃物周转箱运抵处置中心后，首先卸到卸料区，由穿有防护服的操作人员逐箱送至微波消毒装置进行处理。

如不能立即进行微波消毒处理，则将医疗废物卸至冷库中贮存。贮存冷库未启动制冷设备时，可用作暂时贮存库，此时医疗废弃物暂时贮存时间不得超过24h；当启动制冷设备，医疗废弃物贮存温度＜5℃，贮存时间也不得超过72h。

（2）医疗废物贮存库的要求

①贮存设施地面和1m高的墙裙须进行了防渗处理，地面具有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水采用暗沟、管直接排入污水收集消毒处理设施；贮存设施采用全封闭、微负压设计，并设置有事故排风扇。

②门、窗附近设有醒目的危险警告标志，避免无关人员误入；窗上安装有通风过滤网，可防止小动物钻入。周转箱的码垛须留有足够的空间便于周转箱的回取和冷气的循环。

③根据处置规模5t/d，医废容重0.5t/m3，周转箱（长×宽×高=0.6×0.5×0.4m），多箱重叠堆码，冷藏时间3天，内设输送通道，制冷设备（制冷压缩机除外）等所占空间，冷藏空间贮存利用率按75%计算，所需冷库净容积为40m3。拟建项目设置156m3的冷库是可行的。

④拟建项目冷库选用结构紧凑、占地面积较小的风冷压缩冷凝机组1台，制冷量50KW/台，蒸发温度-5℃，制冷剂拟选用R410A，蒸发器采用冷盘管。

表3.2.1.4-1  冷库负荷参数

| 库房体积（m3） | 温 度 | 用冷量（KW） | 用冷方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 库房温度（℃） | 蒸发温度（℃） | 冷凝温度（℃） |  |  |
| 156 | 4 | -5 | 42 | 50 | 间断 |

#### 3.2.1.5 医疗废物微波消毒处理系统工艺流程

1）微波消毒处理系统组成

拟建项目医疗废物微波消毒处理系统主要由上料系统、破碎系统、微波消毒系统、出料系统、蒸汽供给系统、废气处理系统、自动控制系统、报警和应急处理安全装置八个子系统组成。

微波消毒处理系统示意图见图3.2.1.5-1，微波消毒处理系统主要技术参数见表3.2.1.5-1。

表3.2.1.5-1  微波消毒处理系统主要技术参数

| 序号 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总尺寸：长×宽×高 | 7615 mm ×2840 mm×3551mm |
| 2 | 翻门开启高度 | 5181mm |
| 3 | 重量 | 12t |
| 4 | 医疗废物处理量/能力 | 500kg/h（拟建项目设备工作时间为16h/d，最大量可处理8t/d医废，满足拟建项目处理5t/d医废的要求） |
| 5 | 杀菌率 | 99.99% |
| 6 | 水管接头 | 3/4 英寸 |
| 7 | 横切进给料斗，微波螺旋和出料螺旋构成材料 | 304 不锈钢和 2～3 英寸厚的绝热纤维玻璃 |
| 8 | 输入电压 | 380V |
| 9 | 电流强度 | 250/200 安培 |
| 10 | 微波频率 | 2450MHz |
| 11 | 波长 | 12.2cm |
| 12 | 相位 | 3 相（接地） |
| 13 | 微波发生器总功率 | 12KW |
| 14 | 整机功率 | 93KW |
| 15 | 工作方式 | 连续波 |
| 16 | 微波系统操作劳动定员 | 1人，均为非电磁辐射执业人员 |
| 17 | 工作区域 | 微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌），箱体外侧1m以外的区域可视为安全区域。微波消毒设备工作时，非电磁辐射执业人员禁止进入机箱或在机箱外1m范围内活动 |

2）微波消毒处理系统工艺流程

（1）微波消毒处理系统工艺流程

①微波消毒处理系统的规模及效率

拟建项目的医废微波处理系统采用液压提升、物料粉碎、微波消毒、螺旋排料的全自动处理系统。最大设计处理量为500kg/h，杀菌率为99.99%。

②整体工艺流程

置于医废周转箱内的医疗废物经医废转运车运到医废处置中心，卸至卸料区；经上料系统将医疗废物投入微波处理设备的料斗里进行破碎，粒径小于5cm；破碎后的医废通过筛网进入转动料斗，之后进入微波消毒管道；同时蒸汽发生器向微波消毒管道内注入130℃蒸汽预热及加温；之后开启微波发生器，对医疗废物进行45min、95℃～99℃的微波杀菌、消毒，杀菌消毒完成后的医疗废物通过出料系统排出。

设计考虑运行初期医疗废物处理量不大，未包括残渣压缩处理单元，运行后期根据实际情况确定是否需要增设。

医废微波消毒处理工艺流程及产污环节图见图3.2.1.5-2。

图3.2.1.5-2  医废微波消毒处理工艺流程及产污环节图

（2）微波消毒处理系统各子系统分述如下：

拟建项目的上料系统、破碎系统、微波消毒系统、出料系统全部设置在一个密闭的机箱内。

①上料系统

上料系统用来将医疗废物装入储存料斗中。

上料系统包括升降装置和一个可密封的储存料斗，微波消毒设备通过可挂载装有医疗废物的垃圾转运箱升降装置给储存料斗装载物料，当存储料斗开启时，料斗内启动负压保护，防止气味与蒸汽扩散至工作环境，然后升降装置将医疗废物倒入料斗内，储存料斗再关闭翻盖进行密封。

②破碎系统

储存料斗中的医疗废物通过压料装置进入粉碎机中。

粉碎机由箱体、传动装置、粉碎刀具、筛网和减速电机组成，粉碎机为双辊式，通过齿轮传动带动两个装有刀具的滚轴逆向转动粉碎物料，粉碎后的物料通过安装在底部的筛网落到转移料斗。筛网是用来控制粉碎的程度。筛网的网孔尺寸可确保所有医疗废物粒度达到 5cm以下，起到毁形的效果。

医疗废物破碎系统工作时，进料口关闭，防止破碎过程产生的废气从进料口排出。

破碎系统消毒方式：拆卸或维护破碎单元前，将设备进料口密封，向设备内部（各单元联通）连续注入蒸汽120 min以上对设备内部进行消毒。

③微波消毒系统

微波消毒系统主要由不锈钢圆筒外壳、转动料斗、螺旋输送装置、减速电机、温度保持装置、蒸汽发生器和微波发生器组成，蒸汽通过管道注入消毒区。该单元通过蒸汽注入和微波放射（微波发生源频率2450MHz）连续加热粉碎后的废弃物，完成消毒。系统自动控制消毒温度、微波消毒功率、消毒时间，以保证消毒效果。

A、微波消毒：

即通过照射微波产生热量从而到达杀菌杀毒目的的消毒方式。微波是波长1～1000mm的电磁波，频率在数百兆赫至3000MHz之间。用于消毒的微波频率一般为(2450±50)MHz与(915±25)MHz两种（拟建项目微波发生源频率2450MHz）。

微波在介质中通过时被介质吸收而产生热，该类介质被称为微波的吸收介质，如水就是微波的强吸收介质之一；而当微波能在介质中通过不易被介质吸收时，该类介质为微波的良导体，在这种介质中产生的热效应很低。热能的产生是通过物质分子以每秒几十亿次振动，摩擦而产生热量，从而达到高热消毒的作用，同时微波还具有电磁场效应，量子效应，超电导作用等影响微生物生长与代谢。一般含水的物质对微波有明显的吸收作用，升温迅速，消毒效果好。

B、微波能的热效应：

在一定强度微波场的作用下，菌体会因含有极化分子吸收微波能升温，从而使蛋白质变形，失去生物活性。微波的热效应主要起快速升温杀菌的作用。

C、微波能的非热效应：

高频的电场也使极化分子结构发生改变使微生物体内蛋白质和生理活性物质发生变异而丧失活力或死亡，在灭菌中起到常规物理灭菌所没有的特殊作用。

经相关资料显示，使用8台1.5KW的微波发生器、消毒温度在95℃以上、保持45min以上，可对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率99.99%以上。

④蒸汽供给

蒸汽的作用主要是提高微波消毒单元内医疗废物的含水率和温度，以保证微波消毒效果。

蒸汽发生器产生130℃左右的饱和蒸汽，蒸汽通过管道间断的被输送至常压微波消毒单元，温度降至100℃左右，蒸汽发生器产生约60m3/h饱和蒸汽，按照130℃时，1t水产生1700m3饱和蒸汽计，蒸汽发生器用水量为0.04 m3/h，每天工作16h计，用水量0.64m3/d。

设备自带有小型的电蒸汽发生器，蒸汽向微波消毒螺旋里注入，注入量由PLC控制电磁阀开启闭合来实现，当蒸汽升温升压到危废消毒要求后蒸汽通入微波发生器即停止工作，随着蒸汽在危废表面的冷凝，温度及压力逐渐下降，当温度降至100℃左右蒸汽发生器恢复工作，以此确保微波消毒螺旋内湿度及温度保持在一定的水平。蒸汽为间歇性通入。蒸汽发生器需连接进水管和污水管。

拟建项目使用的蒸汽发生器是一种自动补水、加热，同时产生低压蒸汽的微型锅炉，小水箱、补水泵、控制操作系统成套一体化，无需复杂的安装，只要接通水源和电源。使用过程中无需要制备软水，只要定期对设备进行清洗即可。

⑤出料系统

物料消毒完成后，由出料单元螺旋输送机将消毒残渣输送至残渣暂存箱。

⑥废气处理系统

A、废气产生环节

微波消毒装置废气主要是指医疗废物破碎及微波消毒过程中产生的废气。破碎系统和微波消毒系统同在一个密闭箱体（机房）内。

医疗废物破碎过程产生的废气主要含恶臭气体，同时含病源微生物。医疗废物破碎系统工作时，进料口关闭，防止破碎过程产生的废气从进料口排出。

医疗废物微波消毒产生的废气除水蒸汽外，主要含恶臭气体：H2S、NH3、臭气浓度及少量挥发性有机物（TVOC）等。

微波消毒设备内置“二级过滤器+活性炭吸附装置”（滤膜及活性炭每25天更换一次）。微波消毒装置废气经内置处理装置处理后，最终通过机房顶部排气系统，经风机引至外部废气处理系统处理后经15m高的排气筒排放。

外部接入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理。

另外，为收集处理微波消毒设备进料和出料时密闭门开启时，产生的少量废气，拟建项目拟在消毒厂房顶部设置集气罩进一步收集，通过管道和风机将该两处的废气引入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统集中处理。

拟建项目运营期除微波消毒装置产生的废气外，医疗废物卸料区、贮存冷库也会产生恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。

医疗废物卸料区及冷库均保持微负压状态，产生的废气经机械通风系统（集气罩+引风机）收集进入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理，集气效率为95%。

B、废气处理系统工艺选择

根据《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-8）的要求：废气处理装置应设有尾气过滤器、活性炭吸附装置，依据具体情况可考虑增设VOC化学氧化装置。

故拟建项目在微波消毒设备内部“二级过滤+活性炭吸附装置”的基础上增加了外部废气共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理工艺。

旋流塔通过喷淋碱液的方式将废气中的污染物进一步去除，旋流塔内设置3层多面空心环保填料球，两层座喷淋用，一层作除水除雾装置。经过碱液喷淋后的废气经UV 光氧催化，使废气中恶臭物质进一步降解。

UV 光氧催化设备工作参数见下表：

表3.2.1.5-2  UV 光氧催化设备主要参数一览表

| 项目 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 设备型号 | AHUV-10000 |
| 设备尺寸 | 1800mm*1220mm*1120mm |
| 主体材料 | 304#足1.35mm厚不锈钢板 |
| 光解发生器 | 32组 |
| 光触媒 | 二氧化钛4组 |
| 总功率 | 4.9KW |

C、废气处理系统有效性分析：

旋流塔是采用液体吸收法处理废气，能有效去除硫化氢气体、氨气等、并能过滤废气中的粉尘。废气由风管引入塔器，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入UV紫外线光束照射箱。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

UV光氧催化是通过UV光解发生器产生高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。同时高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

UV＋O2→O-+O＊(活性氧)

O+O2→O3(臭氧)

臭氧对有机物具有极强氧化作用，对有机废气及恶臭气体有明显清除效果。

拟建项目采用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV光氧催化”对拟建项目消毒系统、破碎、冷库产生的废气进行处理，除尘效率较高，并具有占地面积小、处理效率高、能够处理混合废气、维护简便、经济效益好等优点。

医疗废物暂存间、微波消毒系统内部采用密闭结构，同时在运行过程中采用抽负压的方式，保证医疗废物暂存间、微波消毒设施内废气的收集效率；收集后的废气采用处理后 ，再接入后段共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV光氧催化”处理，再引入1个15m的排气筒排放。

拟建项目采用的废气处理设施，“二级过滤器+活性炭吸附装置”对颗粒物、微生物、挥发性有机废物、重金属、恶臭等污染物能够有效除去。后段设有“活性炭吸附、旋流塔、UV 光氧催化”，处理后的废气可以做到达标排放。

符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229-2006）中7.7废气处理单元的相关要求。

⑦自动控制

自动控制单元是利用PLC自动控制系统，实现微波消毒整个过程自动运行控制，包括自动上料，自动破碎、自动加热升温、自动注入蒸汽、微波自动开启消毒、物料自动输送以及自动排料。采用全进口的AB和西门子公司生产的工业可编程控制器（PLC）对整个系统进行控制，完成系统的各种控制功能。控制柜设有联动、单动两种控制方式。

⑧报警系统

对设备的故障、供气气压等设有“声”、“光”报警，并将故障信号送至中控室。消毒系统还设有进料报警、温度报警、压力报警及设备故障报警等功能。报警时，声光报警器工作，以提示现场操作人员及时处理。另外还有联锁保护项目，比如提升机、微波杀菌发生器，破碎机器的连锁；突然停电时的安全停止保护；异常时的报警和安全停止保护；误动作报警停止保护。

⑨微波系统辐射防护系统

拟建项目设备医疗废物微波消毒单元采用8台产生频率2450MHz连续波的微波发生器，该频率的波长12.2cm。

微波消毒单元外壁为5mm厚不锈钢管道，微波消毒单元前端连接破碎机，破碎机刀片相互啮合，无该波长的电磁波可以通过的孔隙，微波消毒单元管道内部也有可阻挡电磁波向两端辐射的不锈钢螺旋，后端为出料单元，出料单元管道内部也有不锈钢材质的螺旋输送，可有效防止微波的泄露，另外微波只在消毒单元内部有物料的条件下工作，绝大多数的功率被吸收。

#### 3.2.1.6 微波消毒处理技术灭菌效果分析

拟建项目建设单位楚雄利盈医疗废物处理有限公司是河南省利盈环保科技股份有限公司的子公司，医疗废物的处理技术来自其总公司河南省利盈环保科技股份有限公司。

河南省利盈环保科技股份有限公司是一家致力于医疗废物无害化处理技术研发、设备生产及项目投资运营的专业化公司，是国家级高新技术企业和国家环保协会会员单位。在河南、贵州、山东等省均设立了医疗废物处理中心。其中兰考县新义医疗废物处理有限公司、启东市金阳光固废处置有限公司、贵州金沙县利盈医疗废物处置有限公司、贵州水城县医疗废物处置中心建设项目、长垣县利盈医疗废物处置有限公司项目已经通过环保竣工验收，且均采用相同的微波消毒设备（整机型号MDU-5B）。

根据江西省疾病预防控制中心对启东市金阳光固废处置有限公司整机型号MDU-5B微波消毒设备的检验结果（检测报告见附件），MDU-5B微波消毒设备在满载情况下完成一个消毒工作程序，对染有枯草杆菌黑色变种芽孢的载体平均杀灭对数值为4.22（≥4），符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229-2006）的要求。另外，根据兰考县环保局送检河南省疾控中心的微波消毒后医疗残渣检测，微波消毒后医疗残渣细菌菌落总数、大肠菌群、金色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数，各项均符合《消毒技术规范》（2002年版）的规定。

根据已建类似项目的微波消毒设备运行情况来看，微波消毒灭菌效果良好，满足相关技术规范的要求。

#### 3.2.1.7 医废转运车、医废周转箱等清洗、消毒

1）医疗废物转运车的清洗和消毒

医疗废物转运车进入汽车卸料区卸下周转箱后，进入车辆消毒清洗车间进行消毒清洗，转运车清洗消毒间进出口均设有密封门，内设有一套消毒、清洗装置。卸空的医疗废物转运车在车辆消毒清洗车间内以0.05%的次氯酸钠配成消毒液喷洒消毒，并密闭30min左右，然后再用清水喷洒清洗。医疗废物转运车应在每次使用后进行清洗消毒。当车厢内壁或外表面被污染及运输车辆每次运输完毕后，必须对车厢内壁和外表面进行清洗消毒。严禁在社会车辆清洗场所清洗医疗废物转运车辆。

2）周转箱的清洗消毒

卸掉医疗废物的空周转箱被送到周围箱消毒清洗区。周转箱消毒亦采用喷洒消毒液方式，在消毒间，空箱喷洒消毒液后静置30min，消毒采用0.05%的次氯酸钠配成消毒液。消毒后箱体再用清水清洗两次，清洗后的空箱晾干备用。在空周转箱清洁并干燥后，要检査确认无残留，保证运回医疗单位的废物周转箱尽可能清洁。周转箱每使用一次都要进行消毒、清洗。

3）洗车库、汽车卸料区、周转箱清洗车间、医废冷藏库地面及2m高墙面均采用0.05%的次氯酸钠配成消毒液定期消毒。

4）拟建项目污水处理站污水经一体化膜生物反应器处理后进入消毒环节，采用30～50mg/L的比例添加次氯酸钠+后端臭氧对处理后的废水进行消毒。

#### 3.2.1.8 医废消毒残渣处理

1）医疗废物消毒残渣处理方式

医废经微波消毒处理完成后，最终处理后排出的残渣尺寸3cm～5cm，处理后的医疗废物重量变化较小，但最终体积将减少60%～65%，且无法辨认。医废微波消毒处理的最终产物是较为干燥的无害医疗废物，具体的方式根据当地生活垃圾的处置方式而定，禁止再利用。

拟建项目医废消毒后的残渣拟送大姚县生活垃圾填埋场填埋处置。大姚县生活垃圾填埋场位于拟建项目东侧200m，运距较短。

2）大姚县现有生活垃圾处理设施状况及分析

大姚县县城及周边生活垃圾目前主要处理方式为填埋。目前，大姚县金碧镇及石羊、龙街、赵家店、新街的生活垃圾运输至大姚县生活垃圾填埋场进行无害化填埋处理。

（1）大姚县生活垃圾填埋场概况及环保审批手续简况

大姚县城市生活垃圾处理场2003年立项，2009年开工建设，建设地址在距县城4.3km的南永线邓家冲，总投资为3628.02万元，总占地207亩，库容57.5万m3，使用年限16年，处理规模70t/d，采用卫生填埋处理工艺；服务县城规划区和仓街集镇范围内人口5.5万人，远期8万人。主要建设内容包括：垃圾填埋厂主体工程及附属设施，配套收运机械设备购置和环保绿化措施，环卫中心及中转站建设。

大姚县城生活垃圾处理场于2011年11月24日运行至今，平均日处理生活垃圾56t/d，日常运营管理由大姚县住房和城乡建设局环境卫生管理站负责，环境卫生管理站配备管理人员15人。大姚县垃圾收运已采取政府购买服务方式对外承包，收运填埋设备有：挂桶式垃圾车5辆，投资费用39万元；袋装车2辆，投资费用80万；勾臂车2辆、投资费用15万元，吸粪车1辆，投资费用18万，洒水车1辆，投资费用20万；挖机1台，投资费用95万；装载机1台，投资38万；购置皮卡车1辆，投资费用10万；勾臂箱40个，投资28万；铁制垃圾桶300只，投资21万。大姚县城市生活垃圾处理场已实现规范化管理，达到卫生填埋标准，评定等级为Ⅱ级。

（2）大姚县生活垃圾填埋场运转运营现状及后期运行管理计划

大姚县生活垃圾填埋场建成投入使用已10余年，四周砌筑的截洪沟能将地表水截排入填埋场区外的沟渠，库区建有“W”型雨污分流系统；该垃圾填埋场具有完善的渗滤液收集系统及填埋气处理系统，设备配置有压实机、装载机、挖掘机、推土机各1台，垃圾自卸车2辆。目前该填埋场实际日处理垃圾平均56t/d，运转运营正常，管理基本规范。

大姚县生活垃圾填埋场正在建设大姚县生活垃圾资源化处理厂建设项目，该项目环评工作已经完成，已开始建设，计划于2021年1月投产。该项目投产后，将把大姚县生活垃圾中的大部分可以碳化的部分进行资源化利用，大大减少生活垃圾的填埋量，预计资源化后，生活垃圾填埋场的使用时间超过30年。

拟建项目年产医废残渣量约为5t/d，仅占该处理场实际日处理量的8.9%左右，拟建项目建成投产后医废残渣运往大姚县生活垃圾填埋场处置是可行的。

#### 3.2.1.9 电磁辐射防护

在投产之前，须对操作人员、管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度，操作人员必须持证上岗，穿戴相应的劳动保护用品。每天穿戴后须对劳动保护用品进行清洗和消毒，拟建项目配备专用洗衣机对劳保用品进行清洗，清洗完后进入消毒间，用紫外线对劳保用品进行消毒处理。

拟建项目微波消毒设备自带自屏蔽设施，但拟建项目工作人员均为非电磁辐射执业人员，不纳入辐射设备管理人员。

在此提出将微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌），箱体外侧1m以外的区域可视为安全区域。微波消毒设备工作时，非电磁辐射执业人员禁止进入机箱或在机箱外1m范围内活动。

拟建项目运营期加强对微波设备的管理和维护，避免微波泄漏，并定期对箱体外部电场或功率密度进行检测，确保非电磁辐射执业人员活动区域电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求。

### 3.2.2 拟建项目水平衡

#### 3.2.2.1 拟建项目用水情况

1）生产用排水

（1）清洗、消毒用排水

①医疗废物转运车清洗、消毒用水

拟建项目正常情况下，使用医疗废物转运车2辆/天，但是考虑到3辆车均可能使用。

医废转运车每天消毒1次，消毒后清洗2次，清洗、消毒面积约90m2/辆，耗水以3L/m2计。则医疗废物转运车清洗、消毒总用水量约0.87m3/d，废水收集率为80%，则废水收集量0.70m3/d。

②周转箱清洗、消毒用水

拟建项目运营期每天清洗、消毒周转箱300个（轮流运回），周转箱表面积2.72m2/个（长×宽×高＝0.6m×0.5m×0.4m，内外消毒），清洗、消毒耗水量以3L/m2计。则周转箱清洗、消毒总用水量约为2.45m3/d，废水收集率为80%，则废水产生量1.96m3/d。

③场地清洗、消毒用水

上料区、洗车间、清洗区每天消毒1次，冷藏库按3天全面消毒1次计，消毒至2m高墙面，总面积约为280m2，消毒后清洗2次，清洗、消毒耗水3L/m2，则总用水量0.84m3/d，废水收集率为80%，则废水产生量0.67m3/d。

（2）蒸汽发生器用排水

根据设计资料，蒸汽发生器用水量为0.4m3/d，蒸汽发生器1天排污1次，约 0.1m3/d。微波消毒环节会产生少量蒸汽冷凝水，类比兰考县新义医疗废物处理有限公司医废处理项目实际生产情况，每处理 1t 医废蒸汽冷凝水产生量约 2L，则拟建项目产生的蒸汽冷凝水约0.01m3/d。蒸汽冷凝水通过微波消毒设备机房底部的排水管道进入污水处理站处理。

（3）废气处理系统旋流塔用排水情况

厂房废气处理系统中的旋流塔采用碱液喷淋的方式对酸性气体进行处理，每天配置的碱液采用喷雾方式喷入旋流塔内，碱液吸附酸性气体后在旋流塔反应处理后，水蒸气随废气一起排放，每天使用0.1m3/d的新鲜水，不产生废水。

2）办公生活用排水

拟建项目劳动定员8人，所有员工在项目区吃饭，但仅1位门卫在厂内吃饭住宿，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）中生活用水定额，门卫用水按100L/（人·d）计，其他人员以20L/（人·d）计，则厂内生活办公用水量为0.24m3/d，排水系数按80%计，则废水收集量为0.20m3/d。

3）绿化用水

拟建项目设计绿化面积963m2，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）中绿化用水定额取3L/（m2·次），非雨天采用自来水每天浇一次，则用水量为2.89m3/d。雨天不浇洒。根据大姚县气象统计资料，大姚县非雨天天数按186天计，则绿化用水量为537.54m3/a。随地面吸收或蒸发，无污水产生。

4）初期雨水

拟建项目初期雨水经雨水边沟汇入雨水收集池储存，经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒，后期的雨水经雨水边沟外排。

（1）初期雨污水的最大产生量

①单次初期雨水的最大产生量

初期污染雨水按下式进行估算：

q=3841(1+0.85lgP)/(t+17)0.85

式中：q——暴雨强度(升/秒·公顷)；

P——重现期，取一年；

T——地面集水时间与管内流行时间之和(取1)；

计算结果：q=329升/秒·公顷

Q= qFψT

式中：Q——初期雨水排放量；

F——汇水面积(公顷)，厂区总占地面积2621.26m2，除去部分绿化面积、水池面积外，汇水面积以0.15hm2计。；

Ψ——为径流系数(0.4～0.9，取0.7)；

T——为收水时间，一般取15分钟。

经计算，拟建项目厂内初期雨水收集量最大约为31.09m3/次。初期雨水收集池容积设计为40m3。

②年初期雨水估算

场地雨污水量的计算，按下述经验公式估算：

Wi=S×Q×10-3×1/4

式中：Wi——雨水量（m3/次）；

Q——年降雨量（mm）；

S——汇水面积（m2）。

以此类推，全年的初期雨水产生量根据上述公式计算。大姚县境内的全年降雨量为812.5mm，以50%形成初期雨水计算，则全年初期雨水的量约为152.34m3。那计算得出，每天0.42m3/d的初期雨水需要经自建污水处理站处理达标后回用于厂内场地、车辆等清洗消毒。

5）拟建项目生产用水、废水量见表3.2.2.1-1。

表3.2.2.1-1  用水、废水计算表（单位 m3/d）

| 序号 | 用水车间或设备名称 | 总用水量 | 给水 | 排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新水 | 回用水 | 废水量 | 损耗水 |
| 1 | 医废转运车清洗消毒 | 0.87 | 0.10 | 4.06 | 0.70 | 0.17 |
|  | 周转箱清洗消毒 | 2.45 |  |  | 1.96 | 0.49 |
|  | 场地消毒与清洗 | 0.84 |  |  | 0.67 | 0.17 |
| 2 | 蒸汽发生器用水 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.11 | 0.29 |
| 3 | 废气处理系统旋流塔用水 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 |
| 4 | 员工生活用水 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.20 | 0.04 |
| 5 | 初期雨水 | / | / |  | 0.42 | 0 |
| 5 | 绿化用水 | 雨天 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  |  | 非雨天 | 2.89 | 2.89 | 0 | - | 2.89 |
| 合计 | 雨天 | 4.90 | 0.84 | 4.06 | 4.06 | 1.28 |
|  | 非雨天 | 7.79 | 3.73 | 4.06 |  | 6.41 |

#### 3.2.2.2 拟建项目水平衡

1）拟建项目废水处理标准

拟建项目员工生活污水经隔油池、化粪池预处理后和生产废水、初期雨水一同经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值，《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后，回用于厂内清洗与清毒用水。

2）水平衡情况见图3.2.2.2-1及图3.2.2.2-2。

#### 3.2.2.3 自建污水处理站

1）污水处理站规模

（1）拟建项目生活污水量为0.20m3/d，在预处理后，引入厂内的污水处理站处理，和生产废水一同处理后回用。

（2）拟建项目生产废水、生活污水量为3.64m3/d，每天处理初期雨水0.42m3/d量，则最大处理量为4.06m3/d，所以污水处理站规模设计为5m3/d。

2）污水处理工艺流程

根据拟建项目废水的水质、水量特点和处理要求，本着节约投资降低运行成本的原则，污水处理站采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物反应器+消毒工艺”，处理规模5m3/d。

工艺流程示意如下：

图3.2.2.3-1　污水处理站工艺流程图

3）工艺流程说明：

（1）格栅

主要功能是截留较大的悬浮物及漂浮物以防止堵塞其它工艺设备，并可降低后续处理构筑物的负荷。

（2）污水池

由于废水的排放量和水质在时间上是不均匀的，因而需设污水池调节水量均化水质，采用钢混结构。

（3）缺氧+好氧+膜生物反应池

该装置包含缺氧槽、好氧曝气槽、MBR槽组成。

①缺氧槽

在缺氧池内，存在着反硝化反应。反硝化反应的结果是废水中的硝酸盐和亚硝酸盐最终分解成氮气逸出，同时部分含碳有机物作为碳源给消耗去掉。为了保证生物反硝化反应产生氮气的逸出，同时为了保证从MBR回流来的硝化液与缺氧池的污泥充分混合，为反硝化细菌提供良好的生活和繁殖条件，缺氧池内安装填料。

②好氧曝气槽

为了保证好氧氧化的彻底进行而延长好氧曝气过程独立设计。

③膜生物反应器

拟建项目膜生物反应槽包括槽体、曝气系统、淹没式平板膜组器等，辅机为鼓风机及抽吸泵。

④清水池

清水池设计容积27m3。该池储存处理后的清水，处理后的污水采用次氯酸钠消毒后进入清水池，再回用于厂内清洗消毒，不外排。

⑤污泥消化池

污泥消化池的主要作用是降低污泥含水率，缩小污泥体积。每半年清泥一次。

4）废水处理工艺特点及有效性分析

近年来，反渗透等深度处理的前处理进水，大大减少了企业污染物的排放，并且提高污水会用率和保障回用系统的安全性，因此，膜生物反应器也受到大家的青睐。

膜生物反应器 （Membrane Bioreactor，简称MBR）是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子物质截留住，省掉二沉池，是目前常用的先进污水处理技术，主要应用于可生物降解有机废水处理，污水经过MBR工艺处理，产水浊度和固形物含量均接近于零。在MBR反应器汇总活性污泥浓度大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。这样，膜生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。

在处理污水过程中，膜生物反应器具有以下优点：
    （1）对于新建污水处理设施来讲，其占地面积仅为传统污水处理工艺设施占地的1/3～1/5，可以有效节约用地；
    （2）实现生物富集和共存代谢作用。可以使污水中世代周期较长的微生物如硝化细菌等得到有效截流，从而有效降解水中的氨氮。而大量微生物聚集在一起的共存代谢作用，可以使得一些难于生物降解的有机物得到降解；
    （3）由于生物膜的截流作用，使得生物相中的生物浓度很高，可以达到10000mg/L以上，因此起抗冲击负荷能力很强；
    （4）由于生物处理后的泥水分离采用的是膜分离技术，因此不必担心传统生物处理技术出现的丝状菌繁殖、污泥上浮、流失等问题，操作更加简单方便；
    （5）出水水质优异、稳定。
     由于具备上述特点，很多企业将膜生物反应器技术运用到污水处理中，并且也取得了良好的效果。

根据采用类似废水处理工艺的贵州水城县医疗废物处置中心建设项目废水监测数据，经“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物反应器+消毒工艺”工艺处理后的出水水质能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准（按二者最严指标进行控制）。可以保障废水处理达标后回用于厂内清洗消毒。

综上所述，拟建项目污水处理站采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物反应器+消毒工艺”是可行且有效的。

### 3.2.3 次氯酸钠的使用情况

1）车辆、周转箱、地面消毒的次氯酸钠的使用量

（1）根据拟建项目生产工艺中消毒流程：

医疗废物转运车、医疗废物周转箱、洗车库、汽车卸料区、周转箱清洗车间、医废冷藏库地面及2m高墙面均以0.05%的次氯酸钠配成消毒液喷洒消毒。

（2）同时根据水平衡章节得知：

①医疗废物转运车清洗、消毒用水0.87m3/d。

②周转箱清洗、消毒用水2.45m3/d。

③场地清洗、消毒用水0.84m3/d。

合计清洗消毒用水量为4.16m3/d。

（3）清洗消毒的次氯酸钠的使用量

配比0.05%的次氯酸钠消毒液用于厂内车辆、周转箱、场地清洗消毒，从而可以计算出清洗消毒的次氯酸钠使用量2.08kg/d。

2）生产过程废水消毒的次氯酸钠使用量

（1）拟建项目生产废水的量

根据水平衡章节得知，拟建项目生产废水、生活污水、初期雨水收集量为4.06m3/d。

（2）生产过程废水消毒剂添加比例为30～50mg/L，在此以50mg/L计算。

（3）则计算得出废水消毒的次氯酸钠的使用量为0.20kg/d。

3）整个项目次氯酸钠的使用量

清洗消毒的次氯酸钠使用量为2.08kg/d，废水消毒的次氯酸钠使用量为0.20kg/d，则合计为2.28kg/d。

4）次氯酸钠使用的Cl2挥发量

根据次氯酸钠的特性，次氯酸钠使用过程有0.35～0.5%以Cl2的形式进入空气中（在此以0.5%计算），则每天11.40g/d以Cl2的形式挥发。

图3.2.3-1  次氯酸钠使用流程示意图  kg/d

### 3.2.4 施工期污染物产生及排放情况

拟建项目建设周期为5个月，施工高峰期间施工人员人数可能达到50人。

1）拟建项目施工期不同施工阶段所采用的施工方式

（1）在基础开挖阶段以机械施工为主，人力施工为辅，使用的施工机械主要为挖掘机；

（2）在厂房构筑物建设阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等，材料运送主要使用提升机；

（3）厂房装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。

2）施工期污染物

由于不同施工阶段所采用的施工方式不一样，因此所带来的环境问题也各异，但拟建项目施工期对环境的影响具有短暂性，工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失。

（1）废气

拟建项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气及少量的焊接烟尘。

施工过程中，场地平整、土方开挖、材料运输及装卸等施工活动都会产生无组织粉尘。粉尘主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质。其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。根据类比同类工程，产生粉尘浓度较高的环节是场地平整过程。通过洒水抑尘，可有效降低施工扬尘的产生量。

施工机械运行产生的废气和运输车辆产生的尾气均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物是CHx、CO和NOX，排放较分散，属无组织排放。

钢结构厂房施工需进行焊接而产生焊接烟尘，焊接烟尘产生量较小，排放较分散，为无组织排放。

（2）废水

拟建项目施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水。

①施工废水

拟建项目施工期混凝土用量不大且使用商品混凝土，施工废水主要来源为施工过程中混凝土养护、施工机械设备的清洗及场地冲洗等。拟建项目工程量较小，施工废水产生量不大，预计约为1m3/d，废水中主要污染物为SS，拟设置2m3的小型沉淀池进行简单预处理，处理后可回用于混凝土养护以及晴天对施工场地和运输道路进行降尘洒水，施工废水不外排。

②施工人员废水

拟建项目施工期，现场施工人员预计达50人/d，均不在施工区食宿，施工人员上厕所就近使用垃圾填埋场的厕所。

因此施工人员生活用水主要为清洗用水，用水量取20L/d计，则用水量为1m3/d，产污系数以0.8计，则污水量为0.8m3/d。污水产生量较小，污水中主要污染物为SS，水质较为简单。污水经设置小型沉淀池统一收集并经过简单的沉淀处理后可回用于施工场地洒水抑尘，不外排。

（3）噪声

施工期各施工机械噪声源强如表3.2.4-1所示。

表3.2.4-1  施工机械噪声值

| 施工阶段 | 声 源 | 源强 |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 76~96 |
|  | 运输车辆 | 76~96 |
| 结构阶段 | 捣振器 | 100~105 |
|  | 电 锯 | 100~105 |
|  | 电焊机 | 90~95 |
|  | 运输车辆 | 76~96 |
| 装修、安装阶段 | 电 钻 | 100~105 |
|  | 电 锤 | 100~105 |
|  | 手工锯 | 100~105 |
|  | 角向磨光机 | 100~105 |
|  | 运输车辆 | 76~96 |

（4）固体废弃物

拟建项目施工期固体废弃物主要来源于场地平整、地基开挖产生的土石方，建筑垃圾以及少量生活垃圾。

①土石方

拟建项目施工期共产生挖方0.57万m3，回填利用0.27万m3，表层的杂填土0.3万m3将开挖后送东侧的大姚县生活垃圾填埋场填埋处理，其他的0.27万m3的土石方在场内回填利用，拟建项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方。

②建筑垃圾

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，量不大，平均每天有100kg左右。包括废弃铁质或木质建材、废砖石、水泥凝结废渣、装修废料等。

可回收重复利用的建筑垃圾一般占产生量的30%左右，主要为废弃铁质或木质建材，收集后外售给废品收购站；

其余建筑垃圾属于较难回收利用部分，主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣等，由施工单位用于拟建项目厂内场地平整回填。

③施工人员生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d·人计，产生量约10kg/d。生活垃圾经设置垃圾桶统一收集后，送至东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置。

### 3.2.5 运营期污染物产生及排放情况

#### 3.2.5.1 废水

1）生产废水

①医疗废物转运车清洗、消毒废水

拟建项目医疗废物转运车消毒、清洗废水收集量0.70m3/d。

②周转箱清洗、消毒废水

拟建项目周转箱清洗、消毒废水产生量1.96m3/d。

③场地消毒、清洗用水

上料区、洗车间、清洗区清洗、消毒废水产生量0.67m3/d。

④蒸汽发生器排水

根据设计资料，蒸汽发生器排水量为0.11m3/d。

⑤废气处理系统旋流塔排水

废气处理系统旋流塔中的用水量为0.10m3/d，在旋流塔内使用反应后，水蒸气和废气一起排放，不产生废水。

2）员工生活污水

拟建项目劳动定员8人，员工污水产生量为0.20m3/d。

3）初期雨水

根据工程分析，拟建项目区初期雨水收集量最大约为31.09m3/次。

4）拟建项目生产废水水量及水质情况

（1）拟建项目产生的废水的水量

综上所述，拟建项目运营期生产废水、生活污水产生量为最大3.64m3/d，1310.4m3/a；以及初期雨水152.34m3/a，则污水处理站污水处理量为1462.74m3/a。

（2）拟建项目的生产废水的水质

根据贵州鑫利源监测技术有限公司于2020年3月对贵州水城县医疗废物处置中心建设项目进行了废水和废气监测（检测报告详见附件）。

贵州水城县医疗废物处置中心建设项目采用微波消毒处理工艺，该处置中心建设项目废水产生环节与拟建项目相似，所采取的废水处理设施也是 “缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”与拟建项目的工艺相同。因此数据具有可类比性。

拟建项目的CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群、SS采用类比贵州水城县医疗废物处置中心建设项目监测数据，其他数据采用建设单位提供的其他数据。

通过类比分析，拟建项目生产废水、初期雨水污染物产生及排放情况详见表 3.2.5.1-1。

表3.2.5.1-1  拟建项目废水污染物产生及排放情况

| 污染物 因子 | 拟建项目产生污水 | 处理 措施 | 拟建项目污水处理 | 浓度限值 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核算方法 | 产生浓度（mg/ L） | 产生量（t/a） |  | 核算方法 | 出口浓度（mg/ L） | 处理后量 （t/a） |  |
| 废水量 | 1462.74m3/a |
| pH | 类比法 | 7.41 | - | 厌氧+好氧+一体化膜生物反应器+消毒 | 类比法 | 7.71 | - | 6～9 |
| CODcr |  | 619 | 0.91 |  |  | 46 | 0.067 | 60 |
| BOD5 |  | 204 | 0.30 |  |  | 9.6 | 0.014 | 20 |
| NH3-N |  | 60.4 | 0.09 |  |  | 4.96 | 0.007 | 15 |
| SS |  | 118 | 0.17 |  |  | 18 | 0.026 | 20 |
| 余氯 |  | 未检出 | / |  |  | 0.42 | 0.001 | 0.5 |
| 粪大肠菌群 |  | ≥24000（MPN/L） | / |  |  | 480 |  | 500 |
| 挥发酚 |  | 未检出 | / |  |  | 未检出 |  | 0.5 |
| LAS |  | 0.046 | 6.73E-05 |  |  | 0.029 | 4.24E-05 | 5 |

（3）拟建项目生产废水和初期雨水的处理方式和处理标准

综上分析，拟建项目生产废水经采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒”工艺处理后，水质能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准（按二者最严指标进行控制），可以保障废水处理达标后回用。

5）生活污水处理方式

拟建项目员工生活污水收集后经隔油池、化粪池处理后，引入厂内的污水处理站和生产废水、初期雨水一同处理，处理达标后回用于厂内清洗消毒，不外排。

#### 3.2.5.2 废气

1）有组织废气

（1）微波消毒装置废气

微波消毒装置废气主要是指医疗废物破碎及微波消毒过程中产生的废气。破碎系统和微波消毒系统同在一个密闭箱体（机房）内。

①医疗废物破碎过程产生的废气

主要含恶臭气体。医疗废物破碎系统工作时，进料口关闭，设备内部采用抽负压的方式收集内部产生的废气，进行处理后排放，但是在管道输送过程，可能会有少量的废气逸出，主要含恶臭气体（氨、硫化氢）及少量挥发性有机物（TVOC）。

②微波消毒设备

内置“二级过滤器+活性炭吸附装置”（滤膜及活性炭每25天更换一次）。微波消毒装置废气经内置处理装置处理后，经管道引致外部废气处理系统处理后经15m高的排气筒排放。

外部接入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理。

③消毒前破碎进料时和消毒后出料时逸出的少量废气

拟建项目拟在破碎机进料口、消毒设施出料口开启时可能会有少量的废气逸出，通过在厂房内设置集气罩，采用抽负压的方式收集，通过管道和风机将该两处逸出的废气引入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统集中处理。

（2）卸料区、贮存冷库废气

拟建项目卸料区、贮存冷库废气主要为恶臭气体，主要成分为氨、硫化氢、臭气浓度。

医疗废物卸料区及冷库均保持微负压状态，产生的废气经机械通风系统（集气罩+引风机）收集进入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理，收集效率为95%。

整套废气处理系统设计废气排气量为10000m3/h。

（3）有组织废气排放情况核算

①颗粒物、TVOC、NH3、H2S、臭气浓度的核算

贵州水城县医疗废物处置中心建设项目采用微波消毒处理工艺，设备型号为MDU-10B（技术原理、工作方式与拟建项目拟采用的MDU-5B相同）。该处置项目实际处置规模为5t/d，处置规模与拟建项目相当，贵州水城县医疗废物处置中心建设项目生产废气产生环节与拟建项目相同，所采取的废气处理设施与拟建项目相似。因此数据具有可类比性。

本次评价有组织废气主要污染物（TVOC、NH3、H2S、臭气浓度等）的排放情况类比贵州水城县医疗废物处置中心建设项目废气监测结果（检测报告详见附件），以实测浓度和废气量计算污染物排放速率，取计算结果最大值。

有组织废气中颗粒物、硫化氢排放情况类比贵州水城县医疗废物处置中心建设项目废气污染源监测结果（监测时间2020年3月）。颗粒物、NH3、H2S、非甲烷总烃排放浓度分别取10.0mg/m3、1.0 mg/m3、0.04 mg/m3、2.0 mg/m3（取最大值的整数为拟建项目的排放浓度），臭气浓度最大排放浓度为72（无量纲）。

根据类比，拟建项目有组织废气主要污染物产生及排放情况详见下表。

表3.2.5.2-2  拟建项目有组织废气污染物排放情况  臭气浓度：（无量纲）

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 核算方法 | 排放浓度 | 排放量 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 标准值 mg/m3 | 速率 kg/h | 标准值 kg/h | 年排放量kg/a |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 活性炭吸附+旋流塔+UV光氧 | 类比法 | 10.0 | 120 | 0.10 | 3.5 | 576.0 | 达标 |
|  | TVOC |  |  | 8.0 | 150 | 0.08 | 6.3 | 460.8 | 达标 |
|  | 氨 |  |  | 1.0 | / | 0.01 | 0.49 | 57.6 | 达标 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.04 | / | 0.0004 | 0.33 | 2.304 | 达标 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 72 | 2000 |  |  |  | 达标 |
| 备注 | 排气量：10000m3/h；排气筒参数：高15m，内径0.5m；烟气温度：22℃。 |

注：年排放量按照设备工作时间5760小时计算。

拟建项目有组织废气经废气处理系统（活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化）处理后，废气中主要污染物TVOC等排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，NH3、H2S、臭气浓度浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

②Hg、甲醛的核算

A、Hg的核算

医疗废物中Hg的主要来源为废弃水银温度计、水银血压计，以及废弃的牙科汞合金填料。

因为主要的县级医院中均能够做到医疗废物严格的分类，但是乡镇一级的卫生院或诊所不能严格的按照医疗废物种类进行分类收集。导致拟建项目收集的医疗废物中会含有少量的废弃水银温度计、废弃水银血压计，甚至是废弃的牙科汞合金填料。

所以在此以每天4只水银温度计（每只温度计Hg含量约为2g）进入拟建项目收集的医疗废物计算，则每天约8g的Hg进入拟建项目微波消毒设施。

则Hg进入厂区的量为2.88kg/a。

因为拟建项目的医疗废物微波处理设施为一体化设置，医疗废物上料、破碎、消毒、出料均在一体化设备内完成，所以进入厂区的含Hg的医疗废物也只有在一体化设备中被破碎、消毒。

仅有少量随着废气处理系统的泄露、出料后Hg的继续挥发。在此计算99.9%的Hg在破碎、消毒过程中经废气处理系统处理后再排放。

根据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规划（试行）》（HJ/T229-2006）中7.7废气处理单元中的相关要求：尾气过滤器的过滤要求在99.999%以上。

则可以计算得出，有组织排放Hg为0.029g/a。

B、甲醛的核算

根据建设单位的调查情况，随着消毒技术的进步，现在医院不再使用甲醛溶液进行场地和病房消毒，仅在对手术器械、检查设备熏蒸消毒会使用甲醛+高锰酸钾。同时对周边4县医疗机构的人体标本制作进行调查，区内所有医疗结构中不自行制作人体标本。

所以拟建项目收集的医疗废物中没有甲醛。所以在消毒过程中也不产生甲醛废气的污染物。

2）厂房无组织废气

（1）厂房无组织废气处理方式

拟建项目在厂房采用顶部设置顶棚，周围采用密闭结构，仅东面设置进出口，拟建项目破碎机进料口、微波消毒设施出料口废气基本全部经收集处理后排放。

（2）厂房无组织废气的产生量

①厂房不能收集的无组织废气主要为逸散废气未经厂房废气处理系统处理从厂房顶部直接排放。

A、废气污染物的除去效率：

根据《全国第二次污染源普查系数手册》中：

活性炭+旋流塔对颗粒物的除去效率为40%+55%计算；

活性炭+UV光照对TVOC的除去效率为55%+40%计算；

臭气浓度、NH3和H2S在活性炭吸附+旋流塔+UV光解的除去效率为90%计算。

B、本次评价按废气处理系统收集率95%（即约5%的废气逸散）估算得厂房无组织废气污染物（TVOC、氨、H2S、臭气浓度）的排放量。

C、根据表3.2.5.2-2中排放速率反推断出废气中污染物的产生量速率及无组织排放速率如下表：

表3.2.5.2-3  项目有组织废气污染物产生量及无组织排放情况估算

| 污染源 | 污染物 | 排放速率 kg/h | 治理措施 | 除去效率 | 产生速率 kg/h | 不能收集的 | 无组织排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0.10 | 活性炭吸附+旋流塔+UV光氧 | 77% | 0.435 | 5% | 0.0218 |
|  | TVOC | 0.08 |  | 77% | 0.348 | 5% | 0.017 |
|  | 氨 | 0.01 |  | 90% | 0.10 | 5% | 0.005 |
|  | 硫化氢 | 0.0004 |  | 90% | 0.004 | 5% | 0.0002 |
|  | 臭气浓度 | 72（无量纲） |  | 90% | 720 | / | / |
|  | Hg | 5×10-9 |  | 99.9% | 0.0005 | 0.1% | 5×10-7 |

②无组织排放Cl2的核算

拟建项目清洗区、危废暂存间、污水处理站均使用含氯消毒剂，会产生少量无组织排放氯气。拟建项目每天使用次氯酸钠消毒剂约2.28kg/d，按照0.35～0.5%以Cl2的形式进入空气中，每天累计消毒时间16h计，则氯的无组织排放速率约为7.13×10-4kg/h。

③无组织排放的Hg、甲醛的核算

A、无组织排放的Hg的核算

根据前面计算，拟建项目每年收集的医疗废物中Hg的含量为2.88kg/a。其中少量Hg随着废气管道泄露、出料后的挥发成为无组织排放。在此以0.1%成为无组织排放计算，则每年有2.88g/a的Hg成为无组织排放。

B、无组织排放的甲醛

随着医院采用新的消毒液（次氯酸钠、双氧水等）和消毒方式，拟建项目收集的医疗废物中几乎不含有甲醛，所以在拟建项目的微波消毒过程也不会产生甲醛污染物。

综上分析，拟建项目厂房废气无组织排放情况见表 3.2.5.2-3。

表3.2.5.2-4   厂区房废气无组织排放情况

| 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 排放速率（kg/h） | 排放量（kg/a） | 核算依据 | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 物料衡算 | 0.0218 | 125.57 | 按废气处理系统收集率95%进行估算 | 22m×20m |
|  | TVOC | 物料衡算 | 0.017 | 97.92 |  |  |
|  | 氨 | 物料衡算 | 0.005 | 28.8 |  |  |
|  | 硫化氢 | 物料衡算 | 0.0002 | 1.15 |  |  |
|  | 氯 | 物料衡算 | 7.13×10-4 | 4.10 |  |  |
|  | Hg | 物料衡算 | 5×10-7 | 0.00288 | / |  |

注：厂房无组织废气年排放量参照设备工作时间5760小时计算。

3）污水处理站无组织废气

拟建项目污水处理站（处理生产废水）运行过程中产生的无组织废气主要为恶臭污染物NH3和H2S。拟建项目的污水处理站设计规模为5m3/d，实际处理量为4.06m3/d，处理量较小。各类恶臭污染物产生量不大。

参照《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（黑龙江环境通报，Vol.35 No.3），按污水处理站产生恶臭设施构筑物尺寸进行恶臭源强粗算，见表3.2.5.2-5。

表3.2.5.2-5  污水处理站主要单元NH3、H2S产生强度

| 构筑物名称 | NH3产生强度（mg/s·m2） | H2S产生强（mg/s·m2） |
| --- | --- | --- |
| 粗格栅及进水泵房 | 0.0610 | 1.068×10-3 |
| 细格栅及沉砂池 | 0.0520 | 1.091×10-3 |
| 生化池 | 0.0049 | 0.26×10-3 |
| 二沉池 | 0.007 | 0.029×10-3 |
| 储泥池/脱水机房 | 0.0103 | 0.03×10-3 |

拟建项目污水处理站产生恶臭的构筑物有格栅渠（参照粗格栅）、缺氧+好氧+膜生物反应池（参照生化池）、污水池（参照细格栅及沉砂池）、清水池（参照二沉池）。根据拟建项目总平面布置图，拟建项目污水处理站设施占地面积约70m2，各恶臭单元的大致面积见表3.2.3.2-5。经核算拟建项目污水处理站的恶臭源强为NH3：2.80mg/s（0.010kg/h，0.087t/a）、H2S：0.011mg/s，0.00004kg/h，0.00035t/a）（年排放量按365d/a，24h/d计）。

表3.2.5.2-6  污水处理站各恶臭单元面积

| 构筑物名称 | 格栅渠 | 污水池 | 缺氧+好氧+膜生物反应池 | 清水池 | 储泥池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | 1.0m2 | 9.0m2 | 21m2 | 9.0m2 | 1.0m2 |

表3.2.5.2-7  污水处理站废气无组织排放情况

| 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 排放速率（kg/h） | 排放量（kg/a） | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 氨 | 类比法 | 0.002 | 17.5 | 7m×10m |
|  | 硫化氢 | 类比法 | 6.0×10-5 | 0.525 |  |

5）污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算废气排放量：

表3.2.5.2-8  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 年核算排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#，微波消毒设施排气筒 | 颗粒物 | 10.0 | 0.10 | 576.0 |
|  |  | TVOC | 8.0 | 0.08 | 460.8 |
|  |  | 氨 | 1.0 | 0.01 | 57.6 |
|  |  | 硫化氢 | 0.04 | 0.0004 | 2.304 |
|  |  | 臭气浓度 | 72（无量纲） | / | / |
|  |  | Hg | 5×10-7 | 5×10-9 | 0.000029 |
| 有组织排放合计 |
| 有组织排放统计 | 颗粒物 | 10.0 | 0.10 | 576.0 |
|  | TVOC | 8.0 | 0.08 | 460.8 |
|  | 氨 | 1.0 | 0.01 | 57.6 |
|  | 硫化氢 | 0.04 | 0.0004 | 2.304 |
|  | 臭气浓度 | 72（无量纲） |  |  |
|  | Hg | 5×10-7 | 5×10-9 | 0.000029 |

（2）无组织排放量核算

表3.2.5.2-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口序号 | 污染物 | 产污环节 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 | 年排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 厂房无组织 | 颗粒物 | 厂房 | 加强通风、厂区内加强绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《恶臭污染物排放标准》（GB145 54-93），《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37 822-2019）中相关的要求 | 1.0 | 125.57 |
|  |  | TVOC |  |  |  | 6.0 | 97.92 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 1.5 | 28.8 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.06 | 1.15 |
|  |  | 氯 |  |  |  | 0.5 | 4.10 |
|  |  | Hg |  |  |  | 0.0015 | 0.00288 |
| 2 | 污水处理站 | H2S | 污水处理 |  |  | 0.06 | 0.525 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 1.5 | 17.5 |
| 无组织排放合计 |
| 无组织排放合计 | 颗粒物 | 125.57 |
|  | TVOC | 97.92 |
|  | NH3 | 28.8 |
|  | H2S | 1.15 |
|  | 氯 | 4.10 |
|  | Hg | 0.00288 |

（3）大气污染物年排放量核算

表3.2.5.2-10  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 kg/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放+无组织排放的量 | 颗粒物 | 701.57 |
|  |  | TVOC | 558.72 |
|  |  | NH3 | 86.4 |
|  |  | H2S | 3.46 |
|  |  | 氯 | 4.10 |
|  |  | 臭气浓度 | / |
|  |  | Hg | 0.002909 |

#### 3.2.5.3 噪声

各噪声设备详见表3.2.5.3-1。

表3.2.5.3-1   各噪声设备声级情况一览  单位： dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 核算方法 | 声级 | 特点 | 位置 | 防治噪声措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1 | 类比法 | 90 | 间断运行 | 微波消毒车间 | 减震垫 |
| 2 | 引风机 | 2 | 类比法 | 90 | 间断运行 |  | 消声器、减震垫 |
| 3 | 液压提升泵 | 1 | 类比法 | 85 | 上料时运行 |  | 减震垫 |
| 4 | 水泵 | 1 | 类比法 | 85 | 间断运行 |  | 减震垫、软连接 |
| 5 | 压缩冷凝机 | 1 | 类比法 | 85 | 持续运行 | 冷藏库内 | 软连接、基础减震 |

#### 3.2.5.4 固体废物

1）生活垃圾

拟建项目员工生活垃圾，按每人每天产生1kg垃圾计算，垃圾产生量5kg/d，1.8t/a。生活垃圾分类收集后送至大姚县生活垃圾填埋场处置。

2）生产废水的污水处理站污泥和过滤膜

（1）污水处理站的污泥

根据同类型设备处理生活污水的情况，每处理1万m3污水，将产生干污泥量1t。处理水量约为0.127万m3/a，计算得所产生干污泥量为0.127t/a，按照含水率80%计算，则含水污泥量约为0.635t/a。

拟建项目污水处理站污泥属于危险废物，清掏后消毒处理再利用医废包装袋盛装，置于周转箱内，分区贮存于危废暂存间，最终委托有相关资质的单位处置。

污水处理污泥消毒后应进行监测，满足《医疗机构水污染排放标准》（GB

18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准：粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%，肠道致病菌、肠道病菌、结核杆菌不得检出。

（2）污水处理过程的废MBR膜

拟建项目污水处理采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”，其中的废MBR膜约3年左右更换一次，一次更换的量大约为0.6t/次，折算0.2t/a。

因为污水处理过程沾染了废水中的病菌和细菌等，所以更换收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

3）废过滤膜、活性炭

满负荷运行情况下，废气处理设施的过滤膜和活性炭每25天更换1次，产生废过滤膜0.04t/a、废活性炭0.22t/a。

拟建项目废过滤膜和废活性炭属于危险废物（废物类别HW49，危险废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，同时吸附了Hg），收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

4）废光触媒催化剂

根据建设单位资料，光触媒催化剂大约半年换一次，每次更换量约5kg，所以每年更换的废光触媒催化剂10kg/a。

收集后送危废暂存间暂存，再委托有资质单位清运处理。

5）废UV灯管

拟建项目UV光解设备每年更换一次UV灯管，产生的废UV灯管属于危险废物（废物类别HW29，危险废物代码900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）。废UV灯管产生量约为0.02t/a。

收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

6）废弃劳保用品、周转箱

废弃的员工劳保用品和废弃的医废周转箱产生量约为1t/a，破碎后经微波消毒处置后送大姚生活垃圾填埋场处置。

7）处理后医疗废弃物残渣

医疗废物经微波消毒处理后残渣1800t/a送至大姚县生活垃圾填埋场处置。

8）固体废物排放及治理措施见表3.2.5.4-1。

表3.2.5.4-1  固体废物产生及排放一览表  单位：t/a

| 固废来源 | 固废名称 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理 | 废活性炭（类别HW49，代码900-041-49） | 0.22 | 分区放置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置 |
|  | 废过滤膜（类别HW49，代码900-041-49） | 0.04 |  |
|  | 废UV灯管（类别HW29，代码900-023-29） | 0.02 |  |
|  | 废催化剂（类别HW50，代码772-007-50） | 0.01 |  |
| 废水处理 | 污水处理的污泥 | 0.635 |  |
|  | 废MBR膜 | 0.2 |  |
| 生产过程 | 员工劳保用品和废周转箱 | 1 | 按未经消毒处理的医疗废物进行消毒处理后送大姚县生活垃圾填埋场处置 |
| 微波消毒 | 消毒后的医废残渣 | 1800 | 送大姚县生活垃圾填埋场处置 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 5.4 |  |
| 合计 |  | 1800 |  |

注：根据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2005），微波消毒处理后的医废残渣可送生活垃圾处理场处理，具体方式可根据当地生活垃圾的处置方式而定，禁止再利用。

#### 3.2.5.5 电磁辐射

1）拟建项目微波设备的组成和操作方式

拟建项目采用的微波发生器为德国进口，共使用8台1.5KW的微波发生器，微波发生器总功率12KW，微波消毒频率为2450MHz。

设备微波消毒单元主要由不锈钢圆筒外壳、转动料斗、螺旋输送装置、减速电机、温度保持装置、蒸汽发生器和微波发生器组成。

蒸汽通过管道注入消毒区。该单元通过蒸汽注入和微波放射（微波发生源频率2450MHz）加热粉碎后的废弃物，完成消毒。系统自动控制消毒温度、微波消毒功率、消毒时间，以保证消毒效果。

2）微波设备方式微波泄露的措施

（1）拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施。

（2）整套微波设备置于密闭的不锈钢机箱（机房）内。

（3）微波发生器位于外壁为5mm厚不锈钢管道内，管道前端连接破碎机，破碎机刀片相互啮合，无该波长的电磁波可以通过的孔隙，微波消毒单元管道内部也有可阻挡电磁波向两端辐射的不锈钢螺旋，后端为出料单元，出料单元管道内部也有不锈钢材质的螺旋输送，可有效防止微波的泄露。

（4）日常生产过程中，因操作不当，或设备损坏，可能导致微波泄漏，对周围环境或人员产生不良影响。

#### 3.2.5.6 非正常排放情况

1）废气非正常排放情况设置

（1）拟建项目微波消毒设备内置二级过滤器与微波消毒系统为一体化设备，过滤器一旦出现故障则整个微波消毒系统停止运行。

（2）厂房无组织排放和污水处理站的无组织排放的废气不考虑事故排放。

（3）拟建项目有组织废气事故排放主要考虑最严重的外部“活性炭吸附＋旋流塔＋UV光氧催化”废气处理系统不工作，对主要污染物颗粒物、H2S、NH3和TVOC全部成为无组织排放作为事故排放源强。

表3.2.5.6-1  拟建项目微波消毒系统废气源强核算表

| 污染物 | 废气量(Nm3/h) | 正常排放速率（kg/h） | 事故排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10000 | 0.10 | 0.435 |
| TVOC |  | 0.08 | 0.348 |
| 氨 |  | 0.01 | 0.10 |
| 硫化氢 |  | 0.0004 | 0.004 |
| Hg |  | 5×10-9 | 0.5 |

2）废水非正常排放情况设置

拟建项目废水采用“厌氧+好氧+一体化膜生物反应器+消毒工艺”处理，正常运行时废水处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值，《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准（按二者最严指标进行控制）后全部回用。

因此，拟建项目废水非正常排放情况设定为污水处理站事故暂停，废水未经处理直接外排的情况。

表3.2.5.6-2  拟建项目废水事故排放的水量和浓度

| 污染物因子 | 事故排放浓度（mg/ L） |
| --- | --- |
| 废水量 | 3.64m3/d（不包括初期雨水），以1小时排完，则0.001m3/s的排放速度 |
| pH | 7.41 |
| CODcr | 619 |
| BOD5 | 204 |
| NH3-N | 60.4 |
| SS | 118 |
| 余氯 | 未检出 |
| 粪大肠菌群 | ≥24000（MPN/L） |
| 挥发酚 | 未检出 |
| LAS | 0.046 |

# 4 区域环境概况及环境质量现状评价

## 4.1 自然环境

### 4.1.1 地理位置与交通

大姚县位于云南省北部偏西，地处东经100°53′～101°42′，北纬25°33′～26°24′，境内东西最大横距79.3km，南北最大纵距93.5km。东邻永仁、元谋县，南同姚安、牟定县毗邻，西和大理州的祥云、宾川县接壤，北濒金沙江约62km江岸与丽江地区的永胜、华坪县隔江相望。南距离楚雄州府100km。

拟建项目位于大姚县金碧镇建成区南侧，距离约4.2km，拟建项目西侧为南华～永仁S217公路，拟建项目内设有进场道路，交通十分方便。拟建项目地理坐标为：N25°40'49.33"，E101°18'2.38"，见附图1项目拟选厂址位置图。

### 4.1.2 地形地貌

大姚县位于楚雄彝族自治州西北部，属滇中高原。由于内引力的地壳运动所产生的构造格架，形成大姚地势南低北高，峰峦起伏，山高谷深，沟壑纵横，地貌复杂。境内最高点是位于北部的湾碧、三台、桂花三乡镜内的大百草岭主峰帽台山，海拔3657m；次高点是小白草岭，海拔3647m；最低点位于金沙江畔的湾碧乡灰拉表村，海拔1023m。相对高差2634m，坡比8.5：1。

全县总的地貌形态，西部、北部为高山区，山高谷深，河谷切割强烈，平均海拔在2000～3000m左右，耕地少，山地多。往南地势逐步下降为低山区或部分丘陵区，山势较缓，河流切割不深，小盆地（坝子）分布多，平均海拔下降到2000m以下。

拟建项目位于大姚县生活垃圾填埋场西侧，现状为斜坡挖填整平场地，地貌上属于构造侵蚀低中山地貌，总体地势北西高东南低，东北侧为大姚县生活垃圾填埋场渗透液调节池，北侧为大姚县生活垃圾填埋场办公楼等设施，西侧为（南华～永仁）公路，拟建项目范围内地面绝对标高1921.73～1926.52m，相对高差为5m左右，场地四周地形起伏较小。

### 4.1.3 地质构造及地震

1）区域构造

拟建项目区域地质构造划属云南山字型构造前弧西翼成分，为燕山活动形成，主要构造线方向呈300～330°延伸，为一系列压扭性弧形断裂与褶皱组成。场地东北侧约1.21km处分布有石羊镇～大石岩断裂（F159），石羊镇～大石岩断裂（F159）为晚更新世活动断裂，属逆断层。按《岩土工程勘察规范》，石羊镇～大石岩断裂（F159）不属于发震断裂。按《建筑抗震设计规划》，不需要考虑发震断裂对场地的影响，详见断裂构造与场地位置关系图。

图4.1.3-1  断裂构造与场地位置关系图

2）岩土层及工程地质特征

根据项目地勘资料可知，经探孔揭露，拟建场地地层可分为2个成因单元：

第四系人工填土(Q4m1）为第1成因单元；白垩系上统江底河组上杂色泥岩段（K2j3）钙质泥岩为第2成因单元。

各岩土层的工程地质特征分述如下：

（1）素填土（Q4m1）：褐黄色，松散，稍湿，主要由强风化钙质泥岩角砾及碎石组成。自由膨胀率为27.0%～36.0%，平均为30.5%，该土层不属于膨胀性岩土，土质不均，未分层压实，由场地整平而形成。

①杂填土（Q4m1）：褐红色、褐黄色，松散，稍湿，主要由强风化钙质泥岩角砾及建筑垃圾组成。土质不均，未分层压实。，层顶埋深0.00m，层顶标高为1925.20m～1925.27m，平均标高为1925.25m。

（2）强风化钙质泥岩（K2j3）：禍黄色，泥质结构，薄一中厚层状构造，节理裂隙发育，节理裂隙面被铁、锰质浸染，岩体破碎，岩体具散体状结构，差异风化显著，岩芯呈土柱状、土夹碎石状、土夹碎石状。自由膨胀率为12.0%～37.0%，平均为24.3%，该土层不属于膨胀性岩土。层项埋深1.20m～3.90m，层顶标高为1920.53m～1924.57m，平均标高为1923.03m。

（3）中风化钙质泥岩（K2j3）：褐黄色，泥质结构，薄～中厚层状构造，节理裂陳发育，节理裂隙面被铁、锰质浸染，岩体破碎，岩体具碎裂一块状结构，具差异风化，岩芯呈碎块状、短柱状、柱状。RQD=27～62%。岩石质量指标为差的~较差的，饱和单轴抗压强度为2.18～15.76Mpa，平均为8.20Mpa，岩石坚硬程度属极软岩～软岩，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为V级。岩层产状为75°∠50°。该层全场地揭露。层顶埋深0m～5.00m（ZK10），层顶标高为1919.53m～1926.47m，平均标高为1923.78m。

3）地震活动

根据所处构造部位和历史地震活动情况分析结果，按云南省区域地壳稳定性评价图，拟建场地属于区域次稳定区。按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，大姚县抗震设防烈度为7度第三组；按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）表C.25，大姚县金碧镇基本地震动峰值加速度为0.15g，地震动加速度反应谱特征周期为0.45g。

### 4.1.4 水文地质条件

场地区所处区域内河流主要为蜻蛉河及其支流小河，属金沙江水系，流量受季节性控制，动态变化较大。

场地内赋存的地下水类型主要为松散孔隙水及基岩裂隙水。孔隙水主要赋存于第四系松散填土和强风化的钙质泥岩土层中，富水性一般较弱，平时处于干燥～稍湿状态。主要接受大气降水、地表水的补给，向河流排泄流出区外。孔隙水含量较小，对建筑场地影响较小。

场地及周围中风化岩层中赋存有基岩裂隙水，由大气降水、地表水及上层孔隙水下渗补给，中风化钙质泥岩岩层节理裂隙发育，风化较深，为主要含水层，富水性中等，场地为山区斜坡地形，水位埋藏较深，由大气降水、地表水及上层孔隙水下渗补给，向低凹沟谷排泄流出区外。基岩裂隙水埋藏较深，对建筑场地影响较小。勘察钻孔深度范围内未揭露地下水。

场地水文地质条件复杂程度属简单类型。

### 4.1.5 地表水系

大姚县境内主要河流为蜻蛉河和渔泡江。

渔泡江为金沙江右岸支流，源出大姚县石羊镇，东流折北，穿行在大理白族自治州拉乌乡、平川镇与楚雄彝族自治州大姚县之间，成为两州的界河，至大姚县铁锁乡附近注入金沙江。渔泡江长193km，流域面积4060km2，天然落差约1300m，多年平均流量约16m3/s。

蜻蛉河属金沙江二级支流，发源于姚安县太平乡的黎梅山与大山之间，源头海拔2600m，经上游姚安下口坝水库调节后，穿姚安坝子太平乡、栋川镇、光禄镇后，由赵家丫口进入大姚县金碧镇、赵家店镇，于江底河出大姚县境进入永仁，最后汇入龙川江。蜻蛉河全长160.6km，径流面积3583km2，汇入点海拔951m，河床平均坡降8.25%。

拟建项目地表径流汇入东南侧约1100m的小河，小河往下约2.0km在蒋家桥对岸汇入蜻蛉河。

### 4.1.6 气候

大姚县地处云贵高原西部，横断山脉以东的金沙江南侧，属内陆高原。在全国气候区划中，属于亚热带冬干夏湿季风气候区。由于地势高差大，影响大气的热量平衡，改变了水分配输情况，形成随海拔高度增加，空气层相应变薄，大气中的水汽、尘埃等杂质的含量也随之减少的现象，致使太阳辐射各分量随海拔高度的不同而发生很大的变化，降水量在垂直方向的分布也极不均匀。与纬度和海拔高度都相近地区相比，平均气温偏高，降水量偏少。

大姚县境多年平均气温15.7℃，6月最热，平均气温20.7℃，12月最冷，平均气温8.8℃，极端最高气温34.6℃，极端最低气温-4.8℃。年平均降水量786.8mm，雨季（5～10月）降水量占全年降水量92.4%，干季（11～4月）降水量仅占全年降水量的7.6%。年平均日照时数2518.4小时，是云南省日照时数最多的县份之一。年平均蒸发量2714.4mm，约为全年降水量的3.4倍。盛行西南风，年平均风速3.3m/s，全年平均最大风日数多达58.4天，是云南省少有的几个大风县之一。

总的气候特点是：冬无严寒夏日暖，一年两季干湿分，雨量偏少春夏旱，日照充足霜期短，日温差大年温差小，雨热同季宜烟粮。

### 4.1.7 土壤

大姚县土壤以紫色土、水稻土、红壤和黄棕壤为主，紫色土主要分布于海拔1900～2300m的坝区，占土地面积的32.4%；水稻土占耕地面积的62%；红壤占26.1%；黄棕壤分布于海拔2300m以上的冷凉地带，土层较厚，占8.0%。

经现场调查，评价区地带性土壤为红壤和褐红壤。红壤主要特征是缺乏碱金属和碱土金属而富含铁﹑铝氧化物，盐基高度不饱和，呈酸性红色。褐红壤红壤的一个亚类，土壤酸性较弱，盐基饱和度较高，在30%～40%以上，钙、镁有向表层累积的趋势。

## 4.2 环境质量现状评价

### 4.2.1 区域主要污染源调查

#### 4.2.1.1 废气污染源

1）区域内已建项目废气污染源

（1）大姚县生活垃圾填埋场

楚雄医疗废物集中处置中心建设项目位于大姚县生活垃圾填埋场西侧约200m处。根据现场调查，拟建项目东侧的大姚县生活垃圾填埋场的废气污染源。主要污染物为垃圾填场和垃圾渗滤液收集处理的恶臭气体，包括NH3、H2S、臭气浓度等

拟建项目环境质量现状监测期间，大姚县生活垃圾填埋场在运营。

（2）北侧商混站

拟建项目距离北侧的商混站约350m，商混站主要是为大姚县周边提供商品混凝土，主要废气污染物为场内堆放砂石料的烟尘、水泥储罐的颗粒物。

（3）西侧S217省道

拟建项目距离西侧S217省道约10m，西侧S217省道的废气污染物主要是过往车辆的汽车尾气和路面的烟尘等，主要包括CHx、NOx、SO2、颗粒物。

（4）养殖场

拟建项目厂址西北300m处有一家小型养殖，养猪头数约为2000头，主要是养殖过程的恶臭气体，包括NH3、H2S，臭气浓度等

2）在建项目的废气污染源

拟建项目东北侧约100m处，正在建设大姚县生活垃圾资源化处理厂建设项目，该项目环评工作已经完成，已开始建设，计划于2021年1月投产。其大气污染物主要来自于生活垃圾卸料、垃圾暂存和分选装置产生的恶臭；破碎过程产生的粉尘；烘干、炭化过程中产生的燃烧废气以及出炭过程中产生的粉尘等。

#### 4.2.1.2 废水污染源

1）东侧的大姚县生活垃圾填埋场的废水在厂内处理达标后回用不外排。

2）和拟建项目地表径流汇入同一河段的废水污染物主要是拟建项目场址南侧的仓街镇的几个村子的生活废水和农业面源废水。

3）和拟建项目地表径流汇入同一河段的还有西侧S217省道的雨污水。

#### 4.2.1.3 噪声污染源

1）拟建项目东侧的大姚县生活垃圾填埋场的垃圾运送车进出的噪声。

2）拟建项目西侧的S217省道的来往车辆经过时的噪声。

### 4.2.2 空气环境质量现状及评价

1）拟建项目所在区域环境质量达标判定

拟建项目位于大姚县生活垃圾填埋场西侧200m处，所在区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准及修改单中相关要求。

根据根据楚雄彝族自治州生态环境局2020年3月26日发布的楚雄州2019年环境质量公报数据：

2019年，大姚县监测有效天数357天，其中“优”为245天，“良”为111天，“轻度污染”为1天，优良率为99.7%。PM10年均值为26μg/m3（一级）、PM2.5为11μg/m3（一级）、SO2为5μg/m3（一级）、NO2为12μg/m3（一级）、CO为0.8mg/m3、O3-8h为92μg/m3。

因此，拟建项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3096

-2012）二级标准，拟建项目区域为达标区

2）引用的监测数据

拟建项目运行过程产生的主要大气污染物有H2S、NH3、臭气浓度、氯、少量的TVOC。

（1）引用数据的情况

2019年7月大姚县生活垃圾资源化处理厂项目环评编制过程，大姚中诚环保科技有限公司委托昭通市蓝环环境检测科技有限公司对大姚县生活垃圾资源化处理厂厂址周围环境空气现状质量进行补充监测。

拟建项目位于大姚县生活垃圾资源化处理厂厂址西南侧约100m处，且目前大姚县生活垃圾资源化处理厂未建成，所以拟建项目的大气环境补充监测数据引用大姚县生活垃圾资源化处理厂厂址周围环境进行补充监测是可行的。

在此引用的环境空气因子为TSP、NH3、臭气浓度。

监测数据摘要如下：

表4.2.2-1   臭气浓度、NH3小时值监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | TSP | 臭气浓度（无量纲） | NH3 |
| 上风向（邓家冲） | 2019.10.20~10.27 | 82~90 | 14~18 | 0.06~0.09 |
| 项目区 | 2019.10.20~10.27 | 73~83 | 15~18 | 0.08~0.11 |
| 下风向（王家冲） | 2019.10.20~10.27 | 75~83 | 15~18 | 0.07~0.11 |
| 标准限值 | 900 | 20 | 0.2 |
| 最大占标率 | 10% | 90% | 55% |

从上表可以看出，拟建项目区域的TSP的24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求；臭气浓度和NH3监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的附录D中相应要求。

3）评价区环境空气质量补充现状监测

（1）监测单位：云南天倪检测有限公司；

（2）监测时间：于2020年8月23日～08月29日（连续监测7天）；

（3）监测点位：拟建项目场址中央和下风向300m的商混站南侧；

（4）监测因子：TVOC-8小时、氯、H2S共3项；

（5）评价结果：

监测结果及统计分析情况见表4.2.2-2。

表4.2.2-2  环境空气检测结果   单位ug/m3

| 样品类型 | 点位 | 采样日期 | 检测项目 采样时间 | 硫化氢 | 氯 | TVOC-8小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 项目厂址中央 | 2020.8.23 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 87.2 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.24 | 2:00～3:00 | 5 | 30L | 87.3 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.25 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 88.5 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.26 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 102.6 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.27 | 2:00～3:00 | 5 | 30L | 97.8 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.28 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 88.6 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.29 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 82.5 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 综合 | 最大值 | 5 | 30L | 102.6 |
|  |  |  | 平均值 | 4.3 | 30L | 90.46 |
|  |  |  | 标准限值 | 10 | 100 | 600 |
|  |  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 下风向商混站南侧 | 2020.8.23 | 2:00～3:00 | 3 | 30L | 35.0 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 3 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 3 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 3 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.24 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 84.6 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 5 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 4 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.25 | 2:00～3:00 | 3 | 30L | 85.3 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 3 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 3 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.26 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 74.3 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 3 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 3 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.27 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 85.8 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 3 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 3 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 3 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.28 | 2:00～3:00 | 4 | 30L | 84.9 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 3 | 30L |  |
|  |  | 2020.8.29 | 2:00～3:00 | 3 | 30L | 85.7 |
|  |  |  | 8:00～9:00 | 3 | 30L |  |
|  |  |  | 14:00～15:00 | 4 | 30L |  |
|  |  |  | 20:00～21:00 | 3 | 30L |  |
|  |  | 综合 | 最大值 | 5 | 30L | 85.7 |
|  |  |  | 平均值 | 3.5 | 30L | 76.51 |
|  |  |  | 标准限值 | 10 | 100 | 600 |
|  |  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

从环境空气质量监测结果及统计分析情况可知，拟建项目区厂址中央、下风向商混站南侧2个监测点的Cl2、H2S的1小时平均浓度和TVOC的8小时平均浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

4）第二次环境质量监测

考虑到拟建项目医疗废物收集中可能混有含Hg及其污染物，所以于2020年10月23日至28日对拟建项目所在区域的Hg、甲醛的现状质量进行了第二次监测，监测结果如下：

表4.2.2-3  环境空气Hg、甲醛补充检测结果   单位ug/m3

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目（ug/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hg | 甲醛 |
| 项目区中央 | 2019.10.23~10.28 | <0.003 | <0.5 |
| 下风向（商混站） | 2019.10.23~10.28 | <0.003 | <0.5 |
| 标准限值 | 0.010（日均值以年均值2倍计算） | 100（小时均值） |
| 达标 | 达标 | 达标 |

从环境空气质量监测结果及统计分析情况可知，拟建项目区厂址中央、下风向商混站南侧2个监测点的Hg日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关要求的年均值的2倍；甲醛的1小时平均浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应要求。

5）环境空气质量现状评价小结

（1）基本污染物

根据大姚县环境空气自动监测站的2019年监测数据统计结果，大姚县2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度，CO日均浓度，O3的8小时最大浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

（2）其他污染物

本次补充监测可以看出，拟建项目所在地2个监测点在监测期间的Cl2、H2S的1小时平均浓度和TVOC的8小时平均浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。拟建项目区厂址中央、下风向商混站南侧2个监测点的Hg日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关要求的年均值的2倍；甲醛的1小时平均浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应要求。

从引用的数据可以看出：拟建项目区域的TSP的24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应要求；NH3监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的附录D中相应要求。

### 4.2.3 地表水环境质量现状及评价

1）地表水国/省控监测断面

拟建项目区域地表径流汇入附近的河流为东南面约1100m处的小河，小河属于蜻岭河一级支流。

在蜻岭河上有姚安县王家桥省控断面（拟建项目上游）和大姚县赵家店省控断面（拟建项目下游）。

根据楚雄彝族自治州生态环境局2020年3月26日发布的楚雄州2019年环境质量公报数据：（3）划定在Ⅳ类水环境功能区划内的7个省控监测断面水质禄丰县星宿江螺丝河桥和小江口、永仁县羊蹄江大河波西3个监测断面水质类别均为Ⅱ类，水质状况均为优；楚雄市龙川江青山嘴水库和大姚县蜻蛉河赵家店2个监测断面水质类别均为Ⅲ类，水质状况均为良好；南华县龙川江小天城监测断面水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染；姚安县蜻蛉河王家桥监测断面水质类别为Ⅴ类，水质状况为中度污染，劣于Ⅳ类水环境功能区划要求，劣于水环境功能区划要求的监测指标为总磷。除姚安县蜻蛉河王家桥监测断面超标外，其余6个监测断面监测结果均符合Ⅳ类水环境功能区划要求。

由于2个省控监测断面距离拟建项目地表径流汇入蜻蛉河的位置均在20km左右，且中间有较多的村庄生活污水汇入蜻蛉河，两个监测断面均不能代表拟建项目所在区域地表水环境质量现状，所以需要对拟建项目区域地表水进行补充监测。

2）引用监测数据

（1）监测点位

监测点位见表4.2.3-1。

表4.2.3-1  水质监测点位

| 序号 | 监测点位 | 坐标 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金沙江二级支流蜻蛉河与小河汇合口下游50m处蜻蛉河断面 | E：101.287382；N：25.671941 | 项目西南侧2.3km |
| 2 | 芦柯塘村附近蜻蛉河断面 | E：101.3192231；N：25.694057 | 项目东北侧2.4km |

（2）监测时间

昭通市蓝环环境检测科技有限公司对大姚县城市垃圾无害化处理建设项目周围地表水监测数据，监测时间为2019年10月18日～2019年10月20日。

（3）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）中Ⅳ类标准。

（4）评价方法

本次评价一般水质因子采用标准指数计算，其公式为：

式中：Si,j——第i种污染物在第j点的标准指数，无量纲；

Ci,j——第i种污染物在监测点浓度值，mg/L；

Csi——i污染物的评价标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数计算公式为：

pH≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH,j——pH的标准指数，无量纲；

pHj——pH的监测值；

pHsd——标准中pH下限值；

pHsu——标准中pH上限值。

（5）监测结果评价

地表水现状评价统计结果见表4.2.3-2。

表4.2.3-2   引用数据监测结果评价

| 序号 | 监测因子 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 蜻蛉河与小河汇合口下游50m处蜻蛉河断面 | 芦柯塘村附近蜻蛉河断面 |
| 监测时间 | 2019/10/18～2019/10/20 |
| 1 | pH(无量纲) | 7.33 | 7.29 | 7.26 | 7.32 | 7.37 | 7.41 |
|  | 标准限值 | 6～9 |
|  | 标准指数 | 0.165 | 0.145 | 0.13 | 0.16 | 0.185 | 0.205 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2 | BOD5（mg/L） | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
|  | 标准限值 | 6 |
|  | 标准指数 | 0.483 | 0.517 | 0.483 | 0.633 | 0.617 | 0.667 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3 | CODcr（mg/L） | 18 | 18 | 18 | 39 | 38 | 38 |
|  | 标准限值 | 30 |
|  | 标准指数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.267 | 1.267 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 |
| 4 | 总氮（mg/L） | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
|  | 标准限值 | 1.5 |
|  | 标准指数 | 0.233 | 0.193 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.327 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5 | 氨氮(mg/L) | 0.182 | 0.164 | 0.188 | 0.202 | 0.217 | 0.240 |
|  | 标准限值 | 1.5 |
|  | 标准指数 | 0.121 | 0.11 | 0.125 | 0.135 | 0.145 | 0.160 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 6 | 总磷（mg/L） | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
|  | 标准限值 | 0.3 |
|  | 标准指数 | 0.3 | 0.233 | 0.3 | 0.533 | 0.567 | 0.533 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 7 | 砷（mg/L） | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0028 |
|  | 标准限值 | 0.1 |
|  | 标准指数 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.029 | 0.032 | 0.028 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 8 | 汞（mg/L） | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052 | / | / | / |
|  | 标准限值 | 0.001 |
|  | 标准指数 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / |
| 9 | 铅（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  | 标准限值 | 0.05 |
|  | 标准指数 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 10 | 镉（mg/L） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | 标准限值 | 0.005 |
|  | 标准指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 11 | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 标准限值 | 0.05 |
|  | 标准指数 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 12 | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 标准限值 | 0.5 |
|  | 标准指数 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 13 | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | 标准限值 | 0.01 |
|  | 标准指数 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 14 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 2700 | 2600 | 3100 | 4000 | 4600 | 3400 |
|  | 标准限值 | 20000 |
|  | 标准指数 | 0.135 | 0.130 | 0.155 | 0.200 | 0.230 | 0.170 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测结果表明：蜻蛉河与小河汇合口下游50m处蜻蛉河断面所有监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求；芦柯塘村附近蜻蛉河断面的化学需氧量超标，超标1.27~1.3倍，其他指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。

根据调查了解分析，超标原因主要是监测的两个断面之间有芦柯塘等村庄的生活污水排入河中，以及蜻蛉河两岸的农业面源污染所致。

3）补充监测

（1）于2020年8月25日～08月27日建设单位委托云南天倪检测有限公司对项目区地表径流汇入小河汇入点上游100m处的小河水质进行了采样监测。

（2）本次补充监测共在小河设置1监测断面，分别为项目区地表径流汇入小河的汇入点上游100m断面，地表水环境质量监测断面位置图见附图。

（3）监测因子：水温（℃）、pH(无量纲)、BOD5、CODcr、SS、总氮、氨氮、总磷、砷、汞、铅、镉、六价铬、石油类、挥发酚、粪大肠菌群。共16项。

4）地表水环境质量评价

评价方法，同上。

5）监测结果

监测结果及统计分析情况见表4.2.3-3。

表4.2.3-3   补充监测监测结果评价

| 序号 | 监测因子 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 拟建项目地表径流汇入小河汇合点上游100m处断面 |
| 监测时间 | 2020.8.25 | 2020.8.26 | 2020.8.27 |
| 1 | 水温（℃） | 20.2 | 20.5 | 20.4 |
| 2 | pH(无量纲) | 7.80 | 7.74 | 7.81 |
|  | 标准限值 | 6～9 |
|  | 标准指数 | 0.4 | 0.37 | 0.405 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3 | CODcr（mg/L） | 26 | 28 | 27 |
|  | 标准限值 | 30 |
|  | 标准指数 | 0.867 | 0.933 | 0.90 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 4 | BOD5（mg/L） | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
|  | 标准限值 | 6 |
|  | 标准指数 | 0.9 | 0.933 | 0.933 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5 | SS（mg/L） | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 总氮(mg/L) | 4.08 | 4.10 | 4.13 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | 0.248 | 0.255 | 0.251 |
|  | 标准限值 | 1.5 |
|  | 标准指数 | 0.165 | 0.17 | 0.167 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 8 | 总磷（mg/L） | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
|  | 标准限值 | 0.3 |
|  | 标准指数 | 0.47 | 0.53 | 0.5 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 9 | 砷（ug/L） | 1.38 | 1.29 | 1.48 |
|  | 标准限值 | 100 |
|  | 标准指数 | 0.0138 | 0.0129 | 0.0148 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 10 | 汞（ug/L） | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
|  | 标准限值 | 1 |
|  | 标准指数 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 11 | 铅（ug/L） | 1.00 | 1.19 | 0.91 |
|  | 标准限值 | 50 |
|  | 标准指数 | 0.02 | 0.0238 | 0.0182 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 12 | 镉（ug/L） | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
|  | 标准限值 | 5 |
|  | 标准指数 | 0.054 | 0.056 | 0.056 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 13 | 六价铬（ug/L） | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | 标准限值 | 50 |
|  | 标准指数 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 14 | 石油类（mg/L） | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  | 标准限值 | 0.5 |
|  | 标准指数 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 15 | 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
|  | 标准限值 | 0.01 |
|  | 标准指数 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 16 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 3500 | 9200 | 5400 |
|  | 标准限值 | 20000 |
|  | 标准指数 | 0.175 | 0.46 | 0.27 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果，本次补充的地表径流汇入小河汇入点上游100m监测断面监测期间pH(无量纲)、BOD5、CODcr、氨氮、总磷、砷、汞、铅、镉、六价铬、石油类、挥发酚、粪大肠菌群均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

### 4.2.4 地下水环境质量现状及评价

1）监测方案

（1）根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）8.3.3.3现状监测点的布设原则。

本次监测点位：

设置2个地下水监测点位：拟建项目厂址西南约1km处邓家冲水井和厂址西北角300m处养殖场水井，详见附图；并且引用2019年7月大姚县生活垃圾资源化处理厂项目环评编制过程，大姚中诚环保科技有限公司委托昭通市蓝环环境检测科技有限公司对大姚县生活垃圾资源化处理厂厂址周围地下水现状质量的监测结果。作为3个引用监测点监测数据。一共5个监测点位。

（2）本次补充监测项目：

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。共21项。

（3）本次补充监测时间和频次：

2020年8月28日至2020年8月30日，连续监测3天，每天采样一次。

（4）监测及分析方法：

按《环境监测技术规范》和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求执行。

（5）评价方法

本次评价一般水质因子采用标准指数计算，其公式为：

式中：Pi,j——第i种污染物在第j点的标准指数，无量纲；

Ci,j——第i种污染物在监测点浓度值，mg/L；

Csi——i污染物的评价标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数计算公式为：

pH≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH,j——pH的标准指数，无量纲；

pHj——pH的监测值；

pHsd——标准中pH下限值；

pHsu——标准中pH上限值。

2）监测结果，详见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  补充监测的地下水水质监测结果 除标记的外，其他为mg/L

| 采样时间、地点 结果 检测项目 | 2020-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2020-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# |
| pH值（无量纲） | 7.41 | 7.33 | 7.42 | 7.16 | 7.19 | 7.20 |
| 标准限值 | 6.5～8.5 |
| 标准指数 | 0.273 | 0.22 | 0.28 | 0.107 | 0.127 | 0.133 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨氮 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.008 | 0.016 | 0.011 |
| 标准限值 | 0.5 |
| 标准指数 | 0.038 | 0.042 | 0.04 | 0.016 | 0.032 | 0.022 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硝酸盐 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 18.5 | 19.3 | 19.2 |
| 标准限值 | 20 |
| 标准指数 | 0.0725 | 0.073 | 0.073 | 0.925 | 0.965 | 0.96 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | 0.01 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
| 标准限值 | 1.0 |
| 标准指数 | 0.01 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 挥发酚 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 |
| 标准限值 | 0.002 |
| 标准指数 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氰化物 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 标准限值 | 0.05 |
| 标准指数 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 砷 ug/L | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.11 | 0.22 | 0.31 |
| 标准限值 | 10 |
| 标准指数 | 0.04 | 0.034 | 0.038 | 0.011 | 0.022 | 0.031 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 汞 ug/L | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 标准限值 | 1.0 |
| 标准指数 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 标准限值 | 0.05 |
| 标准指数 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总硬度 | 345 | 341 | 335 | 490 | 491 | 492 |
| 标准限值 | 450 |
| 标准指数 | 0.767 | 0.758 | 0.744 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 |
| 铅ug/L | 0.68 | 0.66 | 0.58 | 1.33 | 1.55 | 1.57 |
| 标准限值 | 10 |
| 标准指数 | 0.068 | 0.066 | 0.058 | 0.133 | 0.155 | 0.157 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氟 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.165 | 0.178 | 0.173 |
| 标准限值 | 1.0 |
| 标准指数 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.165 | 0.178 | 0.173 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 镉ug/L | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| 标准限值 | 5 |
| 标准指数 | 0.034 | 0.034 | 0.04 | 0.046 | 0.044 | 0.046 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 标准限值 | 0.3 |
| 标准指数 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 锰 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.034 | 0.034 | 0.035 |
| 标准限值 | 0.1 |
| 标准指数 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 481 | 456 | 464 | 761 | 787 | 792 |
| 标准限值 | 1000 |
| 标准指数 | 0.481 | 0.456 | 0.464 | 0.761 | 0.787 | 0.792 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| CODMn | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 标准限值 | 3.0 |
| 标准指数 | 0.167 | 0.2 | 0.167 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫酸盐 | 96 | 98 | 95 | 58 | 59 | 58 |
| 标准限值 | 250 |
| 标准指数 | 0.384 | 0.392 | 0.38 | 0.232 | 0.236 | 0.232 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯化物 | 9.31 | 9.16 | 9.46 | 23.9 | 24.1 | 23.9 |
| 标准限值 | 250 |
| 标准指数 | 0.0372 | 0.03664 | 0.03784 | 0.0956 | 0.0964 | 0.0956 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 |
| 标准限值 | 3.0 |
| 标准指数 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 细菌总数CFU/mL | 1 | 2 | 1 | 89 | 78 | 93 |
| 标准限值 | 100 |
| 标准指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.89 | 0.78 | 0.93 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | “检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。 |

表4.2.4-2  引用的监测数据  单位：mg/L，pH为无量纲

| 分析项目 | 1#王家冲水井 | 填埋场污水处理站监测井 | 垃圾填埋场上游监测井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样时间 | 2019/10/18～2019/10/20 |
| pH值 （无量纲） | 7.80～7.86 | 7.57～7.63 | 7.45～7.50 |
| 标准限值 | 6.5～8.5 7.82 |
| 标准指数 | 0.533～0.573 | 0.38～0.42 | 0.30～0.333 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总硬度 | 316～317 | 509～510 | 508～509 |
| 标准限值 | 450 |
| 标准指数 | 0.702～0.704 | 1.131～1.133 | 1.111～1.131 |
| 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 |
| 硫酸盐 | 11.912～12.932 | 87.843～88.482 | 87.693～88.447 |
| 标准限值 | 250 |
| 标准指数 | 0.048～0.052 | 0.351～0.354 | 0.351～0.354 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯化物（MPN/100mL) | 6.353～7.346 | 27.808～28.057 | 27.757～27.883 |
| 标准限值 | 250 |
| 标准指数 | 0.025～0.029 | 0.111～0.112 | 0.111～0.112 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氟化物 | 0.26～0.31 | 0.34～0.39 | 0.36～0.39 |
| 标准限值 | 1.0 |
| 标准指数 | 0.26～0.31 | 0.34～0.39 | 0.36～0.39 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硝酸盐 | 2.28～2.33 | 15.97～16.21 | 15.70～16.02 |
| 标准限值 | 20 |
| 标准指数 | 0.114～0.117 | 0.799～0.811 | 0.785～0.801 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | 0.003L～0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 标准限值 | 1.0 |
| 标准指数 | ＜0.003～0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 标准限值 | 0.02 |
| 标准指数 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00027～0.00028 | 0.00025～0.00028 |
| 标准限值 | 0.001 |
| 标准指数 | ＜0.04 | 0.27～0.28 | 0.25～0.28 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 标准限值 | 0.01 |
| 标准指数 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铅 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 标准限值 | 0.01 |
| 标准指数 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 镉 | 0.0001～0.0002 | 0.0001～0.0002 | 0.0002 |
| 标准限值 | 0.005 |
| 标准指数 | 0.02～0.04 | 0.02～0.04 | 0.04 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 标准限值 | 1.0 |
| 标准指数 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 标准限值 | 1.0 |
| 标准指数 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 标准限值 | 0.3 |
| 标准指数 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 标准限值 | 0.05 |
| 标准指数 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨氮 | 0.067～0.076 | 0.144～0.167 | 0.064～0.073 |
| 标准限值 | 0.50 |
| 标准指数 | 0.134～0.152 | 0.288～0.334 | 0.128～0.146 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003～0.0004 | 0.0003L | 0.0003L |
| 标准限值 | 0.002 |
| 标准指数 | 0.15～0.2 | ＜0.15 | ＜0.15 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 标准限值 | 0.05 |
| 标准指数 | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总大肠菌群 个/L | ＜3～3 | ＜3 | ＜3 |
| 标准限值 | 3 |
| 标准指数 | ＜1.0～1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上述2个表格可知，本次补充监测的厂址西南角约1km的邓家冲水井监测点位在监测期间，水质监测指标均达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；厂址西北角300m处的养殖场的水井总硬度超标，其他因子监测期间监测值能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

引用的3个地下水监测点在监测期间除总硬度有两个点位超标外，其他监测因子监测值均达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

3）地下水“八大离子”监测分析

为了解项目所在区域的地下水的“八大离子”的情况，于2020年11月15日建设单位取样后委托云南天倪检测有限公司补充了项目周边5个泉点/水井的“八大离子”（1天3次）监测。监测结果如下：

表4.2.4-3  8大离子检测结果  单位：mg/L

| 分析项目 | 1#养殖场水井 | 2#邓家冲水井 | 3#垃圾场上游监测井 | 4#垃圾场下游监测井 | 5#王家冲水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样时间 | 2020/11/15 |
| K+ | 2.28～2.32 | 6.71～6.80 | 77.2～78.4 | 76.1～77.5 | 2.67～2.72 |
| Na+ | 22.0～22.5 | 33.6～34.2 | 180～180 | 173～174 | 15.6～15.8 |
| Ca2+ | 178～181 | 119～120 | 195～197 | 184～186 | 114～115 |
| Mg2+ | 41.6～41.8 | 24.6～24.9 | 54.8～55.5 | 51.6～53.0 | 22.2～22.5 |
| CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| HCO3- | 8.16～8.22 | 5.42～5.47 | 10.4～10.5 | 10.9～10.9 | 5.08～5.13 |
| Cl- | 31.1～31.6 | 68.8～69.0 | 461～462 | 476～479 | 22.8～23.0 |
| SO42- | 256～263 | 132～135 | 112～117 | 106～109 | 64～66 |

### 4.2.5 声环境质量现状及评价

受建设单位委托，云南天倪检测有限公司于2020年8月28日～08月29日对项目区声环境进行了现状监测。监测结果及统计分析情况见表4.2.5-1。

表4.2.5-1  声环境监测结果及统计分析表单位：dB(A)

| 序号 | 检测地点 | 检测日期 | 检测时间 | 昼间噪声 | 检测时间 | 夜间噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#厂界西 | 2020.08.28 | 昼间 | 60.9 | 夜间 | 53.7 |
|  |  | 2020.08.29 | 昼间 | 59.7 | 夜间 | 53.9 |
| 4a类标准限值 |  |  | 70 |  | 55 |
| 2 | 2#厂界北 | 2020.08.28 | 昼间 | 58.3 | 夜间 | 47.5 |
|  |  | 2020.08.29 | 昼间 | 56.3 | 夜间 | 46.9 |
| 3 | 3#厂界南 | 2020.08.28 | 昼间 | 58.8 | 夜间 | 47.9 |
|  |  | 2020.08.29 | 昼间 | 56.5 | 夜间 | 46.6 |
| 4 | 4#厂界东 | 2020.08.28 | 昼间 | 59.4 | 夜间 | 46.3 |
|  |  | 2020.08.29 | 昼间 | 59.0 | 夜间 | 45.5 |
| 2类标准限值 |  |  | 60 |  | 50 |

从环境噪声监测结果及统计分析情况可知，拟建项目东、南、北厂界声环境质量达《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的2类标准；拟建项目西厂界声环境质量达《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的4a类标准。

### 4.2.6 土壤环境质量现状及评价

1）布点原则

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（施行）》（HJ 964-2018）7.4.2布点原则：

7.4.2.1 土壤环境现状监测点布设应根据建设项目土壤环境影响类型、评价工作等级、土地利用类型确定，采用均布性与代表性相结合的原则，充分反映建设项目调查评价范围内的土壤环境现状，可根据实际情况优化调整。

7.4.2.2 调查评价范围的每种土壤类型应至少设置1个表层样，应尽量设置在未受人为污染或相对未受污染的区域。

7.4.2.4 涉及入渗途径影响的，主要产物装置区应设置柱状样监测点，采样深度需至装置底部与土壤基础面一下，根据可能影响深度适当调整。

7.4.2.5 涉及大气沉降影响的，应在占地范围外主导风向的上、下风向各设置1个表层样监测点，可在最大落地浓点增设表层样监测点。

7.4.2.10 建设项目占地范围及其可能影响区域的土壤环境已存在污染风险的，应结合用地历史资料和现状调查情况，在可能受影响最重的区域布设监测点，取样深度根据其可能影响的情况确定。

2）建设项目场地的实际情况

（1）根据建设项目的特点及污染物情况，判定拟建项目为污染影响型，评价等级为二级，土地利用类型为建设用地。

（2）拟建项目涉及入渗影响和大气沉降影响途径。

（3）拟建项目场地可能受到过生活垃圾的临时堆放或者填埋的影响。

综上所述，拟建项目需设置占地范围外主导风向上、下风向各设置1个表层样；涉及入渗影响，在场地东北角设置一个柱状样，深度分别为50cm、150cm、300cm；

拟建项目场地可能受到过生活垃圾临时堆放或者填埋的影响，所以在目前场地最低点设置一个柱状样，取样深度为50cm、150cm、300cm。同时在场内靠南侧（未受污染或相对未受污染区域）较高处设置一个柱状样点，取样深度为50cm、150cm、300cm。

3）监测时间和监测点位

为了解评价区的土壤环境质量现状，建设单位委托云南天倪检测有限公司于2020年8月28日对拟建项目区及周围的土壤进行了采样监测。本次检测共布设了6个监测点位。

4）监测因子

其中厂外上风向的林地监测点的监测因子为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB 15618-2018）》中8项基本项目；

其他监测点的监测因子包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地（45项基本项目）。

5）监测结果统计分析如下表所示。

（1）厂内和下风向土壤监测结果

表4.2.6-1  土壤现状监测结果统计分析表  单位mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 监测值 | 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#柱状样50cm | 2#柱状样50cm | 3#柱状样50cm | 厂内表层样 | 下风向表层样 |  |  |
| 重金属及无机物 |
| 1 | 砷 | 7.67 | 6.08 | 6.10 | 6.08 | 6.55 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉 | 0.092 | 0.108 | 0.195 | 0.091 | 0.135 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价） | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜 | 12 | 13 | 7 | 39 | 9 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅 | 1.35 | 1.86 | 1.59 | 2.11 | 1.55 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞 | 0.291 | 0.120 | 0.154 | 0.061 | 0.162 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍 | 92 | 81 | 79 | 52 | 86 | 900 | 达标 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0010L | 0.0010L | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0013L | 0.0013L | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0014L | 0.0014L | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0015L | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0011L | 0.0011L | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0012L | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0014L | 0.0014L | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0013L | 0.0013L | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0012L | 0.0012L | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0010L | 0.0010L | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0019L | 0.0019L | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0012L | 0.0012L | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0015L | 0.0015L | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0011L | 0.0011L | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0013L | 0.0013L | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0012L | 0.0012L | 1200 | 达标 |
| 33 | 间+对二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0010L | 0.0010L | 640 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 | 达标 |
| 特征因子 |
| 46 | pH | 7.04 | 7.08 | 6.92 | 7.63 | 7.86 | 未酸化/碱化 |
| 47 | 含盐量 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 未盐化 |

表4.2.6-2  土壤现状监测结果统计分析表  单位mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 监测值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#柱状样150cm | 1#柱状样300cm | 2#柱状样150cm | 2#柱状样300cm | 3#柱状样150cm | 3#柱状样300cm |  |
| 1 | pH | 7.09 | 7.03 | 7.15 | 6.96 | 7.04 | 7.07 | 未酸化碱化 |
| 2 | 含盐量 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 未盐化 |

（2）厂外上风向林地表层样点监测结果

表4.2.6-3  拟建项目厂外上风向土壤环境监测结果

| 序号 | 监测项目 | 监测值 mg/kg | 农用地要求mg/kg | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.98 | 6.5≤pH≤7.5 | 未酸化碱化 |
| 2 | 砷（mg/kg） | 6.55 | 30 | 达标 |
| 3 | 汞（mg/kg） | 0.094 | 2.4 | 达标 |
| 4 | 铅（mg/kg） | 1.38 | 120 | 达标 |
| 5 | 镉（mg/kg） | 0.123 | 0.3 | 达标 |
| 6 | 铜（mg/kg） | 8.0 | 100 | 达标 |
| 7 | 镍（mg/kg） | 78 | 100 | 达标 |
| 8 | 总铬（mg/kg） | 59 | 200 | 达标 |
| 9 | 锌（mg/kg） | 65.0 | 250 | 达标 |
| 10 | 含盐量（mg/kg） | 0.8 | / | 未盐化 |

依据表4.2.6-1和表4.2.6-2可以看出，拟建项目场址及下风向的5个监测点的监测期间的监测值能够满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值的要求；pH显示未酸化、未碱化；含盐量显示未盐化。

根据表4.2.6-3，拟建项目厂址上风向的监测点监测值满足《土壤质量标准 农用地土壤污染管控标准》（GB15168-2018）中表1的要求；pH显示未酸化、未碱化；含盐量显示未盐化。

（3）厂内柱状样点的重金属补充监测

表4.2.6-4  土壤现状监测结果统计分析表  单位mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 监测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#柱状样150cm | 1#柱状样300cm | 2#柱状样150cm | 2#柱状样300cm | 3#柱状样150cm | 3#柱状样300cm |  |  |
| 1 | 砷 | 5.25 | 5.41 | 12.95 | 14.78 | 10.26 | 9.58 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（+6） | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜 | 13.0 | 9.0 | 45.0 | 52.0 | 32.0 | 34.0 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅 | 12.0 | 17.0 | 32.0 | 35.0 | 20.0 | 21.0 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞 | 0.086 | 0.082 | 0.136 | 0.131 | 0.067 | 0.082 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍 | 48.0 | 50.0 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 900 | 达标 |

根据厂内柱状样点的补充监测，厂内3个柱状样点的重金属现状未超标。满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值的要求。

6）拟建项目评价区域土壤理化性质调查

土壤理化性质调查时间为2020年8月28日，并编制了土壤理化特性调查表。

（1）土壤理化特性调查结果如下：

表4.2.6-5  土壤理化特性调查表

| 点号 | 表层样 | 时间 | 2020年8月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层次 | 厂内表层样 | 上风向表层样 | 下风向表层样 |
| 经纬度 | 101°18ˊ4.51″E/ 25°40ˊ35.16″N | 101°18ˊ4″E/ 25°40ˊ34″N | 101°18ˊ5.27″E/ 25°40ˊ36.45″N |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 红棕 | 红棕 | 红棕 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 砂砾15% | 砂砾10% | 砂砾10% |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 7.63 | 6.98 | 7.86 |
|  | 阳离子交换量 | 27.2cmol/kg | 20.2cmol/kg | 18.2cmol/kg |
|  | 氧化还原电位 | 460mV | 153.5mV | 455.5mV |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 4.22 | 8.70 | 2.88 |
|  | 土壤容重/（g/cm3） | 1.46 | 1.47 | 1.45 |
|  | 孔隙度（%） | 38.5 | 56.5 | 38.4 |

（2）土壤构型调查结构

表 4.2.6-6 	土体构型（土壤剖面）

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 土层 a |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 |  |  | 01中粘土，红棕色，厚度约2.5m |
| 注：应给出带标尺的土壤剖面照片及其景观照片。 |
| a 根据土壤分层情况描述土壤的理化特性。 |

### 4.2.7 生态环境现状及评价

1）土地利用现状

拟建项目占地2621.26m2，拟建项目地块位于楚雄州大姚县生活垃圾填埋场西侧。不占用基本农田。

2）植被

拟建项目拟建场地及周边植被分布较底，植被覆盖率50%。均为杂草以及灌木、桉树及少量人工林，树种单一。

3）动物

拟建项目工程区域动物种类主要为青蛙、田鼠、麻雀、家禽等常见动物，无珍稀野生保护动物分布。

4）生物多样性

由于拟建项目所在地范围为大姚县生活垃圾填埋场所属地，多为桉树、杂草和灌木。生态环境类型主要表现为林地生态环境，植物种类单一，系统生物多样性程度较低，拟建项目评价范围无珍稀动植物。

5）生态敏感区现状

根据走访调查，拟建项目厂址与妙峰山景区（州级风景名胜区）北侧边界直线距离约为4.5km，与妙峰景区（州级风景名胜区）南边界直线距离约为4.3km，与大姚县城建成区和规划区南边界直线距离约为4.2km。

评价区不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区等环境敏感区域，也不涉及基本农田。

### 4.2.8 电磁场现状及评价

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1的规定：100KHz以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或磁场强度，或等效平面波功率密度。拟建项目电磁辐射评价视为远场区评价，因此电磁场现状选取电场强度进行评价。

1）电场强度监测

受建设单位委托，云南天倪检测有限公司于2020年8月25日～2020年8月26日对拟建项目厂址中央的电场强度进行了监测，监测结果见表4.2.7-1，监测报告详见附件。

从表4.2.8-1中的监测分析结果可知，拟建项目周围的电场强度最大值为0.45v/m（任意连续6分钟的监测值得方根值）。所有监测点电场强度检测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求。

表4.2.8-1  拟建项目厂区电磁辐射监测结果及统计分析表

| 监测时间 | 检测点位描述 | 电场（v/m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测结果 | 执行标准 | 达标情况 |
| 2020.8.24 | 厂址中央 | 0.32 | 5.37 | 达标 |
| 2020.8.25 | 厂址中央 | 0.35 | 5.37 | 达标 |
| 2020.8.26 | 厂址中央 | 0.45 | 5.37 | 达标 |

2）磁场强度监测

为更好地了解项目场地的电磁环境的磁场强度，于2020年10月23日对拟建项目厂址中央的工频磁场进行了补充监测，监测结果如下：

表4.2.8-2  拟建项目厂区电磁辐射监测结果及统计分析表

| 监测时间 | 检测点位描述 | 工频磁场（uT） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测结果 | 执行标准 | 达标情况 |
| 2020.10.24 | 厂址中央 | 0.008 | 0.018 | 达标 |
| 2020.10.25 | 厂址中央 | 0.008 | 0.018 | 达标 |
| 2020.10.26 | 厂址中央 | 0.008 | 0.018 | 达标 |

# 5  环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1 施工期环境空气影响分析

1）施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气及少量的焊接烟尘。

（1）施工过程中，场地平整、土方开挖、材料运输及装卸等施工活动都会产生无组织排放粉尘。粉尘主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质。施工扬尘随风飘散而影响区域的环境空气，其产生量与施工方式、施工地点、施工时间和天气状况等因素相关。项目区地势较平坦，场地平整所需时间较短，拟建项目主要建筑物为钢架结构厂房，挖方量较小。

总的来说，拟建项目工程量较小，因此高浓度扬尘产生时间较短。通过洒水抑尘后，浓度可降低70%左右，场界颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点浓度1.0mg/m3标准限值要求。并且项目区地势开阔，有利于扬尘的稀释、扩散。另外，拟建项目施工期较短，随着施工期的结束，扬尘的影响也将消失。因此，施工扬尘对空气环境的影响较小。

（2）拟建项目施工期施工机械废气和运输车辆尾气的产生量较小，排放较分散，施工区扩散条件较好，短时对区域环境空气会有一定影响，但不大，随着施工期的结束，影响消失。

（3）钢结构厂房施工需进行焊接而产生焊接烟尘，焊接烟尘产生量较小，排放较分散，经稀释、扩散后对周围环境影响很小。

2）综上所述，拟建项目施工期工程量不大，施工期较短，施工期废气产生量不大，在采取环评提出的措施后，对周围环境的影响较小，且随着施工期的结束，影响也将消失。

### 5.1.2 施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水。

1）施工废水

拟建项目施工期混凝土用量较小且使用商品混凝土，施工废水主要来源为施工过程中混凝土养护、施工机械设备的清洗及场地冲洗等。

拟建项目工程量较小，施工废水产生量较小，预计约为1m3/d，废水中主要污染物为SS。

拟设置2m3的小型沉淀池进行简单预处理，处理后可回用于混凝土养护以及非雨天对施工场地和运输道路进行降尘洒水，施工废水不外排。

2）施工人员生活污水

拟建项目施工期，现场施工人员预计约50人/d，均不在施工区食宿，人员上厕所就近使用大姚县生活垃圾填埋场的厕所。施工人员生活污水产生量约0.8m3/d，污水中主要污染物为SS，水质较为简单。

污水经设置小型沉淀池统一收集并经过简单的沉淀处理后可回用于施工场地洒水抑尘，污水不外排。

综上所述，拟建项目施工期废水经收集沉淀处理后回用，不外排，对周围地表水体的影响较小。

### 5.1.3 施工期噪声影响分析

施工噪声主要来自于施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。施工机械噪声是拟建项目施工建设中的主要污染因子。拟建项目主要施工机械有：挖掘机、电焊机、磨光机、载重汽车等，其噪声级在80～105dB（A），主要机械设备噪声源强具体见表5.1.3-1。

1）噪声预测公式

在只考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB（A）；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表5.1.3-1。

表5.1.3-1  各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值

| 设备最大噪声级dB（A） | 场界贡献值 dB（A） | 最近敏感点贡献值 dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 挖土机 | 96 | 76 | 49.9 |
| 运输车辆 | 96 | 76 | 49.9 |
| 捣振器 | 105 | 85 | 58.9 |
| 电 锯 | 105 | 85 | 58.9 |
| 电焊机 | 95 | 75 | 48.9 |
| 运输车辆 | 96 | 76 | 49.9 |
| 电 钻 | 105 | 85 | 58.9 |
| 电 锤 | 105 | 85 | 58.9 |
| 手工锯 | 105 | 85 | 58.9 |
| 角向磨光机 | 105 | 85 | 58.9 |

2）施工期噪声预测结果

施工机械距离边界最近距离约为10m，从表5.1.3-1噪声叠加结果可以看出：施工过程厂界噪声贡献值最大为85dB（A），达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求的昼间70dB（A）要求。根据建设单位提供的资料，拟建项目夜间除了不能间断的连续作业外，一般不进行施工作业。

从表5.1.3-1可知，施工过程到最近的200m处邓家冲散户贡献值最大为58.9dB（A），达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求的昼间70dB（A）、夜间超过55dB（A）的要求。但拟建项目施工过程除不能间断施工的作业外，一般不会夜间施工，所以正常情况下施工过程对周围声环境影响较小。

且拟建项目施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失。

### 5.1.4 施工期固体废弃物影响分析

拟建项目施工期固体废弃物主要来源于场地平整、地基开挖产生的土石方，建筑垃圾以及少量生活垃圾。

1）土石方

拟建项目施工期共产生挖方0.57万m3，回填利用0.27万m3，表层的杂填土0.3万m3将开挖后送东侧大姚县生活垃圾填埋场填埋处理，其他的0.27万m3的土石方在场内回填利用，拟建项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方。

2）建筑垃圾

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，量不大，平均每天有100kg左右。包括废弃铁质或木质建材、废砖石、水泥凝结废渣、装修废料等。

可回收重复利用的建筑垃圾一般占产生量的30%左右，主要为废弃铁质或木质建材，收集后外售给废品收购站；

其余建筑垃圾属于较难回收利用部分，主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣等，由施工单位用于拟建项目厂内场地平整回填。

3）施工人员生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量约10kg/d，产生量较小，生活垃圾经设置垃圾桶统一收集后送至东侧的大姚县生活垃圾填埋场进行处理。

综上所述，拟建项目施工期间产生的固废均能够得到妥善处置，处置率达100%，对周围环境产生的影响很小。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

拟建项目施工期对生态环境的影响主要体现在施工活动破坏区域原有的生态系统、改变区域景观格局、占用土地、加剧水土流失等方面。

评价区主要分布有灌木、草丛和少量的人工林，周围山地主要分布有人工种植的云南松林及桉树，植被覆盖率一般。拟建项目占地区内现状主要为荒草地。

施工期间，基础开挖和场地平整会扰动地表，加剧土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生一定程度的水土流失。在施工过程中，通过修建临时截水沟、排水沟，及时夯实回填土、施工道路采用硬质路面，能够减少施工期水土流失。

拟建项目用地范围内没有风景名胜、文物古迹，也无特殊森林景观和其它自然景观资源分布，但拟建项目的施工活动将暂时性造成区域景观的不协调，而通过后期对道路及厂房周边实施绿化后，对周围生态环境的影响将大大降低。

### 5.1.6 施工期环境影响小结

综上分析，拟建项目在施工期间，施工噪声、扬尘对周边产生一定的影响，施工期废水和固体废物对环境产生的影响较小。

拟建项目施工方严格按照建筑施工有关规定进行，做到文明施工，采取了有效的污染防治措施，将环境影响程度降到最低。

施工期对环境的影响属于短期性影响，施工期结束后，影响也随之消失。

但是拟建项目场地原有生活垃圾堆放过，所以建议在后期建设过程严格按照拟建项目的防渗要求进行防渗，同时原有堆放的生活垃圾清出后送东侧垃圾填埋场填埋处理。

## 5.2 运行期环境影响预测与评价

### 5.2.1 环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1 评价等级和评价范围确定

1）区域气候特征

本次评价常规气象要素采用大姚县气象站提供的2000～2019年的地面气象资料进行分析。

表5.2.1.1-1  大姚县2000-2019累年各月各气象要素统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压（hPa） | 811.8 | 810.6 | 810.4 | 810.0 | 809.2 | 808.0 | 808.1 | 809.7 | 812.4 | 814.4 | 814.8 | 814.0 | 811.1 |
| 平均气温（℃） | 9.0 | 11.3 | 14.7 | 17.6 | 20.1 | 21.0 | 20.5 | 19.8 | 18.3 | 15.9 | 11.7 | 8.6 | 15.7 |
| 平均水气压（mb | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 8.9 | 12.7 | 17.1 | 18.6 | 18.5 | 16.7 | 13.5 | 9.5 | 6.8 | 12.7 |
| 降水量（mm） | 8.2 | 7.7 | 10.9 | 12.1 | 51.8 | 133.2 | 194.7 | 171.7 | 121.2 | 68.3 | 26.0 | 6.7 | 812.5 |
| 蒸发量（mm） | 200.6 | 249.4 | 347.3 | 351.9 | 323.2 | 220.2 | 164.1 | 145.9 | 128.9 | 135.4 | 130.9 | 148.4 | 2546.2 |
| 平均风速（m/s） | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| 最多风向 | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| 静风 |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | C | C |
| 平均频率（%） | 29 | 29 | 30 | 27 | 25 | 22 | 18.29 | 9.38 | 11.35 | 16.32 | 20.34 | 22.31 | 21.24 |
| 日照时数（h） | 251.5 | 237.2 | 265.7 | 251.6 | 236.5 | 167.2 | 131.4 | 154.0 | 137.9 | 174.1 | 204.1 | 233.7 | 2445.0 |
| 大风日数（d） | 8.3 | 12.9 | 15.9 | 11.5 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 57.7 |

（1）近地面风场基本特征

风是影响大气污染物扩散、稀释最重要的一个因子，风速大小决定着污染物的扩散速率，而风向则决定着污染物的落区。本次评价采用大姚县气象站2019年一月至十二月各月及全年平均的地面风向频率及各风向平均风速统计结果分析该区域的近地面风场特征。

①风向

根据大姚县气象站2019年1月至12月全年的地面气象观测资料按16个风向方位进行地面风向频率统计结果表明：主盛行风向为南风（S）、西南偏南（SSW）风、西南（SW）风、西南偏西（WSW）风，出现频率分别为11.00%、11.03%、12.63%、12.09%。全年静风频率为0.63%，十一月静风频率最高为1.25%，全年静风频率较低，有利于大气污染物的输送扩散。

②风速

根据大姚气象站2019年1月至12月全年的地面气象观测资料按16个风向方位统计其平均风速及年平均风速表明：2019年平均风速为3.2m/s，月均最大为5.22m/s，最小为1.59m/s。

从各风向平均风速的分布情况可以看出，风速分布呈现SW、WSW风向带平均风速相对较大，SE、SSW、W次之，这几个风向带的平均风速均高于年平均风速。

对地面风向、风速统计结果的分析表明，规划区域主盛行风向S、SSW、SW、WSW，根据最多风向，在有风条件下大气污染物的输送将呈现出以S、SSW、SW、WSW分布为主的特征。

2）评价等级分级方法

根据拟建项目工程分析结果，选择颗粒物、H2S、NH3、TVOC、Cl2作为评价因子，计算所有废气排放源各污染因子的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度的标准限值10%是所对应的最大D10%。

3）评价工作等级划分

（1）评价工作等级表

评价工作等级按表5.2.1.1-2的分级判定依据进行划分。

表5.2.1.1-2  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

（2）评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），计算所有废气排放源各污染因子的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），按各污染因子分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

4）污染物源强、估算模式及估算参数表

（1）正常情况排放源强

①正常情况拟建项目有组织大气污染源源强见下表。

表5.2.1.1-3  正常情况项目有组织排放估算模式污染源源强

| 编号 | 名称 | 排气筒中心坐标/m | 排气筒底座海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内经/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微波消毒过程 | 101.299880 | 25.679285 | 1924 | 15 | 0.4 | 14.15 | 22 | 5760 | 连续 | TSP | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hg | 5×10-9 |

②正常情况拟建项目有组织大气污染源源强见下表。

表5.1.1.2-4  拟建项目正常情况下无组织排放的源强

| 序号 | 名称 | 点源中心坐标/m | 面源海拔/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角° | 面源有效高度m | 年排放小时/h | 排放工况 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 厂区废气 | 101.29 9703 | 25.67 9162 | 1924 | 22 | 20 | 15 | 8 | 5760 | 连续 | TSP | 0.0218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cl2 | 6.75×10-4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hg | 5×10-7 |
| 2# | 废水处理 | 101.29 9896 | 25.67 9377 | 1875 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8760 | 连续 | NH3 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 6.0×10-5 |

备注：在估算过程中面源以近圆形计算，进行叠加地形计算。

（2）非正常情况下无组织排放的污染物源强

表5.2.1.1-5  非正常情况项目无组织排放估算模式污染源源强

| 序号 | 名称 | 点源中心坐标/m | 面源海拔/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角° | 面源有效高度m | 年排放小时/h | 排放工况 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 厂区废气 | 101.29 9703 | 25.67 9162 | 1924 | 22 | 20 | 15 | 8 | 5760 | 连续 | TSP | 0.435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cl2 | 0.435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hg | 0.5 |

备注：非正常情况下Cl2的排放速率不变，所以不再进行计算

（3）估算模型参数表

具体参数见下表。

表5.2.1.1-6  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度℃ | 34.6 |
| 最低环境温度℃ | -4.6 |
| 土地利用类型 | 落叶林 |
| 区域湿度条件 | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离km | / |
|  | 岸线方向 | / |

（4）评价等级和评价范围判定估算模式

采用了EIAProA2018中的AERSCREEN估算模式。估算各个污染因子的最大落地浓度及占标率。

#### 5.2.1.2 正常情况下估算结果

1）正常情况下拟建项目微波消毒过程的有组织排放废气估算结果

（1）正常情况下微波消毒过程的有组织排放的TSP的估算结果

表5.2.1.2-1  正常情况下微波消毒过程的有组织排放的TSP的估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | TSP ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.4658 | 0.05 |
| 2 | 10 | 0 | 25 | 2.7012 | 0.30 |
| 3 | 10 | 0 | 50 | 2.3278 | 0.26 |
| 4 | 10 | 0 | 75 | 1.8095 | 0.20 |
| 5 | 10 | 0 | 100 | 2.0548 | 0.23 |
| 6 | 10 | 0 | 125 | 2.0738 | 0.23 |
| 7 | 10 | 0 | 150 | 1.82266 | 0.21 |
| 8 | 10 | 0 | 175 | 1.53888 | 0.17 |
| 9 | 10 | 0 | 200 | 1.35106 | 0.15 |
| 10 | 10 | 0 | 225 | 1.22416 | 0.14 |
| 11 | 10 | 0 | 250 | 1.208 | 0.13 |
| 12 | 10 | 0 | 275 | 1.27094 | 0.14 |
| 13 | 10 | 0 | 300 | 1.3158 | 0.15 |
| 14 | 10 | 0 | 325 | 1.3443 | 0.15 |
| 15 | 10 | 0 | 350 | 1.3578 | 0.15 |
| 16 | 10 | 0 | 375 | 1.35814 | 0.15 |
| 17 | 10 | 0 | 400 | 1.34756 | 0.15 |
| 18 | 10 | 0 | 425 | 1.32844 | 0.15 |
| 19 | 10 | 0 | 450 | 1.3062 | 0.15 |
| 20 | 10 | 0 | 475 | 1.2807 | 0.15 |
| 21 | 10 | 0 | 500 | 1.25034 | 0.14 |
| 22 | 10 | 0 | 525 | 1.21706 | 0.14 |
| 23 | 10 | 0 | 530 | 1.18238 | 0.13 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 1.14746 | 0.13 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 1.11312 | 0.13 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目微波消毒过程的有组织排放的TSP最大地面落地浓度为2.7012ug/m3，对应的距离为25m处，最大占标率为0.30%。

（2）正常情况下微波消毒过程的有组织排放的PM10的估算结果

表5.2.1.2-2  正常情况下微波消毒过程的有组织排放的PM10的估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | PM10 ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.4658 | 0.11 |
| 2 | 10 | 0 | 25 | 2.7012 | 0.60 |
| 3 | 10 | 0 | 50 | 2.3278 | 0.52 |
| 4 | 10 | 0 | 75 | 1.8095 | 0.40 |
| 5 | 10 | 0 | 100 | 2.0548 | 0.45 |
| 6 | 10 | 0 | 125 | 2.0738 | 0.47 |
| 7 | 10 | 0 | 150 | 1.82266 | 0.41 |
| 8 | 10 | 0 | 175 | 1.53888 | 0.35 |
| 9 | 10 | 0 | 200 | 1.35106 | 0.31 |
| 10 | 10 | 0 | 225 | 1.22416 | 0.28 |
| 11 | 10 | 0 | 250 | 1.208 | 0.27 |
| 12 | 10 | 0 | 275 | 1.27094 | 0.28 |
| 13 | 10 | 0 | 300 | 1.3158 | 0.29 |
| 14 | 10 | 0 | 325 | 1.3443 | 0.31 |
| 15 | 10 | 0 | 350 | 1.3578 | 0.31 |
| 16 | 10 | 0 | 375 | 1.35814 | 0.31 |
| 17 | 10 | 0 | 400 | 1.34756 | 0.31 |
| 18 | 10 | 0 | 425 | 1.32844 | 0.29 |
| 19 | 10 | 0 | 450 | 1.3062 | 0.29 |
| 20 | 10 | 0 | 475 | 1.2807 | 0.29 |
| 21 | 10 | 0 | 500 | 1.25034 | 0.28 |
| 22 | 10 | 0 | 525 | 1.21706 | 0.28 |
| 23 | 10 | 0 | 530 | 1.18238 | 0.27 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 1.14746 | 0.25 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 1.11312 | 0.25 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目微波消毒过程的有组织排放的PM10最大地面落地浓度为2.7012ug/m3，对应的距离为25m处，最大占标率为0.60%。

（3）正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放TVOC的估算结果

表5.2.1.2-3  正常情况下微波消毒过程有组织排放TVOC的估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | TVOC ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.18632 | 0.02 |
| 2 | 10 | 0 | 25 | 1.08048 | 0.09 |
| 3 | 10 | 0 | 50 | 0.93112 | 0.08 |
| 4 | 10 | 0 | 75 | 0.7238 | 0.06 |
| 5 | 10 | 0 | 100 | 0.82192 | 0.07 |
| 6 | 10 | 0 | 125 | 0.82952 | 0.07 |
| 7 | 10 | 0 | 150 | 0.729064 | 0.06 |
| 8 | 10 | 0 | 175 | 0.615552 | 0.05 |
| 9 | 10 | 0 | 200 | 0.540424 | 0.05 |
| 10 | 10 | 0 | 225 | 0.489664 | 0.04 |
| 11 | 10 | 0 | 250 | 0.4832 | 0.04 |
| 12 | 10 | 0 | 275 | 0.508376 | 0.04 |
| 13 | 10 | 0 | 300 | 0.52632 | 0.04 |
| 14 | 10 | 0 | 325 | 0.53772 | 0.04 |
| 15 | 10 | 0 | 350 | 0.54312 | 0.05 |
| 16 | 10 | 0 | 375 | 0.543256 | 0.05 |
| 17 | 10 | 0 | 400 | 0.539024 | 0.04 |
| 18 | 10 | 0 | 425 | 0.531376 | 0.04 |
| 19 | 10 | 0 | 450 | 0.52248 | 0.04 |
| 20 | 10 | 0 | 475 | 0.51228 | 0.04 |
| 21 | 10 | 0 | 500 | 0.500136 | 0.04 |
| 22 | 10 | 0 | 525 | 0.486824 | 0.04 |
| 23 | 10 | 0 | 530 | 0.472952 | 0.04 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.458984 | 0.04 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.445248 | 0.04 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放TVOC的估算结果最大地面落地浓度为1.08048ug/m3，对应的距离为25m处，最大占标率为0.09%。

（4）正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放NH3的估算结果

表5.2.1.2-4  正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放NH3的估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | NH3 ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.02329 | 0.01 |
| 2 | 10 | 0 | 25 | 0.13506 | 0.07 |
| 3 | 10 | 0 | 31 | 0.11639 | 0.06 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 0.090475 | 0.05 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 0.10274 | 0.05 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 0.10369 | 0.05 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.091133 | 0.05 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.076944 | 0.04 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.067553 | 0.03 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.061208 | 0.03 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.0604 | 0.03 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.063547 | 0.03 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.06579 | 0.03 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.067215 | 0.03 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.06789 | 0.03 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.067907 | 0.03 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.067378 | 0.03 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.066422 | 0.03 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.06531 | 0.03 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.064035 | 0.03 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.062517 | 0.03 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.060853 | 0.03 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.059119 | 0.03 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.057373 | 0.03 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.055656 | 0.03 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放NH3最大地面落地浓度为0.13506ug/m3，对应的距离为25m处，最大占标率为0.07%。

（5）正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放果H2S的估算结果

表5.2.1.2-5  正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放H2S估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | H2S ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.000838 | 0.01 |
| 2 | 10 | 0 | 25 | 0.004862 | 0.05 |
| 3 | 10 | 0 | 31 | 0.00419 | 0.04 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 0.003257 | 0.03 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 0.003699 | 0.04 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 0.003733 | 0.04 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.003281 | 0.03 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.00277 | 0.03 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.002432 | 0.02 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.002203 | 0.02 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.002174 | 0.02 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.002288 | 0.02 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.002368 | 0.02 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.00242 | 0.02 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.002444 | 0.02 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.002445 | 0.02 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.002426 | 0.02 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.002391 | 0.02 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.002351 | 0.02 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.002305 | 0.02 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.002251 | 0.02 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.002191 | 0.02 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.002128 | 0.02 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.002065 | 0.02 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.002004 | 0.02 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放H2S最大地面落地浓度为0.004862ug/m3，对应的距离为25m处，最大占标率为0.05%。

（6）正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放果Hg的估算结果

表5.2.1.2-6  正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放Hg估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | Hg ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 0.00 |
| 2 | 10 | 0 | 25 | 0.000 | 0.00 |
| 3 | 10 | 0 | 31 | 0.000 | 0.00 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 0.000 | 0.00 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 0.000 | 0.00 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 0.000 | 0.00 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.000 | 0.00 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.000 | 0.00 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.000 | 0.00 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.000 | 0.00 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.000 | 0.00 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.000 | 0.00 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.000 | 0.00 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.000 | 0.00 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.000 | 0.00 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.000 | 0.00 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.000 | 0.00 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.000 | 0.00 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.000 | 0.00 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.000 | 0.00 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.000 | 0.00 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.000 | 0.00 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.000 | 0.00 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.000 | 0.00 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.000 | 0.00 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目微波消毒过程有组织排放Hg最大地面落地浓度为0.000ug/m3，最大占标率为0.00%。

2）厂房的无组织排放的废气估算结果

（1）正常情况下厂房的无组织排放的TSP的估算结果

表5.2.1.2-7  正常情况下拟建项目厂房的无组织排放TSP估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | TSP ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 9.321 | 1.04 |
| 2 | 10 | 0 | 15 | 7.4521 | 0.83 |
| 3 | 10 | 0 | 25 | 4.4749 | 0.50 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 2.8164 | 0.31 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 1.9575 | 0.22 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 1.5648 | 0.17 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 1.2159 | 0.14 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.96329 | 0.11 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.7854 | 0.09 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.67858 | 0.08 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.65561 | 0.07 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.55809 | 0.06 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.48295 | 0.05 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.46574 | 0.05 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.46091 | 0.05 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.46496 | 0.05 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.47424 | 0.05 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.48763 | 0.05 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.50393 | 0.06 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.52153 | 0.06 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.52319 | 0.06 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.48441 | 0.05 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.4495 | 0.05 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.41803 | 0.05 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.38961 | 0.04 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目厂房无组织排放的TSP最大地面落地浓度为9.321ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为1.04%。

（2）正常情况下拟建项目厂区房无组织排放的TVOC的估算结果

表5.2.1.2-8  正常情况下拟建项目厂房无组织排放TVOC估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | TVOC ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 7.626274 | 0.64 |
| 2 | 10 | 0 | 15 | 6.097173 | 0.51 |
| 3 | 10 | 0 | 25 | 3.661282 | 0.31 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 2.304327 | 0.19 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 1.601591 | 0.13 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 1.280291 | 0.11 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.994827 | 0.08 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.788146 | 0.07 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.6426 | 0.05 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.555202 | 0.05 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.536408 | 0.04 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.456619 | 0.04 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.395141 | 0.03 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.38106 | 0.03 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.377108 | 0.03 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.380422 | 0.03 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.388015 | 0.03 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.39897 | 0.03 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.412306 | 0.03 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.426706 | 0.04 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.428065 | 0.04 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.396336 | 0.03 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.367773 | 0.03 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.342025 | 0.03 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.318772 | 0.03 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下项目厂房的无组织排放的TVOC最大地面落地浓度为7.626274ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为0.64%。

（3）正常情况下拟建项目厂房无组织排放NH3的估算结果

表5.2.1.2-9  正常情况下拟建项目厂房无组织排放NH3估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | NH3 ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 2.118409 | 1.06 |
| 2 | 10 | 0 | 15 | 1.693659 | 0.85 |
| 3 | 10 | 0 | 25 | 1.017023 | 0.51 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 0.640091 | 0.32 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 0.444886 | 0.22 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 0.355636 | 0.18 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.276341 | 0.14 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.21893 | 0.11 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.1785 | 0.09 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.154223 | 0.08 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.149002 | 0.07 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.126839 | 0.06 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.109761 | 0.05 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.10585 | 0.05 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.104752 | 0.05 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.105673 | 0.05 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.107782 | 0.05 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.110825 | 0.06 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.11453 | 0.06 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.11853 | 0.06 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.118907 | 0.06 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.110093 | 0.06 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.102159 | 0.05 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.095007 | 0.05 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.088548 | 0.04 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目厂房无组织排放的NH3最大地面落地浓度为2.118409ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为1.06%。

（4）正常情况下拟建项目厂房无组织排放的H2S的估算结果

表5.2.1.2-10  正常情况下拟建项目厂房无组织排放H2S估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | H2S ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.076263 | 0.76 |
| 2 | 10 | 0 | 15 | 0.060972 | 0.61 |
| 3 | 10 | 0 | 25 | 0.036613 | 0.37 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 0.023043 | 0.23 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 0.016016 | 0.16 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 0.012803 | 0.13 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.009948 | 0.10 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.007881 | 0.08 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.006426 | 0.06 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.005552 | 0.06 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.005364 | 0.05 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.004566 | 0.05 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.003951 | 0.04 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.003811 | 0.04 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.003771 | 0.04 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.003804 | 0.04 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.00388 | 0.04 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.00399 | 0.04 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.004123 | 0.04 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.004267 | 0.04 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.004281 | 0.04 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.003963 | 0.04 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.003678 | 0.04 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.00342 | 0.03 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.003188 | 0.03 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目厂房无组织排放的H2S最大地面落地浓度为0.076263ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为0.76%。

（5）正常情况下拟建项目厂房无组织排放的Cl2的估算结果

表5.2.1.2-11  正常情况下拟建项目厂房无组织排放Cl2估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | Cl2 ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.571971 | 0.57 |
| 2 | 10 | 0 | 15 | 0.457288 | 0.46 |
| 3 | 10 | 0 | 25 | 0.274596 | 0.27 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 0.172825 | 0.17 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 0.120119 | 0.12 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 0.096022 | 0.10 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.074612 | 0.07 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.059111 | 0.06 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.048195 | 0.05 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.04164 | 0.04 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.040231 | 0.04 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.034246 | 0.03 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.029636 | 0.03 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.02858 | 0.03 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.028283 | 0.03 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.028532 | 0.03 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.029101 | 0.03 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.029923 | 0.03 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.030923 | 0.03 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.032003 | 0.03 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.032105 | 0.03 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.029725 | 0.03 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.027583 | 0.03 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.025652 | 0.03 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.023908 | 0.02 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目厂房的无组织排放的Cl2最大地面落地浓度为0.571971ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为0.57%。

（6）正常情况下拟建项目无组织排放果Hg的估算结果

表5.2.1.2-12  正常情况下拟建项目无有组织排放Hg估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | Hg ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 0.000424 | 0.28 |
| 2 | 10 | 0 | 25 | 0.000391 | 0.26 |
| 3 | 10 | 0 | 31 | 0.000339 | 0.23 |
| 4 | 10 | 0 | 50 | 0.00031 | 0.21 |
| 5 | 10 | 0 | 75 | 0.000203 | 0.14 |
| 6 | 10 | 0 | 100 | 0.000128 | 0.09 |
| 7 | 10 | 0 | 125 | 0.000089 | 0.06 |
| 8 | 10 | 0 | 150 | 0.000071 | 0.05 |
| 9 | 10 | 0 | 175 | 0.000055 | 0.04 |
| 10 | 10 | 0 | 200 | 0.000044 | 0.03 |
| 11 | 10 | 0 | 225 | 0.000036 | 0.02 |
| 12 | 10 | 0 | 250 | 0.000031 | 0.02 |
| 13 | 10 | 0 | 275 | 0.00003 | 0.02 |
| 14 | 10 | 0 | 300 | 0.000025 | 0.02 |
| 15 | 10 | 0 | 325 | 0.000022 | 0.01 |
| 16 | 10 | 0 | 350 | 0.000021 | 0.01 |
| 17 | 10 | 0 | 375 | 0.000021 | 0.01 |
| 18 | 10 | 0 | 400 | 0.000021 | 0.01 |
| 19 | 10 | 0 | 425 | 0.000022 | 0.01 |
| 20 | 10 | 0 | 450 | 0.000022 | 0.01 |
| 21 | 10 | 0 | 475 | 0.000023 | 0.02 |
| 22 | 10 | 0 | 500 | 0.000024 | 0.02 |
| 23 | 10 | 0 | 525 | 0.000024 | 0.02 |
| 24 | 10 | 0 | 550 | 0.000022 | 0.01 |
| 25 | 10 | 0 | 575 | 0.00002 | 0.01 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目无组织排放Hg最大地面落地浓度为0.000424ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为0.28%。

3）拟建项目污水处理站的无组织排放废气的估算

（1）正常情况下拟建项目污水处理站无组织排放NH3的估算结果

表5.2.1.2-13  正常情况下拟建项目污水处理站无组织排放NH3估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | NH3 ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 10 | 4.8144 | 2.41 |
| 2 | 5 | 0 | 25 | 2.6174 | 1.31 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 1.1287 | 0.56 |
| 4 | 20 | 0 | 75 | 0.65682 | 0.33 |
| 5 | 10 | 0 | 100 | 0.45087 | 0.23 |
| 6 | 0 | 0 | 125 | 0.33634 | 0.17 |
| 7 | 10 | 0 | 150 | 0.25429 | 0.13 |
| 8 | 0 | 0 | 175 | 0.19902 | 0.10 |
| 9 | 10 | 0 | 200 | 0.16115 | 0.08 |
| 10 | 5 | 0 | 225 | 0.13876 | 0.07 |
| 11 | 10 | 0 | 250 | 0.13398 | 0.07 |
| 12 | 45 | 0 | 275 | 0.11378 | 0.06 |
| 13 | 10 | 0 | 300 | 0.10112 | 0.05 |
| 14 | 35 | 0 | 325 | 0.098333 | 0.05 |
| 15 | 35 | 0 | 350 | 0.090142 | 0.05 |
| 16 | 5 | 0 | 375 | 0.089749 | 0.04 |
| 17 | 45 | 0 | 400 | 0.091663 | 0.05 |
| 18 | 10 | 0 | 425 | 0.095002 | 0.05 |
| 19 | 10 | 0 | 450 | 0.099563 | 0.05 |
| 20 | 10 | 0 | 475 | 0.10521 | 0.05 |
| 21 | 10 | 0 | 500 | 0.11172 | 0.06 |
| 22 | 40 | 0 | 525 | 0.11409 | 0.06 |
| 23 | 40 | 0 | 550 | 0.10457 | 0.05 |
| 24 | 10 | 0 | 575 | 0.096199 | 0.05 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目污水处理站无组织排放的NH3最大地面落地浓度为4.8144ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为2.41%。

（2）正常情况下拟建项目污水处理站无组织排放的H2S的估算结果

表5.2.1.2-14  正常情况下拟建项目污水处理站无组织排放H2S估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | H2S ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 | 10 | 0.144432 | 1.44 |
| 2 | 5 | 0 | 25 | 0.078522 | 0.79 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 0.033861 | 0.34 |
| 4 | 20 | 0 | 75 | 0.019705 | 0.20 |
| 5 | 10 | 0 | 100 | 0.013526 | 0.14 |
| 6 | 0 | 0 | 125 | 0.01009 | 0.10 |
| 7 | 10 | 0 | 150 | 0.007629 | 0.08 |
| 8 | 0 | 0 | 175 | 0.005971 | 0.06 |
| 9 | 10 | 0 | 200 | 0.004835 | 0.05 |
| 10 | 5 | 0 | 225 | 0.004163 | 0.04 |
| 11 | 10 | 0 | 250 | 0.004019 | 0.04 |
| 12 | 45 | 0 | 275 | 0.003413 | 0.03 |
| 13 | 10 | 0 | 300 | 0.003034 | 0.03 |
| 14 | 35 | 0 | 325 | 0.00295 | 0.03 |
| 15 | 35 | 0 | 350 | 0.002704 | 0.03 |
| 16 | 5 | 0 | 375 | 0.002692 | 0.03 |
| 17 | 45 | 0 | 400 | 0.00275 | 0.03 |
| 18 | 10 | 0 | 425 | 0.00285 | 0.03 |
| 19 | 10 | 0 | 450 | 0.002987 | 0.03 |
| 20 | 10 | 0 | 475 | 0.003156 | 0.03 |
| 21 | 10 | 0 | 500 | 0.003352 | 0.03 |
| 22 | 40 | 0 | 525 | 0.003423 | 0.03 |
| 23 | 40 | 0 | 550 | 0.003137 | 0.03 |
| 24 | 10 | 0 | 575 | 0.002886 | 0.03 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，正常情况下拟建项目污水处理站无组织排放的H2S最大地面落地浓度为0.144432ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为1.44%。

4）评价等级判定

根据估算模式估算结果，得出各个污染物的最大落地浓度和占标率，具体情况见下表。

表5.2.1.2-15  各个污染源预测落地浓度和占标率  ug/m3

| 序号 | 污染源 | 排放类型 | 环境质量标准 | 最大落地浓度 | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消毒废气PM10 | 有组织 | 900 | 2.7012 | 0.45 |
| 2 | 微波消毒废气PM10 | 有组织 | 450 | 2.7012 | 0.90 |
| 3 | 微波消毒废气TVOC | 有组织 | 1200 | 1.08048 | 0.09 |
| 4 | 微波消毒废气NH3 | 有组织 | 200 | 0.13506 | 0.07 |
| 5 | 微波消毒废气H2S | 有组织 | 10 | 0.004862 | 0.05 |
| 6 | 微波消毒废气Hg | 有组织 | 0.15 | 0.000 | 0.00 |
| 7 | 厂房无组织废气TSP | 无组织 | 450 | 9.321 | 1.04 |
| 8 | 厂房无组织废气TVOC | 无组织 | 1200 | 7.626274 | 0.64 |
| 9 | 厂房无组织废气NH3 | 无组织 | 200 | 2.118409 | 1.06 |
| 10 | 厂房无组织废气H2S | 无组织 | 10 | 0.076263 | 0.76 |
| 11 | 厂房无组织废气Cl2 | 无组织 | 100 | 0.571971 | 0.57 |
| 12 | 厂房无组织废气Hg | 无组织 | 0.15 | 0.000424 | 0.28 |
| 13 | 污水处理站NH3 | 无组织 | 200 | 4.8144 | 2.41 |
|  | 污水处理站H2S | 无组织 | 10 | 0.144432 | 1.44 |

由表5.2.1.1-15看出，正常情况下厂内污染物最大地面落地浓度为污水处理站的NH3最大落地浓度为4.8144ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为2.41%。最大占标率1%≤Pmax<10%，按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）导则中的评价等级划分要求，拟建项目大气评价等级为二级。不进行进一步预测。

5）正常情况下拟建项目运行对最近敏感目标的影响分析

（1）污染物厂界达标情况

各个污染源到厂界的贡献值浓度见下表：

表5.2.1.2-13  各个污染物到厂界的贡献值浓度  距离m

| 污染源 | 厂界东距离m | 厂界南距离m | 场界西距离m | 场界北距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消毒废气点源 | 23 | 37 | 48 | 20 |
| 厂房无组织废气 | 15 | 15 | 30 | 12 |
| 污水处理站废气 | 10 | 48 | 42 | 5 |
| 单位ug/m3 | 厂界东贡献值 | 厂界南贡献值 | 厂界西贡献值 | 厂界北贡献值 |
| 一 | TSP ug/m3 |
| 微波消毒废气点源 | 1.259 | 0.86886 | 0.80925 | 1.3484 |
| 厂房无组织废气 | 8.5935 | 8.5935 | 6.8157 | 9.1813 |
| 叠加贡献值 | 9.8525 | 9.4624 | 7.625 | 10.5297 |
| 厂界标准限值 | 900 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 二 | TVOC ug/m3 |
| 微波消毒废气点源 | 1.0072 | 0.6951 | 0.6474 | 1.0787 |
| 厂房无组织废气 | 7.0130 | 7.0130 | 5.5765 | 7.5120 |
| 叠加贡献值 | 8.0202 | 7.7081 | 6.2239 | 8.5907 |
| 厂界标准限值 | 600 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 三 | NH3 ug/m3 |
| 微波消毒废气点源 | 0.1259 | 0.0869 | 0.8093 | 0.1348 |
| 厂房无组织区废气 | 1.9531 | 1.9531 | 1.5490 | 2.0867 |
| 污水处理站废气 | 4.8144 | 1.1911 | 1.4201 | 4.8144 |
| 叠加贡献值 | 6.8934 | 3.2311 | 3.7784 | 7.0359 |
| 厂界标准限值 | 200 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 四 | H2S ug/m3 |
| 微波消毒废气点源 | 0.0045 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0049 |
| 厂房无组织废气 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0558 | 0.0751 |
| 污水处理站废气 | 0.1443 | 0.0357 | 0.0426 | 0.1443 |
| 叠加贡献值 | 0.2191 | 0.1091 | 0.1013 | 0.2243 |
| 厂界标准限值 | 10 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 五 | Cl2 ug/m3 |
| 厂房无组织废气 | 0.5273 | 0.5273 | 0.4182 | 0.5634 |
| 厂界标准限值 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 六 | Hg ug/m3 |
| 微波消毒废气点源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厂房无组织废气 | 0.000391 | 0.000391 | 0.00031 | 0.000417 |
| 叠加贡献值 | 0.000391 | 0.000391 | 0.00031 | 0.000417 |
| 厂界标准限值 | 1.2 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表得知：H2S、NH3在东南西北四个厂界的预测浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物场界标准限值二级标准；TVOC、TSP、Cl2、Hg在东南西北四个场界的预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相应标准的标准限值。

（2）敏感点预测值

根据现场调查情况，拟建项目最近的敏感目标为西南（上风向）约200m的邓家冲3户散户。其他的环境敏感点的距离均在650m以外，因此在此对3户散户的影响进行预测分析。

表5.2.1.2-14  各个污染物到3户散户的贡献值和叠加背景浓度

| 污染源 | 到邓家冲3户散户的距离 m |
| --- | --- |
| 微波消毒废气点源 | 250 |
| 厂房无组织区废气 | 220 |
| 污水处理站废气 | 270 |
| ug/m3 | 各污染物到3户散户的贡献值 |
| 一 | TSP ug/m3 |
| 污染源 | 贡献值 | 叠加贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 微波消毒废气点源 | 0.6355 | 1.1185 | 90 | 91.1185 | 900 | 达标 |
| 厂房无组织废气 | 0.4830 |  |  |  |  |  |
| 二 | TVOC ug/m3 |
| 污染源 | 贡献值 | 叠加贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 微波消毒废气点源 | 0.5084 | 0.9036 | 102.6 | 103.5036 | 1200 | 达标 |
| 厂房无组织废气 | 0.3952 |  |  |  |  |  |
| 三 | NH3 ug/m3 |
| 污染源 | 贡献值 | 叠加贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 微波消毒废气点源 | 0.0635 | 0.2718 | 110 | 110.2718 | 200 | 达标 |
| 厂房无组织废气 | 0.1100 |  |  |  |  |  |
| 污水处理站废气 | 0.0983 |  |  |  |  |  |
| 四 | H2S ug/m3 |
| 污染源 | 贡献值 | 叠加贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 微波消毒废气点源 | 0.0023 | 0.0092 | 5 | 5.0092 | 10 | 达标 |
| 厂房无组织废气 | 0.0040 |  |  |  |  |  |
| 污水处理站废气 | 0.0029 |  |  |  |  |  |
| 五 | Cl2 ug/m3 |
| 污染源 | 贡献值 | 叠加贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂房无组织废气 | 0.0300 | 0.0300 | 30L | 30.030 | 100 | 达标 |
| 六 | Hg ug/m3 |
| 污染源 | 贡献值 | 叠加贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| 微波消毒废气点源 | 0.00 | 0.000025 | 0.003 | 0.003025 | 0.15 | 达标 |
| 厂房无组织废气 | 0.000025 |  |  |  |  |  |

根据上表可知，拟建项目最近的邓家冲3户散户处的NH3、H2S、Cl2、TVOC的预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的表D.1中相关限值要求；TSP、Hg能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以拟建项目运营对周围敏感目标的大气环境影响较小。

#### 5.2.1.3 大气环境防护距离和卫生防护距离

1）大气环境防护距离

拟建项目大气评价等级为二级。按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定 8.7.5 要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据估算结果，拟建项目排放的颗粒物（PM10）等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；总挥发性有机物（TVOC）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中的非甲烷总烃的相应要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中VOCs的相应要求；氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；同时无组织TVOC参考执行。氯气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

拟建项目排放的NH3、H2S、TVOC、Cl2、PM10最大落地浓度分别能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的表D.1相关要求和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。

2）卫生防护距离

（1）卫生防护距离计算

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定，对无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/3.14）0.5；

A，B，C，D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定，V=2.9m/s，L≤1000m，工业企业大气污染源构成类型为Ⅲ类，取值A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

拟建项目无组织排放污染源的卫生防护距离计算参数见表5.2.1.3-1。

表5.2.1.3-1  拟建项目无组织排放污染源卫生防护距离计算参数一览表

| 序号 | 排放源 | 污染因子 | 占地面积m2 | 无组织排放速率kg/h | 质量标准ug/m3 | 计算距离m | 卫生防护距离m | 确定卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废气 | 颗粒物 | 440 | 0.0218 | 900 | 1.76 | 50 | 100 |
|  |  | TVOC |  | 0.017 | 1200 | 0.92 | 50 |  |
|  |  | NH3 |  | 0.005 | 200 | 1.80 | 50 |  |
|  |  | H2S |  | 0.0002 | 10 | 0.118 | 50 |  |
|  |  | Cl2 |  | 6.75×10-4 | 100 | 0.40 | 50 |  |
|  |  | Hg |  | 5×10-7 | 0.15 | 0.14 | 50 |  |
| 2 | 废水处理过程废气 | NH3 | 42 | 0.002 | 200 | 6.01 | 50 | 100 |
|  |  | H2S |  | 6.0×10-5 | 10 | 1.34 | 50 |  |

根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关规定，当无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。

同时鉴于拟建项目处置的是医疗废物，所以在此把卫生防护距离增大一倍进行设置，故拟建项目的卫生防护距离应以拟建项目内各生产单位边界外延200m来确定。拟建项目各单元卫生防护距离示意图，最后形成的卫生包络线示意图见附图8。

（2）卫生防护距离内现状及规划要求

①卫生防护距离内敏感点分布现状

根据现场调查，拟建项目以处置厂房边界和污水处理站外延200m的范围不涉及环境敏感区。同时无住宅、学校、医院及食品加工企业等敏感保护目标。

②卫生防护距离内规划要求

在卫生防护距离内建议在以后的规划中不得安排住宅、学校、医院及食品加工企业等敏感性用途的建设用地。

#### 5.2.1.4 评价结论

大气污染物经采取各种污染防治措施后，其排放浓度和速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相应要求。

同时根据大气影响估算结果，拟建项目所排污染物的小时浓度的最大落地浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的表D.1相关要求。

根据大气环境影响估算结果以及大气环境防护距离、卫生防护距离的设置，拟建项目所采用的大气污染防治措施是可行的。

#### 5.2.1.5 非正常情况影响分析

1）非常情况下拟建项目微波消毒过程的无组织排放废气估算结果

（1）非常情况下微波消毒过程的无组织排放的TSP的估算结果

表5.2.1.5-1  非常情况下微波消毒过程的无组织排放的TSP的估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | TSP ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 90.32901 | 20.08 |
| 2 | 0 | 0 | 15 | 104.05 | 23.12 |
| 3 | 0 | 0 | 25 | 75.64801 | 16.82 |
| 4 | 30 | 0 | 50 | 53.984 | 12 |
| 5 | 30 | 0 | 75 | 43.189 | 9.6 |
| 6 | 30 | 0 | 100 | 38.019 | 8.44 |
| 7 | 30 | 0 | 125 | 33.338 | 7.4 |
| 8 | 30 | 0 | 150 | 29.368 | 6.52 |
| 9 | 30 | 0 | 175 | 26.359 | 5.86 |
| 10 | 35 | 0 | 200 | 24.072 | 5.34 |
| 11 | 35 | 0 | 225 | 22.161 | 4.92 |
| 12 | 35 | 0 | 250 | 20.578 | 4.58 |
| 13 | 30 | 0 | 275 | 19.199 | 4.26 |
| 14 | 30 | 0 | 300 | 17.951 | 3.98 |
| 15 | 30 | 0 | 325 | 16.822 | 3.74 |
| 16 | 30 | 0 | 350 | 15.801 | 3.52 |
| 17 | 30 | 0 | 375 | 14.875 | 3.3 |
| 18 | 30 | 0 | 400 | 14.033 | 3.12 |
| 19 | 30 | 0 | 425 | 13.266 | 2.94 |
| 20 | 30 | 0 | 450 | 12.565 | 2.8 |
| 21 | 30 | 0 | 475 | 11.923 | 2.64 |
| 22 | 30 | 0 | 500 | 11.334 | 2.52 |
| 23 | 30 | 0 | 525 | 10.792 | 2.4 |
| 24 | 30 | 0 | 550 | 10.316 | 2.3 |
| 25 | 30 | 0 | 575 | 9.850401 | 2.18 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，非常情况下拟建项目微波消毒过程的无组织排放的TSP最大地面落地浓度为104.05ug/m3，对应的距离为15m处，最大占标率为23.12%。

（2）非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放TVOC的估算结果

表5.2.1.5-2  非正常情况下微波消毒过程无组织排放TVOC的估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | TVOC ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 314.3449 | 26.20 |
| 2 | 0 | 0 | 15 | 362.0939 | 30.17 |
| 3 | 0 | 0 | 25 | 263.255 | 21.94 |
| 4 | 30 | 0 | 50 | 187.8643 | 15.66 |
| 5 | 30 | 0 | 75 | 150.2977 | 12.52 |
| 6 | 30 | 0 | 100 | 132.3061 | 11.03 |
| 7 | 30 | 0 | 125 | 116.0162 | 9.67 |
| 8 | 30 | 0 | 150 | 102.2006 | 8.52 |
| 9 | 30 | 0 | 175 | 91.72931 | 7.64 |
| 10 | 35 | 0 | 200 | 83.77056 | 6.98 |
| 11 | 35 | 0 | 225 | 77.12027 | 6.43 |
| 12 | 35 | 0 | 250 | 71.61143 | 5.97 |
| 13 | 30 | 0 | 275 | 66.81251 | 5.57 |
| 14 | 30 | 0 | 300 | 62.46947 | 5.21 |
| 15 | 30 | 0 | 325 | 58.54055 | 4.88 |
| 16 | 30 | 0 | 350 | 54.98747 | 4.58 |
| 17 | 30 | 0 | 375 | 51.765 | 4.31 |
| 18 | 30 | 0 | 400 | 48.83484 | 4.07 |
| 19 | 30 | 0 | 425 | 46.16567 | 3.85 |
| 20 | 30 | 0 | 450 | 43.72619 | 3.64 |
| 21 | 30 | 0 | 475 | 41.49203 | 3.46 |
| 22 | 30 | 0 | 500 | 39.44231 | 3.29 |
| 23 | 30 | 0 | 525 | 37.55615 | 3.13 |
| 24 | 30 | 0 | 550 | 35.89967 | 2.99 |
| 25 | 30 | 0 | 575 | 34.27938 | 2.86 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放TVOC的估算结果最大地面落地浓度为362.0939ug/m3，对应的距离为15m处，最大占标率为30.17%。

（3）非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放NH3的估算结果

表5.2.1.5-3  非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放NH3的估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | NH3 ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 90.32901 | 45.16 |
| 2 | 0 | 0 | 15 | 104.05 | 52.03 |
| 3 | 0 | 0 | 25 | 75.64801 | 37.82 |
| 4 | 0 | 0 | 50 | 53.984 | 26.99 |
| 5 | 0 | 0 | 75 | 43.189 | 21.59 |
| 6 | 0 | 0 | 100 | 38.019 | 19.01 |
| 7 | 0 | 0 | 125 | 33.338 | 16.67 |
| 8 | 0 | 0 | 150 | 29.368 | 14.68 |
| 9 | 0 | 0 | 175 | 26.359 | 13.18 |
| 10 | 0 | 0 | 200 | 24.072 | 12.04 |
| 11 | 0 | 0 | 225 | 22.161 | 11.08 |
| 12 | 0 | 0 | 250 | 20.578 | 10.29 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 19.199 | 9.60 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 17.951 | 8.98 |
| 15 | 0 | 0 | 325 | 16.822 | 8.41 |
| 16 | 0 | 0 | 350 | 15.801 | 7.90 |
| 17 | 0 | 0 | 375 | 14.875 | 7.44 |
| 18 | 0 | 0 | 400 | 14.033 | 7.02 |
| 19 | 0 | 0 | 425 | 13.266 | 6.63 |
| 20 | 0 | 0 | 450 | 12.565 | 6.28 |
| 21 | 0 | 0 | 475 | 11.923 | 5.96 |
| 22 | 0 | 0 | 500 | 11.334 | 5.67 |
| 23 | 0 | 0 | 525 | 10.792 | 5.40 |
| 24 | 0 | 0 | 550 | 10.316 | 5.16 |
| 25 | 0 | 0 | 575 | 9.850401 | 4.93 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放NH3最大地面落地浓度为104.05ug/m3，对应的距离为15m处，最大占标率为52.03%。

（4）非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放果H2S的估算结果

表5.2.1.5-4  非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放H2S估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | H2S ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 3.251844 | 32.52 |
| 2 | 0 | 0 | 15 | 3.7458 | 37.46 |
| 3 | 0 | 0 | 25 | 2.723328 | 27.23 |
| 4 | 0 | 0 | 50 | 1.943424 | 19.43 |
| 5 | 0 | 0 | 75 | 1.554804 | 15.55 |
| 6 | 0 | 0 | 100 | 1.368684 | 13.69 |
| 7 | 0 | 0 | 125 | 1.200168 | 12.00 |
| 8 | 0 | 0 | 150 | 1.057248 | 10.57 |
| 9 | 0 | 0 | 175 | 0.948924 | 9.49 |
| 10 | 0 | 0 | 200 | 0.866592 | 8.67 |
| 11 | 0 | 0 | 225 | 0.797796 | 7.98 |
| 12 | 0 | 0 | 250 | 0.740808 | 7.41 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 0.691164 | 6.91 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 0.646236 | 6.46 |
| 15 | 0 | 0 | 325 | 0.605592 | 6.06 |
| 16 | 0 | 0 | 350 | 0.568836 | 5.69 |
| 17 | 0 | 0 | 375 | 0.5355 | 5.36 |
| 18 | 0 | 0 | 400 | 0.505188 | 5.05 |
| 19 | 0 | 0 | 425 | 0.477576 | 4.78 |
| 20 | 0 | 0 | 450 | 0.45234 | 4.52 |
| 21 | 0 | 0 | 475 | 0.429228 | 4.29 |
| 22 | 0 | 0 | 500 | 0.408024 | 4.08 |
| 23 | 0 | 0 | 525 | 0.388512 | 3.89 |
| 24 | 0 | 0 | 550 | 0.371376 | 3.71 |
| 25 | 0 | 0 | 575 | 0.354614 | 3.55 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放H2S最大地面落地浓度为3.7458ug/m3，对应的距离为15m处，最大占标率为37.46%。

（4）非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放果Hg的估算结果

表5.2.1.5-5  非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放H2S估算结果

| 序号 | 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | Hg ug/m3 | 小时浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 903.29 | 602193.30 |
| 2 | 0 | 0 | 15 | 1040.5 | 693666.60 |
| 3 | 0 | 0 | 25 | 756.48 | 504320.00 |
| 4 | 0 | 0 | 50 | 539.84 | 359893.30 |
| 5 | 0 | 0 | 75 | 431.89 | 287926.70 |
| 6 | 0 | 0 | 100 | 380.18 | 253453.30 |
| 7 | 0 | 0 | 125 | 333.38 | 222253.30 |
| 8 | 0 | 0 | 150 | 293.68 | 195786.70 |
| 9 | 0 | 0 | 175 | 263.59 | 175726.70 |
| 10 | 0 | 0 | 200 | 240.71 | 160473.30 |
| 11 | 0 | 0 | 225 | 221.61 | 147740.00 |
| 12 | 0 | 0 | 250 | 205.78 | 137186.70 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 191.99 | 127993.30 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 179.51 | 119673.30 |
| 15 | 0 | 0 | 325 | 168.22 | 112146.70 |
| 16 | 0 | 0 | 350 | 158.01 | 105340.00 |
| 17 | 0 | 0 | 375 | 148.75 | 99166.66 |
| 18 | 0 | 0 | 400 | 140.34 | 93559.99 |
| 19 | 0 | 0 | 425 | 132.66 | 88440.00 |
| 20 | 0 | 0 | 450 | 125.65 | 83766.66 |
| 21 | 0 | 0 | 475 | 119.23 | 79486.66 |
| 22 | 0 | 0 | 500 | 113.34 | 75559.99 |
| 23 | 0 | 0 | 525 | 107.92 | 71946.66 |
| 24 | 0 | 0 | 550 | 103.16 | 68773.34 |
| 25 | 0 | 0 | 575 | 98.504 | 65669.33 |
| …… |  |  |  |  |  |

根据估算模式估算结果，非正常情况下拟建项目微波消毒过程无组织排放Hg最大地面落地浓度为1040.5ug/m3，对应的距离为15m处，最大占标率为693666.6%。

2）非正常情况拟建项目微波消毒过程的无组织排放的废气的影响情况

表5.2.1.2-6  非正常排放的污染源预测落地浓度和占标率  ug/m3

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 环境质量标准 | 最大落地浓度 | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非正常情况下微波消毒过程成为无组织排放 | PM10 | 300 | 104.05 | 23.12 |
| 2 |  | TVOC | 1200 | 362.0939 | 30.17 |
| 3 |  | NH3 | 200 | 104.05 | 52.03 |
| 4 |  | H2S | 10 | 3.7456 | 37.46 |
| 5 |  | Hg | 0.15 | 1040.5 | 693666.6 |

由表5.2.1.5-6看出，非正常情况下厂内微波消毒过程废气不能通过处理装置处理，成为无组织排放后，Hg最大地面落地浓度为1040.5ug/m3，对应的距离为15m处，最大占标率为693666.6%。最大落地浓度严重超过质量标准，所以建设单位应加强日常管理，设备维护避免非正常情况的发生。

### 5.2.2 地表水环境影响预测与评价

#### 5.2.2.1 正常情况废水影响分析

1）拟建项目废水的处理方式

（1）生产废水

拟建项目运营期生活污水和生产废水产生量为3.64m3/d，1310.4m3/a。加上初期雨水152.34m3/a，则总废水量为1462.74m3/a。

以上生产废水采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”处理后，水质能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准，《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准二者中最严值。处理后的废水回用于消毒与清洗用水，生产废水不外排。

（2）生活污水

拟建项目员工生活污水为0.20m3/d，经厂内自建隔油池、化粪池处理后引入厂内的污水处理站处理和生产废水、初期雨水一同处理，处理达标后在厂内回用于清洗消毒，不外排。

2）拟建项目废水处理回用对周围地表水的影响

根据上述分析，拟建项目初期雨水经初期雨水收集池收集后、生活污水经隔油池、化粪池处理后和生产废水一同进污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒。所以拟建项目采取以上处理回用后对周围地表水的影响较小。

#### 5.2.2.2 废水不外排可行可靠性分析

1）生产废水和生活废水处理回用的可行性分析

（1）污水处理站处理效果可行性分析

根据类比同类项目（贵州水城县医疗废物处置中心建设项目）监测数据可知，该项目废水处理工艺处理后的废水出水水质为pH：7.71、CODCr ：46mg/L、BOD5：9.6mg/L、SS：18mg/L、NH3-N：4.96mg/L、LAS：0.029mg/L、余氯：0.42mg/L、挥发酚：未检出、粪大肠菌群：480MPN/L。水质能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T

19923-2005）标准。可以保障废水处理达标后回用。

（2）污水处理站规模符合性分析

拟建项目污水处理站规模为5m3/d，拟建项目生产废水、生活废水以及初期雨水产生量为4.06m3/d，同时设置27m3的清水池，可以满足废水处理贮存要求。

（3）事故池的容积合理性分析

根据《消防给水和消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）中表3.6.2不同场所的火灾延续时间。拟建项目中涉及丁类仓库和丁类厂房。火灾延续时间以2小时计算，消防水设计流量按10L/s，根据拟建项目的处置厂房建设面积较小仅为20×22m，在此考虑1个点的同时使用。所以消防水最大废水量为72m3，为了保险起见，需建立有效容积至少为80m3的消防废水收集池。

根据初步设计方案，拟建项目厂内设置1个容积为80m3的事故池兼做消防废水收集池。

从容积上来看可以满足消防废水收集要求，同时满足收集21.98天的拟建项目厂内生产废水和生活废水总量。所以拟建项目事故池的容积是合理的。

2）初期雨水消毒后回用可行性分析

（1）初期雨水收集池设置合理性分析

拟建项目实行雨污分流，考虑到项目初期雨水冲刷场区后其SS等含量可能偏高，也可能含有致病菌，项目考虑对场区初期雨水收集后消毒处理后再回用。

根据计算项目区初期雨水量最大为31.09m3/次，考虑储存需要，环评提出初期雨水收集池设置40m3的容积满足拟建项目需要。因此，本环评提出建设的40m3的初期雨水收集沉淀池容积具有合理性。

（2）水质回用可行性分析

拟建项目主要处理的是使用微波消毒处理的医疗废物。所以在运进厂内、处理过程破碎和处理过程会产生少量的粉尘、NH3、H2S、臭气浓度，以及清洗消毒过程的少量Cl2，可能洒落在厂内的医废的病原体等，无其他重金属物质，所以采取污水处理站处理后，消毒处理工艺可以有效杀死医废中的病原体，所以可以达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，回用于厂内清洗消毒是可行的。

综上，评价认为拟建项目废水不外排是可行且可靠的。

#### 5.2.2.3 废水事故排放影响分析

项目区地表径流汇入附近的河流为项目区东南面约1100m处的小河，小河属于蜻蛉河一级支流，枯水期平均流量为0.03m3/s，丰水期平均流量为1.09m3/s。

本次评价预测拟建项目废水事故排放对小河的水质影响。事故排放即污废水非正常排放情况（生产废水、生活污水未经处理回用而直接外排，废污水随S217路边的水沟最终进入小河）。

预测因子选CODCr、氨氮共2个；预测时段：枯水期。

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中表4水域基本混合均匀河流数学模型在完全混合浓度采用零维模型。

①混合过程段长度：

采用导则推荐的完全混合段长度计算公式。

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，2.5m；

a——排放口到岸边的距离，0.1m；

u——断面流速，0.844m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，经计算得0.1608；

计算得出L为7.82m，即事故污水排入小河汇入点下游7.82m后，即完全混合。

②完全混合模型

完全混合模型用于预测完全混合的污染物浓度，预测模式如下：

式中：C ——混合后污染物浓度，mg/L；

Cp——排放废水中的污染物浓度，mg/L；非正常情况下COD：619mg/L、氨氮：60.4mg/L；

Qp——事故废水排放量，m3/s，以1小时排完，则0.001m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；取小河上游监测断面监测值最大值，COD：28mg/L、氨氮：0.255 mg/L；

Qh——河流流量，0.05m3/s（以旱季计算）。

（2）事故排放预测结果

事故排放（生产废水及生活污水未经处理回用而直接外排，废污水随水沟最终进入小河）预测及评价结果见表5.2.2.3-1。

表5.2.2.3-1  非正常排放预测结果评价表单位：mg/L

| 指标 | 背景浓度（取上游断面最大检测值） | 废水污染物排放浓度 | 预测浓度 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 28 | 619 | 39.59 | 30 | 超标 |
| NH3-N | 0.255 | 60.4 | 1.43 | 1.5 | 达标 |
| 注：废水排放量为1天的水量，1小时排完，则计算事故废水排放速度0.001m3/s。 |

根据上表预测结果，在事故排放情况下，由于拟建项目废水排放量瞬间值较大，小河水质短时间内会出现CODcr超标，同时非正常排放废水可能含有粪大肠菌群、肠道致病菌和肠道病毒，对纳污水体造成其他影响。因此要求污水处理站日常运行中加强管理，在污水处理站出现故障时，可采用80m3的事故池暂存废水，杜绝非正常排放。

### 5.2.3 地下水环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1 拟建项目区域地勘情况

拟建项目场地范围在2020年进行过场地岩土工程勘察，根据云南坦盛岩土工程有限公司2020年9月编制的《楚雄医疗废物处置中心建设项目场地岩土工程勘察报告》中间资料：楚雄医疗废物处置中心建设场地岩土工程勘察共布置勘探点10个，最大钻探深度为21.8m。

#### 5.2.3.2 地层及水文地质条件

根据云南坦盛岩土工程有限公司2020年09月编制的《楚雄医疗废物处置中心建设项目场地岩土工程勘察报告》中间资料，拟建项目场址范围内地貌上属于山间缓坡地面，按揭露地层由上往下依次为第四系(Q4ml)杂填土、下伏基岩为白垩系上统江底河组（K2j3）全～中风化粉砂质泥岩，场地的地基土可分成2个主层、2个亚层共4个地层。从上至下分述如下：

1）第一主层：第四系Q4ml填土

杂填土(Q4ml)：褐色、灰褐色，松散，稍湿，主要成分为垃圾；填土来源于外运堆积，堆积时间约5年，土体结构松散，欠固结，离散性大。不宜利用，建议清除。清除后送大姚县指定的建筑垃圾处置场。

2）第二主层：白垩系上统江底河组K2j3

（1）强风化粉砂质泥岩：

褐红、紫红色，泥质结构，中厚层状构造，节理裂隙发育，节理呈不规则状，节理面含铁锰等杂质，偶夹白色钙质胶结物，具差异风化，岩芯多呈碎石、角砾状，少量为碎块状状，岩体破碎，RQD约为0～1%，岩石质量等级为Ⅴ级。重型动力触探试验修正锤击数为13.10击，物理力学性质好，力学强度高，可作为地基基础持力层使用。

（2）全风化粉砂质泥岩：

紫红、红褐色，稍湿，原岩基本完全风化，风化呈可塑～硬塑土状，组织结构尚可分辨。标准贯入试验修正锤击数为14.10击，物理力学性质好，力学强度高，仅局部钻孔揭露，分布均匀地段可作为地基基础持力层使用。

（3）中风化粉砂质泥岩：

褐红、紫红色，泥质结构，中厚层状构造，节理裂隙发育，节理呈不规则状，节理面含铁锰等杂质，偶夹白色钙质胶结物，具差异风化，岩芯短柱状，局部碎块状，岩体完整，RQD约为20～30%，岩石质量等级为Ⅴ级。物理力学性质好，力学强度高，可作为良好的下卧层。

2）拟建项目场址及周围水文地质特性

查阅《1：20万大姚幅水文地质图》，在拟建项目厂址及评价范围主要土层为K2j3白垩系上统江底河组上杂色泥岩段，水文地质特性为紫红色泥岩夹钙质泥岩及泥灰岩，含有石膏、石盐、芒硝及石棉，中上部有厚度0～200m的泥砾岩，为含盐标志层。富水性与钙质含量及溶蚀程度有密切关系，地下水径流模数一般0.4～0.9L/s·km2，泉水流量一般为0.2～0.5L/s。局部流量可达6L/s，单井涌水量100～300t/昼夜。

3）工勘结论

通过对场地及周边的工程地质调查，结合钻探工作，勘察范围内无不良地质作用及地质灾害隐患，地质条件受到一般破坏，场地属稳定场地，适宜建筑。

4）水文地质条件

（1）场区浅层地下水情况

根据云南坦盛岩土工程有限公司2020年9月编制的《楚雄医疗废物处置中心建设项目场地岩土工程勘察报告》中间资料：楚雄医疗废物处置中心建设场地岩土工程勘察共布置勘探点10个，最大钻探深度为21.8m。说明拟建项目场地的浅层地下水含水量很小，没有自然出露泉点。

（2）场区揭露地层地下水种类

场地内赋存的地下水类型主要为松散孔隙水及基岩裂隙水孔隙水主要赋存于第四系松散填土和强风化的砂质泥岩土层中，富水性一般较弱，平时处于于燥～稍湿状态主要接受大气降水、地表水的补给，向河流排泄流出区域外。孔隙水含量较小，对建筑场地影响小。

场地及周围中风化岩层中赋存有基岩裂隙水，由大气降水、地表水及上层孔隙水下渗补给，中风化砂质泥岩岩层节理裂隙发育，风化较深，为主要含水层，富水性中等，场地为山区斜坡地形，水位埋藏较深，由大气降水、地表水及上层孔隙水下渗补给，向低凹沟谷排泄流出区外。基岩裂隙水埋藏较深，对建筑场地影响小。勘察钻孔深度范围（10m～21.8m）内未揭露地下水。

场地水文地质条件复杂程度属于简单类型。

（3）评价区地下水补、径、排条件

拟建项目区场地地下水主要受大气降水入渗补给，大气降水沿着地形坡度入渗补给地下水径流，由于下层第②③④层泥岩层相对隔水层的存在，上层土层接受降水补给后向浅层地下水补给，根据拟建项目周围地形特点，由此初步推断拟建项目场区浅层地下水由南侧山脊补充，流经拟建项目场址向东、西较低处径流。

拟建项目地下水评价范围内地下水由场址南侧的西北～东南走向的山体补充后，拟建项目厂址所在的山脊东北面的地下水王家冲谷地由南向北流动，在北面的蜻蛉河沿线排出。山脊西南面向仓街谷地形成由北向南的整体流向，在仓街的小河沿线排出。

（4）包气带污染情况

根据拟建项目厂址内的土壤现状监测数据，拟建项目厂址及周围内6个监测点的监测因子监测值能够满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值的要求和《土壤质量标准  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相应要求。

从一定程度上可以说明拟建项目场址的包气带未被污染。

（5）拟建项目场区的主要含水土层

查阅场区水文地质图，拟建项目场址地质土层的类型和富水性如下：

表5.2.3.2-2  拟建项目评价区的各土层的类型和富水性

| 序号 | 土层类型 | 地下水类型 | 富水性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2j3 | 碎屑岩裂隙水 | 水量中等，地下水径流模数一般0.4～0.9L/s·km2，泉水流量一般为0.2～0.5L/s。 |

根据工勘钻探情况，21.8m深度无地下水，初步推断拟建项目场区的地下水较深且含水量较小。

#### 5.2.3.3 项目区地下水利用调查情况

1）周围水井的功能

（1）经现场调查，距离拟建项目厂界最近的为东北侧260m的大姚县生活垃圾填埋场的跟踪监测井，该跟踪监测井位于大姚县生活垃圾填埋场的渗滤液收集池北面，做跟踪监测用，不作为饮用水。厂界东南面约330m的为大姚县生活垃圾填埋场的背景值监测井，位于大姚县生活垃圾填埋场的南侧，作为跟踪监测用，不作为饮用水。

（2）邓家冲和王家冲村民小组的水井（包括现状监测的水井）只作为牲畜饮用和农业生产用水，不作为饮用水。

（3）西北约300m处的养殖场的水井，是作为养殖场的牲畜饮用，不作为居民饮用水。

2）周围的饮用水来源

周围村小组及仓街乡饮用水采用自来水，采用从大姚县蜻蛉自来水厂接入，在拟建项目厂址西南约220m处修建了一个高位水池，再给周围村庄供水。

3）现状监测的5个监测点位的地下水现状质量的可代表性分析

（1）5个监测点位位置、见水高度、所在地层

表5.2.3.3-1  监测点位基本情况

| 点号 | 与厂址距离 | 经纬度 | 水位高度 | 出水地层 | 功能 | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西南1000m | E101°17′23″，N25°40′39″ | 1860m | Qp | 水井、居民生产用水、牲畜饮用 | 山脊的另一面 |
| 2# | 东南330m | E101°18′05″，N25°40′34″ | 1905m | K2j3 | 垃圾填埋场背景监测井 | 地下水侧上方向 |
| 3# | 西北300m | E101°17′50″，N25°40′49″ | 1902m | K2j3 | 养殖场水井，牲畜饮用 | 地下水侧方向 |
| 4# | 东北260m | E101°18′08″，N25°40′53″ | 1895m | K2j3 | 垃圾填埋场的跟踪监测井 | 地下水侧下游 |
| 5# | 南侧1200m | E101°18′42″，N25°41′10″ | 1841m | Qp | 水井居民生产用水、牲畜饮用 | 地下水的下游 |

拟建项目地下水监测点位：1#监测井为邓家冲的水井，位于Qp地层，为小河、仓街谷底的洪积层水井，为拟建项目厂址山脊的南面；2#、3#、4#为K2j3地层水井、5#为Qp土层的水井，根据查阅水文地质图，拟建项目和监测点位位于同一水位地质单元，所以选择的监测点位是可以代表拟建项目场地及区域地下水情况的。

（2）监测点位选择的原因：

①由于南侧为山体山脊，拟建项目所在位置接近山顶，且厂区21.8m未钻出地下水，监测点位较难布置，所以选择区域现有的水井和泉点作为监测点位。

②根据拟建项目区域地形情况，初步判定浅层地下水位南侧的山体接受大气降水补给，向地势较低的拟建项目厂址流动，同时接受补给，再向东西两侧较低处流动的趋势。

③根据《1：20万的大姚幅水文地质图》以及水井水位高度，初步判定拟建项目区域的地下水的流向：由拟建项目场址南侧山脊及周围补充经王家冲谷地向东北流动，最终在北面的蜻岭河沿线排出。

（3）地下水监测点位布置的合理性

从监测点位的选择，基本覆盖了拟建项目场地及区域地下水方向的侧上游、下游方向，在点位的选择上基本满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求。

（4）5个监测点位及拟建项目厂址地下水水质情况

①根据4.4.3章节所述可知，5个监测点位处监测期间，各水质监测指标均达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

②现状监测的5个监测点位距离拟建项目场址距离在260～1200m之间，且其中4个点均在山脊北侧的同一水文地质单元内。

③根据现场调查，拟建项目厂址比东侧大姚县生活垃圾填埋场稍高。且根据引用的大姚县生活垃圾填埋场的跟踪监测井的监测数据来看，其水质可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

所以，根据上述分析初步判定拟建项目场址的地下水现状质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

#### 5.2.3.4 正常情况下地下水影响分析

1）拟建项目废水对地下水的影响

拟建项目厂区生产废水和生活废水、初期雨水采用污水管网收集，经过经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒。

生活废水的隔油池和化粪池均采取钢筋混凝土结构，污水处理站进行了防渗、防漏处理，废水的输送均采用管道输送。

初期雨水采用初期雨水收集沟收集后引入初期雨水收集池，经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒，初期雨水收集沟和初期雨水收集池采取相应的防渗措施。

因此拟建项目的各种废水不易泄漏，对周围地下水造成的影响较小。

2）医疗废物和运行过程产生的固体废物对地下水的影响

（1）医疗废物

拟建项目对收集的医疗废物采用合格的周转箱装好密封后，采用合格的运输车运回厂内的生产厂房内，厂内医疗废物暂存间按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》有关规定、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）要求进行修建，同时医疗废物暂存间的相关要求进行修建，采取相应的防渗、防漏、防溢流、防风、防雨措施。

（2）运行产生的固体废物：

①危险废物

收集在危险废物暂存间内暂存，危险废物暂存间则严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》有关规定、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）执行。

②一般固废物

员工生活垃圾，分类收集后送至大姚县生活垃圾填埋场处置；废劳保用品、废周转箱破碎微波消毒处理后，和消毒处理的医疗废物残渣收集后送东侧大姚县生活垃圾填埋场处理。

采取以上措施，拟建项目医疗废物和运行产生的固体废物对地下水环境产生影响较小。

3）其他原辅材料对地下水的影响

拟建项目采用的原辅材料有次氯酸钠、片碱。购买回来后采用袋装，存放在辅料间，地面采取防渗措施。

采取以上措施拟建项目原辅料对周围地下水的影响较小。

#### 5.2.3.5 非正常情况地下水影响预测

1）发生非正常的情形

（1）最快的非正常情况为厂内废水、原料发生外溢形成地面漫流，直接流至拟建项目周围某一个水井处，直接进入水井污染地下水。

因为形成的地面漫流通过加强管理，定时巡视可以及时发现，及时进行防治。同时拟建项目厂址的地形坡度较大，发生地面漫流直接由S217路边的排水沟汇入小河，发生四处漫流进入水井的可能较小。所以发生这种非正常情况的可能较小。

（2）厂内防渗区的防渗失效发生下渗的非正常情况。

污染物通过包气带垂直下渗进入深层地下水，同时横向扩散至整个深层地下水。考虑到防渗失效的情况更难被及时发现，非正常情况影响预测考虑最极端情况为防渗、防漏措施无效的条件下污染物质泄漏。扩散对场区周围地下水的影响进行分析。

（3）预测时段

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中9.3预测时段：地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后的100d、1000d、服务年限或能反应特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。

为此，非正常情况预测选取的预测时间节点为10d，100d，1000d，10950d。

3）扩散预测分析

（1）拟建项目污染物

生活废水中污染物以COD、氨氮等为主；生产废水中的主要污染物为COD、氨氮等（菌群和病原体在此不进行预测）。

发生废水泄漏的几率稍高，所以在此主要考虑的是生产废水发生渗漏下渗至土壤、地下水扩散进入主要含水层污染整个地下水层。

（2）污染源概化

根据拟建项目污染源的具体情况，排放形式概化为点源，排放规律简化为连续排放。

（3）预测模型

因为项目区地下水埋深较深，拟建项目厂内发生废水泄漏事故后，最快受到影响是浅层地下水。

通过解析法预测地下水环境影响。将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子COD、氨氮进行计算。计算厂区发生防渗破损或破裂，污染物连续泄漏对周围地下水的影响。

影响预测采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x——预测点距污染源强的距离，m；

t——预测时间，d；

C——t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0——地下水污染源强浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc (  )——余误差函数。

（4）水文地质参数设置

①水流速度：

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n

其中：U——地下水实际流速，m/d；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度，I=ΔH /L，高度差除以水平距离；

n——有效孔隙度。

其中第①层杂填土将被挖掉。所以扩散以第②层和第③层、第④层土层为主，查阅《环境影响评价技术  地下水环境》（HJ610-2016）中附录B渗透系数经验值表，根据其提供的范围值，最终确定全（强）风化粉砂质泥岩的渗透系数为0.8m/d。具体值见表5.2.3.5-1

表5.2.3.5-1  场地地层及其渗透系数值

| 土层编号 | 土层名称 | 渗透系数K（m/d） |
| --- | --- | --- |
| ② | （1）强风化粉砂质泥岩 | 0.8 |
| ③ | （2）全风化粉砂质泥岩 | 0.8 |
| ④ | （3）中风化粉砂质泥岩 | 0.8 |

注：全部为经验数据

水力坡度：水力坡度I=ΔH/L=214/1540=0.139；

有效孔隙度：岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小。场区的岩性主要为全风化砂质泥岩和强风化砂质泥岩，查阅水文地质手册，拟建项目的强风化、全风化、中风化粉质泥岩的有效孔隙度取值为0.20。

计算得到水流速度最大为U=0.8*0.139/0.20=0.556m/d。

②纵向弥散系数

地下水弥散系数的确定按下列方法取得：

DL＝aL×Um

其中：DL——纵向弥散系数，m2/d；

aL——纵向弥散度；

m——指数。

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度。根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。场区岩性主要为砂质泥岩，工勘测定粒径范围为2～20mm，根据现场踏勘情况，拟建项目场址的第④层土层较细，在此取2～3mm进行计算。根据表5.2.3.5-1，拟建项目纵向弥散度aL取13.0m，指数m取1.09，则纵向弥散系数DL=6.86 m2/d。

表5.2.3.5-2  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |
| 0.02-20 | 50 | 1.05 | 90.1 |

③计算参数结果见表5.2.3.5-3。

表5.2.3.5-3  计算参数一览表

| 参数含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 |
| 项目建设区含水层 | 0.556 | 6.86 | 619 | 60.4 |

④地下水下游预测结果

在拟建项目厂区发生生产过程废水防渗层破损或者破裂，生产废水发生渗漏的非正常状况下，污染物持续泄漏10天、100天、1000天、10950天（服务年限30年）后，COD、氨氮在地下水环境中最大迁移扩散距离估算结果。

表5.2.3.5-4  COD运移时间距离预测结果表 mg/L

| 时间 d 距离m | 10d | 100d | 1000d | 10950d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| 10 | 364.19 | 607.2405 | 619 | 619 |
| 20 | 132.1806 | 586.2945 | 618.9999 | 619 |
| 30 | 327.5683 | 553.944 | 618.9999 | 619 |
| 40 | 3.176917 | 509.1821 | 618.9999 | 619 |
| 50 | 0.197835 | 452.8022 | 618.9998 | 619 |
| 60 | 0.00657 | 387.5791 | 618.9996 | 619 |
| 70 | 0.000115 | 317.8988 | 618.9993 | 619 |
| 80 | 1.07E-06 | 248.9084 | 618.9988 | 619 |
| 90 | 5.32E-09 | 185.4503 | 618.9981 | 619 |
| 100 | 7.30E-12 | 131.1318 | 618.9971 | 619 |
| 200 | 0 | 0.166206 | 618.8698 | 619 |
| 300 | 0 | 2.38E-07 | 616.7479 | 619 |
| 400 | 0 | 0 | 597.3468 | 619 |
| 500 | 0 | 0 | 501.4595 | 619 |
| 600 | 0 | 0 | 325.5549 | 619 |
| 700 | 0 | 0 | 140.6199 | 619 |
| 800 | 0 | 0 | 36.65097 | 619 |
| 900 | 0 | 0 | 5.435951 | 619 |
| 1000 | 0 | 0 | 0.443523 | 619 |
| 1100 | 0 | 0 | 0.019515 | 619 |
| 1200 | 0 | 0 | 0.000457 | 619 |
| 1300 | 0 | 0 | 5.67E-06 | 619 |
| 1400 | 0 | 0 | 3.69E-08 | 619 |
| 1500 | 0 | 0 | 1.35E-10 | 619 |

表5.2.3.5-5  氨氮运移时间距离预测结果表 mg/L

| 时间 d 距离m | 10d | 100d | 1000d | 10950d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 |
| 10 | 35.53647 | 59.25255 | 60.4 | 60.4 |
| 20 | 12.89775 | 57.2087 | 60.39999 | 60.4 |
| 30 | 2.690025 | 54.05205 | 60.39999 | 60.4 |
| 40 | 0.309993 | 49.68433 | 60.39999 | 60.4 |
| 50 | 0.019304 | 44.18296 | 60.39998 | 60.4 |
| 60 | 0.000641 | 37.8187 | 60.39996 | 60.4 |
| 70 | 1.12E-05 | 31.01953 | 60.39993 | 60.4 |
| 80 | 1.04E-07 | 24.28767 | 60.39988 | 60.4 |
| 90 | 5.19E-10 | 18.09564 | 60.39981 | 60.4 |
| 100 | 7.12E-13 | 12.79541 | 60.39972 | 60.4 |
| 200 | 0 | 0.016218 | 60.3873 | 60.4 |
| 300 | 0 | 2.32E-08 | 60.18025 | 60.4 |
| 400 | 0 | 0 | 58.28715 | 60.4 |
| 500 | 0 | 0 | 48.93078 | 60.4 |
| 600 | 0 | 0 | 31.76658 | 60.4 |
| 700 | 0 | 0 | 13.72123 | 60.4 |
| 800 | 0 | 0 | 3.576282 | 60.4 |
| 900 | 0 | 0 | 0.530422 | 60.4 |
| 1000 | 0 | 0 | 0.043278 | 60.4 |
| 1100 | 0 | 0 | 0.001904 | 60.4 |
| 1200 | 0 | 0 | 4.46E-05 | 60.4 |
| 1300 | 0 | 0 | 5.53E-07 | 60.4 |
| 1400 | 0 | 0 | 3.6E-09 | 60.4 |
| 1500 | 0 | 0 | 1.32E-11 | 60.4 |

A、根据表5.2.3.5-4至表5.2.3.5-5和图5.2.3.5-1至图5.2.3.5-2可以看出：

拟建项目厂区内发生防渗层破损和破裂，生产废水非正常状况下，随着时间的增加，渗漏量会逐步增加，渗漏进入含水层的污染物的迁移扩散距离越来越大：

10d后COD、氨氮将扩散至地下水下游方向100m处；100d后COD、氨氮将扩散至地下水下游方向300m处；1000d后COD、氨氮将扩散至地下水下游方向1500m处；10950d（30年）后COD、氨氮在地下水下游方向的地下水浓度将达到废水的浓度。

且渗漏进入含水层的污染物在短时间难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中迁移扩散距离还会增大，会对地下水环境造成不同程度的污染，对项目区下游的的地下水造成污染风险。甚至对深层地下水造成一定的污染。

为此，要求建设单位按照相应要求进行分区防渗施工，同时在运营期间加强巡视、管理和监测。

⑤厂内监测井预测结果

根据拟建项目平面布置图，拟建项目厂内北侧的跟踪监测井距离事故池、污水处理站最近距离5m，距离生产厂房距离15m。

所以在此以最近距离5m为跟踪监测井的预测距离计算厂内跟踪监测井的浓度变化。

表5.2.3.5-6  特征污染物到达跟踪监测井的浓度变化预测结果表 mg/L

| 浓度 时间 d | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 149.1166 | 14.55031 |
| 2 | 271.607 | 26.50252 |
| 3 | 341.1033 | 33.28375 |
| 4 | 386.3838 | 37.70207 |
| 5 | 418.6183 | 40.84741 |
| 6 | 442.9411 | 43.22075 |
| 7 | 462.0588 | 45.08619 |
| 8 | 477.5453 | 46.59731 |
| 9 | 490.3839 | 47.85006 |
| 10 | 501.224 | 48.9078 |
| 20 | 558.1713 | 54.46453 |
| 30 | 581.0054 | 56.69261 |
| 40 | 593.1533 | 57.87796 |
| 50 | 600.5226 | 58.59704 |
| 60 | 605.35 | 59.06808 |
| 70 | 608.6766 | 59.39268 |
| 80 | 611.0529 | 59.62455 |
| 90 | 612.7966 | 59.79469 |
| 100 | 614.1031 | 59.92218 |

根据表5.2.3.5-6和图5.2.3.5-3可以看出，如果厂内生产废水发生泄漏，在厂内跟踪监测井内的污染物CODMn、氨氮浓度在1天后就可以监测出超标情况。随着泄漏时间的加长，跟踪监测井的污染物浓度会明显增高。

#### 5.2.3.6 拟建项目地下水防治措施、管理要求

1）污染物种类、污染控制难易程度和天然包气带防污性能参数

（1）根据上述拟建项目可能对地下水污染的污染物种类主要是生产废水中的为COD、氨氮等等，属于《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表7中的“非持久性有机污染物”。

（2）根据拟建项目可能对地下水产生影响的物料或污染物的储存条件，对应《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表5污染控制难易程度分级参照表，拟建项目污染控制难易程度为“难”。

（3）根据岩土工程勘察报告和查阅项目建设区域的水文地质图，拟建项目所在地土层较厚，且有白垩系上统江底河组K2j3粉质泥岩的存在。对应《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表6，拟建项目所在地天然包气带防污性能参数分级可以确定为“中”等。

2）地下水环境污染防治措施

根据项目区水位地质条件，结合拟建项目自身特点，本环评提出以下地下水环境污染防治措施：

（1）源头控制措施

①医疗废物运输采用周转箱装好，采用密封的医疗废物运输车运送，运回厂内在专门的卸车区卸车。

②医疗废物厂内暂存采用医疗废物暂存间内，并且按照医疗废物暂存间的建设要求进行相应的防渗、防溢流、防风、防雨、防扬散等措施。

③医疗废物周转箱和运输车辆在专用清洗消毒区域消毒，清洗消毒区域按照要求做好相应的防渗、防溢流等措施。

④生产废水和生活废水采用PVC管网输送，减少泄露的可能。

⑤污水处理站和事故池做好相应的防渗、防溢流措施。

（2）分区防控措施

根据前述，拟建项目主要分布的包气层土层为第④层，其渗透系数为0.8m/d，折算为9.25×10-4cm/s，岩土单层厚度≥1.0m且连续，对应的包气层防污性能为“弱”。

对应《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表7，地下水污染防渗分区参照表。

表5.2.3.6-1  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据上表所述，对应拟建项目的污染物种类、污染控制难易程度和拟建项目所在地天然包气带防污性能参数，确认拟建项目须如下防渗：

表5.2.3.6-2  拟建项目分区防渗一览表

| 序号 | 防渗分区 | 厂内区域 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | A、医疗废物处理车间； B、污水处理站及废水收集池； C、事故池（消防事故水池）； D、初期雨水收集池。 E、厂房内危废暂存间及医废暂存间1.0m高的墙裙必须进行防渗、防腐处理。 | 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
| 2 | 一般防渗区 | A、医废车停车位； B、生活区化粪池、隔油池； C、污水处理站的清水池； D、化验室（设备采用不锈钢操作台）； E、初期雨水收集沟。 | 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
| 3 | 简单防渗区 | A、办公室； B、门卫室； C、小车停车位； D、绿化区域等； E、其余雨水沟。 | 采用混凝土进行简单防渗 |

针对各个区域采取以上措施后，对项目区地下水环境影响较小。

3）地下水环境监测与管理

建设单位须定时委托有资质的单位定期对地下水水质进行监测，以掌握场区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响地下水环境。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）11.3地下水环境监测和管理：11.3.2.1跟踪监测点数量要求：a）一、二级评价的建设项目，一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游方向布置1个。一级评价的建设项目，应在建设项目总图布置基础上，结合预测评价结构和应急响应时间要求，在重点污染风险源处增设监测点。所以具体监测方案如下：

（1）监测点布设：根据场区地下水流向：

考虑到拟建项目的生产废水收集处理、生产厂房的位置均位于拟建项目厂址的中部和东北侧，共设置3个跟踪监测井，所以跟踪监测点位布置位置：

①上游方向的背景值监测井

在拟建项目南侧厂界地势较高处保留一个背景值监测井，监测井深建议以竖向挡水井结构，打井出水再往下打1～2m即可，监测层位为浅层地下水。

②污染源跟踪监测井：

在污水处理站北侧厂界处打一个监测井，监测井深建议以竖向挡水井结构，打井出水再往下打1～2m即可，监测层位为浅层地下水。

③地下水影响跟踪监测井：

同时考虑到拟建项目的地势西北角为地势最低处，拟建项目的浅层地下水主要汇集方向为西北角，所以在厂区西北角厂界设置一个影响跟踪监测井。监测井深建议以竖向挡水井结构，打井出水再往下打1～2m即可，监测层位为浅层地下水。

（2）监测项目：pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌数、细菌总数等。

（3）监测频次：建议每年监测至少 2 次。

（4）将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化。

（5）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告建设单位，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

4）地下水应急预案和应急处置

（1）非正常状况发生后，迅速成立由当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全、卫生等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。

（2）制定应急监测方案，确定对所受污染地段的下游的地下水和地表水水体进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。

（3）划定污染可能波及的范围，要求立即停止使用，严禁人畜饮用。

#### 5.2.3.7 地下水影响结论

综合以上分析，拟建项目在认真落实采取本次评价提出的防渗措施及管理要求后，拟建项目运营对地下水水质影响较小，拟建项目运营对地下水环境影响是可控的。

### 5.2.4 噪声环境影响分析

1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的要求，采用点源噪声距离衰减模式和噪声叠加模式进行影响预测。

（1）点源噪声距离衰减模式

Lp=Lp0-20lg（r/r0）-R-α（r-r0）

式中：Lp——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB（A）；

Lp0——噪声源的声功率级，dB（A）；

r——声源至受声点的距离，m；

r0——参考位置的距离，取1m；

R——噪声源的防护结构、房屋的隔声及减震、消声器等降噪措施对产噪设备的消声量，取20 dB（A）；

α——大气对声波的吸收率，dB（A）/m，取平均值0.008 dB（A）/m。

（2）预测点噪声叠加模式

L=L1+10lg（1+100.1（L2-L1））  （L1≥L2）

式中：L——受声点（即被影响点）的声压级，dB（A）；

L1——甲噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A）；

L2——乙噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A）。

2）预测因子和预测点

（1）预测因子

厂界噪声：等效A声级Leq(A)。

（2）预测点

噪声预测点一共5个，拟建项目厂界东、南、西、北四面及西南侧200m处的3户居民。

3）声环境现状和拟建项目噪声源强

（1）噪声现状

厂址区域噪声背景值监测结果详见表4.2.5-1。

（2）噪声源强

针对拟建项目各种主要的产噪设备，企业分别采取了安装消声器、安装减震垫片、安装在室内等措施来进行降噪，经降噪后其声源强详见表3.2.5.3-1。

4）预测结果与评价

（1）厂界噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）9.2条规定，“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”，拟建项目为新建，因此厂界噪声预测应以噪声设备噪声对厂界的贡献值作为评价量。

（2）敏感点噪声预测值必须叠加噪声背景值。

（3）拟建项目主要产噪设备与预测点的距离详见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  拟建项目噪声源强降噪后的声强情况

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 声级(dB) | 位置 | 治理措施 | 排放强度(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1 | 90 | 微波消毒车间 | 减震垫片、厂房隔声 | 70 |
| 2 | 引风机 | 2 | 90 |  | 消声器、减震垫、厂房隔声 | 70 |
| 3 | 液压提升泵 | 1 | 85 |  | 减震垫、厂房隔声 | 65 |
| 4 | 水泵 | 1 | 85 |  | 减震垫片、隔声 | 65 |
| 5 | 压缩冷凝机 | 1 | 85 | 冷藏库内 | 减震垫、厂房隔声 | 65 |

表5.2.4-2  主要产噪设备与预测点四周厂界的估算最近距离

| 序号 | 噪声设备 | 降噪声强dB(A) | 东厂界距离m | 南厂界距离m | 西厂界距离m | 北厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 70 | 15 | 35 | 38 | 25 |
| 2 | 引风机 | 70 | 15 | 37 | 38 | 25 |
| 3 | 液压提升泵 | 65 | 18 | 35 | 38 | 25 |
| 4 | 水泵 | 65 | 12 | 35 | 45 | 9 |
| 5 | 压缩冷凝机 | 65 | 24 | 40 | 38 | 25 |

（4）噪声预测结果及评价

表5.2.4-3  厂界及敏感点噪声预测结果  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 叠加噪声源强dB(A) | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 70 | 46.48 | 39.11 | 38.40 | 42.04 |
| 2 | 引风机 | 73 | 49.48 | 41.64 | 41.04 | 45.04 |
| 3 | 液压提升泵 | 65 | 39.89 | 34.11 | 33.40 | 37.04 |
| 4 | 水泵 | 65 | 43.41 | 34.11 | 31.93 | 45.91 |
| 5 | 压缩冷凝机 | 65 | 37.39 | 32.95 | 33.40 | 37.04 |
| 厂界贡献值叠加 | 49.12 | 44.74 | 44.08 | 49.87 |
| 标准限值 | 昼间 | 60 |
|  | 夜间 | 50 |
| 达标情况 | 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 距离西南3户散户距离 | 250 | 200 | 210 | 260 |
| 到3户散户的贡献值 | 4.29 | 2.28 | 1.36 | 2.58 |
| 监测背景值 | 昼间 | 58.8（南侧厂界噪声最大值） |
|  | 夜间 | 47.9（南侧厂界噪声最大值） |
| 预测值 | 昼间 | 58.8 |
|  | 夜间 | 47.9 |
| 标准限值 | 昼间 | 60 |
|  | 夜间 | 50 |
| 达标情况 | 昼间 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 |

从表5.2.4-3可以看出，拟建项目各主要噪声源在经过隔声、消声、合理布局和距离衰减后，经影响预测：

①厂界噪声预测：拟建项目厂界噪声贡献值昼间和夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

②最近敏感点噪声预测：拟建项目运行噪声对最近的西南面约200m的3户散户的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

综上所述，拟建项目运行过程在采取有效的噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响，从运营期噪声对当地声环境影响的角度分析，拟建项目的建设是可行的。

### 5.2.5 生态环境影响评价

1）对植被的影响

拟建项目征用土地范围内地表植被简单，主要是林地，树木主要是桉树和云南松为主，经现场踏勘，项目区未发现国家、云南省规定保护的珍稀动植物及古树名木，生态环境一般。

拟建项目建设后后，整体上对当地的生态环境改变很小，项目区及周围仍然属于人类高度开发区，以人工生态环境为主。

2）水土流失的影响分析

施工过程中项目区内原地貌将遭到破坏，产生裸露地表，降低其涵养水源能力，从而区域水土流失加剧，生态环境质量降低。但拟建项目完工后，扰动地面进行了硬化，建筑物覆盖和植被恢复，林草覆盖率达到防治目标值，具有较好的生态效益。拟建项目采用立体绿化、硬地绿化和植物移栽等方式增加绿化面积起到美化和净化环境的作用。

通过采取上述保护措施后，拟建项目建设对生态环境的影响较小。

### 5.2.6 固废环境影响分析

1）拟建项目固体废物产生量和处理方式

（1）员工生活垃圾，产生量5kg/d，1.8t/a。生活垃圾采用不同垃圾桶分类收集后送至东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置。

（2）污水处理站污泥约为0.635t/a。从污泥消化池内掏出前进行消毒处理，再利用医废包装袋盛装，置于周转箱内，分区贮存于危废暂存间，最终委托有相关资质的单位处置。

（3）污水处理站的MBR膜约3年左右更换一次，折算约0.2t/a。更换采用铁桶收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

（4）废过滤膜0.04t/a、废活性炭0.22t/a。采用铁桶收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

（5）废光触媒催化剂产生量10kg/a。采用铁桶收集后送危废暂存间暂存，再委托有资质单位清运处理。

（6）废UV灯管产生量约为0.02t/a。采用铁桶收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

（7）废弃劳保用品、周转箱产生量约为1t/a，按未处理过的医疗废物进行破碎、微波消毒处置后送东侧大姚生活垃圾填埋场处置。

（8）处理后医疗废弃物残渣1800t/a，医废经微波消毒处理后残渣日产日清送至东侧大姚县生活垃圾填埋场处置。

2）拟建项目固体废物对周围环境的影响

综上所述，拟建项目产生的固废均得到了合理、妥善的处理处置，对周围环境的影响较小。

### 5.2.7 土壤环境影响预测与评价

#### 5.2.7.1 土壤环境影响评价因子

1）拟建项目运行过程存在的污染因子

（1）微波消毒过程的废气中污染因子主要是颗粒物、NH3、H2S、TVOC、Hg、臭气浓度；无组织排放的废气污染因子主要是颗粒物、H2S、NH3、TVOC、Cl2、Hg、臭气浓度。

（2）废水中污染因子主要是生产废水和生活废水的污染因子：COD、氨氮、大肠菌数、细菌总数、余氯、致病菌等等。

（3）固废的污染物主要是生活垃圾，废气处理过程废过滤膜、废活性炭，微波消毒处理合格的残渣、废周转箱、劳保用品，污水处理过程的污泥、废MBR膜等等。

（4）拟建项目原料的医疗废物、次氯酸钠、片碱等。

2）土壤环境评价因子的选取

综合考虑以上污染因子的特性，拟建项目不涉及《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“5 建设用地土壤污染风险筛选值和管控制”的表1中的基本污染物项目。

结合实际情况最大的污染为正常生产过程主要是大气沉降的污染和地表漫流，所以选择污染物含盐量、Hg为土壤影响评价因子。

#### 5.2.7.2 建设项目土壤环境现状调查

1）土壤环境现状调查的方案

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中7 现状调查评价的7.1基本原则和要求：

7.1.2土壤环境现状调查与评级工作的深度应满足相应的工作级别要求，当现有资料不能满足要求时，应通过组织现场调查、监测等方法获取。

拟建项目的土壤环境评价等级为二级评价工作。但考虑到拟建项目生产的原料为医疗废物，处理达标后为残渣，在土壤监测中实际监测特征因子为废水处理、场内清洗消毒过程次氯酸钠反应形成的盐、Cl2与其他物质反应形成的盐。

所以对建设项目占地范围及外延200m范围的土壤环境中的基本因子+pH值+含盐量进行监测，共设置6个监测点位（其中南侧林地的监测点选择农用地8项+pH+含盐量进行监测）。

2）土壤环境现场调查和监测结果

（1）监测结果见表4.4.6-1～4.4.6-3。

（2）拟建项目评价范围的土壤理化性质见表4.4.6-4～4.4.6-5。

（3）拟建项目场址：

①其中厂内、厂外下风向表层样、和柱状样的50cm样点，监测建设用地45项基本项目满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染管控标准》（GB36600

-2018）表1中第二类用地筛选值的要求；pH值监测值显示土壤未酸化未碱化；含盐量监测值显示未盐化。

②3个柱状样的150cm和300cm的样点监测特征污染物pH值监测值显示土壤未酸化未碱化；含盐量监测值显示未盐化。

③厂外上风向的表层样（现状为林地）监测农业用地8项满足《土壤质量标准 弄用地土壤污染管控标准》（GB15618-2018）的相关要求；pH值监测值显示土壤未酸化未碱化；含盐量监测值显示未盐化。

#### 5.2.7.3 建设项目土壤环境影响预测和评价

根据建设项目土壤环境评价工作等级为二级评价，所以在此对建设项目土壤环境进行影响预测和评价分析。

1）评价范围

拟建项目场址及周围200m范围。

2）评价时段

拟建项目运行期。

3）建设项目污染因子对土壤的影响途径

根据项目工程分析，拟建项目生产程废水和生活污水、初期雨水经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒；产生的固体废物收集后妥善处理，不外排；但是拟建项目微波消毒过程的有组织排放的废气和无组织排放废气达标排放。所以对土壤环境的影响途径主要是大气沉降途径和地表漫流。

（1）预测因子

根据拟建项目工程分析，微波消毒过程的废气中污染因子主要是颗粒物、NH3、H2S、TVOC、臭气浓度；无组织排放的废气污染因子主要是颗粒物、H2S、NH3、TVOC、Cl2、臭气浓度。

初期雨水、生产废水和生活废水的污染因子：COD、氨氮、大肠菌数、细菌总数、余氯、致病菌等等，NaClO消毒使用后的产物为NaCl。

以上污染物中进入土壤后除了TVOC外，其他的和Cl2反应后主要会形成NaCl的形式。

考虑到TVOC的成分较为复杂，无法定量计算每一种污染物的量，所以在此以NaCl、Hg为预测因子。

（2）含盐量（Cl-）预测方法

采用《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中方法一。

该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降，地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤引起的土壤盐化、酸化、碱化等。

①单位质量土壤中盐分的增量计算公式：

ΔS=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：ΔS——单位质量表层土壤中的盐分的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内的单位年份表层土壤中盐分的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中盐分淋溶排出量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤盐分经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般去0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

Is计算数据：根基工程分析得知，拟建项目有组织和无组织排放的废气中的Cl2为5.835kg/a。

考虑到废气污染物的沉降距离超过200m范围内，在此计算厂区范围内以污染物的总量的90%计算。

则厂区范围内沉降的污染物：Cl2为5.2515kg/a，折算NaCl为8.6544kg/a。

Ls土壤中盐分淋溶排出量和Rs土壤中盐分经径流排出的量，查阅相关资料，其取值与土壤pH值、种类、粒径、含水量、土壤中有机碳含量、土地坡度、地区的干旱程度等许多因素有关，Ls和Rs在0.7～8.4g/m2·a之间。

但是拟建项目的污染物主要是NaCl极易溶于水，在此Ls0.7g/m2·a和Rs以7.0g/m2·a计算。

A主要以绿化面积为主，在此以1000m2计算。

ρb根据前面的厂址的土壤性质，土壤容重为1460kg/m3。

n持续年份以1、5、10、30、50年计算。

根据上式计算得出逐年的污染物增加量。

表5.2.7.3-1  逐年的污染物的增加量  g/kg

| 年份 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐分 | 0.0007 | 0.0035 | 0.007 | 0.021 | 0.035 |

②单位质量土壤中盐分的预测值根据其增量叠加现状值进行计算，公式：

S=Sb+ΔS

式中：Sb——单位质量土壤中盐分的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中盐分的预测值，g/kg。

根据2020年8月29日对拟建项目周围土壤监测最大值。则根据上述公式可以计算出拟建项目周围的盐分预测值如下：

表5.2.7.3-2  逐年的盐分预测值  g/kg

| 序号 | 年份 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含盐量增加量 | 0.0007 | 0.0035 | 0.007 | 0.021 | 0.035 |
|  | 监测数据最大值 | 以含盐量为最大监测值计算，0.9 |
|  | 预测值 | 0.9007 | 0.9035 | 0.907 | 0.921 | 0.935 |
|  | 管控限值 | 1.0 |
|  | 盐化情况 | 未盐化 | 未盐化 | 未盐化 | 未盐化 | 未盐化 |

从上表可以看出，在不考虑植被吸收的情况下，拟建项目大气沉降Cl2进入土壤形成的盐（污染物）在50年之内不会造成土壤的盐化。

（3）Hg的预测方法

拟建项目医疗废物中因为含Hg的医疗废物的混入，使得微波消毒处理的废气中会出现Hg，在工程分析中得知：拟建项目有组织排放的Hg为0.029g/a；无组织排放的Hg为2.88g/a。Hg经大气沉降后进入土壤中，因为汞金属的密度较大，所以不考虑Hg的淋溶排出和径流排出量。

①根据前面所述增量公式计算得出逐年的污染物增加量。

表5.2.7.3-3  逐年的Hg污染物的增加量  g/kg

| 年份 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |

②根据前面所述的增量计算公式，计算得出Hg的逐年预测值如下：

表5.2.7.3-4  逐年的Hg预测值  g/kg

| 序号 | 年份 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hg的增加量 | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | 监测数据最大值 | 以Hg为最大监测值计算，0.291 |
|  | 预测值 | 0.29101 | 0.29105 | 0.2911 | 0.2913 | 0.2915 |
|  | 管控限值 | 38 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从上表可以看出，在不考虑植被吸收的情况下，拟建项目大气沉降的Hg污染物在50年之内不会造成土壤的Hg超标。

综上所述，拟建项目在做好微波消毒废气达标排放，废水处理系统做好防渗、防溢流措施，厂区、危废暂存间做好防渗、防雨措施的情况，对拟建项目周围土壤环境的影响较小。

#### 5.2.7.4 建设项目土壤环境影响防治措施及跟踪监测措施

1）对废气中污染物对土壤环境的影响采取的防治措施

（1）从源头控制措施上，采取把微波消毒过程的废气收集后处理后再排放，减少废气中污染物（颗粒物、H2S、NH3、TVOC、臭气浓度）的产生和排放。

（2）影响过程防控措施

对拟建项目占地范围内能够硬化的地方尽量采取硬化，不能硬化的地方采取绿化措施，减少废气沉降污染物对土壤环境的影响。

2）采取的废水对土壤环境的防治措施

（1）在厂区东北角设置了40m3的初期雨水收集池，收集后和生产废水、生活污水一同处理

（2）生产废水和生活废水经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒，不外排。

（3）同时厂内东北角设置一个80m3的事故池兼做消防废水收集池，保证消防废水不会直接外排进外环境。同时保证生产过程废水在处理设施检修和故障时废水不会发生外溢情况。

3）对拟建项目原料、成品的防治措施

对拟建项目污水处理站、医疗废物处置车间、事故池采取重点防渗，减少废水下渗对土壤环境的影响。

4）固体废物防治措施

辅料存放区、医疗废物暂存间（冷库）和危废暂存间设置在厂房内部的西侧，可有效的防雨、防溢流、防风，且地面采取重点防渗措施。

3）跟踪监测措施

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

中9.1.3：土壤环境跟踪监测措施包括制定监测计划，建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

同时《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中9.1.4：

a）监测点位应布设在重点影响区和土壤敏感目标附近；

c）评价工作为一级的建设项目一般每3年开展一次监测工作，二级的每5年开展一次监测工作，三级的必要时开展跟踪监测工作。

所以拟建项目应根据生产情况，跟踪监测点位：厂区上风，厂外下风向各设一个表层样；厂区污水处理站旁，微波消毒处置厂房东北角各设一个柱状样。

监测因子：建设用地45项+pH +含盐量（含盐量、Hg作为特征污染物）。

建议每5年开展一次跟踪监测工作。并向环境主管部门报送监测结果。

#### 5.2.7.5 拟建项目土壤环境影响评价结论

拟建项目场址及周围土壤环境现状质量能够满足相应的土壤质量标准要求。

拟建项目运行过程产生的污染物在采取源头防控，过程防控的措施后，对周围土壤环境影响较小，拟建项目对周围土壤环境的影响是可以接受的。

### 5.2.8 电磁辐射影响分析

1）拟建项目采取的电磁辐射防护措施

（1）拟建项目采用的微波发生器为德国进口，共使用8台1.5KW的微波发生器，微波发生器总功率12KW，微波消毒频率为2450MHz。

（2）拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施。

（3）整套微波设备置于密闭的不锈钢机房（箱体）内。

（4）微波发生器位于外壁为5mm厚不锈钢管道内，管道前端连接破碎机，破碎机刀片相互啮合，无该波长的电磁波可以通过的孔隙，微波消毒单元管道内部也有可阻挡电磁波向两端辐射的不锈钢螺旋，后端为出料单元，出料单元管道内部也有不锈钢材质的螺旋输送，可有效防止微波的泄露。

2）相同的微波消毒设备辐射情况

启东市金阳光固废处置有限公司采用与拟建项目相同的微波消毒设备，采用8台微波发生器。

2016年9月26日，启东市金阳光固废处置有限公司对拟建项目拟采用的微波消毒处理系统进行了微波泄露量检测：

表5.2.8-1  微波消毒设备开机状态下周围环境辐射水平

| 序号 | 监测区域 | 编号 | 监测点位 | 功率密度（uw/cm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼南侧1F厂房内机房内侧 | 1 | 距设备5cm | 52.064 |  |
|  |  | 2 | 距设备5cm | 24.701 |  |
|  |  | 3 | 距设备5cm | 20.729 |  |
|  |  | 4 | 距设备5cm | 16.263 |  |
|  |  | 5 | 距设备5cm | 19.755 |  |
|  |  | 6 | 距设备5cm | 11.138 |  |
|  |  | 7 | 距设备5cm | 17.019 |  |
|  |  | 8 | 距设备5cm | 24.548 |  |
|  |  | 9 | 距设备30cm | 18.318 | 北防护门 |
|  |  | 10 | 距设备30cm | 15.402 | 南防护门 |
| 2 | 办公楼南侧1F厂房内机房外侧 | 1 | 距设备30cm | 0.044 |  |
|  |  | 2 | 距设备30cm | 0.032 |  |
|  |  | 3 | 距设备30cm | 0.054 |  |
|  |  | 4 | 距设备30cm | 0.066 |  |
|  |  | 5 | 距设备30cm | 0.049 |  |
|  |  | 6 | 距设备30cm | 0.034 |  |
|  |  | 7 | 距设备30cm | 0.025 |  |
|  |  | 8 | 距设备30cm | 0.021 |  |
|  |  | 9 | 距设备30cm | 0.011 |  |
|  |  | 10 | 距设备30cm | 0.045 |  |
|  |  | 11 | 距设备30cm | 0.031 |  |
|  |  | 12 | 距设备30cm | 0.036 |  |
|  |  | 13 | 距设备30cm | 0.045 | 北防护门 |
|  |  | 14 | 距设备30cm | 0.040 | 南防护门 |
| 3 | 办公楼南侧1F厂房外侧 | 1 | 距设备30cm | 0.045 |  |
|  |  | 2 | 距设备30cm | 0.032 |  |
|  |  | 3 | 距设备30cm | 0.054 |  |
|  |  | 4 | 距设备30cm | 0.066 |  |
|  |  | 5 | 距设备30cm | 0.045 |  |
|  |  | 6 | 距设备30cm | 0.040 |  |
|  |  | 7 | 距设备30cm | 0.021 |  |
|  |  | 8 | 距设备30cm | 0.011 |  |
|  |  | 9 | 距设备30cm | 0.019 |  |
|  |  | 10 | 距设备30cm | 0.025 |  |
|  |  | 11 | 距设备30cm | 0.017 |  |
|  |  | 12 | 距设备30cm | 0.019 |  |
|  |  | 13 | 距设备30cm | 0.056 | 厂房北门 |
|  |  | 14 | 距设备30cm | 0.047 | 厂房南门 |

监测结果表明：

（1）在正常运行状态下，微波处理机房（即箱体）内侧距离设备5cm处微波泄露功率密度为11.138～52.064μW/cm2（0.11～0.52W/m2），超过《电磁环境控制限值》中表1公众曝露控制限值（频率范围在30MHz～3000MHz区间，所处区域环境中的电磁辐射等效平面波功率密度限值为0.4W/m2，根据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）4.2的规定，拟建项目取功率密度限值的1/5，即0.08W/m2作为评价标准）。距两个防护门内30cm处微波泄露功率密度分别为15.402μW/cm2（0.15W/m2）、18.318μW/cm2（0.18W/m2），超过0.08W/m2的限值要求。

（2）在正常运行状态下，设备外侧距机房30cm（包括防护门外30cm）处微波泄露功率密度为0.011～0.066μW/cm2（0.00011～0.00066W/m2）。可见在箱体外30cm处微波泄露功率密度已远小于0.08W/m2的限值。30cm以外区域，已无明显的辐射影响，厂界范围外距离更远，所受影响更小。

（3）未开机状态下，厂房内功率密度0.031uw/cm2，厂房外0.047 uw/cm2。

拟建项目采用MDU-5B的工作电源及工作频率均与启东市金阳光固废处置有限公司采用的MDU-10B微波消毒设备相同。预计拟建项目投运后，在采取防护措施的情况下，微波处理车间外侧设备功率密度处于较低水平，对外界电磁环境影响很小。

3）拟建项目电磁辐射的影响分析

（1）场内220v输电线路对拟建项目微波消毒设备的影响

拟建项目采用的微波频率为2450MHz，属于超高频电波，具有反射、穿透、吸收三种特性。微波的反射性是指微波碰到金属会反射回来的特点。拟建项目微波消毒设备采用了不锈钢外壳，所以在运行时，拟建项目微波消毒设备的电磁主要被反射回去。同时不锈钢外壳也反射了220V输电线路的电磁波。

同时220V输电线路采用的50Hz的工作频率，属于低频（ELF）0～300Hz，构不成有害电磁能量发射，其周围电场和磁场没有相互依存、相互转换的关系，产生的电磁能量很小，不会对人或用电设备造成危害。

所以场内220V输电线路对拟建项目的微波消毒设备的影响较小。

（2）拟建项目微波消毒设备对周围环境的影响

根据类似项目的电磁辐射监测数据分析，评价认为拟建项目微波消毒设备工作时产生的电磁辐射影响是局部的，其对周围环境的总体影响较小。

拟建项目工作人员均为非电磁辐射执业人员，出于保护厂区工作人员健康的目的，评价提出将微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌），箱体外侧1m以外的区域可视为安全区域。微波消毒设备工作时，非电磁辐射执业人员禁止进入机箱或在机箱外1m范围内活动。

拟建项目运营期加强对微波设备的管理和维护，避免微波泄漏，并定期对箱体外部电场或功率密度进行检测，确保非电磁辐射执业人员活动区域电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求。

### 5.2.9 拟建项目对西侧S217省道的影响分析

1）相关规范和条件对交通干道的距离的要求

（1）根据《医疗废物管理条例》第二十四条，医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合环境保护行政主管部门的规定。

（2）但是《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）中规定：微波消毒处理厂不宜选在居民区、学校、医院等公共设施、水源保护区等附近建设，应设置相应的防护距离，防护距离的确定应根据厂址条件、处理技术工艺等，结合环境影响评价和环境风险评价结果，并根据专家论证意见确定。但没有规定医疗废物微波消毒集中处理与交通干道的相关距离要求。

2）永仁至楚雄高速通车后S217省道的交通情况

根据现场调查情况，永仁至楚雄的高速已经基本修建完成，计划在2021年通车，同时在姚安县和大姚均设有出入口，高速公路通车后，从永仁到楚雄走高速将由原来走S217省道3.5小时缩短为1小时左右，从永仁、大姚、姚安、楚雄之间的车辆将大部分选择走高速，S217省道的车流量将大大减少。

3）拟建项目对西侧S217省道采取的相应的措施

（1）根据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）没有规定医疗废物微波消毒处理厂于交通要道的距离。拟建项目采用微波消毒的方式处理医疗废物，不产生NOx、SO2、二噁英等污染物，产生的废气污染物较小。废水处理后回用于厂内清洗消毒。噪声做到厂界达标。

（2）拟建项目四周设置围墙，禁止外来人员进出厂内。

（3）拟建项目综合考虑西侧S217省道，把综合处置厂房和污水处理设施均设置在厂区东侧，远离S217省道一侧。

（4）根据拟建项目区域常年主导风向，拟建项目处置厂房和污水处理站布置在厂区东侧，位于S217省道的侧下风向，所以拟建项目产生的其他污染物对S217省道的影响较小。

综上所述，拟建项目在采取以上措施后对西侧的S217省道的影响较小，且符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）各种敏感目标的防护距离的要求。

### 5.2.10 医废运输路线环境影响分析

拟建项目涉及运输的危险物质为医疗废物，采用陆运方式，运输过程可能存在由于交通事故导致运输车辆泄漏，从而使土壤或地表水体受到污染。

拟建项目医疗废物收集运输经过的路线均为国道、省道和县道、乡道，都是当地比较成熟的道路，但由于运输路线比较长，因此不可避免地会经过一些乡村、集镇及城区等居民集中区；同时沿路也会通过桥梁的方式跨越一些水体，存在因医废运输车辆发生事故而污染河流、水系的风险。因此建设单位必须对驾驶员和随车人员进行相关法律法规、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能的培训，做好风险防范措施，减少事故的发生。

# 6 环境风险影响分析

## 6.1 评价依据

环境风险评价就是评估与拟建项目联系在一起突发性灾难事故发生的概率以及在不同概率下事故后果的严重性，并制定适宜采取的对策。

## 6.2 评价的一般性原则

本次评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）4.1条的规定，确定风险评价的一般性原则如下：环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境进行损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 6.3 风险调查

### 6.3.1 拟建项目涉及的危险物质的理化性质和危险特性

拟建项目涉及的危险物质主要有医疗废物、次氯酸钠、片碱、柴油。次氯酸钠、片碱、柴油属列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质。

#### 6.3.1.1 危险废物的理化性质和危险特性

1）医疗废物

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害的废物。医疗废物含有传染性的病原微生物、病菌和病毒，具有空间传染、急性传染和潜伏传染等毒性，其病毒细菌的危害性是生活垃圾的几十倍甚至上百倍。

据武汉市环境卫生科学研究设计院的调查资料，医疗废物中的粪大肠菌群数和细菌总数分别高达 0.83×1010个/L和8.1×1010个/L，乙型肝炎表面抗源阳性率可高达89%，对人体健康和环境均有极大的危害，在《控制危险废物越境转移及处置的巴塞尔公约》和我国的《国家危险废物名录》中，均将医疗废物列为危险废物，且序号均为前三位。

拟建项目处理的医疗废物为感染性医疗废物和损伤性医疗废物，含有大量的致病菌、病毒及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物毒性和腐蚀性，对医疗废物的疏忽管理，不仅会污染环境，造成大气、水体及土壤的污染，还可能会导致传染性疾病的流行，直接危害人体的健康，具体危害如下：

（1）物理危害，主要来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀等，物理危害不限于它们自身的危害，而是入侵了人体的保护屏障，使各种病菌进入了人体。

（2）化学危害，包括可燃性、反应性和毒性。

（3）微生物危害，来自于被病毒污染了的物质，比如传染源的培养基和传染病人接触过的废物。

（4）感染性、损伤性医疗废物具有一般生活垃圾的特征，腐败变质而生成氨、硫化氢。经微波处理还会有微量TVOC产生。

2）次氯酸钠

（1）理化性质

次氯酸钠溶液的理化性质详见表 6.3.1.3-1。

表6.3.1.3-1  次氯酸钠溶液的理化常数

| 国标编号 | 83501 | CAS 号 | 7681-52-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 次氯酸钠 | 英文名称 | sodium hypochlorite solution |
| 分子式 | NaClO | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 分子量 | 74.44 | 沸点 | 102.2℃ |
| 熔点 | -6℃ | 溶解性 | 溶于水 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.1 | 稳定性 | 不稳定 |
| 危险标记 | 腐蚀品 | 主要用途 | 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用于制氯胺等 |
| 急性毒性 | LD50：8500mg/kg(小鼠经口) | 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气 |

（2）危害

①侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。

②燃爆危险：

次氯酸钠不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。

（3）应急处理处置方法

①泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②保护措施

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防腐工作服。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

③急救措施

A、皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

B、灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

3）氢氧化钠（NaOH）

俗称火碱、烧碱、苛性钠、片碱。常温下是一种白色晶体，具有强腐蚀性。易溶于水，其水溶液呈强碱性，能使酚酞变红。

氢氧化钠是一种极常用的碱，是化学实验室的必备药品之一。它的溶液能够用作洗涤液。

（1）化学体现：无色通明的钠碱液体，是强碱之一，易在水中溶解，能与许多有机、无机化合物起化学反应，腐蚀性很强，能灼伤人体肌肤等。

（2）风险化学品：氢氧化钠归于风险化学品，在中华人民共和国《风险货品品名表》(GB 12268-90)中，属第八类风险货品腐蚀品中的碱性腐蚀品，编号82001。其出产、运营、贮存、运送、运用和抛弃品的处置须遵循《风险化学品安全管理条例》。

#### 6.3.1.2 生产设施风险识别

1）生产装置

医废微波消毒处理设备可能出现因设备故障或操作事故，滞留在生产车间及

处置系统内的医疗废物可能会散发出有害气体，危害工作人员健康；另外医废微

波消毒处理设备也可能由于故障导致医废消毒处理不达标而污染到外环境土壤或水体。

2）贮运系统

医疗废物在收集运输过程中可能由于交通事故或周转箱破损导致医疗废物

泄漏到外环境，污染土壤或经地表水体径流污染到当地地表水体，甚至危害到人

群健康。医疗废物在暂时贮存过程中也有可能由于周转箱破损导致医疗废物医废

泄漏。

拟建项目医疗废物采取当天收集当天处理，所以正常情况下医疗废物暂存间最多存储1天的医疗废物处置量，且均是以医疗废物转运箱形式进行储存，若发生泄漏事故，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为30kg，影响范围仅局限在医疗废物暂存间内。

3）环保设施

（1）废气事故排放影响分析

拟建项目废气处理设施发生故障导致微波消毒废气处理不达标，则外排的废气中携带有细菌，还有恶臭、TVOC 等，感染性细菌将会随风传播出去，对人体健康造成危害。

（2）污水处理系统故障分析

一旦废水处理设备出现故障，导致废水未处理达标就排放，污染地表水体澡塘河。另外废水水质含有一定的细菌，会造成感染性细菌、病菌的超标，因此建设单位必须采取有效措施，杜绝污水事故排放。

以上生产设施出现风险事故时可能会对周围的环境产生不良影响。

4）停电故障风险分析

如果市政供电断电，企业配有备用电源，一旦发生停电事故将及时启动备用

柴油发电机（100kw）进行发电以维持厂区生产正常运行。同时将可能由于停电发生泄漏的废水收集入事故池进行分批处理。

#### 6.3.1.3 运输系统风险识别

拟建项目涉及运输的危险物质为医疗废物，采用陆运方式，运输过程可能存在由于交通事故导致运输车辆泄漏，从而使土壤或地表水体受到污染。危险品运输方式及环境风险事故类型详见表6.3.1.3-1。

表6.3.1.3-1  危险品运输方式及风险事故类型一览

| 危险品名称 | 运输方式 | 运输量（t/a） | 突发性事故类型 | 突发性污染对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 陆运 | 1800 | 撒漏 | 土壤、地表水 |

### 6.3.2 危险物质及生产系统危险性（P）分级

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

拟建项目使用0.05%的次氯酸钠溶液进行运输车辆、周转箱、场地清洗消毒；添加5～10mg/L的次氯酸钠对污水处理消毒。

片碱用于废气处理的旋流塔的喷淋使用，年使用量约100kg/a。

柴油仅用于备用发电机的应急使用，厂内最大储存量为200L，折算0.16t。

拟建项目主要风险物质具体如下表所示。

表6.3.2-1  拟建项目主要风险物质一览表

| 物质名称 | 用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 0.778 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 片碱 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 柴油 | 0.16 | 0.16 | 5 | 0.032 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，......，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，......，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

2）拟建项目环境风险潜势

由上式拟建项目Q=0.072，Q＜1，可直接确定拟建项目环境风险潜势为Ⅰ（无需进行危险物质及工艺系统危险性（P）等级和各要素环境敏感程度（F）等级的判定）。

3）拟建项目环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分原则，风险潜势为Ⅰ，可开展简要分析。

简要分析是在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

## 6.4 环境敏感目标概况

据调查，拟建项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区，评价区没有发现文物古迹，也无名木古树分布。

## 6.5 事故风险分析

### 6.5.1 医疗废物运输事故分析

在道路上，运输有危险废物的车辆发生交通事故与各种因素有关，这些因素包括：驾驶员个人因素、危险废物的运量、车次、车速、交通量、道路状况等条件；道路所在地区气候条件等因素。

虽然发生运输风险概率很低，但一旦发生事故，会对事发点周围的人群健康和环境产生不良影响。

医疗废物中感染性废物含有大量致病微生物及传染病原，在发生交通事故时，若这些物质洒落于地，则可能会感染事故现场周围人群，影响周围人群健康。

如果发生事故时医疗废物进入经过的河流，则会扩大污染范围。

但只要在发生事故时，及时采取措施、隔离事故现场、对事故现场进行清理消毒等措施，防止医疗废物与周围人群接触，加强医废运输管理，能有效地预防医疗废物影响运输路线沿线的居民的身心健康。

因此必须加强医疗废物运输管理，最好是进行全程卫星系统监控，建立完备的应急方案。

### 6.5.2 医疗废物暂存事故分析

拟建项目医疗废物运输到卸料区，然后由提升系统上料至微波消毒系统内，均是以医疗废物转运箱形式进行储存，若发生泄漏事故，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为30kg，影响范围仅局限在医疗废物生产车间内，在医疗废物卸料区采取微负压设计，并设置事故通风排气风机，将废气引至废气处理系统处理后外排。据了解，正常情况下，医疗废物运输到卸料区后直接通过提升机进入微波消毒系统，不在卸料区长时间存放，如遇设备检修等特殊情况，医疗废物直接运输至冷库，因此，医疗废物在卸料区长时间存放的机率较小。

### 6.5.3 医疗废物微波处置设施事故分析

若医废微波消毒处理系统在运行过程中出现机械故障，滞留在生产车间及处置系统内的医疗废物可能会散发出有害气体，危害工作人员健康，此时应及时对设备进行维修，维修正常后及时处置。

医疗废物微波消毒处理系统故障不能正常运行时，收集来的医废暂存在厂区的医废冷藏库，冷藏库应采用微负压设计，并保证新风量30m3/人.h。抽出的气体含有致病菌和恶臭，会危害周边人员健康，因此必须经处理后排放。

### 6.5.4 废水泄漏影响分析

拟建项目含有有害物质的废水主要生产废水、初期雨水和生活废水，采取管道或集水沟进行收集，当拟建项目排水管道等发生破裂和泄漏等事故时，拟建项目污水将直接进入水沟或地下水环境，造成地表水、土壤和地下水在一定程度上受到污染。

### 6.5.5设施事故分析

1）废气事故排放影响分析

拟建项目有组织废气（微波消毒装置废气，卸料区、贮存冷库废气）经废气处理系统收集处理后排放。

废气非正常排放情况设定为废气处理系统故障（丧失处理能力）时，有组织废气未经处理直接排放的情况。根据5.2.1.5小节的预测，在事故排放情况下，下风向最大落地浓度值未出现超标。与正常情况相比，废气非正常排放对人体健康的影响增加不明显，最主要的影响来自于病原体的扩散，可能对人体健康造成危害。

2）污水处理系统故障分析

拟建项目全厂的废水产生量为4.06m3/d（包括初期雨水0.42m3/d），废水水质简单，但由于含有一定的细菌、病菌，污水处理设施一旦出现故障，会造成感染性细菌、病菌的超标，因此建设单位必须采取有效措施，杜绝污水事故排放。

厂区污水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降。污水处理站处理站处理废水主要为生活污水和消毒清洗废水，拟建项目设置事故池，若污水处理站发生故障，应把废水暂存到事故池中，待污水处理站恢复正常后，重新处理达标再进行利用。

### 6.5.6 停电故障风险分析

如果市政供电断电，企业配有备用电源，一旦发生停电事故将及时启动备用柴油发电机进行发电以维持厂区生产正常运行。

### 6.5.7 火灾风险分析

运营期厂区内用火不当，可能造成火灾，导致微波系统损坏，医废焚毁，有害物质排放量大大增加，并且医废飞灰可能因火灾热空气飘到四周，对周围居民身体健康带来威胁。

### 6.5.8 次氯酸钠和片碱泄露的环境风险分析

1）次氯酸钠和片碱存贮在厂房内的原料堆放区内，且采用袋装固体包装。发生泄露后，首先是颗粒和粉末从包装袋中漏出，因为原料存放区进存放有次氯酸钠、片碱、活性炭及少量的劳保用品等，所以没有水或者含水的其他物质，所以短时间内不会被溶解。同时厂房内安装视频监控系统，加上管理人员的定时巡查，比较短的时间会发现次氯酸钠或片碱的泄露，所以对周围环境的影响较小。

2）在次氯酸钠或片碱发生泄漏，被溶解后漫流到厂房内其他地方时，首先把未泄露的次氯酸钠和片碱转移至干燥的环境；同时对泄露的次氯酸钠和片碱采用大量清水冲洗，并把废水引入事故池内，再逐步引入污水处理站进行处理。而厂区内采用了重点防渗措施，少量的次氯酸钠或者片碱溶液在及时清理后不会造成防渗层的破坏，从而对厂房的土壤和地下水的影响较小。

## 6.6 环境风险防范措施及应急要求

### 6.6.1 医废泄漏风险防范措施及应急措施

1）风险防范措施

（1）医疗废物经产生机构进行密封包装后由封闭的周转箱、利器盒盛装，严格按《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）要求配置转运车，转运车辆的车箱应能防止运输过程中医疗废物洒落，转运车辆应配有工具以便及时清除意外洒落的医疗废物，加强转运车维护。

（2）加强人员培训，提高业务能力，规范运输人员操作；驾驶室与货箱完全隔开，保证驾驶员安全。

（3）合理规划收运路线。

（4）转运车辆文明驾驶、严禁超速、超载、避免急停急刹；车厢容积留有1/4的空间不装载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。

（5）依季节调整收集和运输时间，避免早晚交通高峰作业，运输车辆内配备应急收集工具，一旦发生医疗垃圾泄露，工作人员马上利用应急收集工具进行收集，避免医疗垃圾对道路及其他车辆产生影响。

（6）医疗废物转运过程中，严格按照国家环保总局制定的《危险废物转移联单管理办法》执行转移联单制度。

（7）车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒清洗的材料，底部设置良好气密性的排水孔。

（8）加强对污水收集管网和事故池的巡检，及时发现泄漏。

（9）一旦发现废气和废水处理系统故障，应停止生产，对废气废水处理系统进行修理，修好后微波处理系统才可继续运行。

2）应急措施

医疗废物在收集运送过程中当发生翻车、撞车事故导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员应立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员应采取下述应急措施：

（1）立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；

（2）对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理、消毒；

（3）清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理；

（4）如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治；

（5）清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理；

（6） 医疗废物若散落于水中，应根据河流的具体情况，及时通知水利部门、环保部门、公安部门、卫生部门、航道部门、河流下游的自来水厂、医疗废物处置中心等单位，采取措施防止受污染的水影响沿线居民身体健康和财产损失。

（7）发现废水收集管网或事故池等泄漏，应立即停止生产，然后对管道和事故池进行检修，如有泄漏，应对附近土壤和地下水进行应急监测，如果发现污染物超标，应采取补救措施。

对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置单位要向上述部门写出书面报告，描述事故发生的时间、地点、泄漏散落医疗废物的类型和数量、受污染的原因及医疗废物产生单位名称、已造成的危害和潜在影响和已采取的应急处理措施和处理结果。若交通道路被阻断，医疗废物不能及时运至处置中心时，医疗废物处置中心应及时与交通部门、公安部门联系，共同解决道路阻断问题或另找运输路线，保证医疗机构的医疗废物在医院的暂时贮存时间不超过 2 天。

### 6.6.2 医废暂存安全防范措施

1）医疗废物卸料场地、冷藏库等设施的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。

2）医疗废物卸料和贮存设施属感染区，应配备隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，并按照《环境保护图形标识一固体废物贮存(处理)场》(GBl5562.2)的有关规定设置警示标志。

3）贮存设施应设置事故排风系统或设施，抽出的气体应通过处理达到《恶臭污染物排放标准》要求后排放；地面和墙面应进行防渗防腐处理，地面应具有良好的排水性能，产生的废水可采用暗沟、管直接排入污水处理设施。

4）医疗废物卸料区及冷藏库应采取防渗漏、防腐、防鼠、防鸟、防蚊蝇、防蟑螂、防盜等措施。

### 6.6.3 医疗废物处置过程中风险防范和事故应急措施

#### 6.6.3.1 医疗废物微波消毒处置过程中采取的风险防范措施

1）微波消毒只能处理感染性废物和损伤性废物，对于不适于本工艺处理的医废坚决不能入厂。

2）配备双回路电源，并配备自动切换装置，防止停电时生产车间有害气体外逸、保证医废储存间的温度控制需要。

3）定期对医疗废物处置设备各部件进行定期维护，减少机械设备故障率。设置备用风机和泵类，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。

4）直接从事医废处置的所有员工和生产管理人员必须经相应岗位技能、技术、医疗废物特性和防护知识培训，持证上岗。操作人员必须严格执行操作规程和岗位责任制。

#### 6.6.3.2 处置设备出现机械故障（比如破碎设备堵塞、设备突然停止）时应急措施

1）若破碎设备堵塞，立即停产、断开设备电源，及时进行抢修。操作人员应当佩戴规定的个人防护装备（PPE）。操作者至少要戴橡胶或医用手套，最好用皮革或穿刺防护手套，特别注意避免发生与医疗废物直接接触。

2）若消毒过程中设备突然停止，关闭微波发生器，检查设备可能的故障点，断开电源，进行维修。设备恢复正常后必须对设备里的医废消毒残渣重新消毒处理达标。

3) 若医疗废物微波消毒处理系统故障不能正常运行，收集来的医废暂存在厂区的医废冷藏库（贮存温度≤5℃），冷藏库可以暂存1天的医疗废物的量，存放时间不能超过72h。

#### 6.6.3.3 医废消毒效果不达标的应急措施

1）设备在安装及检修后必须经国家环境保护总局认可的检测单位，采用生物学方法对处理后残渣进行消毒效果检测，合格后方可运行。在运行过程中，应采用同样的方法对消毒效果进行检测并不定期进行抽样测试，频率至少为2次/年。

2）应定期对微波消毒处理设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除安全隐患。

3）因设备故障造成消毒效果不合格时，必须对医废残渣进行重新消毒处理。

4）禁止将不合格的医废残渣送往生活垃圾填埋场处理。

5）尽快查找消毒不达标的原因并及时修护，否则启动应急设备。

### 6.6.4 地下水污染防治措施

1）防渗要求

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610

-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区：

医疗废物处理车间、污水处理站及废水收集池、事故池（消防事故水池）、初期雨水收集池等区域参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

厂房内危废暂存间及医废暂存间1.0m高的墙裙必须进行防渗、防腐处理。污水处理站、事故池（消防事故水池）、初期雨水收集池等重点防渗区水池必须建设为钢筋混凝土结构。

（2）一般防渗区：

转运车停车位、生活区化粪池、隔油池、污水处理站的清水池、化验室（设备采用不锈钢操作台）、初期雨水收集沟。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

（3）简单防渗区：

办公室、门卫室、小车停车位、绿化区域、其余雨水沟等，可采用混凝土硬化进行简单防渗。

2）跟踪监测要求

按地下水导则要求设置3个地下水水质监测点，定期监测。一旦发现地下水受到了污染，应第一时间进行处理。若发生了污染可以采取水力抽取截获的方法，将受到污染的区域的地下水用水泵抽出，防止受污染的地下水向周围迁移，减少污染扩散。同时抽出来的地下水可以置于公司污水处理站进行处理达标后排放。

### 6.6.5 火灾事故安全防范措施

为防止火灾时消防尾水对周边水体造成污染，本次环评提出厂区需设置事故池兼做消防废水收集池（80m3）一座，容量能够满足消防废水收集的需求。消防事故池设为半地下式，以便于废水能自流进入事故池。为了随时应对可能发生的泄漏及事故事件，建设单位应保持事故池处于空置状态。

## 6.8 事故应急预案

拟建项目建设单位应按照国家相关要求，编制拟建项目突发环境事件应急预案，报主管部门备案。

## 6.9 分析结论

根据拟建项目的特点，拟建项目环境风险因素主要为医疗废物运输过程医疗废物意外泄撒漏对周围环境造成污染。在采取本次环评提出的风险防治措施及事故应急措施后，拟建项目环境风险是可控的。

# 7 环保措施评述及建议

拟建项目建成投入运行将对周围环境带来一定程度的污染影响。开展环境影响评价的目的是通过项目的环境影响评价，了解所在区域的环境现状及建设项目的排污情况，预测拟建项目建成投产后，在实施评价推荐的污染治理措施后，对周围环境污染影响的范围和程度，在满足国家有关标准的前提下，提出对拟建项目生产过程减少污染、保护和改善环境质量的措施，以期把建设项目对环境的影响降低到最小程度。在评价中充分考虑治理措施的先进性、可行性和实用性，达到经济、社会与环境效益协调发展的目的。

## 7.1 施工期污染防治措施

### 7.1.1 施工期生态环境保护措施

1）强化生态环境保护意识

（1）建设单位应结合拟建项目施工期占地、土地破坏情况，认真做好工程施工期的水土保持及生态恢复、建设工作。

（2）进一步完善施工期的环境管理，明确其职能，落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。

2）水土流失的防治措施

（1）施工中不得将临时堆放的土石方任意弃置，以免引起严重的水土流失。

（2）施工过程中对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

（3）施工区水蚀强烈，为避免产生新的水土流失，必须采取设置排水沟及场地硬化等相应的工程措施。

3）植被的保护和恢复措施

（1）拟建项目施工过程中应加强管理，必须将施工临时用地布置在永久占地范围内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免增大土壤与植被的破坏面积。

（2）尽量保护和利用好表层的熟化土壤，待施工扰动结束后，利用表层的熟化土壤用于厂区绿化及临时占地的植被恢复等。

### 7.1.2 施工期环境空气保护措施

1）施工期间，施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

2）施工场地及运输道路定期洒水，防止扬尘产生。在大风日应加大洒水量和洒水次数。

3）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，缩短施工时间，减少施工污染。

### 7.1.3 施工期水环境保护措施

1）充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。

2）为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。对水泥、沙料等建筑材料存放应采取遮盖措施。

3）施工废水拟设置2m3的小型沉淀池进行简单预处理，处理后可回用于混凝土养护以及晴天对施工场地和运输道路进行降尘洒水，施工废水不外排。

4）施工人员生活污水经设置小型沉淀池统一收集并经过简单的沉淀处理后可回用于施工场地洒水抑尘，污水不外排。

### 7.1.4 施工期固体废物处置措施

1）拟建项目施工期表层的杂填土开挖后送东侧的大姚县生活垃圾填埋场填埋处理，其他的土石方在场内回填利用，拟建项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方；

2）建筑垃圾通过分类收集，可回收重复利用部分外售给废品收购站，不能回收利用部分由施工单位用于拟建项目的场地平整回填；

3）施工人员生活垃圾设置垃圾桶收集后送至大姚县生活垃圾填埋场处理；

### 7.1.5 施工期声环境保护措施

1）施工期间必须合理安排施工时间，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。

2）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。

3）建设单位应加强对施工场地的噪声管理，施工单位应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

## 7.2 运营期污染防治措施

### 7.2.1 大气污染防治措施及可行性分析

1）排气筒高度设置合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），拟建项目排气筒应高于周围200m半径范围内的建筑5m以上，根据现场调查情况，厂址200m范围内最高的建筑为大姚县生活垃圾填埋场资源化处理厂的厂房，相对拟建项目厂址高度约为10m。所以拟建项目排气筒高度15m是合理的。

根据初步设计资料：

（1）拟建项目微波消毒设备废气排气筒高度为15m。

综上所述，拟建项目排气筒高度设置合理。

2）废气达标排放分析

（1）有组织排放废气

拟建项目有组织排放废气达标排放分析详见表7.2.1-1。

表7.2.1-1  拟建项目各种废气排放情况

| 排气筒 | 污染物名称 | 排气筒高度 | 排放情况 | 浓度限值mg/m3 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 年核算排放量kg/a |  |  |
| 微波消毒废气排气筒 | 颗粒物 | 15m | 10.0 | 0.05 | 288.0 | 120 | 达标 |
|  | TVOC |  | 8.0 | 0.04 | 230.4 | 150 | 达标 |
|  | 氨 |  | 1.0 | 0.005 | 28.8 | / | / |
|  | 硫化氢 |  | 0.036 | 1.8×10-4 | 1.037 | / | / |
|  | Hg |  | 5×10-7 | 5×10-9 | 0.000029 | 0.012 | 达标 |
|  | 臭气浓度 |  | 72（无量纲） |  |  | 2000 | 达标 |

（2）无组织排放

①大气防护距离

根据6.2.1.5章节的预测结果可知，拟建项目无组织排放的颗粒物、TVOC、氨、硫化氢、Hg、Cl2厂界以及厂界外均无超标点，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时也达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），拟建项目不需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定的计算方法进行计算得出：以医疗废物处置厂房和污水处理站边界外延200m为处置厂房、污水处理站的卫生防护距离。

3）排气筒风速设计

（1）微波消毒废气

拟建项目微波消毒过程的废气排气筒高度为15m，

废气排气筒的内径为0.5m，风量为10000m3/h，计算出废气排放口的烟气流速为14.15m/s。

（2）排气筒出口处风速

①根据多年的气象资料统计，大姚县常年平均风速为3.3m/s。

②根据风速VC计算公式：

式中：V——排气筒高度处环境风速的多年平均风速m/s；

K——韦伯斜率；

③计算出15m排气筒处的风速：

u=u10(Z/Z10)m=3.3*（15/10）0.32=3.76m/s。

拟建项目排气筒的K=1.563，=1.640，（1.640）=0.4738，Vc=3.76m/s。

则微波消毒过程废气15m排气筒烟气流速为计算风速的3.76倍。

综上所述，满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：新建、改建和扩建工程的排气筒出口处烟气速度不得小于按照GB/T13201-91计算出的风速的1.5倍的要求。因此排气筒烟气不会发生烟气下洗现象。

4）外排废气对当地环境的影响分析

从预测结果，拟建项目微波消毒废气排放口的外排的各种气型污染物对环境影响的最大落地浓度均小于其相应标准的限值，排放的各种气型污染物对当地大气环境影响较小。

5）类似项目运行情况

根据统一集团公司旗下的贵州水城县医疗废物处置中心建设项目废气污染源监测结果（监测时间2020年3月），采取微波消毒设备内置“二级过滤器+活性炭吸附装置”，外部接入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理的医疗废物采用微波消毒工艺的废气可以做到达标排放，所以拟建项目在采取相同工艺处理医疗废物微波消毒废气是可以做到达标排放的。

### 7.2.2 废水污染防治措施及可行性分析

1）废水污染防治措施

（1）拟建项目通过自建污水处理站对生产废水、生活废水进行处理。采取“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”。

（2）拟建项目自建污水处理站规模5m3/d，拟建项目废水产生量为4.02m3/d（包括初期雨水），因此处理规模满足最大需求。

（3）拟建项目厂内设置1个容积为80m3的事故池兼做消防废水收集池。

（4）拟建项目厂内设置的1个40m3的初期雨水收集沉淀池。

2）废水污染防治措施的可行性分析

（1）拟建项目设置5m3/d的污水处理站，40m3的初期雨水收集池、80m3的事故池。但是既能保证项目废水不外排，又能通过废水回用减少新鲜水的使用。综合前面的可行性分析，拟建项目采取的废水防治措施从经济上和技术均是可行的。

（2）根据统一集团公司旗下的贵州水城县医疗废物处置中心建设项目废气污染源监测结果（监测时间2020年3月），微波消毒处理医疗废物的废水采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”是可以做到废水做到达标后回用的，所以拟建项目采用相同工艺处理生产过程的废水是可以做到达标，再回用于厂内清洗消毒，不外排。

### 7.2.3 噪声治理措施及可行性分析

1）噪声治理措施

（1）优先选用振动小、噪声低的设备，使用吸音材料降低撞击噪声；选用低噪声阀门；强烈振动的设备、管道与基础、支架、建筑物及其它设备之间采用柔性连接或支撑等。

（2）各噪声设备分别采用隔声、消声、吸声、隔振等综合控制技术措施。

（3）采取个人防护措施和减少接触噪声时间。对流动性、临时性噪声源和不宜采取噪声控制措施的工作场所，主要依靠个人防护用品（耳塞、耳罩等）防护。

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

2）噪声防治措施的可行性分析

综合所述，本次噪声防治措施从源头、传播途径、受体三个方面均有所考虑，可以有效降低噪声影响，此外还提出了加强管理。因此噪声防治措施是可行的。

### 7.2.4 固体废物污染防治措施分析

1）拟建项目固体废物处置措施

（1）员工生活垃圾，产生量5kg/d，1.8.4t/a。 生活垃圾分类采用不同垃圾桶收集后送至东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置。

（2）污水处理站污泥约为0.635t/a。从污泥消化池清掏前进行消毒，消毒沥干后利用医废包装袋盛装，置于周转箱内，分区贮存于危废暂存间，最终委托有相关资质的单位处置。

（3）污水处理站的MBR膜约3年左右更换一次，折算约0.2t/a。更换后采用铁桶收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

（4）废过滤膜0.04t/a、废活性炭0.22t/a。铁桶收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

（5）废光触媒催化剂产生量10kg/a。铁桶收集后送危废暂存间暂存，再委托有资质单位清运处理。

（6）废UV灯管产生量约为0.02t/a。铁桶收集后置于危险废物暂存间，交由有相关资质的单位处置。

（7）废弃劳保用品、周转箱产生量约为1t/a，按未处理过的医疗废物进行破碎微波消毒处置后送东侧大姚生活垃圾填埋场处置。

（8）处理后医疗废弃物残渣1800t/a，医废经微波消毒处理后残渣日产日清送至东侧大姚县生活垃圾填埋场处置。

2）固体废物防治措施可行性分析

拟建项目整体就是一个处置医疗废物的项目，拟建项目的投入运行，为周边4县的医疗废物处置做出很大贡献，减少医疗废物的环境污染风险。

同时拟建项目采取上述固体废物处置措施，虽然增加了一定比例的投资，但是从根本上解决了拟建项目运营过程的产生的固体废物，有效防治了拟建项目运营过程产生的二次固体废物对周围环境的影响，能确保固体废物得到妥善处理，将对环境的影响减小到最低限度，措施是可行的。

### 7.2.5 营运期生态保护措施及可行性分析

1）拟建项目采取的生态保护措施

（1）拟建项目厂区加强绿化。

（2）拟建项目采取了各种抑制粉尘措施。

（3）加强噪声防治措施。

2）拟建项目从采取的生态保护措施的可行性分析

拟建项目采取厂区加强绿化措施，对恢复拟建项目占地范围及周围植被起到积极的作用；采取各种防治粉尘的措施减少对周围植被的影响；加强噪声防治措施，对周围存在的小型动物的影响较小。综上所述，拟建项目采取的生态保护措施是可行的、必要的。

### 7.2.6 地下水污染防治措施及可行性分析

1）拟建项目采取的地下水防治措施

（1）清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水和雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

（2）厂区污染防渗措施及要求

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610

-2016）厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（3）设置事故池（消防废水收集池）、初期雨水收集池

厂区内设置相应的事故池（兼做消防废水收集池），有效保证废水在事故情况下不外排；设置初期雨水收集池，有效防止初期雨水外排。

（4）污废水渗漏检测及地下水污染监控措施

按地下水导则要求设置3个地下水跟踪监测点，定期监测。一旦发现地下水受到了污染，应第一时间进行处理。

2）拟建项目采取的地下水污染防治措施的可行性分析

（1）拟建项目厂内采取清污分流、雨污分流，有效减少厂内污水发生事故情况，造成地下水污染的可能。

（2）厂区内设置相应的事故池（兼做消防废水收集池），有效保证废水在事故情况下不外排；设置初期雨水收集池，有效防止初期雨水外排。

采取以上措施后有效防止事故情况下废水外排的风险。

（3）通过厂内采取相应的分区防渗，可有效防止事故情况下污染物下渗污染地下水。

综上所述，拟建项目采取的地下水防治措施是可行的。

### 7.2.7 运营期土壤环境保护措施及可行性分析

#### 7.2.7.1 土壤治理措施

1）对废气中污染物对土壤环境的影响采取的防治措施

（1）从源头控制措施上，采取把微波消毒过程的废气收集后处理后再排放，减少废气中污染物（颗粒物、H2S、NH3、TVOC、臭气浓度）的产生和排放。

（2）影响过程防控措施

对拟建项目占地范围内能够硬化的地方尽量采取硬化，不能硬化的地方采取绿化措施，减少废气沉降污染物对土壤环境的影响。

2）采取的废水对土壤环境的防治措施

（1）在厂区东北侧设置了40m3的初期雨水收集池，初期雨水经自检污水处理站处理达标后用于厂内清洗消毒，减少污染物的排放。

（2）生产废水和生活废水、初期雨水处理达标后回用于厂内清洗消毒，不外排。

（3）同时厂内东北角设置一个80m3的事故池兼做消防废水收集池，保证消防废水不会直接外排进外环境。同时保证生产过程废水在处理设施检修和故障时废水不会发生外溢情况。

3）对拟建项目原料、成品的防治措施

对拟建项目污水处理站、医疗废物处置车间、事故池采取重点防渗，可减少废水下渗对土壤环境的影响。

4）固体废物防治措施

对辅料存放区和危废暂存间设置在厂房内部的西侧，可有效的防雨、防溢流、防风，且地面采取重点防渗措施。

5）跟踪监测措施

《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中9.1.3 ：

土壤环境跟踪监测措施包括制定监测计划，建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

同时《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中9.1.4：

a）监测点位应布设在重点影响区和土壤敏感目标附近；

c）评价工作为一级的建设项目一般每3年开展一次监测工作，二级的每5年开展一次监测工作，三级的必要时开展跟踪监测工作。

所以拟建项目应根据生产情况，跟踪监测点位应设置在拟建项目的厂区上风，厂外下风向各设一个表层样；厂区污水处理站旁，处置厂房东北角各设一个柱状样，在每5年开展一次跟踪监测工作。并向环境主管部门报送监测结果。

#### 7.2.7.2 土壤治理措施可行性分析

1）从源头上的废气防治措施可行性分析

在7.1.2章节中已经对废气治理措施进行经济和技术可行性分析：拟建项目废气可做到达标排放，治理费用企业可以承担，从技术、经济角度论证，拟采用的废气处理措施可行。

2）从影响过程防控措施可行性分析

（1）对拟建场地范围采取硬化和绿化措施，减少废气中污染因子降落直接进入土壤；绿化在一定程度上可以吸附部分污染物，同时可以美化环境；从经济上来说，拟建项目场地已经进行硬化和绿化，在拟建项目的硬化和绿化投资相对较小。从技术和经济上是可行的。

（2）对厂区内设置事故池（兼做消防废水收集池）、初期雨水收集池，并对各个池子采取重点防渗、能够减少废水中污染物下渗进入土壤污染土壤的；从经济上来说，生产过程的废水的各个池子重点防渗采用防渗材料是比较便捷的，同时事故池有利于故障和检修的废水收集。所以设置事故池（兼做消防废水收集池）、初期雨水收集池，并对各个池子采取重点防渗，从技术和经济上是可行的。

（3）对医疗废物暂存间、危废暂存间进行防雨、地面重点防渗

对医疗废物暂存间设在处置厂房内，地面已经采用重点防渗措施；危废暂存间设置辅料仓库内，分区存放，采取重点防渗措施。

从技术上可以采用采用混凝土浇筑后，在底部采用防渗材料进行防渗；从经济上来说，医疗废物暂存间、处置厂房和危废暂存间采取重点防渗增加一定的投入约为10万元，相对拟建项目整个环保投资，此项费用是可以接受的。所以从技术和经济上处置厂房和危废暂存间防渗、防雨、防溢流是可行性的。

### 7.2.8 营运期电磁辐射控制措施及可行性分析

1）拟建项目采取的电磁辐射控制措施

（1）拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施。

整套微波设备置于密闭的不锈钢机房（箱体）内；微波发生器位于外壁为5mm厚不锈钢管道内，管道前端连接破碎机，破碎机刀片相互啮合，无该波长的电磁波可以通过的孔隙，微波消毒单元管道内部也有可阻挡电磁波向两端辐射的不锈钢螺旋，后端为出料单元，出料单元管道内部也有不锈钢材质的螺旋输送，可有效防止微波的泄露。

（2）拟建项目工作人员

均为非电磁辐射执业人员，出于保护厂区工作人员健康的目的，评价提出将微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌），箱体外侧1m以外的区域可视为安全区域。微波消毒设备工作时，非电磁辐射执业人员禁止进入机箱或在机箱外1m范围内活动。

（3）拟建项目运营期加强对微波设备的管理和维护

避免微波泄漏，并定期对箱体外部电场或功率密度进行检测，确保非电磁辐射执业人员活动区域电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求。

2）拟建项目采取的电磁辐射防治措施的可行性分析

根据2016年9月26日类似工艺的启东市金阳光固废处置有限公司项目的监测情况：

设备外侧距机房30cm（包括防护门外30cm）处微波泄露功率密度为0.011～0.066μW/cm2（0.00011～0.00066W/m2）。可见在箱体外30cm处微波泄露功率密度已远小于0.08W/m2的限值。30cm以外区域，已无明显的辐射影响，厂界范围外距离更远，所受影响更小。

所以，拟建项目微波消毒设备工作时产生的电磁辐射影响是局部的，其对周围环境的总体影响较小。

综上所述，拟建项目采取的电磁辐射防治措施是可行的。

## 7.3 污染防治措施一览表

为便于环保施工监理及竣工验收，特归纳拟建项目环保对策措施如表7.3-1。

表7.3-1  拟建项目环境环保对策措施及建议一览表

| 项目 | 具体环保措施 |
| --- | --- |
| 施工期 |
| 环境空气保护措施 | （1）施工期间，施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 （2）施工场地及运输道路定期洒水，防止扬尘产生。在大风日应加大洒水量和洒水次数。 （3）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，缩短施工时间，减少施工污染。 |
| 水环境保护措施 | （1）充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。 （3）为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。对水泥、沙料等建筑材料存放应采取遮盖措施。 （3）施工废水拟设置2m3的小型沉淀池进行简单预处理，处理后可回用于混凝土养护以及晴天对施工场地和运输道路进行降尘洒水，施工废水不外排。 （4）施工人员上厕所使用生活垃圾填埋场的厕所，施工人员生活污水经设置小型沉淀池收集并经过沉淀处理后可回用于施工场地洒水抑尘，污水不外排。 |
| 固体废物处置措施 | （1）拟建项目施工期表层的杂填土开挖后送东侧的大姚县生活垃圾填埋场填埋处理，其他的土石方在场内回填利用，拟建项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方； （2）建筑垃圾通过分类收集，可回收重复利用部分外售给废品收购站，较难回收利用部分由施工单位用于场地平整回填； （3）施工人员生活垃圾统一收集后送至大姚县生活垃圾填埋场处置。 |
| 声环境保护措施 | （1）施工期间必须合理安排施工时间，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 （2）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。 （3）建设单位应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 |
| 生态环境保护措施 | （1）强化生态环境保护意识 。 （2）采取合理有效的水土保持措施。 ①施工中不得将临时堆放的土石方任意弃置。 ②施工迹地要及时平整土地，并种植适宜的植物。 ③施工区必须采取设置排水沟及场地硬化等相应的工程措施。 （3）植被的保护和恢复措施 加强管理，剥离表土的保存和利用。 |
| 运营期 |
| 环境空气保护措施 | （1）收运过程废气防治措施 ①医疗废物由封闭的周转箱、利器盒盛装，严禁运输过程中医疗废物洒落。 ②提高操作人员业务能力。 ③合理规划收集运输路线。 ④运输车辆文明驾驶、安全驾驶。 ⑤避免早晚交通高峰作业，缩短对外环境影响时间。 ⑥转运车的防护设备、防护用品确保处于正常工作状态，不得擅自拆除或停止。 （2）有组织废气防治措施 ①微波消毒设备内置“二级过滤器+活性炭吸附装置”（滤膜及活性炭每25天更换一次）。微波消毒装置废气经内置处理装置处理后，经管道引至外部废气处理系统采用共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理工艺处理后，再经15m排气筒排放； ②在破碎机进料口、微波消毒设施出料口处设置集气罩，通过管道和风机将该两处的废气引入上述共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统集中处理。 ③医疗废物卸料区及冷库均保持微负压状态，产生的废气经机械通风系统收集进入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统集中处理。 （3）无组织废气防治措施 ①医疗废物卸料场地、暂时贮存库、冷藏库等设施的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。 ②贮存设施应采用全封闭、微负压设计，并应设置事故排风系统或设施。 ③医疗废物进场后应在规定时间内及时处理，减少存放时间，避免恶臭产生；若不能及时处理的应冷藏储存。 （4）设置卫生防护距离 建议当地政府在今后发展中要严格控制用地，在拟建项目的卫生防护范围(以处置厂房和污水处理站外延200m范围)内禁止建设居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。 （5）拟建项目建设单位应加强运营期生产管理和环境管理，定时检查微波消毒设备及废气处理设施，确保运转正常，定期更换废气处理设施中的过滤吸附介质（活性炭、过滤膜），保证去除效率，确保项目废气污染物稳定达标排放。 |
| 地表水环境保护措施 | （1）雨污分流 项目区周边截排水沟建设，实现项目清污分流。 （2）生活废水经隔油池（0.5m3）、化粪池（2m3）预处理后与生产废水、初期雨水通过自建污水处理站处理站处理达标后回用厂内清洗消毒。自建污水处理站采取“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”工艺，设计处理规模5m3/d。 （3）设置40m3雨污水收集池收集生产区雨污水，收集后和生产废水、生活污水一同处理。 （4）设置80m3事故池，事故情况废水引入事故池储存再逐步返回至污水处理站处理。 |
| 声环境保护措施 | （1）选用低噪声设备。 （2）各噪声设备分别采用加装消声器、减震垫、建筑隔声等综合控制措施。 （3）加强生产区绿化。 |
| 固体废物处置措施 | （1）经微波消毒灭菌处理合格后的医废残渣送至大姚县生活垃圾填埋场处置； （2）厂内生活垃圾做到日产日清，分类收集后送至东侧生活垃圾填埋场处置； （3）废弃劳保用品、周转箱与医疗废物一并破碎微波消毒处理后送至大姚县生活垃圾填埋场处置。 （4）污水处理污泥、废活性炭、废MBR膜、废过滤膜、废UV灯管分区放置于危险废物暂存间，定期交由有相关资质的单位处置。 |
| 地下水保护措施 | （1）清污分流 （2）厂区污染防渗措施及要求 依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 （3）地下水污染监控措施 设置3个地下水跟踪监测井，定期监测。 |
| 生态保护措施 | 强化厂区生态恢复与绿化和美化。 |
| 事故性风险预防与应急 | （1）医废泄漏风险防范措施及应急措施 密封转运、严禁洒落、合理规划路线；一旦洒落应向本单位应急事故小组取得联系，设立隔离区等措施。 （2）医废暂存安全防范措施 应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。 （3）医疗废物处置过程中风险防范和事故应急措施 不适于微波工艺处理的医废坚决不能入厂；配备双回路电源；定期对医疗废物处置设备各部件进行定期维护；操作人员应当佩戴规定的个人防护装备对设备进行检修。 （4）地下水污染防患措施 对厂区各区域划分为重点防渗区和一般防渗区，分别采用不同的防渗措施。 （5）火灾事故安全防范措施 设置室内、室外消火栓。设置事故池兼做消防废水收集池1座（80m3）。 |
| 电磁辐射控制 | 拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施。 评价提出将微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌），箱体外侧1m以外的区域可视为安全区域。微波消毒设备工作时，非电磁辐射执业人员禁止进入机箱或在机箱外1m范围内活动。 （3）运营期加强对微波设备的管理和维护，避免微波泄漏，并定期对箱体外部电场或功率密度进行检测，确保非电磁辐射执业人员活动区域电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求。 |

# 8 产业政策符合性及选址环境可行性分析

## 8.1 政策、法规符合性分析

### 8.1.1 产业政策符合性

1）产业政策相符性分析

（1）与国家产业政策符合性分析

拟建项目采取微波消毒工艺处理医疗废物，能够实现医疗废物的集中无害化处置。拟建项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类的第三十八类：环境保护与资源节约综合利用项目——“危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废弃物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”。

（2）与地方产业政策符合性分析

对照《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本）》中的相关条款，拟建项目属于“十一、环保节能安全与资源综合利用”，“区域布局：全省区域”中“20. 危险废物处理处置技术和设备”。

所以拟建项目符合国家及云南省的产业政策。

2）拟建项目工艺和设备符合性分析

拟建项目采用的主要设备是微波消毒设备，采用微波消毒工艺处理医疗废物。不属于发改委的《产业结构调整目录 淘汰类和落后产能》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 淘汰类》、国家完全监督总局《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录的通知》中的工艺和产品。

### 8.1.2 与《医疗废物管理条例》的符合性分析

对照《医疗废物管理条例》中相应要求

表8.1.2-1  拟建项目与《医疗废物管理条例》相关要求的符合性分析

| 序号 | 《医疗废物管理条例》相关要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四章 医疗废物的集中处置 |  |
| 1 | 第二十二条 |  |
|  | 从事医疗废物集中处置活动的单位，应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；未取得经营许可证的单位，不得从事有关医疗废物集中处置的活动。 | 拟建项目正在申请经营许可证 | 符合 |
| 2 | 第二十三条 医疗废物集中处置单位，应当符合下列条件： |  |
| 2.1 | （一）具有符合环境保护和卫生要求的医疗废物贮存、处置设施或者设备； | 拟建项目采用符合环境保护和卫生要求的医疗废物贮存、处置的设施 | 符合 |
| 2.2 | （二）具有经过培训的技术人员以及相应的技术工人； | 拟建项目的技术人员必须经过培训 | 符合 |
| 2.3 | （三）具有负责医疗废物处置效果检测、评价工作的机构和人员； | 拟建项目设置监测的人员和实验室 | 符合 |
| 2.4 | （四）具有保证医疗废物安全处置的规章制度。 | 拟建项目制定了专业的规章制度 | 符合 |
| 3 | 第二十四条 |  |
|  | 医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定。 | 拟建项目距离居民区较远，评价范围无水源保护区，以处置厂房和污水处理站边界外延200m为卫生防护距离 | 符合 |
| 4 | 第二十五条 |  |
|  | 医疗废物集中处置单位应当至少每2天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并负责医疗废物的贮存、处置。 | 根据建设单位的可研资料，对于有住院病床的医疗卫生机构，必须每天派车上门收集，做到日产日清；对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医疗废物处置至少2天收集一次医疗废物，并负责医疗废物的贮存、处置 | 符合 |
| 5 | 第二十六条 |  |
|  | 医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。医疗废物专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 运送医疗废物的专用车辆使用后，应当在医疗废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁。 运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。 | 拟建项目使用有明显医疗废物标识的专用车辆，并配合清洗和消毒设施，并采用专车专用，不得运送其他物品 | 符合 |
| 6 | 第二十七条 |  |
|  | 医疗废物集中处置单位在运送医疗废物过程中应当确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物。 | 拟建项目采用专用的转运车，可以确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物 | 符合 |
| 7 | 第二十八条 |  |
|  | 医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态。 | 建设单位在厂区内安装在线监控装置并加强日常维护 | 符合 |
| 8 | 第二十九条 |  |
|  | 医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范。 | 拟建项目符合国家相应的环境保护、卫生标准、规范 | 符合 |
| 9 | 第三十条 |  |
|  | 医疗废物集中处置单位应当按照环境保护行政主管部门和卫生行政主管部门的规定，定期对医疗废物处置设施的环境污染防治和卫生学效果进行检测、评价。检测、评价结果存入医疗废物集中处置单位档案，每半年向所在地环境保护行政主管部门和卫生行政主管部门报告一次。 | 拟建项目将采取定期检测、评价工作 | 符合 |
| 10 | 第三十二条 |  |
|  | 各地区应当利用和改造现有固体废物处置设施和其他设施，对医疗废物集中处置，并达到基本的环境保护和卫生要求。 | 拟建项目为新建项目 | 符合 |
| 11 | 第三十三条 |  |
|  | 尚无集中处置设施或者处置能力不足的城市，自本条例施行之日起，设区的市级以上城市应当在1年内建成医疗废物集中处置设施；县级市应当在2年内建成医疗废物集中处置设施。县（旗）医疗废物集中处置设施的建设，由省、自治区、直辖市人民政府规定。 在尚未建成医疗废物集中处置设施期间，有关地方人民政府应当组织制定符合环境保护和卫生要求的医疗废物过渡性处置方案，确定医疗废物收集、运送、处置方式和处置单位。 | 因为大姚县目前没有医疗废物处置设施，所以建设项目在大姚县生活垃圾填埋场西侧建设该项目 | 符合 |

综上所述，拟建项目的建设符合《医疗废物管理条例》的相关规定。

### 8.1.3 与环保部、卫生部的《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》的符合性分析

对照环保部、卫生部[2011]19号文的《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》中的相应要求。

表8.1.3-1  拟建项目与《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》相关要求的符合性分析

| 序号 | 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》相关要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四章 医疗废物的集中处置 |  |
| 1 | 二、规范产生和经营单位内部管理 |  |
|  | （四）加强危险废物经营单位管理 |  |  |
|  | 危险废物经营单位应当依据《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）依法申领危险废物经营许可证。禁止无经营许可证或者不单招经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。要参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原环保总局公告2007年第48号），建立危险废物经营情况记录薄，定期向环保部门报告经营活动情况；制定突发环境事件的方法措施和应急预案，配置应急防护设施设备，定期开展应急演练；要建立日常环境监测制度，自行或委托有资质单位对污染物排放进行监测，其中对焚烧设施排放的二噁英情况每年至少监测一次，防止污染环境。 | 拟建项目正在申请经营许可证，将按照经营许可证的范围进行经营；拟建项目将编制突发环境风险应急预案，配备应急设施设备，定期开展应急演练；拟建项目将委托有资质单位定期开展污染物监测，拟建项目采用微波消毒处置医疗废物不产生二噁英。 | 符合 |
| 2 | （五）加强业务培训，危险废物产生单位和经营单位应当对本单位工作人员进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员账务国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确防范和操作程序，提高安全防护和应急处理能力。对危险废物填埋和焚烧设施操作人员探索实行职业资格证书制度。 | 拟建项目将对工作人员进行定期培训相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，提高安全防护和应急处理能力 | 符合 |

综上所述，拟建项目的建设符合《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》的相关规定。

### 8.1.4 与危险废物和医疗废物处置设施建设规划相符性

1）对照《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》（环发[2004]16号）中相应要求：

表8.1.4-1  拟建项目与《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》相关要求的符合性分析

| 序号 | 《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》相关要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章 指导思想、目标、原则和技术要求 |  |
| 1 | （三）规划原则 |  |
|  | 1、集中处置、合理布局。国家推行危险废物和医疗废物集中无害化处置。……原则上以设区市为规划单元建设医疗废物集中处置设施，在合理的运输半径内接纳处置辖区内所有县城医疗废物，东中部地区要辐射到乡镇卫生院。不提倡医院分散处置。 | 拟建项目主要集中处置大姚县周边4个县的医疗废物 | 符合 |
| 2 | 3、采用先进实用、成熟可靠技术，切实实现安全处置。危险废物和医疗废物处置设施建设要采用先进实用、成熟可靠技术，技术起点要高，选址要符合要求，收集、处理。处置、综合利用全过程必须符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《核技术应用放射性废物贮存库设计与建造规范》等环保与卫生标准、技术规范的要求。严禁采用小型单燃烧室焚烧炉、没有自控系统和尾气处理系统的焚烧装置。坚决淘汰各种简易焚烧炉和其他隔了排放不达标的处置设施。 | 拟建项目采用微波消毒设施对医疗废物进行消毒处理，是属于一种成熟可靠的技术，消毒处理后的残渣送东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置。 | 符合 |
| 3 | 4、功能齐全，综合配套。为了对不同类别、不同危害特性的危险废物实行分类处理处置，鼓励危险废物集中处置设施同时配套综合利用、焚烧和安全填埋等工艺装置，按照“三位一体”处置中心模式进行设计和建设。 | 拟建项目采用微波消毒技术，处理后的残渣，不再属于危险废物，可送生活垃圾填埋场进行填埋处理，同时大姚生活垃圾填埋场拟建设一套垃圾碳化项目综合利用可以利用有机性物质。所以拟建项目处理后的医疗废物残渣可以得到妥善处理 | 符合 |
| 4 | （四）技术要求 |  |
|  | 1、运送车。危险废物和医疗废物运输车辆应使用有明显标识的专用车辆，单独收集、密闭运输，禁止混装其他物品，禁止使用敞开式车辆。医疗废物运送车车厢应具备周转箱固定装置，车厢内部材料、强度、气密性能、隔热性能、液体防渗、污水排出等必须符合环保要求，有条件的可以设置冷藏功能、自动装卸功能。在高温天气、运输距离较长时，有条件的应对高感染性医疗临床废物实行一次性包装、冷藏运输，禁止使用垃圾压缩车运送医疗废物。 | 拟建项目委托厂家严格按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）规范进行制造。 按照《保温车、冷藏车性能试验方法》（QC/T449-2000）的规定进行出厂检验，包括气密性、隔热性、防渗性、排水性能等。检验合格后，方可采购。 在医疗废物转运车辆明显位置固定产品标牌 | 符合 |
| 5 | 2、技术路线。危险废物集中处置系统和10t/d以上规模的医疗废物处置设施，优先采用对废物种类适应性强的回转窑焚烧技术。鼓励采用回转窑、热解炉等焚烧技术处置医疗废物，小于10t/d的医疗废物处置设施，也可采用其他处理及时，但必须做到杀菌、灭活、毁形和无害化，防治二次污染，积极发展和鼓励其他新技术的开发和示范。 | 拟建项目处理规模为5t/d，采用的是微波消毒设施，同时做到杀菌、灭活、毁形和无害化处理 | 符合 |
| 5 | 4、尾气处理。必须设置急冷系统。使烟气温度快速降到200℃以下，并配备酸性气体去除装置，除尘装置和二噁英控制装置，具有防腐蚀、防酸、防碱、防湿、放热措施。除尘装置优先选择喷活性炭的布袋除尘器。选择湿式除尘装置的，必须配备废水处理设施去除重金属和有机物等有害物质。不得使用静电除尘和机械除尘装置。 | 拟建项目采用微波消毒设施，尾气温度约为25℃，并且不产生二噁英，并设置了“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理 | 符合 |
| 6 | 6、系统配置。……医疗废物集中处置设施要配备医疗废物冷藏贮存设施、飞灰和灰渣密闭输送贮存固化系统、车辆和转运箱消毒系统、给水排水和消防系统、污水处理系统、报警系统、应急处理安全防爆系统、场区、厂房要密闭 | 拟建项目配备医疗废物冷藏暂存间；采用微波消毒设备，不产生飞灰和灰渣；配备转运车和周转箱清洗消毒系统、消防系统、给水排水系统、配备有污水处理站；场区采用围墙隔离，厂房采用密闭结构 | 符合 |

综上所述，拟建项目的建设符合《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的相关规定。

2）与《云南省危险废物利用处置规划》（2016-2020年）符合性分析

对照《云南省危险废物和医疗废物处置规划》（2016-2020年）中相应要求：

表8.1.4-2  拟建项目与《云南省危险废物和医疗废物处置规划》相关要求的符合性分析

| 序号 | 《云南省危险废物和医疗废物处置规划》相关要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三章 危险废物利用处置规划布局 |  |
| 1 | 二、布局原则 |  |
|  | （一）总量控制，产出平衡 对全省危险废物利用处置经营能力实行区域总量控制。综合分析重点监控危险废物产生量和处置能力，充分考虑运输途中的环境风险，统筹规划利用处置设施建设布局，经营能力不足的鼓励建设，经营能力富裕的严格控制新增经营能力。…… | 拟建项目拟计划收集处置大姚县及附近姚安、永仁、元谋县医疗废物，根据建设单位调查情况，其周边最近的处置单位位于楚雄市，运输距离在108km以上，途中经过大姚、姚安、南华县城及楚雄州市中心，存在较大的运输途中的环境风险。所以拟建项目选择建设在大姚县 | 符合 |
| 2 | （二）就近处置，专业运营 危险废物利用处置设施建设遵循“集中处置、合理布局”的原则。危险废物的利用处置应遵循集中处置和就近处置的原则，全省已有综合利用设施或具有条件的危险废物，原则上不得转移省外利用处置，以避免危险废物转运过程中的环境风险。 鼓励综合实力较强的企业，开展危险废物综合利用处置，促进危险废物利用处置行业向产业化、专业化、规模化发展，带动全省危险废物利用处置行业水平提升。…… | 拟建项目建设单位为楚雄州利盈医疗废物处置有限公司，是由河南利盈医疗废物处理有限公司在云南成立的第二家专业处置医疗废物的分公司，其在云南腾冲市已完成一家类似医疗废物处置项目建设，在河南、湖北、江西、贵州、广西等省份已建成数十家医疗废物微波消毒处置项目。 拟建项目在大姚成立楚雄利盈医疗废物处理有限公司主要收集、处置大姚、姚安、永仁、元谋四县的医疗废物。 | 符合 |
| 3 | （三）公平竞争，保障优先 …… 对于利用价值或利用价值极低的危险废物、医疗废物等，鼓励各州（市）、县（市/区）人民政府全资建设或政府主导、融资参与建设等形式，加大兜底保障力度，积极化解危险废物贮存带来的环境风险。 | 拟建项目通过企业自筹资金投资建设医疗废物的处置的项目，积极为大姚、姚安、永仁、元谋4县的医疗废物处置提供保障力量 | 符合 |
| 4 | 三、分类布局 |  |
|  | （三）经营能力不足的危险废物 |  |  |
|  | 1、HW01医疗废物 产生3.9万吨，需外委利用处置3.9万吨，经营能力为3万吨，能力缺口0.9万吨。 | 经建设单位调查，大姚、姚安、永仁、元谋4县无医疗废物处置设施，均需运往楚雄州处置，且运输距离在100km以上，为此建设单位在大姚县设置1个医疗废物处置项目，收集和处置周边4县的医疗废物 | 符合 |

综上所述，拟建项目的建设符合《云南省危险废物利用处置规划》（2016-2020年）的相关规定。

### 8.1.5 拟建项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析

对照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相应要求：

表8.1.5-1  拟建项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求的符合性分析

| 序号 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章 固体废物污染环境防治的监督管理 |  |
| 1 | 第十三条 |  |
|  | 建设产生固体废物的项目以及建设贮存、利用、处置固体废物的项目，必须依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 | 拟建项目正在办理环境影响评价工作 | 符合 |
| 2 | 第十四条 |  |
|  | 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。 | 拟建项目的污染环境防治设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 | 符合 |
|  | 第三章 固体废物污染换的防治 |
|  | 第一节 一般规定 |
| 3 | 第十七条 |  |  |
|  | 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。 | 拟建项目采用了专用的、密闭的转运车转运医疗废物周转箱，采用微波消毒合格后，残渣送大姚县生活垃圾填埋场处置 | 符合 |
| 4 | 第二十一条 |  |
|  | 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 | 拟建项目的收集、贮存、运输、处置设施、设备和场所有专人管理和维护，设计运行年限30年 | 符合 |
| 5 | 第四章 危险废物污染环境防治的特别规定 |  |
|  | 第五十二条 |  |
|  | 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 | 拟建项目收集医疗废物采用专用的周转箱和包装袋；采用专用的密闭的转运车进行转运；以及处置场所均设置医疗废物识别标志 | 符合 |
| 6 | 第五十七条 |  |
|  | 从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；从事利用危险废物经营活动的单位，必须向国务院环境保护行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。具体管理办法由国务院规定。 禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 | 拟建项目正在申请经营许可证，将按照经营许可证的种类、范围进行收集、贮存、处置医疗废物。 | 符合 |
| 7 | 第五十八条 |  |
|  | 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 | 拟建项目仅收集、贮存、处置医疗废物，并且对医疗废物进行分类收集，按照不同的种类在医疗机构内进行分容器包装，运回厂内日产日清。 | 符合 |
| 8 | 第五十九条 |  |
|  | 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请。移出地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。 转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。 | 拟建项目收集、贮存、处置医疗废物按照国家有关规定填写危险废物转运联单，且不转移出省处置 | 符合 |
| 9 | 第六十条 |  |
|  | 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 | 拟建项目医疗废物采用专用的密闭的医疗废物的专用的周转箱，采用欧专用的转运车运输 | 符合 |
| 10 | 第六十二条 |  |
|  | 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；环境保护行政主管部门应当进行检查。 | 拟建项目将按照有关要求制定突发环境应急预案 | 符合 |

综上所述，拟建项目的建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。

### 8.1.6 拟建项目与《危险废物处置工程技术导则》符合性分析

对照《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）中相应要求：

表8.1.6-1  拟建项目与《危险废物处置工程技术导则》相关要求的符合性分析

| 序号 | 《危险废物处置工程技术导则》相关要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 处置技术适用性及选择 |  |
| 1 | 4.1 废物处置技术分类 |  |
|  | 4.1.2危险废物预处理技术包括物理法、化学法和固化/稳定化等 4.1.2.1 物理法包括压实、破碎、分选、增稠、吸附和萃取等 | 拟建项目处理的医疗废物在医疗机构经分选后，不适合微波消毒的由医疗机构委托其他有资质单位清运处理；回厂内后经破碎再消毒处置 | 符合 |
| 2 | 4.2 危险废物处置技术适用性 |  |
|  | 4.2.3危险废物非焚烧处置技术应根据技术特点和被处置废物的特性进行选择 | 拟建项目仅收集处置适用微波消毒处理的医疗废物，其他不能处理的，在医疗机构分类选出后，由医疗机构委托其他有资质单位清运处理 | 符合 |
| 3 | 4.3 危险废物处置技术选择原则 |  |
|  | 4.3.5感染性废物(医疗废物)应选择能够杀灭感染性病菌的处置技术，如焚烧、高温蒸汽灭菌、 化学消毒、微波消毒等。 | 拟建项目仅收集、处理感染类废物和损伤性废物，其他不适用微波消毒的医疗废物由医疗机构委托其他有资质单位清运处理 | 符合 |
| 4 | 5 总体要求 |  |
|  | 5.1 危险废物处置工程应满足《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求。 | 拟建项目正在编制环境影响评价报告 | 符合 |
| 5 | 5.3 危险废物处置规模应根据项目服务区域范围内的可处置废物量、废物分布情况、发展规划以及 变化趋势等因素综合考虑确定。 | 拟建项目的医疗废物处理规模为5t/d，符合周边4县的医疗废物的废物量，废物分布情况 | 符合 |
| 6 | 5.5 危险废物处置工程厂址选择应符合城市总体发展规划、环境保护专业规划和当地的大气污染防治、水资源保护、自然生态保护要求，还应综合考虑危险废物处置设施的服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素，最终选定的厂址还应通过环境影响和 环境风险评价确定。 | 拟建项目场址位于大姚县城的建成区和规划区外，距离大姚县成建成区约4.2km，拟建项目评级范围内不涉及水资源保护、生态红线保护范围；拟建项目服务范围为大姚县、姚安、永仁、元谋县，均有现成的公路可以使用。 | 符合 |
| 7 | 5.6 危险废物处置工程大气污染物排放应符合 GB 16297、GB 18484 或行业、地方排放标准的要求，并应按照《污染源自动监控管理办法》的规定安装大气污染物排放连续监测设备，并与监控中心联网。 | 拟建项目微波消毒的废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相应要求；同时要求拟建项目安装在线监测系统，并和监控中心联网。 | 符合 |
| 8 | 5.7 危险废物处置工程废水排放应符合GB 8978或行业、地方排放标准的要求，达到GB 50335中废水回用要求的再生废水应尽量回用。 | 拟建项目生产废水和生活废水、初期雨水采用自建污水处理站处理达标后回用厂内清洗消毒 | 符合 |
| 9 | 5.8 危险废物处置工程厂界噪声应符合 GB3096 和 GB12348 的要求。 | 拟建项目厂界达标 | 符合 |
| 10 | 5.9 危险废物处置工程恶臭污染物控制与防治应符合 GB14554 中的有关规定。 | 拟建项目的NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求 | 符合 |
| 11 | 5.11 危险废物处置工程的设计、施工、验收、运行除符合本标准规定外，还应遵守国家现行的有关法律、法令、法规、标准和行业规范的规定，符合有关工程质量、安全、消防等方面的强制性标准的规定。 | 拟建项目处置工程设计、施工、验收、运行同时满足国家现行的有关法律、法规、标准、规定等 | 符合 |
| 12 | 6 总体设计 |  |
|  | 6.1 总图设计 |  |
|  | 6.1.2 危险废物处置工程的总图设计应符合《建设项目环境保护设计规定》的要求，根据所在地区的自然条件，结合生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通讯、热力、给排水、污水处理、防洪和排涝等设施，经多方案综合比较后确定。 | 拟建项目总图设计符合《建设项目环境保护设计规定》的要求，根据所在地区的自然条件，结合生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通讯、热力、给排水、污水处理、防洪和排涝等设施 | 符合 |
| 13 | 6.1.4 危险废物处置工程周围应根据实际情况设置围墙或其它防护栅栏，防止家畜和无关人员进入。 | 拟建项目厂界外采用设置围墙防治家畜和无关人员进入。 | 符合 |
| 14 | 6.2 总平面布置 |  |
|  | 6.2.1 危险废物处置厂一般由处置区和生产管理区组成。处置区包括废物接收贮存区、废物处置区、附属功能区等，其中废物接收贮存区应设置废物接收、贮存、分析鉴别、预处理等单元；废物处置区设置废物处置、二次污染防治等单元；附属功能区包括供水、供电、供热等单元。生产管理区设置生产办公和生活等单元。 | 拟建项目将规划建设生产区和办公生活区，生产区位于办公生活区北面，生产区与办公生活区相对隔离，分开建设。 （1）生产区主要建设上料区、微波消毒系统、洗车间、消毒间、冷藏库、危废暂存间、实验室等。位于项目区的东中部。 （2）办公生活区主要建设办公室、宿舍、厨房、卫生间、停车位以及绿化等。整个生活区布局于生产区的西南侧，位于拟建项目区常年主导风向的上风向。 （3）拟建项目自建污水处理站位于项目区东北角，处于项目区常年主导风向的下风向。 | 符合 |
|  | 6.2.2 危险废物处置区布置应满足处理工艺流程和物流流向要求，做到流程合理、布置紧凑、连贯，保证设施安全运行。处置区和生产管理区之间设置绿化隔离带 |  |  |
|  | 6.2.3 危险废物处置场所应按转运车辆数建设转运车停车场和车辆清洗系统，停车场和清洗系统尽 量靠近危险废物处置功能区。 |  |  |
| 15 | 6.3 厂内道路 |  |
|  | 6.3.1 厂内道路应满足进厂大规格的废物运输车辆的荷载和通行要求，并要综合考虑消防及各种管线的相应要求。 | 厂内道路设计宽度为6m，采用混凝土浇筑。设为环形道路。 | 符合 |
|  | 6.3.2 危险废物处置厂的厂区主要道路行车路面宽度不宜小于 6 m，车行道宜设环形道路。厂房外应设消防道路，道路的宽度不应小于 3.5 m。路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土、道路的荷载等级应符合 GB J22 中的有关规定。 |  |  |
| 16 | 7 系统配置要求 |  |
|  | 7.1 一般要求 |  |
|  | 7.1.1 危险废物处置设施建设应根据不同处置技术的特点和应用要求确定相应的建设内容，应能保证危险废物得到安全有效处置，主要包括主体设施和辅助设施两部分。 | 拟建项目主体工程为微波消毒设施，辅助设施为污水处理站、医疗废物暂存间、危废暂存间、废气处理系统等 | 符合 |
|  | 7.1.1.1 主体设施应包括进厂危险废物接收系统、分析鉴别系统、贮存与输送系统、预处理系统、处置系统、污染控制系统、自动化控制系统、监测系统和应急系统等。 | 主体设施包括医疗废物接收系统、医疗废物暂存间、破碎系统、微波消毒系统、废气处理系统、事故池等一系列设施 | 符合 |
|  | 7.1.1.2 附属设施应包括电气系统、能源供应、气体供应、供配电、给排水、污水处理、消防、通信、暖通空调、机械维修、车辆/容器冲洗设施、安全防护和事故应急设施等。 | 拟建项目按照医疗废物处置的布置需要设计电器、能源、供水供电，运输车辆、周转箱重新设施，以及事故池等设施 | 符合 |
|  | 7.1.2 危险废物处置设施服务年限参照有关规定。 | 拟建项目服务年限为30年 | 符合 |
|  | 7.4 贮存和输送系统 |  |
| 17 | 7.4.1 危险废物处置设施应根据处置废物的特性及规模，根据有关标准要求设置贮存库房及冷库。一般情况下，设施的贮存能力应不低于处置设施 15 日的处置量。 | 拟建项目设置医疗废物冷藏室，设计容积为156m3，以1m3存放0.5t医疗废物计算，可以存放78t，满足15.6天的暂存要求 | 符合 |
|  | 7.4.2 危险废物贮存和卸载区应设置必备的消防设施。 | 拟建项目在厂内设置消防栓及移动式灭活设备 | 符合 |
|  | 7.4.3 危险废物贮存容器应符合 GB 18597 要求。 | 拟建项目的贮存容器、设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）（GB 18597-2001）中相关要求 | 符合 |
|  | 7.4.4 经鉴别后的危险废物应分类贮存于专用贮存设施内，危险废物贮存设施应符合 GB 18597 要求。 |  | 符合 |
|  | 7.4.5 危险废物输送设备的配置应根据处置设施的规模和危险废物的特性确定。 | 拟建项目设置2台专用医疗废物转运车，满足处置设施的规模和特性要求 | 符合 |
| 18 | 7.6 处置系统 |  |
|  | 7.6.2.3 采用等离子体技术处置危险废物，应根据需要进行系统配置，确保等离子体熔融炉、电源设备、测量控制设备和制氮设备稳定运行，并配备相应的进料单元、热能回收单元、废气处理单元以及玻璃体输出成型单元。等离子体处置过程产生的废气在没有专门标准的前提下可参照GB18484 执行。电弧等离子体技术的电弧温度达到 7000℃以上，反应区温度控制在 1200～1500℃范围。 | 拟建项目采用微波消毒设备对医疗废物进行消毒处理，配备有相应的尽量单元，废气处理单元等 | 符合 |
| 19 | 7.7 二次污染控制系统 |  |
|  | 7.7.1 废气污染控制系统 |  |
|  | 7.7.1.1 废气净化技术的选择应充分考虑危险废物特性、组分和处置过程中气态污染物产生量的变化及其物理、化学性质的影响，并应注意组合技术间的关联性。 7.7.1.2 废气净化装置应有可靠的防腐蚀、防磨损和防止飞灰阻塞的措施。 7.7.1.3 如果选择的处置工艺有二噁英污染物产生，应安装高效的二噁英净化装置。 7.7.1.4 如废气中含有酸性污染物，应采用适宜的碱性物质作为中和剂，在反应器内进行中和反应。 7.7.1.5 填埋场应设置气体导排系统，并按 GB18598 进行监测和管理。 7.7.1.6 经净化后的废气排放和排气筒高度设置应符合国家标准要求。 | 拟建项目采用微波消毒设施，处置过程中产生的废气主要是粉尘、NH3、H2S、TVOC，采取共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理；无组织排放为少量清洗消毒、污水处理的Cl2，采取加强通风，和厂内绿化；拟建项目不产生二噁英；拟建项目处置后的医疗废物残渣送东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置，不单独设置填埋场。 同时排气筒的高度和排放浓度、速率满足国家标准要求 | 符合 |
| 20 | 7.7.2 废水污染控制系统 |  |
|  | 7.7.2.1 应根据不同危险废物处置技术的废水排放情况配置相应的废水/废液处理设施。 7.7.2.2 废水处理可采用多种切实可行的处理技术，污染物排放指标必须达到 GB8978 及相关标准 的要求。 | 拟建项目采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”处理废水，处理达标后回用于厂内清洗消毒 | 符合 |
| 21 | 7.7.3 残渣处理系统 |  |
|  | 7.7.3.1 危险废物焚烧处置残渣应按照《国家危险废物目录》及相关规定鉴别是否属于危险废物。 7.7.3.2 危险废物焚烧处置残渣经鉴别，属于危险废物的应按照危险废物进行安全处置，不属于危险废物的按一般废物进行处置。 | 根据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）处置后的医疗废物参照可以送生活垃圾填埋场进行处置 | 符合 |
| 22 | 7.9 在线监测系统 |  |
|  | 7.9.1 危险废物处置设施须设置必要的在线监测系统，在线监测内容应该包括系统运行的工况参数和二氧化硫、氮氧化物及其他必要的特征污染物排放指标。 7.9.2 特征污染物排放指标的在线监测数据与环保部门联网应满足当地的环保主管部门的要求。 | 拟建项目采用微波消毒设施处理医疗废物，产生的特征污染物为颗粒物、NH3、H2S、TVOC等，拟建项目将安装废气在线监测系统，监测因子为颗粒物、NH3、H2S、TVOC等 | 符合 |
| 23 | 7.12 给排水及消防 |  |
|  | 7.12.1 给排水 7.12.1.1 处置设施应有可靠的供水水源和完善的供水设施，生活用水、锅炉用水及其它生产用水 应符合国家现行有关标准要求。 7.12.1.2 处置区排水应采用雨污分流制。 7.12.1.3 雨水量设计重现期应符合 GBJ14 中的有关规定。 7.12.1.4 鼓励对各种设备冷却水和其它生产废水进行处理后综合利用。 7.12.1.5 生活污水经处理后宜优先考虑循环再利用，废水排放应满足 GB8978 要求。 7.12.1.6 经收集池收集的贮存区及作业区的初期雨水应经过有效处理，达到 GB8978 要求后排放。 | 拟建项目采用雨污分流制： 初期雨水经收集后引入初期雨水收集池内，和生产废水、初期雨水经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒 | 符合 |
|  | 7.12.2 消防 7.12.2.1 消防设施的设置必须满足厂区消防要求，消防设施应符合国家现行的防火规范要求。 7.12.2.2 处置厂房应设置室内消火栓给水系统，并应符合 GBJ16 中的有关规定。 7.12.2.3 危险废物贮存设施应设有火情监测和灭火设施。 7.12.2.4 消防器材的设置应符合 GBJ140 中的有关规定。 7.12.2.5 防火分区面积划分应符合 GBJ16 中的有关规定。 7.12.2.6 厂房内部的装修设计应符合 GB50221 中的有关规定。 | 处置厂房设置消防栓剂消防水给水系统；同时在厂区内设置移动的灭火设施 | 符合 |

综上所述，拟建项目的建设符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042

-2014）相关规定。

### 8.1.7 “水十条”、“国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知国发〔2018〕22号”、“ 土十条”通知符合性分析

1）“水十条”符合性分析

（1）对应国务院《水污染防治行动计划》“水十条”（国发[2015]17号）要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见表8.1.7-1。

表8.1.7-1  “水十条”符合性分析

| 序号 | “水十条”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 全面控制污染物排放 |  |  |
|  | （一）狠抓工业污染防治 | 项目不属于“十小”“十大重点行业” | 符合 |
|  | （二）强化城镇生活污染治理 |  | / |
|  | （三）推进农业农村生活污染治理 |  | / |
|  | （四）加强船舶港口污染控制 |  | / |
| 第二条 | 推动经济结构转型升级 |  |  |
|  | （五）调整产业结构 | 对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》，项目属于“鼓励类”； ①项目生产废水和生活污水经厂内自建污水处理站处理后做清洗消毒用； ②初期雨水经自建污水处理站处理后等量用于厂内绿花浇水，不外排。 | 符合 |
|  | （六）优化空间布局 |  | 符合 |
|  | （七）推进循环发展 |  | 符合 |
| 第三条 | 着力节约保护水资源 |  |  |
|  | （八）控制用水总量 | ①项目生产废水和生活污水经厂内自建污水处理站处理后做清洗消毒用； ②初期雨水经自建污水处理站处理后等量用于厂内绿花浇水，不外排。 | 符合 |
|  | （九）提高用水效率 |  | 符合 |
|  | （十）科学保护水资源 |  | / |
| 第七条 | 切实加强水环境管理 |  |  |
|  | （二十）强化环境质量目标管理 |  | 符合 |
|  | （二十一）深化污染物排放总量控制 |  | 符合 |
|  | （二十二）严格环境风险控制 |  | / |
|  | （二十三）全面推行排污许可 |  | 符合 |
| 第九条 | 明确和落实各方责任 |  |  |
|  | （二十九）强化地方政府水环境保护责任 | 建设单位设有专职人员负责环保设施的运行和管理，保证污染物长期稳定的达标排放 | / |
|  | （三十）加强部门协调联动 |  | / |
|  | （三十一）落实排污单位主体责任 |  | 符合 |
|  | （三十二）严格目标任务考核 |  | / |
| 第十条 | 强化公众参与和社会监督 |  |  |
|  | （三十三）依法公开环境信息 | 建设单位将进行环境信息公开 | 符合 |
|  | （三十四）加强社会监督 |  | / |
|  | （三十五）构建全民行动格局 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《水污染防治行动计划》“水十条”要求。

（2）对应《云南省水污染防治方案》云政发[2016]3号相关要求符合性分析

表8.1.7-2  “云南省水污染防治方案”符合性分析

| 序号 | “云南省水污染防治方案”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 指导思想和总体要求 |  |  |
|  | （一）指导思想 | 拟建项目采用生产废水和生活废水、初期雨水处理达标后回用于厂内清洗消毒、绿花浇水，从根本上符合“节水优先、空 间均衡、系统治理、两手发力”的原则 | 符合 |
|  | （二）总体要求 |  | 符合 |
| 二 | 工作目标和主要指标 |  |  |
|  | （一）工作目标 | 拟建项目不在六大水系和九大高原湖泊，拟建项目废水处理达标后回用于厂内清洗消毒和绿花浇水，不外排 | 符合 |
|  | （二）主要指标 |  | 符合 |
|  | （三）年度目标 |  | 符合 |
| 三 | 防治任务和责任分工 |  |  |
|  | （一）全力保障水生态环境安全 | 拟建项目不在六大水系、九大湖泊、不在重点流域，同时拟建项目废水在厂内处理后回用于厂内清洗消毒、绿花浇水，不外排；同时拟建项目不属于“十小”企业、重点行业，对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》，项目属于“鼓励类”；同时厂内废水做到厂内回用，不外排。从根本上减少新鲜水用量。 | 符合 |
|  | （二）推动经济结构转型升级 |  | 符合 |
|  | （三）全面控制污染物排放 |  | 符合 |
|  | （四）着力节约保护水资源 |  |  |
| 四 | 制度保障和工作措施 |  |  |
|  | （三）切实加强水环境管理 | 项目不在入九大高原湖 泊流域和其他重点地区污；项目运输采用专门的转运车进行运输；将严格按照排污许可证进行管理和控制排放 | 符合 |
|  | 1.深化污染物排放总量控制； 2.严格环境风险控制； 3.全面实施排污许可制。 |  | 符合 |
|  |  |  | 符合 |
| 五 | 组织实施和考核监督 |  |  |
|  | （一）强化组织领导，严格考核奖惩 | 拟建项目要严格遵守环境保护有关法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运维管理，开展自行监测,落实治污减排、环境风险防范等责任。 拟建项目将法向社会公开其产生的主要 污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | / |
|  | （二）强化社会监督，推进公众参与 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《云南省水污染防治方案》云政发[2016]3号的相关要求。

2）“打赢蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析

（1）对应《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知，国发〔2018〕22号要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见表5.6-2。

表8.1.7-3  “打赢蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析

| 序号 | “打赢蓝天保卫战三年行动计划”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |
|  | （一）指导思想 | 对照《产业结构调整指导目录（2019版）》，拟建项目属于“鼓励类”，拟建项目不再重点区域范围内 | 符合 |
|  | （二）目标指标 |  | 符合 |
|  | （三）重点区域 |  | 符合 |
| 二 | 调整优化产业结构，推动产业绿色发展 |  |  |
|  | （四）优化产业布局 | 拟建项目符合大姚县规划布局；拟建项目不属于“两高”行业、不属于“散乱污”企业；拟建项目各个污染源做到达标排放 | 符合 |
|  | （五）严控“两高”行业产能 |  | 符合 |
|  | （六）强化“散乱污”企业综合整治 |  | 符合 |
|  | （七）深化工业污染整治 |  | 符合 |
|  | （八）大力培育绿色环保行业 |  | 符合 |
| 三 | 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 |  |  |
|  | （九）有效推进北方地区清洁取暖 | 项目建设地址为大姚县生活垃圾填埋场西侧，主要使用电能，不使用燃煤 | 符合 |
|  | （十）重点区域继续实施煤炭消费总量控制 |  | 符合 |
|  | （十一）开展燃煤锅炉综合整治 |  | 符合 |
|  | （十二）提高能源利用效率 |  | 符合 |
|  | （十三）加快发展清洁能源和新能源 |  | 符合 |
| 六 | 实施重大专项行动，大幅降低污染物排放 |  |  |
|  | （二十二）开展重点区域秋冬季攻坚行动 | 项目不在重点区域；项目运输委托外面的专业车队完成；拟建项目破碎、微波消毒采用电能。 | 符合 |
|  | （二十三）打好柴油货车污染治理攻坚战 |  | 符合 |
|  | （二十四）开展工业炉窑治理专项行动 |  | 符合 |
|  | （二十五）实施VOCs专项整治方案 |  | 符合 |
| 十 | 明确落实各方责任，动员全社会广泛参与 |  |  |
|  | （三十六）加强组织领导 | 拟建项目及时公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对信息。按要求及时公布执行报告 | / |
|  | （三十七）严格考核问责 |  | / |
|  | （三十八）加强环境信息公开 |  | 符合 |
|  | （三十九）构建全民行动格局 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相关要求。

（2）对应《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的相关要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见下表。

表8.1.7-4  “云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案”符合性分析

| 序号 | “云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |
|  | （一）指导思想 | 拟建项目采用电能，采用微波消毒，不产生SO2、NOx；采取活性炭吸附，旋流塔、UV光解减少颗粒物、非甲烷总烃的排放量 | 符合 |
|  | （二）目标指标 |  | 符合 |
| 二 | 调整优化产业结构，推动产业绿色发展 |  |  |
|  | （一）优化产业布局 | 拟建项目符合大姚县城市规划要求；拟建项目不属于“两高”行业、不属于“散乱污”企业；拟建项目各个污染源做到达标排放 | 符合 |
|  | （二）严控“两高”行业产能 |  | 符合 |
|  | （三）强化“散乱污”企业综合整治 |  | 符合 |
|  | （四）深化工业污染整治 |  | 符合 |
|  | （五）大力培育绿色环保行业 |  | 符合 |
| 三 | 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 |  |  |
|  | （一）开展燃煤锅炉和燃煤机组综合整治 | 拟建项目使用电能，不使用燃煤 | 符合 |
|  | （二）提高能源利用效率 |  | 符合 |
|  | （三）加快发展清洁能源和新能源 |  | 符合 |
| 六 | 实施重大专项行动，大幅降低污染物排放 |  |  |
|  | （一）打好柴油货车污染治理攻坚战 | 项目不在重点区域；项目运输委托外面的专业车队完成；拟建项目破碎、微波消毒采用电能。 | 符合 |
|  | （二）开展工业炉窑治理专项行动 |  | 符合 |
|  | （三）实施挥发性有机物VOCs专项整治方案 |  | 符合 |
| 十 | 明确落实各方责任，动员全社会广泛参与 |  |  |
|  | （一）加强组织领导 | 拟建项目及时公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对信息。按要求及时公布执行报告 | / |
|  | （二）严格考核问责 |  | / |
|  | （三）加强环境信息公开 |  | 符合 |
|  | （四）构建全民行动格局 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的相关要求。

3）“土十条”符合性分析

（1）对应国务院《土壤污染防治行动计划》“土十条”（（国发[2016]31号））要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见下表。

表8.1.7-5  “土十条”符合性分析

| 序号 | “土十条”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 |  |  |
|  | （七）划定农用地土壤环境质量类别 | 项目选址位于大姚县生活垃圾填埋场西侧，拟建项目符合大姚县城市规划。 |  |
|  | （八）切实加大保护力度 |  | 符合 |
|  | （九）着力推进安全利用 |  | / |
|  | （十）全面落实严格管控 |  | / |
|  | （十一）加强林地草地园地土壤环境管理 |  | / |
| 第四条 | 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 |  |  |
|  | （十二）明确管理要求 | 项目选址位于大姚县生活垃圾填埋场西侧，拟建项目符合大姚县城市规划。 | / |
|  | （十三）落实监管责任 |  | / |
|  | （十四）严格用地准入 |  | 符合 |
| 第五条 | 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 |  |  |
|  | （十五）加强未利用地环境管理 | 项目固废均得到妥善处理 | / |
|  | （十六）防范建设用地新增污染 |  | 符合 |
|  | （十七）强化空间布局管控 |  | 符合 |
| 第六条 | 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 |  |  |
|  | （十八）严控工矿污染 | 项目原料、固体废物的堆存场所，采取了防扬散、防溢流、防渗漏等措施 | 符合 |
|  | （十九）控制农业污染 |  | / |
|  | （二十）减少生活污染 |  | / |
| 第十条 | 加强目标考核，严格责任追究 |  |  |
|  | （三十二）明确地方政府主体责任 | 拟建项目制定了环境管理制度，明确建设单位责任 | / |
|  | （三十三）加强部门协调联动 |  | / |
|  | （三十四）落实企业责任 |  | 符合 |
|  | （三十五）严格评估考核 |  | / |

综上所述，拟建项目符合《土壤污染防治行动计划》“土十条”要求。

（2）对应国务院《云南省土壤污染防治工作方案》（ 云政发〔2017〕8号）要求，选取其中相关内容与拟建项目进行对比分析，详见下表。

表8.1.7-6  “云南省土壤污染防治工作方案”符合性分析

| 序号 | “云南省土壤污染防治工作方案”要求内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |
|  | （一）基本原则 | 项目选址位于大姚县生活垃圾填埋场西侧，为国有建设用地，符合用地要求。同时拟建项目采取分区防渗、源头控制、过程防治的措施避免对场地的污染 |  |
|  | （二）工作目标 |  | 符合 |
|  | （三）主要指标 |  | / |
| 二 | 主要任务和分工 |  |  |
|  | （一）进一步查清土壤环境质量状况 | 项目选址位于大姚县生活垃圾填埋场西侧，场地为建设用地，通过政府出让方式获得该土地使用权。同时在运营过程中采取分区防渗、源头控制、过程防治的措施避免对场地的污染。拟建项目不属于工矿企业、不属于涉重企业、不属于工业固废物处置、不属于农业项目、不属于养殖项目，拟建项目通过运行减少周边医疗废物的污染 | / |
|  | （二）加强农用地保护与安全利用 |  | / |
|  | （三）严格建设用地风险管控 |  |  |
|  | （四）严格控制新增土壤污染 |  |  |
|  | （五）强化污染源管控 |  |  |
|  | （六）开展土壤污染治理与修复 |  | 符合 |
| 三 | 制度保障及措施 |  |  |
|  | （一）构建土壤环境治理体系 | 项目向社会公开其产生的污染物名称、排放方式、排放浓度、排放总量，以及污染防治设施建设和运行情况。同时接受公众监督 | / |
|  | （二）加强土壤环境法治建设 |  | 符合 |
|  | （三）加大科技支撑力度 |  | 符合 |
|  | （四）落实目标考核及责任追究 |  |  |

综上所述，拟建项目符合《云南省土壤污染防治工作方案》（ 云政发〔2017〕8号）相关要求。

### 8.1.8 拟建项目采用技术与《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》相符性分析

根据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）

中，对医疗废物微波消毒处理的技术有明确规定，拟建项目采用的的技术与规范要求对照见表8.1.8-1。

表8.2.5-1  技术与《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》对照

| 序号 | HJ/T229-2006相关要求 | 拟建项目选址情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物微波消毒处理厂总体设计： | 拟建项目设计规模为5t/d，综合考虑了周边4县的医疗废物的产生量 |  |
|  | 5.1建设规模：5.1.1建设规模应根据服务区域内的适宜微波消毒的医疗废物的产生量、成分特点及变化趋势等因素综合考虑确定，建设规模宜为10t/d以下，并考虑处理能力的富余；5.1.2应尽可能满足全年接收并妥善处理服务区域产生的适宜微波处理的医疗废物 |  | 符合 |
|  | 5.2项目构成：5.2.1微波消毒处理厂由微波消毒处理厂主体工程与设备、配套工程、生产管理于生活服务设施构成；5.2.2主体工程与设备主要包括：（1）受料及供料系统：包括医疗废物受料计量、卸料。暂时贮存、输送等设施。（2）微波消毒处理系统：包括医疗废物微波进料单元、破碎单元、微波消毒处理单元、出料单元、自动化控制单元、废气处理单元和废水处理单元等。5.2.3配套工程；5.2.4生产管理和生活服务设施 | 拟建项目包括微波消毒处理厂主体工程与设备、配套工程、生产管理于生活服务设施；主体工程与设备主要包括：（1）受料及供料系统：包括医疗废物受料计量、卸料。暂时贮存、输送等设施。（2）微波消毒处理系统：包括医疗废物微波进料单元、破碎单元、微波消毒处理单元、出料单元、自动化控制单元、废气处理单元和废水处理单元等，以及建设了配套工程、生产管理和生活服务设施 | 符合 |
|  | 5.3厂址选择 |  |  |
|  | 厂址选择应符合《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》及当地城乡总体发展规划，符合当地大气污染防治、水污染的防治、水资源保护、自然环境保护等要求，并应通过环境影响评价和环境风险评价。 | 拟建项目场地为远离大姚县建成区和规划建设区的乡村，项目选址与城市总体规划无冲突；选址与当地大气污染防治、水污染的防治、水资源保护、自然环境保护等要求不相冲突。 | 符合 |
|  | 微波消毒处理厂不宜选在居民区、学校、医院等公共设施、水源保护区等附近建设，应设置相应的防护距离，防护距离的确定应根据厂址条件、处理技术工艺等，结合环境影响评价和环境风险评价结果，并根据专家论证意见确定。 | 拟建项目选址不在居民区、学校、医院等公共设施、水源保护区等附近，环境影响评价中计算出相应的卫生防护距离。 | 符合 |
|  | 厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件，不应选在地震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙、采矿陷落区。不宜选在居民区，学校、医院等公益设施以及生态环境保护区等主导风向的上风向地区。 | 拟建项目所在区域不属于地震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙、采矿陷落区。 拟建项目区主导风向为西南风，下风向敏感目标主要为项目区东北面约1100m处的旱稻冲村，距离较远，项目排放的污染物对下风向敏感目标的影响较小。 | 符合 |
|  | 选址应综合考虑交通、运输距离、土地利用现状、基础设施状况等因素，应进行公众调查。 | 拟建项目场地交通便利，与大姚县生活垃圾填埋场相邻，运输方便，环评过程中依法进行了公众调查。 | 符合 |
|  | 厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁，必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，厂区应达到百年一遇的防洪要求。 | 拟建项目厂址不受洪水、潮水或内涝的威胁。 | 符合 |
|  | 厂址选择应同时考虑残渣的处理以及与当地生活垃圾处理场的距离。 | 残渣送大姚县生活垃圾填埋场处置；大姚县生活垃圾填埋场与拟建项目相邻。 | 符合 |
|  | 厂址附近应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件。 | 项目区附近的大姚县生活垃圾填埋场已架设自来水供水系统，除自给外，还可供拟建项目使用。拟建项目生产生活用水由生活垃圾处理场自来水供水系统引入。 | 符合 |
|  | 厂址附近应保障电力供应。 | 项目区有电网覆盖，可接入城市电网。 | 符合 |
|  | 5.4总图设计：5.4.1 微波消毒处理厂的总图设计，应根据厂址所在地区的自然条件，结合生产、运输、环境保 护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通讯、热力、给水、排水、防洪、排涝等设施，经多方案综合比较后确定。5.4.2 微波消毒处理厂的设计和建设，应考虑防止发生事故时厂区内被污染的雨水造成土壤、地下水和地表水污染的措施；设计并建设必要设施，收集和贮存厂内因医疗废物溢出、泄漏、发生火灾 灭火时产生的污水，或被污染的雨水；污水贮存设施容量应确保污水排放前能得到处理。 5.4.3 微波消毒处理厂的附属生产设施、生活服务设施等辅助设施，应根据社会化服务原则统筹考虑，避免重复建设。5.4.4微波消毒处理厂应分为清洁区、半（微）污染区和污染区，划出微波辐射区，厂人流和物流的出、入口宜分开设置，并应方便医疗废物运输车的进出。5.4.5 微波消毒处理厂应设置高度不低于2.5m 的围墙、防止家畜和无关人员进入。5.4.6 总图设计还应满足5.5、5.6、5.7的要求。 | 拟建项目厂址根据多方比对后选定；同时建设有事故池；厂内分成清洁区、半（微）污染区和污染区，划出微波辐射区，厂人流和物流的出、入口宜分开设置，并应方便医疗废物运输车的进出；同时设了2.5m的围墙 | 符合 |
|  | 5.5 总平面布置:5.5.1微波消毒处理厂应以微波消毒处理系统为主体进行布置，其他各项设施应按医疗废物处理流程合理安排，以确保相关设备联系良好，充分发挥功能，保证设施安全运行。5.5.2医疗废物物流出入口、接收、贮存和转运设施、周转箱的清洗消毒设施、处理场所等主要设 施应与办公、生活服务设施隔离，分开建设。隔离措施包括墙体隔离和空间隔离。5.5.3微波消毒处理厂的车辆消毒设施宜位于出料单元附近，并应与医疗废物转运工具、生产工具的清洗消毒设施合并建设，以便对卸料后的车辆进行及时消毒，防止有传染性物质扩散。车辆消毒在达到作用时间后应用水清洗，以避免车辆等金属物品被残留的消毒剂腐蚀。 | 拟建项目设施布置设施按医疗废物处理流程合理安排；医疗废物物流出入口、接收、贮存和转运设施、周转箱的清洗消毒设施、处理场所等主要设 施应与办公、生活服务设施隔离，分开建设；车辆消毒设施宜与医疗废物转运工具、生产工具的清洗消毒设施合并建设 | 符合 |
| 2 | 6医疗废物收集、贮存、输送及设施清洗消毒 |  |  |
|  | 6.1一般规定：6.1.1医疗废物接收、贮存与输送系统包括：计量设施、卸料设施、卸料场地、暂时贮存库（贮存冷库）、厂内转运设施和其他设施。6.1.2应建设医疗废物接收、贮存、输送及设施清洗消毒设备。禁止采用坑式垃圾池贮存医疗废物。6.1.3医疗废物的收集、贮存、运输者应向设区的市级环境保护主管部门申请危险废物经营许可证，获得相应资质后才可进行收集、贮存、运输活动。6.1.4应用规定的医疗废物标志清晰的标记容器。6.1.5微波消毒处理厂接收的医疗废物应尽可能当天处理。若处理厂对医疗废物进行贮存，贮存温 度≥5℃时，贮存不得超过24h；在5℃以下冷藏，不得超过72h。6.1.6输送系统不应采用抓斗起重机。6.1.7应采用专用封闭式冷藏运输车，将盛装医疗废物的塑料箱（桶）按照医疗废物运输的特殊要求运送到微波处理厂。 | 拟建项目设置有计量设施、卸料设施、卸料场地、暂时贮存库（贮存冷库）、厂内转运设施和其他设施；设置了接收、贮存、输送及设施清洗消毒设备；拟建项目正在申请危险废物经营许可证；采用了符合规定的医疗废物标记的容器；接收的医疗废物当天处理；采用自动设施进行输送；采用了专用封闭的冷藏运输车以及特殊的塑料箱进行收集医疗废物 | 符合 |
|  | 6.2分类包装和收集 |  |  |
|  | 6.3接收：6.3.1卸料场地应满足医疗废物运输车顺畅作业的要求。6.3.2微波消毒处理厂应设置计量系统，计量系统应具备称重、记录、传输、打印与数据处理功能。6.3.3医疗废物入场前，应经过专门的检测设施检测是否含有放射性废物，放射性废物禁止进入微波处理厂。 | 拟建项目设置了计量系统，计量系统应具备称重、记录、传输、打印与数据处理功能。设置专门的检测设施检测放射性废物 | 符合 |
|  | 6.4贮存与输送：6.4.1医疗废物卸料场地、暂时贮存库、冷藏库等设施的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。6.4.2微波消毒处理厂必须设冷库，冷藏库的温度要求3～7℃，冷藏库可与暂时贮存库合并建设，冷藏库未启动制冷设备时，可用作暂时贮存库。6.4.3医疗废物卸料和贮存设施属感染区，应配备隔离设施，报警装置和防风、防晒、防雨设施，并按照 《环境保护图形标识 固体废物贮存（处理）场》（GB15562.2）的有关规定设置警示标志。6.4.4 贮存设施应合理组织气流分布，尽量使操作人员处于清洁区。6.4.5贮存设施应采用全封闭、微负压设计，并应设置事故排风系统或设施。6.4.6贮存设施地面和墙裙应进行防渗处理，地面应具有良好的排水性能，产生的废水可采用暗 沟、管直接排入污水收集消毒处理设施。6.4.7贮存设施内应设置有安全照明设施和观察窗口。6.4.8医疗废物贮存设施的设计应方便医疗废物的装卸和转运工具的正常进出。6.4.9医疗废物卸料及贮存设施应采取防渗漏、防鼠、防鸟、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等措施。6.4.10医疗废物应使用专用转运工具搬运，避免废物和容器直接接触人员的身体。医疗废物转运车应符合《医疗废物转运车技术要求》（试行）的规定。 | 拟建项目场地、储存库、冷库满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求；医疗废物卸料和贮存设施配备了隔离设施，报警装置和防风、防晒、防雨设施，并按照 《环境保护图形标识 固体废物贮存（处理）场》（GB15562.2）的有关规定设置警示标志；医疗废物卸料及贮存设施、运输车辆采用符合相关规定的设置和标识 | 符合 |
|  | 6.5清洗消毒：6.5.1微波消毒处理厂应设置医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱（桶）的清洗消毒场所和污水收集处理设施。消毒方法应符合《消毒技术规范》规定。6.5.2医疗废物运输车辆应在每次使用后进行清洗消毒。当车厢内壁或外表面被污染及运输车辆每 次运输完毕后，必须对车厢内壁和外表面进行清洗消毒。禁止在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运 输车辆。6.5.3转运工具、周转箱（桶）等每使用周转一次，应在清洗消毒设施内进行清洗消毒。6.5.4医疗废物贮存设施应每天消毒一次；贮存设施内的医疗废物清运后应及时进行清洗消毒。6.5.5清洗消毒作业区应具有良好的通风条件，可采取机械强制通风。6.5.6 已进行清洗消毒处理和未经清洗消毒处理的工具、设备、周转箱（桶）等应分开存放。清洗 消毒处理后的工具、设备、周转箱（桶）等晾干后方可再次投入使用。 | 拟建项目设置了清洗消毒场所和污水收集处理设施；运输车辆应在每次使用后进行清洗消毒;转运工具、周转箱（桶）等每使用周转一次 |  |
| 3 | 7医疗废物微波消毒处理系统 |  |  |
|  | 7.1一般规定：7.1.1微波消毒处理系统应包括进料单元、破碎单元、微波消毒处理单元、卸料单元、自动化控制单元、废气处理单元、废水处理单元。 7.1.2微波消毒处理系统应采用破碎、进料、消毒、出渣一体化设备。7.1.3微波消毒处理系统必须对废水和废气进行规范化处理，并达标排放。7.1.4可根据处理厂与填埋场的距离等实际情况确定是否设置残渣压缩处理单元。7.1.5微波消毒处理设备周围必须设置足够数量的微波检测仪，并设报警装置，避免微波照射对操作人员的急性伤害。7.1.6微波消毒处理的消毒效果应能达到：（1）对繁殖体细菌、真菌、亲脂性/亲水性病毒、寄生虫和分枝杆菌的杀灭对数值≥6。（2）对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥4。7.1.7 微波消毒处理系统服务期不应低于10a | 拟建项目微波消毒处理系统应包括进料单元、破碎单元、微波消毒处理单元、卸料单元、自动化控制单元、废气处理单元、废水处理单元。微波消毒处理系统应采用破碎、进料、消毒、出渣一体化设备。拟建项目于大姚县生活垃圾填埋场仅200m，所以不设置压缩单元。微波设备采用一体化的设置，采用不锈钢外壳，避免对人员辐射伤害。对细菌等做到有效的灭杀。本厂的服务年限为30年 | 符合 |
|  | 7.2进料单元：7.2.1应采取机械化和自动化设备，避免人工进料。7.2.2应保持进料通畅，防止废物搭桥堵塞。7.2.3进料方式应与消毒工艺相匹配，应采用微波消毒处理和破碎一体化的处理设备。7.2.4进料口的尺寸应与规定的包装物尺寸相匹配，保证医疗废物及包装物完好进入单元内。7.2.5进料口要保持气密性，应配备抽气设备以维持进料设备和破碎设备在负压下运行，以防止破碎时含菌粉尘从进料口逸出。7.2.6应保证进料容器在完成进料后得到相应的消毒处理，以防对操作人员健康造成影响。7.2.7禁止采用没有经过消毒处理的进料容器盛装经过消毒处理的废物。 | 拟建项目采用一体化处理设施；采用自动化进料设施。进料口、出料口配备了抽气设备。采用专用设备进料 | 符合 |
|  | 7.3破碎单元：7.3.1医疗废物必须经过破碎，严禁经消毒处理后非法回收。 7.3.2破碎设备的选择，应当遵循可靠、耐用、便于维修、确保无二次污染的原则。7.3.3破碎设备应能够同时破碎硬质物料和软质物料，最终破碎颗粒粒径不大于5cm。一级破碎如不能达到以上粒径要求，应设置二级破碎设施。7.3.4破碎单元应具有消毒功能，必须在每次设备检修之前对破碎设备消毒。7.3.5破碎单元应保持密闭及负压状态，破碎过程产生的废气必须经过净化处理后方可排放。 | 拟建项目对医疗废物进行破碎，破碎尺寸在5cm以下。破碎单元设置在一体化设施内部，具有消毒功能 | 符合 |
|  | 7.4微波消毒处理单元：7.4.1微波消毒处理单元应包括反应室、微波发生源、搅拌器、喷雾装置、出料装置等。7.4.2医疗废物的微波处理应包括以下6个步骤：（1）将废物装入进料设备，传送至破碎单元。（2）开启破碎设备，将废物粉碎成碎片。（3）将破碎后的废物转移至已配备微波发生器的反应室，注入蒸汽，充分搅拌。（4）开启微波发生源，对废物进行照射，完成消毒过程。同时对整个处理过程产生的废气、废液（几乎没有）进行收集、处理。（5）将废物送至专用容器内进行压缩（若微波处理厂与最终处置场所距离较近，可省略此步骤）。（6）将压缩后的废物送去最终处置（填埋、焚烧等）。7.4.3在选择具体工艺时，可以选择先加湿、搅拌，后破碎；也可以选择先破碎，后加湿、搅拌。7.4.4反应室中应根据医疗废物微波消毒处理厂的处理规模及每个微波发生源的功率安装足够的微波发生源，确保输出功率满足微波处理要求。7.4.5微波消毒处理单元应配备处理过程中防止反应室舱门开启设施。7.4.6搅拌器设置在反应室内时，搅拌器的材质选择应保证微波照射时不发生爆炸、打火，并有足够的强度。宜选择有足够强度的绝缘体类微波良介质，如陶瓷或不含氯的塑料制品等。7.4.7应根据不同工艺流程设置清洁水喷雾装置，含湿率应满足微波处理最佳要求。出料装置应为自动出料装置，禁止人工操作。7.4.8微波消毒频率应采用 （915±25）MHz或（2450±50）MHz。前者采法可能比较好。7.4.9微波消毒处理的温度应 ≥95 ℃，作用时间 ≥45min。若加压，应使微波处理的物料温度 <170℃，以避免医疗废物中的塑料等含氯化合物发生分解造成二次污染。必须确保消毒效果满足本标准所提出的消毒效果要求。 | 拟建项目采用2450MHz微波，微波消毒处理的温度应 ≥95 ℃，作用时间 ≥45min；采用先破碎，后加湿、搅拌；采用了自动进料、自动出料；因为距离大姚县垃圾填埋场仅200m，不设压缩单元；其功率、容器均满足要求 | 符合 |
|  | 7.5出料单元：7.5.1出料装置应设置安全连锁装置，在没有达到设定的处理条件并得到总控制台的指令前，不会 打开。7.5.2在消毒处理完成后，达到消毒要求的医疗废物残渣必须通过自动输送装置直接卸入废物接收容器中，严禁人工手动卸料。7.5.3消毒后的废物必须放入标有 “已消毒医疗废物”的聚乙烯包装袋中，包装袋上必须标注处理日期。 | 拟建项目的一体化微波消毒单元设置了出料安全锁；出料采用自动卸料方式；消毒后废物采用专用袋装，并标注日期 | 符合 |
|  | 7.6自动控制单元：7.6.1自动控制单元应能实现废物供给设施自动启停，应能实现破碎、干燥、废气和废水处理等工艺过程以及微波输出功率、温度、时间、含湿率等工况的自动控制。7.6.2自动控制单元应能够实时显示当前运行所处的状态，并能读取、存储微波输出功率、消毒时间、干燥时间、物料温度、湿度、压力、烧失率、电磁辐射漏失率等工艺参数；并应确保防止非法 篡改、删除数据。所存储电子数据至少应保存5a，以备环保部门检查。7.6.3自动控制单元应设置权限，对微波输出功率、处理时间、温度、压力等参数的修改进行限制，禁止将处理参数降低到标准规定的参数以下实施医疗废物消毒处理。7.6.4自动控制单元应具备安全互锁功能，确保进料室在与外界隔绝之前粉碎窗口不能打开。确保进料口关闭情况下，消毒室所有操作参数达到设定值才能将出料舱门打开。7.6.5自动控制单元的所具备自动记录和打印功能，能够自动记录和打印操作员号、处理工艺参数 以及设施运行过程中的其他主要参数。7.6.6自动控制单元应当具有自我检测功能，异常情况下（微波泄漏、主要设备工艺参数和正常值偏离、电源气源等主要辅助装置故障等）紧急停车，并能实现操作为完成时消毒单元舱门闭锁功能。7.6.7自动控制单元应具备在设备出现异常条件下的自动报警功能，并能实现报警后适（延）时联锁停车功能。7.6.8 自动控制单元应具备远程监控功能，并实现相应的工况参数与当地环保部门联网显示。 | 拟建项目设置了自动控制单元，并配置自动启停，具有自我检测功能，消毒单元舱门设有闭锁功能等等 | 符合 |
|  | 7.7废气处理单元：7.7.1微波消毒过程应在封闭的系统中操作，或者是消毒系统处于负压状态。微波处理过程中产生的气体和贮存间产生的气体，必须经过处理后方可排放，排放应符合《恶臭污染物排放标准》的有关要求。7.7.2废气处理装置必须能够有效去除废气中的颗粒物、微生物、挥发性有机物（VOC）、重金属 等污染物，并能够消除处理过程中产生的恶臭。应设有尾气过滤器、活性炭吸附装置，依据具体情 况可考虑增设VOC化学氧化装置。可考虑在灭菌工艺过程中喷入药剂进行除臭处理，也可根据实际设置脱臭装置。7.7.3 尾气过滤器的过滤尺度不得大于0.2μm，耐温不低于140℃。过滤器应设进出气阀，压力仪表和排水阀，设计流量应当与处理规模相适应，过滤效率在99.999％ 以上。7.7.4废气净化装置的过滤材料因使用寿命或其他原因不能使用时应按未处理医疗废物进行处置 | 拟建项目废气处理单元采用负压收集装置，并设置有尾气过滤器、活性炭吸附装置，过滤效率在99.999％ 以上 | 符合 |
|  | 7.8废水处理单元：7.8.1微波消毒处理过程中的废水主要来自医疗废物盛装容器清洗消毒废水、洗车废水、初期雨水以及极少量微波消毒处理过程排出的废液。7.8.2可采用多种切实可行的废水处理技术，污染物排放指标必须达到 《医疗机构水污染物排放标准》要求。 | 拟建项目设置了废水处理单元，清洗消毒废水、洗车废水、初期雨水以及极少量微波消毒处理过程排出的废液全部引入污水处理站处理达标后回用 | 符合 |
| 4 | 选址应综合考虑交通、运输距离、土地利用现状、基础设施状况等因素，应进行公众调查。 | 拟建项目场地交通便利，与大姚县生活垃圾填埋场相邻，运输方便，环评过程中依法进行了公众调查。 | 符合 |
| 5 | 厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁，必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，厂区应达到百年一遇的防洪要求。 | 拟建项目厂址不受洪水、潮水或内涝的威胁。 | 符合 |
| 6 | 厂址选择应同时考虑残渣的处理以及与当地生活垃圾处理场的距离。 | 残渣送大姚县生活垃圾填埋场处置；大姚县生活垃圾填埋场与拟建项目相邻。 | 符合 |
| 7 | 厂址附近应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件。 | 项目区附近的大姚县生活垃圾填埋场已架设自来水供水系统，除自给外，还可供拟建项目使用。拟建项目生产生活用水由生活垃圾处理场自来水供水系统引入。 | 符合 |
| 8 | 厂址附近应保障电力供应。 | 项目区有电网覆盖，可接入城市电网。 | 符合 |
| 9 | 选址符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》 （HJ/T229-2006）中对该类项目的选址要求。 | 选址 可行 |

根据表8.1.8-1分析，拟建项目采用的技术符合《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T 229-2006）中对该类项目的相应要求。

## 8.2 拟建项目选址环境可行性分析

### 8.2.1 与《云南省主体功能区规划》和《云南省生态功能区划》的相符性分析

1）与《云南省主体功能区规划》符合性分析

拟建项目位于大姚县生活垃圾填埋场西侧约200m，经查阅《云南省主体功能区规划》，拟建项目所在地不属于《云南省主体功能区规划》附件2国家级和云南省禁止开发区域。

同时拟建项目评价范围内不涉及《云南省主体功能区规划》附件3云南省禁止开发区域名录中的自然保护区，世界文化自然遗产，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家地质公园，城市饮用水水源保护区，国家湿地公园及水产种质资源保护区。

因此，拟建项目符合《云南省主体功能区规划》的相关规划要求。

2）与《云南省生态功能区划》的相符性分析

拟建项目位于大姚县生活垃圾填埋场西侧约200m，经查阅《云南省生态功能区划》，拟建项目所在地属于《云南省生态功能区划》Ⅲ1-4金沙江分水岭红岩山原水源涵养生态功能区。

该生态功能区的主要生态问题为：森林覆盖率低，林种单一、森林质量差。

生态保护的主要任务是：封山育林，发展经济林木，推行清洁生产和循环经济，提高森林质量，加强区域的水源涵养能力。

同时拟建项目在大姚县生活垃圾填埋场的厂址范围内建设，不在新增建设用地，不破坏周围植被和生态，做到清洁生产。所以不破坏周围森林和水源涵养能力，符合Ⅲ1-4金沙江分水岭红岩山原水源涵养生态功能区保护措施要求。

因此，拟建项目符合《云南省生态功能区划》的相关规划要求。

### 8.2.2 与《云南省生态保护红线》的符合性分析

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。

根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），云南全省生态保护红线总面积11.84万km2，占国土面积的30.90%。基本格局呈“三屏两带”。其中，“三屏”，即青藏高原南缘滇西北高山峡谷生态屏障、哀牢山～无量山山地生态屏障、南部边境热带森林生态屏障；“两带”，即金沙江、澜沧江、红河干热河谷地带，东南部喀斯特地带。

拟建项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、自然遗产地等保护地，同时根据大姚县自然资源局出具的大姚县自然资源局关于楚雄医疗废物处置中心项目用地的生态保护红线查询结果，拟建项目不涉及大姚县生态保护红线，因此拟建项目符合《云南省生态保护红线》管控要求。

### 8.2.3 与《大姚县城总体规划修改（2016-2030）》符合性分析

经查阅《大姚县城总体规划修改（2016-2030）》，拟建项目不处于大姚县城市建成区和规划区，拟建项目距离市区南边缘约4200m。项目区位于大姚县生活垃圾填埋场西侧200m处，属于预留的国有建设用地，建设单位通过政府出让方式获得该土地使用权。同时已取得大姚县自然资源局出具的《大姚县自然资源局的用地证明》（见附件）。所以拟建项目选址符合《大姚县城总体规划修改（2016-2030）》的相关要求。

同时拟建项目位于大姚县城区主导风向的侧上风向，但拟建项目采用微波消毒工艺处理医疗废物，无 SO2、NOx产生，同时避免了剧毒物质二噁英产生，是一种较清洁的医废处理工艺。拟建项目运营期废气产生量较小，废气经处理系统处理后达标排放。本评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中对大气环境防护距离的定义，采用AERSCREEN估算模型，计算结果显示，拟建项目厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离；拟建项目卫生防护距离设置为200m。拟建项目距离大姚县主城区南边缘约4200m，确保了城市市区和规划区边缘的安全距离。拟建项目拟选厂址满足《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》中选址因素中的所有条件。

### 8.2.4 与周边环境敏感区的位置关系

根据走访调查，拟建项目厂址与妙峰山景区（州级风景名胜区）北侧边界直线距离约为4.5km，与妙峰景区（州级风景名胜区）南边界直线距离约为4.3km，与大姚县城建成区和规划区南边界直线距离约为4.2km。

评价区不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区等环境敏感区域，也不涉及基本农田。

### 8.2.5 拟建项目选址与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》符合性分析

根据《“关于执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》有关事项的复函”（环函〔2011〕72号）关于污染源与敏感区域之间的距离问题，在《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》（国家环境保护总局2007年第17号公告）中已经做出明确规定，即标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离（防护距离），两者之间具体的空间位置关系应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定。

根据现场调查，拟建项目选址的下风向800m范围无居民区，且拟建项目废水处理达标后回用于厂内清洗消毒，不外排；废气能够做到达标排放；噪声做到厂界达标排放。

本次评价根据拟建项目的污染源的性质和拟建厂址周围的自然、气象条件确定200m的卫生防护距离是可行的。

### 8.2.6 项目选址与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发〔2004〕58号）选址要求相符性分析

《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》提出须从社会环境、自然环境、场地环境、工程地质/水文地质、气候、应急救援等因素的综合分析。确定厂址的各种因素可分成A、B、C 三类。A 类为必须满足，B 类为厂址比选优劣的重要备件，C 类为参考条件。

现有的规范中，《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》选址的基本要求已经包含了上述规范的要求，而针对微波消毒处理工艺的防护距离（安全防护距离）均未给出具体数值，需要环境影响评价和环境风险评价结果，并根据专家论证意见确定。本评价提出拟建项目设置200m 的卫生防护距离。

拟建项目选址与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》中选址因素对照见下表：

表8.2.6-1  厂址合理性分析对照表

| 环境 | 条件 | 因素划分 | 拟建项目选址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 符合当地发展规划、环境保护规划、环境功能区划 | A | 前述已分析，满足 |
|  | 减少因缺乏联系而使公众产生过度担忧，得到公众支持 |  | 100%被调查者（包括个人和团体）支持本项目的建设。公众从不同角度对项目建设的环境影响表示了关注，并提出了自己的建议和要求。 |
|  | 确保城市市区和规划区边缘的安全距离，不得位于城市主导风向上风向 |  | 拟建项目距离大姚县主城区南边缘约4200m。大姚县主导风向为西南风，项目位于主导风向的上风向，拟建项目采用微波消毒工艺处理医疗废物，微波消毒处理工艺无 SO2、NOx产生，同时避免了剧毒物质二噁英产生，是一种较清洁的医废处理工艺。项目运营期废气产生量较小，废气经处理系统处理后达标排放。采用AERSCREEN估算模型，计算结果显示，拟建项目厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离；拟建项目卫生防护距离设置为200m。拟建项目距离大姚县主城区南边缘约4200m（中间有丘陵阻隔），确保了城市市区和规划区边缘的安全距离。 |
|  | 确保与重要目标（包括重要的军事设施、大型水利电力设施、交通通讯主要干线、核电站、飞机场、重要桥梁、易燃易爆危险设施等）的安全距离 |  | 满足 |
|  | 社会安定、治安良好地区，避开人口密集区、宗教圣地等敏感区。危险废物焚烧厂厂界距居民区应大于1000m，危险废物填埋场场界应位于居民区800 m以外 |  | 拟建项目不涉及焚烧，满足 |
| 自然环境 | 不属于河流溯源地、饮用水源保护区 | A | 满足 |
|  | 不属于自然保护区、风景区、旅游度假区 |  | 满足 |
|  | 不属于国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区 |  | 满足 |
|  | 不属于重要资源丰富区 |  | 满足 |
| 场地环境 | 避开现有和规划中的地下设施 | A | 满足 |
|  | 地形开阔，避免大规模平整土地、砍伐森林、占用基本保护农田 | B | 满足 |
|  | 减少设施用地对周围环境的影响，避免公用设施或居民的大规模拆迁 | B | 拟建项目用地不占用公用设施，不涉及居民搬迁，满足。 |
|  | 具备一定的基础条件(水、电、交通、通讯、医疗等) | C | 满足 |
|  | 可以常年获得危险废物和医疗废物供应 | A | 大姚县、姚安县、永仁县、元谋县城区的县级医院以及县城内卫生站、诊所和所辖乡镇卫生院等医疗机构 |
|  | 危险废物和医疗废物运输风险 | B | 运输途中避开饮用水水源保护区等敏感区域，满足 |
| 工程地质及水文情况 | 避免自然灾害多发区和地质条件不稳定地区(废弃矿区、塌陷区、崩塌、岩堆、滑坡区、泥石流多发区、活动断层、其他危及设施安全的地质不稳定区)，设施选址应在百年一遇洪水位以上 | A | 参考地勘报告结论，场地四周无不良物理地质现象，适宜建场。满足。 |
|  | 地震裂度在Ⅶ度以下 | B | 工程区地震设防烈度为Ⅶ度。 满足 |
|  | 最高地下水位应在不透水层以下3.0 m | B | 满足 |
|  | 土壤不具有强烈腐蚀性 | B | 满足 |
| 气候 | 有明显的主导风向，静风频率低 | B | 满足 |
|  | 暴雨、暴雪、雷暴、尘暴、台风等灾害性天气出现几率小 |  | 满足 |
|  | 冬季冻土层厚度低 |  | 无冻土层，满足 |
| 应急 | 有实施应急救援的水、电、通讯、交通、医疗条件 | A | 满足 |

根据上表对照分析可知，拟建项目满足《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》中提出的A 类、B 类、C 类（参考条件）全部要求。

综上所述，拟建项目拟选厂址满足《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》中选址因素中的所有条件。

### 8.2.7 拟建项目选址的技术经济分析

拟建项目西侧约10m处有S217省道经过，周边省道、县道、乡村公路遍布，运输方便，且可节省运输成本，是医疗废物处置中心的较理想用地。

综上所述，从技术经济的角度分析，拟建项目地选址可行。

### 8.2.8 与大姚县生活垃圾填埋场和大姚县生活垃圾资源化处理厂项目符合性分析

1）拟建项目处理后的医疗废物的处理方式

拟建项目采用微波消毒方式处理医疗废物，根据《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229-2006）中：

5.3.3：厂址选择还应符合以下条件：（4）厂址选择应同时考虑残渣的处理以及与当地生活垃圾处理场的距离。

9.2：环境保护：9.2.5 医疗废物微波消毒处理的最终产物是较为干燥的无害医疗废物，可送生活垃圾处理厂处理，具体方式可根据当地生活垃圾的处理方式而定，禁止再利用。

2）与大姚县生活垃圾填埋场位置符合性分析

所以拟建项目选址为大姚县生活垃圾填埋场西侧200m，减少了微波消毒处理的无害的医疗废物残渣运送至大姚县生活垃圾填埋场的距离，减少运送过程的撒漏的风险。

3）与大姚县生活垃圾资源化处理厂建设的符合性分析

大姚县生活垃圾资源化处理厂的减少是把大姚县生活垃圾中可碳化部分进行资源化利用，减少生活垃圾的堆放量，从而增加大姚县生活垃圾填埋场的服务年限，同时，拟建项目处理的无害的医疗废物的残渣主要是木屑、塑料等，经过毁形后可以经碳化处理作为资源化利用的原料。

综上所述，拟建项目和大姚县生活垃圾填埋场和大姚县生活垃圾资源化处理厂项目是可以相互依存，所以拟建项目选址是合理、可行的。

### 8.2.9 总平面布置的合理性分析

1）拟建项目平面布置情况

拟建项目规划建设生产区和办公生活区，生产区位于办公生活区北面，生产区与办公生活区相对隔离，分开建设。

生产区主要建设上料区、微波消毒系统、洗车间、消毒间、冷藏库、危废暂存间、实验室等；办公生活区主要建设办公室、宿舍、厨房、卫生间、停车位以及绿化等。整个生活区布局于生产区的上风向。拟建项目自建污水处理站位于项目区东北角，处于常年主导风向的下风向。

运输医疗废物的车辆进入厂区的交通流线，即进厂～过磅～卸箱～消毒～洗车～厂房北侧停车场～出厂收集医疗废物。总平面布置有利于医疗废物处理流程顺利运行。

2）拟建项目平面布置合理性分析

对照《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》(试行)（HJ/T 229-2006）要求，拟建项目总图布置满足以下要求：

（1）微波消毒处理厂应以微波消毒处理系统为主体进行布置，其他各项设施应按医疗废物处理流程合理安排，以确保相关设备联系良好，充分发挥功能，保证设施安全运行。

（2）医疗废物物流出入口、接收、贮存和转运设施、周转箱的清洗消毒设施、处理场所等主要设施应与办公、生活服务设施隔离，分开建设。隔离措施包括墙体隔离和空间隔离。

（3）微波消毒处理厂的车辆消毒设施与医疗废物转运工具、生产工具的清洗、消毒设施合并建设，以便对卸料后的车辆进行及时消毒，防止有传染性物质扩散。

综上所述，拟建项目总平面布置有利于医疗废物处理流程顺利、安全运行，并兼具防止污染物扩散功能。总平面布置较为合理。

## 8.3 小结

综上所述，拟建项目的选址符合国家现行政策、法规，符合当地规划及相关环境保护要求。拟建项目周边无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的区域。拟建项目所处区域不属于重要生态功能区、生态环境敏感区、脆弱区等，不涉及当地生态红线。总平面布置有利于医疗废物处理流程顺利、安全运行，并兼具防止污染物扩散功能，总平面布置较为合理。在拟建项目采取设计及环评提出的各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施的基础上，从环保的角度，拟建项目选址是可行的。

# 9 环境损益分析

## 9.1 分析的内容和方法

### 9.1.1 分析内容

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益，项目环境经济损益分析采用～效益分析法对该项目环保设施投资效益进行分析。

### 9.1.2 分析方法

拟建项目施工期及建成投入使用后，将产生的大气污染物、水污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，将给项目拟建场址所在区域的环境质量带来一定的影响。采用《中华人民共和国环境保护税法》中相应的计算方法，计算拟建项目采取相应的环保措施能够节省的税费，从而直观的得到拟建项目环境保护措施的经济效益。

## 9.2 防止二次污染的环保投资估算

防止二次污染的环保投资估算见表 9.2-1所示。

表9.2-1  防止二次污染的环保投资估算一览表 （单位：万元）

| 序号 | 污染源治理项目 | 建设内容及规模 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |  |
| 1 | 固废处置 | 生活垃圾收集后，送东侧垃圾填埋场处置；建筑垃圾分类收集后，回收可回收利用部分后，不能回收利用的用于厂区回填平整 | 1.0 | 环评提出 |
|  |  | 拟建项目施工期表层的杂填土开挖后送东侧的大姚县生活垃圾填埋场填埋处理，其他的土石方在场内回填利用，拟建项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方 | 1.0 |  |
| 2 | 施工废水处置 | 引入施工厂地内2m3的施工废水收集池，沉淀后用于场内洒水降尘 | 0.5 |  |
|  | 施工人员废水、粪尿 | 施工人员上厕所就近使用生活垃圾填埋场厕所，生活废水收集用于场内洒水降尘 | 0.5 |  |
| 3 | 大气防治措施 | 基础施工过程使用商品混凝土；建筑材料设置专门的堆存场地堆存，并采取防尘布网覆盖等进行覆盖； 施工车辆限速行驶，安排专人负责车辆出场冲洗和路面清扫；施工场地定期洒水。 | 2.0 |  |
| 4 | 噪声防治措施 | 选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。施工车辆限速行驶，在物料运输时，应合理安排运输时间。科学合理地安排施工步骤，优化施工方式。 | 0 | 管理要求 |
| 二 | 运营期 |  |
| 1 | 医疗废物破碎和出料废气 | 破碎机进料口、微波消毒设施出料口设置在一体化微波消毒设备内，防止开启时废气逸散，设置集气罩 | 进入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统集中处理后经15m排气筒排放 | 40.0 | 设计提出 |
|  | 微波消毒设备废气 | 微波消毒设备内置“二级过滤器+活性炭吸附装置” |  |  |  |
|  | 卸料区、贮存冷库废气 | 医疗废物卸料区及冷库均保持微负压状态，产生的废气经机械通风系统（集气罩+引风机）收集 |  |  |  |
|  | 厂房无组织废气 | 安装通风设备，加强通风 | 2.0 | 环评提出 |
|  | 污水处理站废气 | 采用合理工艺，日产日处理，加强管理 | 2.0 | 环评提出 |
| 2 | 废水处理 | 生产废水 | 收集后引入自建5m3/d的污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒 | 10.0 | 可研提出 |
|  |  | 生活废水 |  | 2.0 | 可研提出 |
|  |  | 初期雨水 |  | 1.0 | 环评提出 |
| 3 | 生活垃圾 | 生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，送东侧的大姚县生活垃圾填埋场处理。 | 10.0 | 环评提出 |
|  | 生活污水处理的污泥 | 委托吸粪车抽取后运走处理 |  |  |
|  | 生产废水处理的污泥 | 定时清掏消毒后，拟利用医废包装袋盛装，置于周转箱内，分区贮存于危废暂存间，最终委托有相关资质的单位处置。 |  | 环评提出 |
|  | 员工劳保用品和废周转箱 | 收集按照未消毒处理的医疗废物破碎微波消毒处理后送东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置 | 1.0 | 环评提出 |
|  | 更换费UV灯管、废滤膜、废MBR膜、废光触媒催化剂、废活性炭 | 收集后送危废暂存间分区暂存，再委托有资质单位清运处理（例如云南大地丰源环保有限公司） | 1.0 | 环评提出 |
|  | 消毒处理的医疗废物残渣 | 处理达标的医疗废物残渣送东侧的的大姚县生活垃圾填埋场场处置，日产日清 | 10.0 | 环评提出 |
| 4 | 地下水监测井 | 在项目场址南侧较高位设置1个参照井；在污水处理站西侧设置1个污染源监测井；在厂区西侧设1个厂界污染跟踪监测井 | 3.0 | 环评提出 |
|  | 厂内防渗 | 在厂内分重点防渗和一般防渗区域进行相应的防渗 | 20.0 | 环评提出 |
| 5 | 噪声防治措施 | 设备分别安装减震垫片、消声器，部分设施设在室内 | 5.0 | 环评提出 |
| 6 | 土壤防治措施 | 厂内除道路、硬化和建筑外，采取绿化措施；对防渗区域采取相应的防渗措施 | 5.0 | 环评提出 |
|  | 土壤跟踪监测 | 厂区上风，厂外下风向各设一个表层样；厂区污水处理站旁，消毒厂房东北角各设一个柱状样。建议每5年开展一次跟踪监测工作。并向环境主管部门报送监测结果 | 1.0 | 环评提出 |
| 7 | 环境风险防范措施：加强管理，加强设备、管道、阀门等检测和维修，防止跑、冒、滴、漏；设置事故池（兼做消防事故水池）（80m3）、通风等防范措施；配备劳保用品、应急设备，制定风险应急预案定期进行演练。在此仅计算运营费用 | 5.0 | 环评提出 |
| 8 | 合计 | 123 |  |

由表9.2-1可知，建设项目防止二次污染的环保投资为123万元，占建设总投资（1000万元）的12.3%。

## 9.3 环保设施运行费用

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见表9.3-1。

表9.3-1  环保设施年运行费用估算

| 序号 | 环保项目 | 年运行费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染控制 | 10.0 | 包括设备维护、电费、更换费用 |
| 2 | 水污染控制 | 12.0 | 设施保养和设备更换费用，电费 |
| 3 | 固体废弃物处置 | 24.0 | 运输和处理费用 |
| 4 | 环境监测费 | 2.5 | 年度监测费用 |
| 5 | 合计 | 48.5 |  |

## 9.4 环境效益分析

1）各种污染不采取措施直接外排的应交环保税金额计算：

根据环保手册5.1中云南环保税计算方法，计算出拟建项目产生的污染物直接排放可能产生的环保税如下：

表9.4-1  拟建项目产生的污染物直接外排的可能产生的环保税

| 环境要素 | 污染物名称 | 污染物排放量（千克） | 污染物当量值 | 污染物当量数 | 适用税额（元/污染当量） | 应纳税额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 1249.92 | 4 | 312.48 | 2.8 | 874.944 |
|  | TVOC | 1002.24 | / | / | / | / |
|  | NH3 | 288 | 9.09 | 31.68 | 2.8 | 88.71 |
|  | H2S | 10.368 | 0.29 | 35.75 | 2.8 | 100.10 |
|  | Cl2 | 5.835 | / | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 小计： | 1063.76 |
| 水污染物 | 综合废水 | 1267200 |  |  |  |  |
|  | pH | 7.41 | 达标 | 0 | 3.5 | 0 |
|  | COD | 784.40 | 1 | 784.4 | 3.5 | 2745.40 |
|  | 氨氮 | 76.54 | 0.8 | 95.675 | 3.5 | 334.86 |
|  | SS | 149.53 | 4 | 37.3825 | 3.5 | 130.84 |
|  | BOD | 258.51 | 0.5 | 517.02 | 3.5 | 1809.57 |
|  |  |  |  |  | 小计： | 5020.67 |
| 固体废物 | 其他固体废物 | 75000 | 1 | 75000 | 25 | 1875000 |
|  |  |  |  |  | 小计： | 1875000 |
| 噪声 | 超标4-6分贝 | 10 | 1 | 10 | 700 | 7000 |
|  |  |  |  |  | 小计： | 7000 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 1888084 |

2）采取各项环保治理措施后拟建项目各污染物的排放情况及应纳环保税

（1）采取各种环保措施后各种污染排放情况

①废气：

A、颗粒物排放量：383.04kg/a；

B、TVOC排放量：308.16kg/a；

C、NH3排放量：68.1kg/a；

D、H2S排放量：2.34kg/a；

E、氯Cl2排放量：5.835kg/a；

F：Hg排放量：2.909g/a。

②废水：不外排；

③固体废物：不外排；

④噪声：厂界达标排放。

（2）采取各项环保措施后应纳环保税

表9.4-2  拟建项目采取各项环保措施后应纳的环保税

| 环境要素 | 污染物名称 | 污染物排放量（千克） | 污染物当量值 | 污染物当量数 | 适用税额（元/污染当量） | 应纳税额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 383.04 | 4 | 95.76 | 2.8 | 268.13 |
|  | TVOC | 308.16 | / | / | / | / |
|  | NH3 | 68.1 | 9.09 | 7.49 | 2.8 | 20.98 |
|  | H2S | 2.34 | 0.29 | 8.07 | 2.8 | 22.59 |
|  | Cl2 | 5.835 | / | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 小计： | 311.70 |
| 水污染物 | 综合废水 | 0 |  |  |  |  |
|  | pH | 0 | 达标 | 0 | 3.5 | 0 |
|  | COD | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 |
|  | SS | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 |
|  | BOD | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 小计： | 0 |
| 固体废物 | 其他固体废物 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
|  |  |  |  |  | 小计： | 0 |
| 噪声 | 达标 | 0 | 1 | 0 | 700 | 0 |
|  |  |  |  |  | 小计： | 0 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 311.70 |

表9.4-1和表9.4-2中环保税金额差异188.8万元，由此可以看出采取各种环保措施后，可直接减少环保税188.8万元/a。

3）污染防治措施经济效益分析

拟建项目建设需要投入123万元的环保设施费用，但是每年将为建设单位节省188.8万元/a环保税，再减去每年的环保设施运行费用48.5万元，污染防治经济效益为140.3万元/a，因此污染防治措施的经济效益是显著的。

## 9.5 社会效益

拟建项目的建设具有显著的社会效益：

1）拟建项目建成投产，直接带动就业人员5人；

2）可有效处理大姚、永仁、姚安、元谋县的医疗废物，有效控制医疗废物对周围环境污染和人群的传染风险；

3）拟建项目实施可使企业实现年利润300万元，取得良好的社会效益和经济效益，从而达到企业与群众、企业与市场的良性互动以及企业的可持续性发展；

4）拟建项目建成后，从大姚、永仁、姚安、元谋县收集处置5t/d的医疗废物，从很大程度上减少医疗废物的环境污染风险，同时减少医疗废物传染人群风险，为人民身体健康提供保障。

5）拟建项目建成后，通过医疗废物收集处置可增加当地从业人员和企业的经济收入，还可优化产业结构、提高企业生产的经济效益和社会效益，改善人民生活环境，对当地社会、经济和文化的发展起到积极的促进作用。

# 10 环境管理与监测计划

## 10.1 拟建项目污染物排放情况和企业信息公开

### 10.1.1 拟建项目污染物排放情况

拟建项目污染物排放情况见表10.1.1-1。

表10.1.1-1  拟建项目污染物排放清单

| 类型内容 | 排放源 | 污染物名称 | 排放量kg/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 处理措施 | 执行标准 | 达标情况 | 排污口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境污染 | 微波消毒过程有组织 | 颗粒物 | 576.0 | 10.0 | 0.10 | 接入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理，再引入15m排气筒排放 | 有组织：TVOC、Hg参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB162 97-1996）表2二级标准中的非甲烷总烃的相应要求；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；无组织TVOC参考执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中VOCs的相应要求。 无组织Cl2、Hg执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 | 达标 | 排气筒高15m，内径0.5m |
|  |  | TVOC | 460.8 | 8.0 | 0.08 |  |  | 达标 |  |
|  |  | 氨 | 57.6 | 1.0 | 0.01 |  |  | 达标 |  |
|  |  | 硫化氢 | 2.304 | 0.04 | 0.0004 |  |  | 达标 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 72（无量纲） |  |  | 达标 |  |
|  | 厂房无组织排放 | 颗粒物 | 125.57 | — | 0.0218 | 设置上有顶棚，密闭厂房，同时加强装置进行巡查，加强设备检修，加强通风、对厂区内尽量绿化 |  | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | TVOC | 97.92 | — | 0.017 |  |  | 达标 |  |
|  |  | 氨 | 28.8 | — | 0.005 |  |  | 达标 |  |
|  |  | 硫化氢 | 1.152 | — | 0.0002 |  |  | 达标 |  |
|  |  | 氯气 | 5.835 | —— | 6.75×10-4 |  |  | 达标 |  |
|  | 污水处理站无组织排放 | 氨 | 17.5 | — | 0.002 | 采用成熟工艺，废水做到日产日处理，加强管理 |  | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | 硫化氢 | 0.525 | — | 6.0×10-5 |  |  | 达标 |  |
| 地表水环境污染 | 生产过程废水 | 转运车消毒废水 | 0 | — | — | 生产废水收集后引入自建的污水处理站和预处理后的生活废水、初期雨水一起处理达标后，回用于厂内清洗消毒，不外排 | 执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值，《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准（按二者最严指标进行控制） | 达标 | 全部回用，不外排 |
|  |  | 周转箱消毒废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场地清洗消毒废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽冷凝废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气处理过程废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工生活污水 | 0 | — | 0 |  |  | 达标 |  |
|  | 初期雨水 | 0 | — | 0 |  |  | 达标 | 不外排 |
| 声环境污染 | 设备 | 噪声85-90dB（A） | 昼间60 | — | — | 安装减振垫片、安装消声器、建筑隔声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 | 达标 | — |
|  |  |  | 夜间50 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物环境污染 | 废气处理过程 | 废活性炭 | 0 | — | —— | 废活性炭产生0.22t/a；废UV灯管产生0.02t/a；废过滤膜0.04t/a；废光触媒催化剂0.01t/a；污水处理污泥产生量0.635t/a；废MBR膜0.2t/a；收集后送危废暂存间暂存，再委托有资质单位清运处理 | 处置率100% | — | — |
|  |  | 废过滤膜 | 0 | — | — |  |  |  |  |
|  |  | 废光触媒催化剂 | 0 | — | — |  |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0 | — | — |  |  | — | — |
|  | 废水处理处理 | 污水处理的污泥 | 0 | — | — |  |  | — | — |
|  |  | 废MBR膜 | 0 | — | — |  |  | — | — |
|  | 消毒过程 | 员工劳保用品和废周转箱 | 0 | — | — | 废劳保用品、周转箱1t/a；消毒处理和消毒后残渣1800t/a；生活垃圾1.8t/a均送至东侧大姚县生活垃圾填埋场处置 |  | — | — |
|  |  | 消毒后医废残渣 | 0 | — | — |  |  | — | — |
|  | 员工生活垃圾 | 0 | — | — |  |  | — | — |

### 10.1.2 企业信息公开

1）根据《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，拟建项目建设单位应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

2）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》中的相关规定，拟建项目建设单位应当向社会公开以下信息：

建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

### 10.1.3 总量控制建议

1）废气总量控制建议：

（1）拟建项目的微波消毒设施的废气，会有粉尘、NH3、H2S、TVOC产生，经处理系统处理达标后，引入15m的排气筒排放。

（2）拟建项目厂区、清洗消毒、污水处理过程的无组织排放废气。

（3）建议设置总量控制建议如下：

（1）有组织排放

废气排放量：5760万m3/a；

颗粒物：576.0kg/a；

TVOC：460.8kg/a；

氨：57.6kg/a；

硫化氢：2.304kg/a；

Hg：0.029g/a（排放浓度0.00005ug/m3，低于检出限值，建议不作为总量控制建议）。

（2）无组织排放

颗粒物：125.57kg/a；

TVOC：97.92kg/a；

NH3：28.8kg/a；

H2S：1.152kg/a；

氯：5.835kg/a；

Hg：2.88g/a（落地浓度0.00043ug/m3，低于检出限值，建议不作为总量控制建议）。

2）废水总量控制建议：

拟建项目初期雨水收集后引入40m3的初期雨水收集池，和生产废水、生活废水一同，经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒，不外排。

故拟建项目不设废水总量控制建议。

3）固体总量控制建议：固体废物处置为100%，故不设总量控制建议。

## 10.2 环境管理

拟建项目需设置兼职环境管理人员1名，负责全场的环境管理。

### 10.2.1 环境管理职责

环境管理的主要职责是：

1）贯彻执行国家环境保护法律、法规和有关的环保标准；

2）组织编制厂内环境保护计划和环境管理规章制度并负责监督；

3）组织实施厂内环境保护工作；

4）参与公司环保设施的论证设计，监督设施的安装、调试，落实“三同时”措施；

5）定期检查环保设施的运转情况，保证其正常运行，及时提出整改建议；

6）建立健全本公司污染源档案，做好环境统计工作；

7）积极开展环境保护教育和技术培训，提高员工的环境意识；

8）推广应用环保先进经验和技术，推行清洁生产工艺。

### 10.2.2 环境管理制度

企业要建立健全必要的环境管理规章制度，并作为领导和全体职工必须遵守的一种规范和准则，“有规可循”是环境管理计划得以顺利实施的保证。制订的规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点及要求渗透到企业的生产管理工作中。

建议企业应建立健全以下最基本的环境管理制度。

1）环境保护管理规定；

2）环境监测管理制度；

3）环境管理经济责任制；

4）环境管理岗位责任制；

5）环境保护考核制度；

6）环境污染事故管理制度。

### 10.2.3 施工期环境监理要求

1）建设方应将环境保护工作作为施工期工程的重要部分，纳入施工监理的内容之中，使环境保护在项目建设期自始至终得到落实。

2）将环境监理工作任务落实到工程招标设计文件中。工程监理单位在投标文件中应编制制定环境保护监理实施计划。

3）对工程监理人员进行环境保护工程方面的监理培训。

4）制订工程环保工作和措施落实计划，监督建设方和施工单位环保措施的执行情况。

5）建设单位在施工开始后应配备专职人员，按设计文件要求，负责施工期环境管理与监督。尤其是对施工区的防渗工程、水土流失、油污泄漏、废弃物处置等严加管理。

6）环境监理记录应编入工程建设档案，作为工程环境保护验收的依据之一。

7）拟建项目施工期监理计划的具体内容详见表10.2.3-1。

表10.2.3-1  拟建项目施工期环境监理计划一览表

| 分类 | 项目 | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期雨水 | 施工场地周围设置截水沟，场内设置排水沟 |
|  | 混凝土废水 | 采纳本报告上的处理措施，处理后回用，不外排。 |
|  | 生活污水 | 就近使用大姚县生活垃圾填埋场厕所，其他生活废水收集用于场内洒水降尘。 |
| 大气 环境 | 施工过程 | 施工过程晴天采取洒水降尘措施；尽量使用商品混凝土。 |
|  | 施工道路 | 对场内和场外进场道路采用洒水降尘。 |
|  | 施工场地 | 场内开挖采取边开挖边回填压实，减少堆放时间 |
| 声环境 | 道路运输 | 加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；声敏感地段设置限速标志，禁止车辆夜间鸣放喇叭。 |
|  | 施工场地 | 严格控制施工时间，禁止夜间大型机械施工。 |
| 生态环境 | 植物保护 | 严防施工人员破坏工程区域以外的植被，特别严禁砍伐森林。 |
|  | 水土保持 | 采纳水土保持报告中提出的水保措施。 |
| 固体废物处置 | 弃土石 | 拟建项目施工期表层的杂填土开挖后送东侧的大姚县生活垃圾填埋场填埋处理，其他的土石方在场内回填利用，拟建项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方。 |
|  | 建筑垃圾 | 分类收集后，能回收的回收利用，不能回收利用的用于场地回填 |
|  | 生活垃圾处置 | 设立垃圾收集桶，统一收集后送东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置。 |
| 场地防渗 | 场区分区防渗 | 对防渗材料、防渗厚度、施工方式进行检查，同时采取照片和录像作为佐证。 |

### 10.2.4 对应拟建项目运营期环境管理要求

1）建立环境管理专业机构

按照《建设项目环境保护设计规定》，建设项目必须设置专业环保机构，并配备环保技术人员。环保技术人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。

环保机构的职责必须明确，既能向企业领导提出环境管理的设想和规划、又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府环保职能部门的工作联系。

2）加强环保宣传，提高环保意识

加强对全场职工环保法律、法规宣传，提高全场职工的环保意识。

3）健立健全环保管理规章制度和监督机制

建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

4）严格遵守环保“三同时”规定

建设项目环保设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，项目竣工投产阶段自行组织环保验收，报生态环境主管部门备案。

5）加强对环保设施的运行管理

拟建项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。

定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染治理设施的正常运行。

6）拟建项目的医疗废物暂存间，危废暂存间、原料堆放区应有防雨、防溢流、防渗、防尘、防扬散措施的半封闭设施。

7）对收集处置的医疗废物及运营过程消毒处置产生的废渣、危废等应建立管理台账，记录产生和有资质单位清运处理的时间、数量。

8）监理污染预防机制和处理环境污染事件的应急预案制度；监理环境保护监测制度，并做好监测记录和特殊情况记录。

9）对原辅材料的使用、微波消毒设施运行情况、废气处置装置运行情况应建立台账。

### 10.2.5 环境管理要求

1）拟建项目建设期的环境管理要求

监督施工单位严格按照设计方案及环保要求进行。

2）拟建项目运营期环境管理要求

（1）废水

对拟建项目生产废水、生活污水处理系统、初期雨水处理回用系统进行监督管理，防止废水外溢造成水体污染；定期检测生产废水、生活废水处理系统的工作情况和设备情况。

（2）废气

建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托有资质单位环境检测单位对拟建项目排放废气进行定期监测；定期对废气处理设施进行维护保养；定期检测废气处理装置的情况；防止非正常排放工况产生；建立环保设施运行台账。

（3）噪声

应经常对产噪声设备安装的减振垫片，隔声设施进行检查维护。

（4）固体废物

加强固体废物的分类处置，禁止向外泼洒，随意堆放，按环保要求处理。

### 10.2.6 排污口规整

1）排污口规整

（1）拟建项目废水排放口

拟建项目初期雨水、生产废水和生活废水，经自建的污水处理站处理达标后，回用于厂内清洗消毒，不外排。

所以在生活废水和生产废水、初期雨水不外排，所以不设置废水排放口。

（2）废气排放口

①医疗废物破碎过程产生的废气

在破碎机进料口、微波消毒设施出料口处设置集气罩，通过管道和风机将两处的废气引入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统集中处理。

②微波消毒设备

内置“二级过滤器+活性炭吸附装置”（滤膜及活性炭每25天更换一次）。微波消毒装置废气经内置处理装置处理后，接入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理。

③卸料区、贮存冷库废气

医疗废物卸料区及冷库均保持微负压状态，产生的废气经机械通风系统（集气罩+引风机）收集进入共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理系统处理。

以上废气经风机引至外部废气处理系统处理后经15m高的排气筒排放。排气筒内径为0.5m，位于厂区东侧，地理坐标：N25°40'45.64"，E101°17'59.75"。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）4.6医疗废物处置：表14 医疗废物处置排污单位废气产排污情况一览表中，对应拟建项目的排放口设为1个，为一般排放口。

同时排污口的信息及污染物产生排放情况需要向社会信息公开。

2）排污口规范化整治技术要求

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》1996年5月20日，国家环保局环监[1996]470号中相关要求如下：

（1）排污规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②排污口需要便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置、高度必需合理确定，按环监（1996）470号文件及国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环法[1999]24号）要求，进行规范化管理；

②排污口采样点应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业的总排污口、处理措施的进、出口等处。

（3）排污口立标管理

①上述各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1

-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；

②排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

（4）排污口建档管理

①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理档案内要求，废气排放口应登记排放口地理坐标、排气筒高度、排气筒出口内径、国家和地方污染物排放标准；废水排放口应等级排放口地理位置，排放废水种类，国家和地方污染物排放标准。

### 10.2.7 环境管理台账

1）环境管理台账：指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。环境管理台账应按照《排污许可证申请和核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）危险废物利用排污单位的要求执行。环境管理台账记录的相关内容，记录频次、形式等必须满足排污许可证要求。

2）环境管理台账记录内容如下：

表10.2.7-1  环境管理台账记录内容

| 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 产品产量、原辅材料使用情况、生产负荷等 | 每班1次 | 电子台账+纸质台账 | 危险废物经营单位台账至少保留10年 |
|  | 企业基本信息，包括企业名称、法人代表、社会统一信用代码、接收废物类别、利用处置方式、利用处置规模、危险废物经营许可证编号 | 每年1次（有变更时更新） |  |  |
|  | 环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批、审批意见及排污可证编号等 | 每年1次（有变更时更新） |  |  |
| 接收固体废物信息 | 记录外来的危险废物入库信息（包括进场时间、名称、类别、产生单位、物理状态、重量、贮存设施编码）、库存危险废物出库信息、危险废物利用信息、危险废物样品分析信息、小试报告等 | 每批次记录1次 |  |  |
| 生产设施运行管理信息 | 定期记录生产运行状况，并留档保存，记录内容主要包括原辅料及燃料信息、主要生产单位正常工况。 辅料消耗情况应包括记录日期、批次、主要辅料名称、用量、有毒有害成分及占比； 电力消耗情况：记录日期、用电量； 生产单元正常工况信息包括设施名称/编码、利用或处置固体废物的名称及类别、记录时间内的实际处理量。 | 每班记录1次；原辅材料每批次记录1次 |  |  |
| 监测记录信息 | 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测及地下水监测、土壤监测。记录信息应包括监测的日期、时间、污染物排放口编码、监测内容、计量单位、监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法及个数、是否超标、监测结果、运行状况 | 监测时同步记录 |  |  |
| 污染防治设施运行管理信息 | 污染治理设施运行是否正常、处理药剂用量、故障原因、维护过程、检查人、检查日期、班次 | 每班1次；无组织治理设施1天1次 |  |  |
| 其他 | 生产过程产生的危废：生产废水处理的污泥、废滤膜、废活性炭、废光触媒催化剂等产生量和清运处理 | 产生时和清运处理时 |  |  |

## 10.3 环境监测计划

对排放的污染物进行监测是检验环保设施处理效果最简单最直接的方法，监测也是环境管理的重要依据。

拟建项目环境监测可以委托具有资质的监测单位进行，侧重污染源。企业对于每次的监测结果要进行书面评价，整理在案。

### 10.3.1 监测机构

委托地方环境监测站或第三方有资质的监测中心定期监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。

### 10.3.2 运营期环境监测计划

表10.3.2-1  环境监测计划一览表

| 监测对象 | 监测点（断面） | 监测指标 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物监测 | 生产废水/生活污水/初期雨水 | 污水处理设施进出口 | COD、SS、BOD5、氯离子、硫酸盐、溶解性总固体、余氯、总大肠菌群、NH3-N、阴离子表面活性剂、挥发酚、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌等 | 验收时对污水处理设施进出口监测1次 |
|  |  |  | 流量 | 在线监测 |
|  |  |  | pH值、总余氯 | 2次/日 |
|  |  |  | COD、SS | 每周1次 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌等 | 每月1次 |
|  |  |  | BOD5、NH3-N、其他 | 每季度监测1次 |
|  | 污泥 | 污水处理站 | 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率 | 清掏前进行监测 |
|  | 大气污染物 | 微波消毒废气排放筒进、出口 | 颗粒物、NH3、H2S、TVOC、Hg、臭气浓度 | 验收时进行1次检测 |
|  |  |  |  | 每半年对出口监测1次 |
|  |  | 无组织排放：常年主导风向上风向设一个参照点；常年主导风向下风向2～50m范围内设置3个监测点 | 颗粒物、NH3、H2S、TVOC、Hg、臭气浓度、氯气 | 验收时进行1次检测 |
|  |  |  |  | 每半年监测1次 |
|  | 厂界噪声 | 拟建项目东、南、西、北厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 验收时进行1次检测 |
| 环境监测 | 地下水 | 拟建项目南侧厂界位置钻1个背景监测点和污水处理站北侧1个监测井、拟建项目西北角设1个监测井，共设置3个跟踪监测井 | pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌数、细菌总数等等 | 验收时进行1次检测 |
|  |  |  |  | 每年监测2次 |
|  | 地表水 | 拟建项目地表径流汇入小河的上游100m处和下游1000m处，2个监测断面 | COD、SS、BOD5、氯离子、硫酸盐、溶解性总固体、余氯、总大肠菌群、NH3-N、阴离子表面活性剂、挥发酚、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌等 | 每年检测1次 |
|  | 环境空气 | 拟建项目场址上风向和最近邓家冲散户边；下风向选择商混站南侧。共设置三个监测点 | 颗粒物、NH3、H2S、TVOC、Hg、氯气、臭气浓度等 | 每年检测1次 |
|  | 声环境 | 北面靠近大姚县生活垃圾填埋场办公区，一个监测点 | 等效连续A声级 | 验收时进行1次检测 |
|  | 土壤 | 厂区上风，厂外下风向各设1个表层样；厂区污水处理站旁，处置厂房东北角各设1个柱状样 | 45项基本项目+pH+含盐量 | 建议每5年开展1次跟踪监测工作 |

### 10.3.3 监测数据的整理、审核及存档

拟建项目每次监测结束后，对监测资料进行分析，建设单位监测频次、监测期间生产工况、数据有效性等须符合相关规范文件等要求。

每年应对当年所有的监测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。

## 10.4 排污许可证申请

排污单位在规定的申请时限，登录全国排污许可证管理信息平台 （http://permit.mep.gov.cn）进行网上注册，并填写排污许可申请材料。

申请前信息公开结束后，排污单位在全国排污许可证管理信息平台上填写《排污许可证申领信息公开情况说明表》，并按照平台“业务办理流程”，将相关申请材料一并提交。同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。

核发环保部门收到排污单位提交的申请材料后，对材料的完整性、规范性进行审查，并在全国排污许可证管理信息平台上作出受理或者不予受理排污许可证申请的决定。同意受理的进入审核流程，核发环保部门对排污单位的申请材料进行审核，对满足条件的排污单位核发排污许可证，对不满足条件的排污单位不予核发排污许可证。

具体程序见图10.4-1申请与核发程序流程图。

图10.4-1  申请与核发程序流程图

## 10.5 拟建项目竣工环境保护验收一览表

拟建项目竣工环保设施验收清单见表10.5-1。

表10.5-1  拟建项目环保设施竣工验收清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 采取的环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 微波消毒过程有组织废气 | 颗粒物、TVOC、NH3、H2S、Hg、臭气浓度 | 微波消毒设备内置“二级过滤器+活性炭吸附装置”（滤膜及活性炭每25天更换一次）；外部废气处理系统采用共用的“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”处理工艺，排气筒高度为15m。 | 《恶臭污染物排放标准》(GBl4554-93)表 2 标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准 |
|  | 厂房无组织废气 | 颗粒物、TVOC、NH3、H2S、臭气浓度、Hg、Cl2 | 厂房上设顶棚，四周密闭，机械排风装置（排气扇） |  |
|  | 污水处理站无组织废气 | NH3、H2S | 采用“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺” |  |
| 水环境 | 生产废水 | COD、BOD。氨氮、总大肠菌群、细菌总数等 | 污水处理站（“缺氧+好氧曝气+一体化膜生物过滤+消毒工艺”）（5m3/d） | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18 466-2005）中的表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值，《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-20 05）标准（按二者最严指标进行控制） |
|  | 生活污水 | COD、BOD、氨氮等 | 隔油池（0.5m3）；化粪池（2m3），处理后和生产废水一同引入污水处理站处理 |  |
|  | 初期雨水 | 雨污水 | 初期雨水收集池（40m3） |  |
|  |  | 雨污分流设施 | 雨、污分流管（沟）及附属设施 | / |
| 固体 废物 | 消毒残渣 | 处理后残渣 | 破碎、毁形、消毒处理达标 | 送大姚县生活垃圾填埋场处理 |
|  | 废劳保用品 | 处理后 | 收集后，和医疗废物一起破碎微波消毒处理。 |  |
|  | 废周转箱 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集后，送生活垃圾填埋场处置 |  |
|  | 污水处理污泥 | 医疗机构污水处理污泥 | 用医废包装袋盛装，置于周转箱内，消毒处理后暂存于危废暂存间，定期交由有相关资质的单位处置。 | 清掏前进行监测，满足《医疗机构水污染排放标准》（GB184 66-2005）表4要求。 |
|  | 废过滤膜、废活性炭、 废催化剂、废UV灯管、废MBR膜 | 危废 | 更换后放置于危险废物暂存间，定期交由有相关资质的单位处置。 | 分类、分区存放于危废暂存间，定期交有相关资质单位处置。 |
| 声环境 | 噪声 | 采取安装减震垫片，建筑隔声等 | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348 -2008)2、4类标准 |
| 绿化 | 963m2 |
| 地下水 | A、医疗废物处理车间； B、污水处理站及废水收集池； C、事故池（消防事故水池）； D、初期雨水收集池。 E、厂房内危废暂存间及医废暂存间1.0m高的墙裙必须进行防渗、防腐处理。 | 重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | 隐蔽工程收集监理资料，并采用照片或视频作为佐证 |
|  | A、医废车停车位； B、生活区化粪池、隔油池； C、污水处理站的清水池； D、化验室（设备采用不锈钢操作台）； E、初期雨水收集沟。 | 一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |
|  | A、办公室； B、门卫室； C、小车停车位； D、绿化区域等； E、其余雨水沟。 | 采用混凝土进行简单防渗 |  |
| 环境风险 | 加强管理，加强设备、管道、阀门等检测和维修，防止跑、冒、滴、漏；设置事故池（兼做消防事故水池）（80m3）、通风等防范措施；配备劳保用品、应急设备，制定风险应急预案定期进行演练。 |
| 电磁辐射 | 项目微波消毒设备带有自屏蔽设施。 评价提出将微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌）。微波消毒设备工作时，非电磁辐射执业人员禁止进入机箱或在机箱外1m范围内活动。 |
| 跟踪监测 | 地下水 | 共设置3个跟踪监测井，监测项目：pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌数、细菌总数等，建议至少每年2次 |
|  | 土壤 | 厂区上风，厂外下风向各设一个表层样；厂区污水处理站旁，处置厂房东北角各设一个柱状样。监测45项基本项目+pH+含盐量。建议每5年开展一次跟踪监测工作。并向环境主管部门报送监测结果 |

# 11  评价结论与建议

## 11.1 拟建项目概况

楚雄医疗废物集中处置中心建设项目拟建于大姚县生活垃圾填埋场西侧200m处，由楚雄利盈医疗废物处理有限公司投资建设，属于新建项目。拟建项目采用微波消毒法对医疗废物进行无害化处置，设计处置规模为 1800t/a，5t/d。服务范围为大姚县、永仁县、姚安县、元谋县及所辖乡镇的医疗机构。拟建项目总投资1000万元，其中防止二次污染的环保投资123万元，占总投资的12.3%。

拟建项目采用微波消毒处理医疗废物，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类。建设单位在大姚县发展和改革局于2020 年7月17日对建设项目进行自主备案。

## 11.2 拟建项目选址环境可行性

拟建项目选址符合国家现行政策、法规，符合当地规划及相关环境保护要求。

拟建项目评价区不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的区域。拟建项目所处区域不属于重要生态功能区、生态环境敏感区、脆弱区等，不涉及当地生态红线。

拟建项目总平面布置有利于医疗废物处理流程顺利、安全运行，并兼具防止污染物扩散功能，总平面布置较为合理。

在建设单位采取设计及环评提出的各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施的基础上，从环保的角度，拟建项目选址可行。

## 11.3 环境质量现状

### 11.3.1 大气环境质量现状

1）本次补充监测可以看出，拟建项目所在地2个监测点在监测期间的Cl2、H2S的1小时平均浓度和TVOC的8小时平均浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

2）从引用的数据可以看出：拟建项目区域的TSP的24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求；臭气浓度和NH3监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的附录D中相应要求。

3）第二次补充监测可以看出：拟建项目区厂址中央、下风向商混站南侧2个监测点的Hg日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关要求；甲醛的1小时平均浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应要求。

4）根据大姚县环境空气监测站的2019年监测数据统计结果。

大姚县监测有效天数357天，其中“优”为245天，“良”为111天，“轻度污染”为1天，优良率为99.7%。

PM10年均值为26μg/m3（一级）、PM2.5为11μg/m3（一级）、SO2为5μg/m3（一级）、NO2为12μg/m3（一级）、CO为0.8mg/m3、O3-8h为92μg/m3。能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

所以拟建项目所在区域为达标区。

### 11.3.2 地表水环境质量现状

项目区地表径流汇入东南面约1100m的小河，属于蜻蛉河一级支流。受建设单位委托，云南天倪检测有限公司于2020年8月28日～08月30日对项目区附近的小河水质进行了采样监测。本次监测共在小河设置1个监测断面，地表径流汇入小河汇入点上游100m监测断面监测期间pH(无量纲)、BOD5、CODcr、氨氮、总磷、砷、汞、铅、镉、六价铬、石油类、挥发酚、粪大肠菌群均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；

根据昭通市蓝环环境检测科技有限公司2019年10月18日～2019年10月20日对大姚县城市垃圾无害化处理建设项目周围地表水监测数据：蜻蛉河与小河汇合口下游50m处蜻蛉河断面所有监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求；芦柯塘村附近蜻蛉河断面的化学需氧量超标，超标1.27～1.3倍，其他指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。

### 11.3.3 地下水环境质量现状

本次补充监测的厂址西南角约1km的邓家冲水井监测点位在监测期间，水质监测指标均达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；厂址西北角300m处的养殖场的水井总硬度超标，其他因子监测期间监测值能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求

引用的3个地下水监测点在监测期间除总硬度有两个点位超标外，其他监测因子监测值均达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

### 11.3.4 声环境质量现状

受建设单位委托，云南天倪检测有限公司于2020年8月28日～8月29日对项目区声环境进行了现状监测。根据监测结果，拟建项目东、南、北厂界声环境质量达《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的2类标准；拟建项目西厂界声环境质量达《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的4a类标准。

### 11.3.5 土壤环境质量现状

由检测结果可知，拟建项目厂址区土壤监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控制（基本项目）中第二类用地筛选值；拟建项目厂界南面林地土壤监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

### 11.3.6 电磁场现状

由监测分析结果可知，拟建项目周围的电场强度最大值为0.45v/m、工频磁场为0.008uT。所有监测点电场强度检测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求。

## 11.4 环境影响预测与分析结论

### 11.4.1 大气环境影响预测结论

1）经估算，正常情况下厂内污染物最大地面落地浓度为污水处理站的NH3最大落地浓度为12.419ug/m3，对应的距离为10m处，最大占标率为6.21%。无超标点。

2）H2S、NH3在东南西北四个厂界的预测浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物场界标准限值二级标准；TVOC、PM10、Hg、Cl2在东南西北四个场界的预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相应标准的标准限值。

3）拟建项目最近的上风向的邓家冲3户散户处的NH3、H2S、Cl2、TVOC的预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的表D.1中相关限值要求；TSP、Hg能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以拟建项目运营过程中对周围敏感目标的大气环境影响较小。

大气污染物经采取各种污染防治措施后，其排放浓度和速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相应要求。

同时根据大气影响估算结果，拟建项目所排污染物的小时浓度的最大落地浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的表D.1相关要求。

根据大气环境影响估算结果以及大气环境防护距离、卫生防护距离的设置，拟建项目所采用的大气污染防治措施是可行的。

### 11.4.2 地表水环境影响预测结论

正常情况下，拟建项目生产废水、生活污水、初期雨水经初期雨水收集池收集后，经自建污水处理站处理达标后回用于厂内清洗消毒。所以拟建项目处理回用后对周围地表水的影响较小。

在事故排放情况下，由于拟建项目废水排放量瞬间值较大，小河水质短时间内会出现CODcr、BOD5超标，同时非正常排放废水可能含有粪大肠菌群、肠道致病菌和肠道病毒，对纳污水体造成其他影响。因此要求污水处理站日常运行中加强管理，在污水处理站出现故障时，可采用事故池暂存废水，杜绝非正常排放。

### 11.4.3 地下水影响预测结论

总体来说，拟建项目为医疗废物集中处置项目，采用微波消毒处理感染性和损伤性医疗废物，产生的污废水的量较少。在医疗废物处理车间、污水处理站及废水收集池、事故池（消防事故水池）、期雨水收集池等区域、房内危废暂存间及医废暂存间、医废车停车位、生活区化粪池、隔油池、污水处理站的清水池、化验室（设备采用不锈钢操作台）、初期雨水收集沟做好污染防渗措施。拟建项目在认真落实采取本次评价提出的防渗措施及管理要求后，拟建项目建设对地下水水质影响较小，拟建项目建设对地下水环境影响是可控的。

根据现场调查，项目区周边村庄均已通自来水，现有泉点/水井现状均无饮用功能，仅作为生产、牲畜饮用，或着跟踪监测。项目建设及运行不会对周边居民点饮用水造成影响。

### 11.4.4 声环境影响预测结论

拟建项目各主要噪声源在经过隔声、消声、合理布局和距离衰减后，经影响预测：

1）厂界噪声预测：拟建项目厂界噪声贡献值昼间和夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

2）最近敏感点噪声预测：拟建项目运行噪声对最近的西南面约200m的3户散户的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

综上所述，拟建项目运行过程在采取有效的噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响，从运营期噪声对当地声环境影响的角度分析，拟建项目的建设是可行的。

### 11.4.6 固体废物影响分析结论

拟建项目固废主要是职工生活产生的生活垃圾、废水处理过程中产生的污泥、经微波消毒处理后的医废残渣，以及废活性炭、废光触媒催化剂、废过滤膜、还有废弃的劳保用品和周转箱。

经微波消毒灭菌处理合格后的医废残渣属于一般固废，送至大姚县生活垃圾填埋场处置；厂区生活垃圾基本做到日产日清，分类收集后送至东侧的大姚县生活垃圾填埋场处置；废弃劳保用品及周转箱与医疗废物一并进行破碎微波消毒无害化处理后运至大姚县生活垃圾填埋场处置；污水处理污泥、废活性炭、废光触媒催化剂、废过滤膜、废UV灯管、废MBR膜分区放置于危险废物暂存间，定期交有相关资质的单位处置。

因此拟建项目的固废均得到了合理的处理处置，对周围环境影响较小。

### 11.4.7 土壤环境影响分析结论

拟建项目场址及周围土壤环境现状质量能够满足相应的土壤质量标准要求。

拟建项目运行过程产生的污染物在采取源头防控，过程防控的措施后，对周围土壤环境影响较小，拟建项目对周围土壤环境的影响是可以接受的。

### 11.4.8 医废运输路线环境影响分析

拟建项目合理规划医疗废物运输路线。经过的路线均为国道、省道和县道、乡道，都是当地比较成熟的道路，但由于运输路线比较长，因此不可避免地会经过一些乡村、集镇及城区等居民集中区；同时沿路也会通过桥梁的方式跨越一些水体，存在因医废运输车辆发生事故而污染河流、水系的风险。因此建设单位一定要对驾驶员和随车人员进行相关法律法规、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能的培训，做好风险防范措施，减少事故的发生。

## 11.5 环境风险分析

根据拟建项目的特点，拟建项目环境风险因素主要为医疗废物运输过程医疗废物意外泄漏对周围环境造成污染。在采取本次环评提出的风险防治措施及事故应急措施后，拟建项目风险可控。

## 11.6 电磁辐射影响

拟建项目微波消毒设备带有自屏蔽设施。拟建项目微波消毒设备正常工作时产生的电磁辐射影响是局部的，其对周围环境的总体影响较小。

评价提出将微波消毒设备箱体外侧1m内区域（包括箱体）设为控制区域（设置警示线、警示牌），箱体外侧1m以外的区域可视为安全区域。微波消毒设备工作时，非电磁辐射执业人员禁止进入机箱或在机箱外1m范围内活动。

拟建项目运营期加强对微波设备的管理和维护，避免微波泄漏，并定期对箱体外部电场或功率密度进行检测，确保非电磁辐射执业人员活动区域电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求。

## 11.7 污染物总量控制

1）拟建项目排放的废气污染物中非甲烷总烃的排放总量为

（1）有组织排放

颗粒物：576.0kg/a；

TVOC：460.8kg/a；

氨：57.6kg/a；

硫化氢：2.304kg/a；

Hg：0.029g/a（排放浓度0.00005ug/m3，低于检出限值，建议不作为总量控制建议）。

（2）无组织排放

颗粒物：125.57kg/a；

TVOC：97.92kg/a；

NH3：28.8kg/a；

H2S：1.152kg/a；

氯：5.835kg/a；

Hg：2.88g/a（落地浓度0.00043ug/m3，低于检出限值，建议不作为总量控制建议）。

2）拟建项目废水全部回用不外排，不设总量控制指标；

3）拟建项目固废处置率100%，不设总量控制指标。

## 11.8 公众参与

1）公众参与过程

环评过程中由建设单位组织开展了公众参与调查。建设单位根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，

（1）建设单位根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，于2020年8月4日至2020年8月17日在金碧镇和大姚县生活垃圾填埋场公示栏张贴公众参与公告进行第一次公示；同期在大姚县人民政府网站进行了第一次网络公示。

（2）建设单位根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，于2020年8月20日至2020年9月4日在金碧镇和大姚县生活垃圾填埋场公示栏张贴公众参与公告进行第二次公示；同期在大姚县人民政府网站进行了第二次网络公示。

（3）在《环评报告书（征求意见稿）》完成后，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，于2020年8月20日至8月30日采用网络公示《环评报告书（征求意见稿）》。

（4）为进一步征询公众意见，又于2020年9月4日～9月17日采用报纸公示（云南民族时报）进行了登报公示。

2）公众意见表统计

建设单位对汇总的公众参与调查结果进行了认真分析，并将公众意见结果如实统计。统计结果如下：

（1）团体单位公众意见表统计

表11.8-1  被调查单位团体意见统计表

| 序号 | 被调查单位团体 | 被调查单位团体意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大姚县金碧镇范湾村委会 | 无 |
| 2 | 大姚县卫生健康局 | 无 |
| 3 | 大姚县工商联合会 | 无 |
| 4 | 大姚县应急管理局 | 无 |
| 5 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 无 |
| 6 | 中国共产党大姚县委员会统战部 | 无 |
| 7 | 大姚县民族宗教事务局 | 无 |
| 8 | 大姚县自然资源局 | 无 |
| 9 | 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室 | 无 |
| 10 | 大姚县住房和城乡建设局 | 无 |

（2）个人公众意见表统计

表11.8-2  被调查个人意见统计表

| 序号 | 被调查者 | 被调查者意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50个被调查者 | 无 |

（3）公众意见汇总

根据表11.8-1和11.8-2统计结果：

被调查的10家单位团体无意见。被调查的50位个人被调查者无意见。

3）公众意见采纳情况

调查结果显示，受调查团体及周边群众支持本项目的建设，无反对意见。建设单位将重视在建设和生产中产生的各种污染物对当地环境的不利影响，保证环保投资及时到位，落实设计及环保要求的各项污染防治措施，保护人民群众健康。

建设单位在项目建设和运营过程中将积极采取各项环保措施，加强废气污染治理、废水污染治理和噪声污染防治等，在日常生产过程中加强管理，使污染得到有效控制。

## 11.9 总体结论

拟建项目的建设符合当前国家和云南省产业政策，符合大姚县城总体规划，拟建项目的选址可行，拟建项目平面布置合理。拟建项目建设的环境风险在采取减缓和应急措施后在可接受范围。拟建项目的建设得到周边群众的支持。拟建项目生产过程中排放的污染物处理处置措施可靠，处理工艺合理可行，在采取设计和本报告提出的防治措施后，能够实现达标排放，不会改变区域环境功能。

综上所述，评价认为在严格按照“三同时”要求，严格落实各项污控措施和对策条件下，拟建项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，拟建项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护的角度分析，拟建项目建设是可行的。

## 11.10 要求与建议

1）医疗废物的收集、贮存、运输者应向设区的市级环境保护主管部门申请危险废物经营许可证，获得相应资质后才可进行收集、贮存、运输活动。运输过程应用规定的医疗废物标志清晰的标记容器进行储装。

2）医疗废物入场前，应经过专门的检测设施检测是否含有放射性废物，放射性废物禁止进入微波处理厂。

3）加强与周围村民的沟通，做好前期项目宣传和沟通等工作，避免纠纷。

4）严格按照设计要求及环评所提出的环保要求，重点做好地面防渗、污水处理站等建设工作。

5）在工程建设和生产运行过程中，建设单位应确保环保资金的投入和合理使用，使“三同时”工作落到实处。

# Text boxes

图3.2.1.5-1  微波消毒处理设备示范装置和内部工作原理示意图

清水池

污泥、格栅渣

污水处理站

生活垃圾

厂内绿化浇水，用后损耗掉

送东侧垃圾

填埋场处置

噪声、废气（无组织）

清洗废水

生活污水

转运车、

周转箱、

厂内场地

清洗消毒

废水

残渣

废劳保用品

冷藏

噪声、废气（无组织）

医疗废物

卸料区

上料

破碎

微波消毒

出料

废气

噪声

蒸汽发生器

废气

废气

废气

集气罩

外部废气处理装置（“活性炭吸附＋旋流塔＋UV 光氧催化”）处理后经15m排气筒排放

噪声、固废

内部处理装置“二级过滤器+活性炭吸附”

损耗0.17

0.70

0.87

4.06

医废转运车消毒、清洗

损耗0.49

医废周转箱消毒、清洗

1.96

2.45

损耗0.17

4.16

0.10

0.84

0.67

场地消毒、清洗

污 水 处 理 系 统

损耗0.10

0.10

废气处理系统旋流塔

4.06

消耗0.29

0.4

蒸汽发生器用水

水

新水3.73

0.74

蒸汽冷凝水0.11

消耗0.04

生活用水

0.20

隔油池/化粪池

0.24

初期雨水0.42

0.42

初期雨水收集池

水

2.89

图3.2.2.2-1  非雨天项目水平衡图（单位：m3/d）

损耗0.17

0.70

0.87

4.06

医废转运车消毒、清洗

损耗0.49

医废周转箱消毒、清洗

1.96

2.45

损耗0.17

4.16

0.10

0.84

0.67

场地消毒、清洗

污 水 处 理 系 统

损耗0.10

0.10

新水0.84

废气处理系统旋流塔

4.06

消耗0.29

0.4

蒸汽发生器用水

水

0.74

蒸汽冷凝水0.11

消耗0.04

生活用水

0.20

隔油池/化粪池

0.24

初期雨水

水

初期雨水收集池

水

0.42m3/d

152.34m3/a

图3.2.2.2-2 雨天项目水平衡图（单位：m3/d）

次氯酸钠

泵

泵

清水池水池

缺氧-好氧+膜生物反应槽

生产废水

格栅井

污水池池

剩余污泥

回用工艺

定期外运

污泥消化池

11.40g/d以Cl2形式挥发

用后消耗掉

车辆清洗消毒

用后消耗掉

周转箱清洗消毒

2.08

配成消毒液

2.28

次氯酸钠

用后消耗掉

场地清洗消毒

用后消耗掉

0.20

污水消毒

图5.2.3.5-1  事故情况下生产过程废水中COD扩散时间和距离的曲线图

图5.2.3.5-2  事故情况下生产过程废水中氨氮扩散时间和距离的曲线图

图5.2.3.5-3  特征污染物到达厂内跟踪监测井的浓度变化曲线