项目所在地现状图

| 勐连村居民点 | 大勐连居民点 |
| --- | --- |
| 班三界居民点 | 麦冲居民点 |
| 宜莲220KV升压站 | 项目220KV升压站 |
| 光伏区现场照片 | 光伏区现场照片 |
| 光伏区现场照片 | 光伏区现场照片 |
| 光伏区现场照片 | 光伏区现场照片 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	32

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	49

四、生态环境影响分析	82

五、主要生态环境保护措施	111

六、生态环境保护措施监督检查清单	126

七、结论	133

电磁环境影响专项评价

一、前言	1

二、总则	1

三、建设项目概况与分析	3

四、电磁环境现状	8

五、电磁环境影响分析	9

六、电磁环境保护措施	13

七、电磁环境监测计划	14

八、电磁环境影响评价结论	14

附录：

附录1 评价区维管植物名录

附录2 评价区域两栖类动物区系名录及保护信息

附录3 评价区域爬行类动物区系名录及保护信息

附录4 评价区域鸟类区系名录及保护信息

附录5 评价区域兽类区系名录及保护信息

附件：

附件1 环境影响评估委托书

附件2 云南省固定资产投资项目备案证

附件3 永仁县军事设施保护会员会关于永仁格红120MW复合光伏项目选址意见的复函

附件4 永仁县自然资源局永仁格红120MW复合型光伏项目用地情况的查询意见

附件5 永仁县林业和草原局关于永仁县格红光伏电站项目选址意见(1)

附件6 楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局关于对永仁格红120MW复合型光伏项目选址意见的复函

附件7 永仁文旅局关于对格红光伏选址的回函

附件8 永仁县水务局关于永仁格红120MW复合型光伏项目选址意见的答复

附件9 格红光伏电站电磁环境现状监测电磁环境现状监测

附件10 格红光伏电站环境质量现状监测

附件11 类比站辐射监测报告

附件12 建设单位与环评单位的编制合同

附件13 云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知（云能源水电〔2022〕176号）

附件14 《2021年楚雄州生态状况公报》

附件15 建设单位承诺函

附件16 环评中介机构承诺函

附件17 申请行政许可承诺书

附件18 行政许可申请书

附件19 同意公开承诺书

附件20 环境影响报告表的申请

附图：

附图1 项目与“三区三线”生态保护红线的位置关系图

附图2 项目与“三区三线”永久基本农田的位置关系图

附图3 项目与云南省生物多样性保护优先区域区划位置关系图

附图4 项目于楚雄州“三线一单”生态环境分区管控单元位置关系图

附图5 项目交通地理位置图

附图6 项目施工总平面布置图

附图7 项目升压站平面布置图

附图8 项目评价区域土地利用类型现状图

附图9 项目评价区域植被类型现状图

附图10 项目评价区域生态系统类型现状图

附图11 项目评价区重点保护野生动物分布图

附图12 项目保护目标图

附图13 项目区域水系图

附图14 项目生态环境保护措施示意图

附件15 项目典型生态措施设计图

附图16 环境质量监测布点示意图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 格红光伏电站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-532327-04-01-528088 |
| 建设单位联系人 | 关飞 | 联系方式 | 13354634009 |
| 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡 |
| 地理坐标 | 升压站：东经101°40′32.104″，北纬25°55′38.172″ 光伏区：东经101°38′54.186″，北纬25°54′20.480″ |
| 建设项目 行业类别 | 41—090太阳能发电 | 用地面积（hm2） | 永久占地面积：0.478 hm2 临时占地面积：253.486 hm2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永仁县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2208-532327-04-01-528088 |
| 总投资（万元） | 62345.14 | 环保投资（万元） | 225.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.36 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 是否设置专项 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。 本项目属于光伏发电项目，不涉及需做地表水专项的内容。 否 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。 本项目属于光伏发电项目，不涉及需做地下水专项的内容。 否 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区，不涉及已批复的国家公园 否 大气 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。 本项目属于光伏发电项目，不涉及需做大气专项的内容。 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目。城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。 本项目属于光伏发电项目，不涉及需做噪声专项的内容。 否 环境 风险 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。 本项目属于光伏发电项目，不涉及需做环境风险专项的内容。 否 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 综上分析，本项目不设置“地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险”专项评价。 本项目220KV相关输变电路工程和相关配套附属设施属于输变电工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求，输变电报告表应设电磁环境影响专题评价。 |
| 规划情况 | 项目已纳入《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2022〕176号）文件中。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2022年修订），光伏发电项目为第五项“新能源”中的第1项“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，属于鼓励类项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策的要求。且建设单位已于2022年8月19日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2208-532327-04-01-528088），项目已完成备案（详见附件2）。 2、与《全国国土规划纲要（2016-2030年）》符合性分析 根据《全国国土规划纲要（2016-2030年）》：“在保护生态的前提下，有序稳妥开发水电，安全发展核电，高效发展风电，扩大利用太阳能，有序开发生物质能。实施新能源集成利用示范工程，因地制宜推进新型太阳能光伏和光热发电、生物质气化、生物燃料、海洋能等可再生能源发展，大幅提高非化石能源占能源消费总量的比例。” 本项目为光伏发电项目，开发利用的能源为太阳能，属于非化石能源，项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田、千人以上集中式饮用水水源保护区等，项目建设不会导致区域生态环境恶化，符合《全国国土规划纲要（2016-2030年）》的要求。 3、与国家林业和草原局《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）的符合性分析 根据《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）：为支持光伏产业健康发展，规范光伏电站建设使用林地，现就有关问题通知如下： 一、各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域。 二、光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。 三、对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地，应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质。 四、光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。 各地林业主管部门要加强监管，定期检查，确保光伏电站建设依法依规使用林地。积极探索支持光伏电站建设与防沙治沙、宜林地造林等结合。 根据查阅相关资料及现场复核，项目用地范围不涉及各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区的林地。项目光伏用地类型主要为灌木林地，但不涉及年降水量400毫米以上区域的灌木林地以及其他区域覆盖度高于50%的灌木林地，根据附件5可知，永仁县林业与草原局同意在莲池乡建设项目。 环评要求建设单位必须按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）、《国家林业和草原局关于印发〈建设项目使用林地审核审批管理规范〉的通知》（林资规〔2021〕5号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）和《关于光优电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）等相关文件的规定办理使用林地手续后方可开工建设，严禁未批先建。 目前，项目使用林地手续正在办理中。电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。 综合上述分析，本项目与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）相符。 4、与《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办〔2023〕12号）的符合性 《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》中对于光伏发电项目的要求为光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。 根据查阅相关资料及现场复核，项目用地范围不涉及各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区的林地。项目光伏用地类型主要为灌木林地但不涉及年降水量400毫米以上区域的灌木林地以及其他区域覆盖度高于50%的灌木林地，根据附件5可知，永仁县林业与草原局同意在莲池乡建设项目。。 环评要求建设单位必须按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）、《国家林业和草原局关于印发〈建设项目使用林地审核审批管理规范〉的通知》（林资规〔2021〕5号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）和《关于光优电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）等相关文件的规定办理使用林地手续后方可开工建设，严禁未批先建。 目前，项目使用林地手续正在办理中。电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。 综合上述分析，本项目《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办〔2023〕12号）相符。 5、与《自然资源部办公厅关于过渡期内支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的通知》（自然资办发〔2022〕45号）的符合性 《自然资源部办公厅关于过渡期内支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的通知》中第三条、完善耕地保护措施，按照《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求，改进和规范建设占用耕地占补平衡制度，耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”。严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施建设用地使用一般耕地。过渡期内，继续执行跨省域补充耕地国家统筹政策，补充耕地指标优先考虑耕地保护成效突出的革命老区、民族地区、边疆地区和脱贫地区。鼓励支持脱贫地区光伏项目在戈壁、荒漠等地区建设，不得新增占用耕地建设光伏项目。 规划符合性：根据附件4可知，项目不占用永久基本农田及耕地保护线。项目用地类型主要为灌木林地，因此，项目与《自然资源部办公厅关于过渡期内支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的通知》（自然资办发〔2022〕45号）耕地保护措施相关要求相符。 6、与《国土资源部 国务院扶贫办 国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）的符合性分析 根据国土资源部、国家能源局、国务院扶贫办联合下发的《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）中提出，光伏发电应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。 根据附件4可知，项目不涉及生态保护红线、永久基本农田，耕地保护线、村庄建设边界线及城镇开发边界线，项目符合当地的土地利用总体规划，项目用地（光伏区、道路、集电线路等）以避让永久基本农田和耕地为基准，均不占用永久基本农田和稳定耕地。符合《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）的要求。 7、与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）符合性分析 根据《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中的相关内容进行分析： 表1-2 项目与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）的符合性分析 内容要求 本项目情况 符合性 一、加强人为活动管控 规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动 生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 根据附件4，项目不占用生态保护红线；项目施工仅在项目红线范围内进行建设，施工期在严格落实环评提出的各项环保措施下，不会对周边生态功能造成破坏 符合 加强有限人为活动管理 上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。 根据附件4，项目不占用生态保护红线，不涉及自然保护地。 符合 有序处理历史遗留问题 生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，对人工商品林实行统一管护，并将重要生态区位的人工商品林按规定逐步转为公益林。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。 项目为光伏发电项目，建设单位在项目服务期满后（不再发电），进行环境恢复工作，相关恢复工作计划，详见下文第五章节，主要生态环境保护措施中“服务期满后若不再发电的环境恢复保护措施”内容 符合 二、规范占用生态保护红线用地用海用岛审批 项目范围 党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目；中央军委及其有关部门批准的军事国防项目；国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目；国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目；为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目；按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 根据附件4，项目不占用生态保护红线管控区域。 不涉及 办理要求 上述项目（不含新增填海造地和新增用岛）按规定由自然资源部进行用地用海预审后，报国务院批准。报批农用地转用、土地征收、海域使用权时，附省级人民政府基于国土空间规划“一张图”和用途管制要求出具的不可避让论证意见，说明占用生态保护红线的必要性、节约集约和减缓生态环境影响措施。 根据附件4，项目不占用生态保护红线管控区域 不涉及 根据表1-12分析，本项目建设符合《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）的相关要求。 8、与《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2022〕176号）符合性分析 根据《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2022〕176号）：“2022年全省加快推动开工新能源项目355个，装机3200.54万千瓦，其中：光伏项目350个，装机3165.04万千瓦；风电项目5个，装机35.5万千瓦；除迪庆州外，全省其他州、市均有布局。确保年度开发新能源规模 1500万千瓦以上，力争达2000万千瓦。” 本项目为格红光伏电站，已被列入云南省2022年新能源项目建设清单中，属于2022年拟开工建设350个光伏项目中的其中一个，符合《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2022〕176号）的要求（详见附件13）。 9、与云南省自然资源厅云南省能源局《关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）符合性分析 2019年12月17日，云南省自然资源厅、云南省能源局联文印发《关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号），文件第三条对复合光伏项目的用地政策进行了明确规定： 光伏发电项目用地包括光伏方阵用地、变电站及运行管理中心用地、集电线路用地和场内道路用地。 对国土资规〔2017〕8号文件确定利用农用复合建设的光伏发电项目（以下简称光伏复合项目）以外的其他光伏发电项目用地，应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，对不占压土地、不改变地表形态的光伏方针用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁方式取得，双方签订好补偿协议，报当地县（市、区）自然资源主管部门备案；其他用地部分，应依法办理用地审批手续； 对建设占用农用地的，所有用地部分均应按建设用地管理。 光伏复合项目，架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求，不破坏农业生产条件上的可不改变原用地性质；除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与光伏方阵用地同样的管理方式。场内道路用地可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路塔杆基础等其他设施用地按建设用地管理。 项目与《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）符合性分析 《通知》要求 本项目情况 符合性 光伏复合项目，架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求，不破坏农业生产条件上的可不改变原用地性质； 本项目光伏方阵用地均不涉及水田；光伏板最低端距地面高度2.5m，桩基间列间距均大于4米，行间距均大于6.5米，以租赁方式使用农用地，不改变原用地性质及生产条件，项目符合相关要求； 符合 除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。 光伏方阵区域除桩基用地外，不涉及硬化地面，运营期另行编制林光互补种植方案，不会对土地抛荒、捲荒； 符合 采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与光伏方阵用地同样的管理方式。 项目采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地与光伏方阵用地管理方式一致 符合 场内道路用地可按农村道路用地管理。 场区道路用地采用农村道路的要求进行管理 符合 变电站、运行管理中心、集电线路塔杆基础等其他设施用地按建设用地管理。 项目变电站按照建设用地要求办理国土用地手续 符合 根据上表分析结果，本项目符合《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）的要求。 10、与云南省自然资源厅《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）符合性分析 根据《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）中有关光伏发电产业用地政策。本项目属于符合条件的利用农用地复合建设的光伏发电项目（以下简称光伏复合项目），项目与《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）符合性分析 《工作指引》要求 本项目情况 符合性 架设在25度以上耕地（水田除外）或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求，在不破坏耕地耕作层及农用地生产条件和不改变原用地性质的条件下，允许以租赁等方式使用； 本项目光伏方阵用地均不涉及水田；光伏板最低端距地面高度2.5m，桩基间列间距均大于4米，行间距均大于6.5米，以租赁方式使用农用地，不改变原用地性质及生产条件，项目符合相关要求； 符合 除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、捲荒。 光伏方阵区域除桩基用地外，不涉及硬化地面，运营期另行编制林光互补种植方案，不会对土地抛荒、捲荒； 符合 采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。 项目采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地与光伏方阵用地管理方式一致 符合 场内道路用地可按农村道路用地 管理。 场区道路用地采用农村道路的要求进行管理 符合 变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理。 项目变电站按照建设用地要求办理国土用地手续 符合 根据上表分析结果，本项目符合云南省自然资源厅《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）的要求。 11、与《关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云能源水电〔2020〕153号）的符合性分析 根据《关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云能源水电〔2020〕153号）选址原则中的相关内容进行分析： 表1-5 项目与《关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云能源水电〔2020〕153号）的符合性分析 选址原则要求 本项目情况 符合性 项目选址应符合生态环境保护政策。应避让自然保护区、国家公园、风景名胜区、文物古迹、湿地保护区、饮用水水源保护区、集中式饮用水水源地、生物多样性保护区域、特殊生态环境及特有物种保护区域、鸟类迁徙重要通道及其栖息地、民俗保护区等生态保护红线和生态敏感区域。 根据附件3-6，各主管部门的选址意见，项目不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、文物古迹、湿地保护区、饮用水水源保护区、集中式饮用水水源地、生物多样性保护区域、特殊生态环境及特有物种保护区域、鸟类迁徙重要通道及其栖息地、民俗保护区等生态保护红线和生态敏感区域 符合 项目选址应符合国土用地政策。禁止占用基本农田，应避让坝区，应优先使用石漠化、荒漠化土地和未利用土地。占用一般耕地的农光互补光伏发电项目，应抬高光伏组件安装高度，不改变土地使用性质。 根据附件4，永仁县自然资源局对项目的选址意见，项目不占用永久基本保护农田；项目光伏板最低端距地面高度2.5m，采用“林光互补”方案，以租赁方式使用农用地，不改变原用地性质及生产条件 符合 项目选址应符合林业用地政策。风电项目应避让天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林地和国家二级公益林中的有林地。光伏项目应避让天然林保护工程区和天然林地，光伏电池组件应避让有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。 项目为光伏项目。项目光伏阵列不涉及有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地等，，根据附件5可知，永仁县林业与草原局同意在莲池乡建设项目。 符合 项目选址应符合国土空间规划、实现景观保护。应远离滇中城市规划的主体城市、一般城市和新兴城镇，远离城市及城镇的面山区域。应远离金沙江及长江一级支流岸线保护范围。风电项目风机布置位置应避让高速公路、高速铁路的可视区域。 项目选址位于云云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，根据附件4可知，项目不涉及生态保护红线、永久基本农田，耕地保护线、村庄建设边界线及城镇开发边界线。项目距项目较近的地表水体为麦冲河、麦冲水库、羊蹄江及蜻蛉河等，远离金沙江及长江一级支流岸线保护范围。 符合 根据表1-4分析，本项目选址符合《关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云能源水电〔2020〕153号）的相关要求。 12、与《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕16号）符合性分析 本项目与《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕16号）符合性分析见下表所示。 附表1-6 项目与《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕16号）符合性分析 《通知》要求 本项目情况 （一）建立资源图和项目库。严守“三线一单”，组织各州、市开展光伏发电资源全面清查，统筹资源条件、电力供需、生态环境保护、要素保障等因素，形成资源分布“一张图”。发挥规划统筹和引领作用，将光伏发电项目及配套接网工程统一纳入国土空间规划，搭建省级统一管理的项目库，入库项目须充分衔接省级和州、市规划，未入库项目各州、市不得开发建设 项目建设符合“三线一单”的管控要求（见“三线一单”符合性分析）；本项目为格红光伏电站，已被列入云南省2022年新能源项目建设清单中，属于2022年拟开工建设350个光伏项目中的其中一个，属于入库项目 （二）创新开发方式。按照“能开全开、能快尽快，依法依规、科学有序”的原则，省发展改革委负责全省光伏资源开发的统一管理、合理布局，规范开发行为，组织大型连片资源的优化配置，有关州、市人民政府负责落实。省能源局负责省级规划编制和组织实施，指导各州、市规划与省级规划的衔接，会同各州、市制定年度开发建设方案，提出年度省级重大项目清单。实行项目“即时增补、动态退出”管理方式，确保每年开发规模1500万千瓦以上，保底不封顶。根据项目成熟度对在库项目按照在建、新开工、拟建和储备进行分类管理 由省能源局、州、市人民政府等组织实施 （三）保障用地用林指标。严格落实耕地保护和节约集约用地的规定和要求，强化前期选址踏勘论证，光伏复合项目用地不得占用永久基本农田，尽量避让长期稳定利用耕地，特别是坝区集中连片优质耕地。“十四五”期间每年按照开工建设2000万千瓦光伏发电项目及配套接网工程，预留建设用地面积计划指标2000亩、用林面积指标16000亩，根据项目建设实际需求保障，多退少补。涉及年度计划指标的，纳入国家或省级重大项目清单且不涉及违法用地的，用地审批时配置使用国家计划指标；其他项目用地和违法用地依法完善用地手续的，使用当地当年处置存量土地核算的年度计划指标。对批而未供、供而未用土地依法依规进行清理处置 本项目前期选址论证已取得永仁县水务局、自然资源局、文旅局以及楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局等部门出具的选址意见，项目用地红线范围内不涉及永久基本农田、生态保护红线等生态敏感区域 （四）落实用地用林支持。对符合我省光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，利用25度以上耕地（水田除外）或其他农用地布设的光伏方阵，在不破坏耕地耕作层及农用地生产条件和不改变原用地性质的条件下，允许以租赁等方式使用；采用直埋电缆方式敷设集电线路的用地，实行与光伏方阵用地同样的管理方式；场内道路用地可按照农村道路用地管理 项目实施林光互补方案，光伏场区除光伏支架基座外不硬化，不改变原用地性质。 （六）支持大型基地优先开发。以州、市行政区域为单元，充分发挥大型水电与光伏互补调节作用，重点支持金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域、金沙江中游、澜沧江金沙江上游“风光水储”和曲靖“风光火储”等6个多能互补基地，争取3年时间全面开工并基本建成 本项目不涉及 （七）支持“新能源+乡村振兴”项目建设。积极开展“千村万户沐光行动”，鼓励以“新能源+”和分布式光伏等方式，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。重点支持以乡村或村级连片开发建设“新能源+特色产业”、“新能源+生态修复”、“新能源+绿色食品”、“新能源+乡村旅游”等项目 项目实施林光互补方案，在达到在开发太阳能资源的同时，实施“光伏发电+林光互补电”，在不改变原有土地性质的情况下，既能使永仁县较丰富的太阳能资源得到开发，又能使生态脆弱地区的生态得到恢复。 （九）推动项目加快建设，限期投产。各州、市人民政府应督促项目业主在取得开发权后，1个月内完成项目备案。完成备案后，加快推进项目前期工作，完成时限不得超过2个月，因项目业主自身原因逾期未完成的，责令限期整改；整改期满仍未开工建设的，取消备案，收回开发权，项目业主2年内不得参与我省光伏开发建设。装机规模10万千瓦及以下项目，开工6个月内应具备投产条件；10万千瓦以上项目，开工8个月内应具备投产条件。全容量并网最长期限不得超过1年。因项目业主推进不力，未按照时限要求建成投产的，责令其限期整改。因不可抗力因素（地震、重大自然灾害等）影响，项目业主及时向州、市能源主管部门报备的，项目建设周期可顺期延长。项目所在地州、市人民政府要加强组织领导，指导督促项目业主加快推进，对因政府部门工作影响项目建设进度的，通报和约谈有关责任单位和责任人 本项目装机规模120MW，设计施工工期为6个月，计划于2023年9月开工建设，目前正按计划实施中 综上，本项目的建设符合《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕16号）中的有关规定。 13、与《云南省能源局关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电〔2022〕70号）符合性分析 根据《云南省能源局关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电〔2022〕70号）：“按照“能开全开、能快尽快，依法依规、科学有序”的要求，确保顺利完成省“十四五”新能源规划建设目标。......加快新能源配套接网工程前期工作和建设，确保未来三年新增5000万千瓦新能源项目全额消纳。” 本项目为格红光伏电站，项目的建设利于完成省“十四五”新能源规划的建设目标，符合《云南省能源局关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电〔2022〕70号）的要求。 14、与《云南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《云南省“十四五”生态环境保护规划》中第三章坚持创新引领，强力推动绿色低碳发展相关内容：“大力发展可再生能源，加快开发建设大江干流大型水电项目，持续打造金沙江、澜沧江两大国家清洁能源基地；集中式与分布式并举，加快开发风电、光伏发电等新能源，建设国家多能互补能源基地。” 本项目为光伏发电项目，属于光伏发电新能源工程，项目建设符合《云南省“十四五”生态环境保护规划》大力发展可再生能源的要求。 15、与《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的符合性分析 本项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，项目所在地属于典型的农村环境，不在城镇总体规划范围内，与莲池乡集镇距离较远，不影响当地城镇规划的实施。 表1-7 项目与《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）符合性分析 《通知》要求 本项目情况 符合性 选址要求1：光伏复合项目禁止在国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线内建设 根据永仁县水务局、自然资源局、文旅局以及楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局等部门出具的选址意见及查阅相关资料，本项目用地红线范围内不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线 符合 选址要求2：光伏复合项目的生产区（包括升压站、配电室、控制室、新建进场道路、新建场内检修道路、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施），禁止使用天然乔木林地；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、临时施工道路等，禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地 本项目生产区、生活区，未占用天然乔木林地；施工期临时设置的堆料场、拌合站、工棚、临时施工道路等，未占用乔木林地； 电池组件阵列使用的地类为灌木林地，不涉及有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地，根据附件5可知，永仁县林业与草原局同意在莲池乡建设项目。 符合 用地性质：配电室、控制室、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施）、电池组件阵列区箱变、新建进场道路、新建场内检修道路，应当办理占用林地手续；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、地埋电缆槽以及临时施工道路应当办理临时占用林地手续。电池组件阵列使用林地由项目业主单位与林权权利人签订书面协议，通过租赁、作价入股等流转方式使用林地，在用地报批阶段明确用地红线范围，待光伏电站设施占用林地经审核同意后方可开展建设，不再办理使用林地许可手续 目前，建设单位正同步开展项目林地使用手续办理，与本环评手续并联审批，评价要求项目林地的使用要严格按照《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）等相关规定依法办理林地使用手续，未办理林地使用手续或手续未经审核通过的，项目不得开工建设 符合 建设标准：电池组件阵列区在设计方面应当尽可能节约集约使用林地，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距应当符合《光伏电站设计规范》（GB 50797-2012）或《光伏发电站设计规范》（GB 50797-20XX）相关规定 根据项目可研，项目光伏组件阵列区光伏板最低沿与地面距离不低于2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距符合《光伏电站设计规范》（GB50797- 2012）或《光伏发电站设计规范》相关规定要求 符合 植被保护：光伏复合项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途 本项目运营期拟光伏板下实施林光互补方案，不裸露地表和硬化，不改变林草地用途 符合 综上，本项目的选址符合当地城镇规划及《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的要求。 16、与《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）符合性分析 《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）中提出，光伏电站建设禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地建设光伏电站。云南省天然林保护工程区系指纳入全省天然林保护二期工程森林管护的国有林、集体所有的国家级公益林和地方公益林。光伏电站的电池组件阵列仅限于使用三种类型的林地：一是县级以上人民政府规划的宜林地，二是年降雨量400毫米以下区域覆盖度低于30%的灌木林地。此外，建设光伏电站所使用林地的范围，必须严格按照林地保护利用规划进行界定，决不允许擅自修改调整林地保护利用规划。 根据查阅相关资料及现场复核，项目用地范围不涉及各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区的林地。项目光伏用地类型主要为灌木林地，但不涉及年降水量400毫米以上区域的灌木林地以及其他区域覆盖度高于50%的灌木林地，根据附件5可知，永仁县林业与草原局同意在莲池乡建设项目。 环评要求建设单位必须按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）、《国家林业和草原局关于印发〈建设项目使用林地审核审批管理规范〉的通知》（林资规〔2021〕5号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）和《关于光优电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）等相关文件的规定办理使用林地手续后方可开工建设，严禁未批先建。 目前，项目使用林地手续正在办理中。电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。 综合上述分析，项目与《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）相符。 17、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 根据《中华人民共和国长江保护法》“第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 （2）禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十七条 国务院交通运输主管部门会同国务院自然资源、水行政、生态环境、农业农村、林业和草原主管部门在长江流域水生生物重要栖息地科学划定禁止航行区域和限制航行区域。 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰。 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 第二十八条 国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。” 项目为光伏发电项目，不在长江干支流岸线一公里范围内，项目运行本身不产生废水、废气，项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。 18、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析 推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与长江经济带负面清单的符合性分析如表1-8所示。 表1-8 项目与“长江经济带发展负面清单”符合性分析 序号 管控要求 本项目相关情况 符合性分析结果 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不涉及码头和过长江通道 符合 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区的岸线、河段范围 符合 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目所在区域不涉及饮用水源保护区的岸线、河段范围 符合 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目所在区域不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围 符合 5 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目所在区域不涉及利用、占用长江流域河湖岸线 符合 6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目所在区域不涉及长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 符合 7 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目运营期间不涉及生产性捕捞 符合 8 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目为光伏发电项目，不属于石油化工和煤化工项目 符合 9 禁止在合规园区*外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 符合 10 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不涉及石化、现代煤化工等项目 符合 11 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定鼓励类项目，不涉及两高项目 符合 12 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 / 符合 *根据文件的注释第6条：合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的园区。 综上，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）中的有关规定。 19、与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）>的通知》（云发改基础〔2019〕924号）符合性分析 本项目与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）>的通知》（云发改基础〔2019〕924号）符合性分析见下表所示。 表1-9 项目与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）>的通知》（云发改基础〔2019〕924号）符合性分析 内容 项目情况 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目 本项目为光伏发电项目，不属于码头项目 禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动 根据附件4，项目未占用生态保护红线，也不在生态保护红线内从事法律法规禁止的活动 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区 因自然保护区已被划入生态保护红线，根据附件4，项目未占用生态保护红线，因此本项目未占用各级自然保护区，也不在自然保护区内从事法律法规禁止的活动 禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区 经现场勘查及查阅资料核实，本项目未占用风景名胜区旅游景区，也不在风景名胜区内从事法律法规禁止的活动 禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动 本项目选址位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，本项目未占用国家湿地公园等重要湿地，也不在国家湿地公园内从事法律法规禁止的活动 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体 根据附件6，项目未占用饮用水水源保护范围，也不在饮用水水源保护范围内从事法律法规禁止的活动 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途 本位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，距离长江上游的金沙江约16.2km，不在长江流域河湖岸线内 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程 本位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，不在划定的河段及湖泊保护区、保留区内，也不设置入河排污口和从事围湖造田、围湖造地或围填海工程 禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动 根据查阅相关资料，项目未占用自然保护区及水产种质资源保护区，也无渔业捕捞、截断湿地水源、挖沙、采矿、放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生、破坏湿地及其他生态功能的活动 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定 本项目为光伏发电项目，位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，不在金沙江、长江一级支岸线边界内，不属于化工园区和化工类项目 禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 本项目为光伏发电项目，位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，不在金沙江、长江（金沙江）一级支岸线边界内，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类项目 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换 本项目为光伏发电项目，不属于石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准 本项目为光伏发电项目，不属于石化、现代煤化工及危险化学品生产类项目 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能 本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，光伏发电项目为第五项“新能源”中的第1项“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，属于鼓励类项目 综上，本项目的建设符合《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）>的通知》（云发改基础〔2019〕924号）中的有关规定。 20、与《云南省生物多样性保护条例》（2019年1月1日施行）符合性分析 根据《云南省生物多样性保护条例》（2019年1月1日施行）：企业事业单位和其他生产经营者应当采取资源利用效率高、对生物多样性影响小的绿色生产方式，防止、减少对生物多样性的破坏，对生物多样性所造成的损害依法承担责任。公民应当增强生物多样性保护意识，采取低碳、循环、节俭的绿色生活方式，自觉抵制损害生物多样性的行为。新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。 经与云南省生物多样性保护优先区的位置关系图分析（详见附图3），本项目位于生物多样性保护优先区域--云南南部边缘热带雨林区之外，项目不占用热带雨林分布区，现场调查也未发现有雨林分布。本项目依法开展环境影响评价，项目占地类型主要为灌木林地，未占用森林等重要生态系统，也未见重要物种及其生境分布，太阳能光伏方阵单元支架基础的施工、电缆铺设的施工、场内道路的施工等工程，采用局部开挖，以人工手持机械开挖为主，机械配合为辅的方法进行，不会进行大范围开挖扰动及场地平整，运营期不产生生产性废水、废气，林光互补按“光伏发电+林光互补”的方案进行设计，不裸露地表和硬化，对重要生态系统、重要物种及其栖息地和生境的影响较小。 综上，本项目的建设符合《云南省生物多样性保护条例》（2019年1月1日施行）的要求。 21、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》的符合性分析 根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030 年）》，该计划结合云南生态系统类型的典型性、特有程度、特殊生态功能以及物种的丰富程度、珍稀濒危程度、受威胁因子、经济用途、科学研究价值等因素，提出了全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市101个县、市、区，总面积约9.5万km2，并针对6个优先区域提出了9大保护优先领域和34项行动。计划到2030年，使全省的生物多样性得到切实保护。形成类型齐全、布局合理、功能完善、效益明显的自然保护地网络体系，其数量和面积达到合理水平，生态系统、物种和遗传多样性得到有效保护，各类生态系统良性循环。主要外来入侵生物基本得到控制，生物多样性得到根本性保护。 本项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，根据叠图分析（附图3），项目位于生物多样性保护优先区域--云南南部边缘热带雨林区之外，项目不占用热带雨林分布区，现场调查也未发现有雨林分布，项目建设不会对划定的生物多样性保护优先区域造成不利影响。本项目用地类型以灌木林地为主，未占用天然乔木林、生态公益林等生物多样性丰富、生态系统重要的区域，林光互补种植禁止选用外来物种，可防止外来有害生物入侵，对区域生物多样性影响较小，符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》的要求。 22、与“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 根据永仁县自然资源局出具的选址意见及查阅相关资料，本项目用地红线范围内不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、生物多样性保护区域、特殊生态环境及特有物种保护区域、鸟类迁徙重要通道及其栖息地、民俗保护区等生态保护红线。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 项目区域麦冲河、麦冲水库、羊蹄江及蜻蛉河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求；根据《2021年楚雄州生态状况公报》，区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求；区域地下水水质可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求；光伏场区其他用地红线周边居民点昼间及升压站周边昼夜间噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准；升压站周边电磁环境现状满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露限值，区域生态环境质量较好。 根据评价影响分析，项目实施后不会改变区域声环境、地表水环境及空气环境的使用功能类别，产生的固体废物可得到有效合理处置，产生的生态影响也可得到最大程度恢复，不会使区域生态环境质量恶化，故本项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目为光伏发电项目，项目建设主要涉及土地资源征用，项目建成后对地块内进行绿化，对当地生态环境影响较小。项目投运后，将改变传统能源开发利用方式，可减少区域对石化资源的依赖，推进“双碳”目标实施，故项目的建设符合当地资源利用上线的管理要求。 （4）与生态环境准面清单符合性分析 本项目为光伏发电项目，不属于“两高”项目，不产生有毒有害气体，不使用高挥发性原料；不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、 玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目，属于鼓励类项目，故本项目符合生态环境准入清单的要求。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。 23、与《楚雄州人民政府关于印发楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号）符合性分析 本项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，根据《楚雄州人民政府关于印发楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号），全州共划分94个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。其中优先保护单元共30个，重点管控单元共54个，一般管控单元共10个。优先保护单元包含生态保护红线和一般生态空间、饮用水源地等，主要分布在哀牢山、金沙江干热河谷以及红河礼社江干热河谷、水源保护区等重点生态功能区域。资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间。重点管控单元包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在龙川江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 根据楚雄彝族自治州生态环境局查询出具的项目与楚雄彝族自治州“三线一单”生态环境分区的位置关系图（详见附图4），本项目位于永仁县一般生态空间优先保护单元（ZH53232710002）、永仁县大气环境布局敏感重点管控单元（ZH53232720005），项目与楚雄彝族自治州“三线一单”生态环境分区管控单元的符合性分析见表1-10。 表1-10 项目与楚雄彝族自治州“三线一单”生态环境分区管控单元管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码 单元名称 管控要求 符合性分析 ZH53232430002 一般生态空间优先保护单元 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 未纳入生态保护红线的各类自然保护地按照相关法律法规规定进行管控；重要湿地依据《湿地保护管理规定》《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》等进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发[2015]181号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<天然林保护修复制度方案>的通知》（厅字[2019]39号）等进行管理；基本草原依据《中华人民共和国草原法》进行管理。 1、项目太阳能光伏阵列单元支架基础的施工、电缆铺设的施工、场内道路的施工等工程，采用局部开挖，以人工手持机械开挖为主，机械配合为辅的方法进行，不会进行大范围开挖扰动及场地平整，不属于大规模开发建设活动。项目运营期不产生生产性废水、废气，林光互补按“林草种植+光伏发电”的方案进行设计，不裸露地表和硬化。 2、本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、国家公园、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、世界自然遗产地、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态环境敏感区，不涉及国家、省级公益林，不涉及天然乔木林及天然林保护工程区的林地，对于项目区涉及的林地正依法办理使用林地审核审批手续，需取得林地主管部门同意后方可开工建设。 项目涉及永仁县一般生态空间优先保护单元符合性分析见表1-11，项目涉及永仁县大气环境布局敏感重点管控单元符合性分析见表1-12。 表1-11 项目与永仁县一般生态空间优先保护单元管控要求分析表 管控领域 准入要求 符合性分析 符合性 空间布局约束 （1）严格落实国家产业政策。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。 （2）严格按照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）要求，禁止在金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 （3）禁止在金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线（南广河、赤水河）1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 （4）在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已建成的应当限期关闭拆除。拟开发为农用地的未利用地，要开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。 （5）在天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再新建、改建、扩建以煤（油）为燃料的项目。全州产业聚集区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。 （1）本项目为光伏发电项目，属于新能源，不属于环境污染大，资源消耗高及技术落后项目； （2）本项目选址远离金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河），不在园区范围内，不属于高污染项目； （3）本项目选址远离金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河），本项目属于光伏发电项目； （4）本项目为光伏发电项目，在箱变处设置集油池，对土壤风险小，且用地范围不涉及基本农田； （5）项目用地范围不涉及天然气管道。 符合 污染物排放管控 （1）严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、生活垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。对入驻企业较少，主要产生生活污水，工业污水中不含有毒有害物质的工业集中区，其污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理；对工业污水排放量较小的工业集中区，可依托工业企业治污设施处理后达标排放。新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。 （3）加大VOCs减排力度，扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，有效巩固环境空气质量优良天数比例。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。 （4）加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对重点行业企业建设用地实行环境准入管理，进入各使用环节（储备、转让、收回以及改变用途）之前应按照规定进行土壤污染状况调查，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染环境风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。 （5）提高钢铁、水泥等高耗能产业减量置换比例，把高能效和低碳排放纳入产能减量置换门槛，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。 （6）全州主要污染物总量控制目标达到省级考核要求。 （1）本项目属于光伏发电，不属于两高项目； （2）本项目不涉及饮用水源保护地； （3）本项目为光伏发电项目，不属于石化、化工等行业，无VOCs等有机废气产生； （4）本项目属于光伏发电项目，对土壤污染小，采取林光互补，不会改变用地现状； （5）本项目属于光伏发电项目，不属于钢铁、水泥等高耗能产业； （6）本项目不涉及总量控制指标； 符合 环境风险管控 （1）以金沙江楚雄段为重点，研究建立环境风险评估体系，定期评估沿江河湖库工业企业、工业集中区环境风险，落实防控措施。重点开展长江流域金沙江楚雄段生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域。 （2）强化全州与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。 （3）禁止在环境风险防控重点区域如城乡建设规划区、居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内新建或扩建可能引发环境风险的项目，如冶金、化工、造纸、危险品生产和储运等。 （4）垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。 （1）本项目选址不在金沙江沿线； （2）本项目大气污染小； （3）本项目属于光伏发电项目，不属于冶金、化工、造纸、危险品生产和储运等行业； （4）本项目属于光伏发电项目，不属于垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位。 符合 资源利用效率 （1）降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 （2）实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 （3）坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 （4）全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。 （5）鼓励全州石化、化工、有色金属冶炼等行业运用工业节水、技术和装备，促进企业废水深度处理回用。 （6）实施金沙江龙川江等重点流域水库群联合调度，增加枯水期下泄流量，确保生态用水比例只增不降。 （1）本项目不开采矿产资源，用水量不大，土地使用后具有可恢复性，对区域影响不大； （2） 本项目用水量不大，不开采地下水资源； （3）本项目不占用耕地； （4）本项目为利用光能转化为电能，利于考核要求的完成 符合 表1-12 项目与永仁县一般生态空间优先保护单元管控要求分析表 环境管控单元编码 单元名称 空间布局约束 符合性分析 ZH53232720005 永仁县大气环境布局敏感重点管控单元 限制在大气环境布局敏感区内新（改、扩）建钢铁、冶炼、火力发电、化工等高污染行业项目及其他大气重污染排放的工业项目；限制新建涉及有毒有害气体排放的项目；若确需建设，应科学论证，确保周边敏感目标环境质量不受影响。 项目属于光伏发电，不是钢铁、冶炼、火力发电、化工等高污染行业项目及其他大气重污染排放的工业项目。项目运行期不产生废气。项目建设符合永仁县大气环境布局敏感重点管控单元管控要求。 综上，本项目的建设基本符合《楚雄州人民政府关于印发楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号）的要求。 24、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ113-2020）符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ113-2020）符合性分析见下表所示。 表1-13 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ113-2020）符合性分析 《技术要求》要求 本项目情况 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区 等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过 根据永仁县水务局、自然资源局、文旅局以及楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局等部门出具的选址意见及查阅相关资料，本项目用地红线范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区 本项目按规模在宜莲220kV升压站东侧建设220kV相关输变电路工程和相关配套附属设施（不含生活设施），进线未占用自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；本次评价不包含升压站送出线路内容 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响 本项目升压站部分周边500m范围无居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域；本次评价不包含升压站送出线路内容 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响 本项目共设置38个太阳光伏方阵，经并行铺设集电线路连接至220kV升压站，有效减少线路的占地；本次评价不包含升压站送出线路内容 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程 本项目升压站选址所在地属于1类声环境功能区 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响 本项目升压站占地类型其他园地，未对自然植被进行砍伐，站区平面布置较紧凑，可减少占地和弃土弃渣的产生量 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境 本项目集电线路主要占用园地及道路，项目已尽量避让集中林区，不占用天然乔木林及生态公益林 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区 本项目集电线路不涉及自然保护区 综上，本项目的建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ113-2020）的要求。 25、与《楚雄彝族自治州“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《楚雄彝族自治州“十四五”生态环境保护规划》（2022年7月施行）提出的“十四五”时期主要目标及要求：①绿色低碳发展水平不断提升。工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能降碳取得明显成效，绿色发展水平和资源能源利用效率不断提升，碳排放强度进一步降低，绿色低碳的生产生活方式加快形成。②生态环境质量持续保持优良。主要污染物重点工程减排量进一步减少。水生态环境质量得到全面改善，饮用水安全保障水平持续提升。大气环境质量进一步巩固提升，楚雄市以及其他9市县城市细颗粒物浓度和优良天数比率持续保持现有优良水平。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，土壤和地下水环境风险得到进一步管控，农村生态环境持续明显改善。③生态安全不断夯实。自然生态监管制度进一步健全，生物多样性保护水平巩固提升，典型生态系统和重要物种得到有效保护，生态系统质量和稳定性进一步提升，“两屏两带多点”生态安全屏障更加牢固。④生态环境安全风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强，核与辐射监管能力持续加强，核安全、环境安全和公众健康持续得到有效保障。⑤生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展。生态环境治理体系进一步完善，治理能力全面提升。生态文明制度改革深入推进，生态文明创建取得新突破。智慧化环境监管能力全面提升，全面建成现代生态环境监测网络，生态环境治理效能得到新提升。 本项目为光伏发电项目，属于近零碳排放工程，项目利用光伏组件直接将光能转化为电能，改变传统的能源开发利用方式，可减少区域对石化资源的依赖，减低区域万元GDP能耗，助力区域早日实现碳达峰和碳中和；本项目不属于重污染项目，营运期主要为开关站维护人员生活污水及变压器维修少量废油，经提出的措施处置后对环境影响小。本项目的建设符合《楚雄彝族自治州“十四五”生态环境保护规划》的有关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，场区中心点坐标东经101°40′41.127″，北纬25°55′27.737″。场区总用地面积约6728亩，工程规划总装机容量120MW。场址距永仁县直线距离约18km，距昆明市直线距离约149km。海拔高程1200m～2000m左右，场区周边有Y032乡道穿过，并有多条现有乡村道路通过场区，整体而言，对外交通较便利。项目交通地理位置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设规模及内容 本项目不含林光互补种植工程及升压站送出线路建设，林光互补种植工程及升压站送出线路工程另行办理环评手续。 项目站总装机容量为120MW，采用570Wp（n）型规格的单晶硅双面双玻电池组件，总数为262500块，每28块光伏组件构成一个光伏组串，共计9375个组串。其中3.2MW发电单元37个，1.6MW发电单元1个，每个3.2MW单晶硅电池发电单元由250路光伏组串并联而成，每个1.6MW单晶硅电池发电单元由125路光伏组串并联而成。配置375台320kW组串式逆变器。每个320kW的组串式逆变器实际接入399kW的光伏组件，系统容配比约为1.25。每个光伏发电单元的逆变器通过交流电缆直接接入3200kVA（1600kVA）箱变低压进线侧，不需要额外配置交流汇流箱。 项目共设计38光伏子方阵，在运行期25年内的总上网电量为566252万kW·h，平均年上网电量为22650万kW·h。按光伏电站安装容量估算，25年平均等效满负荷年利用小时数为1514h。项目主要建设内容详见表2-1。 格红光伏电站配套建设220kv升压站一座，布置于场区北侧，宜莲220k升压站东侧。升压站不设置生活设施，不新增工作人员，由永仁滇能零碳能源开发有限公司宜莲220kV升压站工作人员对项目进行管理，并配置储能系统。 表2-1 项目主要建设内容表 工程 类别 建设内容 占地类型 备注 主体 工程 光伏阵列 本项目电站额定容量120MW，采用570Wp（n）型规格的单晶硅双面双玻电池组件，共布置38个太阳电池方阵，组件数量共计262500块，共9375个组串；电站采用分块发电、集中并网方案。 灌木林地、其他草地、果园 新建 逆变器与箱式变压器 本工程共38台35kV箱式变压器，其中3.2MW发电单元37个，1.6MW发电单元1个，每个3.2MW单晶硅电池发电单元由250路光伏组串并联而成，每个1.6MW单晶硅电池发电单元由125路光伏组串并联而成。配置375台320kW组串式逆变器。每个320kW的组串式逆变器实际接入399kW的光伏组件，系统容配比约为1.25。每个光伏发电单元的逆变器通过交流电缆直接接入3200kVA（1600kVA）箱变低压进线侧，不需要额外配置交流汇流箱。 灌木林地 新建 集电线路 本光伏电站场区内的集电线路采用采用电缆桥架+电缆直埋相结合敷设形式，35kV 直埋电缆沟长度约为38.1km，1kV直埋电缆沟长度约为57km。电缆桥架长度4km。 农村道路、灌木林地 新建 升压站 项目220kV升压站占地面积4783m2，升压站主变容量1×120MVA，升压站内布置120MVA主编器、220kV主变进线间隔、220kV配电装置、35kV母线设备、GIS、SVG、储能系统等。储能系统总规模为12MW/24MWh，充放电速率为0.5C，以1回35kV集电线路接入升压站储能开关柜，电缆选型为YJV-26/35-3×240。储能系统包含储能电池舱和逆变升压舱，配以电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）和继电保护系统等二次设备，储能系统整体效率不低于 85%。 灌木林地 新建 附属工程 道路工程 新建道路长度约8.19km，道路路面宽为4.5m，路面结构采用20cm泥结碎石路面； 改造道路长度约为11.76km，道道路路面宽为4.5m，路面结构采用20cm泥结碎石路面； 农村道路、灌木林地 新建 围栏 为方便光伏电站的运维管理，减少外界干扰，拟在光伏阵列区周围设置1.8m高的铁丝围栏，对光伏电站进行防护。 灌木林地、草地、果园 新建 临时 工程 施工营地 设置1个施工营地，施工营地设置在20#光伏阵区内临近道路处，施工营占地面积约6600m2，营地内设置混凝土拌合站、综合仓库等 灌木林地 新建 施工临时道路 包含新建道路及改造道路，新建道路长度8.19km，改造道路长度1176km 新建 表土临时堆场 设置7座表土临时堆场，单座占地面积约450m2，分别位于2#光伏阵列、10#光伏阵列、17#光伏阵、20#光伏阵列、25#光伏阵列、28#光伏阵列、38#光伏阵列区范围内 新建 公用 工程 给水 施工用水采用水罐车从附近村庄上取水，施工营地内拌合站附近设100m3临时水池1座 / 新建 供电 施工电源由附近村镇的10kV线路引接，引接长度约2.0km，备用4台75kW柴油发 电机作为施工备用电源。 / 新建 环保 工程 废气 施工场地设置围挡和洒水除尘，食堂设置抽油烟机和专用油烟管道； / 新建 废水 施工期施工营地设临时化粪池（15m3），施工营地内设隔油沉淀池（5m3）； / 新建 噪声 升压站变压器、箱式变压器、逆变器均设置外壳隔声，设备底部基础安装减振垫 / 新建 固体废物 施工期施工营地内设垃圾桶、危废暂存间（5m2）；升压站事故油池（1座，30m3），光伏方阵区箱式变压器事故油池（38座，单座2m3），事故油池基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） / 新建 生态环境 严格执行国家有关规定对土石方工程实施分层开挖、分层堆放、分层回填，表土剥离厚度一般取30cm，具体视土壤类型及土壤厚度适当调整，剥离的表土贮存于临近的表土临时堆场，表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期耕作层（≥50cm）或生态恢复（≥30cm）用土。 / 新建 2、项目主要工程参数 项目主要工程参数见表2-2。 表2-2 项目主要工程参数表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 一、光伏发电工程 1 装机容量 MW 120 安装容量149.63MWp 2 总用地面积 亩 3809.46 3 海拔高度 m 1200-2000 4 经度（东经） °′″ 101°37′28˝~101°40′42˝ 5 纬度（北纬） °′″ 25°53′7˝~25°55′26˝ 6 工程代表年太阳总辐射量 MJ/m2 6142.3 7 工程代表年日照时数 h 2634.9 8 系统综合效率 % 82 二、主 要 气 象 要 素 1 多年平均气温 ℃ 17.7 2 多年极端最高气温 ℃ 37.8 3 多年极端最低气温 ℃ -4.1 4 多年最大冻土深度 m / 5 多年最多降雪日数 日 / 6 多年平均风速 m/s 2.2 7 多年平均雷暴日数 日 61.7 三、主 要 设 备 1 光伏组件（型号：XXX-72P-570Wp） 1.1 峰值功率 Wp 570 1.2 开路电压Voc V 51.07 1.3 短路电流Isc A 14.25 1.4 工作电压Vmppt V 42.29 1.5 工作电流Imppt A 13.48 1.6 峰值功率温度系数 %/℃ -0.3 1.7 开路电压温度系数 %/℃ -0.25 1.8 短路电流温度系数 %/℃ +0.046 1.9 第1年功率衰减 % 1 1.10 10 年功率衰减 % 4.6 1.11 20 年功率衰降 % 8.6 1.12 外形尺寸 mm 2278*1134*30 1.13 重量 kg 262500 1.14 数量 块 1.15 向日跟踪方式 固定 1.16 固定倾角角度 ° 26 2 逆变器（型号：320kW） 2.1 输出额定功率 kW 320 2.2 最大交流侧功率 kW 352 2.3 最大交流电流 A 254 2.4 最高转换效率 % ≥99.01 2.5 中国效率 % ≥98.52 2.6 输入直流侧电压范围 VDC 500~1500 2.7 最大功率跟踪（MPPT）范围 VDC 500~1500 2.8 每路MPPT最大直流输入电流 A 30 2.9 输出频率范围 Hz 50 2.10 功率因数 0.8超前~0.8滞后 2.11 宽×高×厚 mm 1136×870×361 2.12 重量 kg 116 含挂架 2.13 工作环境温度范围 ℃ -30~+60 2.14 数量 台 375 3 箱式变电站（型号：S11M-3200/35） 3.1 箱式升压变电站（型号：S18-3200/37） 3.1.1 台数 台 37 3.1.2 容量 MVA 3.2 3.1.3 额定电压 kV 37/0.8 3.2 箱式升压变电站（型号：S18-1600/37） 3.2.1 台数 台 1 3.2.2 容量 MVA 1.6 3.2.3 额定电压 kV 37/0.8 4 储能系统 4.1 规模 MW 12 24MWh 4.2 电池预制舱（20尺（含消防、液冷系统、照明等） 套 8 4.2.1 集装箱箱体（6058×2438×2896非标 20尺集装箱） 套 1*8 4.2.2 智能液冷（制冷量40kW） 套 1*8 4.2.3 消防系统（FM200 气体消防，可燃性气体检测+排风，水消防） 套 1*8 4.2.4 照明系统 套 1*8 4.2.5 门禁系统 套 1*8 4.2.6 视频监控（半球红外摄像头） 台 1*8 4.2.7 通道脚垫（6米长防滑绝缘橡胶垫） 套 1*8 4.2.8 配电箱 1*8 4.2.9 电池系统（3MWh） 8 4.2.10 磷酸铁锂电池（3MWh） 套 1*8 4.2.11 电池单元管理系统 套 3*8 4.2.12 高压箱 套 9*8 4.2.13 汇流柜 套 1*8 4.3 PCS 及升压箱变（含消防、风道、照明等） 套 4 4.3.1 PCS集装箱（含：风机、环控设备、箱体等） 套 2*4 4.3.2 储能PCS（1500kW） 套 4 4.3.3 变压器（SCB13-3300kVA/38.5/0.6kV D，y11，Ud=6.5% AN） 台 1*4 4.3.4 PCS直流侧进线柜 套 2*4 4.3.5 PCS交流测出线柜 套 2*4 4.3.6 消防报警主机（能接入开关站消防主机） 套 1 包含连接线缆等 4.3.7 消防报警系统 套 1 用于消防报警主机，与开关站报警系统相连接。 4.3.8 门禁系统 套 1*4 4.3.9 摄像头 套 3*4 4.4 接入升压站 4.4.1 低压直流线缆（ZRC-YJV22-1.8/3kV，2*300mm²） km 1 电池舱到 PCS 4.4.2 35kV电力电缆（ZC-YJV22-26/35，3×240mm²） km 0.5 4.4.3 35kV电缆终端（YJV22-26/35，3×240mm²） 套 2 4.4.4 35kV 储能开关柜（KNY61-40.5） 面 2 放置在升压站35kV配电室 4.4.5 35kV 回路测控装置 套 1 放置在升压站35kV储能开关柜 4.4.6 35kV回路电能计量表 套 1 放置在升压站35kV储能开关柜 四、土 建 施 工 1 光伏组件支架钢材量 t 6733 2 土石方开挖 万m3 284224 3 土石方回填 万m3 284224 4 混凝土 m3 8808 5 钢筋 t 1170 6 施工总工期 月 6 3、光伏组件清洗方案 光伏组件上的污浊对发电量影响显著，主要表现为：一是会影响光线的透射率，进而影响组件表面接收到的辐照量；二是组件表面的污浊因为距离电池片的距离很近，会形成阴影，并在光伏组件局部形成热斑效应，进而降低组件的发电效率，甚至烧毁组件。 本光伏电站所处环境的主要污染源为⻦屎及少量小沙石。电站运行过程中必须对电池组件进行清洗，以保证电池组件的发电效率和防止由于污垢引起的热斑对电池组件造成烧毁。 光伏组件表面的清洗可分为定期清洗和不定期清洗。 定期清洗一般每三个月进行一次，制定清洗路线，清洗时间安排在日出前或日落后。 不定期清洗分为恶劣气候后的清洗和季节性清洗。恶劣气候分为大雨、大雪后的清洗。每次起风过后的天气应及时清洗。雨雪后应及时巡查，对落在光伏组件表面上的泥点和积雪应予以清洗。季节性清洗主要指春秋季位于候鸟迁徙线路下的发电区域，对候鸟粪便的清洗。在此季节应每天巡视。 由于光伏组件支架较高，组件表面污染情况难以被站立视角发现，本项目建议采用无人机巡视，发现光伏组件被污染应及时清洗。日常维护主要是每日巡视检查光伏组件的清洁程度。不符合要求的应及时清洗，确保光伏组件表面的清洁。 项目拟采用机器人清洗太阳能电池板，首先车载水箱将水运至光伏阵列附近，即机器人和维护人员配合，利用机器人喷雾装置将光伏板湿润后使用机器人擦洗，无废水溢流，不产生清洗废水，擦洗后太阳能电池板表面干燥。 4、工作制度及劳动定员 项目由永仁滇能零碳能源开发有限公司宜莲220kV升压站工作人员进行管理，不新增工作人员。 5、林光互补—林地种植方案 本项目林光互补—林地种植方案另行编制，林光互补种植工程不在本次评价范围以内。 |
| 总平面及现场布置 | 从总平面布置来看，项目分布相对较集中，光伏区均匀布置在升压站西南侧。项目设置1个施工营地，施工营地设置在20#光伏阵区内临近道路侧，便于施工材料的转运；集电线路主要沿现有农村道路布设。 项目施工平面布置图详见附图6，项目各分项具体布置如下： 1、光伏组件阵列 项目的基本条件初拟采用570Wp单晶硅光伏组件，共布置38个发电单元，其中3.2MW发电单元37个，1.6MW发电单元1个，每个3.2MW单晶硅电池发电单元由250路光伏组串并联而成，每个1.6MW单晶硅电池发电单元由125路光伏组串并联而成。每个组串上布置2×14块光伏板，即3.2MW发电单元每个方阵共7000块组件，1.6MW发电单元每个方阵共3500块组件。38个发电单元共9375个组串，262500块光伏板，铭牌装机为149.625MWp。 每25串光伏组串接入1台320kW组串式逆变器，需配置375台320kW组串式逆变器；每10/5台320kW组串式逆变器接入一台3200/1600kVA箱式升压变压器，本项目共需38个箱式升压变压器。 每个光伏组串安装于一套光伏支架上，支架与支架间的桩基间距根据现场地形坡度及朝向进行适当调整。 2、方阵接线 项目光伏发电单元内线路主要为组件至逆变器的直流电缆、逆变器至箱变的交流电缆，直流电缆型号为H1Z2Z2-K-1500V-1×4mm ²光伏电缆，交流电缆型号为ZRC-YJLV22-1.8/3kV-3×240/300mm²。该部分线缆敷设工程量大，在减少地表扰动，做到环境保护和节省投资同行并重的前提下，对子方阵内交、直流线缆敷设提出以下方案： （1）组串支架单元上光伏组串内部接线：用组件自带的光伏专用电缆（含 MC4 接头） 采用直接插拔式连线安装，线缆绑扎固定在支架檩条的凹槽内。 （2）同一个逆变区内光伏组串出线：位于东西向同一排支架上组串单元出线，需跨支架东西向间隔时，采用直埋敷设或穿管架空敷设；各组串单元的出线需跨越支架南北向间隔时，采用直埋敷设。 （3）逆变器至箱变的交流电缆采用直埋敷设。 受地表条件限制无法直埋敷设电缆时，拟采用槽盒敷设的方式。东西方向敷设的电缆槽盒可利用组串支架立柱制作支架，跨越支架南北向间隔的部分必要时新建单立柱支架进行支撑，槽盒离地至少0.2m。 3、光伏场区集电线路 （1）集电线路布置原则 本工程场内集电线路路径应尽量选取线路长度短、转角少、转角小、跨越河流沟渠少、占良田耕地少、交通运输便利、地形地质条件好的线路。 （2）集电线路土建设计方案 综合考虑场区地形及集电线路投资，本光伏电站场区内的集电线路采用直埋+架空结合的电缆敷设方案，地块间距离较远时采用架空线路，地块内直埋敷设时，考虑到场区的岩土区域岩石占比未定，受地表条件限制无法直埋敷设电缆时，拟采用电缆桥架敷设的方式，电缆桥架基础采用微孔灌注桩基础，直径180mm，桩长1.5m，混凝土强度C30。 35kV直埋电缆沟长度约为38.1km，1kV 直埋电缆沟长度约为57km。电缆桥架长度4km。 35kV单回直埋电缆沟开挖断面为1m×1.3 m，同沟双回电缆沟开挖断面为 1.5m×1.3m，同沟三回电缆沟开挖断面为2m×1.3m，同沟四回电缆沟开挖断面为2.5m×1.3m；1kV直埋电缆沟开挖断面为0.8m×1.3m；电缆沟底部铺10cm细砂，电缆敷设完毕后，上部再铺10cm厚细砂，上部铺水泥标砖保护，最后回填碎石土，并沿电缆路径埋设电缆标示桩。 4、进场道路 （1）场外交通 根据目前的场外交通条件，本项目不需要新修对外交通道路，需对场区内乡村道路进行局部加宽改造，对外交通运输路线：设备生产地→国家高速公路网→G5京昆高速永仁收费站→G108国道（长约0.8km）→S217省道（长约5.7km）→Y032乡道（长约11.9km）→现有乡村道路→光伏场区。本项目与在建的宜莲光伏项目紧邻，对外交通部分基本完全利用宜莲项目的进场道路，满足设备进场的交通运输要求。 （2）场内道路 太阳能光伏电场道路设计以满足消防、检修维护和巡视需要为主要目的。本设计充分利用太阳能电池板矩阵之间的有效距离新建场内道路，并充分利用现有乡村道路（局部需加宽改造）作为场区内部道路，以减少场区内部道路用地和投资。 光伏电场场内道路分新建道路、场内现有道路改造，现有改造乡村道路长约11.76km，宽度约2.0～3.0m，需对现有乡村道路进行加宽至4.5m改造，优先沿现有乡村道路靠山体一侧进行加宽改造为主，以砌筑路肩、挡墙改造为辅。新建场内道路从现有道路上引接，新建道路长度约8.19km，道路路基宽为4.5m，路面宽为4.5m。最小转弯半径9.0m，路拱坡度2%，道路的最大纵坡采用18%，纵坡的最小坡长应不小于50m，条件受限制时应不小于40m。场内一般道路采用 15cm 厚满铺泥结碎石面层作为场区路面结构，为节约投资以及占地等因素排水方式以开挖土边沟、分散式排水为主。 5、升压站 项目升压站占地面积4783m2，围墙内占地面积约为6700m2，升压站内布置的主要建（构）筑物包括：布置120MVA主编器、220kV主变进线间隔、220kV配电装置、35kV母线设备、GIS、SVG、储能系统等。格红光伏电站通过220kV变压器升压后经宜莲220kV升压站出线间隔送出，1回出线至500kV麦冲汇集站，线路长度约2km，导线截面选择2×400mm2。 根据本项目的总体布局，场内道路紧靠电池组件，满足设备一次运输到位，方便支架及电池组件安装。设备运输按指定线路将大件设备等按指定地点一次运输并安装到位，尽量减少二次转运污染，总平面及现场布置基本符合环保要求。 |
| 施工方案 | 1、施工周期 本项目建设期为6个月，其中工程准备期30天。主体工程施工于第2个月上旬开始，第6个月中首批光伏电池组件发电，第6个月底全部投产发电，工程完工。 根据施工安排，本工程建设总工期为6个月（2023年9月-2024年2月），具体工程进度如下表2-4： 表2-4 光伏电站施工总进度表 项目 开始时间 结束时间 备注 施工准备 9月初 10月初 场内道路 9月初 12月末 220kV升压站 10月初 24年1月末 关键项目 支架基础 10月初 24年1月初 支架安装 10月底 24年2月中旬 光伏板安装 10月底 24年2月中旬 关键项目 集电线路 10月初 24年2月中旬 箱式变压器基础 10月初 24年1月初 逆变器安装 11月初 24年2月中旬 箱式变压器安装 11月初 24年2月中旬 调试并网发电 24年1月末 24年2月末 2、施工时序 施工时先进行光伏方阵基础施工，临时辅助建筑、混凝土基础等其他工程项目的施工可以同步进行，平行建设。分部分项工程可以流水作业，以加快进度。 3、施工工艺 （1）光伏发电系统施工 本项目光伏发电系统施工工艺流程及产污节点见下图2-1所示。 图2-1 光伏发电系统施工工艺流程及产污节点图 光伏发电系统施工工艺流程简介： ①施工准备：施工准备期间，会有大量的施工材料运输进入场地，产生扬尘、噪声等对草本和灌丛会造成一定破坏。 ②基础桩基施工：电池方阵支架采用微型注浆钢管桩。其施工工序为注浆钢管制作焊接→测量放线→孔距定位→钻空机就位钻孔→清孔→注浆机安装→安装下放钢管→安装注浆管→拌制水泥浆→注水泥浆直至上口翻浆→二次加压注浆。太阳能光伏板的基础支架开挖，产生废弃土石方。 ③支架安装：电池组件钢支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装。此环节主要会造成一定的生态破坏、产生噪声、扬尘及一定的建筑垃圾。 ④光伏组件安装：光伏组件的安装采用人工自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表土。 ⑤电气设备安装：35kV箱式升压变压器及相关配套电气设备通过汽车分别运抵升压站和阵列区附近，采用吊车将逆变器、35kV箱式升压变压器等吊至升压站门口和阵列区附近，再采用液压升降小车推至安装位置进行就位。设备安装槽钢固定在35kV箱式升压变压器基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将开关柜、变压器固定到基础上的正确位置。开关柜、变压器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。 ⑥集电线路施工及安装：根据集电线路路径布置原则，场区内电缆以直埋电缆为主的敷设的方式，直埋电缆铺设应按现行国家规范进行开挖与回填，电缆上下均铺设细砂，过路及出入户时均设保护套管。 （2）临时道路施工 本项目临时道路施工工艺流程及产污节点如下图2-2所示。 图2-2 临时道路施工工艺流程及产污节点图 临时道路施工工艺流程简介： ①准备工作：包括放样、布置料堆、整理路槽等。 ②摊料：在压实的路基上按松散铺厚度（压实厚度1.2倍）摊铺碎石，要求碎石大小颗粒均匀分布，厚度一致。碎石铺好后，用6～8t压路机碾压3～4遍，直至石料无松动为止，碾速宜慢，25～30m/分钟。碎石摊铺后，将规定的用量土，均匀地摊铺在碎石层顶上。 ③拌和、整平：将外购的水泥混凝土用平地机械或铁锹等工具将路面整平。整平之前应注意高程检测。 ④碾压：整平后用6～8t压路机洒水碾压，使泥浆上冒，表层石缝中有一层泥浆即停止碾压。过几小时后，再用10~12t压路机进行收浆碾压1遍后撒嵌缝石屑，再碾压2遍。 ⑤验收合格后投入运营。 （3）升压站施工 本项目升压站施工工艺流程及产污节点如下图2-3所示。 图2-3 升压站施工工艺流程及产污节点图 升压站施工工艺流程简介： ①站内场地平整：站内场地部分开挖和部分回填，场地清理采用推土机配合人工清理，然后用10t振动碾，将场地碾平。 ②施工准备：施工前期准备工作，将施工材料、项目设备运输至场地。 ③基础开挖、回填：根据设计要求，在各构筑物设计布置位置进行基础开挖、回填工作。 ④设备安装：根据设计，项目220kV升压站220kV配电装置采用户外SF6全封闭组合电器（GIS），35kV配电装置采用KYN61-40.5移开式交流金属封闭开关柜。 ⑤线路安装：项目220kV升压站35kV侧拟采用单母线接线型式，1个主变进线间隔、7面35kV开关柜、1套SVG设备和相关的控制保护设备盘柜。 ⑥工程验收：验收合格后投入运营。 4、施工条件 ①交通运输条件 项目位于云南省楚雄州永仁县莲池乡境内。场区位于东经101°37′28" ~101°40′42"，北纬25°53′7" ~25°55′26"之间。工程规划总装机容量120MW。场址距永仁县直线距离约16km，距昆明市直线距离约148km。海拔高程1200m～2000m左右，场区周边有Y032乡道穿过，并有多条现有乡村道路通过场区，整体而言，对外交通较便利。 ②主要建筑材料来源 本工程所需的主要材料为砂石料、、水泥、钢材、木材、油料等从永仁县购买；工程用混凝土采取自制，施工营地内设置混凝土拌合站，混凝土拌合加工后用作工程建设。 ③施工用水、用电条件 为解决施工期生产、生活用水，为保证用水的连续性，避免因故障等造成断水而影响基础砼的连续浇注，考虑在施工营地附近设容积为100m³的临时蓄水池1座，供混凝土拌合及其他生产、生活使用，蓄水池在施工完成后与施工营地一起拆除；光伏基础施工用水采用水罐车直接拉水分别送至各光伏阵列区域，供灌注桩基础浇筑、箱式变压器基础浇筑使用。本工程引接附近村庄10kV农网用作施工用电，引接长度约2.0km。另备用4台75kW柴油发电机作为施工备用电源。 5、施工“三场” 项目施工“三场”即取土场（砂石料场）、施工营地、临时表土临时堆场的设置情况如下： （1）取土场（砂石料场） 本项目不设置取土场，现场不设砂石料系统，所需砂石料拟从永仁县采购，仅在项目设置的施工营地内设置1座砂石成品料堆料场，占地面积300m2，满足混凝土高峰期4天砂石骨料用量堆存。 （2）施工营地 本项目设置1个施工营地，施工营地设置在20#光伏阵区内临近道路一侧，施工营地内主要设置临时办公和生活营地、混凝土拌合站、综合加工厂、砂石料堆场、综合仓库、设备堆存场、机械停放场。 ①临时办公和生活营地 本工程施工期高峰人数约300人，平均250人，仅施工机械作业及管理人员30人在施工临时生活区食宿，其余施工人员为当地居民，租用当地民房，食宿自行解决，不在施工临时生活区食宿。 ②混凝土拌合站 本工程混凝土采用自制方案，混凝土罐车运送。主体工程混凝土总用量约8808m³，月高峰浇筑强度约1468m³。配备2台（一备一用）JS500型混凝土搅拌机，单台生产能力为25m³/h。 ③综合加工厂 施工临时设施场区设机械修配厂，主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大中修理考虑委外解决，送至工程区附近地方相关厂家加工维修。综合加工系统主要承担加工主体工程钢筋及前期临建工程所需钢筋、木材。工程混凝土预制件较少，若需要可由承包方向当地建材厂定购，不再单独设厂。 ④砂石料堆场 本工程的砂石料需求量约1.61万t，现场不设砂石料系统，所需砂石料拟从附近市场采购。砂石骨料在运输过程中不可避免要产生损耗，取储补偿系数为1.03，则本工程共需购买2.08万t成品砂石骨料，其中石子约1.46万t，砂子约0.62万t。混凝土拌和系统设置砂石成品料堆料场，其容量按满足混凝土高峰期 4 天砂石骨料用量考虑。 ⑤综合仓库 综合仓库用于存放临时生产、生活用品。 ⑥设备堆存场 用于临时堆放电池组件及其他零星设备。 ⑦机械停放场 用于施工机械施工完毕后停放场地。 各临时生产、生活场地规划见表2-5： 表2-5 施工临时建筑工程量表 名称 建筑面积（㎡） 占地面积（㎡） 备注 临时办公和生活营地 3000 4000 / 混凝土拌和站 300 500 / 综合加工厂 300 500 / 砂石料堆场 / 300 / 综合仓库 400 600 / 设备堆存场 / 400 / 机械停放场 / 300 / 合 计 4000 6600 / （3）表土临时堆场：设置7座表土临时堆场，单座占地面积约450m2，堆高3m，分别位于2#光伏阵列、10#光伏阵列、17#光伏阵、20#光伏阵列、25#光伏阵列、28#光伏阵列、38#光伏阵列区范围内，占用灌木林地，主要功能为堆放表土，不占用永久基本农田和生态保护红线等生态敏感区。表土堆场表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期耕作层（≥50cm）或生态恢复（≥30cm）用土。 6、施工场地土石方平衡 本工程设备基础工程量较小，仅有少量开挖弃料；集电线路和道路土石方沿线就地平衡，根据现场情况采取必要的植物和工程措施，防治水土流失；工程总体平衡挖填方量，暂不考虑集中设置弃渣场。 表2-6 项目土石方平衡表 项目 单位 开挖 就地回填 平衡量 升压站 m3 19125 19123 0 箱式变压器 m3 524 629 -105 集电线路工程 m3 132765 132381 384 道路工程 m3 92610 92889 -279 场区接地工程 m3 38000 38000 0 施工营地 m3 1200 1200 0 合计 m3 284224 284224 0 7、工程占地 项目站建设用地以未利用地为主，总用地面积3809.46亩。 （1）永久用地主要为升压站，本工程永久用地合计约7.17亩。 （2）临时用地主要包括光伏阵列区、场内新建道路及放坡、排水沟、施工临时设施用地等，本工程临时用地合计约3802.29亩。 表2-7 工程建设用地面积汇总表 属性 项目 面积（m2） 面积（亩） 永久征地 升压站 4783 7.17 临时租地 箱式变压器 1520 2.28 道路 166005 249.01 光伏阵列 2367345 3551.00 合计 2539653 3809.46 |
| 其他 | 1、项目运行方案 运营期光伏电站运行方案及产污节点见图2-4。 光伏电站运行方案简介： 昼间，在光照条件下，光伏电池列阵上的太阳能电池组件产生一定的电动势，通过组件的串并联形成相应的直流电压，经汇流箱使方阵电压达到系统输入电压的要求后，将电能送往直流柜，通过逆变器的作用将直流电转换成交流电，此交流电先经35kV箱式升压变压器升至35kV，再通过集电线路送至220kV升压站升压至220kV。最终格红光伏电站通过220kV变压器升压后经宜莲220kV升压站出线间隔送出，1回出线至500kV麦冲汇集站，线路长度约2km，导线截面选择2×400mm2。 图2-4 光伏电站运行方案及产污节点 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，应当说明项目所在地的主体功能区规划和生态功能区划情况。 1、主体功能规划 本项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，根据《云南省主体功能区规划》，项目区域属于省级重点生态功能区--红河礼社江干热河谷生态功能区，但不属于国家及省级禁止开发区域。该区生态功能区的类型和发展方向见表3-1，项目所处云南省主体功能区位置见图3-1。 区域开发和管制原则为： （1）对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。 （2）开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。新增公路、铁路建设规划必须严格执行环境影响评价制度，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间。 （3）严格控制开发强度，集约要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。 节约农村居民点用地，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。 （4）实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。 （5）在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇，提高综合承载能力。引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城和中心镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城和中心镇，避免新建孤立的村落式移民社区。 （6）加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广太阳能、生物质能等。清洁可再生能源利用，努力解决农村特别是山区农村的能源需求。在有条件的地区建设一批节能环保的生态型社区。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。 表3-1 项目所在区域主体功能区划 区域 类型 综合评价 发展方向 红河礼社江干热河谷生态功能区 水土保持 受地理位置、地形地貌、气候变化等自然因素影响，以及人为活动的破坏，生态系统退化问题严重，植被覆盖率低，水土流失严重，是典型的生态脆弱带，植被生态系统的退化引起严重的环境问题 退耕还林、还灌、还草，综合防止水土治理，流失，降低人口密度 图3-1 项目所属云南省主体功能区位置示意图 本项目属于林光互补光伏发电项目，林光互补按“林草种植+光伏发电”的方案进行设计，在不改变原有土地性质的情况下，既能使永仁县较丰富的太阳能资源得到 开发，又能使生态脆弱地区的生态得到恢复。 项目用地主要为灌木林地，不占用法律法规禁止占用的生态保护红线、自然保护地、不可用林地等用地，项目属于区域开发和管制原则中允许开发的太阳能清洁能源生产，项目建设不会损害生态系统的稳定和完整性和改变区域的主体功能规划。因此，本项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。 2、生态功能区划 本项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，根据《云南省生态功能区划》，本项目属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区--Ⅲ2滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区--Ⅲ2-2金沙江中山峡谷水土保持生态功能区”，该区生态系统类型、主要生态功能、主要生态环境问题以及保护措施与发展方向见表3-2。本项目所处生态功能区位置见图3-2。 表3-2 项目所在区域生态功能区划 生态功能分区单元 所在区域与面积 主要生态特征 主要生态环境问题 生态环境敏感性 主要生态系统服务功能 保护措施与发展方向 生态区 生态亚区 生态功能区 Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区 Ⅲ2滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区 Ⅲ2-2金沙江中山峡谷水土保持生态功能区 永胜、鹤庆、宾川、大姚、永仁、华坪县的交接地带，面积4269.49平方公里 以中山峡谷地貌为主。年降雨量800-900毫米，部分低海拔的河谷地区600-700毫米。现存植被主要是云南松林和华山松林，低海拔河谷地区的土壤为燥红土，山地和高原面上土壤以紫色土为主 森林质量差、水土流失隐患严重 土壤侵蚀高中度敏感 金沙江中段峡谷地带的水土保持 改善森林质量，严格退耕还林，发展以经济林木为主的生态林业，提高区域的水土保持能力 图3-2 项目所属云南省生态功能区位置示意图 本项目用地主要为灌木林地，用地范围内不涉及法律法规禁止占用的生态保护红线、自然保护地、不可用林地等用地，项目施工期严格按照水土保持方案施工，减少对原始地表植被及其他生态环境的破坏，营运期积极实施林光互补，减少区域水土流失，项目对区域的生物多样性影响较小。 因此，本项目的建设符合《云南省生态功能区划》要求。 3、生态环境质量现状 为了科学准确地反映项目及评价区植被类型现状、土地利用现状、土壤侵蚀现状等主要生态环境要素质量现状，本次评价采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境现状信息的获取。首先，根据国家或相关行业规范，结合卫星和无人机遥感图像的时相与空间分辨率，建立土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀分类或分级体系；其次，对卫星和无人机遥感图像数据进行投影转换、几何纠正、直方图匹配等预处理；第三，以项目及评价区卫星和无人机遥感图像为信息源，结合项目及评价区的“三调”数据成果，建立基于土地利用现状、植被类型现状、土壤侵蚀现状的分类分级系统的遥感解译标志，采用人机交互目视判读对遥感数据进行解译，并辅以现场验证、校正，编制完成项目及评价区的土地利用现状、植被类型现状、土壤侵蚀现状生态环境专题图件。第四，采用专业制图软件ARCGIS进行专题图件数字化，并进行分类面积统计。 参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），评价区植被现状调查范围为评价范围内及其周边区域，评价范围为光伏发电场区、集电线路外延300m，变电站外延500m的区域。对重点区域如原生林、生境良好的沟谷等区域重点调查，本着调查面积大于评价范围的原则，兼顾调查评价范围周边的区域，兼顾调查的自然系统的完整性。 本项目生态现状调查时间为2023年7月18日，调查人员为从事生态调查相关的经验丰富的人员前往开展，具体有5位人员参与，分别是刘基男，云南大学生命科学学院毕业，从事生态调查近10年，主要负责植物和植被的调查；顾旭丽，西北农林科技大学风景园林专业毕业，主要配合开展植物植被调查；胡风，中国农业大学农学院毕业，有近5年的动物调查经验，主要负责项目的动物调查，欧阳凯晨，华中农业大学毕业，熟悉各种动物种类，特别是两栖爬行动物，并有丰富的调查经验，主要配合项目的动物调查；刘雪澄，昆明医科大学药学院毕业，熟悉植物种类和自然地理，有十余年的野外工作经验，配合项目的动植物调查。调查分两组开展，每组都配有动植物调查人员。 （1）区域土地利用类型现状 根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中的二级地类进行地类划分，将项目及评价区的土地利用类型划分为乔木林地、灌木林地、竹林地、果园、其他园地、水田、旱地、水浇地、设施农用地、河流水面、水库水面、坑塘水面、内陆滩涂、沟渠、科教文卫用地、农村宅基地、水工建筑用地、公路用地、农村道路和特殊用地等共计21种类型。项目及评价区土地利用类型及面积见表3-3。 表3-3 项目及评价区土地利用类型现状面积统计表 土地利用类型 评价区内 用地范围内 面积（hm2） 比例（%） 面积（hm2） 比例（%） 乔木林地 12.1737 0.84 / / 灌木林地 1201.0642 83.09 253.19 99.51 其他草地 17.2952 1.20 1.20 0.47 竹林地 0.6852 0.05 / / 果园 37.2256 2.58 0.03 0.01 其他园地 54.4071 3.76 / / 水田 53.0456 3.67 / / 旱地 30.6376 2.12 / / 水浇地 1.723 0.12 / / 设施农用地 0.7605 0.05 / / 河流水面 5.0499 0.35 / / 水库水面 14.4533 1.00 / / 坑塘水面 2.1576 0.15 / / 内陆滩涂 0.1812 0.01 / / 沟渠 0.2077 0.01 / / 科教文卫用地 0.3107 0.02 / / 农村宅基地 6.4826 0.45 / / 水工建筑用地 1.6264 0.11 / / 公路用地 0.7921 0.05 / / 农村道路 4.8026 0.33 0.02 0.01 特殊用地 0.4471 0.03 / / 总计 1445.5289 100.00 254.44 100.00 由表3-1可知，项目区内土地利用类型现状以灌木林地为主，占用253.19公顷，占比达99.51%；其他用地占用都很小，如其他草地占用1.2，占比为0.47%；果园占用0.03公顷，农村道路占用0.02公顷。根据现场踏勘，项目用地范围主要占用灌木林地以华西小石积（Osteomeles schwerinae）、车桑子（Dodonaea viscosa）等为优势的灌木占优势，同时有少量的以滇榄仁（Terminalia franchetii）和余甘子（Phyllanthus emblica）为优势种的灌木林，占比较小。光伏场区之间分布多条农村道路，天然林地均分布在项目用地范围外。总体来看，项目评价范围涉及的土地利用类型较多，但项目区较单一，且以灌木林地为主导地类。 （2）区域植被类型现状 1）植被调查范围和内容 评价区植被现状调查范围为评价范围内及其周边区域，评价范围为光伏发电场区、集电线路外延300m，变电站外延500m的区域。对重点区域如原生林、生境良好的沟谷等区域重点调查，本着调查面积大于评价范围的原则，兼顾调查评价范围周边的区域，兼顾调查的自然系统的完整性。查明调查范围内主要植被类型，梳理出调查范围内的植被分类系统表；描述各代表群系或群丛的群落学特征；制作植被类型分布图。 2）调查方法 ① 调查区域的筛选与确定 在调查开展前，结合《云南植被》、区域植被文献、高清遥感影像等基础资料，充分掌握评价区域的地理位置、水热条件、地形地貌、植被覆盖等基本情况。其次应用GIS技术判读调查范围内植被分布情况。最后结合高清遥感图像和调查范围实际情况，选取具有代表性的斑块作为实地调查区域。 ② 植被类型的划分 就实地调查得到的群丛样方记录表，按照相应的植被分类方法和体系对其进行划分。云南植被类型广义上分为自然植被和人工植被，其中自然植被主要类型（即植被型和植被亚型）的划分见“云南省环境影响评价维管植物及植被现状调查技术要求（试行）”附录C的内容，人工植被的类型则直接采用其群丛名称。根据上述划分结果，进一步梳理出植被分类系统表。 ③ 植被类型图的制作 基于高清卫星影像数据，结合调查区域环境因子的数字化图层，运用GIS空间分析技术进行调查区域植被监督分类和预制图。 在野外调查过程中，参照预分类的调查区域植被图，现场检验和校对不同图斑对应实际观察到的植被群系或群丛信息。 参考植物志、科考报告、文献等资料，根据野外实地调查情况和制图区域特点，制作美观、高精度、符合制图要求的植被类型分布图。 3）植被区划 根据《云南植被》（吴征镒、朱彦丞，1987），云南全省植被划分为5个植被地带，9个植被区，其中对6个植被区又区分为17个亚区。本项目评价区域内植被区划属于Ⅱ亚热带常绿阔叶林区—ⅡA西部（半湿润）常绿阔叶林区—ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带—ⅡAii -1滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区—ⅡAii -1b滇中、北中山峡谷云南松林、高山栎类林亚区。 本亚区位于滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区北部，主要包括丽江地区东部的华坪、永胜、大理白族自治州的宾川、楚雄彝族自治州北部的元谋、永仁及武定、禄劝等县北部，昭通地区的巧家及昭通、永善的五莲峰西侧的部分。在省内总面积约 30000 平方公里有余。四川省西南部的大凉山黄茅以西的西昌、会理、米易等地，植被组合与本亚区相似。 本亚区在省内以金沙江及其南侧支流以礼河、小江、普渡河、卡河、黑井河、鱼泡江、宾居河、落漏河等的峡谷和局部宽谷盆地，分割高原形成中山峡谷为主的地貌。因位置较偏北，高原近期抬升幅度较大，而以金沙江为主的水系下切较剧，南北向的深大断裂发达，促进了高原面的解体，故而山高谷深的崎岖地势较常见。深河谷海拔大都在800-1200 米之间，在巧家以北到永善间更降到500米左右。山地多为海拔2500-3000米，与河谷之间相对高差较大，因海拔悬殊而生境的垂直变化明显。以永仁县境内大百草岭最高，山峰顶高达3657米。本亚区为云南省内最突出的少雨干早地区之一。高原山地仍大体四季如春，但年降水量偏少，仅为 800 毫米左右，而90% 集中在湿季。 本亚区于热河谷稀树草从植被发达，因年雨量少而干季漫长，一般在海拔1600米以下即见其普遍分布。可分为两个基本的类型。一个以锥连栎（Quercus franchetii）、车桑子（Dodonaea viscosa）为标志，一个以毛叶青冈（Quercus kerrii）、虾子花（Woodfordia fruticosa）为标志。 4）评价区植被类型现状 ① 植被分布特征 项目区的地带性植被类型主要为干热性稀树灌木草丛植被。但由于农业生产的介入以及评价区本身生态环境较差的现状，评价区内的自然植被退化，有大量的人工植被以及荒山荒坡。 从实地调查的情况看，由于受到自然环境因素及人为活动的长期影响，主要是农业生产及生活的影响，评价区原生植被多已消失。整体植被情况是次生植被及人工植被大量增加，其种类组成趋于简单，次生物种增加，群落高度下降，生物多样性已经明显降低。 根据野外调查获得的大量样地数据资料，根据“云南省环境影响评价维管植物及植被现状调查技术要求（试行）”附录C的分类系统，适当考虑到评价区的实际情况，经分析整理，可将评价区域的人工和自然植被分4个植被型，5个植被亚型7个群系。其中人工植被分为经果林和农田农地2个植被型。自然植被分为稀树灌木草丛和灌丛2个植被型，干热性稀树灌木草丛、干热灌丛和暖性石灰岩灌丛3个植被亚型，滇榄仁、余甘子灌丛等3个群系。植被分类中的高级单位为植被型(vegetation type），以罗马字母数字Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，等依次排列；中级单位为植被群系(formation），以阿拉伯数字顺序1，2，3，等依次排列；中间再设一个辅助等级—植被亚型(vegetation subtype），以罗马字母数字加括号（Ⅰ），（Ⅱ），（Ⅲ），等依次排列。 自然植被 Ⅰ．稀树灌木草丛 （Ⅰ）：干热性稀树灌木草丛 1：含锥连栎、华西小石积的黄茅草丛（Form. Quercus franchetii， Osteomeles schwerinae， Heteropogon contortus） Ⅱ．灌丛 （Ⅰ）：干热灌丛 1：滇榄仁、余甘子灌丛（Form. Terminalia franchetii， Phyllanthus emblica） （Ⅱ）：暖性石灰岩灌丛 1：华西小石积、车桑子灌丛（Form. Osteomeles schwerinae， Dodonaea viscosa） 人工植被 Ⅲ．经果林 （Ⅰ）：经果林 1：芒果地（Form. Mangifera indica） 2：枣地（Form. Ziziphus jujuba） 3: 油橄榄地（Form. Canarium album） IV．农田农地 （Ⅰ）：旱地型 1：玉米为主的旱地作物(Form. Zea mays） ② 调查范围内主要植被类型的群落特征 1）干热性稀树灌木草丛 这一类稀树灌木草丛主要分布在滇中、滇西海拔1500－2300米左右的低山丘陵地带。这里，有着南亚热带的气候，年均温17-19℃，年雨量1000毫米以上，部分地区在1600毫米以上。原生植被为偏干性的半湿润常绿阔叶林。由于一年中干季明显，加以森林破坏后水土流失所引起的土壤干旱，致使出现这一类耐旱的草丛植被。评价区有一个植被类型。 1：含锥连栎、华西小石积的黄茅草丛 本群落广泛分布于评价区各处，次生性植被，其前身可能是以硬叶标类如锥连栎、铁橡栎为主的疏林。草丛主要为黄茅，高0.5-1米。组成草丛的种类中，以孟加拉野古草（Arundinella bengalensis）、荩草（Arthraxon hispidus）等较为常见。除此之外草本层还有藿香蓟（Ageratum conyzoides）、紫茎泽兰（Ageratina adenophora）等其他草本。在稀树中，主要是椎连栎（Quercus franchetii），高度为2-5m，其次还有清香木（Pistacia weinmanniifolia）、余甘子（Phyllanthus emblica）等常见的耐干热贫瘠小乔木。灌木种类比较多样，但不集中，主要有铁橡栎（Quercus cocciferoides）、余甘子（Phyllanthus emblica）、车桑子（Dodonaea viscosa）等。 评价区内的干热性稀树灌木草丛照片 2）干热灌丛 本类灌丛分布于云南全省亚热带各地的干热河谷的特殊生境下。气候干燥炎热是植被发育的主要控制因子。加上有些河谷地段，基质为石灰岩、页岩等，土壤少而石块多，地表冲刷严重，更使生境趋于旱化。本类灌丛多数分布于云南北部、西北部的金沙江流域一带，分布的面积较大。群落较低矮、结构较一致，具有一定的代表性。在亚热带地区的干热河谷中，也会有小乔木种类进入灌丛，但多数是以灌丛为主混生小乔木种类。评价区有一个植被类型。 1：滇榄仁、余甘子灌丛 本群落分布于滇北金沙江及其支流河谷，海拔1200~1500米处。所在地为干热河谷底部的河岸附近坡积地上，土壤一般都发育在坡积物上，地表多小石块。现以普渡河河谷1200米处的灌丛为例。 群落外貌呈浅绿色，高矮比较一致，即3米左右。群落层次结构不明显。灌木上层的盖度65-85%，为滇榄仁、余甘子、东方铜钱树(Paliurus orientalis)、清香木(Pistacia weinmannifolia)、山麻杆(Alchornea sp.)等，也见木棉(Bombax malabarica)的小树。灌木下层高0.5-1.5米，层盖度15%。常见种类有:侧花木蓝(Indigofera subsecunda)、假柴龙树(Nothopodytes pittosporoides)、间序豆腐菜(Premna interrupta)、高山水锦树(Wendlandia subalpina)、大叶千斤拔(Flemingia macrophylla)、云南山蚂蝗( Desmodium yunnanense)、黄花稔(Sida rhombifolia)、截叶铁扫帚 (Lespsdeza cuneata)、假杜鹃(Barleria cristata)等。 草本层高0.8米，层盖度20-30%，主要以黄茅为优势种。其他常见的种类有：小叶三点金（Codariocalyx microphyllus）、单叶拿身草(Desmodiumzonatum)、光旱蕨(Pellaea nitidula)、肿足蕨(Hypodematium crenatum)、拟金茅（Eulaliopsis binata）、硬秆子草(Capillipedium assimile)等等。藤本植物不发达，常见的有金沙羊蹄甲(Bauhinia delavayi)、多花勾儿茶（Berchemia floribunda）等。 评价区内的干热灌丛照片 3）暖性石灰岩灌丛 暖性石灰岩灌丛主要分布于亚热带气候下的各低山丘陵，海拔1400-2500米左右。例如滇中、滇东各地以及滇东南邱北、砚山、文山一带的石灰岩山地均有本类植被分布。分布地的气候条件与滇青冈林或云南松林近似，但基质干旱的影响十分突出。本类灌丛具有一定的次生性，它由滇青冈（Cyclobalanopsis glaucoides)、清香木（Pistacia weinmanniifolia)为主的半湿润常绿阔叶林因长期人为经济活动的影响，目前保留下来的森林已极为少见。广大的石灰岩山地为一些耐干旱的，特别是一些喜钙植物，适应性广的植物组成灌丛，成为石灰岩山地带有指示性的类型。暖性石灰岩灌丛在本项目评价范围内共有1个群落，具体如下。 1：华西小石积、车桑子灌丛 华西小石积、车桑子灌丛分布在评价区各处，零星分布。乔木层基本没有植物，灌木种类不多，主要有华西小石积（Osteomeles schwerinae）、铁橡栎（Quercus cocciferoides）、余甘子（Phyllanthus emblica）、巴东醉鱼草（Buddleja albiflora）等。草本层主要有荩草（Arthraxon hispidus）、细柄草（Capillipedium parviflorum）等。除此之外草本层还有藿香蓟（Ageratum conyzoides）、紫茎泽兰（Ageratina adenophora）等其他草本。 评价范围内的暖性石灰岩灌丛照片 人工植被 评价区的人工植被可分为2个植被型，2个植被亚型，4个群系，主要为以玉米为主的旱地作物，以及一些小片分布的经济果树。主要为枣林、杧果、油橄榄和旱地作物。人工植被由于受人类生产活动的主导，植物种类主要为人工种植的农作物、经济作物、林木等，种类组成单一，群落结构简单，生态功能低下。 评价范围内的经果林（左杧果林、右枣园） 评价范围内的作物（左水稻田、右玉米地） 根据现场踏勘，项目区域农业开发强度高，自然植被面积大但受人为活动影响严重，区域呈现人工植被与自然植被的强烈交替，存在大量的稀树灌木草丛植被。评价区域属于干热河谷气候，土地贫瘠、气候干旱，农业生产水平较低。总体而言，评价区内植被类型较单一，生物多样性较低。 项目及评价区植被类型现状及面积见表3-4。 表3-4 项目及评价区植被类型现状面积统计表 植被类型 评价区内 用地范围内 面积（hm2） 比例（%） 面积（hm2） 比例（%） 干热灌丛 13.1616 0.91 0.0077 0 干热性稀树灌木草丛 29.4689 2.04 1.20 0.47 旱地作物 32.3606 2.24 建筑用地 15.4297 1.07 0.0173 0 经果林 92.3179 6.39 0.0423 0.01 暖性石灰岩灌丛 1187.9026 82.18 253.19 99.51 水田作物 53.0456 3.67 水域 21.6608 1.50 沼泽 0.1812 0.01 总计 1445.5289 100.00 254.44 100.00 由表3-2可知，评价区内植被类型包括干热灌丛、干热性稀树灌木草丛、旱地作物、经果林、暖性石灰岩灌丛、水田作物。项目评价区以暖性石灰岩灌丛为主，占比达为82.18%；其次为经果林，占比分布为6.39%；其余植被类型分布较少；无植被主要为现有的建筑用地、水域、沼泽等。项目区植被类型以暖性石灰岩灌丛为主，占比为99.51%，另外干热性就稀树灌木草丛占0.47%，经果林占0.01%，还有少量干热灌丛。 （3）区域维管植物现状 1）调查范围 评价区植被现状调查范围为评价范围内及其周边区域，评价范围为光伏发电场区、集电线路外延300m，变电站外延500m的区域。包括了升压站、光伏区、集电线路、道路等周边的林地、农田、村镇等区域的植物情况。 2） 调查内容 调查范围内的植物物种，包括蕨类、种子植物（裸子植物和被子植物）的种类和分布。调查中需要重点关注具有较高保护价值或保护要求的物种，包括国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录》中列为极危Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等。对于重要物种，同时调查其数量、分布、生境等信息。 3） 调查方法 维管植物现状的调查主要采用线路调查法，由于评价区面积较小，根据评价区的实际面积和植被情况，预设调查线路，尽可能的覆盖评价区域。通过徒步行走对预设路线开展调查。在调查线路上随时记录沿途观察到的植物种类、生活型和物候期等信息；野外难以识别的物种，则采集植物标本，拍摄植物及其生境照片，调查结束后将相关材料带回室内进行鉴定；记录线路起点和终点的地理位置信息（包括经纬度、海拔）；同时利用具有轨迹记录功能的软件记录调查线路轨迹。调查中识别和记录重要物种和入侵物种。 重要物种相关信息调查记录参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）附录B中的“重要野生植物调查结果统计表”。 4）调查范围内植物多样性分析 评价区及附近地区共记录维管植物有83科229属291种；其中，蕨类植物共，12科18属24种；裸子植物2科3属3种；被子植物69科208属264种（表3-5）。评价区项目及周边区域维管束植物名录请见附录1。 表3-5 评价区维管植物组成情况 植物类群 统计项目 科 属 种 蕨类植物 12 18 24 种子植物 裸子植物 2 3 3 被子植物 69 208 264 合计 83 229 291 5）珍稀保护植物及名木古树 ① 国家及省级重点保护野生植物 根据现场调查，结合查阅资料和咨询相关部门，评价范围内无国家级重点保护野生植物和《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》中列为极危（CR）、濒危（EN）和易危（VU）物种；评价区无国家和云南省地方政府列入拯救保护的极小种群物种，无古树名木。 ② 名木古树 按照现行的《中华人民共和国野生植物保护条例（2017年修正）》、《全国古树名木普查建档技术规定》以及云南省林业厅文件《关于印发云南省古树名木名录的通知》（云林保护字（1996）第65号）等相关资料，通过野外实地调查并结合走访当地群众，在本次调查中未发现有名木古树的分布。 5）外来入侵植物 根据实际现场调查，评价区共有外来入侵植物18种，其中恶性入侵类共有5种，严重入侵类有7种，局部入侵类1种，一般入侵类2种。这些入侵植物以菊科最多，其次为大戟科。其中，紫茎泽兰（Ageratina adenophora）、鬼针草（Bidens pilosa）为评价区最多的入侵植物；假臭草（Praxelis clematidea）、飞扬草（Euphorbia hirta）、牛膝菊（Galinsoga parviflora）等种类也很常见。 表3-6 评价区外来入侵植物一览表 入侵级别 中文名 拉丁名 科名 原产地 1 假臭草 Praxelis clematidea 菊科 南美洲 1 马缨丹 Lantana camara 马鞭草科 热带美洲 1 喜旱莲子草 Alternanthera philoxeroides 苋科 巴西 1 紫茎泽兰 Ageratina adenophora 菊科 墨西哥 1 钻叶紫菀 Aster subulatus 菊科 北美洲 2 白苞猩猩草 Euphorbia heterophylla 大戟科 美洲 2 毛曼陀罗 Datura inoxia 茄科 美国西南部至墨西哥 2 牛膝菊 Galinsoga parviflora 菊科 南美洲 2 赛葵 Malvastrum coromandelianum 锦葵科 美洲 2 田菁 Sesbania cannabina 豆科 可能为大洋洲至太平洋岛屿 2 银合欢 Leucaena leucocephala 豆科 热带美洲 2 羽芒菊 Tridax procumbens 菊科 热带美洲 3 飞扬草 Euphorbia hirta 大戟科 热带美洲 4 苦苣菜 Sonchus oleraceus 菊科 欧洲和地中海沿岸 4 鳢肠 Eclipta prostrata 菊科 美洲 5 番石榴 Psidium guajava 桃金娘科 热带美洲 5 龙舌兰 Agave americana 石蒜科 热带美洲 5 麻风树 Jatropha curcas 大戟科 热带美洲 藿香蓟 假臭草 蓖麻 飞扬草 紫茎泽兰 鬼针草 龙舌兰 麻风树 图3-1 评价区常见的外来入侵植物 （4）区域生态系统现状 评价区生态系统划分参照《全国生态状况调查评估技术规范---生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166---2021），将评价区生态系统划分为阔叶林生态系统、针叶林生态系统、稀疏灌丛生态系统、园地生态系统等9个类别。评价区及项目区域生态系统现状统计见表3-7。 表3-7 项目评价区域生态系统现状面积统计表 生态系统 评价区内 用地范围内 面积（hm2） 比例（%） 面积 比例 耕地生态系统 85.4062 5.91 工况交通生态系统 8.1893 0.57 0.02 0.01 河流生态系统 5.0499 0.35 湖泊生态系统 14.4533 1.00 居住地生态系统 7.2404 0.50 阔叶灌丛生态系统 1201.0642 83.09 253.19 99.51 稀疏灌丛生态系统 29.4689 2.04 1.2 0.47 园地生态系统 92.3179 6.39 0.05 0.01 沼泽生态系统 2.3388 0.16 总计 1445.5289 100.00 359.93 100.00 由表3-5可知，评价区内生态系统现状以阔叶灌丛生态系统为主，占比达83.09%；其次为园地生态系统，占比为6.39%；再其次为耕地生态系统，占比为5.91%。项目区内生态系统现状以阔叶灌丛生态系统为主，占比为99.51%，稀疏灌丛生态系统占比0.47%，园地生态系统占比0.01%，其余生态系统占比较低。根据现场踏勘，项目评价区域内的主要生态系统类型为受人为活动影响严重的次生阔叶灌丛。 （4）区域野生动物资源现状 1） 调查范围 评价区植被现状调查范围为评价范围内及其周边区域，评价范围为光伏发电场区、集电线路外延300m，变电站外延500m的区域。 2）调查内容 调查评价范围及周边区域的脊椎动物物种，包括两栖类、爬行类、鸟类、哺乳动物的种类和分布。调查中需要重点关注具有较高保护价值或保护要求的物种，包括国家及地方重点保护野生动物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录》中列为极危Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的物种，以及狭域分布种等。对于重要物种，同时调查其数量、分布、生境等信息。 3）调查方法 调查方式包括现场调查、访谈调查及文献资料调查。现场调查采用样线调查法、痕迹调查法，详细观察和记录调查范围内陆生脊椎动物的种类、种群分布和生境状况，采用统一的记录表格对观察到的野生动物进行详细记录；访谈调查主要是向当地居民询问了解有关野生动物种类和种群分布的情况。文献资料调查主要是收集和查阅普文镇相关区域的野生动物分布文献资料，以及评价区及其附近地区五年内的生态调查资料。访谈调查和文献资料调查作为现场调查的参考和补充，通过对当地生态环境的综合分析，得出评价范围的野生动物资源现状。 4）评价范围内野生动物资源现状 拟建项目周边有很多村庄和果园农地以及道路基础设施。该区域是以人类活动为主导的区域，森林植被较少，呈零散分布，且受人为活动的干扰影响显著。总体而言，评价区不是大中型野生动物的典型栖息地，野生动物种类贫乏，以适应人类活动的常见不敏感性动物和小型伴人动物为主。 根据现场调查、对当地村民的访谈调查和对周边区域野生动物分布的文献资料查阅结果，综合分析得出调查范围内分布有陆生野生脊椎动物18目56科88属105种，其中包括：两栖类1目6科9属9种，爬行类1目4科10属12种，鸟类10目36科55属68种，哺乳类6目9科13属15种。野生动物种类较少，遇见率低，实地调查记录到的动物种群数量也相对较小。 各动物类群目以下分类阶元统计数据参见表3-8，评价区动物名录见附录2-附录5。 表3-8 陆生脊椎动物各分类阶元数量统计表 纲 目 科 属 种 两栖纲 1 6 9 9 爬行纲 1 4 10 12 鸟纲 10 36 55 68 哺乳纲 6 9 13 15 小计 18 55 87 104 两栖类 调查范围共计录两栖动物9种，隶属1目6科9属。9种两栖动物除1种属于广布种外均属于东洋界成分，8种东洋界动物中，东洋型最多，有5种；其次是喜马拉雅-横断山型，有2种；再次是云贵高原型，仅1种。说明该地区的两栖动物以东洋界、东洋型的成分为主。 调查记录到的两栖动物，绝大部分在我省分布范围广、种群数量稳定，无国家或省级重点保护的两栖动物和中国脊椎动物红色名录中“极危”、“濒危”和“易危”物种。其中记录到我国特有物种3种，占两栖动物种类总数的33.3%，特有物种占比较高，体现了西南山地的特色。 爬行类 调查范围共分布有爬行动物12种，隶属1目4科10属。从区系组成情况看，爬行动物区系中，广布种1种，其他11种均为东洋界成分，其中东洋型最多，有6种；其次是南中国型和喜马拉雅-横断山型，各有2种；再次是云贵高原型，为1种。该地区的爬行动物以东洋界、东洋型成分为主。 调查范围内无国家级或省级重点保护的爬行动物，有中国脊椎动物红色名录中 “濒危”物种两种，为王锦蛇（Elaphe carinata）和黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）。这两种物种在云南分布广泛，种群状况相对稳定，在施工过程中注意保护原生植被和栖息地，就不会对这些物种的生存造成明显影响。 鸟类 根据调查统计结果，调查范围共分布有鸟类48种，隶属10目36科55属。其中，留鸟59种，占总数的86.76%；夏候鸟6种，占总数的8.82%；冬候鸟3种，占总数的4.41%。在65种留鸟和夏侯鸟中，东洋界鸟类有37种，占56.92%；以东洋型种类占优势；广布种有28种，占43.08%。评价区候鸟种类较少，且不在云南鸟类迁徙的要道上。 评价区分布的鸟类大都当地常见的鸟类，如山斑鸠（Streptopeliaorientalis）、喜鹊（Pica pica）、远东山雀（Parus minor），黑卷尾（Dicrurusmacrocercus）、白鹭（Egretta garzetta）、黄臀鹎（Pycnonotus xanthorrhous）、纯色山鹪莺（Prinia inornata）等。 调查范围内分布有国家二级重点保护鸟类4种，分别是褐翅鸦鹃（Centropus sinensis）、普通鵟（Buteo buteo）、白胸翡翠（Halcyon smyrnensis）、红隼（Falco tinnunculus）。这几种鸟其适宜的生境类型多样，评价区以及周边区域综合分析可见其生境连通性较强，生境质量较优。此外，根据中国脊椎动物红色物名录，评价区域无“极危”、“濒危”和“易危”鸟类。总体而言，调查区域记录到的鸟类均为我省广泛分布的常见种，受威胁程度较低。 哺乳类 调查范围共记录到哺乳动物15种，隶属6目9科13属。其中12种属于东洋型，占哺乳动物总数的80%，其他3种属于广布型，占哺乳动物总数的20%。在12种东洋界哺乳动物中7种为东洋型，南中国型4种，云贵高原型1种。说明该地区的两栖动物以东洋界、东洋型的成分为主。 根据实地调查，本项目占地和评价范围以旱地为主，有少量灌木林地和以玉米、烟草为主的旱地作物，缺乏能容纳较多物种的连片森林，长期受人类活动影响，大型兽类少见。据当地居民介绍，多年来他们在日常生活中未曾见到个体较大的兽类。常见的哺乳类有赤腹松鼠（Callosciurus erythraeus）、树鼩（Tupaia belangeri）、北社鼠（Niviventer confucianus）、中华姬鼠（Apodemus draco）等。调查范围由于是人类聚居区，原生植被缺乏，因此哺乳动物的种类构成单一，种群数量较小，均为常见的中小型哺乳动物。其中，小型杂食动物和食草动物又构成了调查范围动物区系的主要成分，其他类别种类较少。 调查范围内无国家级重点保护哺乳动物，也无列入中国物种红色名录的“极危”、“濒危”和“易危”物种。 5）重要野生动物及其受影响情况 调查范根据《中国生物多样性红色名录》（2021年版），调查范围没有记录到列入中国生物多样性红色名录评估的“极危”和“濒危”物种。 根据《国家重点保护野生动物名录》（2021年版），调查范围记录到国家二级重点保护野生动物4种，均为鸟类。分别为褐翅鸦鹃Centropus sinensis、普通鵟Buteo japonicus、红隼Falco tinnunculus、白胸翡翠Halcyon smyrnensis。重要物种详情见表3-9。 表3-9 评价区重要动物物种一览表 序号 物种名称（中文名/拉丁名） 保护级别 濒危等级 特有种(是/否) 分布区域 资料来源 工程占用情况(是/否) 1 褐翅鸦鹃Centropus sinensis 二级 LC 否 评价区内勐莲村周边，听声音辨认，共1只。 现场调查 否 2 普通鵟Buteo japonicus 二级 LC 否 文献调查 3 红隼Falco tinnunculus 二级 LC 否 文献调查 4 白胸翡翠Halcyon smyrnensis 二级 LC 否 评价区内勐莲村周边，发现3只。 现场调查 否 注1：保护级别根据国家及地方正式发布的重点保护野生动物名录确定。 注2：濒危等级、特有种根据《中国生物多样性红色名录》确定。 注3：分布区域应说明物种分布情况以及生境类型。 注4：资料来源包括环评现场调查、文献记录、历史调查资料及科考报告等。 注5：说明工程占用生境情况。涉及占用的应说明具体工程内容和占用面积，不直接占用的应说明生境分布与工程的位置关系。 评价区内重要物种介绍如下： （1）褐翅鸦鹃（Centropus sinensis） 国家二级重点保护动物，中国生物多样性红色名录无危（LC）物种。 形态特征：体长40-52厘米。嘴粗厚、黑色。尾长而宽，凸尾。虹膜赤红色（成鸟）或灰蓝至暗褐色（幼）。两翅、肩和肩内侧栗色，其余体羽，包括翼下覆羽和尾羽全为黑色。头至胸有紫蓝色光泽和亮黑色的羽干纹，胸至腹具绿色光泽，尾羽有铜绿色光泽。初级飞羽和外侧次级飞羽具暗色羽端。冬季上体羽干色淡，下体具横斑。幼鸟上体暗褐色而具红褐色横斑，羽轴灰白色，腰黑褐色而杂以污白色至棕色横斑。尾黑褐色，具一系列苍灰色或灰棕色横斑。下体暗褐色，具狭形苍白色横斑。随着幼鸟的成长，黑色比例增大，横斑减少。 生活习性：栖息于1000米以下的低山丘陵和平原地区的林缘灌丛、稀树草坡、河谷灌丛、草丛和芦苇丛中，单个或成对活动，善于隐蔽，飞行时急扑双翅，尾羽张开，上下摆动，主要以动物性食物为食，有时还吃一些杂草种子和果实等植物性食物。 分布：分布于我国南方各省，为地方性常见留鸟，国外分布于东亚、南亚、东南亚地区。分布范围广，种群数量丰富。褐翅鸦鹃是中国的重要经济鸟类资源由于猎捕量过度，导致生态环境被破坏，野外种群数量也因此锐减。此外，中医传统理认为褐色鸦鹃具有的高医用价值，导致中国各地组织专业队伍捕捉，使野外数量锐减，处于濒危状态。 （2）普通鵟（Buteo japonicus） 国家二级重点保护动物，中国生物多样性红色名录无危（LC）物种。 形态特征：中型猛禽，体长54厘米，翼展122~137厘米，体重515~810克。体色变化较大，上体主要为暗褐色，下体主要为暗褐色或淡褐色，具深 棕色横斑或纵纹，尾淡灰褐色，具多道暗色横斑。飞翔时两翼宽阔，初级飞羽基部有明显的白斑，翼下白色，仅翼尖、翼角和飞羽外缘黑色（淡色型）或全为黑褐色（暗色型），尾散开呈扇形。翱翔时两翅微向上举成浅“V”字形。 生活习性：主要栖息于山地森林和林缘地带，从海拔400米的山脚阔叶林到2000米的混交林和针叶林地带均有分布，常见在开阔平原、荒漠、旷野、开垦的耕作区、林缘草地和村庄上空盘旋翱翔。以森林鼠类为食。 分布和种群：在我国广泛分布于东部地区，在东北繁殖，在华南和华东等地越冬。国外分布于孟加拉国、不丹、柬埔寨、印度、日本、朝鲜、韩国、老挝、蒙古、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、俄罗斯东亚区、斯里兰卡、泰国和越南。分布范围极广，种群数量丰富。 （3）红隼（Falco tinnunculus） 国家二级重点保护动物，中国生物多样性红色名录无危（LC）物种。 形态特征：小型猛禽，体长30~36厘米，体重173~335克。雄鸟头顶及颈蓝灰色，上体赤褐略具黑色横斑，背和翅上覆羽砖红色，腰、尾上覆羽和尾羽蓝灰色，尾具宽阔的黑色次端斑和白色端斑，下体皮黄而具黑色纵纹。眼下有一条垂直向下的黑色口角髭纹。雌鸟上体从头至尾棕红色，具黑褐色纵纹和横斑，下体乳黄色，除喉外均被黑褐色纵纹和斑点，具黑色眼下纵纹。脚、趾黄色，爪黑色。 生活习性：栖息于山地和旷野中，包括低山丘陵、草原、旷野、森林平原、农田耕地和村庄附近等各类生境，尤以林缘、林间空地、疏林和有稀疏树木生长的旷野、河谷和农田地区较为常见，但在茂密的森林中少见。在空中特别优雅——捕食时懒懒地盘旋或斯文不动地停在空中。猛扑猎物，常从地面捕捉猎物。停栖在柱子或枯树上。繁殖期5~7月，通常营巢于悬崖、山坡岩石缝隙、土洞、树洞和喜鹊、乌鸦以及其他鸟类在树上的旧巢。 分布和种群：分布范围广，种群数量丰富，国内分布于全国各省，国外分布于欧亚大陆大部和非洲除撒哈拉以外的地区；越冬于菲律宾及东南亚。分布范围极广，种群数量丰富。 （4）白胸翡翠（Halcyon smyrnensis） 国家二级重点保护动物，中国生物多样性红色名录无危（LC）物种。 形态特征：体长约27厘米，蓝色及褐色翡翠鸟。颏、喉及胸部白色；头、颈及下体余部褐色；上背、翼及尾蓝色鲜亮如闪光；翼上覆羽上部及翼端黑色。 生活习性：捕食于旷野、河流、池塘及海边，在平原和海拔1500米的高度均有分布。常伫立或栖息在栅栏，电线杆或树枝上等待猎物。主要食物是无脊椎动物，如蟋蟀、蜘蛛、蝎子、和蜗牛。 分布和种群：国内分布于东南沿海和西南各省，国外广布于欧亚大陆、非洲北部、印度次大陆、中南半岛和太平洋岛屿。分布范围广，种群数量稳定，因此被评价为无生存危机的物种。 现场调查拍摄的白胸翡翠 （5）区域水生生态现状 本项目无涉水工程，拟不开展区域水生生态现状调查与评价。 （6）生态环境质量现状评价 根据现状调查结果，评价区有农田、稀树灌木草丛、灌丛、村庄等生态系统，以农田、灌丛生态系统为主。区内生态系统受人类活动长期影响，在依赖于自然生态条件基础上，具有较强社会性，是一种半自然半人工的生态系统，目前区内生态系统基本稳定，但由于气候环境因素的影响，生态环境质量整体较差。评价区内几乎无森林生态系统，且多干扰严重，植被闭郁度比较低。评价区无重要野生植物，分布有4种国家二级重点保护动物，都为常见的鸟类，未发现仅在当地分布的特有种。区域农业开发强度较高，土壤保持能力区域差异明显。总体而言，生态评价区内生态环境质量较差。 （5）区域水生生态现状 本项目无涉水工程，拟不开展区域水生生态现状调查与评价。 （6）生态环境质量现状评价 根据现状调查结果，评价区有阔叶灌丛、稀疏灌丛、园地等生态系统，以阔叶灌丛生态系统和园地生态系统为主。区内生态系统受人类活动长期影响，在依赖于自然生态条件基础上，具有较强社会性，是一种半自然半人工的生态系统，目前区内生态系统基本稳定，生态环境质量整体一般。评价范围内无国家级重点保护野生植物和《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》中列为极危（CR）、濒危（EN）和易危（VU）物种；评价区无国家和云南省地方政府列入拯救保护的极小种群物种，无古树名木。评价区发现国家二级重点保护野生动物4种，均为鸟类，分别为褐翅鸦鹃、普通鵟、红隼、白胸翡翠。区域农业开发强度较高，土壤保持能力区域差异明显。目前评价区内生态系统稳定，具有较强的抗外来干扰能力。总体而言，生态评价区内生态环境质量较好。 2、水环境质量现状 （1）地表水 本项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，项目不涉及饮用水源保护区，距项目较近的地表水体为麦冲河、麦冲水库、羊蹄江及蜻蛉河等。根据《楚雄州水功能区划》（第二版，2017年），羊蹄江、蜻蛉河为二级水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求；麦冲河为羊蹄江支流，未划分水功能区，其水质参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准执行。 根据《2021年楚雄州生态状况公报》（详见附件14），楚雄州39个监测断面（点位）中，水质状况为优（水质类别为Ⅰ类—Ⅱ类）的断面有24个，占61.5%；水质状况为良好（水质类别为Ⅲ类）的断面有10个，占25.7%；水质状况为轻度污染（水质类别为Ⅳ类）的断面有2个，占5.1%；水质状况为中度污染（水质类别为Ⅴ类）的断面有2个，占5.1%；水质状况为重度污染（水质类别为劣Ⅴ类）的断面有1个，占2.6%。水质类别符合水功能区划要求的监测断面（点位）有28个，水质达标率为71.8%，水质优良率为87.2%。羊蹄江中距离本项目较近的大河波西断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求；蜻蛉河中距离本项目较近的江底河大桥断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求，区域地表水环境质量现状良好。 （2）地下水 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为编制环境影响报告表的其他能源发电类，项目类别属于“Ⅳ类”，参照HJ610-2016中4.1规定，拟不开展地下水环境质量现状及影响评价工作。经现场踏勘发现，项目所在地周边无地下水出露泉眼分布，项目区域地下水水质可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 5、环境空气质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单分类，本项目所在地属于二类功能区。 根据《2021年楚雄州生态状况公报》（详见附件14），2021年，全州环境空气质量优良天数为364天，总体优良率为99.7%，较上年下降0.3个百分点。其中，永仁县的优良率为100%，与上年一致，持续保持优良。根据《2023年2月永仁县城区环境空气质量状况》，永仁县城区环境空气质量优良率为：永仁县监测总天数28天，有效天数28天，其中3天为“优”，25天为“良”，优良率为100%。二氧化硫（SO2）浓度均值19ug/m3，二氧化氮（NO2）浓度均值10ug/m3，可吸入颗粒物（PM10）浓度均值47ug/m3，细颗粒物（PM2.5）浓度均值为21ug/m3，一氧化碳（CO）浓度均值0.9mg/m3，臭氧（O3）最大8小时平均浓度均值114ug/m3，温度均值16.2℃，大气压均值843.4hpa，湿度均值42.6%，风速均值2.3m/s，主导风向均值216.2°，能见度27764m。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求。 项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，属于农村环境，周边500m范围内无大气污染企业存在，环境空气质量优于城镇，故本项目所在地区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求，区域环境空气质量现状良好。 4、声环境质量现状 本项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，整体属于农村环境，项目位于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）分类属于1类功能区，声环境质量执行1类标准要求。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，光伏场区评价范围取用地范围外50m范围内；按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，升压站声评价范围取升压站用地范围外200m范围内；项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求设置了8个噪声监测点位。 （1）监测点布设 监测点布置情况见表3-10，监测点位置详见附图15。 表3-10 噪声监测点布置一览表 编号 监测点位置 备注 N1 大勐连居民点 社会生活噪声 N2 麦冲居民点 社会生活噪声 N3 班三界居民点 社会生活噪声 N4 大勐连居民点2# 社会生活噪声 N5 220kV宜莲升压站东侧外1m处 自然环境噪声 N6 220kV宜莲升压站南侧外1m处 自然环境噪声 N7 220kV宜莲升压站西侧外1m处 自然环境噪声 N8 220kV宜莲升压站北侧外1m处 自然环境噪声 （2）监测项目 等效连续A声级，LAeq。 （3）监测时间与频率 光伏场区（N1~N4）监测2天，监测时间2023年7月14日~2023年7月15日；升压站区域（N5~N8）监测2天，昼间，监测时间2023年7月14日~2023年7月15日。 （4）监测结果 项目噪声监测结果见表3-11。 表3-11 光伏场区噪声监测结果表（N1~N9） 单位：dB(A) 检测日期 现场气象条件 仪器校准情况 风速（m/s） 风向 天气情况 检测前校准值 检测后校准值 2023-07-14 昼间 1.5-2.1 西南 晴 93.8 93.8 2023-07-15 昼间 1.7-2.3 西南 晴 93.8 93.8 检测日期 检测点位 检测时段 等效声级 (Leq) 主要声源 2023-07-14 大勐连居民点 昼间（08:44～08:54） 43 社会生活噪声 麦冲居民点 昼间（09:13～09:23） 46 社会生活噪声 班三界居民点 昼间（09:42～09:52） 49 社会生活噪声 大勐连居民点2# 昼间（10:11～10:21） 48 社会生活噪声 220kV宜莲升压站东侧外1m处 昼间（10:48～10:58） 53 自然环境噪声 220kV宜莲升压站南侧外1m处 昼间（11:09～11:19） 46 自然环境噪声 220kV宜莲升压站西侧外1m处 昼间（11:30～11:40） 54 自然环境噪声 220kV宜莲升压站北侧外1m处 昼间（11:55～12:05） 53 自然环境噪声 2023-07-15 大勐连居民点 昼间（09:05～09:15） 43 社会生活噪声 麦冲居民点 昼间（09:36～09:46） 47 社会生活噪声 班三界居民点 昼间（10:09～10:19） 49 社会生活噪声 大勐连居民点2# 昼间（10:40～10:50） 45 社会生活噪声 220kV宜莲升压站东侧外1m处 昼间（11:22～11:32） 52 自然环境噪声 220kV宜莲升压站南侧外1m处 昼间（11:40～11:50） 47 自然环境噪声 220kV宜莲升压站西侧外1m处 昼间（12:10～12:20） 52 自然环境噪声 220kV宜莲升压站北侧外1m处 昼间（12:31～12:41） 52 自然环境噪声 根据上表监测统计结果可知，项目光伏场区其他用地红线周边50m范围内的居民点噪声监测值、升压站周边噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，区域声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”类，项目类别为“Ⅳ类”，参照HJ964-2018中4.2.2规定，拟不开展土壤环境质量现状及影响评价工作。 6、电磁环境 根据《格红光伏电站电磁环境影响专项评价》，项目拟建升压站周边电磁环境现状满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露限值（即频率为50Hz时的工频电场强度限值：4000V/m；工频磁场强度限值：100μT）。因此，拟建升压站周边电磁环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类 试行）》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及参照各环境要素环境影响评价技术导则对环境敏感保护目标的定义，本项目评价范围周边无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地，也未发现古树名木。根据现场调查，确定本项目环境保护目标如表3-12所示。 表3-12 项目生态环境保护目标一览表 影响 要素 保护目标名称 与最近要素的相对方位/最近距离 规模 经纬度 主要保护对象 涉及的功能分区 保护级（类）别 环境 空气 勐连村居民点 3#光伏区西北侧385m 约80户，246人 E101.638010，N25.91920572 人群 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级区域 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准 大勐连居民点 2#光伏区南侧26m 约105户，20人 E101.640671，N25.91255384 人群 麦冲居民点 27#光伏区西南侧10m 约60户，200人 E101.645692，N25.88847834 人群 小河居民点 项目红线西南侧395 约30户，93人 E101.627538，N25.89196137 人群 班三界居民点 37#光伏区东侧28m 约1户，5人 E101.665076，N25.90513933 人群 声环境 大勐连居民点 3#光伏区南侧26m 约12户，40人 E101.640671，N25.91255384 人群 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 麦冲居民点 27#光伏区西南侧10m 约30户，95人 E101.645692，N25.88847834 人群 班三界居民点 37#光伏区东侧28m 约1户，5人 E101.665076，N25.90513933 人群 地表水环境 麦冲河、麦冲水库 8#光伏阵区下游，西南侧435m 地表水水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准 羊蹄江 10#光伏阵区下游，西侧170m 地表水水质 蜻蛉河 32#光伏阵区下游，南侧878m 地表水水质 生态 环境 植物资源，森林植被 暖性石灰岩灌丛（1187.9hm2）、经果林（92.32hm2）、水田作物（53.04hm2）、干热性稀树灌木草丛（29.47hm2）、旱地作物（32.36hm2） 减少生境影响及恢复生境措施，降低对其干扰。以不破坏生物多样性、生态系统完整性为标准 动物资源，陆栖脊椎动物 评价区陆生野生脊椎动物105种；国家二级重点保护野生动物4种，分别为褐翅鸦鹃、普通鵟、红隼、白胸翡翠 永久基本农田 项目1#、3#、4#、5#、9#、10#、27#、30#、32#、33#、38#光伏区紧邻永久基本农田。 确保不占用永久基本农田 环境风险 土壤、地下水 灌木林地、草地质量；地下水水质 确保土壤及地下水不受变压器油、废润滑油泄露污染 电磁环境 项目升压站周边40m范围无电磁环境敏感点分布 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表相关要求 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准，标准限值详见表3-13所示。 表3-13 环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 环境空气质量标准 CO 日平均 4 mg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准 1小时平均 10 TSP 年平均 200 µg/m3 日平均 300 SO2 年平均 60 µg/m3 日平均 150 1小时 500 NO2 年平均 40 µg/m3 日平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 µg/m3 日平均 150 PM2.5 年平均 35 µg/m3 日平均 75 2、地表水环境质量标准 距项目较近的地表水体为麦冲河、麦冲水库、羊蹄江及蜻蛉河。地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。标准限值详见表3-14。 表3-14 地表水环境质量标准 标准类别 项目 标准值 单位 Ⅱ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准 pH 6~9 无量纲 COD 15 mg/L BOD5 3 NH3-N 0.5 阴离子表面活性剂 0.2 石油类 0.05 硫化物 0.1 总磷（以P计） 0.1 3、声环境质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准，标准限值详见表3-15所示。 表3-15 声环境质量标准 环境噪声 1类 昼间 55（单位：dB（A）） 夜间 45（单位：dB（A）） 4、生态环境 ①以不破坏生态系统完整性为标准； ②水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准； 5、电磁环境 本项目工频电场强度、工频磁场强度公众曝露控制限值按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）执行，标准值见下表3-16。 表3-16 电磁环境公众曝露控制限值 频率范围 电场强度E（V/m） 磁感应强度B（μT） 0.025kHz~1.2kHz 200/f 5/f 注：1、频率 f 的取值为 0.05kHz ①工频电场：以4000V/m作为工频电场强度公众曝露控制限值。 ②工频磁场：以100μT作为工频磁场强度公众曝露控制限值。 二、污染物排放标准 1、废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度标准，标准限值详见表3-17。营运期无生产性废气排放，拟不执行废气排放标准。 表3-17 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 项目运行本身不产生生产废水，项目升压站不设置生活设施，由宜莲220kV升压站工作人员管理，无生活污水产生。 3、噪声 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值详见表3-18所示。 表3-18 施工期噪声排放标准 排放标准 昼间（单位：dB（A）） 夜间（单位：dB（A）） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 本项目外环境声环境功能区为1类，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准限值详见表3-19所示。 表3-19 运营期噪声排放标准 类别 标准值（单位：dB(A)） 昼间 夜间 1类 55 45 4、固体废物标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；报废的光伏组件参照执行《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类 试行）》要求，不开展专项评价的环境要素以定性分析为主，故本项目水环境、环境空气、固废及环境风险以定性分析为主。 1、施工期生态环境影响分析 （1）项目区域植物植被影响分析 本项目位于云南省楚雄市永仁县莲池乡，项目施工建设将会给当地局部区域的生态环境带来一定的影响，光伏场区内阵基浇筑、箱变等设施安装都将使场地内原有植被遭到一定破坏等。项目区内施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到一定破坏。评价区内项目生态评价区有热性灌丛、干热性稀树灌木草丛、暖性石灰岩灌丛、经果林、旱地作物及无植被等植被类型，以暖性石灰岩灌丛植被为主。根据现场踏勘及结合最新“三调”数据成果，项目用地范围内主要为次生植被暖性石灰岩灌丛和旱地；集电线路占地主要占地类型现有的农村道路，局部占用灌木林地；改造道路主要在现有的农村道路上进行改造，占地类型为现有的农村道路。临时工程占地中，临时施工设施占地类型均为裸地和受人为活动影响严重的暖性石灰岩灌丛。 距离项目较近的自然植被物种均为区域的常见种和广布种，其种群个体在影响区域外广泛分布，不会导致物种灭绝和生物多样性的丧失，也不会改变评价区域的植物区系组成，也未发现项目评价区域内存在国家及地方重点保护物种，极危、濒危、易危物种，极小种群物种，特有种及名木古树等重要物种。 项目施工建设将会给评价区域局部区域的植被带来一定的影响，光伏场区内阵基浇筑、升压站平场、集电线路铺设、道路的修建、箱变等设施安装等都将使评价区内的原有植被遭到一定破坏。其次，施工期大量的施工人员及施工机械的进场，期间评价区由于地表被机械碾压、施工人员践踏等，致使施工作业带周围的植被也将遭到一定破坏。根据现场踏勘及结合最新“三调”数据成果，项目评价区域内农业开发强度高，自然植被均为受人为活动影响严重的次生植被，占地类型也均为暖性石灰岩灌丛和裸地。集电线路占地主要占地类型现有的农村道路，局部占用园地；新建道路占地类型均为园地；升压站（含储能）等主要工程占地类型均为园地和裸地；改造道路主要在现有的农村道路上进行改造，占地类型为现有的农村道路，少部分占用园地。临时工程占地中，表土临时堆场、施工营地、施工临时道路占地类型均为裸地。 综上分析，本项目施工活动范围内均未直接占用重要植被，占用的均为人类开发形成的人工植被和受人为活动影响严重的次生植被，距离项目较近的自然植被物种均为区域的常见种和广布种，其种群个体在影响区域外广泛分布，不会导致物种灭绝和生物多样性的丧失，也不会改变评价区域的植物区系组成，也未发现项目评价区域内存在国家及地方重点保护物种，极危、濒危、易危物种，极小种群物种，特有种及名木古树等重要物种。因此只要建设单位认真落实评价下文提出的植被保护措施后，项目施工期对评价区植被及生物多样性的影响较小。 （2）项目区域动物影响分析 对两栖动物的影响 评价区两栖动物中，有黑眶蟾蜍Duttaphrynus melanostictus、华西雨蛙Hyla annectans、泽陆蛙Fejervarya multistriata、昭觉林蛙Rana chaochiaoensis、斑腿泛树蛙Polypedates megacephalus和几种姬蛙等，项目实施对两栖动物的影响有以下三方面：①施工对动物生境的干扰和破坏，如箱变施工、光伏组件架设、检修道路、集电线路施工植被破坏对动物栖息地的破坏等；②施工人员的人为干扰；③施工噪声对动物的惊吓、驱赶等。除黑框蟾蜍、泽陆蛙等陆地生活能力强的物种外，其他的两栖动物活动能力较弱，但项目占地区没有占用两栖动物普遍适宜的水域环境，整体对两栖动物的影响较小。 对爬行动物的影响 评价区爬行动物，有蓝尾石龙子Eumeces elegans、粗疣壁虎Gekko scabridus、铜蜓蜥Sphenomorphus indicus、昆明龙蜥Diploderma varcoae、棕网腹链蛇Amphiesma johannis、虎斑颈槽蛇Rhabdophis tigrinus等，项目实施对爬行动物的影响有以下三方面：①施工对动物生境的干扰和破坏，如箱变施工、光伏组件架设、检修道路、集电线路施工植被破坏对动物栖息地的破坏等；②施工人员的人为干扰；③施工噪声对动物的惊吓、驱赶等。影响的结果将会导致动物远离施工建设区，爬行类将由原来的生境转移到远离施工区的相似生境的生活，待项目林光互补方案实施后，原有生境得以恢复，部分动物将回到原来的生境，对其影响是可逆的。 对鸟类的影响 评价区与其附近植被类型相似，使得鸟类在施工期容易找到替代生境，工程对其直接影响不大，一般只局限于施工期缩减它们的生境与活动范围。评价区内大部分鸟类的活动范围广，生存能力强，工程对其影响较小。春季是鸟类的繁殖季节，项目区内施工所需石料堆放等活动若占用其生境，对部分鸟类的产卵和筑巢有一定的影响，考虑到光伏场区沿线附近有相似生境可供鸟类栖息和繁殖，工程对鸟类的繁殖影响是短期的。其次，本项目大规模的施工尽量避免在春季实施，以此减少噪声对鸟类求偶繁殖的影响。 太阳能电池板在晴天运行后，会产生高温，如果鸟类接触会使鸟类受到伤害或者致其死亡。成片的太阳能电池板会让迁徙的候鸟以为是湖面，从而俯冲降落对其产生伤害。 评价区不在云南鸟类迁徙通道上，从此处迁徙的候鸟比较少，对这类鸟类的影响较小。项目在做好光伏矩阵友好型驱鸟系统的前提下，矩阵对鸟类的影响可以降到最小。 评价区共记录鸟类重点物种4种，现场调查发现的国家二级重点保护野生2种，分别为褐翅鸦鹃和白胸翡翠。但就濒危程度而言，这两种保护动物都属于“无危”。 褐翅鸦鹃适宜的生境主要为耕地或原生林受破坏后的次生环境，评价区内褐翅鸦鹃适宜性优的区域为125.2286公顷，占评价区面积的8.66%；占地红线区域内适宜性优的面积为1.6866公顷，为占地红线区面积的0.47%。褐翅鸦鹃分布广，且对人类活动不敏感，适应性强，对生境的质量要求不高，喜欢农田、灌丛等较为简单的生态系统。经过现场调查，评价区内适宜生境少，未发现褐翅鸦鹃筑巢、育雏以及集中活动，不属于它的重要生境。褐翅鸦鹃适应性模拟见图4-1。 图4-1 基于生态模拟的褐翅鸦鹃适宜生境分布图 白胸翡翠适宜的生境主要为湿地周边或林缘开阔处，评价区内白胸翡翠适宜性优的区域为74.8876公顷，占评价区面积的5.18%；占地红线区域内无白胸翡翠适宜性优的生境。白胸翡翠在云南分布广泛，且数量较多，适应性强。经过现场调查，评价区内适宜生境少，未发现白胸翡翠筑巢、育雏以及集中活动的典型生境。白胸翡翠适应性模拟见图4-2。 图4-2 基于生态模拟的白胸翡翠适宜生境分布图 对哺乳类的影响 评价区范围内以旱地和灌草丛为主，缺少成片的原生林，且受人的活动影响较大，不是大中型哺乳动物的典型栖息地，以适应人类活动的常见不敏感性动物和小型伴人动物为主。由于施工人员的活动，会吸引一些伴人活动的鼠类到来，使得种群密度增加，特别是作为自然疫源性疾病传播源的鼠类，将增加与人类及其生活物资的接触频率，有可能对当地居民与施工人员的健康构成威胁，增加自然疫源病的传播。其余小型哺乳类多在人为干扰少的林地中活动，与人直接接触的机会不多。项目区的施工将带来人为活动增多、施工噪声增加与废水废气污染增多等弊端，使得评价区哺乳类生活环境有所缩减，兽类会迁移到附近相似的生境栖息。由于施工时间有限，这种影响短期的。随着工程的结束和林光互补方案的实施，项目区的植被可得到一定的恢复，它们仍可回到原来的领地生活，对其直接影响较小。因此，项目施工过程对其影响在可控范围内。 ⑤ 其他影响 施工及后期运营过程中，道路、排水沟等设施可能对两栖爬行动物和兽类产生阻隔，道路会影响到一些两栖动物的迁徙和觅食活动，排水沟会对一些爬行动物和活动能力差的两栖动物和兽类产生阻隔，同时会让其围困在水沟中。在做好消减保护措施的前提下，如每隔一距离建设一些供两栖爬行动物从水沟脱困的缓坡，可以使这些影响降低到最小。 影响总结 不可逆影响：根据项目主体工程所在位置的环境特点，项目建设过程中所出现的占地、筑路及土石方的开挖等必然对动物生存的环境产生破坏，一些动物所赖以生存的环境遭到破坏而不复存在，爬行动物中多种蛇类和鸟类中雀类及兽类的多种鼠类因其生存环境的破坏而失去隐蔽场所和食物来源被迫转移它处，使其生存空间受到压缩。由于影响区域内相似生境分布较广，项目施工对动物生境影响较小。此外，动物在转移过程中可能会受到各种伤害，致使种群数量减少，但这种影响范围有限，多局限于永久占地区，项目永久占地面积较小，不会对周围其他动物群造成大面积的影响。 可逆影响：主体工程建设中的人员车辆往来、施工临时占地、以及施工人员的频繁活动等严重地干扰动物的正常生长和发育，甚至对一些动物产生威胁驱赶作用，特别是听觉和视觉灵敏的鸟类和一些兽类，因受这类影响而被迫从施工区逃离他处，但这种影响是暂时的，会随着施工活动的结束而逐渐消除；施工人员的大量入驻可能出现捕食野生动物的不良风气，通过教育与有效管理，可以避免此类影响。 （3）土地利用影响分析 本项目用地范围主要占用的土地类型以灌木林地占绝对优势，达99.51%；其次为其他草地、果园，占比依次为0.47%、0.01%；项目评价区的土地类型以灌木林地占绝对优势，达83.09%；其次为其他园地、水田、果园、旱地，占比依次为3.76%、3.67%、2.58%、2.12%，乔木林地、其他草地、水田、旱地在评价区零星分布，乔木林地分布在项目用地范围外。根据现场调查，本项目规划用地中部分凹地等区域不适合布设光伏发电板，可研设计光伏方阵时已避开此类区域，减轻对其生态影响。项目永久用地将改变占地的原有土地性质，变为永久性工业用地，临时用地在完工后将进行生态恢复。根据现场实地勘察及查阅资料，项目用地不占用永久基本农田，对当地的农业生产影响较小。项目建成后将实施林光互补方案，在光伏发电系统之间的空地上、光伏板下等区域实施种植，采取上述措施后对土地利用的影响较小。 （4）水土流失影响分析 本项目涉及表土扰动的工程主要包括光伏布板区、升压站、集电线路、新建道路、改建道路、箱式变压器、表土临时堆场、施工营地等，在施工过程中，上述工程的施工不可避免的要扰动表土，使这部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，光伏支架基础施工、升压站、储能站场平等，都将加重水土的流失。因此，应采取项目建设从设计到施工，都应始终坚持节约用地的原则，土石方工程尽量移挖作填，要做到少取土，少弃土，最大限度减少临时用地。工程施工期土石方应做到随挖随运，随填随压，不留松石土，以减少施工期水土流失和尘土飞扬。 项目场内集电线路采用直埋电缆敷设方式。占地类型主要为农村道路。直埋电缆线路电缆沟开挖施工过程中，将破坏地表植被，引起局部水土流失。评价要求集电线路应合理选址选线，避让生态保护红线和永久基本农田，集电线路及塔基尽可能选择在现有和新建道路两侧，以减少地表扰动和植被破坏，施工前，剥离电缆沟及塔基开挖范围表土，并分别堆放在评价设置的临时表土场内，做好覆盖抑尘和四周的截排水措施，施工结束后，及时进行生态恢复。 （5）临时工程影响分析 临时工程内容主要包括有施工营地、施工临时道路及表土临时堆场。临时工程占地中，表土临时堆场、施工营地占地类型均为灌木林地，施工临时道路占地类型主要为灌木林地及现有农村道路。施工临时道路与原有道路相连接，可充分利用原有道路运输施工材料，可减轻表土的扰动和植被的破坏。局部较偏僻地段新建施工临时道路以满足施工需要，施工期结束后对施工营地、表土临时堆场等临时工程及时复绿，对区域的生态环境影响较小。项目施工营地、表土临时堆场等临时工程主要占用土地类型为灌木林地，不占用永久基本农田，对区域粮食生产影响不大。临时工程主要的生态影响为施工造成的水土流失影响。 施工营地设置的可行性分析：本项目选址位于典型的山地地区，施工条件较苛刻，为方便施工材料临时堆放及施工人员临时进驻，项目设置1个施工营地，施工营地设置在20#光伏阵区内临近道路处，占地面积约660m2，主要占用土地利用现状类型为灌木林地，不占用永久基本农田和生态保护红线。本项目的施工营地选址位于项目用地范围内，不额外占用土地，选址临近道路，便于施工材料的运输转移，且综合考虑了与升压站等施工停驻期较长工程的距离，利于加快施工进度和缩短施工工期。综上，本项目施工营地设置是可行的。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）施工废水 项目施工废水主要包括结构阶段混凝土养护废水、施工工具和渣土运输车的清洗废水等，该类污水的排放量及其污染物浓度与降雨量、工地地面状况有很大关系。混凝土养护废水用量较少，蒸发吸收快，不会形成地表径流影响水体，同时地面采取防渗措施，因此对地下水也不会产生影响。本项目主要施工区域为光伏区支架基础的开挖，考虑到光伏区沿山地地形建设，不进行大开挖，基础柱深度不深，基本无施工地下涌水及基坑废水；项目施工废水主要为施工工具和渣土运输车的清洗废水，产生量约为2.5m3/d，主要污染物为SS及石油类，项目施工营地设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池隔油沉淀后用于施工场地抑尘，不外排。 （2）生活污水 本项目预计高峰期进场施工人数约300人，平均250人，仅管理及技术人员30人在施工营地的施工生活区食宿，其余人员主要为项目周边当地村民，食宿问题可自行在家中解决。驻扎于施工营地的管理及技术人员洗漱和用餐均在施工营地进行，参照《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）中的“农村居民生活”定额，取80L/（人/d），计算得管理及技术人员用水量为2.4m3/d，排污系数以0.8计，污水产生量为1.92m3/d，本项目施工期约为6个月，则施工期的生活污水产生量约为288m3。 生活污水主要含CODCr、BOD5、NH3-H、SS等污染物质，项目施工期生活污水直排会对周边水环境造成一定的影响。施工期间施工营地临时生产生活区设置临时化粪池，并对化粪池进行防渗处理，施工人员的生活污水经施工营地设置的临时化粪池（15m3）处理后回用于周边种植区农肥，不外排。施工结束后，化粪池全部拆除填埋，恢复植被或复耕。在采取上述措施后，本项目施工期生活污水对周边水环境的影响较小。 本项目光伏场区占地面积为253.486hm2，占地类型主要为灌木林地，施工临时生产生活区产生的生活污水量为1.92m3/d，完全可全部综合利用于项目区作物施肥；鉴于降雨情况下，不需施肥，生活污水综合利用可能存在一定的时间差，或者时间的滞后，项目化粪池容积为15m3，可储存满足7d的废水，施工期雨天可将生活污水处理后暂存于化粪池内，将有效的解决非正常情况下生活污水的综合利用问题；根据以上分析，施工期生活污水综合利用具有较高的可行性和可靠性。 （3）施工期对区域地表水系的影响分析 施工期生活污水的主要污染因子是COD、BOD5和NH3-N，施工废水的主要污染因子是SS和石油类。施工生活污水经临时化粪池收集处理后用于周边种植区农肥，不外排；施工废水经隔油沉淀池隔油沉淀后用于施工场地抑尘，不外排；此外还应做好相关排水工作，修建截水沟，避免施工废水进入周边地表水系。同时严禁将施工产生的临时弃渣等固体废物堆放在河流周边。在做好隔油沉淀池及临时化粪池的修建工作和合理施工的情况下，本项目施工期对区域地表水系影响较小。 3、施工期环境空气影响分析 施工期对区域大气环境的影响主要是施工扬尘、机械尾气。 施工扬尘 施工扬尘：在整个施工阶段，如平整场地、打桩、建筑材料（白灰、水泥、沙子等）的运输及裸露的施工区的表层浮尘在天气干燥及大风作用下均会产生扬尘污染。据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，其中施工和装卸作业造成的扬尘最为严重，对场区30m范围内影响较大，其颗粒物浓度可达10mg/m3以上。 （1）施工扬尘 1）运输扬尘影响分析 汽车运输造成的扬尘占扬尘总量的60%以上，在完全干燥情况下，按照经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/kml辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5t的卡车通过长为500m的路面，在不同清洁程度的路面和不同车速下产生的扬尘量。 表4-1 不同车速和不同地面清洁程度时的汽车扬尘量 道路表面扬尘量 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1.0（kg/m2） 5（km/h） 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10（km/h） 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15（km/h） 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20（km/h） 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，扬尘量也越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少约70%。下表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次后可有效地控制运输扬尘，TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距 离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 因此，限速行驶、保持路面清洁、并适当洒水是减少汽车运输扬尘的有效手段。 2）风力扬尘影响分析 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t•a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s(V0与粒径和含水率有关)； W——尘粒含水率，%。 扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与扬尘本身的沉降速度有关。施工扬尘的影响范围最远可达下风向150m处，扬尘影响范围在距离150m处颗粒物浓度可降至为1.0mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边颗粒物浓度可达10mg/m3以上。 3）动力扬尘影响分析 动力起尘主要是由于建材在装卸、搅拌过程中，因外力作用造成的扬尘再悬浮。其中以施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据同类工程，动力扬尘近地面扬尘浓度一般为1.5-30mg/m3，影响范围受风向、风速、湿度等因素制约，但一般在100m以内。因此，装卸过程适当洒水、限值车速等措施可有效降低动力扬尘对周边环境造成影响。 4）混凝土拌合系统作业扬尘 类比公路建设项目中的混凝土拌和站监测结果，在拌和站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m处1.703mg/m3，150m处0.483mg/m3，在200m外基本上能达到拌和粉尘能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1（散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值）及表3（无组织排放）的要求。 （2）机械尾气 机械尾气主要来自施工机械和运输车辆排放的尾气，尾气产生量主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等。施工机械和运输车辆燃油排放的尾气中主要污染物为NO2、CO和烃类物质等。 （3）施工期食堂油烟 施工期施工生活区内设有食堂，设置2个灶台，供30人就餐。食堂使用液化气和电能，产生油烟量很少，且为间歇性排放。油烟经抽油烟机处理后，通过专用油烟管道排放，对周围环境空气影响较小。 柴油发电机废气 施工期配备4台柴油发电机，作为施工期间的备用应急电源。柴油发电机组在工作时将产生含有NOx与HC的废气。由于该柴油发电机组仅作为备用电源，工作时间短，总污染物排放量少，对环境无连续影响，因此柴油发电机废气对区域大气环境影响甚微。 4、施工期声环境影响分析 根据工程分析可知，项目施工期噪声污染源主要为施工场地和运输车辆，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级在73dB(A)～82.5dB(A)之间。这些施工设备均无法防护，在考虑该工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测值计算模式如下： Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm +Agr +Abar + Amisc ) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置ro处的A声级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量 dB ；Adiv=20lg（r/ ro）； Aatm——大气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr ——地面效应引起的A声级衰减量dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量dB； Amisc——其它多方面效应引起的A声级衰减量dB。 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； L eqg——建设项目生源在预测点产生的噪声贡献值，dB； L eqb——预测点的背景预测值，dB； 由上述公式计算出施工场地和运输车辆噪声预测结果见表4-3，用声环境保护目标噪声预测结果见表4-4。 表4-3 距声源不同距离处的噪声贡献值 单位：dB（A） 施工阶段 设备名称 声源 10m 20m 40m 50m 60m 120m 土石方阶段 压路机 76.5 70.5 64.5 58.5 56.5 55.5 48.9 铲土机 73 67 61 55 53 52 45.4 挖掘机 82.5 76.5 70.5 64.5 62.5 61.5 54.9 混泥土振捣机 81.5 75.5 69.5 63.5 61.5 60.5 53.9 卡车 73.5 67.5 61.5 55.5 53.5 52.5 45.9 多声源叠加值 80.1 74.1 68.1 66.1 65.1 58.5 监测背景值（昼间） 52 预测值（昼间） 80.1 74.1 68.2 66.3 65.3 59.4 由于本项目施工期在夜间不涉及施工和材料运输，仅需考虑项目建设对区域昼间声环境产生的噪声影响进行分析，施工期由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加。 根据预测结果，多台机械设备同时作业时，昼间在距施工场地和运输道路40m以外的区域可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，即昼间≤70dB（A）。 表4-4 施工期声环境保护目标预测结果及达标分析表 单位：dB（A） 序号 保护 目标 厂界距离（m） 背景值（昼间） 标准值（昼间） 贡献值（昼间） 预测值（昼间） 较现状增量（昼间） 是否达标（昼间） 1 大勐连居民点 26 45 70 72.3 72.3 27.3 否 2 麦冲居民点 10 47 70 80.1 80.1 33.1 否 3 班三界居民点 28 49 70 71.7 71.7 22.7 否 由表4-4分析可知，项目在多台机械设备同时作业时对大勐连、麦冲、班三界居民点的影响较大，但项目仅施工营地、升压站为多台机械设备同时作业区，施工营地与大勐连、麦冲、班三界居民点超过120m，升压站周边200m范围内无声环境保护目标，项目施工对大勐连、麦冲、班三界居民点影响大大降低。 为减轻施工对居民点的影响，评价要求施工时在临近大勐连、麦冲、班三界居民点一侧施工时须设置临时围挡，并将高噪声设备布置在远离居民点的方位，同时施工材料运输车辆经过居民点时减少鸣笛等。 进场道路材料运输对周边居民点的声环境影响分析：本项目施工期材料均为直接外购运输进场，运输进场部分路段距离居民点较近，而到道路运输车辆噪声一般都具有高噪、无规则等特点，如不对这些噪声源加以控制、防护，将会对沿线附近的村庄等声环境敏感目标产生较大的噪声污染。结合项目的特点，本项目施工期仅为6个月，施工期较短，且夜间不施工，随着施工期结束，道路运输车辆噪声影响也将消失，故道路运输车辆噪声对沿线居民点的影响是短暂的，再采取相应的降噪防护措施后影响较小。 5、施工期固体废弃物影响分析 项目施工期产生的固体废物主要有开挖弃渣、建筑垃圾、施工人员生活垃圾及废机油。 （1）开挖弃渣 根据项目设计资料，本工程基础工程量较小，本工程共计开挖量为28.42万m3，回填量为28.42万m3，挖填方按就近利用的原则，作为施工区回填或路基填筑进行平衡利用，各地块开挖产生的土石方基本回填于该地块，无弃土石方产生，不考虑集中设置弃渣场。土石方挖填过程中按照水土保持的要求因地制宜采取适当的水土流失防治临时措施，设置临时围挡和截排水设施。表土临时堆放并覆盖保存，用于后期林光互补种植用土。 （2）建筑垃圾 施工期间涉及主体工程及其他附属工程的施工，工程完成后会残留部分废弃建筑材料（主要包括废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等）。类别同类项目，本项目施工期建筑垃圾产生量约为216t。建筑垃圾若处置不当，由于扬尘和雨水冲淋等原因，会造成对环境空气和水环境的二次污染，对周围环境产生较严重的不利影响。施工期的建筑垃圾要进行分类处理，对钢筋头、废木料等进行回收处理；砂石、废砖块、混凝土块等运至政府指定地点处理，运输车辆必须密闭化，防止在运输过程中洒落，严禁随意倾倒建筑垃圾。 （3）生活垃圾 施工高峰期施工人员达到300人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则施工人员每天可产生150kg的生活垃圾。项目在场区内设置垃圾桶集中收集，收集后的垃圾定期清运至乡镇指定的生活垃圾临时堆放点，由乡镇环卫部门统一处理。 （4）废机油 施工期施工设备及运输车辆维修将产生一定的废机油，预计整个施工期废机油产生量约为0.05t。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于危险废物，废物类别属“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危险特性为T、I，废物代码为900-214-08，物理性状为液态。废机油应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存及管理，使用专用收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理。 综上所述，项目施工期固体废物均可得到合理处理处置，对周边环境影响不大，不会产生二次污染。 6、施工期环境敏感区影响分析 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类 试行）》要求，涉及环境敏感区的，应单独列出相关影响内容。 （1）对永久基本农田的影响分析 根据现场踏勘及结合资料分析发现，本项目项目1#、3#、4#、5#、9#、10#、27#、30#、32#、33#、38#光伏区紧邻永久基本农田，部分集电线路沿现有道路布设，现有道路两边存在永久基本农田，本项目不占永久基本农田，项目不在紧邻永久基本农田区域进行布板建设，不对周边存在基本农田的现有道路进行改造扩建，在落实防护措施，不破化基本农田耕作层土壤、建筑垃圾妥善处置的前提下，项目建设对永久基本农田影响较小；评价要求项目施工营地及新建施工临时道路等临时工程选址禁止占用永久基本农田，施工产生的各种废弃物禁止弃置在永久基本农田中。 （2）对生态保护红线的影响分析 根据现场踏勘及结合资料分析发现，项目距离生态保护红线较远，约为14.68km，项目施工对其影响甚微。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态影响分析 （1）对植被的影响分析 本项目为林光互补项目，运行期对植被的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。太阳光是绿色植物进行光合作用的能量源，在植物体总干物质中有90~95%是经过光合作用形成的，植物光合作用很大程度上取决于光照强度。不同植物对光照强度的要求有所不同，对于喜阳植物，如大部分草本植物，随着光照强度的增强，光合作用加快，而耐阴植物只能在微弱阳光下正常生长发育。 ①光伏板与植物相互影响分析 项目运营期间，光伏板与植物相互影响分析如表4-5所示。 表4-5 光伏板与植物相互影响分析 遮光光照对植物的影响 对根系影响 光照强度对树木根系的生长能产生间接的影响，充足的光照条件有利于苗木根系的生长，形成较大的根茎比，对苗木的后期生长有利；当光照不足时，对根系生长有明显的抑制作用，根的伸长量减少，新根发生数少，甚至停止生长 对光合作用的影响 光照是基础，如果没有光照、再多的肥料、水分以及再合适的温度，都是无益的，因为植物根本无法正常生长发育。植物只有在光照条件下，才能进行光合作用，才能合成植生长所需的各种有机物质。假如没有光照，叶绿素的合成、花青素的形成、水份的吸收与蒸腾、细胞质的流动等等生命活动都无法进行。也正因为此，光照箱应运而生了。光照箱能够提供各种适宜的环境条件，比自然环境更加适宜植物的生长 对叶生长的影响 如果光照强度分布不均，则会使树木的枝叶向强光方向生长茂盛，向弱光方向生长不良，形成明显的偏冠现象 对植物花朵数量的影响 光照的强弱与开花也有着密切的关系，它决定着花朵的多寡。 对于喜阳植物来说，在同一植株上，受光多的枝条上形成的花芽较背光面的枝条多。在夏季晴天多的年份，第二年开花植物的花朵会更繁茂 对开花时间的影响 光照的强弱决定着某些花朵开放的时间 对花的颜色影响 光照影响花青素的生成，因此可以影响花色 抑制生长的影响 一般花卉最适宜在全光照50％～70％的条件下生长发育，如果所接受日光少于全光照的50％，花卉生长不良。如超过70％的全光照也会抑制花木生长发育。而且抵抗能力减弱，易染病虫害 光照强度的影响 光照强度对植物会产生很大影响。一切绿色植物必须在阳光下才能进行光合作用。植物体重量的增加与光照强度密切相关。植物体内的各种器官和组织能保持发育上的正常比例，也与一定的光照强度直接相联系。根据植物对光照强度的关系，可分为3种生态类型，喜光植物、耐荫植物、中性植物 对光周期现象的影响 植物通过感受昼夜长短变化而控制开花的现象称为光周期现象。一部分植物每日接受光照的时间必须超过某个数值才能开花，根据其特性分为长日照植物和短日照植物 植物生长对光伏板的影响 电压不平衡 植物生长过高，如果遮挡光伏板面的话会对光伏板造成影响，使光伏板电压不平衡，影响其发电性能 ②光伏板遮光对植被的影响分析 参考能源与节能2015年第2期《光伏农业大棚发电项目对生态农业的影响浅析》（杨月梅，曹艳芳，王淼）（中国辐射防护研究院，山西太原030006）中的研究结论：“对比植物光合作用最活跃的光谱范围与硅太阳能电池对光谱的响应范围可知，硅质太阳能电池板吸收最多的太阳光光谱波长在农作物光合作用活跃范围之外，即这部分光谱对农作物的光合作用没有实质性意义。因此，太阳能电池板铺设对植被影响较小”。同时，结合项目所在地的植被类型，项目所在地的植被主要是经济作物，项目的建设过程中部分植被会被破坏。 根据设计资料，本项目光伏阵列布板固定支架倾角为26°，没有完全呈现0°成覆盖型，因此，光伏板不会出现完全遮阳现象，伴随太阳的自转，植被仍可得到一定时间进行光合作用。项目所在地占地区的植被类型简单，无珍稀植物和国家、地方保护植物分布。根据项目特点，利用支架下部空间进行种植。种植的植被需结合当地气候条件且光照需求量不高，容易成活的植物。因此，太阳能电池板铺设对光伏板下方的植被影响较小。项目评价区域已存在轻度外来物种入侵问题，林光互补种植禁止选用外来物种，防止外来有害生物入侵。 （2）对野生动物的影响分析 本项目对野生动物的影响主要体现在工作人员的活动将会使周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，引起野生动物局部的迁移。其次生产区人工生态系统的建成，将一定程度改变野生动物的栖息环境。项目建成后，随着林光互补方案的实施，扰动的生态环境会逐步得到恢复，原有的野生动物栖息与活动的环境将得到一定改善，动物的种群和数量逐步会增加。 （3）对鸟类的影响 太阳能电池板在晴天运行后，会产生高温，如果鸟类接触会使鸟类受到伤害或者致其死亡。成片的太阳能电池板会让迁徙的候鸟以为是湖面，从而俯冲降落对其产生伤害。项目在做好光伏矩阵友好型驱鸟系统的前提先，矩阵对鸟类的印象可以降到最小。 （4）光伏板光污染影响分析 本项目的光污染，主要是指太阳能列阵中的太阳能光伏板在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，对周围的人可能产生的一定光污染。分析如下： 本项目使用的太阳能电池组件为单晶硅电池组件，是属于硅基太阳能电池。单晶硅主要用作太阳能电池的吸收层材料，是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。单晶硅电池一般呈深色，在制作中具有减反射的设计，目的是减少入射光的反射，增加光的吸收，提高光电转换效率。主要包括以下几点： 光的发射问题对于太阳能电池板来说是一个非常重要的因素，过多的光反射会造成整体效率的降低以及对人体的伤害，因此在晶体硅电池板的制作过程中会采用一些先进的技术来降低硅片对太阳光，尤其是可见光的反射。 晶体硅电池板对太阳光谱吸收的波长范围是0.4um-1.1um，可见光波长范围是0.39um-0.78um。晶体硅电池一般利用硅切片，由于在硅片切割过程中刀片的作用，使得硅片表面有一层10-20um的损伤层，在太阳能电池制造时首先需要利用化学腐蚀将损伤层去除，使得硅片表面得到抛光，而抛光后的硅片表面对可见光的反射约为30%。在抛光结束后，会采用制绒过程，即选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，又称表面结构化。这种结构比平整的抛光的硅片表面具有更好的减反射效果，能够更好的吸收和利用太阳光线。如果光线照射在金字塔绒面结构上，反射的光会进一步照射在相邻的绒面上，减少了太阳光反射；同时，光线斜射入晶体硅，增加了太阳光在硅片内部的有效运动长度，也就是增加了光线被吸收的机会。 通过绒面处理后的硅片太阳能电池对可见光（0.39um-0.78um）的反射率约为30%。晶体硅太阳能电池的绒面结构可以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收。除此之外，在硅片表面增加一层减反射层也是一种有效减少太阳能反射的方法，也成为防反射膜的基本原理是利用光在减反射膜上下表面反射所产生的光程差，使得两束反射光干涉相消，从而减弱反射，增加透射。由此可见本项目使用的单晶硅电池组件是经过制绒和防反射镀膜的工艺过程后的晶体硅太阳能电池，晶体硅对可见光的反射率小于5%，反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，故不会对周围环境及人员造成较大的光污染。 综上所述，项目建设对生态环境影响较小。 2、运营期水环境影响分析 项目运行本身不产生生产废水。项目在宜莲220kV升压站东侧拟建220kV升压站，该升压站仅设置1台120MVA升压变压器、1个220kV主变进线间隔、220kV配电装置、35kV母线设备、GIS、SVG等，不设置生活设施，不新增工作人员，由永仁滇能零碳能源开发有限公司宜莲220kV升压站工作人员对本工程进行管理，故本项目运行不产生生活污水废水，对周边水环境质量影响甚微。 3、运营期环境空气影响分析 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中无废气产生和排放。项目拟建升压站不设置生活设施，不新增工作人员，由永仁滇能零碳能源开发有限公司宜莲220kV升压站工作人员对本工程进行管理，故本项目运行不产生废气，对周边环境空气质量影响甚微。 4、运营期声环境影响分析 项目运营期噪声主要来源于升压站变压器、箱式变压器、逆变器产生的噪声，其噪声值在50~65dB（A）之间。储能站空调外机、升压站变压器、箱式变压器、逆变器均位于室外。 表4-6 项目主要噪声源强单位：dB(A) 序号 噪声源 噪声类型 降噪措施 声源位置 噪声源强 1 220kV升压站变压器 频发 低噪声设备、隔声、减震 升压站 55~65 2 箱式变压器、逆变器 频发 低噪声设备、隔声、减震 各光伏场区阵列内 50-60 本项目用地范围大，升压站变压器及各个光伏阵列的箱式变压器及逆变器相互之间距离较远，因此不考虑之间的叠加影响。本项目的主要噪声源均布置在户外，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，应当使用HJ2.4-2021中的附录A的户外点声源进行预测，预测厂界时不需叠加背景值，声环境保护目标则叠加背景值进行预测。本次评价预测最不利情况下最大影响状况来考虑的，实际上存在大气吸收、地面效应、障碍物引起的屏蔽等衰减因素，故实际影响小于预测值。本次评价采用环安科技模型进行模拟预测，预测值计算模式及预测结果如下： （1）点源噪声衰减公式： L2=L1-△L △L=20lg（r2/r1） 式中： r1、r2——分别为距声源的距离； L1、L2——分别为r1和r2距处的等效声级； （2）噪声叠加公式： L=10lg（10L1/10+10L2/10+…+10Ln/10） 式中： L——总等效声级； L1、L2、…、Ln——分别为n个噪声的等效声级； 由上述公式计算出运营期产生的噪声箱式变压器、逆变器、主变压器、储能站空调外机衰减预测结果见表4-7。 表4-7 距声源不同距离出的噪声值 单位：dB（A） 设备名称 声源处 10m 20m 30m 40m 50m 60m 升压站变压器 65.0 58.9 52.7 49.2 （厂界） 46.6 44.5 42.9 箱式变压器、逆变器 60.0 54.0 48.0 44.5 42.0 40.0 38.5 储能站空调外机 58 52.5 （厂界） 46.8 43.2 40.7 38.8 37.5 现状监测值（昼间） 52 预测值（夜间） 升压站变压器 59.7 55.4 53.8 53.1 52.7 52.5 箱式变压器、逆变器 56.1 53.5 52.7 52.4 52.3 52.2 储能站空调外机 55.3 53.1 52.5 52.3 52.2 52.2 运营期由于升压站变压器及各个光伏方阵的逆变器、箱式变压器相互之间距离较远，叠加影响较小。根据预测结果，在仅考虑其自然衰减的不利条件下，升压站变压器昼间噪声在最近厂界（30m处）可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求，即昼间≤55dB(A)；昼间运行的储能站空调外机、箱式变压器、逆变器在据声源10m以外的区域可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求，即昼间≤55dB(A)。 项目运营期升压站变压器、储能站空调外机、箱式变压器及逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声，设备底部基础安装减振垫，加强周边内绿化后，可降噪5-8dB（A）。采取降噪措施后，本项目升压站变压器在最近厂界（30m处）可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。经核实，项目光伏阵区箱式变压器30m范围内无居民点，升压站厂界外200m范围内无居民点存在。因此，项目运行对周边声环境质量的影响较小。 项目升压站200m范围内无声环境保护目标，古本次评价不进行升压站运行噪声对保护目标的预测。 5、运营期固体废弃物影响分析 项目拟建升压站不设置生活设施，不新增工作人员，无生活垃圾产生，项目运营产生的固体废物主要为报废晶体硅光伏组件、废铅酸蓄电池、废旧锂电池、变压器废油及废润滑油。 （1）报废晶体硅光伏组件 本工程运营期固体废物主要有报废的晶体硅光伏组件，其采用材料为单晶硅。根据《国家危险废物名录（2021版）》，晶体硅光伏组件不属于名录中所列的危险废物。本项目所使用的晶体硅光伏组件报废后按一般工业固体废物处理，正常情况下，晶体硅光伏组件具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定运行，寿命一般可达为25年，报废周期较长。本项目报废的晶体硅光伏组件数量共计262500块，报废后暂存于宜莲220kV升压站库房由厂家回收处置。 （2）废铅蓄电池 本项目使用废铅蓄电池（208只500Ah）用以保证升压站直流负荷可靠供电。铅蓄电池（共2套208只）作为直流电源设备在升压站电力系统安全运行中起着重要的作用，为断路器分、合闲及二次回路中的继电保护、仪表和事故照明等提供能源，铅蓄电池使用寿命较长，更换频率约为5-8年。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废铅蓄电池属于危险废物，废物类别属“HW31 含铅废物”，废物代码为900-052-31，危险特性为T、C，物理性状为固态。废铅蓄电池应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存及管理，经危废暂存间（1间，60m2）暂存后定期交由有资质的单位处理。 （3）废旧锂电池 本项目升压站储能电池系统包含8个3MWh液冷电池舱，储能系统电池为磷酸铁锂电池，电池使用寿命到期后将转换成废弃锂电池，项目废弃锂电池5年更换一次，废弃锂电池产生量约为200t，根据《环境保护部办公厅关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环办函〔2014〕1621号）及《国家危险废物名录（2021年版）》，不合格锂电池不属于危险废物，按一般固体废物管理，收集暂存于库房预制舱（64.24m2）后交由专业公司回收利用。 （4）变压器废油 本项目220kV升压站变压器和35kV箱式升压变压器为了冷却和绝缘的需要，其外壳装有少量冷却油。冷却油分矿物油和合成油两种。矿物油是由天然石油加工炼制而成，其成份有烷烃、环烷烃及芳香烃三大类。合成油是用人工合成的方法生产出来的绝缘油，它在某些特性上优于矿物变压器油，如硅油、三甲醇基丙烷酯和季戍四醇酯等都具有难燃或不燃的特性。按照国家有关规定，目前变压器的生产设备均不得含多氯联苯。本项目使用的为合成油，当变电器出现事故和检修时，会排出其外壳的冷却油。通常来说变压器油的更换没有具体的时间规定，一般可使用20年以上，根据变压器油的检测规范，运行中的变压器油每过一段时间就要进行油质分析的检测，根据检测分析的结果或运行状态考虑是否需要更换变压器油，因此评价按最不利情形1年1次的更换周期考虑。 根据建设单位介绍，项目220kV升压站变压器（1台）冷却油量约20t，其余38台35kV箱式升压变压器单台冷却油量约为1t，则变压器废油最大产生量57t/a。经查，冷却油密度约为0.895t/m3，并按1.2的变化系数预留一定容量后取整，计算后需在升压站变压器周边修建一座容积为30m3的事故油池；在箱式变压器周边各建设一座容积为2m3的事故油池，共建设38座，事故油池应当按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，基础必须防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 根据《国家危险废物名录（2021版）》，变压器废油属于危险废物，废物类别属“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-220-08，危险特性为T、I，物理性状为液态。变压器废油应严格按照《危险物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求进行贮存及管理，使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理。暂存于宜莲220kV升压站内设置一间危废暂存间（1间，60m2），项目产生的危险废物暂存，并交由有资质的单位处置。 （5）废润滑油 本项目升压站设备在维修保养过程会产生少量的废润滑油，产生量为0.05t/a，密度约为0.895t/m3。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险废物，废物类别属“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危险特性为T、I，废物代码为900-214-08，物理性状为液态。废润滑油应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存及管理，使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，暂存于宜莲220kV升压站内设置一间危废暂存间（1间，60m2），项目产生的危险废物暂存，并交由有资质的单位处置。 6、运营期环境敏感区影响分析 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类 试行）》要求，涉及环境敏感区的，应单独列出相关影响内容。 本项目属于光伏发电项目，运营期其无生产性废气、废水产生，主要对永久基本农田可能产生的影响为变压器废油收集不善引起的漫流，但因项目已在变压器周边修建事故油池，且项目未直接占用永久基本农田，因此对其影响以间接为主，影响较小且可控。 7、运营期电磁环境影响分析 本项目为光伏电站建设，其运营期间会对周围环境场所产生电磁辐射影响。本项目光伏阵及集电线路电压等级为35kV，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）和《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求，光伏阵区及35kV输变电工程电磁环境影响可免于管理（豁免范围）。 根据《格红光伏电站220kV升压站电磁环境影响专项评价》中类比分析结果，预测得到本项目200kV升压站投入运营后，厂界外工频电场强度和工频磁场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m和工频磁场强度100μT的控制限值要求，从电磁环境影响角度，本项目的建设是可行的。项目220kV升压站电磁环境影响详见下文《格红光伏电站220kV升压站电磁环境影响专项评价》。 8、运营期景观影响分析 项目区内无珍稀植物和国家、地方重点保护野生植物、古树名木等，也无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。项目建成后光伏区范围内主要为排列有序的太阳能板，没有遮挡性高大建筑物，因此对当地自然景观影响较小。项目总体按地形地貌特点布置为若干个区域电池方阵板块，各方阵之间拟布置人行交通道路连接，形成的太阳能电池方阵，增加了景观的异质性，对景观影响不大。 9、服务期满后环境影响分析 （1）服务期满后继续运营的 本项目设计的光伏电站服役时间为25年，服务期满后继续运营的，应对光伏组件、逆变器及升压器各设备进行检修，并更换无法继续使用的设备，对于报废的光伏组件，应回收至生产厂家处置。 （2）服务期满后直接退役的 本项目光伏电站在服务期满后直接退役不再发电的，其光伏组件、电气设备以及各类建（构）筑物应有序依法拆除。 ①光伏组件的拆除 本项目服务期满后，光伏组件需进行拆除。拆除后的废旧光伏组件总计262500块，属一般工业固体废物，由建设单位对报废电池板进行收集，最终由生产厂家收购处理，不得随意丢弃，因此对环境的影响较小。 ②电气设备的拆除 本项目电气设备主要为逆变器、箱式变压器等，电气设备经过运营期的定期维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收。 ③建（构）筑物的拆除 除各类设备以外，本项目在服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。本项目主要的建（构）筑物有光伏组件基础、综合楼和配电室等建筑和设施，大部分为混凝土等结构的建筑。对于建筑垃圾应集中收集并进行分类，其中可回收资源可销售给资源回收单位进行处置；不能回收利用的，应由建设单位运送到当地政府指定的建筑垃圾处理点进行处理。 危险废物暂存间的关闭及其危险废物处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行。 ④生态恢复措施 本项目光伏发电站服务期满后拆除的生产区应进行生态恢复： 1）掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复，依据林光互补方案，在不改变原有土地性质的情况下，既能使永仁县较丰富的太阳能资源得到 开发，又能使生态脆弱地区的生态得到恢复；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留。 2）掘除光伏方阵区混凝土的基础部分场地应进行恢复，覆土厚度30cm，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，同时依据林光互补方案，在不改变原有土地性质的情况下，既能使永仁县较丰富的太阳能资源得到 开发，又能使生态脆弱地区的生态得到恢复；对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。光伏电站在服务期满后，要严格采取固体废物处置及生态恢复的环保措施，确保无遗留生态环境问题。 ⑤退役期后续监督管理要求 1）对拆除后的场地应当进行全面细致检查，确保场地已无固体废物、废水等污染物遗留。 2）项目退役后任需对场区进行维护管理，防止出现新的水土流失问题。 3）对于项目厂区原绿化土地应保留，组织有关人员监测场区生态环境恢复情况，应以恢复到或优于土地使用前生态水平。 4）对退役后的场区植被进行跟踪观测，发现有生物入侵的，应以及时报告有关部门并按其要求采取治理措施。 5）应当设置标志物，注明退役时间以及使用该土地时应注意的事项。 采取上述措施后，光伏电站服务期满后对环境的影响较小。 10、运营期环境风险分析 本工程在运行过程中产生的危险、有害物质主要是光伏发电场区箱式变压器中的变压器油及少量的废润滑油，详见表4-8。变压器油为矿物油，是由天然石油加工炼制而成其成份有烷烃、环烷烃及芳香烃三大类。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），事故情况下排放的变压器油、废润滑油属于危险废物，类别分别为HW08（900-220-08）、HW08（900-214-08）。 表 4-8 主要风险物质表 序号 物料 存放位置 数量 用途 1 变压器油 变压器（含主变） 升压站主变20t；箱式升压变压器38t 冷却降温 2 废润滑油 危废暂存间 0.05t 保修更换 （2）风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势初判方式为计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中： q1，q2，…，qn———每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种环境风险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q>1时，将Q值划分为： ①1≤Q<10；② 10≤Q<100；③ Q≥100 油类物质的临界量为2500t，本工程光伏发电场区箱式变压器油与其临界量的比值Q=82.5/2500=0.023<1，项环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本工程环境风险为简单分析。 （3）环境风险识别 工程运营期主要环境风险为箱式变压器、升压站主变变压器油以及废润滑油泄露，主要环境风险事故源包括变压器机械性事故漏油、火灾导致的漏油或灭火不当造成的漏油。 （4）风险事故后果 事故状态下，危废间废润滑油泄露、变压器压力释放器或其他地方流出绝缘油如处理不当，这些泄漏绝缘油将进入环境，污染周边土壤及地下水；同时对变压器灭火时失当可能造成绝缘油溢流而进入外环境，对周边土壤及地下水造成污染。 （5）风险防范措施 ①建设单位应制定严格的操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故造成升压站变压器油、箱式变压器油及废润滑油外排； ②加强设备维护，保证升压站变压器、箱式变压正常运行，减少系统故障，减少或杜绝设备故障造成变压器油外排； ③为避免火灾导致的漏油，升压站配备灭火消防沙、灭火毯等灭火过程不产生消防废水消防物资，消防沙、灭火毯使用后收集收集暂存于危废暂存间后交由资质单位处理； ④升压站危险废物暂存间应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，防止暂存的变压器废油和废润滑油外泄； ⑤升压站变压器油、箱式变压器油和废润滑油属危险废物。为避免可能发生的变压器及危废暂存间因事故泄露污染环境，拟在升压站变压器周边修建一座容积为30m3的事故油池；在箱式变压器周边各建设一座容积为2m3的事故油池，共建设38座，事故油池及危废暂存间基础必须防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。收集的事故变压器废油与废润滑油应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存及管理，使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理，不得外排，符合规范要求。 ④突发环境事件应急预案:编制企业突发环境事件应急预案，并报西双版纳州生态环境局备案，应急预案应当将危废泄露对项目光伏发电方阵的影响作为重要评价内容。 项目营运期间发生以上环境风险事故的概率较小，在采取评价提出的相应防范措施后可将风险事故造成的危害降至最低，影响不大。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 环境合理性分析 项目选址位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，项目周边水文、气象条件和地质条件均满足光伏电站建设要求。项目所在区域多年平均太阳辐射量为6142.3MJ/m2，太阳能资源丰富，具备较好的工程开发条件。场区现有乡村道路穿过，对外交通较为便利。场区现有农村道路穿过，对外交通较为便利。本项目不属于线性工程，用地面积较大，按照“三条控制线”管控要求，区域符合光伏产业用地条件的土地类型较少，项目选址以生态保护红线、永久基本农田等生态敏感区为基准，全线采取避让措施。根据上文表1-8分析结果，本项目各工程选址符合《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）中有关规定。 二、规划符合性分析 本项目为光伏发电项目，属于近零碳排放工程，项目利用光伏组件直接将光能转化为电能，改变传统的能源开发利用方式，可减少区域对石化资源的依赖，减低区域万元GDP能耗，推进了可再生能源行业发展；同时本项目不在生物多样性保护优先区内，项目占地类型主要为灌木林地，且已优化布局，未占用森林等重要生态系统，也未见重要物种及其生境分布；项目建设对重要生态系统、重要物种及其栖息地和生境的影响较小，因此本项目建设符合《云南省生物多样性保护优先区域规划（2017~2030年）》、《云南省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 三、环境敏感性分析 1、本项目不属于线性工程，用地面积较大，项目选址以生态保护红线、永久基本农田等生态敏感区为基准，全线采取避让措施。根据永仁县自然资源局最新提供的“三区三线”生态保护红线、永久基本农田矢量叠图（详见附图1、附图2）及永仁县自然资源局选址意见，本项目（光伏区、道路、集电线路）不占用生态保护红线、永久基本农田。 2、大勐连居民点、麦冲居民点、班三界居民点等敏感点虽距项目用地范围较近，但距项目噪声源（箱式变压器、逆变器）布置较远，光伏组件本身不产生噪声，项目光伏方阵夜间不运行，对居民的夜间休息不产生影响。项目箱式变压器30m范围内无声环境敏感点，升压站厂界外200m范围内无声环境敏感点，运营期间噪声对居民点影响较小，升压站变压器、箱式变压器及逆变器周边居民点声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 四、临时工程选址合理性分析 1、基本情况：本项目的临时工程主要包括本项目临时工程主要包括临时表土临时堆场、施工营地及施工临时道路等。 表土临时堆场设置7座，单座占地面积约450m2，分别位于2#光伏阵列、10#光伏阵列、17#光伏阵、20#光伏阵列、25#光伏阵列、28#光伏阵列、38#光伏阵列区范围内，表土临时堆场占用的土地类型为灌木林地。施工营地设置1个，施工营地设置在20#光伏阵区内临近道路处，营地内设置混凝土拌合站、综合仓库等，占用土地利用现状类型为灌木林地；隔油沉淀池设置2座，单座容积5m3，位于施工营地；施工临时化粪池设置1座，位于施工营地。本光伏项目新建场内道路长度约为8.19km，道路路面宽为4.5m，路面结构采用20cm泥结碎石路面，改造场内道路长度约为11.76km，道路路面宽为4.5m，路面结构采用20cm泥结碎石路面。 2、临时工程（表土临时堆场、施工营地及施工临时道路）选址合理性分析：本项目的表土临时堆场、施工营地及施工临时道路均未占用永久基本农田和生态保护红线等生态敏感区。表土临时堆场首要考虑工程土石方的运距，分散布置在各个场区，表土临时堆场重点结合表土的运距布设在现有道路旁，方便表土的转运保存；施工营地选址位于项目用地红线范围内，不额外占用土地，选址临近现有道路，便于施工材料的运输转移，新建的施工临时道路可直接作为运营期的检修道路，不需再重复建设，可减轻对表土的扰动和植被的破坏；施工营地拟设置于紧邻20#光伏阵区内临近道路处，避开崩塌、滑坡等危险区。综上，本项目的临时工程选址较为合理。 五、主管部门意见及环境质量现状 根据永仁县自然资源局、水务局、文旅局、楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局等部门出具的选址意见及查阅相关资料，本项目用地范围（含临时工程）内不涉及自然保护区、国家公园、自然公园等自然保护地，不涉及云南省生物多样性保护优先区、生态保护红线等生态敏感区，不涉及文物古迹、民俗保护区、饮用水水源保护区、永久基本农田，不涉及城镇开发边界。基本落实了《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求，项目选址环境总体可行。 根据现状调查及监测，项目区域麦冲河、麦冲水库、羊蹄江及蜻蛉河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求；区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值要求；大勐连居民点、麦冲居民点、班三界居民点、大勐连居民点2#居民点昼间噪声监测值，升压站周边昼间噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准；升压站周边电磁环境现状满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露限值；评价区有阔叶灌丛、稀疏灌丛、园地等生态系统，以阔叶灌丛生态系统为主。区内生态系统受人类活动长期影响，在依赖于自然生态条件基础上，具有较强社会性，是一种半自然半人工的生态系统，目前区内生态系统基本稳定；评价区内森林生态系统植被较好，森林植被闭郁度较高，区域的森林及灌丛植被对区内水土保持具有重要作用；评价范围内无国家级重点保护野生植物和《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》中列为极危（CR）、濒危（EN）和易危（VU）物种；评价区无国家和云南省地方政府列入拯救保护的极小种群物种，无古树名木。评价区发现国家二级重点保护野生动物4种，均为鸟类，分别为褐翅鸦鹃、普通鵟、红隼、白胸翡翠。目前评价区内生态系统稳定，具有较强的抗外来干扰能力。总体而言，生态评价区内生态环境质量较好。 综上所述，本项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，项目建设对所在区域的环境影响较小，建设单位在切实落实本评价提出的各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决生态环境保护问题，本项目的选址是较合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态保护措施 （1）生态减缓措施 ①施工期土石方应做到随挖随运，随填随压，不留松石土，对土石方临时堆放地进行遮盖处理，以减少施工期水土流失和扬尘扩散； ②土石方工程尽量移挖作填，要做到少取土，少弃土，最大限度减少临时用地； ③光伏阵列等工程未占用区域的植被应保持原状，其他不适合种植的区域应进行生态恢复； ④ 施工前对施工人员进行宣传教育，树立野生动物的宣传牌，并发放宣传手册，介绍常见野生动物的一般习性及措施，提高施工人员的保护意识，自觉保护野生动物，严禁捕猎野生动物。施工遇受伤的野生动物时，须及时与当地野生动物保护部门联系，交由专业人员处理； ⑤施工期间，项目应尽量减少对原有地貌的改造和破坏，合理利用地形进行建设；同时项目建设过于分散，应注意加强居民的安全防范意识，避免和减少对人的意外伤害； ⑥场地内应设置专门的雨水导流渠，防止因雨水冲刷造成水土流失； ⑦在施工过程中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，减少堆土裸露的时间，以避免因降雨直接冲刷而造成水土流失； ⑧施工临时道路应依据安全和排水的需要在道路两侧设置截排水沟、护坡、挡土墙等防护措施。施工结束后新建的施工临时道路直接作为运营期进入储能站和升压站的永久道路使用； ⑨建设单位应严格执行国家有关规定对土石方工程实施分层开挖、分层堆放、分层回填，首先对表土进行预先剥离，表土剥离厚度一般取30cm，具体视土壤类型及土壤厚度适当调整，剥离的表土贮存于临近的表土临时堆场，表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期耕作层（≥50cm）或生态恢复（≥30cm）用土。对施工营地、表土临时堆场等占地类型为其他园地的临时工程，施工结束后恢复利用方向为耕地，将前期剥离的表土回覆，恢复耕种层；对于不具备恢复为耕地条件的土地，恢复利用方向为林地或灌木林地，栽植乔、灌木等，其间再撒草籽； ⑩升压站、光伏组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，控制好占地面积和范围，保护原始地貌； ⑪施工结束后要将前期剥离的表土回覆，用于林光互补种植用土，同时对场内道路区及边坡区域及时进行绿化，项目区不适合种植的区域应加强植草绿化；种植的绿化植物尽量选择乡土物种。 ⑫集电线路应合理选线，避让生态保护红线和永久基本农田，并尽可能选择在场区现有和新建道路两侧，以减少地表扰动和植被破坏，施工前，剥离电缆沟开挖范围表土，并分别堆放在评价设置临时表土场内，临时表土体堆场表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，避免雨水直接冲刷表土，施工结束后，及时进行生态恢复。占用园地的其恢复利用方向为耕地；占用现有农村道路的，应当恢复原状。评价要求在紧邻永久基本农田的现有道路段进行集电线路铺设施工前要划定施工范围，严禁向道路两侧的永久基本农田外扩越界施工和铺设，产生的表土就近运至位于邻近的表土临时堆场，余弃的弃渣及时运至临时弃渣场处置，对于现状存在塌方、土质裸露的局部路段可进行适当改造，加固筑牢，防止水土流失造成两侧永久基本农田、生态保护红线的沙化； ⑬施工期禁止对利旧道路进行开挖、扩宽、改造。施工完成后，对搭建的临时设施予以清除，恢复原有的地表状态。 ⑭严格按照项目编制的水土保持方案实施施工期水土保持措施； ⑮在光伏矩阵上安装友好型的驱鸟装置，避免光伏矩阵对鸟类产生的直接伤害。 ⑯项目应合理规划施工期，项目道路设置足够的涵洞让动物特别是两栖类的能够自由活动和迁徙，排水沟设置两侧设置斜坡让小型动物能够通过不受阻隔。 （2）植物保护措施 工程施工活动直接影响的植物物种主要为普洱茶、橡胶、香蕉、玉米为主的经济作物等，受影响的物种均为区域的常见种和广布种，没有重点保护的植物和古树，其种群个体在影响区域外广泛分布，不会导致物种灭绝，也不会改变评价区域的区系组成，项目建设对当地植被的总体影响并不大。本项目场区植被恢复选取当地特征类植被进行种植，恢复项目因施工破坏的生态环境。对植物具体有针对性的保护措施为： ①对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，应采取有效遮盖、封闭等防尘措施，禁止露天长期敞开堆放易产生扬尘的材料。运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏，减轻粉尘对临近森林植被的影响。 ②临近森林植被的施工材料堆放场地应设围挡措施，避免造成地表原始植被丧失和土壤结构的破坏。 ③要求施工时加强施工管理，严格按项目划定的红线范围施工，不得越界施工，严格限制施工机械和人员活动范围，必要时使用地表铺垫（草垫、钢板垫），减少植被影响。加强施工人员生态保护教育，严禁随意砍伐、践踏植被。禁止在项目用地范围外有林地和天然林地分布区域堆放弃土、弃渣和生活垃圾，同时在紧邻森林植被的边界树立施工警示标牌。 （3）动物保护措施 环评要求加强对施工人员和管理人员的教育，禁止对蛇类、蛙类、鸟类等动物乱捕乱杀。广泛开展宣传和教育，在认真做好施工区生态环境建设和对动物栖息地很好保护的同时，还必需通过多种途径广泛开展保护野生动物的宣传和法制教育。采用广播、电视、墙报和黑板报、张贴标语、会议等多种形式，向项目施工人员及附近村民宣传野生动物的知识及保护的意义，保护野生动物的栖息环境，禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物，有效控制其它威胁野生动物生息繁衍的活动，使当地的居民能够自觉地保护当地的野生动物。对动物具体有针对性的保护措施如下： ①施工管理措施 针对本项目，安排专门施工管理人员负责项目区施工中的动物多样性保护的监督和管理工作。制定破坏生态环境、捕杀野生动物行为的惩处制度，严禁猎杀、购买、食用野生动物的个人；施工营地、主要进场道路路口设置保护动物的告示牌、警告牌。 ②动物生境保护措施 a.在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，严格划定施工范围。施工期尽量利用原有的道路作为施工道路，避免对动物生境造成更大的破坏。 b.严格落实水土保持方案，禁止废土方进入河流污染水体，以保证两栖动物的栖息地尽量少受影响。处理好施工“三废”，禁止向自然环境中排放，以免对动物生境造成污染和破坏。 c.在施工营地设置标志及宣传牌，做好野生动物保护的宣传工作，鼓励附近群众和施工人员积极主动的保护自然生态系统和动物生境。 ③动物个体保护措施 a.施工中尽可能减少放炮，以尽量减少对动物的直接伤害，尽量避让鸟类产卵孵化期。 b.加强施工单位和施工人员的宣传教育，对施工人员明确规定严禁猎杀野生动物，严禁购买、食用野生动物制品。 c.施工结束后对迹地进行及时的绿化恢复，并在运输、施工中注意保护野生动物。 ④对珍稀濒危保护动物的保护措施 据本次调查，评价区涉及国家二级重点保护野生动物4种，均为鸟类，分别为褐翅鸦鹃、普通鵟、红隼、白胸翡翠；由于评价区人为活动较为频繁，自然环境长期受人为干扰，上述保护动物在评价区的分布密度均较低，工程建设影响到的保护动物个体较少，影响也较轻。同时，保护动物种活动能力强、适宜生境范围广，故受工程建设影响程度较轻微，应注意安排好施工挖掘等高噪活动的时段，挖掘前对动物进行驱赶，禁止向水域排放施工“三废”，加强施工单位和施工人员宣传教育，禁止施工人员猎杀、购买和食用野生动物。在施工期间若发现环评阶段调查遗漏的保护动物，应严格按照相关程序进行保护。 2、施工期水环境保护措施 （1）施工废水 施工废水主要为主要为施工工具和渣土运输车的清洗废水，主要污染物为SS及石油类，施工营地设置1座隔油沉淀池（5m3），施工废水经过隔油沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 生活污水 本项目预计高峰期进场施工人数约300人，平均250人，仅管理及技术人员30人在施工营地的施工生活区食宿，其余人员主要为项目周边当地村民，食宿问题可自行在家中解决。施工期间临时生产生活区设置临时化粪池，并对化粪池进行防渗处理，施工人员的生活污水经施工营地设置的临时化粪池（15m3）处理后回用于周边种植区农肥，不外排。此外还应做好相关排水工作，修建截水沟，避免施工废水进入周边地表水系。 3、施工期空气环境保护措施 （1）土石方开挖前，应将水管预先接入现场，派专人负责，以便洒水。若土石方含水率过高，会产生泥泞；若土石方含水率过低，则易产生扬尘，造成污染。因此，选择合适的含水率是控制扬尘的关键。根据施工技术第4卷第16期，最优含水率在23%~26%之间，此时土石方的密实度最优，同时也不会产生扬尘。环评要求施工单位对施工区域进行跟踪监控，在施工中通过洒水、晾晒、封闭等措施，及时调整含水率，控制土石方扬尘； （2）进出口通道及施工场地内道路应硬化处理，满足载重车辆的通行要求。及时保洁、养护，做到无坑洞、无积水等。选择对周围环境影响较小的运输路线，限制车速，定时对运输路线进行清扫； （3）作业面应工完料净，剩余材料、裸露土方应及时清运或有效覆盖，尽量将施工材料堆放在远离周边居民点的位置。施工现场内裸置土石方应覆盖并压实、洒水； （4）对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，应采取有效遮盖、封闭等防尘措施，禁止露天长期敞开堆放易产生扬尘的材料。运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏； （5）遇有四级以上大风天气，不得进行土石方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的作业； （6）在临近大勐连、麦冲点、班三界居民点施工时，应加强洒水抑尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)要求对扬尘治理实行专业化管理，实行专人负责； （7）对于运输车辆和施工机械产生的废气应采取如下措施：尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染； （8）施工食堂油烟经抽油烟机处理通过专用油烟管道排放； （9）混凝土拌和站采用站拌方式，同时釆用成套封闭式设备进行生产，并配备袋式除尘装置，同时保证拌和楼处于良好的密闭状态、以避免进料及拌和过程中的扬尘。 4、施工期声环境保护措施 （1）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围环境的情况发生； （2）合理安排和调整好施工时间，严禁在22:00～06:00期间施工； （3）选用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护； （4）合理布置施工现场，高噪声设备应布置在远离大勐连、麦冲点、班三界居民点的位置； （5）施工单位要文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话，对投诉问题建设单位应及时与当地生态环境部门沟通解决； （6）项目施工材料运输量较大，集中运输时，建设单位应合理安排运输路线； （7）材料运输道路沿线经过居民点时减少鸣笛，加强与村民沟通，积极听取村民的合理意见，尽量减少运输噪声对沿线居民的影响； （8）合理安排运输时间，避免人流、车流高峰期运出； （9）临近大勐连、麦冲点、班三界居民点一侧设置临时围挡。 5、施工期固体废弃物保护措施 （1）开挖弃渣：工程共计开挖量为28.42万m3，回填量为28.42万m3，挖填方按就近利用的原则，作为施工区回填或路基填筑进行平衡利用，各地块开挖产生的土石方基本回填于该地块，无弃土石方产生，不考虑集中设置弃渣场。 （2）建筑垃圾：建筑垃圾要进行分类处理，对钢筋头、废木料等进行回收处理，砂石、废砖块、混凝土块等运至政府指定地点处理，运输车辆必须密闭化，防止在运输过程中洒落，严禁随意倾倒建筑垃圾。 （3）生活垃圾：项目在场区内设置垃圾桶集中收集，收集后的垃圾定期清运至乡镇指定的生活垃圾临时堆放点，由乡镇环卫部门统一处理。 （4）废机油：使用专用收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理。 6、施工期环境敏感区保护措施 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类 试行）》要求，涉及环境敏感区的，应单独列出相关生态环境保护措施内容。 （1）永久基本农田保护措施 ①项目施工营地、施工便道等临时工程选址禁止占用永久基本农田，并尽量远离永久基本农田； ②对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，应采取有效遮盖、封闭等防尘措施，禁止露天长期敞开堆放易产生扬尘的材料。运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏，减轻粉尘对永久基本农田中作物的影响； ③临近永久基本农田的施工材料堆放场地应设围挡措施，并加篷布覆盖以减少雨水冲刷永久基本农田造成农田沙化； ④尽量选在农田农作物收割后的闲置期进行施工； ⑤应在永久基本农田地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将纺织袋固定于汇流线相切的方向上，带高一般为50cm即可，带长可视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流流动，控制住施工期场地的水土流失。 ⑥在永久基本农田间的现有道路进行集电线路铺设施工前要划定施工范围，严禁向道路两侧的永久基本农田外扩越界施工和铺设，对于现状存在塌方、土质裸露的局部路段可进行适当改造，加固筑牢，防止水土流失造成两侧永久基本农田的沙化。 7、临时工程退役保护措施 （1）施工结束后，临时工程除永临结合的施工便道外，其余全部拆除，包括隔油沉淀池、危险废物暂存间、其他设施和硬化地面等应全部清除，对于建筑垃圾应集中收集并进行分类，其中可回收资源可销售给资源回收单位进行处置；不能回收利用的，应由建设单位运送到当地政府指定的建筑垃圾处理点进行处理； （2）临时工程须分层开挖、分层堆放、分层回填，进行表土剥离，剥离厚度视周边土壤类型及土层厚度而定，一般为3 cm，将剥离表土集中堆放并进行临时防护，施工结束后，用于后期林光互补种植用土； （3）施工结束后，永临结合的施工便道，可作为光伏厂区道路继续使用，为临时新建占地的，应及时进行生态恢复； （4）危险废物暂存间的关闭及其危险废物处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行； （5）施工临时道路生态恢复应清除道路表层的碎石压盖，并平整路面坑凹、边坡坡面； （6）施工生产生活区场地清除后应依地势进行土地平整； （7）建设单位要严格按照《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的要求使用项目的临时用地，做好临时用地的恢复工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期水环境影响措施 根据前文分析，项目运营期不产生废水。 2、运营期空气环境影响措施 根据前文分析，项目运营期不产生废气。 3、运营期声环境影响措施 项目运营期升压站变压器、箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫；加强对升压站变压器、箱式变压器、逆变器的定期检查维护使其处于正常稳定的运行状态。 4、运营期固体废弃物影响措施 （1）报废晶体硅光伏组件 本项目所使用的晶体硅光伏组件报废后按一般工业固体废物处理，正常情况下，晶体硅光伏组件具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定运行，寿命一般可达为25年，报废周期较长，报废后暂存宜莲220kV升压站库房，由厂家回收处置。 （2）废铅蓄电池 废铅蓄电池应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存及管理，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理。 （3）废旧锂电池 本项目升压站储能电池系统包含8个5MWh电池舱，储能系统电池为磷酸铁锂电池，电池使用寿命到期后将转换成废弃锂电池，项目废弃锂电池5年更换一次，废弃锂电池产生量约为200t，根据《环境保护部办公厅关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环办函〔2014〕1621号）及《国家危险废物名录（2021年版）》，不合格锂电池不属于危险废物，按一般固体废物管理，收集后收集暂存于库房预制舱（64.24m2）后交由专业公司回收利用。 （4）变压器废油 根据建设单位介绍，项目220kV升压站变压器冷却油量约20t，其余38台35kV箱式升压变压器单台冷却油量约为1t。经查，冷却油密度约为0.895t/m3，并按1.2的变化系数预留一定容量后取整，计算后需在升压站变压器周边修建一座容积为30m3的事故油池；在箱式变压器周边各建设一座容积为2m3的事故油池，共建设38座，事故油池应当按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，基础必须防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。变压器废油使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理。 （5）废润滑油 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险废物，废物类别属“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危险特性为T、I，废物代码为900-214-08，物理性状为液态。废润滑油应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存及管理，使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理。 5、运营期生态环境影响保护措施 严格按照本工程提出的水土保持方案对各水土流失防治区进行治理，并对不同区域采取不同的治理措施。本项目施工结束后对临时占地应及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途。运营期间，加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害。现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。对光伏区鸟类死亡、受伤情况进行调查，设置超声波驱赶器等友好装置驱赶鸟类，降低光伏板反射太阳光对区域鸟类的影响；可用白色或红色的材料制作假人或假鹰、假猫等鸟类天敌的图像，放置于各光伏方阵内，防止鸟类误将光伏组件看作水面误撞造成鸟类死亡。林光互补种植禁止选用外来物种，防止外来有害生物入侵。 6、运营期环境敏感区保护措施 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类 试行）》要求，涉及环境敏感区的，应单独列出相关生态环境保护措施内容。 永久基本农田保护措施： （1）做好箱式变压器废油和升压站废油的收集和防渗工作，事故油池基础必须防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。变压器废油使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理，严禁倒入永久基本农田、生态保护红线内； （2）加强运营检修人员的生态保护教育，严禁捕猎、捕食野生动物和随意砍伐、践踏植被。 |
| 其他 | 1、服务期（25年）满后若不再发电的环境恢复措施： （1）掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复，依据林光互补方案，在不改变原有土地性质的情况下，既能使永仁县较丰富的太阳能资源得到 开发，又能使生态脆弱地区的生态得到恢复；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留。 （2）掘除光伏方阵区混凝土的基础部分场地应进行恢复，覆土厚度30cm，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，同时依据“林光互补”方案，在不改变原有土地性质的情况下，既能使永仁县较丰富的太阳能资源得到 开发，又能使生态脆弱地区的生态得到恢复；对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。光伏电站在服务期满后，要严格采取固体废物处置及生态恢复的环保措施，确保无遗留环保问题。 2、服务期（25年）满后若需继续发电的措施： 进行检修更换各个设备部件，检修产生的固体废物按运营期产生的固体废物处理方式处理。 3、服务期满后的监督管理要求： （1）对拆除后的场地应当进行全面细致检查，确保场地已无固体废物、废水等污染物遗留。 （2）项目退役后任需对场区进行维护管理，防止出现新的水土流失问题。 （3）对于项目场区原耕地土地应保留，组织有关人员监测场区耕地恢复情况，应以恢复到或优于土地使用前水平。 （4）对退役后的场区植被进行跟踪观测，发现有生物入侵的，应以及时报告有关部门并按其要求采取治理措施。 （5）应当设置标志物，注明退役时间以及使用该土地时应注意的事项。 采取上述措施后，光伏电站服务期满后对环境的影响较小。 4、环境监测计划 （1）监测目的 为及时掌握项目区域环境污染及环境影响，在项目施工和运行过程中设置必要的监测点位，以便连续、系统地观测项目建设前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 （2）监测计划 结合项目区环境现状、项目污染特点，本项目施工期环境监测的重点是噪声、施工扬尘、生态调查和水土保持，运行期环境监测重点是噪声，因本项目所属行业暂未发布污染防治可行技术指南和排污许可申请与核发技术规范，项目的环境监测计划拟参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及其他环境要素导则制定监测计划，其监测时段见表5-2： 表5-2 环境空气、噪声监测计划表 项目 监测点位 工程阶段 监测因子 监测频次 备注 环境空气 工程施工区附近100m范围内的居民集中区 施工期 TSP 监测1次；连续采样5天 按范照《环境监测技术规范》规定方法执行 噪声 工程施工区厂界 施工期 Leq（等效连续A声级） 监测1次，施工高峰期连续监测3天；每天监测08:00～10:00、14:00～16:00共2个时段各取样1次 噪声 升压站北侧、南侧、西侧及东侧厂界外1m处 运营期 Leq（等效连续A声级） 竣工验收监测1次，连续监测2天；每天监测08:00～10:00、14:00～16:00共2个时段各取样1次 生态环境调查：项目不涉及占用特殊生态敏感区，光伏阵区用地按临时用地管理，退役后不改变其用地性质，对区域生态环境影响较小，参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）9.3.1条，评价建议不开展常规生态监测计划及环境影响后评价，仅开展生态环境调查。 表5-4 陆生生态调查表 序号 项目 内容 1 调查范围 工程施工占地区以及道路、集电线路区等影响区域 2 调查内容 ①施工各种临时占地区、机组支架占地区、新建及改建场内道路、集电线路两侧等区域的植被恢复措施执行情况、效果； ②以上区域植被覆盖率（可以结合水土保持监测进行）； ③以上区域植被生长情况； ④以上区域植物成活率； ⑤陆生动植物区系组成、分布及其特点、种群数量、生物多样性的变化。 3 调查时间 工程竣工初期 4 调查方法 实地调查和访问当地居民 电磁环境：结合项目特性电磁环境仅开展验收监测。详见下文《格红光伏电站220kV升压站工程电磁环境影响专项评价》。 5、环境管理 项目施工期及运行期建设单位需成立专门机构进行项目环境管理，负责配合地方环保部门检查、监督工程施工单位或承包商执行环境保护条款的情况；根据工程环境管理任务，电站建设期和运行期环境保护与水土保持中心由专职人员组建，与监理单位密切合作，切实作好工程的环境保护工作，具体工作内容为：严格控制施工范围，加强对施工期“三废”治理排放的监督管理；由于工程区域地势较平缓，施工期严禁随意开设施工便道，严禁施工以外车辆下道行驶，维护工程区环境质量状况；运行期负责落实各项环境保护措施，制定环境保护规划和环境保护规章制度，处理重大环境问题，协调地方环保部门与项目环境保护有关事宜。 6、环境监理 施工期间应根据环境保护设计要求，设置专门的环境监理机构，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 7、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）， 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告自主验收，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394—2007），本项目应编制《建设项目竣工环境保护验收调查表》， 其主要内容应包括：项目总体情况、工程概况、环境影响评价回顾、环境保护措施执行情况、环境影响调查、环境质量及污染源监测、环境管理状况及监测计划、验收调查结论与建议。 工程环境保护“三同时”竣工验收的主要内容见表5-5。 表 5-5 工程环境保护“三同时”竣工验收内容一览表 项目组成 序号 验收项目 主要验收内容 光伏电站 1 环境管理 环保手续、环保资料档案、环保制度、危险废物台账转运联单等的完善情况。 2 工程建设情况 重点调查工程实际建设内容与环评阶段相比有何变化， 以及由此产生的环境影响方面的变化。 3 环保措施落实情况 调查设计文件、环评文件和环评审批文件中所提出的环 保措施的落实情况，分析落实效果及未能落实的原因， 主要包括施工期和运营期水气声影响防治措施、水保措施，保护植被、整治临时占地等生态保护措施。 4 生态影响和污染影响调查 调查各项生态保护和污染防治措施实施的效果，开展生态 调查和环境质量、污染源监测，评价和验证环评报告及批复文件中提出的各项环保措施的可行性。 5 风险防范及应急措施 主要是场区事故油泄露、爆炸、火灾等环境风险防范措施 和风险应急措施的落实情况。 |
| 环保投资 | 本项目环保投资估算情况见表5-6。 表5-6 项目环保投资一览表 项目 内容 环保 投资/万元 施 工 期 废气 治理 作业区扬尘 易产生扬尘污染材料遮盖、封闭；进出口通道及施工场地内道路应硬化处理等防尘措施；施工食堂油烟经抽油烟机处理通过专用油烟管道排放 25 废水 治理 施工废水 隔油沉淀池（1座，5m3） 1 生活污水 化粪池（1座，15m3） 1.5 噪声 治理 施工噪声 选用低噪声机械设备；合理总图布局；合理安排作业时间；加强运输车辆的保养维护 20 固体废物 建筑垃圾 多余弃渣运至项目表土临时堆场堆放（7处，单座450m2）并覆盖保存；建筑垃圾要进行分类处理，对钢筋头、废木料等进行回收处理，砂石、废砖块、混凝土块等运至政府指定地点处理；场区内设置垃圾桶集中收集垃圾；废机油经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理 （临时表土临时堆场属于水保工程计入主体工程） 生态 环境 水土流失 对土石方临时堆放地进行遮盖处理；及时清除施工废料，施工场地应进行绿化；设置专门的雨水导流渠；实施林光互补方案；设置缓流泥砂阻隔带；临时工程分层开挖、分层堆放、分层回填，进行表土剥离；按照项目编制的水土保持方案实施施工期水土保持措施等 50 动植物 严格按项目划定的红线范围施工，不得越界施工，紧邻森林植被的边界树立施工警示标牌；安排专门施工管理人员负责项目区施工中的动物多样性保护的监督和管理工作；进行生态文明宣传教育 环境监测 环境空气、噪声 TSP、Leq 3 运 营 期 固体废物 报废晶体硅光伏组件 暂存于库房预制舱（64.24m2）由厂家回收处置 10 废铅酸蓄电池 暂存于宜莲220kV升压站危废暂存间（1间，60m2定期交由有资质的单位处理 / 废旧锂电池 收集暂存于宜莲220kV升压站库房，由专业公司回收利用 / 废润滑油 暂存于宜莲220kV升压站危废暂存间（1间，60m2），定期交由有资质的单位处理 / 变压器废油 在升压站变压器周边修建一座容积为30m3的事故油池；在箱式变压器周边各建设一座容积为2m3的事故油池，共建设38座； 25 噪声 设备噪声 选用低噪声类型设备，设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫 20 电磁环境 电磁辐射 采取过电压保护，尽量不在电气设备上方设置软导线，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等 5 竣工环境保护验收 15 环保设施运行维护 18 依法编制突发环境事件应急预案 10 环境管理 20 合计 225.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①施工期土石方应做到随挖随运，随填随压，不留松石土，对土石方临时堆放地进行遮盖处理； ②土石方工程尽量移挖作填，要做到少取土，少弃土，最大限度减少临时用地； ③光伏阵列等工程未占用区域的植被应保持原状，其他不适合种植的区域应进行生态恢复； ④施工前对施工人员进行宣传教育，树立野生动物的宣传牌，并发放宣传手册，介绍常见野生动物的一般习性及措施，提高施工人员的保护意识，自觉保护野生动物，严禁捕猎野生动物。 ⑤施工期间，项目应尽量减少对原有地貌的改造和破坏，合理利用地形进行建设；同时项目建设过于分散，应注意加强居民的安全防范意识，避免和减少对人的意外伤害； ⑥场地内应设置专门的雨水导流渠，防止因雨水冲刷造成水土流失； ⑦合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，减少堆土裸露的时间，以避免因降雨直接冲刷而造成水土流失； ⑧在道路两侧设置截排水沟、护坡、挡土墙等防护措施。施工结束后新建的施工临时道路直接作为运营期进入储能站和升压站的永久道路使用； ⑨建设单位应严格执行国家有关规定对土石方工程实施分层开挖、分层堆放、分层回填，首先对表土进行预先剥离，表土剥离厚度一般取30cm，具体视土壤类型及土壤厚度适当调整，剥离的表土贮存于临近的表土临时堆场，表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期耕作层（≥50cm）或生态恢复（≥30cm）用土。对施工营地、表土临时堆场等占地类型为其他园地的临时工程，施工结束后恢复利用方向为耕地，将前期剥离的表土回覆，恢复耕种层；对于不具备恢复为耕地条件的土地，恢复利用方向为林地或灌木林地，栽植乔、灌木等，其间再撒草籽； ⑩ ⑪升压站、光伏组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，控制好占地面积和范围，保护原始地貌； ⑫施工结束后要将前期剥离的表土回覆，用于林光互补种植用土，同时对场内道路区及边坡区域及时进行绿化，项目区不适合种植的区域应加强植草绿化；种植的绿化植物尽量选择乡土物种。 ⑬在土石工程完成后，场地往往还要裸露一段时间才能完成建设，此时应在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将纺织袋固定于汇流线相切的方向上，带高一般为50cm即可，带长可视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流流动，控制住施工期场地的水土流失； ⑭集电线路应合理选线，避让生态保护红线和永久基本农田，并尽可能选择在场区现有和新建道路两侧，以减少地表扰动和植被破坏，施工前，剥离电缆沟开挖范围表土，并分别堆放在评价设置临时表土场内，临时表土体堆场表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，避免雨水直接冲刷表土，施工结束后，及时进行生态恢复。占用园地的其恢复利用方向为耕地；占用现有农村道路的，应当恢复原状。评价要求在紧邻永久基本农田的现有道路段进行集电线路铺设施工前要划定施工范围，严禁向道路两侧的永久基本农田外扩越界施工和铺设，产生的表土就近运至位于邻近的表土临时堆场，对于现状存在塌方、土质裸露的局部路段可进行适当改造，加固筑牢，防止水土流失造成两侧永久基本农田、生态保护红线的沙化； ⑮施工期禁止对利旧道路进行开挖、扩宽、改造。施工完成后，对搭建的临时设施予以清除，恢复原有的地表状态。 ⑯严格按照项目编制的水土保持方案实施施工期水土保持措施； ⑰在光伏矩阵上安装友好型的驱鸟装置，避免光伏矩阵对鸟类产生的直接伤害。 ⑱项目道路设置足够的涵洞让动物特别是两栖类的能够自由活动和迁徙，排水沟设置两侧设置斜坡让小型动物能够通过不受阻隔； ⑲在林木采伐阶段，若发现环评阶段调查遗漏的保护植物，应严格按照相关程序进行移栽保护。临近森林植被的施工材料堆放场地应设围挡措施，严格按项目划定的红线范围施工，不得越界施工，严格限制施工机械和人员活动范围，加强施工人员生态保护教育，严禁随意砍伐、践踏植被。禁止在项目用地范围外有林地和天然林地分布区域堆放弃土、弃渣和生活垃圾，同时在紧邻森林植被的边界树立施工警示标牌。 ⑳对珍稀濒危保护动物，应注意安排好施工挖掘等高噪活动的时段，挖掘前对动物进行驱赶，禁止向水域排放施工“三废”，加强施工单位和施工人员宣传教育，在施工期间若发现环评阶段调查遗漏的保护动物，应严格按照相关程序进行保护。 | 落实本环评提出的生态保护措施 | 本项目施工结束后对临时占地应及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途。运营期间，加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害。现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动，遇受伤的保护野生动物，须及时与当地林业和草原局报告，交由专业人员处理。对光伏区鸟类死亡、受伤情况进行调查，设置超声波驱赶器等友好装置驱赶鸟类，降低光伏板反射太阳光对区域鸟类的影响；可用白色或红色的材料制作假人或假鹰、假猫等鸟类天敌的图像，放置于各光伏方阵内，防止鸟类误将光伏组件看作水面误撞造成鸟类死亡。林光互补种植禁止选用外来物种，防止外来有害生物入侵。 | 落实本环评提出的生态保护措施 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工营地隔油沉淀池（1座，容积5m3）；化粪池（1座，容积15m3） | 施工期废水得到妥善处理，不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围环境的情况发生； （2）合理安排和调整好施工时间，严禁在22:00～06:00期间施工； （3）选用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护； （4）合理布置施工现场，高噪声设备应布置在远离大勐连、麦冲点、班三界居民点的位置； （5）施工单位要文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话，对投诉问题建设单位应及时与当地生态环境部门沟通解决； （6）项目施工材料运输量较大，集中运输时，建设单位应合理安排运输路线； （7）材料运输道路沿线经过居民点时减少鸣笛，加强与村民沟通，积极听取村民的合理意见，尽量减少运输噪声对沿线居民的影响； （8）合理安排运输时间，避免人流、车流高峰期运出； （9）临近大勐连、麦冲点、班三界居民点一侧设置临时围挡。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 2008）中1类、2类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）土石方开挖前，应将水管预先接入现场，派专人负责，以便洒水； （2）进出口通道及施工场地内道路应硬化处理，满足载重车辆的通行要求。及时保洁、养护，做到无坑洞、无积水等。选择对周围环境影响较小的运输路线，限制车速，定时对运输路线进行清扫； （3）作业面应工完料净，剩余材料、裸露土方应及时清运或有效覆盖，尽量将施工材料堆放在远离周边居民点的位置。施工现场内裸置土石方应覆盖并压实、洒水； （4）对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，应采取有效遮盖、封闭等防尘措施。运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输； （5）遇有四级以上大风天气，不得进行土石方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的作业； （6）在临近大勐连、麦冲点、班三界居民点施工时施工时，应加强洒水抑尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)要求对扬尘治理实行专业化管理，实行专人负责； （7）尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；（8）混凝土拌和站采用站拌方式，同时釆用成套封闭式设备进行生产，并配备袋式除尘装置； （9）施工食堂油烟经抽油烟机处理后，通过专用油烟管道排放。 | 落实本环评提出的相应措施 | / | / |
| 固体废物 | 土临时堆场堆放（7处，单座450m2）并覆盖保存；建筑垃圾要进行分类处理，对钢筋头、废木料等进行回收处理，砂石、废砖块、混凝土块等运至政府指定地点处理；场区内设置垃圾桶集中收集；废机油经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理 | 库房贮存的其他一般工业固体废物应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关标准要求 | 报废晶体硅光伏组件暂存宜莲220kV升压站库房，由厂家回收处置；废旧锂电池按一般固体废物管理，收集暂存于宜莲220kV升压站库房后交由专业公司回收利用；拟在升压站变压器周边修建一座容积为30m3的事故油池；在箱式变压器周边各建设一座容积为2m3的事故油池，共建设38座，之后使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签。废润滑油、变压器废油、废铅蓄电池分类收集，暂存于宜莲220kV升压站危废暂存间（1间，60m2）定期交由有资质的单位处理。 | 报废的光伏组件参照执行《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关标准要求 |
| 电磁环境 | / | / | 采取过电压保护，尽量不在电气设备上方设置软导线，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等。竣工验收时，开展一期电磁辐射现状监测 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露限值 |
| 环境风险 | / | / | 拟在升压站变压器周边修建一座容积为30m3的事故油池；在箱式变压器周边各建设一座容积为2m3的事故油池，共建设38座 | 落实本环评提出的相应措施 |
| 环境监测 | 施工厂界噪声监测 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 光伏厂界噪声监测 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 2008）中1类、2类标准要求 |
| 永久基本农田 | ①项目施工营地、施工便道等临时工程选址禁止占用永久基本农田，并尽量远离永久基本农田； ②对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，应采取有效遮盖、封闭等防尘措施，禁止露天长期敞开堆放易产生扬尘的材料。运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏，减轻粉尘对永久基本农田中作物的影响； ③临近永久基本农田的施工材料堆放场地应设围挡措施，并加篷布覆盖以减少雨水冲刷永久基本农田造成农田沙化； ④尽量选在农田农作物收割后的闲置期进行施工； ⑤应在永久基本农田地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将纺织袋固定于汇流线相切的方向上，带高一般为50cm即可，带长可视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流流动，控制住施工期场地的水土流失。 ⑥在永久基本农田间的现有道路进行集电线路铺设施工前要划定施工范围，严禁向道路两侧的永久基本农田外扩越界施工和铺设，对于现状存在塌方、土质裸露的局部路段可进行适当改造，加固筑牢，防止水土流失造成两侧永久基本农田的沙化。 | 验收落实情况 | （1）做好箱式变压器废油和升压站废油的收集和防渗工作，事故油池基础必须防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。变压器废油使用专用废液收集容器盛装收集，并贴上危险废物标签，经危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理，严禁倒入永久基本农田、生态保护红线内； （2）加强运营检修人员的生态保护教育，严禁捕猎、捕食野生动物和随意砍伐、践踏植被。 | 验收落实情况 |
| 服务期满后 | 服务期满后，电站不再服役： 1.光伏组件的拆除：拆除后的废旧光伏组件属一般工业固体废物，不属于危险废物，由建设单位对报废电池板进行收集，最终由原生产厂家及时回收利用作无害化处理，不得随意丢弃。 2.电气设备的拆除：电气设备主要为主变、逆变器、箱式变压器等，电气设备经过运营期的定期维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收。 3.建（构）筑物的拆除:除各类设备以外，本项目在服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。本项目主要的建（构）筑物有光伏组件基础等建筑和设施，拆除后的建筑垃圾应按照环卫部门的要求运至指定建筑垃圾处理场。 4.生态恢复措施 本项目光伏发电站服务期满后拆除的生产区应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复，依据林光互补方案，在不改变原有土地性质的情况下，既能使永仁县较丰富的太阳能资源得到 开发，又能使生态脆弱地区的生态得到恢复。；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留。 ②掘除光伏方阵区混凝土的基础部分场地应进行恢复，覆土，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。光伏电站在服务期满后，要严格采取固体废物处置及生态恢复的环保措施，确保无遗留环保问题。光伏电站服务期满后对环境的影响较小。 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |

# 七、结论

综上所述，本项目符合国家现行产业政策要求，选址不涉及现行国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和遗产地、饮用水水源保护区、自然公园、生态保护红线、永久基本农田等环境敏感区，不占用稳定耕地，选址合理，平面布置合理；项目建设具有较明显的经济环境综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，项目建设对所在区域的环境影响较小，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决生态环境保护问题，对污染物做到达标排放，从环保角度上分析，拟建项目的建设运营是可行的。

格红光伏电站220kV升压站

电磁环境影响专项评价

建设单位：永仁滇能零碳能源开发有限公司

编制单位：贵州天保生态股份有限公司

编制日期：2023年7月

# 一、前言

格红光伏电站建设地点位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡，项目建设120MW光伏发电站，及220KV相关输变电路工程和相关配套附属设施。按照《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修正）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“161条：输变电工程”的“其他（100千伏以下除外）”类，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“附录B”要求，需设置电磁环境影响专题评价。

评价说明：

1、格红光伏电站上文非辐射评价中已对升压站的生态环境、声环境、地表水环境等环境要素进行评价，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类 试行）》对报告表的简化要求，本次电磁专项评价不再对上述环境要素重复赘述，仅对电磁环境进行评价。

2、按照《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，拟建项目涉及的35kV集电线路属于电磁辐射豁免水平，其产生的电磁辐射影响较小，因此，本次评价仅对升压站的电磁环境影响进行评价。

# 二、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修正）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修正）。

### 2.1.2国务院行政法规、部门规章及规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日修正）；

（2）《电力设施保护条例》（2011年1月8日修正）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》。

### 2.1.3地方法规及规范性文件

（1）《云南省环境保护条例》（2004年6月29日修正）；

（2）《云南省建设项目环境保护管理规定》（2002年1月1日施行）；

（3）《中共云南省委、云南省人民政府关于加强环境保护的决定》（黔府发〔2013〕12号）。

### 2.1.4技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

### 2.1.5其他依据

（1）《格红光伏电站可行性研究报告》；

（2）建设单位提供的其它有关资料。

## 2.2评价因子及评价标准

### 2.2.1评价因子

本工程建设期间无电磁环境影响。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定项目运行期电磁环境评价因子见表2.2-1。

表 2.2-1  项目环境影响评价因子

| 时段 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| 运营期 | 电磁环境影响 | 工频电场（V/m） 工频磁场（μT） | 工频电场（V/m） 工频磁场（μT） |

### 2.2.2评价标准

本项目工频电场强度、工频磁场强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值，标准限值见表2.2-2。

表 2.2-2  电磁环境控制限值

| 频率范围 | 电场强度E（V/m） | 磁感应强度B（μT） |
| --- | --- | --- |
| 0.025kHz~1.2kHz | 200/f | 5/f |
| 注：1、频率f的取值为0.05kHz |

根据表2.2-2，本项目运营期电磁环境执行标准确定为工频电场4000V（4kV）、工频磁场执行100μT。

## 2.3评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境评价工作等级划分见表2.3-1。

表 2.3-1  评价工作等级划分

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 变电站 | 220kV | 户外 | 二级 |

## 2.4评价范围

工程建设内容为在宜莲220kV升压站东侧新增占地，建设1台120MVA升压变压器、1个220kV主变进线间隔、220kV配电装置、35kV母线设备、GIS、SVG等。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），工程电磁环境评价范围为升压站围墙外40m范围内。

## 2.5环境敏感目标

根据现场踏勘，项目升压站评价范围（40m）内无电磁环境敏感点分布。

## 2.6评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

# 三、建设项目概况与分析

## 3.1项目概况

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：格红光伏电站

建设单位：永仁滇能零碳能源开发有限公司

建设地点：云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡

主要建设内容：本工程在宜莲220kV升压站东侧新增占地面积为4783m2升压站，采用凹形布置，新增占地布置的主要建（构）筑物包括：建设1台120MVA升压变压器、1个220kV主变进线间隔、220kV配电装置、35kV母线设备、GIS、SVG、储能系统等，不设置生活设施，不新增工作人员，由永仁滇能零碳能源开发有限公司宜莲220kV升压站工作人员对本工程进行管理。

建设规模为1×120MVA，格红光伏电站通过变压器升压至220kV后以1回220kV线路经宜莲220kV升压站220kV出线间隔送出至入500kV麦冲汇流站，线路长度2km，导线截面为2×400mm2。（本次评价不含项目升压站外送220kV线路送出工程）

### 3.1.2项目主要技术经济指标

升压站主要技术经济指标详见表3.1-1。

表3.1-1  升压站主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | m2 | 4783 |
| 2 | 220kV配电装置 | 个数 | 1 |
| 3 | 35kV配电装置 | 个数 | 1 |
| 4 | 储能系统 | 个数 | 1 |
| 5 | 围墙 | m | 319 |

### 3.1.3项目220kV电压侧接线方式

本项目设置1台主变，以1回220kV线路送出至500kV麦冲汇流站，20kV侧拟采用线变组接线形式。

### 3.1.4项目35kV侧接线方式

格红光伏电站总装机容量为120MW，35kV母线配置1面35kV母线PT柜、1面35kV主变进线柜、9面35kV电缆出线柜、1套动态无功补偿装置、1套接地变（小电阻成套装置）、1套35kV预制舱及附属系统设备。35kV侧拟采用单母线接线型式，35kV电缆长度为150m。

### 3.1.5项目220kV升压变电站型式选择

220kV配电装置采用具有供电可靠性高、检修周期长、安全性能高、运行费用低、占地面积少的SF6全封闭组合电器（简称GIS）。

### 3.1.6项目主要设备和材料

项目主要设备和材料见下表3.1-2。

表3.1-2  项目主要设备和材料表

| 序号 | 设备 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主变压器 |
| 1 | 主变压器 | SZ18-120000/230，YNd11，ONAF230±8×1.25%/35kV，Uk=13.5% | 台 | 1 | / |
| 2 | 220kV中性点接地保护装置 | 含中性点避雷器、 隔离开关、电流互感器和间隙 | 套 | 1 | / |
| 3 | 主变消防系统 | 水喷雾消防系统 | 套 | 1 | / |
| 二、35kV配电装置 |
| 1 | 35kV母线PT柜 | KYN61-40.5 | 面 | 1 |  |
| 2 | 35kV主变进线柜 | KYN61-40.5 | 面 | 1 | / |
| 3 | 35kV电缆出线柜 | KYN61-40.5 | 面 | 9 | / |
| 4 | 动态无功补偿装置 | SVG，-30~30Mvar | 套 | 1 |  |
| 5 | 接地变（小电阻成套装置） | DKSC-630/35，67Ω | 套 | 1 |  |
| 6 | 35kV预制舱及附属系统设备 | 长×宽×高：11.6m×5m×4m | 套 | 1 | / |
| 7 | 35kV电缆 | YJV-26/35kV-3*240mm | m | 150 | / |
| 三、220kV高压配电装置 |
| 1 | 220kVGIS主变间隔 | 220kV 全封闭组合电器，2500A/50kA | 套 | 1 | 含安装附件 |
| 2 | 氧化锌避雷器 | Y10WZ-204/532W | 台 | 3 | 户外 |
| 3 | GIS 管母 |  | m | 180 | 三相 |
| 四、防雷接地 |
| 1 | 独立避雷针 | h＝30m | 座 | 1 |  |
| 2 | 热镀锌扁钢 | 60mm×6mm | m | 1000 |  |
| 3 | 垂直接地极 | 镀锌角钢L60×8×3000 mm | 根 | 40 |  |
| 4 | 降阻剂 | 物理型 | m3 | 30 |  |
| 5 | 接地铜排 | 120mm² | m | 300 |  |
| 五、电缆及电缆支架 |
| 1 | 电力电缆 | ZRA-YJV22-26/35-3×185 | km | 0.2 | SVG |
| 2 | 电力电缆 | ZRA-YJV22-26/35-3×150 | km | 0.6 | 接地变 |
| 3 | 35kV户内外电缆终端 |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 动力电缆 | 1kV，ZRA类 | km | 5 |  |
| 5 | 电缆支架及相关安装附件 | 含穿线管 | t | 4 |  |
| 6 | 电缆防火堵料、涂料 |  | t | 5 |  |
| 六、储能系统 |
| 4.1 | 规模 |  | MW | 12 | 24MWh |
| 4.2 | 电池预制舱 | 20尺（含消防、液冷系统、照明等 | 套 | 8 |  |
| 4.2.1 | 集装箱箱体 | 6058×2438×2896非标 20尺集装箱 | 套 | 1*8 |  |
| 4.2.2 | 智能液冷 | 制冷量40kW | 套 | 1*8 |  |
| 4.2.3 | 消防系统 | FM200 气体消防，可燃性气体检测+排风，水消防 | 套 | 1*8 |  |
| 4.2.4 | 照明系统 |  | 套 | 1*8 |  |
| 4.2.5 | 门禁系统 |  | 套 | 1*8 |  |
| 4.2.6 | 视频监控 | 半球红外摄像头 | 台 | 1*8 |  |
| 4.2.7 | 通道脚垫 | 6米长防滑绝缘橡胶垫 | 套 | 1*8 |  |
| 4.2.8 | 配电箱 |  |  | 1*8 |  |
| 4.2.9 | 电池系统 | 3MWh |  | 8 |  |
| 4.2.10 | 磷酸铁锂电池 | 3MWh | 套 | 1*8 |  |
| 4.2.11 | 电池单元管理系统 |  | 套 | 3*8 |  |
| 4.2.12 | 高压箱 |  | 套 | 9*8 |  |
| 4.2.13 | 汇流柜 |  | 套 | 1*8 |  |
| 4.3 | PCS 及升压箱变 | 含消防、风道、照明等 | 套 | 4 |  |
| 4.3.1 | PCS集装箱 | 含：风机、环控设备、箱体等 | 套 | 2*4 |  |
| 4.3.2 | 储能PCS | 1500kW | 套 | 4 |  |
| 4.3.3 | 变压器 | SCB13-3300kVA/38.5/0.6kV D，y11，Ud=6.5% AN | 台 | 1*4 |  |
| 4.3.4 | PCS直流侧进线柜 |  | 套 | 2*4 |  |
| 4.3.5 | PCS交流测出线柜 |  | 套 | 2*4 |  |
| 4.3.6 | 消防报警主机 | 能接入开关站消防主机 | 套 | 1 | 包含连接线缆等 |
| 4.3.7 | 消防报警系统 |  | 套 | 1 | 用于消防报警主机，与开关站报警系统相连接。 |
| 4.3.8 | 门禁系统 |  | 套 | 1*4 |  |
| 4.3.9 | 摄像头 |  | 套 | 3*4 |  |
| 4.4 | 接入升压站 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 低压直流线缆 | ZRC-YJV22-1.8/3kV，2*300mm² | km | 1 | 电池舱到 PCS |
| 4.4.2 | 35kV电力电缆 | ZC-YJV22-26/35，3×240mm² | km | 0.5 |  |
| 4.4.3 | 35kV电缆终端 | YJV22-26/35，3×240mm² | 套 | 2 |  |
| 4.4.4 | 35kV 储能开关柜 | KNY61-40.5 | 面 | 2 | 放置在升压站35kV配电室 |
| 4.4.5 | 35kV 回路测控装置 |  | 套 | 1 | 放置在升压站35kV储能开关柜 |
| 4.4.6 | 35kV回路电能计量表 |  | 套 | 1 | 放置在升压站35kV储能开关柜 |

## 3.2电磁环境影响因素识别

### 3.2.1电磁环境影响因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表1，项目电磁影响因子主要为运营期升压站产生的工频电场、工频磁场。

### 3.2.2主要污染工序和污染物

（1）产污环节分析

站内带电设备的上层有相互交叉的带电导线，下层有各种形状带电的电 气设备以及设备连接导线，电极形状复杂，数量很多，在它们周围空间形成了一个比较复杂的交变工频电场、工频磁场。这种高电场的影响之一是对周围地区的静电感应问题，即升压站周围存在一定的工频电、磁场。输电线路当有电流通过时，会产生一定强度的工频电、磁场。电场带强度是用沿某方向单位距离内带电位差（即“电压”）来度量，电场强度带计量单位为每米带伏特数或千伏数（V/m或kV/m）。

（2）污染特性

1）工频电场特性分析

带电导线在周围空间产生工频电场，因交流电频率极低，具有如下静电场的一些特性：

①电场强度大小与导线相对于大地的电压成正比；

②电场中的导电物体（如建筑物、树林、土壤等）会使电场严重畸变，从而产生一定的屏蔽作用。

2）工频磁场特性分析

①工频磁场强度的大小仅与电流大小有关，而与电压无关；

②50Hz的工频磁场能很容易穿透大多数的物体（如建筑物或人），且不受这些物体的干扰；

③从理论上讲，由于三相交流带电导线中各相电流的有效值相等、相位互差120°，所以在距带电导线较远处产生的工频磁场相互抵消，近似为零。

# 四、电磁环境现状

## 4.1监测因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，升压站电磁影响现状监测因子为工频电场、工频磁场。

## 4.2监测方法、仪器及条件

监测条件及监测仪器、方法见下表4.2-1。

表4.2-1  电磁环境监测方法、仪器及条件一览表

| 监测所使用的主要 仪器设备名称、型 号规格及编号 | 工频电/磁场测试仪HI-3604 编号：00208816 检校日期：2023.07.11 有效日期：2024.07.10 证书号：WWD202201964 检定单位：广东省计量科学研究院 检定频次：1次/年 |
| --- | --- |
| 监测单位 | 云南中检安信检测有限公司 |
| 技术指标 | 1、测试范围 工频电/磁场测试仪： 1V/m∼200kV/m 0.02µT ∼2000µT 2、准确度等级/不确定度 工频电/磁场测试仪： 测量精度：-0.1∼+0.2dB(磁场)、<±0.1dB(电场) 频率响应：-0.3∼+0.2dB(磁场)、<±0.2dB(电场) |
| 监测环境条件 | 监测日期：2023年7月19日 天气：晴 环境温度：24~26℃ 相对湿度：24-41% |
| 监测地点及描述 | 所检测项目位于云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡谢腊村西北山地附近，本次对格红光伏电站进行电磁环境现状监测。 |

## 4.3监测点位及布点方法

根据项目周边环境特征，按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，拟在升压站周边共布置4个电磁场监测点，具体监测布点位置见表4.3-1。

表4.3-1  监测布点位置一览表

| 编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升压站北侧厂界外5m处 | 工频电场、工频磁场 |
| 2 | 升压站西侧厂界外5m处 | 工频电场、工频磁场 |
| 3 | 升压站南侧厂界外5m处 | 工频电场、工频磁场 |
| 4 | 升压站东侧厂界外5m处 | 工频电场、工频磁场 |

## 4.4监测频次

各监测点监测一次。

## 4.5监测结果

工频电场强度、工频磁场强度监测结果见表4.5-1。

4.5-1 升压站周边电磁环境监测结果一览表

| 编号 | 监测点位置 | 工频电场（V/m） | 工频磁场（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升压站北侧厂界外5m处 | 2.3 | 0.024 |
| 2 | 升压站西侧厂界外5m处 | 1.4 | 0.022 |
| 3 | 升压站南侧厂界外5m处 | ＜1 | ＜0.02 |
| 4 | 升压站东侧厂界外5m处 | ＜1 | ＜0.02 |

根据上表监测结果：本项目升压站厂界监测点的工频电场强度值在＜1V/m~2.3V/m之间，厂界工频磁感应强度值在＜0.02μT~0.024μT之间。因此，项目拟建升压站周边电磁环境现状满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露限值（即频率为50Hz时的工频电场强度限值：4000V/m；工频磁场强度限值：100μT）。因此，拟建升压站周边电磁环境现状良好。

# 五、电磁环境影响分析

## 5.1影响预测方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本次升压站电磁环境影响预测采用类比监测的方式。

## 5.2类比对象选择

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，选取与本项目升压站电压等级、建设规模（主变规模）、布置形式、总平面布置、占地面积及站址区域地形等因素相似的华电沽源西胡同风电场200MW工程项目220kV升压站工程作为类比监测对象。

根据调查资料，本项目220kV升压站与华电沽源西胡同风电场200MW工程项目220kV升压站工程电压等级、布置形式、出线方式、站址区域地形等基本一致，本项目虽然占地面积小于类比站，但类比站主变容量大于本项目，且主变距围墙最近距离一致，理论上类比站对周围电磁环境的影响相当，因此，本项目升压站与类比升压站具有可比性。

本升压站与类比对象的类比情况见表5.2-1。

5.2-1  升压站类比工程情况一览表

| 项目 | 本项目220kV升压站 | 华电沽源西胡同风电场200MW工程项目220kV升压站工程 | 差异性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 220kV | 220kV | 一致 |
| 运行工况 | / | 功率（MW） | 电压（kV） | 电流（A） | / |
|  |  | 0-160 | 225.6-227 | 60-445 |  |
| 主变规模 | 1×120MVA | 1×200MVA | 类比工程较大 |
| 总平面 布置 | 主变距围墙最近距离30m | 主变距围墙最近距离30m | 一致 |
| 布置形式 | 户外 | 户外 | 一致 |
| 220kV出线回数 | 1回 | 1回 | 一致 |
| 出线方式 | 架空 | 架空 | 一致 |
| 占地面积 | 4783m2 | 19329m2 | 类比工程大 |
| 站址区域地形 | 平坦 | 平坦 | 一致 |

## 5.3类比监测因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），升压站类比监测因子为工频电场强度、工频磁场感应强度。

## 5.4类比监测时间、环境条件、监测方法及仪器

类比监测时间：为2022年7月30日。

监测环境条件：昼间，多云、温度 24℃，相对湿度 65%，风速 1m/s。

监测方法及仪器：监测方法采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）规定的方法。监测仪器见表5.4-1。

表5.4-1 类比监测仪器

| 检测仪器名称、型 号、编号及主要技 术指标 | 仪器名称 及编号 | 型号 | 测量范围 | 检定/校准 时间 | 校准有 效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场强分析仪/磁场探头（JFYYQ-06） | KH5931/KH-T1 | 工频电场强度 0.5mV/m~100kV/m、 工频场强度 10nT~3mT | 2022年03月25日 | 2023 年03月24日 |
|  | 温湿度表（JFYYQ-04） | WHM5 | -20℃~40℃（温度）、(0~100％)RH（湿度） | 2022年01月26日 | 2023年01月25日 |

## 5.5类比监测布点

### 5.5.1类比监测结果

2022年7月30日华电沽源西胡同风电场200MW工程项目220kV升压站工程开展竣工环境保护验收期间，委托河北冀辐源环保科技有限公司对其220kV升压站场界及衰减断面的工频电场强度和工频场强度进行了检测，厂界监测结果见表5.5-1，衰减断面监测结果见表5.5-2。

表5.5-1  类比对象110kV升压站厂界监测结果

| 序号 | 监测点位置 | 工频电场（V/m） | 工频磁场（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升压站北侧厂界外5m处 | 5.67 | 0.4105 |
| 2 | 升压站南侧厂界外5m处 | 23.37 | 0.2944 |
| 3 | 升压站西侧厂界外5m处 | 6.43 | 0.3240 |
| 4 | 升压站东侧厂界外5m处 | 131.97 | 0.4518 |

表5.5-2  类比对象110kV升压站衰减断面监测结果

| 序号 | 升压站西侧厂界距离（m） | 工频电场（V/m） | 工频磁场（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6.43 | 0.3240 |
| 2 | 10 | 6.94 | 0.2204 |
| 3 | 15 | 6.56 | 0.1679 |
| 4 | 20 | 6.59 | 0.1793 |
| 5 | 25 | 6.58 | 0.2744 |
| 6 | 30 | 3.74 | 0.4352 |
| 7 | 35 | 3.21 | 0.4145 |
| 8 | 40 | 3.09 | 0.3979 |
| 9 | 45 | 3.00 | 0.4054 |
| 10 | 50 | 2.98 | 0.3906 |

类比对象华电沽源西胡同风电场200MW工程项目220kV升压站的工频电场、工频磁场断面监测结果变化趋势如图5.5-1、图5.5-2所示。

图5.5-1  类比对象220kV变电站衰减断面-工频电场

图5.5-2  类比对象220kV变电站衰减断面-工频磁场

### 5.5.2监测结果分析

根据类比监测结果：华电沽源西胡同风电场200MW工程项目220kV升压站场界四周围墙外工频电场强度5.67V/m~131.97V/m之间，工频磁场强度在0.2944μT~0.4518μT之间，厂界处的工频电场强度最大值出现在围墙东侧5m处，为131.97V/m，工频磁场强度最大值出现在围墙东侧5m处，为0.4518μT，厂界周围电磁环境监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m和工频磁场100μT的控制限值要求。

根据华电沽源西胡同风电场200MW工程项目220kV升压站衰减断面监测结果，断面工频电场强度2.98V/m~6.94V/m之间，工频磁场强度在0.1679μT~0.4352μT之间，衰减断面工频电场强度最大值出现在距西侧围墙10m处，为6.94V/m，随后呈下降趋势，断面各监测点结果均低于4000V/m的工频电场强度限值要求，衰减断面工频磁场强度最大值出现在距西侧围墙30m处，为0.4352μT，随后呈下降趋势，断面各监测点结果均低于100μT的限值要求。

由表5.5-1、表5.5-2可知，类比220kV升压站围墙外及衰减断面处的工频电场和工频磁场均可满足标准限值要求。

因此，预测本项目200kV升压站投入运营后，厂界外工频电场强度和工频磁场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求，对周围电磁环境影响不大。

# 六、电磁环境保护措施

（1）站内电气设备应采取集中布置方式，在设计中应按有关规程采取系列的控制过电压、电磁感应场强水平的措施，保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等，将可以有效的降低电磁环境影响；

（2）尽量不在电气设备上方设置软导线，以减少工频电场强度和工频磁场强度；对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽；密封机箱的孔、口、门缝的连接处、控制箱、断路器端子箱、设备的放油阀门及分接开关尽量布置在较低场强区，以便于运行和检修人员接近；

（3）合理选用各种电气设备及金属配件（如保护环、垫片、接头等），以减少高电位梯度点引起的放电；使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置；

（4）建设单位应在危险位置建立各种警告、防护标识，避免意外事故。对当地群众进行有关高压输变电设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识，减少在高压走廊内的停留时间；

（5）在升压站周围设围墙和绿化带，提高屏蔽效果。

# 七、电磁环境监测计划

因本项目所属行业暂未发布自行监测技术指南和排污许可申请与核发技术规范，电磁环境监测计划拟按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）及《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）要求，结合项目特性电磁环境仅开展验收监测，具体见表7.1-1。

表7.1-1  电磁环境监测计划表

| 时段 | 类别 | 监测 点位 | 监测 因子 | 监测 频次 | 监测方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 电磁环境 | 升压站厂界北侧、南侧、西侧及东侧外5m处 | 工频电场、工频磁场 | 竣工验收时，开展一期电磁辐射现状监测 | 按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）执行 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |

# 八、电磁环境影响评价结论

根据类比分析结果，预测得到本项目200kV升压站投入运营后，厂界外工频电场强度和工频磁场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m和工频磁场强度100μT的控制限值要求，从电磁环境影响角度，本项目的建设是可行的。